Государственное унитарное предприятие Самарской области

Институт «ТеррНИИгражданпроект»

Изменения в генеральный план

городского поселения Балашейка

муниципального района Сызранский

Самарской области

Положение о территориальном планировании

городского поселения Балашейка

муниципального района Сызранский

Самарской области

г. Самара, 2019 г.

Положение

о территориальном планировании

городского поселения Балашейка

муниципального района Сызранский

Самарской области

1. Общие положения

1.1. В соответствии с градостроительным законодательством Генеральный план городского поселения Балашейка муниципального района Сызранский Самарской области (далее – Генеральный план) является документом территориального планирования муниципального образования. Генеральным планом определено, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов, назначение территорий городского поселения Балашейка муниципального района Сызранский Самарской области в целях обеспечения их устойчивого развития, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований.

1.2. Генеральный план разработан в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», иными федеральными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Самарской области, Уставом городского поселения Балашейка муниципального района Сызранский Самарской области, иными нормативными правовыми актами городского поселения Балашейка муниципального района Сызранский Самарской области.

1.3. При осуществлении территориального планирования городского поселения Балашейка учтены интересы Российской Федерации, Самарской области, муниципального района Сызранский по реализации полномочий федеральных органов государственной власти, органов государственной власти Самарской области и органов местного самоуправления муниципального района Сызранский, а также необходимость создания благоприятных условий для реализации на территории Самарской области приоритетных национальных проектов, федеральных и областных целевых программ, программ развития муниципального района Сызранский.

1.4. Генеральный план разработан на основе Стратегии социально-экономического развития Самарской области, одобренной постановлением Правительства Самарской области от 12.07.2017 № 441 «О Стратегии социально-экономического развития Самарской области на период до 2030 года», планов и программ комплексного социально-экономического развития муниципального района Сызранский и городского поселения Балашейка.

1.5. При подготовке Генерального плана учтены:

- программы, принятые в установленном порядке и реализуемые за счет средств федерального бюджета, бюджета Самарской области, бюджета муниципального района Сызранский, бюджета городского поселения Балашейка;

- решения органов государственной власти, органов местного самоуправления, иных главных распорядителей средств соответствующих бюджетов, предусматривающие создание на территории городского поселения Балашейка объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения;

- инвестиционные программы субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса;

- сведения, содержащиеся в федеральной государственной информационной системе территориального планирования;

- Схема территориального планирования Самарской области, утвержденная постановлением Правительства Самарской области от 13.12.2007 № 261;

- Схема территориального планирования муниципального района Сызранский Самарской области, утвержденная решением Собрания представителей муниципального района Сызранский Самарской области №8 от 25.03.2010;

- предложения заинтересованных лиц.

1.6. Генеральный план включает:

- положение о территориальном планировании городского поселения Балашейка муниципального района Сызранский Самарской области;

- карту границ населённых пунктов, входящих в состав городского поселения Балашейка муниципального района Сызранский Самарской области (М 1:25 000);

- карту функциональных зон городского поселения Балашейка муниципального района Сызранский Самарской области (М 1:25 000);

- карты планируемого размещения объектов местного значения городского поселения Балашейка муниципального района Сызранский Самарской области (М 1:10000).

1.7. Положение о территориальном планировании городского поселения Балашейка муниципального района Сызранский Самарской области включает:

- сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения городского поселения Балашейка, их основные характеристики, их местоположение (для объектов местного значения, не являющихся линейными объектами, указываются функциональные зоны), а также характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов;

- параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения муниципального района Сызранский, объектов местного значения городского поселения Балашейка, за исключением линейных объектов.

1.8. Карты планируемого размещения объектов местного значения городского поселения Балашейка  включают:

- карту планируемого размещения объектов местного значения городского поселения Балашейка муниципального района Сызранский Самарской области (М 1:10 000);

- карту планируемого размещения объектов инженерной инфраструктуры местного значения городского поселения Балашейка муниципального района Сызранский Самарской области (М 1:10 000).

1.9. На картах планируемого размещения объектов местного значения городского поселения Балашейка отображены планируемые для размещения объекты местного значения – объекты капитального строительства, иные объекты, территории, которые необходимы для осуществления органами местного самоуправления городского поселения Балашейка полномочий по вопросам местного значения городского поселения и в пределах переданных государственных полномочий в соответствии с федеральными законами, законами Самарской области, Уставом городского поселения Балашейка и оказывают существенное влияние на социально-экономическое развитие городского поселения Балашейка. Планируемые для размещения линейные объекты, расположенные за границами населенных пунктов городского поселения Балашейка, отображены как на картах планируемого размещения объектов местного значения городского поселения Балашейка муниципального района Сызранский Самарской области (М 1:10 000), так и на карте функциональных зон городского поселения Балашейка муниципального района Сызранский Самарской области (М 1:25 000).

1.10. Функциональное зонирование территории отображено на картах Генерального плана в соответствии с требованиями Приказа Минэкономразвития Российской Федерации от 09.01.2018 №10 «Об утверждении требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа минэкономразвития России от 07.12.2016 № 793». Для определения границ функциональных зон может применяться как карта функциональных зон городского поселения Балашейка муниципального района Сызранский Самарской области (М 1:25 000), так и карты планируемого размещения объектов местного значения городского поселения Балашейка муниципального района Сызранский Самарской области (М 1:10 000).

1.11. Виды объектов местного значения городского поселения Балашейка, отображенные на картах планируемого размещения объектов местного значения городского поселения Балашейка, соответствуют требованиям Градостроительного кодекса Российской Федерации и части 2.1 статьи 5 Закона Самарской области от 12.07.2006 № 90-ГД «О градостроительной деятельности на территории Самарской области».

Отображение объектов на картах Генерального плана выполнено в соответствии с требованиями Приказа Минэкономразвития Российской Федерации от 09.01.2018 № 10 «Об утверждении требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 07.12.2016 № 793».

1.12. Реализация Генерального плана осуществляется путем выполнения мероприятий, которые предусмотрены программами, утверждаемыми Администрацией городского поселения Балашейка, и реализуемыми за счет средств местного бюджета, или нормативными правовыми актами Администрации городского поселения Балашейка, программами комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения, программами комплексного развития транспортной инфраструктуры поселения, программами комплексного развития социальной инфраструктуры поселения и (при наличии) инвестиционными программами организаций коммунального комплекса. Указанные мероприятия могут включать:

1) подготовку и утверждение документации по планировке территории в соответствии с Генеральным планом;

2) принятие в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, решений о резервировании земель, об изъятии, в том числе путем выкупа, земельных участков для муниципальных нужд, о переводе земель или земельных участков из одной категории в другую;

3) создание объектов местного значения городского поселения Балашейка на основании документации по планировке территории.

1.13. В случае, если программы, реализуемые за счет средств бюджета городского поселения Балашейка, решения органов местного самоуправления  городского поселения Балашейка, иных главных распорядителей средств бюджета городского поселения Балашейка,  предусматривающие создание объектов местного значения городского поселения Балашейка, инвестиционные программы субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса, приняты до утверждения Генерального плана и предусматривают создание объектов местного значения городского поселения Балашейка, подлежащих отображению в Генеральном плане, но не предусмотренных Генеральным планом, или в случае внесения в Генеральный план изменений в части размещения объектов местного значения такие программы и решения подлежат приведению в соответствие с Генеральным планом в двухмесячный срок соответственно с даты их утверждения, даты внесения в них изменений.

1.14. В случае если программы, реализуемые за счет средств бюджета городского поселения Балашейка, решения органов местного самоуправления  городского поселения Балашейка, предусматривающие создание объектов местного значения городского поселения Балашейка, инвестиционные программы субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса принимаются после утверждения Генерального плана и предусматривают создание объектов местного значения городского поселения Балашейка, подлежащих отображению в Генеральном плане, но не предусмотренных Генеральным планом, в Генеральный план в пятимесячный срок с даты утверждения таких программ и принятия таких решений вносятся соответствующие изменения.

1.15. В случае, если в Генеральный план внесены изменения, предусматривающие строительство или реконструкцию объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, которые являются объектами местного значения и не включены в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения, программы комплексного развития транспортной инфраструктуры поселения, программы комплексного развития социальной инфраструктуры поселения, данные программы подлежат приведению в соответствие с Генеральным планом в трехмесячный срок с даты внесения соответствующих изменений в Генеральный план.

1.16. Указанные в настоящем Положении характеристики планируемых для размещения объектов местного значения городского поселения Балашейка (площадь, протяженность, количество мест и иные) являются ориентировочными и подлежат уточнению в документации по планировке территории и в проектной документации на соответствующие объекты.

1.17. Вновь построенные, прошедшие реконструкцию или капитальный ремонт объекты должны соответствовать требованиям доступности для маломобильных групп населения (в том числе инвалидов-колясочников, инвалидов по слуху и зрению).

1.18. Характеристики зон с особыми условиями использования территории планируемых объектов местного значения городского поселения Балашейка, в случае если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов, определены в соответствии с законодательством Российской Федерации, действовавшим на момент подготовки Генерального плана.

Размеры санитарно-защитных зон планируемых объектов местного значения городского поселения Балашейка, являющихся источниками воздействия на среду обитания, определены в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», утвержденными Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007 № 74 (далее также – СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03)

Размеры санитарно-защитных зон планируемых объектов местного значения городского поселения Балашейка, являющихся источниками воздействия на среду обитания, для которых СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 не установлены размеры санитарно-защитной зоны и рекомендуемые разрывы, а также размеры санитарно-защитных зон планируемых объектов местного значения городского поселения Балашейка IV - V класса опасности определяются проектами ориентировочного размера санитарно-защитной зоны соответствующих объектов.

1.19. Применение отображенных на картах материалов по обоснованию Генерального плана зон с особыми условиями использования территории осуществляется с учетом положений Земельного кодекса Российской Федерации о том, что установление, изменение, прекращение существования зоны с особыми условиями использования территории осуществляются на основании решения уполномоченного органа государственной власти, органа местного самоуправления и положений статьи 26 Федерального закона от 03.08.2018 №  342-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Зоны с особыми условиями использования территорий, в том числе возникающие в силу закона, ограничения использования земельных участков в таких зонах считаются установленными, измененными со дня внесения сведений о зоне с особыми условиями использования территории, соответствующих изменений в сведения о такой зоне в Единый государственный реестр недвижимости.

Определенные в соответствии с требованиями законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и отображенные на картах материалов по обоснованию Генерального плана ориентировочные, расчетные (предварительные) санитарно-защитные зоны применяются в порядке, установленном статьей 26 Федерального закона от 03.08.2018 № 342-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

1.20. Отображение на картах Генерального плана планируемых для размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения муниципального района Сызранский не определяет их местоположение, а осуществляется в целях определения функциональных зон их размещения.

1.21. Отображение на картах Генерального плана существующих и планируемых объектов, не являющихся объектами федерального значения, объектами регионального значения, объектами местного значения, осуществляется в информационных целях.

2. Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения

объектов местного значения городского поселения Балашейка муниципального района Сызранский

Самарской области, их основные характеристики и местоположение

.1. Объекты местного значения в сфере физической культуры и массового спорта

Генеральным планом размещение объектов не предусмотрено

#### 2.2. Объекты местного значения в сфере культуры

| № п/п | Назначение и наименование объекта | Местоположение объекта | Вид работ, который планируется в целях размещения объекта | Срок, до которого планируется размещение объекта, г. | Основные характеристики объекта | Характеристики зон с особыми условиями использования территорий (ЗСО) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Площадь земельного участка | Площадь объекта, кв.м | Иные характеристики |  |
| 1. | Объект культуры | площадка № 1 | строительство | 2020г. | - | 450 | рассчитан на 100 мест | Установление зон с особыми условиями использования территорий в связи с размещением объекта не требуется |

#### 2.3. Объекты местного значения в сфере электроснабжения

| № п/п | Назначение и наименование объекта | Местоположение объекта | Вид работ, который планируется в целях размещения объекта | Срок, до которого планируется размещение объекта, г. | Основные характеристики объекта | Характеристики зон с особыми условиями использования территорий (ЗСО) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Протяженность, км | Иные характеристики |  |
| 1. | Воздушные линии электропередачи | площадка № 1 | строительство | 2033 | 1,15 | 10 (6) кВ | В соответствии с Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160, размер охранной зоны – 10 м по обе стороны от крайних проводов (5 м – для линий с самонесущими или изолированными проводами, размещенных в границах населенных пунктов) |
|  |  | от площадки № 1 перпендикулярно ул. Ленина |  |  | 0,15 | 10 (6) кВ |  |
| 2. | Комплектные трансформаторные подстанции | площадка № 1 | строительство | 2033 | - | 2 шт. мощностью 250 кВа, коэффициент загрузки трансформаторов Кз = 0,7 | В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 размер санитарно-защитной зоны устанавливается в зависимости от типа (открытые, закрытые), мощности на основании расчетов физического воздействия на атмосферный воздух, а также результатов натурных измерений |

#### 2.4. Объекты местного значения в сфере водоснабжения

| № п/п | Назначение и наименование объекта | Местоположение объекта | Вид работ, который планируется в целях размещения объекта | Срок, до которого планируется размещение объекта, г. | Основные характеристики объекта | Характеристики зон с особыми условиями использования территорий (ЗСО) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Протяженность, км | Иные характеристики |  |
| 1. | Сети водопровода | площадка № 1 | строительство | 2030 | 6,3 | - | В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 ширину санитарно-защитной полосы следует принимать по обе стороны от крайних линий водопровода: при отсутствии грунтовых вод - не менее 10 м при диаметре водоводов до 1000 мм и не менее 20 м при диаметре водоводов более 1000 мм; при наличии грунтовых вод - не менее 50 м вне зависимости от диаметра водоводов. |
|  |  | северная часть поселка по ул. Зеленая, ул. Кооперативная, ул. Советская, ул. Новая |  |  | 3,3 | - |  |

#### 2.5. Объекты местного значения в сфере водоотведения

| № п/п | Назначение и наименование объекта | Местоположение объекта | Вид работ, который планируется в целях размещения объекта | Срок, до которого планируется размещение объекта, г. | Основные характеристики объекта | Характеристики зон с особыми условиями использования территорий (ЗСО) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Протяженность, км | Иные характеристики |  |
| 1. | Канализационные очистные сооружения | юго-восточная часть поселка | реконструкция | 2020 |  | мощность до 700 куб.м/сут | В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 ориентировочный размер санитарно-защитной зоны объекта – 200 м |
| 2. | Канализационная насосная станция | площадка №1 | строительство | 2020 |  |  |  |
| 3. | Канализационные сети | площадка №1 | строительство | 2020 | 5,3 | - | В соответствии с табл. 15 СП 42.13330 определяется на стадии проекта планировки территории |
|  |  | центральная часть поселка |  |  | 5 | - |  |

#### 2.6. Объекты местного значения в сфере газоснабжения

| № п/п | Назначение и наименование объекта | Местоположение объекта | Вид работ, который планируется в целях размещения объекта | Срок, до которого планируется размещение объекта, г. | Основные характеристики объекта | Характеристики зон с особыми условиями использования территорий (ЗСО) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Протяженность, км | Иные характеристики |  |
| 1. | Газопровод | существующая застройка по ул. Кооперативная, Зеленая, Советская, Новая | строительство | 2020 | 5 | - | В соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878, вдоль трасс наружных газопроводов охранные зоны устанавливаются в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода; вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при использовании медного провода для обозначения трассы газопровода - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 3 метров от газопровода со стороны провода и 2 метров - с противоположной стороны |
|  |  | площадка № 1 |  |  | 10,575 | Р=0,3 МПа Р= 3 кПа |  |
| 2. | Шкафной газорегуляторный пункт (ШГРП) | площадка №1 | строительство | 2020 | - | 2 шт. | В соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878, охранная зона устанавливается в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 метров от границ объекта |
|  |  | ул. Зеленая |  |  | - | 1 шт. |  |

#### 2.7. Объекты местного значения в сфере транспортной инфраструктуры

| № п/п | Назначение и наименование объекта | Местоположение объекта | Вид работ, который планируется в целях размещения объекта | Срок, до которого планируется размещение объекта, г. | Основные характеристики объекта | Характеристики зон с особыми условиями использования территорий (ЗСО) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Протяженность, км | Иные характеристики |  |
| 1. | Улицы и автомобильные дороги местного значения | ул. Ленина | строительство | 2015 2015 2020 2025 | 1,6 | Главные улицы | Установление зон с особыми условиями использования территорий в связи с размещением объекта не требуется |
|  |  | площадка № 1 |  |  | 1,5 4,3 1,8 | Главные улицы основные дороги второстепенные дороги |  |
| 2. | Мост | площадка № 1 | строительство | 2015 | 0,02 |  |  |

3. Параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них

объектах регионального значения, объектах местного значения муниципального района Сызранский,

объектах местного значения городского поселения Балашейка, за исключением линейных объектов

| Вид зоны | Площадь, га | Коэффициент застройки | Коэффициент плотности застройки | Плотность населения, чел./га |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Жилые зоны | 256,0 | 0,2 | 0,4 | 25 |
|  | объекты регионального значения: - центр реабилитации детей инвалидов на ул. Ленина (строительство); - амбулаторно-поликлиническое учреждение на ул. Ленина (реконструкция); объекты местного значения муниципального района: - дошкольное образовательное учреждение на площадке №1 (строительство); - общеобразовательное учреждение в квартале улиц Куйбышева и Крупской (реконструкция). объекты местного значения городского поселения: - котельная на площадке №1; - котельная на ул. Полевая; - шкафной газорегуляторный пункт (ШГРП) на ул. Зеленая; - шкафные газорегуляторные пункты (ШГРП) на площадке № 1; - канализационная насосная станция на площадке № 1; - комплектные трансформаторные подстанции на площадке № 1. |
| Развитие жилой зоны до 2030 года в поселке городского типа Балашейка планируется на следующих площадках: на площадке № 1 общей площадью территории – 53,2 га, расположенной в западной части поселка (планируется размещение 255 участков под индивидуальное жилищное строительство, ориентировочная общая площадь жилищного фонда – 26 775 кв.м, расчетная численность населения – 893 человек). |
| Общественно-деловые зоны | 3,2 | - | - | - |
|  | объекты регионального значения: - фельдшерско-акушерский пункт на площадке №1 (строительство); объекты местного значения городского поселения: - объект культуры в поселке городского типа Балашейка на площадке №1. |
| Производственная зона | 23,8 | - | - | - |
| Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур | 32,1 | - | - | - |
|  | объекты местного значения городского поселения: - очистные сооружения на юго-востоке поселка городского типа Балашейка (реконструкция). |
| Зоны сельскохозяйственного использования | 113,3 | - | - | - |
|  | объекты местного значения муниципального района: - КОС на севере за границей г.п. Балашйка (реконструкция); - КОС на западе в границах г.п. Балашейка (строительство); - ШГРП на юго-западе за границей г.п. Балашейка (строительство). |
| Зоны рекреационного назначения | 22,0 | - | - | - |
|  | объекты местного значения муниципального района: - универсальный спортивный зал на площадке №1 (строительство); - плоскостное спортивное сооружение в квартале улиц Куйбышева и Крупской (реконструкция). |
| Зоны специального назначения | 2,8 | - | - | - |
| Зона лесов |  | - | - | - |