Рис. № 14 - Размещение существующих объектов водоотведения на территории                         п.г.т. Балашейка

3.4 Анализ существующего состояния системы электроснабжения

Институциональная структура электроснабжения

Городское поселение Балашейка обеспечено централизованным электроснабжением.

Электроснабжение потребителей сгруппировано таким образом, что для каждой группы потребителей производственного и культурно-бытового назначения используются отдельные потребительские подстанции 10/0,4 кВ. Размещение подстанций осуществлено с учетом максимально-возможного приближения к центрам нагрузок.

Источниками электроснабжения служат существующие трансформаторные подстанции.

Потребителями электроэнергии являются:

- жилые здания 1-5х этажные,

- общественные здания,

- коммунальные предприятия, объекты транспортного обслуживания,

- наружное освещение.

Электроснабжение п.г.т. Балашейка осуществляется по средствам пяти  закрытых и девяти комплектных понизительных трансформаторных подстанций.

Данные по  электропотреблению представлены в таблице 3.4.1.

Таблица 3.4.1 - Данные по  электропотреблению

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | Базовое значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Потребление электроэнергии всего, в т.ч.: | млн. кВт*ч | 5,940480 |
| 1.1 | на производственные нужды | млн. кВт*ч | 0,534643 |
| 1.2 | на коммунально-бытовые нужды | млн. кВт*ч | 5,405837 |

Продолжение таблицы 3.4.1

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | Базовое значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Потребление ЭЭ на 1 человека в год: | кВт*ч | 1 920 |
| 2.1 | на коммунально бытовые нужды | кВт*ч | 1 747 |
| 2.2 | прочие расходы | кВт*ч | 173 |
| 3 | Протяженность сетей | км | н/д |
| 4 | Источники покрытия электрических нагрузок | МВт | Энергоситема ОАО «МРСК Волги» |

ЛЭП

По проектируемой территории проходят коридоры ЛЭП 500 кВ, 220 кВ, 110кВ, 35кВ, 10кВ, 6кВ, являющиеся источником электромагнитного излучения. Согласно «Правилам устройства электроустановок (ПЭУ)». – М.: Энергоатомиздат, 1985 г., с учетом усредненных расстояний между крайними проводами, устанавливаются следующие размеры охранных зон от крайних проводов:

| 220 кВ | –25 м; |
| --- | --- |
| 110 кВ | –20 м; |
| 35 кВ | –15 м. |
| 10 кВ | –10 м. |
| 6 кВ | –10 м |

В охранных зонах ЛЭП без письменного согласия предприятий, в ведении которых находятся сети, запрещается:

- строительство, капитальный ремонт, реконструкция и снос, любых зданий и сооружений;

- осуществлять горные, взрывные, мелиоративные работы;

- производить посадку и вырубку деревьев, располагать полевые станы, коллективные сады, загоны для скота;

- размещать хранилища горюче-смазочных материалов, складировать корма, удобрения;

- разводить огонь.

Воздействие на окружающую среду

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 в целях защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи, устанавливаются санитарные разрывы вдоль трассы высоковольтной линии, за пределами которых напряженность электрического поля не превышает 1 кВ/м. Для вновь проектируемых ВЛ допускается принимать границы санитарных разрывов вдоль трассы ВЛ с горизонтальным расположением проводов и без средств снижения напряженности электрического поля по обе стороны от нее на следующих расстояниях от проекции на землю крайних фазных проводов в направлении, перпендикулярном    ВЛ:  20м – для ВЛ, напряжением до 330 кВ.

Доля поставки ресурса по приборам учета

Показатели степени охвата потребителей приборами учета представлены в           таблице 3.4.2.

Таблица 3.4.2 - Показатели степени охвата потребителей приборами учета

| Наименование потребителей | Ед. изм. | 2017г. | 2018г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Доля объема электроэнергии, расчеты за которую осуществляется с использованием приборов учета, в общем объеме потребления электроэнергии, в т.ч. | % | 100 | 100 |
| в многоквартирных домах с использованием общедомовых приборов учета | % | 100 | 100 |
| в индивидуальных жилых зданиях | % | 100 | 100 |
| в бюджетных организациях | % | 100 | 100 |
| прочие | % | 100 | 100 |

3.5 Анализ существующего состояния системы газоснабжения

Институциональная структура газоснабжения

Газоснабжение городского поселения Балашейка осуществляется от газопровода высокого давления. Понижение давления газа производится в ШГРП. После ШГРП по газопроводам низкого давления газ подаётся потребителям.

Подача газа предусматривается на коммунально-бытовые нужды населения и на отопительно-производственные котельные.

Наружные стальные газопроводы различных диаметров прокладываются над землей на опорах.

Существующие показатели в сфере газоснабжения представлены в таблице 3.5.1.

Таблица 3.5.1- Существующие показатели в сфере газоснабжения

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | Базовое значение |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Удельный вес газа в топливном балансе поселения | % | 70 |
| 1. | Потребление газа всего, в т.ч.: | млн. м3/год | 4,72 |
| 1.1 | на производственные нужды | млн. м3/год | - |
| 1.2 | на коммунально-бытовые нужды | млн. м3/год | 0,47 |
| 1.3 | в качестве топлива для теплоисточников | млн. м3/год | 4,25 |
| 2 | Протяженность сетей | км | 17,6 |
| 3 | Источники подачи газа | - | ШГРП |

Доля поставки ресурса по приборам учета

Показатели степени охвата потребителей приборами учета представлены в           таблице 3.5.2

Таблица 3.5.2 - Показатели степени охвата потребителей приборами учета

| Наименование потребителей | Ед. изм. | 2017г. | 2018г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Доля объемов природного газа, расчет за который осуществляется с использованием ПУ, в общем объеме потребляемого природного газа, в т.ч.: | % | 100 | 100 |
| в многоквартирных домах с исп. общедомовых ПУ | % | 100 | 100 |
| в индивидуальных жилых зданиях | % | 100 | 100 |
| в бюджетных организациях | % | 100 | 100 |
| прочие | % | 100 | 100 |

3.6 Анализ существующего состояния систем захоронения

(утилизации)  ТКО

Система санитарной очистки и уборки территории предусматривает рациональный сбор, быстрое удаление, обезвреживание и экономически целесообразную утилизацию отходов, являющихся источниками загрязнения воздуха, подземных вод, рек и водохранилищ. Для сбора мусора в общественных местах установлены мусорные контейнеры.

На индивидуальных участках предусмотрена следующая санитарная очистка территории:

- пищевые отходы компостируются на участке, в специальном отведенном
месте;

- твердые бытовые отходы централизовано вывозятся на свалку.

4. Характеристика состояния и проблем в реализации энерго- и ресурсосбережения, учета и сбора информации

Согласно ФЗ- 261 « Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности» ключевыми, наиболее эффективными мероприятиями в области энергосбережения и повышения энергоэффективности домов и бюджетных организаций являются: установка приборов учета тепла и воды, установка счетчиков электроэнергии, установка регуляторов тепла и замена источников освещения.

Администрации г.п. Балашейка необходимо утвердить целевую программу по развитию систем коммерческого учета.

Основными целями программы являются -  перевод экономики поселения на энергоэффективный  путь развития,  создание системы менеджмента энергетической эффективности, воспитание рачительного отношения к энергетическим ресурсам и охране окружающей среды. Так же для снижения неучтенных расходов ресурса, рекомендуется установка приборов коммерческого учета на основных направлениях подачи воды.

Внедрение комплекса мероприятий по энергосбережению и водосбережению, такие как организация системы диспетчеризации, реконструкции действующих трубопроводов, с установкой датчиков протока, давления на основных магистральных развязках (колодцах) позволят снизить потери воды, сократить объемы водопотребления, снизить нагрузку на водопроводные станции, повысив качество их работы, и расширить зону обслуживания при жилищном строительстве.

Для качественного управления работой системы водоснабжения предлагается установка контрольно-измерительных приборов и системы автоматизации на насосном оборудовании водозаборных скважин. Комплекс  КИПиА включают в себя:

-устройства контроля состояния основных агрегатов и другого оборудования (измерение мощности, давления, расхода, температуры различных частей, подачи смазки, охлаждающей воды и т. д.), сосредоточенные в специальных щитах и при отклонениях режима сверх допустимых значений дающие сигнал, а при необходимости и импульс на автоматическую остановку агрегата.

В систему КИПиА входят также органы управления, обеспечивающие возможность комплексной автоматизации оборудования, работающего с минимальным количеством дежурного персонала или без него.

5. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры

Целевые  показатели развития коммунальной инфраструктуры городского поселения Балашейка муниципального района Сызранский представлены в таблице 5.1.

Таблица 5.1 - Целевые  показатели развития коммунальной инфраструктуры г.п. Балашейка

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2024-2033г.г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Критерии доступности для населения коммунальных услуг. |
| Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе населения | % | 7,75 | 7,48 | 13,22 | 13,08 | 12,86 | 12,83 | 12,70 | 12,75 |
| Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума | % | 3,0 | 3,5 | 3,0 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги | % | 90 | 95 | 98 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Численность населения, получаемого коммунальные услуги | чел. | 3 038 | 3 017 | 3 073 | 3 129 | 3 185 | 3 241 | 3 297 | 3 910 |
| Уровень соответствия мощностей объектов коммунальной инфраструктуры потребностям потребителей | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Обеспеченность коммунальными ресурсами и энергетическими мощностями новых объектов капитального строительства | % | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 2. Показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективной нагрузки |
| Показатель спроса на тепловую энергию при централизованном теплоснабжении: | Гкал/час | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. |
| Показатель спроса на тепловую энергию при нецентрализованном теплоснабжении: | Гкал/час | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 11,5 |
| административно-общественные здания | Гкал/час | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,8 |
| жилые здания | Гкал/час | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 8,7 |
| прочие потребители | Гкал/час | - | - | - | - | - | - | - | - |
| промышленные потребители | Гкал/час | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Продолжение таблица 5.1 |
| Наименование показателя | Ед. изм. | 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2024-2033г.г. |
| Расход тепловой энергии за период | Гкал | 30 922 | 30 922 | 30 922 | 30 922 | 30 922 | 30 922 | 30 922 | 50 422 |
| на коммунальные нужды | Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - |
| на производственных потребителей | Гкал | 30 922 | 30 922 | 30 922 | 30 922 | 30 922 | 30 922 | 30 922 | 50 422 |
| Показатель спроса на воду, всего: | м3/сут. | 625,3 | 625,3 | 625,3 | 625,3 | 625,3 | 625,3 | 625,3 | 822,66 |
| административно-общественные здания | м3/сут. | 20,44 | 20,44 | 20,44 | 20,44 | 20,44 | 20,44 | 20,44 | 39,2 |
| население | м3/сут. | 603,4 | 603,4 | 603,4 | 603,4 | 603,4 | 603,4 | 603,4 | 728,0 |
| прочие | м3/сут. | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 1,46 |
| Объем водопотребления за период | тыс. м3 | 310,25 | 310,25 | 310,25 | 310,25 | 310,25 | 310,25 | 310,25 | 354,05 |
| на коммунальные нужды | тыс. м3 | 310,25 | 310,25 | 310,25 | 310,25 | 310,25 | 310,25 | 310,25 | 354,05 |
| на производственных потребителей | тыс. м3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Показатель спроса на водоотведение, всего: | м3/сут. | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 700,0 |
| административно-общественные здания | м3/сут. | 20,44 | 20,44 | 20,44 | 20,44 | 20,44 | 20,44 | 20,44 | 39,2 |
| население | м3/сут. | 479,56 | 479,56 | 479,56 | 479,56 | 479,56 | 479,56 | 479,56 | 660,8 |
| прочие | м3/сут. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. Величины новых нагрузок, присоединяемых в перспективе |
| Прирост тепловой нагрузки при централизованном теплоснабжении: | Гкал/час | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Прирост тепловой нагрузки при нецентрализованном теплоснабжении, в т.ч.: | Гкал/час | - | - | - | - | - | - | - | 3,5 |
| административно-общественные здания | Гкал/час | - | - | - | - | - | - | - | 0,8 |
| жилые здания | Гкал/час | - | - | - | - | - | - | - | 2,7 |
| производственные потребители | Гкал/час | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Прирост потребления тепловой энергии от автономных и индивидуальных источников | Гкал | - | - | - | - | - | - | - | 19 500 |
| на коммунальные нужды | Гкал | - | - | - | - | - | - | - | 19 500 |
| производственные потребители | Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Прирост потребления воды, в т.ч.: | м3/сут. | - | - | - | - | - | - | - | 197,78 |
| Продолжение таблица 5.1 |
| Наименование показателя | Ед. изм. | 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2024-2033г.г. |
| объекты административно-общественные здания | м3/сут. | - | - | - | - | - | - | - | 19,18 |
| население | м3/сут. | - | - | - | - | - | - | - | 178,6 |
| прочие | м3/сут. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Прирост годового объема водопотребления, в т.ч. | тыс. м3 | - | - | - | - | - | - | - | 43,8 |
| на коммунальные нужды | тыс. м3 | - | - | - | - | - | - | - | 43,8 |
| на производственных потребителей | тыс. м3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Прирост объемов водоотведения, в т.ч.: | м3/сут. | - | - | - | - | - | - | - | 200,0 |
| административно-общественные здания | м3/сут. | - | - | - | - | - | - | - | 19,18 |
| население | м3/сут. | - | - | - | - | - | - | - | 180,82 |
| прочие | м3/сут. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. Показатели степени охвата потребителей приборами учета. |
| Для объема ЭЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме потребления ЭЭ, в т.ч.: | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| в многоквартирных домах с использованием общедомовых приборов учета | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| в индивидуальных жилых зданиях | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| в бюджетных организациях | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доля объема ТЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием ПУ, в общем объеме потребления ТЭ, в т.ч.: | % | н.д. | н.д. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| в многоквартирных домах | % | н.д. | н.д. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| в индивидуальных жилых зданиях | % | н.д. | н.д. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| в бюджетных организациях | % | н.д. | н.д. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доля объема воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме потребления, в т.ч.: | % | н.д. | н.д. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Продолжение таблица 5.1 |
| Наименование показателя | Ед. изм. | 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2024-2033г.г. |
| в многоквартирных домах с использованием общедомовых приборов учета | % | н.д. | н.д. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| в индивидуальных жилых зданиях | % | н.д. | н.д. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| в бюджетных организациях | % | н.д. | н.д. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доля объема природного газа, расчет за который осуществляется с использованием приборов учета, в общем объеме потребления, в т.ч.: | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| в многоквартирных домах | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| в индивидуальных жилых зданиях | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| в бюджетных организациях | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5. Показатели надежности систем ресурсоснабжения |
| Количество аварий на СКИ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на тепловых сетях | Ав./км | н.д. | н.д. | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| на сетях водоснабжения | Ав./км | 0,367 | 0,363 | 0,34 | 0,317 | 0,294 | 0,271 | 0,248 | нет |
| на сетях водоотведения | Ав./км | 0,363 | 0,34 | 0,317 | 0,294 | 0,271 | 0,248 | 0,225 | нет |
| на сетях электроснабжения | Ав./км | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| на сетях газоснабжения | Ав./км | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Перебои в снабжении коммунальным ресурсом: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| тепловая энергия | час./чел. | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| водоснабжение | час./чел. | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| электроснабжение | час./чел. | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| газоснабжение | час./чел. | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| сбор и вывоз ТКО | час./чел. | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Уровень физического износа сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сети теплоснабжения | % | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 |
| сети водоснабжения | % | 70 | 65,6 | 61,2 | 56,8 | 52,4 | 48 | 43,6 | 0 |
| сети водоотведения | % | 100 | 93,75 | 87,5 | 81,25 | 75 | 68,75 | 62,5 | 0 |
| Продолжение таблица 5.1 |
| Наименование показателя | Ед. изм. | 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2024-2033г.г. |
| Доля ежегодно заменяемых сетей по отношению к общей протяженности: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сети теплоснабжения | % | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. |
| сети водоснабжения | % | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 0 |
| сети водоотведения | % | 6,25 | 6,25 | 6,25 | 6,25 | 6,25 | 6,25 | 6,25 | 0 |
| Количество часов предоставления КУ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| тепловая энергия (отопительный период) | час./чел. | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| водоснабжение | час./чел. | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| водоотведение | час./чел. | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| электроснабжение | час./чел. | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| газоснабжение | час./чел. | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 6. Показатели эффективности производства и транспортировки ресурсов |
| Технологические потери ТЭ при передаче по ТС | % | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 155,2 | 155,2 | 155,2 | 155,2 | 155,2 | 155,2 | 155,2 | 155,2 |
| Удельный расход электрической энергии на единицу тепловой энергии | кВт*ч/Гкал | 5,46 | 5,46 | 5,46 | 5,46 | 5,46 | 5,46 | 5,46 | 5,46 |
| Удельный расход холодной воды на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть | м3/Гкал | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 |
| Удельный расход электроэнергии на перекачку 1 м3 холодной питьевой воды, отпускаемой в ВС | кВт*ч/ м3 | 1,138 | 1,137 | 1,137 | 1,137 | 1,137 | 1,137 | 1,137 | 1,137 |
| Потери воды при ее передаче по сетям | % | 7,722 | 7,714 | 7,706 | 7,698 | 7,690 | 7,682 | 7,674 | 7,594 |
| 7. Показатели эффективности потребления коммунального ресурса |
| Удельный расход тепловой энергии на 1м2 площади бюджетного учреждения | Гкал/м2 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| Удельный расход тепловой энергии на 1м2 площади жилого помещения | Гкал/м2 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 |

Продолжение таблица 5.1

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2024-2033г.г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Удельный расход электрической энергии на одного бюджетного работника в год | кВтч/чел. | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 |
| Удельный расход электрической энергии на одного жителя в год | кВтч/чел. | 1 920 | 1 920 | 1 920 | 1 920 | 1 920 | 1 920 | 1 920 | 1 920 |
| Удельный расход воды на одного бюджетного работника | м3/сут. | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| Удельный расход воды на один индивидуальный жилой дом с учетом полива | м3/сут. | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 |
| 8. показатели воздействия на окружающую среду. |
| Количество экологических аварий (например: не запланированные выбросы) | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Капиталовложения в окружающую среду | тыс. руб. | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |

Расчет критериев доступности коммунальных услуг для населения

Постановлением Правительства РФ от 28.08.2009г. №708 «Об утверждении основ формирования предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги» доступность для граждан платы за коммунальные услуги определяется на основе устанавливаемой органами исполнительной власти субъектов РФ системы критериев доступности для населения платы за коммунальные услуги,  далее- критерии доступности, в которую включаются, в том числе, следующие критерии доступности:

- доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи;

- доля населения с доходами ниже прожиточного минимума;

- уровень собираемости платежей за коммунальные услуги;

- доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения.

При этом критерии доступности коммунальных услуг для населения в соответствии с указанным постановлением оцениваются на основе следующих показателей:

- уровень благоустройства жилого фонда;

- коэффициент обеспечения текущей потребности в услугах;

- коэффициент покрытия прогнозной потребности в услугах;

- коэффициент покупательской способности граждан.

Критерии достаточности и качества предоставления услуг оценивается на основе коэффициента соответствия параметров производственной программы нормативным параметрам качества услуг.

В рамках настоящей программы доступность ресурсов определена по совокупным показателям и характеризуется на данный период следующими основными параметрами:

- уровень благоустройства жилищного фонда – 90%;

- коэффициент обеспечения текущей потребности в услугах-100%;

- доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи-                  11,58%;

- уровень собираемости платежей за коммунальные услуги- 95%;

- норматив доли расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи составляют - 10  %.

Обоснование целевых показателей развития системы водоснабжения

Суточные расходы воды потребителей в населенных пунктах Городского поселения  Балашейка в виду отсутствия  проектных данных приняты по укрупненным показателям согласно СНиП 2.04.02-84, СНиП 2.04.01-85* и ВНТП-Н-97.

Расчетный (средний за год) суточный расход воды на хозяйственно-питьевые нужды в населенном пункте определен по формуле:

Qсут. т = qот    N/1000. м3/сут.,

где Nm – расчетное число жителей или количество посетителей, чел.,

qот – удельное водопотребление, л/сут., где не включен расход на полив сельскохозяйственных культур на приусадебных участках.

Перечень и вместимость существующих объектов городского поселения Балашейка приняты по данным  представленным Заказчиком.

Действующие в настоящее время в городском поселении Балашейка нормы удельного водопотребления, приведены в таблице 5.2.

Таблица 5.2 – Нормы удельного водопотребления

| Наименование норматива потребления коммунальной услуги | Степень благоустройства | Норматив потребления на 1 человека в месяц, м3. |
| --- | --- | --- |
| Норматив потребления услуг по холодному водоснабжению | жилые дома, не оборудованные водопроводом и канализацией и водопользование из водопроводных колонок | 1,2 |
|  | жилые дома, оборудованные внутренним водопроводом без канализации или водопровод на частном подворье | 1,8 |
|  | жилые дома, оборудованные водопроводом и канализацией без ванн и газовых водонагревателей | 3,6 |
|  | жилые дома, оборудованные водопроводом и канализацией с ванными и газовыми водонагревателями | 4,2 |
|  | жилые дома, оборудованные водопроводом и выгребной ямой, с санузлом, без ванн и без газа | 2,7 |
|  | жилые дома, оборудованные водопроводом и выгребной ямой, с ванными, с санузлом и газовым водонагревателем | 4,8 |

Нормы водоотведения от населения согласно СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения» принимаются равным нормам водопотребления, без учета расходов воды на восстановление пожарного запаса и полив территории, с учетом коэффициента суточной неравномерности.

Распределение расходов воды по основным потребителям приведены в таблице 5.3.

Таблица 5.3 - Распределение расходов воды по основным потребителям

| Потребители | Водопотребление | Категория |
| --- | --- | --- |
|  | м3 | м3/сут |  |
| Администрация Балашейки | 60 | 0,16 | бюджет |
| МКДЦ | 90 | 0,25 | бюджет |
| АХС | 6 573 | 18,01 | бюджет |
| Центр соцобслуживания | 240 | 0,66 | бюджет |
| ЦРБ | 433 | 1,18 | бюджет |
| СРЦСП семье и детям | 63 | 0,17 | бюджет |
| бюджет Итог | 7 459 | 20,44 |  |
| Население (по факту) | 24 528 | 67,2 | население |
| население Итог | 24 528 | 67,2 |  |
| население согласно расчету(3017чел.) | 220 241 | 603,4 |  |
| Парикмахерская "Юлия" | 12 | 0,033 | прочие |
| Балашейские пески | - | - | прочие |
| ИП Васильев | 18 | 0,05 | прочие |
| Глера | 10 | 0,03 | прочие |
| Финанслизинг | 12 | 0,033 | прочие |
| КДТВ | 420 | 1,15 | прочие |
| Логос | 50 | 0,14 | прочие |
| Домострой | 12 | 0,033 | прочие |
| прочие Итог | 534 | 1,46 |  |
| Общий итог(факт) | 32 521 | 89,09 |  |
| Общий итог согласно расчету | 228 823 | 625,3 |  |

Распределение расходов стоков по основным потребителям приведены в таблице 5.4.

Таблица 5.4- Распределение расходов стоков по основным потребителям

| Потребители | Водоотведение | Категория |
| --- | --- | --- |
|  | м3 | м3/сут |  |
| Администрация Балашейки | 60 | 0,16 | бюджет |
| МКДЦ | 90 | 0,25 | бюджет |
| АХС | 6 573 | 18,1 | бюджет |
| Центр соцобслуживания | 240 | 0,66 | бюджет |
| ЦРБ | 433 | 1,18 | бюджет |
| СРЦСП семье и детям | 90 | 0,25 | бюджет |
| бюджет Итог | 7 486 | 20,51 |  |
| Население (по факту) | 24 528 | 89,09 | население |
| население Итог | 24 528 | 67,2 |  |
| население согласно расчету(3017чел.) | 164 944 | 451,9 |  |
| Парикмахерская "Юлия" | 12 | 0,033 | прочие |
| Балашейские пески | 9 600 | 26,30 | прочие |
| ИП Васильев | 18 | 0,05 | прочие |
| Глера | 10 | 0,03 | прочие |
| Финанслизинг | 12 | 0,033 | прочие |
| КДТВ | 420 | 1,15 | прочие |
| Логос | - | - | прочие |
| Домострой | - | - | прочие |
| прочие Итог | 10 072 | 27,59 |  |
| Общий итог по факту | 42 086 | 115,30 |  |
| Общий итог согласно расчету | 182 500 | 500,0 |  |

6. Перечень инвестиционных проектов в отношении систем коммунальной инфраструктуры г.п. Балашейка

Совокупная Программа проектов по всем системам ресурсоснабжения городского поселения Балашейка, включая установку приборов учета, представлена в таблице 6.1.

Таблица 6.1- Совокупная Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей

| № п/п | Наименование мероприятия | Цели реализации Программы | Сроки реализации Программы | Финансовые потребности, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | На весь период 2018-2033 гг. | По годам |
|  |  |  | Начало | Окончание |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023-2033 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| *Мероприятия в сфере водоснабжения (за счет средств организации коммунального хозяйства, местного и областного бюджета, при вхождении в соответствующие программы). |
| 1 | Реконструкция системы водоснабжения. Замена трубопроводов из стальных труб на ПВХ, L= 4537м | Сокращение потерь воды при транспортировке | 2018 | 2030 | 11 343 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 6 343 |
| 2 | Гидрогеологические исследования по оценке эксплуатационных запасов подземных вод на существующих водозаборах | Переоценка объемов подземных вод | 2023 | 2033 | 1 600 | - | - | - | - | - | 1 600 |
| 3 | Применение метода гидродинамического и виброволнового воздействия на продуктивный пласт скважины (3 шт.) | Восстановление дебита скважины | 2023 | 2033 | 1 500 | - | - | - | - | - | 1 500 |

Продолжение таблицы 6.1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Строительство водопроводных сетей (площадка № 1) L= 6 300 м | Водоснабжение перспективных потребителей | 2023 | 2030 | 23 940 | - | - | - | - | - | 23 940 |
| 5 | Строительство водопроводных сетей в северной части поселка по улицам Зелёной, Кооперативной, Советской, Новой, L= 3300 м | Водоснабжение перспективных потребителей | 2023 | 2030 | 11 458 | - | - | - | - | - | 11 458 |
| 6 | Строительство водозабора за территорией поселка, на северо-востоке 200 м3/сут | Водоснабжение перспективных потребителей | 2023 | 2030 | 1 500 | - | - | - | - | - | 1 500 |
| 7 | Установка приборов учета артезианской воды | Согласно требованиям ФЗ от 23.11.2009г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении....» | 2023 | 2030 | 40 | - | - | - | - | - | 40 |
| 8 | Организация ЗСО водозабора | Согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 | 2023 | 2030 | 840 | - | - | - | - | - | 840 |
| ИТОГО в сфере водоснабжения | 52 221 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 47 221 |
| **Мероприятия в сфере водоотведения (объем инвестиций уточняется проектно-сметной документацией) |
| 1 | Строительство канализационных сетей (площадка № 1) L= 5 300 м | Водоотведение от перспективных потребителей | 2018 | 2020 | 19 610 | 6 500 | 6 500 | 6 610 | - | - | - |
| 2 | Строительство канализационных сетей в центральной части поселка, L= 5 000 м | Водоотведение от перспективных потребителей | 2018 | 2020 | 18 500 | 6 200 | 6 200 | 6 100 | - | - | - |
| 3 | Строительство КНС (площадка № 1) | Водоотведение от перспективных потребителей | 2018 | 2020 | 3 500 | 1 000 | 1 000 | 1 500 | - | - | - |
| 4 | Капитальный ремонт и реконструкция КОС | Повышение качества оказываемых услуг | 2018 | 2023 | 18 233 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 233 |
| ИТОГО в сфере водоотведения | 59 843 | 16700 | 16700 | 17 210 | 3 000 | 3 000 | 3 233 |
| Продолжение таблицы 6.1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **Мероприятия в сфере теплоснабжения городского поселения Балашейка (объем инвестиций уточняется проектно-сметной документацией) |
| 1 | Строительство блочно-модульных котельных 5шт. * 0,3 Гкал/ч | Теплоснабжение перспективных потребителей | 2023 | 2033 | 5 175 | - | - | - | - | - | 5 175 |
| ИТОГО в сфере теплоснабжения | 5 175 | - | - | - | - | - | 5 175 |
| **Мероприятия в сфере газоснабжения (объем инвестиций уточняется проектно-сметной документацией). |
| 1 | Прокладка газопровода в существующей застройке по улицам Кооперативной, Зеленой, Советской, Новой, L= 5 000 м | Газоснабжение перспективных потребителей | 2020 | 2030 | 9 136 | - | - | - | - | - | 9136 |
| 2 | Строительство газопровода низкого давления (площадка № 1) L= 10 575 м |  | 2020 | 2030 | 19 323 | - | - | - | - | - | 19 323 |
| 3 | Строительство ШГРП на площадке № 1и ул. Зеленой , 3 шт. |  | 2018 | 2020 | 1 362 | - | - | 1 362 | - | - | - |
| ИТОГО в сфере газоснабжения | 29 821 | - | - | 1 362 | - | - | 28 459 |
| **Мероприятия в сфере электроснабжения (финансируется согласно проектной документации). |
| 1 | Прокладка воздушных линий электропередачи (площадка № 1) 10(6) кВ; L= 1 150 м | Электроснабжение перспективных потребителей | 2023 | 2033 | 2 412 | - | - | - | - | - | 2 412 |
| 2 | Прокладка воздушных линий электропередачи от площадки № 1 перпендикулярно ул. Ленина, 10(6) кВ; L= 150 м |  | 2023 | 2033 | 315 | - | - | - | - | - | 315 |
| 3 | Строительство комплексной ТП 250кВт (площадка № 1), 2 шт. |  | 2023 | 2033 | 2 200 | - | - | - | - | - | 2 200 |
| ИТОГО в сфере электроснабжения | 4 927 | - | - | - | - | - | 4 927 |

Примечания:

*Стоимость указана ориентировочно по среднерыночным ценам объектов аналогов. Конечная стоимость работ устанавливается после обследования оборудования, и составления проектно-сметной документации.

**Технические параметры, тип оборудования  и объем финансовых затрат уточняются на стадии рабочего проектирования, согласно техническим условиям владельцев сетей.

ИТОГО ориентировочный объем инвестиций для развития коммунальной инфраструктуры городского  поселения Балашейкана период 2018-2033гг. ориентировочно составит -  151 987,0 тыс. руб., в том числе:

- в сфере водоснабжения - 	        52 221,0  тыс. руб.;

- в сфере водоотведения -	        59 843,0  тыс. руб.;

- в сфере теплоснабжения -        5175,0  тыс. руб.;

=  117 239,0  тыс. руб.;

- в сфере газоснабжения –       29 821,0  тыс. руб.;

- в сфере электроснабжения –   4 927,0  тыс. руб.;

= 34 748,0  тыс. руб.

7 Предложения по организации реализации инвестиционных проектов                             г.п. Балашейка

7.1 Инвестиционные проекты в сфере водоснабжения

На 2018 – 2033 годы

Генпланом предлагается:

- Проведение гидрогеологических исследований по оценке эксплуатационных запасов подземных вод в городском поселении Балашейка для подтверждения возможности увеличения забора воды;

- Поэтапное строительство новых водопроводных сетей на существующих территориях г.п. Балашейка;

- Реконструкция (замена) трубопровода (около 4 537 м);

4. Строительство нового водозабора;

2. Поэтапное строительство новых водопроводных сетей в п.г.т. Балашейка на перспективных площадках строительства.

Площадка под размещение нового водозаборного узла согласовываются с органами санитарного надзора в установленном порядке после получения заключений гидрогеологов на бурение артезианских скважин. Выбор площадок под новое водозаборное сооружение производится с учетом соблюдения первого пояса зоны санитарной охраны в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого водоснабжения».

Развитие централизованной системы горячего водоснабжения на данной территории не планируется.

Обеспечение подачи абонентам определенного объема питьевой воды установленного качества

В процессе эксплуатации удельный дебит водозаборных скважин постепенно уменьшается, уровни воды в скважинах понижаются. Это происходит вследствие кольматации фильтров и прифильтровых зон скважин осадками. Поэтому фактические показатели мощности водозабора в процессе эксплуатации уменьшаются. Для предотвращения дефицита необходимо выполнить их капитальный ремонт или применить метод гидродинамического и виброволнового воздействия.

Работы по восстановлению дебита скважин данным методом с применением гидродинамической насадки имеют ряд преимуществ:

- стоимость восстановления дебита в 5÷15 раз ниже стоимости бурения новой скважины и сохранение его прироста в течение 6÷7 лет;

- уменьшение затрат электроэнергии на добычу одного куба воды;

- продление сроков эксплуатации погружных насосов.

Обеспечение водоснабжения объектов перспективной застройки

населенного пункта

Предложения по строительству артезианских скважин

В результате проведенного анализа системы водоснабжения г. п. Балашейка выявлена необходимость строительства новых  ВЗС для обеспечения подачи абонентам необходимого объема воды установленного качества, а также воды на пожарные и поливочные нужды.

Во всех населенных пунктах г.п. Балашейка необходимо провести мониторинг подземных вод на существующих водозаборах для создания оптимальных условий их эксплуатации.

Предложения по строительству водозаборных сооружений в населённых пунктах на перспективу представлены в таблице 7.1.1.

Таблица 7.1.1 – Предложения по строительству водозаборных сооружений до 2033 года.

| № п/п | Назначение и наименование объекта | Местоположение объекта | Вид работ | Производительность (общая), м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водозабор | За территорией поселка на северо-востоке | строительство | 200 |

Согласно Генеральному плану для бесперебойного водоснабжения населения водой соответствующего качества, ввиду увеличения численности населения, необходимо строительство нового водозабора п.г.т. Балашейка.

Необходимо выполнить геологический анализ территорий водозаборов на предмет наличия подземных вод. На основании данного анализа принять решение о строительстве новых скважин.

Установка приборов учёта на водозаборных сооружениях

Установка приборов учета является обязательным мероприятием, согласно требованиям Федерального закона от 23.11.2009 года № 261–Ф3 «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (ст. 13 п.3) и требований, установленных лицензией на право использования участком недр.

Предложения по строительству водопроводных сетей и сооружений

на водопроводных линиях

Согласно Генплану в городском  поселении  Балашейка, в связи с перспективным развитием жилого фонда, возникает необходимость строительства новых сетей водоснабжения на территориях перспективного строительства ввиду наличия в городском поселении планов по подключению новых абонентов к централизованной сети водоснабжения.

Предложения по строительству трубопроводов из поливинилхлорида по ГОСТ Р 51613-2000 на данном этапе развития системы водоснабжения приведены в таблице 7.1.2. Для системы наружного пожаротушения предусмотреть установку пожарных гидрантов в водопроводных колодцах.

Таблица 7.1.4 - Предложения по строительству трубопроводов и сооружений на водопроводных сетях

| № п/п | Назначение и наименование объекта | Местоположение объекта | Вид работ, который планируется в целях размещения объекта | Срок, до которого планируется размещение объекта, год | Основные характеристики объекта | Характеристики зон с особыми условиями использования территорий (ЗСО) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Протяженность, км | Иные характеристики |  |
| 1. | Сети водопровода | поселок городского типа Балашейка, в т. ч.: | строительство | 2030 |  | - | В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 ширину санитарно-защитной полосы следует принимать по обе стороны от крайних линий водопровода: при отсутствии грунтовых вод - не менее 10 м при диаметре водоводов до 1000 мм и не менее 20 м при диаметре водоводов более 1000 мм; при наличии грунтовых вод - не менее 50 м вне зависимости от диаметра водоводов. |
|  |  | площадка № 1 |  |  | 6,3 | - |  |
| 2. | Сети водопровода | Северная часть поселка, в т.ч.: | строительство | 2030 |  | - |  |
|  |  | ул. Зеленая |  |  | 3,3 | - |  |
|  |  | ул. Кооперативная |  |  |  | - |  |
|  |  | ул. Советская |  |  |  | - |  |
|  |  | ул. Новая |  |  |  | - |  |

Водоснабжение перспективных площадок строительства планируется осуществить от новых и существующих ВЗС, расположенных вблизи данных площадок. В связи с этим, сведения о реконструкции существующих участков водопроводных сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективного увеличения объема водоразбора не приводятся.

В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 :  ширину санитарно-защитной полосы следует принимать по обе стороны от крайних линий водопровода: при отсутствии грунтовых вод - не менее 10 м при диаметре водоводов до 1 000 мм и не менее 20 м при диаметре водоводов более 1 000 мм; при наличии грунтовых вод - не менее 50 м вне зависимости от диаметра водоводов.

На перспективу сохраняются существующие маршруты прохождения трубопроводов по территории г.п. Балашейка. Новые трубопроводы прокладываются вдоль проезжих частей автомобильных дорог, для оперативного доступа, в случае возникновения аварийных ситуаций.

Точная трассировка сетей будет проводиться на стадии разработки проектов планировки участков застройки, с учетом вертикальной планировки территории и гидравлических режимов сети.

Для перспективного развития системы водоснабжения в населённых пунктах г.п. Балашейка до 2030-2033 гг., для снижения потерь воды при её транспортировке необходимо планомерное финансирование на реконструкцию системы водоснабжения в сумме около 52,221 млн. руб.

7.2 Инвестиционные проекты в сфере водоотведения

Для улучшения условий жизни населения и для улучшения экологической обстановки в городском поселении Балашейка необходимо выполнить ряд мероприятий, а именно:

На расчетный срок до 2033 года:

- Сохранение существующих выгребных ям и надворных построек жилых домов и объектов соцкультбыта;

- Строительство канализационных насосных станций (КНС)  на ПЛОЩАДКЕ             № 1;

4. Строительство канализационных сетей  на перспективных площадках строительства п.г.т. Балашейка;

5. Реконструкция канализационных сетей исчерпавших срок эксплуатации на территории п.г.т. Балашейка.

Дождевая канализация

Для отвода дождевых и талых вод с вновь проектируемых территорий предусмотреть строительство открытых и закрытых водостоков в пониженные по рельефу места населённого пункта, с устройством мостиков или труб в местах пересечений с улицами и дорогами.

На земельных участках, подверженных действию эрозионных процессов с оврагообразованием, при градостроительном проектировании следует предусмотреть мероприятия по упорядочению поверхностного стока (устройство ливневой (дождевой) канализации, дренажа), укреплению ложа оврагов, террасированию и облесению склонов.

Предложения по строительству канализационных сетей и сооружений приведены в таблице 7.2.1.

#### Таблица 7.2.1 - Объекты местного значения в сфере водоотведения

| № п/п | Назначение и наименование объекта | Местоположение объекта | Вид работ, который планируется в целях размещения объекта | Срок, до которого планируется размещение объекта, год | Основные характеристики объекта | Характеристики зон с особыми условиями использования территорий (ЗСО) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Протяженность, км | Иные характеристики |  |
| 1. | Канализационные сети | на площадке № 1 п. г.т. Балашейка | строительство | 2020 | 5,3 |  | В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 ориентировочный размер санитарно-защитной зоны объекта – 200 м |
|  |  | в центральной части поселка |  |  | 5,0 |  |  |
| 2. | Канализационная насосная станция | на площадке № 1 п. г.т. Балашейка | строительство | 2020 | - |  |  |
| 3. | Канализационные очистные сооружения | юго-восточная часть поселка | реконструкция | 2020 | - | до 700 м3/сут. |  |

Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения

на объектах организаций, осуществляющих водоотведение

В связи с развитием на перспективу централизованной системы водоотведения необходимо внедрение высокоэффективных энергосберегающих технологий, а именно создание современной автоматизированной системы оперативного диспетчерского управления системами водоотведения. На основании этого предлагается устанавливать частотные преобразователи, шкафы автоматизации, датчики давления и приборы учета на всех канализационных очистных станциях, автоматизировать технологические процессы.

Необходимо установить частотные преобразователи, снижающие потребление электроэнергии до 30%, обеспечивающие плавный режим работы электродвигателей насосных агрегатов и исключающие гидроудары, одновременно достигается эффект круглосуточной бесперебойной работы систем водоотведения.

Основной задачей внедрения данной системы является:

- поддержание заданного технологического режима и нормальные условия работы сооружений, установок, основного и вспомогательного оборудования и коммуникаций;

- сигнализация отклонений и нарушений от заданного технологического режима и нормальных условий работы сооружений, установок, оборудования и коммуникаций;

- сигнализация возникновения аварийных ситуаций на контролируемых объектах;

- возможность оперативного устранения отклонений и нарушений от заданных условий.

Создание автоматизированной системы позволяет достигнуть следующих целей:

- Обеспечение необходимых показателей технологических процессов предприятия.

- Минимизация вероятности возникновения технологических нарушений и аварий.

- Обеспечение расчетного времени восстановления всего технологического процесса.

- Сокращение времени:

- принятия оптимальных решений оперативным персоналом в штатных и аварийных ситуациях;

- выполнения работ по ремонту и обслуживанию оборудования;

- простоя оборудования за счет оптимального регулирования параметров всего технологического процесса;

- Повышение надежности работы оборудования, используемого в составе данной системы, за счет адаптивных и оптимально подобранных алгоритмов управления;

- Сокращение затрат и издержек на ремонтно-восстановительные работы.

Для развития централизованной системы водоотведения в городском поселении Балашейка до 2033 года ориентировочно требуется 59,843 млн. руб. Величина инвестиций посчитана ориентировочно и  уточняется проектно-сметной документацией.

7.3 Инвестиционные проекты в сфере теплоснабжения

Согласно Генплану теплоснабжение вновь проектируемой застройки решается следующим образом:

1. Запланированные или подлежащие реконструкции объекты социальной инфраструктуры в  городском поселении  планируется обеспечить теплоснабжением с помощью автономных источников теплоснабжения:  модульных котельных или автономных газовых котлов.

2. Весь перспективный индивидуальный жилой фонд планируется обеспечить  тепловой энергией от  индивидуальных источников теплоснабжения - котлов различной модификации.

В целях экономии тепловой энергии, следовательно, и топлива, в проектируемом соцкультбыте следует применять автоматизированные тепловые пункты с устройством попогодного регулирования и автоматизированные системы отопления, вентиляция и горячего водоснабжения.

В каждом тепловом пункте устанавливать приборы учета расхода тепла.

Горячее водоснабжение решается от теплообменников, установленных в каждом тепловом пункте.

В существующих зданиях соцкультбыта, там, где это необходимо, установить приборы учета расхода тепла.

Вся проектируемая жилая застройка обеспечивается теплом от собственных теплоисточников каждого потребителя. Это могут быть автоматизированные котлы различной модификации, обеспечивающие отопление и горячее водоснабжение.

Для всех видов теплоисточников в качестве топлива используется природный газ.

Тепловые сети от отопительных модулей до потребителей выполняются подземным способом прокладки  или надземным в современной теплоизоляции.

Объекты местного значения в сфере теплоснабжения представлены в таблице 7.3.1.

Таблица 7.3.1 - Объекты местного значения в сфере теплоснабжения

| № п/п | Цели строительства | Назначение и наименование объекта | Срок, до которого планируется размещение объекта, год | Наименование, вид ремонта | Мощность, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Центр реабилитации детей инвалидов | Модульная котельная | 2033 | строительство | 0,3 |
| 2 | Общеобразовательная школа | Модульная котельная | 2033 | реконструкция | 0,3 |
| 3 | Спортивный зал | Модульная котельная | 2033 | строительство | 0,3 |
| 4 | Дошкольное учреждение | Модульная котельная | 2033 | строительство | 0,3 |
| 5 | Объект КБО | Модульная котельная | 2033 | строительство | 0,3 |

# Предложение по строительству автономного источника теплоснабжения (на основании Прайс-листа ЗАО «Котлостройсервис») представлено в таблице 7.3.2

# Таблица 7.3.2 - Предложение по строительству автономных источников теплоснабжения

| Мощность котельной, кВт | Габаритные размеры котельной | Теплопроизводительность и количество котлов серии MICRO New | Стоимость, тыс. руб. | Количество, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 200 | 3640х3120х2800 | 100х2 | от 1 035, 000 | 5 |
| ИТОГО | 5 125,0 |  |

# 7.4  Инвестиционные проекты в сфере газоснабжения

Централизованным газоснабжением сетевым газом всё новое строительство, обеспечивается от существующей системы газоснабжения, для чего необходимо:

- проложить газопроводы высокого и низкого давления;

- построить газорегуляторные пункты (ШГРП, ГРП).

Новая застройка, расположенная в непосредственной близости от существующих сетей газоснабжения, может быть подключена к ним, на условиях владельца сетей.

Прокладка вновь проектируемых газопроводов выполнять либо из полиэтиленовых труб в земле, либо из стальных труб – на опорах. Для газопровода высокого давления устанавливаются охранные зоны: вдоль трасс наружных газопроводов — по 2 м с каждой стороны газопровода, вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при использовании медного провода — 3 м от газопровода со стороны провода и 2 м — с противоположной.

Вокруг отдельно стоящих ГРП — в виде территории на 10 м от границ этих объектов.

# Перспективные объекты местного значения в сфере газоснабжения, предусмотренные Генпланом, представлены в таблице 7.4.1.

#### Таблица 7.4.1- Объекты местного значения в сфере газоснабжения

| № п/п | Назначение и наименование объекта | Местоположение объекта | Вид работ, который планируется в целях размещения объекта | Срок, до которого планируется размещение объекта, год | Основные характеристики объекта | Характеристики зон с особыми условиями использования территорий (ЗСО) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Протяженность, км | Иные характеристики |  |
| 1. | Газопровод низкого давления | п.г.т. Балашейка: | строительство | 2030г. |  |  | В соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878, вдоль трасс наружных газопроводов охранные зоны устанавливаются в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода; вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при использовании медного провода для обозначения трассы газопровода - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 3 метров от газопровода со стороны провода и 2 метров - с противоположной стороны |
|  |  | в существующей застройке: ул. Кооперативная, ул. Зеленая, ул. Советская, ул. Новая |  |  | 5,0 | Р =3 кПа |  |
|  |  | площадка № 1 |  |  | 10,575 | Р =3 кПа |  |
| 2. | ШГРП | площадка № 1 | строительство | 2020г. | - | 2шт. |  |
|  |  | ул. Зеленая |  |  | - | 1шт. |  |

Для развития системы газоснабжения в г.п. Балашейка до 2030 года ориентировочно требуется 29,367  млн. руб.

Точная сумма, технические параметры и тип оборудования уточняются на стадии рабочего проектирования.

7.5 Инвестиционные проекты в сфере электроснабжения

Электроснабжение проектируемых и реконструируемых объектов на существующих территориях выполнить от существующих трансформаторных подстанций 10(6)/0,4 кВ с заменой трансформаторов и новых ТП.

Количество планируемых подстанций, технические параметры, тип оборудования  и объем финансовых затрат уточняются на стадии рабочего проектирования, согласно техническим условиям владельцев сетей.

В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 размер санитарно-защитной зоны устанавливается в зависимости от типа (открытые, закрытые), мощности на основании расчетов физического воздействия на атмосферный воздух, а также результатов натурных измерений. В соответствии с Правилами установления ОЗ ОЭСХ  и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160.

Объекты местного значения городского поселения:

- комплектные  трансформаторные подстанции в поселке городского типа Балашейка на ПЛОЩАДКЕ № 1.

Для развития системы электроснабжения  в городском поселении Балашейка  до 2033 года ориентировочно требуется 4,927 млн. руб.

Точная сумма, технические параметры и тип оборудования уточняются на стадии рабочего проектирования

# Перспективные объекты местного значения в сфере электроснабжения, предусмотренные Генпланом, представлены в таблице 7.5.1.

#### Таблица 7.5.1- Объекты местного значения в сфере электроснабжения

| № п/п | Назначение и наименование объекта | Местоположение объекта | Вид работ, который планируется в целях размещения объекта | Срок, до которого планируется размещение объекта, год | Основные характеристики объекта | Характеристики зон с особыми условиями использования территорий (ЗСО) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Протяженность, км | Иные характеристики |  |
| 1. | Воздушные линии электропередачи | п.г.т. Балашейка в т. ч.: | строительство | 2033 |  |  | В соответствии с Правилами установления ОЗ объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160, размер охранной зоны – 10 м по обе стороны от крайних проводов (5 м – для линий с самонесущими или изолированными проводами, размещенных в границах населенных пунктов) |
|  |  | ПЛОЩАДКА № 1 |  |  | 1,15 | напряжение – 10(6) кВ |  |
|  |  | от ПЛОЩАДКИ № 1 перпендикулярно улице Ленина |  |  | 0,15 | 10(6) кВ |  |
| 2. | Комплектные трансформаторные подстанции | п.г.т. Балашейка, в т. ч.: | строительство | 2033 |  |  |  |
|  |  | ПЛОЩАДКА № 1 |  |  |  | 2 шт. мощностью: 250кВт; коэффициент загрузки Кз = 0,7 |  |

7.6 Оценка объёмов вложений в строительство, реконструкцию и

модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры

Ориентировочная стоимость строительства сооружений определена по проектам объектов-аналогов, каталогам проектов повторного применения для строительства объектов социальной и инженерной инфраструктур, укрупненным нормативам цен строительства для применения в 2017 г., изданным Министерством регионального развития РФ. Стоимость работ пересчитана в цены 2017 года с коэффициентом согласно письму №8802 – ХМ/09 от 20.03.2017 г. Министерства строительства и ЖКХ  РФ.

Расчетная стоимость мероприятий приводится по этапам реализации, с учетом индексов-дефляторов.

Определение стоимости на разных этапах проектирования должно осуществляться различными методиками. На предпроектной стадии обоснования инвестиций определяется предварительная (расчетная) стоимость строительства. Проектов на этой стадии еще нет, поэтому она составляется по предельно укрупненным показателям. При отсутствии таких показателей могут использоваться данные о стоимости объектов-аналогов. При разработке рабочей документации на объекты капитального строительства необходимо уточнение стоимости путем составления проектно-сметной документации. Стоимость устанавливается на каждой стадии проектирования, в связи, с чем обеспечивается поэтапная ее детализация и уточнение. Таким образом, базовые цены устанавливаются с целью последующего формирования договорных цен на разработку проектной документации и строительства.

Финансирование представленных мероприятий возможно не только из средств местного бюджета городского поселения Балашейка,  но и из районного и областного бюджетов, при вхождении в соответствующие программы.

В расчетах не учитывались:

- стоимость резервирования и выкупа земельных участков и недвижимости для государственных и муниципальных нужд;

- стоимость мероприятий по сносу и демонтажу зданий и сооружений на территориях строительства;

- стоимость мероприятий по реконструкции существующих объектов;

- оснащение необходимым оборудованием и благоустройство прилегающей территории;

- особенности территории строительства.

7.7. Благоустройство, озеленение и инженерная подготовка территории

Инженерная подготовка территории включает в себя комплекс инженерных мероприятий по обеспечению пригодности территории для градостроительного использования и созданию оптимальных санитарно-гигиенических условий для комфортного пребывания населения.

Существует несколько способов защиты территории:

Обвалование – устройство дамбы обвалования. Повышение отметок поверхности территории – подсыпка или намыв до отметки, исключающей затопление с минимальными уклонами для обеспечения отвода атмосферных вод.

Понижение паводочного расхода – регулирование стока рек, устройство разгрузочного русла, обводного канала.

Выбор мероприятий связан с экономической оценкой работ и уточняется на дальнейших стадиях проектирования.

До начала строительства новых объектов необходимо уточнить местоположение всех существующих коммуникаций на стадии проекта планировки и  рабочей стадии проектирования. Коммуникации, попадающие под застройку, вынести до начала строительства.

Мероприятия по благоустройству территорий включают в себя:

- организацию поверхностного стока с применением водосточной сети открытого типа, с устройством мостиков или труб в местах пересечений с улицами и дорогами.

- обустройство улиц и дорог в соответствии с профилями, назначаемыми с учетом классификации улично-дорожной сети.

- благоустройство прибрежных участков для организации зон повседневного отдыха.

8. Финансовые потребности для реализации Программы                                                                                                                                                                        Финансовые потребности для реализации Программы представлены в таблице 8.1.

Реализация проектов Программы будет осуществляться за счет средств организаций коммунального хозяйства, местного и областного бюджета, при вхождении в соответствующие программы.                                                                                                                                                                                                                                         Таблица 8.1 – Объемы и источники инвестиций на реализацию проектов Программы

| Наименование | Ед. изм. | Итого | 2018г. | 2019г | 2020г. | 2021г. | 2022г. | 2023-2033г.г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Потребности в инвестициях |
| Потребности в инвестициях | тыс. руб. | 117 239 | 17 700 | 17 700 | 18 210 | 4 000 | 4 000 | 55 629 |
| За счет заемных средств | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - |
| За счет собственных МУП «Балашейское ЖКХ» | тыс. руб. | 117 239 | 17 700 | 17 700 | 18 210 | 4 000 | 4 000 | 55 629 |
| За счет частных инвестиций (либо за счет бюджетных средств) | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |

Источники финансирования инвестиций

За счет собственных средств    МУП «Балашейское ЖКХ»

(Прибыль;  Амортизация; Тарифные источники)

Кредиты (с указанием условий привлечения кредитов)

За счет частных инвестиций

Местный бюджет

Региональный бюджет

Федеральный бюджет -    нет

Плата за подключение (присоединение) -     нет

9. Программы инвестиционных проектов, тариф и плата (тариф) за подключение (присоединение).

Прогнозные величины тарифов на коммунальные услуги рассчитаны с учетом индексов – дефляторов согласно Приказу Минэкономразвития России от 16.апреля 2008г.  № 104.

Прогнозные величины тарифов на коммунальные услуги представлены в таблице 9.1.

Таблица 9.1 -  Прогнозные величины тарифов

| Наименование показателя | Ед. измерения | 2017г. | 2018г | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2024-2033г.г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тариф на услуги теплоснабжения | руб./Гкал | 1 794,0 | 1 813,0 | 1 885,5 | 1 960,9 | 2 039,4 | 2 120,9 | 2 205,8 | 3 265,1 |
| Тариф на услуги водоснабжения | руб./м3 | 40,48 | 41,73 | 43,39 | 45,14 | 46,94 | 48,82 | 50,77 | 75,15 |
| Тариф на услуги водоотведения | руб./м3 | 38,06 | 38,71 | 40,26 | 41,87 | 43,54 | 45,28 | 47,09 | 69,71 |
| Тариф на услуги электроснабжения | руб./кВтч | 2,58 | 2,69 | 2,82 | 2,96 | 3,11 | 3,27 | 3,43 | 5,33 |
| Тариф на услуги газоснабжения | руб./м3 | 4,97 | 5,01 | 5,16 | 5,33 | 5,49 | 5,66 | 5,84 | 7,68 |

10. Прогноз расходов населения на коммунальные ресурсы, расходов бюджета на социальную поддержку и субсидии,

оценки совокупного платежа граждан за коммунальные услуги на соответствие критериям доступности

Прогноз расходов населения на коммунальные ресурсы, расходы бюджета на социальную поддержку и субсидии, критерии доступности тарифов на коммунальные услуги для населения приведены в таблице 10.1.

Таблица 10.1 - Прогнозные величины тарифов и оценка доступности программы для населения

| Наименование показателя | Ед. измерения | 2017г. | 2018г | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2024-2033г.г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Плата с одной семьи за коммунальные услуги, в том числе: | руб./мес. | 3 584,9 | 3 733,6 | 3 888,4 | 4 049,8 | 4 188,1 | 4 393,7 | 4 576,6 | 6 979,2 |
| Теплоснабжение | руб./мес. | 1 321,2 | 1 374,1 | 1 429,0 | 1 486,2 | 1 545,6 | 1 607,4 | 1 671,7 | 2 474,6 |
| Горячее водоснабжение | руб./мес. | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Холодное водоснабжение | руб./мес. | 730,8 | 760,0 | 790,4 | 822,1 | 854,9 | 889,1 | 924,7 | 1 368,7 |
| Водоотведение | руб./мес. | 440,83 | 458,5 | 476,8 | 495,8 | 515,7 | 536,3 | 557,7 | 825,6 |
| Электроснабжение | руб./мес. | 683,37 | 719,6 | 757,7 | 797,8 | 840,1 | 884,7 | 931,6 | 1 644,1 |
| Газоснабжение | руб./мес. | 408,75 | 421,4 | 434,5 | 447,9 | 431,8 | 476,2 | 490,9 | 666,2 |
| Средний совокупный доход семьи | руб./мес. | 27 766,3 | 27 959,6 | 29 413,5 | 30 943,0 | 32 552,0 | 34 244,7 | 36 025,4 | 54 758,6 |
| Удельный вес платы в совокупном доходе семьи | % | 7,75 | 7,48 | 13,22 | 13,08 | 12,86 | 12,83 | 12,70 | 12,75 |
| Максимально допустимая доля собственных расходов населения на оплату коммунальных услуг | % | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Максимально допустимая плата с одной семьи за коммунальные услуги | руб./мес. | 2 776,6 | 2 795,9 | 2 941,4 | 3 094,3 | 3 255,2 | 3 424,5 | 3 602,5 | 5 475,8 |
| Доступность | % | 22,55 | 25,12 | 24,35 | 23,59 | 22,27 | 22,06 | 21,28 | 21,54 |

Исходной базой для расчета прогнозируемой платы населения по каждому виду коммунальных услуг принимались: проект тарифов ресурсоснабжающих организаций, нормативы потребления коммунальных услуг, объемы потребления коммунальных ресурсов, численность обслуживаемого населения по видам обслуживаемого жилого комплекса.

В рамках настоящей Программы доступность ресурсов определена по совокупным показателям и характеризуется следующими основными параметрами:

- уровень благоустройства жилищного фонда- 90%

- коэффициент обеспечения текущей потребности в услугах – 100%;

- доля расходов на коммунальные  услуги в совокупном доходе семьи- 11,58%

- уровень собираемости платежей за коммунальные услуги -95 %;

- норматив доли расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи составляет 10%.