ПРОЕКТ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ             
САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН Сызранский

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Балашейка

третьего созыва

РЕШЕНИЕ

__________ 2018 года                                                                                    № __

Об утверждении Программы комплексного развития систем              коммунальной инфраструктуры городского поселения Балашейка

муниципального района Сызранский Самарской области

на 2018-2033 годы

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Генеральным планом городского поселения Балашейка муниципального района Сызранский Самарской области, постановлением Правительства Российской Федерации  № 502 от 14.06.2013 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов»,  руководствуясь Уставом  городского поселения Балашейка  муниципального района  Сызранский  Самарской области, Собрание представителей городского поселения Балашейка муниципального района Сызранский Самарской области

РЕШИЛО:

1.    Утвердить Программу комплексного  развития систем коммунальной инфраструктуры городского поселения Балашейка муниципального района Сызранский Самарской области на 2018-2033 годы, согласно приложению к настоящему Решению.

2. Опубликовать настоящее решение в Информационном бюллетене – Приложении к газете органов местного самоуправления городского поселения Балашейка «Вестник Балашейки».

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель Собрания представителей

городского поселения Балашейка

муниципального района Сызранский

Самарской области                                    				   Н.А. Хапугина

Глава городского поселения Балашейка

муниципального района Сызранский

# Самарской области                                    			  	         С.А. Сусин

Приложение

к решению Собрания представителей

городского поселения Балашейка

муниципального района Сызранский

Самарской области

от «__» апреля 2018 г. № __

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ
СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ  ИНФРАСТРУКТУРЫ
ГОРОДСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ БАЛАШЕЙКА                                               МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СЫЗРАНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
НА ПЕРИОД 2018-2033 ГГ.

ПРОГРАММНЫЙ ДОКУМЕНТ

Самара 2018г.

СОДЕРЖАНИЕ

| № раздела | Наименование раздела | Стр. |
| --- | --- | --- |
|  | Введение | 3 |
| 1 | Паспорт Программы | 4 |
| 2 | Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры городского поселения Балашейка | 6 |
| 2.1 | Анализ существующего состояния системы теплоснабжения | 7 |
| 2.2 | Анализ существующего состояния системы водоснабжения | 10 |
| 2.3 | Анализ существующего состояния системы водоотведения | 17 |
| 2.4 | Анализ существующего состояния системы электроснабжения | 21 |
| 2.5 | Анализ существующего состояния системы газоснабжения | 23 |
| 2.6 | Анализ существующего состояния системы утилизации (захоронения) ТКО | 24 |
| 3 | Перспективы развития муниципального образования и прогноз спроса на коммунальные ресурсы городского поселения Балашейка | 25 |
| 3.1 | План развития городского поселения Балашейка | 25 |
| 3.2 | План прогнозируемой застройки городского поселения Балашейка | 31 |
| 3.3 | Прогноз спроса на коммунальные ресурсы со ссылкой на обоснование прогноза спроса | 34 |
| 4 | Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры | 50 |
| 5 | Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей | 56 |
| 6 | Источники инвестиций, тарифы и доступности программы для населения городского поселения Балашейка | 60 |
| 7 | Управление программой | 62 |

ВВЕДЕНИЕ

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры,    далее - Программа,  городского  поселения  Балашейка муниципального района Сызранский, Самарской области, далее  –  г.п. Балашейка,  разработана в соответствии с Федеральным законом № 210-ФЗ от 30 декабря 2004г.: «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» и Приказом Минрегиона РФ № 204 от 06.мая 2011г. «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований», а так же Постановлением Правительства РФ № 502 от 14.06.2013 г.  «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов».

Программа определяет основные направления развития систем коммунальной инфраструктуры городского поселения  Балашейка, в том числе, систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, электроснабжения, газоснабжения, а так же объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, в соответствии с потребностями промышленного, жилищного строительства, в целях повышения качества услуг и улучшения экологического состояния г.п. Балашейка.

Основу Программы составляет система программных мероприятий по различным направлениям  развития коммунальной инфраструктуры	  городского             поселения Балашейка.

Данная Программа ориентирована на устойчивое развитие г.п. Балашейка и в полной мере соответствует государственной политике реформирования коммунального комплекса РФ.

1. Паспорт Программы

| Наименование Программы | Программа комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры городского поселения Балашейка муниципального района Сызранский Самарской области на период 2018-2033 г.г. |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | ФЗ РФ от 30.12.2004 г. № 210-ФЗ « Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»; Постановление Правительства РФ от 14.06.2013г. № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов»; Приказ Министерства регионального развития РФ от 06.05.2011г. № 204: «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований». |
| Заказчик Программы | Администрация городского поселения Балашейка муниципального района Сызранский Самарской области |
| Разработчик Программы | Общество с ограниченной ответственностью «Самарская энергосервисная компания» (ООО «СамараЭСКО») |
| Ответственный исполнитель Программы | Администрация городского поселения Балашейка муниципального района Сызранский Самарской области |
| Соисполнители Программы | МУП «Балашейское ЖКХ»; Прочие подрядные организации |
| Цели Программы | Развитие систем коммунальной инфраструктуры в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства в г.п. Балашейка с 2018 по 2033годы; Модернизация и повышение эффективности существующей системы коммунальной инфраструктуры; Экономия топливно-энергетических и трудовых ресурсов в системе коммунальной инфраструктуры г.п. Балашейка; Повышение качества предоставляемых услуг; Улучшение состояния окружающей среды, экологическая безопасность развития проживания населения г.п. Балашейка. |
| Задачи Программы | Определение перспективной потребности населения и объектов нового строительства г.п. Балашейка в коммунальных ресурсах; Обеспечение наиболее экономичным образом качественного и надежного предоставления коммунальных услуг потребителям; Разработка конкретных мероприятий по повышению эффективности и оптимальному развитию систем коммунальной инфраструктуры, повышение их инвестиционной привлекательности; Обеспечение коммунальной инфраструктурой объектов жилищного и промышленного строительства. |
| Основные индикаторы и показатели, позволяющие оценить ход реализации Программы | Показатели перспективной обеспеченности и потребности застройки поселения; Показатели надежности; Показатели энергоэффективности и развития соответствующей системы коммунальной инфраструктуры, объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов; Показатели качества коммунальных услуг; Критерии доступности для населения коммунальных услуг; Показатели спроса на коммунальные ресурсы; Показатели перспективных нагрузок; Показатели величин новых нагрузок; Показатели качества поставляемого коммунального ресурса; Показатели степени охвата потребителей приборами учета; Показатели эффективности производства транспортировки ресурсов; Показатели эффективности потребления каждого вида коммунального ресурса; Показатели воздействия на окружающую среду. |
| Сроки и этапы реализации Программы | Программа реализуется в течение 2018-2033г.г. |
| Объем финансирования Программы | Общий объем финансирования Программы составляет 117 239 тыс. рублей: -в сфере водоснабжения- 52 221,00 тыс. рублей; -в сфере водоотведения – 59 843,00 тыс. рублей; -в сфере теплоснабжения – 5 175,00 тыс. рублей |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | Повышение надежности работы систем коммунальной инфраструктуры г.п. Балашейка; Повышение качества предоставления коммунальных услуг; Повышение экологической безопасности г.п. Балашейка. |

2. Характеристика существующего состояния коммунальной

инфраструктуры г.п. Балашейка

Инженерное обеспечение городского поселения Балашейка включает в себя:   водоснабжение;  водоотведение;  теплоснабжение;  газоснабжение;  электроснабжение;  связь.

Наличие инфраструктуры представлено в таблице № 2.1.

Таблица № 2.1- Наличие инфраструктуры.

| Наименование населенного пункта | ГС | ГК | ТС | ВС | ЭС | ВО | ЖБО | ТБО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п.г.т. Балашейка | + | + | + | + | + | + | + | + |

ТС   -  централизованное теплоснабжение;

ВС   -  централизованное водоснабжение;

ВО   -  централизованное водоотведение;

ЭС   -  централизованное электроснабжение;

ГС   -  централизованное газоснабжение;

ГК  -   газовые котлы;

ТКО  - вывоз твердых бытовых отходов;

ЖБО  - вывоз жидких бытовых отходов (выгребные ямы).

2.1 Анализ существующего состояния систем теплоснабжения

Институциональная структура теплоснабжения

Регулирующей организацией в сфере теплоснабжения в г.п. Балашейка является МУП «Балашейское жилищно-коммунальное хозяйство.

Централизованным теплоснабжением в городском поселении Балашейка обеспечивается социально-культурно-бытовые строения и часть жилой многоквартирной застройки. Прокладка тепловых сетей принята как надземная, так и подземная.

Жилой сектор снабжается теплом от автономных собственных источников, в качестве которых используются газовые котлы различных модификаций. Для целей горячего водоснабжения используются газовые колонки.

Существующие  показатели в сфере теплоснабжения, представлены в таблице 2.1.1

Таблица 2.1.1- Существующие  показатели в сфере теплоснабжения

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | Базовое значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Потребление тепла всего, в т.ч.: | Гкал/год | 30 922 |
| 1.1 | на производственные нужды | Гкал/год | - |
| 1.2 | на коммунально-бытовые нужды | Гкал/год | 30 922 |
| 2 | Производительность централизованных источников теплоснабжения всего, в том числе: | Гкал/час | - |
| 2.1 | ТЭЦ (АТЭС, АСТ) | Гкал/час | - |
| 2.2 | районные котельные | Гкал/час | - |
| 3 | Производительность локальных источников теплоснабжения | Гкал/час | 8,0 |
| 3 | Протяженность сетей | км | 1,0 |

Тарифы на горячую воду, поставляемую потребителям  МУП  «Балашейское ЖКХ» в закрытой системе горячего водоснабжения представлены в таблице 2.1.2.

Таблица 2.1.2 - Тарифы на горячую воду

| № п/п | Период (год) | Одноставочный, руб./Гкал |
| --- | --- | --- |
| 1. | с 01.01.2016 по 30.06.2016 | 1687 |
|  | с 01.07.2016 до 31.12.2016 | 1744 |
| 2. | с 01.01.2017 по 30.06.2017 | 1744 |
|  | с 01.07.2017 до 31.12.2017 | 1794 |
| 3. | с 01.01.2018 по 30.06.2018 | 1813 |
|  | с 01.07.2018 до 31.12.2018 | 1870 |
| Население (НДС не облагается) |

Показатели регулирования в сфере теплоснабжения МУП «Балашейское ЖКХ» представлены в таблице 2.1.3

Таблица 2.1.3 - Показатели регулирования в сфере теплоснабжения

| Показатели | Ед. изм. | Значение (факт 2016г.) |
| --- | --- | --- |
| Операционные (подконтрольные) расходы | тыс. руб. | 3 098,009 |
| Расходы на приобретение сырья и материалов | тыс. руб. | 31,329 |
| Расходы на ремонт основных средств | тыс. руб. | 897,725 |
| Расходы на оплату труда | тыс. руб. | 1 434,066 |
| Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями | тыс. руб. | 629,540 |
| Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая: | тыс. руб. | 93,410 |
| Расходы на оплату услуг связи | тыс. руб. | 17,024 |
| Расходы на оплату вневедомственной охраны | тыс. руб. | 0,000 |
| Расходы на оплату коммунальных услуг | тыс. руб. | 0,000 |
| Расходы на оплату юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг | тыс. руб. | 76,387 |
| Расходы на оплату услуг по стратегическому управлению организацией | тыс. руб. | 0,000 |
| Расходы на оплату других работ и услуг | тыс. руб. | 4,860 |
| Расходы на служебные командировки | тыс. руб. | 7,079 |
| Неподконтрольные расходы | тыс. руб. | 2 916,276 |
| Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе: | тыс. руб. | 202,396 |
| плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов | тыс. руб. | 10,196 |
| иные расходы | тыс. руб. | 192,200 |
| Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 447,429 |
| Расходы по сомнительным долгам | тыс. руб. | 0,000 |
| Амортизация основных средств и нематериальных активов | тыс. руб. | 2 266,452 |
| Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | тыс. руб. | 12 960,652 |
| Расходы на топливо | тыс. руб. | 11 333,211 |
| Расходы на электрическую энергию | тыс. руб. | 1 364,503 |
| Расходы на тепловую энергию | тыс. руб. | 0,000 |
| Расходы на холодную воду | тыс. руб. | 262,938 |
| Прибыль нормативная | тыс. руб. | 250,000 |
| Прибыль предпринимательская | тыс. руб. |  |
| ИТОГО НВВ | тыс. руб. | 19 224,938 |
| Полезный отпуск | тыс. Гкал | 9,657 |

Размещение существующих источников тепловой энергии на территории п.г.т. Балашейка представлено на рисунке № 1.

2.2 Анализ существующего состояния систем водоснабжения

Институциональная структура водоснабжения

Эксплуатацию водопровода и водоснабжение населения п.г.т. Балашейка осуществляет Муниципальное  унитарное предприятие  «Балашейское ЖКХ».

Поселок городского типа  Балашейка централизованным водоснабжением обеспечивается тремя подземными  водозаборами.

Режим работы скважин – круглогодичный.

Источниками водоснабжения являются подземные воды. Для добычи воды используется глубоководные скважины,  не имеющие очистных сооружений. Но организованы и благоустроены две зоны санитарной охраны.

Характеристика централизованной системы водоснабжения

Данные о системе водоснабжения п.г.т. Балашейка представлены в таблице 2.2.1.

Таблица 2.2.1 - Данные о системе водоснабжения п.г.т. Балашейка

| Сооружения, характеристики | Современное положение |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Источники запитки: Местоположение и тип- (подземный, поверхностный) Способа очистки и способы подачи воды потребителям- Дебит (м3/час)- | п.г.т. Балашейка, -ул. Крупской, насос – 1 шт. тип подземный; -ул. Гагарина, 1 насос, тип подземный - 1) скважина без очистки, подача водопроводом; - 2) водозаборная скважина - 1 шт. - без очистки, подача водопроводом - 1) общий дебит 10 м3/час; - 2) общий дебит 10 м3/час |
| Насосные станции: -Местоположение -Мощность (м3/час) Типы насосов (производительность, напор) | -п.г.т. Балашейка -насосная станция 2-го подъема, 1 насос АО 2-52-2 1 насос АО 2-52-2 |

Технические характеристики водозаборных скважин и насосного оборудования приведены в таблице 2.2.2.

Таблица 2.2.2- Технические характеристики водозаборных скважин и насосного оборудования

| Место расположения скважины. Марка установленного насоса | скважины | Насосное оборудование |
| --- | --- | --- |
|  | Год ввода в эксплуатацию | Производительность (паспортная) м3/час | Напор, м | Мощность электродвигателя, кВт | Износ, % |
| Скважина № 1 на ул. Крупской, водозабор, насос ЭВЦ 6-10-185 | 1987 | 10 | 185 | 8 | 60 |
| Скважина № 2 на ул. Гагарина, водозабор, насос ЭЦВ 8-16-140 | 1971 | 10 | 140 | 6,3 | 60 |

Характеристика водопроводных сетей

Уличные водопроводные сети кольцевые и тупиковые, смонтированы из труб различных диаметров. На сети установлены водоразборные колонки и пожарные гидранты.

Данные по водопроводным сетям приведены в таблице 2.2.3.

Таблица 2.2.3 - Данные по водопроводным сетям

| № п/п | Наименование объекта | Адрес, технические характеристики | Год постройки | Протяженность, п. метров |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водопроводные сети | п.г.т. Балашейка | 1965 | 2 883 |
| 2 | Водопроводные сети | п.г.т. Балашейка | 1970 | 1 654 |
| 3 | Водопроводные сети | п.г.т. Балашейка | - | 15 963 |

Общая протяженность сетей водопровода поселения составляет 20 500 п. м.

Данные сети - собственность городского поселения Балашейка и стоят на балансе администрации городского поселения Балашейка.

Степень  износа составляет более 80 %.

Техническое состояние существующих сетей и сооружений водопровода, ввиду их длительной эксплуатации, снижает уровень подготовки воды питьевого качества.  Требуется ремонт и реконструкция.

Подача воды осуществляется на хозяйственно-питьевые нужды, противопожарные,  производственные цели и полив. Частично население пользуется водой из шахтных колодцев и собственных скважин.

Баланс водоснабжения

Расчетный структурный  баланс реализации воды представлен в таблице 2.2.4.

Таблица 2.2.4 – Структурный баланс водопотребления  (согласно расчету)

| № п/п | Наименование параметра | Значение |
| --- | --- | --- |
|  |  | тыс. м3/год | м3/сут |
| 1. | Полезный отпуск холодной воды | 228,235 | 625,3 |
| 1.1. | население | 220,241 | 603,4 |
| 1.2. | бюджетные организации | 7,461 | 20,44 |
| 1.3. | прочие потребители | 0,533 | 1,46 |

Общий баланс подачи и реализации воды МУП «Балашейское ЖКХ» представлен в таблице 2.2.5.

Таблица 2.2.5 – Общий баланс водопотребления  (факт за 2016год)

| № п/п | Наименование параметра | Ед. изм. | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объем добычи воды | тыс. м3/год | 87,786 |
| 2 | Подано воды в сеть | тыс. м3/год | 87,786 |
| 3. | Полезный отпуск холодной воды | тыс. м3/год | 81,000 |
| 4. | Потери воды | тыс. м3/год | 6,786 |
|  |  | % | 7,73 |

Резерв (дефицит) существующей мощности ВЗУ

В настоящее время существует  нехватка воды в летнее время. Это вызывает необходимость изыскания новой площадки водозабора и строительство новых водоводов.

Производительность водозаборных сооружений - 580 м3/сут;

Расчетное водопотребление на п.г.т. Балашейка – 625,3 м3/сут;

Дефицит производственных мощностей – 45,3 м3/сут;

Фактический объем  добычи по данным организации ЖКХ за 2016 год – 87,786  м3/сут.

Выполнение мероприятий по снижению потерь и неучтенных расходов при транспортировке воды, существующие водозаборные сооружения смогут обеспечить население водой соответствующего качества в полном объеме.

Для предотвращения дефицита необходимо проведение гидрогеологических исследований по оценке эксплуатационных запасов подземных вод на существующих водозаборах.

Характеристика качества системы водоснабжения

На территории городского поселения Балашейка имеются сооружения очистки и подготовки воды.

Качество воды по химическому анализу и микробиологическим показателям из подземных  источников и распределительной сети, согласно лабораторным исследованиям,  соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01.

Доля поставки ресурса по приборам учета

Показатели степени охвата потребителей приборами учета представлены в           таблице 2.2.6.

Таблица 2.2.6- Показатели степени охвата потребителей приборами учета

| Наименование потребителей | Ед. изм. | 2017г. | 2018г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Доля объема электроэнергии, расчеты за которую осуществляется с использованием приборов учета, в общем объеме потребления электроэнергии, в т.ч. | % | н. д. | н. д. |
| в многоквартирных домах с использованием общедомовых приборов учета | % | н. д. | н. д. |
| в индивидуальных жилых зданиях | % | н. д. | н. д. |
| в бюджетных организациях | % | н. д. | н. д. |
| прочие | % | н. д. | н. д. |

Необходимо продолжать работу с населением по установке индивидуальных приборов учета в каждом доме. Данная работа является приоритетной, с учетом последних изменений в жилищно-коммунальной сфере и законодательстве.

Цены (тарифы) в сфере водоснабжения.

Тарифы на питьевую воду МУП «Балашейское ЖКХ»  приведены в таблице 2.2.7.

Таблица 2.2.7- Сведения о тарифах на холодную воду

| Период | Потребители | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Стоимость 1 м3 холодной воды, руб./м3 | население | 36,71 | 38,29 | 40,48 | 41,73 |
|  | бюджетные потребители | 36,71 | 38,29 | 40,48 | 41,73 |
|  | прочие потребители | 36,71 | 38,29 | 40,48 | 41,73 |

Долгосрочные параметры регулирования в сфере водоснабжения МУП "Балашейское ЖКХ» представлены в таблицах 2.2.8 - 2.2.9

Таблица 3.2.8 - Долгосрочные параметры регулирования в сфере водоснабжения МУП "Балашейское ЖКХ»

| Наименование показателя | Значение |
| --- | --- |
|  | 2016г. | 2017г. | 2018г. |
| Базовый уровень операционных расходов, тыс. руб. | 1 485,910 |
| Индекс эффективности операционных расходов, % | 1,0 |
| Нормативный уровень прибыли, % | 1,6 |
| Уровень потерь воды, % | 7,730 | 7,722 | 7,714 |
| Удельный расход электрической энергии, кВт·ч/м3 | 1,139 | 1,138 | 1,137 |

Таблица 3.2.9 - Параметры регулирования в сфере водоснабжения

| Показатели | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Значение |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Необходимая валовая выручка | 3 101,516 | 3 228,599 | 3 345,402 |
| Текущие расходы | 3 001,516 | 3 124,421 | 3 239,943 |
| Операционные расходы | 1 485,910 | 1 529,893 | 1 575,177 |
| индекс эффективности расходов | 1,0% | 1,0% | 1,0% |
| индекс потребительских цен | 7,4% | 4,0% | 4,0% |
| индекс изменения количества активов | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Расходы на электрическую энергию | 603,120 | 639,002 | 672,196 |
| Средняя цена покупаемой электрической энергии, руб./кВт*ч | 6,031 | 6,453 | 6,795 |
| Прогноз индекса роста цен на электрическую энергию |  | 107,0% | 105,3% |
| Удельный расход электроэнергии, кВт*ч/м3 | 1,139 | 1,138 | 1,137 |
| Неподконтрольные расходы | 912,486 | 955,527 | 992,569 |
| Общая прибыль: | 100,000 | 104,178 | 105,459 |
| Нормативная прибыль, в т.ч. | 50,000 | 52,000 | 52,000 |
| Капитальные расходы | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Иные экономически обоснованные расходы на социальные нужды | 50,000 | 52,000 | 52,000 |
| Предпринимательская прибыль | 50,000 | 52,178 | 53,459 |
| Размер предпринимательской прибыли | 0,017 | 0,017 | 0,017 |
| Рентабельность по выручке | 3,33% | 3,3% | 3,3% |
| Нормативный уровень прибыли | 1,7% | 1,66% | 1,6% |
| Корректировка НВВ |  |  |  |
| Итог НВВ для расчета тарифа | 3 101,516 | 3 228,599 | 3 345,402 |
| Тариф на водоснабжение (водоотведение), руб./м3 | 38,29 | 40,24 | 41,70 |
| Объем водоснабжения (водоотведения), тыс. м3 | 81,000 | 80,225 | 80,225 |
| Объем добычи (покупки) воды, тыс. м3 | 87,786 | 87,011 | 87,011 |
| Темп роста тарифа, % | 104,3% | 105,1% | 103,6% |
| НВВ на календарный год | 3 037,376 | 3 164,752 | 3 287,000 |

Существующие объекты централизованного водоснабжения представлены на рисунке № 2.

Рис. № 2- Существующие объекты централизованного водоснабжения на территории п.г.т. Балашейка

Результаты определения неучтенных потерь воды в системе водоснабжения

Результаты определения неучтенных потерь воды в системе водоснабжения                 городского поселения Балашейка представлены в таблице 2.2.10.

Таблица 2.2.10 - Результаты определения неучтенных потерь воды

| Наименование | Расход воды, м3/год |
| --- | --- |
| Естественная убыль при транспортировке | 284,55 |
| Естественная убыль воды при хранении в ВБ | 13,48 |
| Утечки через водозаборные колонки | 35,95 |
| Утечки через уплотнения сетевой арматуры | 53,30 |
| Расход воды на тушение пожаров | 400,70 |
| Расход воды при повреждениях сети (при авариях) | 5 801,81 |
| Прочие (промывка сетей, резервуаров, скважин,..) | 196,21 |
| Итого по факту | 6 786,00 |

Основные проблемы  систем водоснабжения

В системе водоснабжения г. п. Балашейка выделено несколько особо значимых технических проблем:

- нехватка воды в летнее время;

-несоответствие объектов водоснабжения санитарным нормам и правилам (неудовлетворительное санитарно-техническое состояние систем водоснабжения, не позволяющее обеспечить стабильное качество воды в соответствии с гигиеническими нормативами);

-отсутствие необходимого комплекса очистных сооружений (установок по обеззараживанию) на водопроводах,  подающих потребителям воду;

-отсутствие современных технологий водоочистки;

- высокая изношенность головных сооружений и разводящих сетей;

-высокие потери воды в процессе транспортировки ее к местам потребления.

2.3 Анализ существующего состояния системы водоотведения

Институциональная структура водоотведения

Хозяйственно-бытовая канализация

Организацией, эксплуатирующей системы водоотведения городского поселения Балашейка, является МУП  «Балашейское ЖКХ»».

Обеспеченность населения системами водоотведения на территории городского поселения Балашейка составляет 23% от нормативной. Степень износа очистных сооружений  составила 40%, а степень износа систем водоотведения – 52%.

Данные сооружения введены в эксплуатацию в 1970 г.

Очистными сооружениями пользуется большая часть жилой застройки и  общественных зданий.

Жилая застройка  части  п.г.т. Балашейка оборудованы надворными уборными или накопительными ёмкостями. Очистка накопительных емкостей и приемных емкостей надворных уборных осуществляется ассенизационной машиной с вывозом на биологические очистные сооружения.

Перечень оборудования системы водоотведения представлен в таблице 2.3.1.

Таблица 2.3.1 - Перечень оборудования системы водоотведения

| № п\п | Наименование имущества | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Очистные сооружения | единиц | 1 |
| 2. | Хлораторная | единиц | 1 |
| 3. | Канализационная насосная станция | единиц | 1 |
| 4. | Напорный канализационный трубопровод | м | 3 198 |
| 5. | Наружная канализация | м | 856 |
| 6. | Сеть хозфекальной канализации | м | 2 305 |

Сточные воды от одной части жилой застройки самотёком поступают в КНС, оттуда подаются насосом по напорному канализационному трубопроводу на очистные сооружения. А от другой части сточные воды самотёком поступают сразу на очистные сооружения. Сети водоотведения выполнены из труб ПВХ и  чугунных труб. На канализационных насосных станциях установлены два насоса марки А180 S4 U3 производительностью 180 м3/ час.

Характеристики КНС представлены в таблице 2.3.2.

Таблица 2.3.2 - Характеристики канализационных насосных станций

| Расположение канализационной насосной станции | Год | Мощность фактическая, тыс. м³/сут | Марка насосов | Кол-во насосов (шт.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| КНС на ул. Набережной | 1970 | 180 | А180 S4 U3 | 2 |

Баланс водоотведения

Расчетный структурный  баланс водоотведения представлен в таблице 2.3.3.

Таблица 2.3.3 – Структурный баланс водоотведения  (согласно расчету)

| № п/п | Наименование параметра | Значение |
| --- | --- | --- |
|  |  | тыс. м3/год | м3/сут |
| 1. | Полезный отпуск холодной воды | 182,5 | 500,0 |
| 1.1. | население | 174,506 | 478,1 |
| 1.2. | бюджетные организации | 7,461 | 20,44 |
| 1.3. | прочие потребители | 0,533 | 1,46 |

Общий баланс приема стоков  МУП «Балашейское ЖКХ» представлен в таблице 2.3.4.

Таблица 2.3.4 – Общий баланс водоотведения  (факт за 2016год)

| № п/п | Наименование параметра | Ед. изм. | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объем водоотведения | тыс. м3/год | 59,621 |
| 2 | Объем принятых стоков на КОС | тыс. м3/год | 59,621 |

Дождевая канализация

Дождевая канализация организованная - отсутствует. в Городском поселении Балашейка отвод дождевых и талых вод осуществляется по рельефу местности в пониженные места со сбросом в существующие овраги, тальвеги.

Цены т тарифы в сфере водоотведения

Тарифы на водоотведение МУП «Балашейское ЖКХ» приведены в таб. 2.3.5.

Таблица 2.3.5 - Сведения о тарифах на водоотведение

| Период | Потребители | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| руб./м3 | население | 35,94 | 38,06 | 38,71 |
|  | бюджетные потребители | 35,94 | 38,06 | 38,71 |
|  | прочие потребители | 35,94 | 38,06 | 38,71 |

Параметры регулирования в сфере водоотведения представлены в таблицах 2.3.6.

Таблица 2.3.6 - Параметры регулирования в сфере водоотведения

| Наименование показателя | Значение |
| --- | --- |
|  | 2016г. | 2017г. | 2018г. |
| Базовый уровень операционных расходов, тыс. руб. | 1 732,474 |
| Индекс эффективности операционных расходов, % | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Нормативный уровень прибыли % | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
| Удельный расход электроэнергии кВт*ч/м3 | 0,864 | 0,855 | 0,847 |
| Необходимая валовая выручка | 2 143,026 | 2 180,492 | 2 251,625 |
| Текущие расходы | 2 083,026 | 2 149,538 | 2 219,662 |
| Операционные расходы | 1 732,474 | 1 783,755 | 1 836,554 |
| индекс эффективности расходов | 1,0% | 1,0% | 1,0% |
| индекс потребительских цен | 7,4% | 4,0% | 4,0% |
| индекс изменения количества активов | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Расходы на электрическую энергию | 315,572 | 330,803 | 348,127 |
| Средняя цена покупаемой э/э, руб./кВт*ч | 6,128 | 6,557 | 6,970 |
| Прогноз индекса роста цен на э/э |  | 107,0% | 106,3% |
| Удельный расход электроэнергии, кВт*ч/м3 | 0,864 | 0,855 | 0,847 |
| Неподконтрольные расходы | 34,980 | 34,980 | 34,980 |
| Общая прибыль | 60,000 | 60,953 | 63,963 |
| Нормативная прибыль, в т.ч. | 30,000 | 30,000 | 32,000 |
| Иные экономически обоснованные расходы на социальные нужды | 30,000 | 30,000 | 32,000 |
| Предпринимательская прибыль | 30,000 | 30,953 | 31,963 |
| Размер предпринимательской прибыли | 1,44% | 1,44% | 1,44% |
| Рентабельность по выручке | 2,88% | 2,9% | 2,9% |
| Нормативный уровень прибыли | 1,4% | 1,4% | 1,44% |
| Корректировка НВВ |  |  |  |
| Итог НВВ для расчета тарифа | 2 143,026 | 2 210,492 | 2 283,625 |
| Тариф на водоотведение, руб./м3 | 35,94 | 37,47 | 38,71 |
| Объем водоотведения, тыс. м3 | 59,621 | 59,000 | 59,000 |
| Объем принятых стоков, всего | 59,621 | 59,000 | 59,000 |
| Темп роста тарифа, % | 104,2% | 104,2% | 103,3% |
| НВВ на календарный год | 2 099,564 | 2 176,582 | 2 247,058 |

Проблемы в системе водоотведения

В системе водоотведения г. п. Балашейка выделено несколько особо значимых технических проблем:

- очистные сооружения (КОС) п.г.т. Балашейка  требуют капитального ремонта;

- значительный износ канализационных сетей.

Размещение существующих объектов водоотведения на территории                         п.г.т. Балашейка представлено на рисунке № 3