Размещение перспективных объектов системы водоотведения на ПЛОЩАДКЕ № 1 п.г.т. Балашейка представлено на рисунке № 12.

Перспективный структурный баланс водоотведения представлен в таблице 2.3.2.

Таблица 2.3.2- Перспективный структурный баланс водопотребления

| № п/п | Наименование параметра | Ед. изм. | п.г.т. Балашейка |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Количество принимаемых стоков | тыс. м3/год | 269,959 |
| 1.1. | от населения | тыс. м3/год | 255,500 |
| 1.2. | от бюджетных организаций | тыс. м3/год | 14,459 |
| 1.3. | от прочих потребителей | тыс. м3/год | - |

2.4 Показатели прогноза спроса по газоснабжению

Централизованным газоснабжением сетевым газом все новое строительство обеспечивается от существующей системы газоснабжения поселка городского типа Балашейка, для чего необходимо:

- проложить газопроводы высокого и низкого давления;

- построить газорегуляторные пункты (ГРП, ГРПБ, ШГРП). Тип – согласно техническим условиям.

Новая застройка, расположенная в непосредственной близости от существующих сетей газоснабжения может быть подключена к ним на условиях владельца сетей.

Предусмотреть  газоснабжение существующей  застройки  п.г.т.  Балашейка  с прокладкой  сетей  низкого  давления  (5,0 км) с  установкой  2-х ГРПШ.

Прокладку проектируемых газопроводов выполнять подземной из полиэтиленовых труб, или надземной из стальных труб на опорах.

Используется газ на хозбытовые цели и в качестве топлива для теплоисточников.

У всех потребителей установить приборы учета расхода газа.

Расход газа посчитан на новое строительство для  установки  отопительных  котлов, газовых  плит  для  приготовления  пищи, проточных  водонагревателей,  для  приготовления  горячей  воды  с  учетом  коэффициентов  одновременности

Расходы газа на новое строительство представлены в таблице 2.4.1.

Существующие и перспективные показатели в сфере газоснабжения представлены в таблице 2.4.2.

Таблица 2.4.1- Расходы газа на новое строительство

| № ПЛОЩАДКИ | Месторасположение площадки застройки (объекты) | Количество жилых домов | Расход газа, м3/час | Протяжённость сетей, км |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | на хозбытовые нужды | в качестве топлива для теплоисточников жилых домов | на общественные здания |  |
| 1 | п.г.т. Балашейка к западу, за границей н.п. | 255 | 157,0 | 979,0 | 445,0 | 10,575 |
|  | ИТОГО | 255 | 157,0 | 979,0 | 445,0 | 10,575 |

Таблица 2.4.2- Существующие и перспективные показатели в сфере газоснабжения

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | Базовое значение | Значение на расчетный срок, до 2033года |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Удельный вес газа в топливном балансе поселения | % | 70 | 70 |
| 1. | Потребление газа всего, в т.ч.: | млн. м3/год | 4,72 | 8,1 |
| 1.1 | на производственные нужды | млн. м3/год | - | - |
| 1.2 | на коммунально-бытовые нужды | млн. м3/год | 0,47 | 1,72 |
| 1.3 | в качестве топлива для теплоисточников | млн. м3/год | 4,25 | 6,38 |
| 2 | Протяженность сетей | км | 17,6 | 34,425 |
| 3 | Источники подачи газа | - | ШГРП | ШГРП (сущ. и проектируемые) |

2.5 Показатели прогноза спроса по электроснабжению

Исходными данными для разработки электроснабжения вновь проектируемой

застройки  в населённых пунктах  является Генеральный план с красными линиями застройки микрорайонов с нанесением зон с концентрированными нагрузками.

Потребителями электроэнергии проектируемой застройки являются:

- -индивидуальные жилые дома  - 3 категории;

- -общественные здания – 1-2 категории;

- -коммунальные предприятия – 2 категории;

- -объекты транспортного   обслуживания;

-наружное освещение.

Электроснабжение проектируемых и реконструируемых объектов на существующих территориях выполнить от существующих трансформаторных подстанций 10(6)/0,4 кВ с заменой трансформаторов.

Расчет электрических нагрузок выполнен согласно «Инструкции по проектированию городских электрических сетей» РД З4.20.185-94 с изменениями и дополнениями и согласно Региональным нормативам градостроительного проектирования Самарской области от 25.12.2008г.

п.г.т. Балашейка

На ПЛОЩАДКЕ № 1:

Всего количество проектируемых приусадебных участков ориентировочно составляет -255 шт.

Общая численность   населения  (N) застройки ориентировочно составит 893 человека.

Расчетная мощность площадки   составляет:

Рр = Wa х N / Тм = 2400 х 0,8 х 893   / 5800 =295,6  кВт, где

Wa = 2400   – электропотребление  кВт  час / год на 1 человека;

Тм =   5800 –   число часов использования максимума;

К = 0,8 –коэффициент для малых городов

Коэффициент мощности соs φ –0,93

Полная нагрузка на подстанции –359 кВт

По укрупненным расчетам предусматривается установка  двух однотрансформаторных подстанций с трансформатором мощностью 250 кВт,

Коэффициент загрузки  трансформаторов  Кз= 0,7.

Протяженность  КЛ-10 (6) кВ, одной линии проектирумой  площадки составляет –1,150 км

Протяженность  КЛ-10 (6) кВ, другой линии проектирумой  площадки составляет –0,150 км.

Планируемый срок окончания строительства трансформаторных подстанций и кабельных линий намечен на 2033г.

Общественно-деловая зона

Электроснабжение проектируемых объектов на существующих территориях выполнить от существующих подстанций 10/0,4кВ с заменой трансформаторов.

Промышленная зона

Расчет нагрузок по промышленной зоне выполняется после получения технических условий при выполнении проекта планировки территории площадок.

Ориентировочные величины  потребления электрической мощности на перспективу, до 2033года, представлены в таблице 2.5.1.

Таблица 2.5.1 – Ориентировочные величины  потребления электрической мощности

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | Базовое значение | Значение на расчетный срок, до 2033года |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Потребление электроэнергии всего, в т.ч.: | млн. кВт*ч | 5,94 | 7,88 |
| 1.1 | на производственные нужды | млн. кВт*ч | 0,53 | 0,71 |
| 1.2 | на коммунально-бытовые нужды | млн. кВт*ч | 4,41 | 7,17 |
| 2 | Потребление ЭЭ на 1 человека в год: | кВт*ч | 1 920 | 1 920 |
| 2.1 | на коммунально бытовые нужды | кВт*ч | 1 747 | 1 747 |
| 2.2 | прочие расходы | кВт*ч | 173 | 173 |
| 3 | Протяженность сетей | км | н/д | +1,3 |
| 4 | Источники покрытия электрических нагрузок | МВт | Энергоситема ОАО «МРСК Волги» |

2.6 Показатели прогноза спроса по размещению ТКО

Санитарная очистка территории

Система санитарной очистки и уборки территории городского поселения Балашейка предусматривает : рациональный сбор, быстрое удаление, надёжное обезвреживание и экономически целесообразную утилизацию бытовых отходов и смета, а также выполнение мероприятий «Областной целевой программы «Совершенствование системы обращения с отходами производства и потребления и формирование кластера использования вторичных ресурсов на территории Самарской области» на 2010 - 2012 годы и на период до 2020 года», утвержденной Постановлением Правительства Самарской области от 06.08.2009 г. № 372

Для сбора мусора в местах общественного пользования, на улицах, участках общественных зданий должны быть установлены мусоросборники. Площадки для их установки должны иметь твердое покрытие.

Для очистки жилых кварталов от мусора и отбросов, и вывоза их на свалку, а также для очистки от снега улиц, проездов и площадей и других территорий необходимы следующие виды специализированного транспорта: ассенизационная машина, подметально-уборочная машина, поливочная машина, мусоровоз, снегоочиститель и бульдозер.

Секционная жилая застройка должна быть также оборудована специальными площадками временного хранения отходов. Очистка территории от бытового мусора осуществляются планово-регулярным методом силами и средствами ЖКХ.

Санитарная очистка и уборка территории должна осуществляется по технологии, предусматривающей механизацию наиболее трудоёмких работ с применением спецтехники и оборудования  (контейнеров-накопителей и автомашин-мусоровозов).

Для сбора мусора в местах общественного пользования, на улицах, участках общественных зданий должны быть установлены мусоросборники. Площадки для их установки должны иметь твердое покрытие и должны быть удалены от жилых домов, детских учреждений, спортивных площадок  и от мест отдыха населения на расстояние не менее 20 м, но не более 100 м. Размер площадок должен быть рассчитан на установку необходимого числа контейнеров, но не более 5.

Таким образом, в поселении необходимо предусмотреть следующие мероприятия по санитарной очистке территории:

- пищевые и растительные отходы компостировать в специально отведенном месте;

- твердые бытовые отходы по мере накопления собирать в контейнеры в специально отведенных местах и раз в три дня централизованно вывозить в настоящее время на свалку или на полигон (в случае его строительства);

- промышленные отходы временно хранить на специально оборудованных площадках с твердым покрытием на территории промплощадок предприятий, вывоз на свалку осуществлять по строго регламентированному графику;

- жидкие отходы из выгребных ям откачивать ассенизационным вакуумным транспортом по мере образования и наполнения выгреба, но не реже одного раза в полгода;

- снег вывозить на полигон твёрдых бытовых отходов.

Существующие свалки размещения твёрдых бытовых и промышленных отходов не усовершенствованы, следовательно, не соответствуют современным экологическим требованиям и являются опасным источником загрязнения окружающей среды.

Необходимо строительство площадок для временного хранения твёрдых бытовых отходов и организации к ним подъездных путей с твёрдым покрытием.

Расчет количества образования твердых бытовых отходов (ТБО) в городском поселении Балашейка выполнен согласно СНиП 2.07.01-89 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Результат расчёта количества образования ТКО представлен в таблице 2.6.1.

Таблица 2.6.1- Результат расчёта количества образования ТКО

| Наименование | Ед. изм. | Количество на 2018 год | Количество на 2033год | Норматив образования ТКО, тонн | ИТОГО, тонн на 2018г. | ИТОГО, тонн на 2033г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Население | чел. | 3 017 | 3 910 | 0,3 (на 1 чел./год) | 905,1 | 1 173,0 |
| Смет с 1 м2 твёрдых покрытий улиц (в красных линиях) | м2 | 67 821 | 105 395 | 0,005 (на 1 м2/год) | 339,12 | 526,97 |
| Всего: | 1 244,21 | 1 699,97 |

Необходимая площадь рекомендуемой к строительству площадки ТКО для городского поселения Балашейка принимается из расчёта 0,02 га на тысячу тонн мусора.

На площадке должны применяться современные технологии складирования и частичной утилизации отходов, поэтому необходимая площадь может сократиться в 3-4 раза в сравнении с расчётами.

3. Характеристика состояния и  проблемы коммунальной

инфраструктуры

Зона инженерной инфраструктуры предназначена для размещения водозаборных сооружений, участков  очистных сооружений канализации, понизительных подстанций,  отопительных котельных, ГРС, магистральных газопроводов и других объектов инженерной инфраструктуры.

Согласно статье 14 ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного значения поселения относится организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжение населения топливом.

Инженерное обеспечение городского поселения Балашейка включает в себя:   водоснабжение;  водоотведение;  теплоснабжение;  газоснабжение;  электроснабжение;  связь.

Наличие инфраструктуры представлено в таблице  3.1.

Таблица  3.1- Наличие инфраструктуры.

| Наименование населенного пункта | ГС | ГК | ТС | ВС | ЭС | ВО | ЖБО | ТБО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п.г.т. Балашейка | + | + | + | + | + | + | + | + |

ТС -  централизованное теплоснабжение;

ВС -  централизованное водоснабжение;

ВО -  централизованное водоотведение;

ЭС -  централизованное электроснабжение;

ГС -  централизованное газоснабжение;

ГК -   газовые котлы;

ТБО - вывоз твердых бытовых отходов;

ЖБО - вывоз жидких бытовых отходов (выгребные ямы).

3.1 Анализ существующего состояния систем теплоснабжения

Институциональная структура теплоснабжения

Регулирующей организацией в сфере теплоснабжения в г.п. Балашейка является МУП «Балашейское жилищно-коммунальное хозяйство.

Централизованным теплоснабжением в городском поселении Балашейка обеспечивается социально-культурно-бытовые строения и часть жилой многоквартирной застройки. Прокладка тепловых сетей принята как надземная, так и подземная.

Жилой сектор снабжается теплом от автономных собственных источников, в качестве которых используются газовые котлы различных модификаций. Для целей горячего водоснабжения используются газовые колонки.

Существующие  показатели в сфере теплоснабжения, представлены в таблице 3.1.1

Таблица 3.1.1- Существующие  показатели в сфере теплоснабжения

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | Базовое значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Потребление тепла всего, в т.ч.: | Гкал/год | 30 922 |
| 1.1 | на производственные нужды | Гкал/год | - |
| 1.2 | на коммунально-бытовые нужды | Гкал/год | 30 922 |
| 2 | Производительность централизованных источников теплоснабжения всего, в том числе: | Гкал/час | - |
| 2.1 | ТЭЦ (АТЭС, АСТ) | Гкал/час | - |
| 2.2 | районные котельные | Гкал/час | - |
| 3 | Производительность локальных источников теплоснабжения | Гкал/час | 8,0 |
| 3 | Протяженность сетей | км | 1,0 |

Тарифы на горячую воду, поставляемую потребителям  МУП  «Балашейское ЖКХ» в закрытой системе горячего водоснабжения представлены в таблице 3.1.2.

Таблица 3.1.2 - Тарифы на горячую воду

| № п/п | Период (год) | Одноставочный, руб./Гкал |
| --- | --- | --- |
| 1. | с 01.01.2016 по 30.06.2016 | 1687 |
|  | с 01.07.2016 до 31.12.2016 | 1744 |
| 2. | с 01.01.2017 по 30.06.2017 | 1744 |
|  | с 01.07.2017 до 31.12.2017 | 1794 |
| 3. | с 01.01.2018 по 30.06.2018 | 1813 |
|  | с 01.07.2018 до 31.12.2018 | 1870 |
| Население (НДС не облагается) |

Показатели регулирования в сфере теплоснабжения МУП «Балашейское ЖКХ» представлены в таблице 3.1.3

Таблица 3.1.3 - Показатели регулирования в сфере теплоснабжения

| Показатели | Ед. изм. | Значение (факт 2016г.) |
| --- | --- | --- |
| Операционные (подконтрольные) расходы | тыс. руб. | 3 098,009 |
| Расходы на приобретение сырья и материалов | тыс. руб. | 31,329 |
| Расходы на ремонт основных средств | тыс. руб. | 897,725 |
| Расходы на оплату труда | тыс. руб. | 1 434,066 |
| Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями | тыс. руб. | 629,540 |
| Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая: | тыс. руб. | 93,410 |
| Расходы на оплату услуг связи | тыс. руб. | 17,024 |
| Расходы на оплату вневедомственной охраны | тыс. руб. | 0,000 |
| Расходы на оплату коммунальных услуг | тыс. руб. | 0,000 |
| Расходы на оплату юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг | тыс. руб. | 76,387 |
| Расходы на оплату услуг по стратегическому управлению организацией | тыс. руб. | 0,000 |
| Расходы на оплату других работ и услуг | тыс. руб. | 4,860 |
| Расходы на служебные командировки | тыс. руб. | 7,079 |
| Неподконтрольные расходы | тыс. руб. | 2 916,276 |
| Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе: | тыс. руб. | 202,396 |
| плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов | тыс. руб. | 10,196 |
| иные расходы | тыс. руб. | 192,200 |
| Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 447,429 |
| Расходы по сомнительным долгам | тыс. руб. | 0,000 |
| Амортизация основных средств и нематериальных активов | тыс. руб. | 2 266,452 |
| Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | тыс. руб. | 12 960,652 |
| Расходы на топливо | тыс. руб. | 11 333,211 |
| Расходы на электрическую энергию | тыс. руб. | 1 364,503 |
| Расходы на тепловую энергию | тыс. руб. | 0,000 |
| Расходы на холодную воду | тыс. руб. | 262,938 |
| Прибыль нормативная | тыс. руб. | 250,000 |
| Прибыль предпринимательская | тыс. руб. |  |
| ИТОГО НВВ | тыс. руб. | 19 224,938 |
| Полезный отпуск | тыс. Гкал | 9,657 |

3.2 Анализ существующего состояния систем водоснабжения

Институциональная структура водоснабжения

Эксплуатацию водопровода и водоснабжение населения п.г.т. Балашейка осуществляет Муниципальное  унитарное предприятие  «Балашейское ЖКХ».

Поселок городского типа  Балашейка централизованным водоснабжением обеспечивается тремя подземными  водозаборами.

Режим работы скважин – круглогодичный.

Источниками водоснабжения являются подземные воды. Для добычи воды используется глубоководные скважины,  не имеющие очистных сооружений. Но организованы и благоустроены две зоны санитарной охраны.

Характеристика централизованной системы водоснабжения

Данные о системе водоснабжения п.г.т. Балашейка представлены в таблице 3.2.1.

Таблица 3.2.1 - Данные о системе водоснабжения п.г.т. Балашейка

| Сооружения, характеристики | Современное положение |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Источники запитки: Местоположение и тип- (подземный, поверхностный) Способа очистки и способы подачи воды потребителям- Дебит (м3/час)- | п.г.т. Балашейка, -ул. Крупской, насос – 1 шт. тип подземный; -ул. Гагарина, 1 насос, тип подземный - 1) скважина без очистки, подача водопроводом; - 2) водозаборная скважина - 1 шт. - без очистки, подача водопроводом - 1) общий дебит 10 м3/час; - 2) общий дебит 10 м3/час |
| Насосные станции: -Местоположение -Мощность (м3/час) Типы насосов (производительность, напор) | -п.г.т. Балашейка -насосная станция 2-го подъема, 1 насос АО 2-52-2 1 насос АО 2-52-2 |

Технические характеристики водозаборных скважин и насосного оборудования приведены в таблице 3.2.2.

Таблица 3.2.2- Технические характеристики водозаборных скважин и насосного оборудования

| Место расположения скважины. Марка установленного насоса | скважины | Насосное оборудование |
| --- | --- | --- |
|  | Год ввода в эксплуатацию | Производительность (паспортная) м3/час | Напор, м | Мощность электродвигателя, кВт | Износ, % |
| Скважина № 1 на ул. Крупской, водозабор, насос ЭВЦ 6-10-185 | 1987 | 10 | 185 | 8 | 60 |
| Скважина № 2 на ул. Гагарина, водозабор, насос ЭЦВ 8-16-140 | 1971 | 10 | 140 | 6,3 | 60 |

Характеристика водопроводных сетей

Уличные водопроводные сети кольцевые и тупиковые, смонтированы из труб различных диаметров. На сети установлены водоразборные колонки и пожарные гидранты.

Данные по водопроводным сетям приведены в таблице 3.2.3.

Таблица 3.2.3 - Данные по водопроводным сетям

| № п/п | Наименование объекта | Адрес, технические характеристики | Год постройки | Протяженность, п. метров |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водопроводные сети | п.г.т. Балашейка | 1965 | 2 883 |
| 2 | Водопроводные сети | п.г.т. Балашейка | 1970 | 1 654 |
| 3 | Водопроводные сети | п.г.т. Балашейка | - | 15 963 |

Общая протяженность сетей водопровода поселения составляет 20 500 п. м.

Данные сети - собственность городского поселения Балашейка и стоят на балансе администрации городского поселения Балашейка.

Степень  износа составляет более 80 %.

Техническое состояние существующих сетей и сооружений водопровода, ввиду их длительной эксплуатации, снижает уровень подготовки воды питьевого качества.  Требуется ремонт и реконструкция.

Подача воды осуществляется на хозяйственно-питьевые нужды, противопожарные,  производственные цели и полив. Частично население пользуется водой из шахтных колодцев и собственных скважин.

Баланс водоснабжения

Расчетный структурный  баланс реализации воды представлен в таблице 3.2.4.

Таблица 3.2.4 – Структурный баланс водопотребления  (согласно расчету)

| № п/п | Наименование параметра | Значение |
| --- | --- | --- |
|  |  | тыс. м3/год | м3/сут |
| 1. | Полезный отпуск холодной воды | 228,235 | 625,3 |
| 1.1. | население | 220,241 | 603,4 |
| 1.2. | бюджетные организации | 7,461 | 20,44 |
| 1.3. | прочие потребители | 0,533 | 1,46 |

Общий баланс подачи и реализации воды МУП «Балашейское ЖКХ» представлен в таблице 3.2.5.

Таблица 3.2.5 – Общий баланс водопотребления  (факт за 2016год)

| № п/п | Наименование параметра | Ед. изм. | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объем добычи воды | тыс. м3/год | 87,786 |
| 2 | Подано воды в сеть | тыс. м3/год | 87,786 |
| 3. | Полезный отпуск холодной воды | тыс. м3/год | 81,000 |
| 4. | Потери воды | тыс. м3/год | 6,786 |
|  |  | % | 7,73 |

Резерв (дефицит) существующей мощности ВЗУ

В настоящее время существует  нехватка воды в летнее время. Это вызывает необходимость изыскания новой площадки водозабора и строительство новых водоводов.

Производительность водозаборных сооружений - 580 м3/сут;

Расчетное водопотребление на п.г.т. Балашейка – 625,3 м3/сут;

Дефицит производственных мощностей – 45,3 м3/сут;

Фактический объем  добычи по данным организации ЖКХ за 2016 год – 87,786  м3/сут.

Выполнение мероприятий по снижению потерь и неучтенных расходов при транспортировке воды, существующие водозаборные сооружения смогут обеспечить население водой соответствующего качества в полном объеме.

Для предотвращения дефицита необходимо проведение гидрогеологических исследований по оценке эксплуатационных запасов подземных вод на существующих водозаборах.

Характеристика качества системы водоснабжения

На территории городского поселения Балашейка имеются сооружения очистки и подготовки воды.

Качество воды по химическому анализу и микробиологическим показателям из подземных  источников и распределительной сети, согласно лабораторным исследованиям,  соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01.

Доля поставки ресурса по приборам учета

Показатели степени охвата потребителей приборами учета представлены в           таблице 3.2.6.

Таблица 3.2.6- Показатели степени охвата потребителей приборами учета

| Наименование потребителей | Ед. изм. | 2017г. | 2018г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Доля объема электроэнергии, расчеты за которую осуществляется с использованием приборов учета, в общем объеме потребления электроэнергии, в т.ч. | % | н. д. | н. д. |
| в многоквартирных домах с использованием общедомовых приборов учета | % | н. д. | н. д. |
| в индивидуальных жилых зданиях | % | н. д. | н. д. |
| в бюджетных организациях | % | н. д. | н. д. |
| прочие | % | н. д. | н. д. |

Необходимо продолжать работу с населением по установке индивидуальных приборов учета в каждом доме. Данная работа является приоритетной, с учетом последних изменений в жилищно-коммунальной сфере и законодательстве.

Цены (тарифы) в сфере водоснабжения.

Тарифы на питьевую воду МУП «Балашейское ЖКХ»  приведены в таблице 3.2.7.

Таблица 3.2.7- Сведения о тарифах на холодную воду

| Период | Потребители | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Стоимость 1 м3 холодной воды, руб./м3 | население | 36,71 | 38,29 | 40,48 | 41,73 |
|  | бюджетные потребители | 36,71 | 38,29 | 40,48 | 41,73 |
|  | прочие потребители | 36,71 | 38,29 | 40,48 | 41,73 |

Долгосрочные параметры регулирования в сфере водоснабжения МУП "Балашейское ЖКХ» представлены в таблицах 3.2.8 - 3.2.9

Таблица 3.2.8 - Долгосрочные параметры регулирования в сфере водоснабжения МУП "Балашейское ЖКХ»

| Наименование показателя | Значение |
| --- | --- |
|  | 2016г. | 2017г. | 2018г. |
| Базовый уровень операционных расходов, тыс. руб. | 1 485,910 |
| Индекс эффективности операционных расходов, % | 1,0 |
| Нормативный уровень прибыли, % | 1,6 |
| Уровень потерь воды, % | 7,730 | 7,722 | 7,714 |
| Удельный расход электрической энергии, кВт·ч/м3 | 1,139 | 1,138 | 1,137 |

Таблица 3.2.9 - Параметры регулирования в сфере водоснабжения

| Показатели | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Значение |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Необходимая валовая выручка | 3 101,516 | 3 228,599 | 3 345,402 |
| Текущие расходы | 3 001,516 | 3 124,421 | 3 239,943 |
| Операционные расходы | 1 485,910 | 1 529,893 | 1 575,177 |
| индекс эффективности расходов | 1,0% | 1,0% | 1,0% |
| индекс потребительских цен | 7,4% | 4,0% | 4,0% |
| индекс изменения количества активов | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Расходы на электрическую энергию | 603,120 | 639,002 | 672,196 |
| Средняя цена покупаемой электрической энергии, руб./кВт*ч | 6,031 | 6,453 | 6,795 |
| Прогноз индекса роста цен на электрическую энергию |  | 107,0% | 105,3% |
| Удельный расход электроэнергии, кВт*ч/м3 | 1,139 | 1,138 | 1,137 |
| Неподконтрольные расходы | 912,486 | 955,527 | 992,569 |
| Общая прибыль: | 100,000 | 104,178 | 105,459 |
| Нормативная прибыль, в т.ч. | 50,000 | 52,000 | 52,000 |
| Капитальные расходы | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Иные экономически обоснованные расходы на социальные нужды | 50,000 | 52,000 | 52,000 |
| Предпринимательская прибыль | 50,000 | 52,178 | 53,459 |
| Размер предпринимательской прибыли | 0,017 | 0,017 | 0,017 |
| Рентабельность по выручке | 3,33% | 3,3% | 3,3% |
| Нормативный уровень прибыли | 1,7% | 1,66% | 1,6% |
| Корректировка НВВ |  |  |  |
| Итог НВВ для расчета тарифа | 3 101,516 | 3 228,599 | 3 345,402 |
| Тариф на водоснабжение (водоотведение), руб./м3 | 38,29 | 40,24 | 41,70 |
| Объем водоснабжения (водоотведения), тыс. м3 | 81,000 | 80,225 | 80,225 |
| Объем добычи (покупки) воды, тыс. м3 | 87,786 | 87,011 | 87,011 |
| Темп роста тарифа, % | 104,3% | 105,1% | 103,6% |
| НВВ на календарный год | 3 037,376 | 3 164,752 | 3 287,000 |

Существующая система централизованного водоснабжения представлена на рисунке № 13.

Рис. № 13- Существующая система централизованного водоснабжения п.г.т. Балашейка

Результаты определения неучтенных потерь воды в системе водоснабжения

Результаты определения неучтенных потерь воды в системе водоснабжения                 городского поселения Балашейка представлены в таблице 3.2.10.

Таблица 3.2.10 - Результаты определения неучтенных потерь воды

| Наименование | Расход воды, м3/год |
| --- | --- |
| Естественная убыль при транспортировке | 284,55 |
| Естественная убыль воды при хранении в ВБ | 13,48 |
| Утечки через водозаборные колонки | 35,95 |
| Утечки через уплотнения сетевой арматуры | 53,30 |
| Расход воды на тушение пожаров | 400,70 |
| Расход воды при повреждениях сети (при авариях) | 5 801,81 |
| Прочие (промывка сетей, резервуаров, скважин,..) | 196,21 |
| Итого по факту | 6 786,00 |

Основные проблемы  систем водоснабжения

В системе водоснабжения г. п. Балашейка выделено несколько особо значимых технических проблем:

- нехватка воды в летнее время;

-несоответствие объектов водоснабжения санитарным нормам и правилам (неудовлетворительное санитарно-техническое состояние систем водоснабжения, не позволяющее обеспечить стабильное качество воды в соответствии с гигиеническими нормативами);

-отсутствие необходимого комплекса очистных сооружений (установок по обеззараживанию) на водопроводах,  подающих потребителям воду;

-отсутствие современных технологий водоочистки;

- высокая изношенность головных сооружений и разводящих сетей;

-высокие потери воды в процессе транспортировки ее к местам потребления.

3.3 Анализ существующего состояния системы водоотведения

Институциональная структура водоотведения

Хозяйственно-бытовая канализация

Организацией, эксплуатирующей системы водоотведения городского поселения  Балашейка, является МУП  «Балашейское ЖКХ»».

Обеспеченность населения системами водоотведения на территории городского поселения балашейка составляет 23% от нормативной. Степень износа очистных сооружений  составила 40%, а степень износа систем водоотведения – 52%.

Данные сооружения введены в эксплуатацию в 1970 г.

Очистными сооружениями пользуется большая часть жилой застройки и  общественных зданий.

Жилая застройка  части  п.г.т. Балашейка оборудованы надворными уборными или накопительными ёмкостями. Очистка накопительных емкостей и приемных емкостей надворных уборных осуществляется ассенизационной машиной с вывозом на биологические очистные сооружения.

Перечень оборудования системы водоотведения представлен в таблице 3.3.1.

Таблица 3.3.1 - Перечень оборудования системы водоотведения

| № п\п | Наименование имущества | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Очистные сооружения | единиц | 1 |
| 2. | Хлораторная | единиц | 1 |
| 3. | Канализационная насосная станция | единиц | 1 |
| 4. | Напорный канализационный трубопровод | м | 3 198 |
| 5. | Наружная канализация | м | 856 |
| 6. | Сеть хозфекальной канализации | м | 2 305 |

Сточные воды от одной части жилой застройки самотёком поступают в КНС, оттуда подаются насосом по напорному канализационному трубопроводу на очистные сооружения. А от другой части сточные воды самотёком поступают сразу на очистные сооружения. Сети водоотведения выполнены из труб ПВХ и  чугунных труб. На канализационных насосных станциях установлены два насоса марки А180 S4 U3 производительностью 180 м3/ час.

Характеристики канализационных насосных станций представлены в таблице 3.3.2.

Таблица 3.3.2 - Характеристики канализационных насосных станций

| Расположение канализационной насосной станции | Год | Мощность фактическая, тыс. м³/сут | Марка насосов | Кол-во насосов (шт.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| КНС на ул. Набережной | 1970 | 180 | А180 S4 U3 | 2 |

Баланс водоотведения

Расчетный структурный  баланс водоотведения представлен в таблице 3.3.3.

Таблица 3.3.3 – Структурный баланс водоотведения  (согласно расчету)

| № п/п | Наименование параметра | Значение |
| --- | --- | --- |
|  |  | тыс. м3/год | м3/сут |
| 1. | Полезный отпуск холодной воды | 182,5 | 500,0 |
| 1.1. | население | 174,506 | 478,1 |
| 1.2. | бюджетные организации | 7,461 | 20,44 |
| 1.3. | прочие потребители | 0,533 | 1,46 |

Общий баланс приема стоков  МУП «Балашейское ЖКХ» представлен в таблице 3.3.4.

Таблица 3.3.4 – Общий баланс водоотведения  (факт за 2016год)

| № п/п | Наименование параметра | Ед. изм. | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объем водоотведения | тыс. м3/год | 59,621 |
| 2 | Объем принятых стоков на КОС | тыс. м3/год | 59,621 |

Дождевая канализация

Дождевая канализация организованная - отсутствует. В городском поселении отвод дождевых и талых вод осуществляется по рельефу местности в пониженные места со сбросом в существующие овраги, тальвеги.

Цены т тарифы в сфере водоотведения

Тарифы на водоотведение МУП «Балашейское ЖКХ» приведены в таб. 3.3.5.

Таблица 3.3.5 - Сведения о тарифах на водоотведение

| Период | Потребители | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| руб./м3 | население | 35,94 | 38,06 | 38,71 |
|  | бюджетные потребители | 35,94 | 38,06 | 38,71 |
|  | прочие потребители | 35,94 | 38,06 | 38,71 |

Параметры регулирования в сфере водоотведения представлены в таблицах 3.3.6.

Таблица 3.3.6 - Параметры регулирования в сфере водоотведения

| Наименование показателя | Значение |
| --- | --- |
|  | 2016г. | 2017г. | 2018г. |
| Базовый уровень операционных расходов, тыс. руб. | 1 732,474 |
| Индекс эффективности операционных расходов, % | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Нормативный уровень прибыли % | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
| Удельный расход электроэнергии кВт*ч/м3 | 0,864 | 0,855 | 0,847 |
| Необходимая валовая выручка | 2 143,026 | 2 180,492 | 2 251,625 |
| Текущие расходы | 2 083,026 | 2 149,538 | 2 219,662 |
| Операционные расходы | 1 732,474 | 1 783,755 | 1 836,554 |
| индекс эффективности расходов | 1,0% | 1,0% | 1,0% |
| индекс потребительских цен | 7,4% | 4,0% | 4,0% |
| индекс изменения количества активов | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Расходы на электрическую энергию | 315,572 | 330,803 | 348,127 |
| Средняя цена покупаемой э/э, руб./кВт*ч | 6,128 | 6,557 | 6,970 |
| Прогноз индекса роста цен на э/э |  | 107,0% | 106,3% |
| Удельный расход электроэнергии, кВт*ч/м3 | 0,864 | 0,855 | 0,847 |
| Неподконтрольные расходы | 34,980 | 34,980 | 34,980 |
| Общая прибыль | 60,000 | 60,953 | 63,963 |
| Нормативная прибыль, в т.ч. | 30,000 | 30,000 | 32,000 |
| Иные экономически обоснованные расходы на социальные нужды | 30,000 | 30,000 | 32,000 |
| Предпринимательская прибыль | 30,000 | 30,953 | 31,963 |
| Размер предпринимательской прибыли | 1,44% | 1,44% | 1,44% |
| Рентабельность по выручке | 2,88% | 2,9% | 2,9% |
| Нормативный уровень прибыли | 1,4% | 1,4% | 1,44% |
| Корректировка НВВ |  |  |  |
| Итог НВВ для расчета тарифа | 2 143,026 | 2 210,492 | 2 283,625 |
| Тариф на водоотведение, руб./м3 | 35,94 | 37,47 | 38,71 |
| Объем водоотведения, тыс. м3 | 59,621 | 59,000 | 59,000 |
| Объем принятых стоков, всего | 59,621 | 59,000 | 59,000 |
| Темп роста тарифа, % | 104,2% | 104,2% | 103,3% |
| НВВ на календарный год | 2 099,564 | 2 176,582 | 2 247,058 |

Проблемы в системе водоотведения

В системе водоотведения г. п. Балашейка выделено несколько особо значимых технических проблем:

- очистные сооружения (КОС) п.г.т. Балашейка  требуют капитального ремонта;

- значительный износ канализационных сетей.

Размещение существующих объектов водоотведения на территории                         п.г.т. Балашейка представлено на рисунке № 14.