Обосновывающие-3

Экологическая безопасность теплоснабжения

1.12.5	Карта территории городского округа с размещением на ней всех
существующих объектов теплоснабжения

На рисунке № 20 представлена территориальная карта с. п. Варламово, с указанием мест расположения источников тепловой энергии.

Рис. № 20 - Территориальная карта с. п. Варламово, с указанием мест расположения источников тепловой энергии.

1.12.6	Описание фоновых или сводных расчетов концентраций загрязняющих
веществ на территории с. п. Варламово

Данные отсутствуют.

1.12.7	Описание характеристик и объемов сжигаемых видов топлив на
каждом объекте теплоснабжения с. п. Варламово.

Основным видом топлива источников тепловой энергии в с. п. Варламово является природный газ. Резервное топливо не предусмотрено.

Обеспечение топливом производится надлежащим образом в соответствии с действующими нормативными документами.

Теплотворная способность природного газа составляет 8 200 Ккал/м3.

Топливные балансы источников тепловой энергии, расположенных в границах с. п. Варламово, представлены в разделе 1.8, пункте 1.8.1.

Расчетный годовой расход основного топлива (природного газа) источниками тепловой энергии сельского поселения Варламово ориентировочно составляет 1 196,5 тыс. м3 (1 380,75 т у.т.).

1.12.8. Описание технических характеристик котлоагрегатов с добавлением описания технических характеристик дымовых труб и устройств очистки продуктов сгорания от вредных выбросов;

В таблице № 22 представлены данные по котлоагрегатам, насосному, тяго -дутьевому и вспомогательному оборудованию, установленному в котельных сельского поселения Варламово.

Таблица № 22 - Перечень котлоагрегатов котельных

fill sit -   йГ

°	5

X	х

&	2

О	н

чО

ей Ю

ср

т

в о

м

ы

Данные технических характеристик дымовых труб и устройств очистки продуктов сгорания от вредных выбросов отсутствуют.

1.12.9 Валовые и максимальные разовые выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух на каждом источнике тепловой энергии (мощности), включая двуокись серы, окись углерода, оксиды азота, бенз(а)пирен, мазутную золу в пересчете на ванадий, твердые частицы.

В таблице № 23 представлены валовые и максимальные величины выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от котельных с. п. Варламово

Таблица № 23 - Валовые и максимальные величины выбросов загрязняющих

веществ в атмосферный воздух от котельных

| № п/п | Источник тепловой энергии | Наименование загрязняющего вещества | Валовый выброс, т/год | Максимальный валовый выброс (г/с) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| поселок Варламово, котельные МКП «ЖКХ Варламово» |
| 1 | Модульная котельная № 1, Кооперативная 15Б | Азота диоксид | н. д. | н. д. |
|  |  | Азота оксид | н. д. | н. д. |
|  |  | Углерод оксид | н. д. | н. д. |
|  |  | Бензапирен | н. д. | н. д. |
| 2 | Модульная котельная № 2, Кооперативная 29А | Азота диоксид | н. д. | н. д. |
|  |  | Азота оксид | н. д. | н. д. |
|  |  | Углерод оксид | н. д. | н. д. |
|  |  | Бензапирен | н. д. | н. д. |
| поселок Новая Крымза, котельная МКП «ЖКХ Варламово» |
| 3 | Мини котельная № 1, Рабочая 6 | Азота диоксид | н. д. | н. д. |
|  |  | Азота оксид | н. д. | н. д. |
|  |  | Углерод оксид | н. д. | н. д. |
|  |  | Бензапирен | н. д. | н. д. |

Объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, согласно данным генплана:

- Модульная котельная № 1п. Варламово - 5,3178 т/год;

- Модульная котельная № 2 п. Варламово - 2,5532 т/год;

- Мини-котельная № 1 п. Новая Крымза - 0,8258 т/год.

Источниками загрязнения атмосферного воздуха на территории сельского поселения являются сельскохозяйственные, производственные объекты и автотранспорт. В связи с небольшим количеством выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, а также благоприятными климатическими условиями для рассеивания примесей, состояние атмосферного воздуха на территории сельского поселения можно оценить как относительно благополучное, а степень загрязнения атмосферы - как низкую.

В зоне влияния выбросов в атмосферу предприятий г. Самары находятся все населенные пункты сельского поселения Варламово (основные загрязняющие вещества: пыли различного происхождения, азота диоксид, фенол, фтористый водород, бенз(а)пирен, формальдегид).

В целом состояние атмосферного воздуха в сельском поселении является благоприятн ым.

Улучшение качества атмосферного воздуха, согласно генплану, обеспечивается за счет:

- Введения модульных котельных, работающих на газовом топливе.

- Сокращения выбросов в атмосферу от неорганизованных источников.

1.12.10	Результаты расчетов средних за год концентраций вредных
(загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха от объектов
теплоснабжения

Данные отсутствуют.

1.12.11	Результаты расчетов максимальных разовых концентраций вредных
(загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха от объектов
теплоснабжения

Данные отсутствуют.

1.12.12	Объема (массы) образования и размещения отходов сжигания
топлива

Данные отсутствуют.

1.12.13	Данные расчетов рассеивания вредных (загрязняющих) веществ от
существующих объектов теплоснабжения, представленные на карте-схеме
поселения

Данные отсутствуют.

Глава 2. Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на

цели теплоснабжения.

2.1 Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения Расчетное потребление тепловой энергии в с. п. Варламово представлено в таблице № 24.

Таблица № 24 - Расчетное потребление тепловой энергии в с. п. Варламово

| № п/п | Наименование источника тепловой энергии | Расчетное теплопотребление, Гкал |
| --- | --- | --- |
| 1 | Модульная котельная № 1 п. Варламово, ул. Кооперативная 156 | 5143,95 |
| 2 | Модульная котельная № 2 п. Варламово, ул. Кооперативная 29а | 2517,66 |
| 3 | Мини котельная № 1 п. Новая Крымза, ул. Рабочая 6 | 626,22 |
|  | ИТОГО централизованные источники тепловой энергии | 8 288 |
| 4 | Индивидуальные источники ТЭ | 41119,68 |

2.2 Прогнозы приростов площадей строительных фондов на каждом этапе развития сельского поселения, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления, по зонам действия источников тепловой энергии, с разделением объектов строительства на: индивидуальные жилые дома, многоквартирные жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий

Согласно Градостроительному кодексу, основным документом, определяющим территориальное развитие сельского поселения Варламово, является его Генеральный план.

Перспективные площадки под развитие сельского поселения Варламово определялись с учётом природных и техногенных факторов, сдерживающих развитие территории, а также с соблюдением санитарно-гигиенических условий проживания населения.

Поселок Варламово, как административный центр сельского поселения, является привлекательным населённым пунктом для постоянного проживания населения.

В результате анализа современного использования территории можно сделать следующие выводы:

- для развития поселка Варламово необходимы новые площадки как в его границах, так и за пределами населённого пункта;

- перспективные площадки определялись с учётом природных и техногенных факторов, сдерживающих развитие территории, а также с соблюдением санитарно-гигиенических условий проживания населения.

Развитие жилой зоны В   целях  создания  благоприятных  условий  для  развития  жилищного строительства органам местного самоуправления необходимо осуществлять:

-	подготовку земельных участков для жилищного строительства, в том числе подготовку инженерной и транспортной инфраструктур на планируемых площадках для жилищного строительства;

-	освоение земель сельскохозяйственного назначения, прилегающих к населенным пунктам и расположенных вблизи от мест подключения к инженерным коммуникациям, в целях развития малоэтажной застройки;

-	содействие в реализации мероприятий национального проекта «Доступное и комфортное жилье - гражданам России»;

-	увеличение объемов строительства жилья и коммунальной инфраструктуры;

-	приведение существующего жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества;

-	обеспечение доступности жилья и коммунальных услуг в соответствии с платежеспособным спросом населения;

-	развитие финансово-кредитных институтов рынка жилья.

Размеры приусадебных земельных участков приняты в соответствии с Решением № 372 от 17.04.2009 Собрания представителей муниципального района Сызранский Самарской области.

Максимальный размер земельных участков для ведения личного подсобного хозяйства и индивидуального жилищного строительства - 0,30 га.

Минимальный размер земельных участков для ведения личного подсобного хозяйства и индивидуального жилищного строительства - 0,10 га.

Усадебная застройка - территория преимущественно занята одно-двухквартирными 1 -2 этажными жилыми домами с хозяйственными постройками на участках, предназначенных для садоводства, огородничества, а также для содержания скота, в разрешенных случаях.

Так как в сельской малоэтажной, в том числе усадебной жилой застройке, расчётные показатели жилищной обеспеченности не нормируются, для расчёта общей площади проектируемого жилищного фонда условно принята общая площадь индивидуального жилого дома на одну семью - 200 м2.

Состав семьи в м. р. Сызранский на перспективное строительство принят -3,5 человека.

Планируемые объекты жилищного фонда Характеристика планируемых объектов жилищного фонда с. п. Варламово представлена в таблице № 25.

Таблица № 25 - Характеристика планируемых объектов жилищного фонда с. п. Варламово до 2033 г.

| Наименование и количество объектов | Адрес объекта | Площадь территори и, га | Расчетная численность жильцов, чел | Площадь жилого фонда, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| поселок Варламово (на свободных территориях в границах населенного пункта) |
| 280 ИЖД с приусадебными участками | ПЛОЩАДКА № 2 | 88,4 | 980 | 42 000 |
| 522 ИЖД с приусадебными участками | ПЛОЩАДКА № 1 | 203,6 | 1827 | 78 750 |
| Всего в п. Варламово планируется 802 ИЖД с приусадебными участками | 292 | 2807 | 120 750 |
| село Демидовка (на свободных территориях в границах населенного пункта) |
| 273 ИЖД с приусадебными участками | ПЛОЩАДКА № 5 | 70,6 | 955 | 40 950 |
| поселок Новая Крымза (на свободных территориях в границах населенного пункта) |
| 66 ИЖД с приусадебными участками | ПЛОЩАДКА № 4 | 13,2 | 231 | 9 900 |
| Всего в с. п. Варламово планируется 1141 ИЖД с приусадебными участками | 375,8 | 3 993 | 171 600 |

Общая площадь жилого фонда планируемой индивидуальной жилой застройки, с учётом существующего, (86 100 м2.) и проектируемого (171 600 м2) составит на расчетный срок - 257 700 м2.

Численность населения на расчетный срок строительства с учётом базового значения по Генплану (4 080 чел.) и проектируемого (3 993 чел.) составит 8 073 человека.

Средняя обеспеченность жильем составит 31,92 м2/чел. Прирост численности населения с учетом перспективного строительства

Этот вариант прогноза численности населения сельского поселения Варламово, предложенный Генпланом в качестве основного, рассчитан с учётом территориальных резервов в пределах сельского поселения и освоения новых территорий, которые могут быть использованы под жилищное строительство.

На резервных территориях в сельском поселении Варламово предполагается разместить 1 141 индивидуальный жилой дом.

Принятый ранее средний размер домохозяйства в Самарской области составлял 2,7 человека. С учётом эффективности мероприятий по демографическому развитию Самарской области, а также с улучшением демографической ситуации в сельском поселении Варламово, снижением коэффициента смертности и стабильно положительным сальдо миграции, средний размер домохозяйства в перспективе может увеличиться до 3,5 человек.

Исходя из этого в сельском поселении Варламово на участках, отведенных под жилищное строительство, при полном их освоении к концу расчетного периода развития будет проживать ориентировочно 3 993 человек.

В целом численность населения сельского поселения Варламово к 2033 г. предположительно возрастет, согласно Генплану, до 8 073 человек.

Прогноз изменения численности населения сельского поселения Варламово до 2033 г. (ориентировочно) представлен в таблице № 26 Таблица № 26 - Прогноз изменения численности населения до 2033 г.

Значение на период, человек:

| Населенные пункты | Базовое значение по ГП. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. | 2031 г. | 2032 г. | 2033 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. п. Варламово | 4080 | 3574 | 3574 | 3983 | 4392 | 4801 | 5210 | 5619 | 6028 | 6437 | 6846 | 7255 | 7664 | 8073 |

Прогноз численности населения сельского поселения Варламово, с учётом освоения резервных территорий, представлен наглядно в диаграмме на рисунке № 21.

Рис. № 21 - Прогноз изменения численности населения сельского поселения Варламово м.р. Сызранский

с учетом перспективного развития

Прирост   площади   жилого   фонда   сельского   поселения   Варламово представлен в таблице № 27.

Таблица № 27 - Прирост площади жилого фонда с. п. Варламово

|  | Базовое значение | Значение на 01.01.2021 г. | Значение на |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | по Генплану (2013г.) |  | расчетный срок до 2033 г. |
| Площадь жилого фонда, м2 | 86 100 | 86 100 | 257 700 |
| Численность населения с учетом прироста, чел. | 4080 | 3574 | 8073 |
| Средняя обеспеченность жильем, м2/чел | 21,1 | 24,09 | 31,9 |
| Прирост показателей |
| Площадь жилого фонда, м2 | - | - | 171 600 |
| Численность населения с. п., чел | - | - | 3 993 |

Развитие общественно-деловой зоны

Перспективная численность населения на расчетный срок с учетом развития территории - составит ориентировочно 8 073 человека.

Развитие общественного центра будет происходить на существующей территории и на новых площадках, в соответствии с расчетом, с учетом перспективной численности населения и в соответствии с нормативными радиусами обслуживания объектов соцкультбыта и «Региональных нормативов градостроительного проектирования Самарской области».

Указанные согласно ПТП и Генплану характеристики планируемых для размещения объектов местного значения сельского поселения Варламово (площадь, протяженность, количество мест и т.п.) являются ориентировочными и подлежат уточнению в документации по планировке территории и в проектной документации на соответствующие объекты.

Согласно расчету, а также с учетом мероприятий, предусмотренных СТП Самарской области, Генеральным планом предлагается размещение в сельском поселении Варламово социально-значимых объектов, для которых следует предусмотреть теплоснабжение, представленных в таблице № 28.

Согласно данным Генерального плана сельского поселения Варламово до 2033 года планируется построить 11 социально значимых объектов и реконструировать 2 объекта.

| № п/п | Назначение и наименование объекта | Место расположения | Вид работ | Основные характеристики объекта | Срок реализации, год | Принадлежность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | Общеобразовательное учреждение (СОШ) | поселок Варламово, ул. Советская | реконструкция | 418 учащихся; 1700 м2 | 2025 | местного значения м. р. |
| Объекты медицинского назначения |
| 1 | Офис врача общей практики (оф. ВОП) | поселок Варламово, на площадке № 1 | строительство | 150 м2 | 2025 | регионального значения |
| 2 | Офис врача общей практики (оф. ВОП) | село Демидовка, на площадке № 5 | строительство | 100 м2 | 2025 | регионального значения |

Приросты строительных фондов под жилую зону, а также места расположения социально значимых объектов перспективного строительства (ориентировочно) и объектов, подлежащих реконструкции, на территории населенных пунктов сельского поселения Варламово представлены на рисунках № 22 - № 24.

Рис. № 22 - Приросты строительных фондов под жилую зону, а также места расположения социально значимых объектов перспективного строительства (ориентировочно) на территории села Демидовка

89

Рис. № 24 - Приросты строительных фондов под жилую зону, а также места расположения социально значимых объектов перспективного строительства (ориентировочно) на территории поселка Новая Крымза

На территориях поселков Вице-Смильтэнэ и Плодпитомник перспективное развитие до 2033 года не предусмотрено генпланом с. п. Варламово.

2.3	Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на
отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных с
требованиями к энергетической эффективности объектов теплопотребления,
устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

Перспективный удельный расход тепловой энергии на отопление индивидуальных жилых домов определен согласно ТСН 23-349-2003 СО «Энергетическая эффективность жилых и общественных зданий», для планируемых жилых домов площадью 150 м2 на перспективных площадках с. п. Варламово принят равным 105 кДж/(м2*0С*сут.).

Прирост площади жилого фонда на расчетный период в сельском поселении Варламово, согласно Генплану, 171,6 тыс. м2.

Прирост тепловой энергии на отопление индивидуальных жилых домов до конца расчетного периода ориентировочно составит 34,32 Гкал/ч.

2.4	Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии
(мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в
каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия
каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников
тепловой энергии на каждом этапе

Прогноз спроса на тепловую энергию основан на данных развития сельского поселения, его градостроительной деятельности, определённой генеральным планом на период до 2033 года, представлен в таблице № 29.

Таблица № 29 - Значения потребляемой тепловой мощности перспективных общественных зданий с. п. Варламово

| № п/п | Наименование потребителя | Местоположение, № площадки | Тепловая нагрузка, Гкал/час | Зона теплоснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство ФОК 1000 м2 до 2032г. | п. Варламово, площадка № 1 | 0,2 | Перспективная новая БМК № 1 |
| 2 | Реконструкция ДК с увеличением вместимости на 50 мест до 2025г. | п. Варламово, ул. Советская-24 | +0,1 | сущ. Модульная котельная № 1, Кооперативная 15б |
| № п/п | Наименование потребителя | Местоположение, № площадки | Тепловая нагрузка, Гкал/час | Зона теплоснабжения |
| 3 | Строительство ДК на 400 мест до 2032г. | п. Варламово, площадка № 1 | 0,8 | Перспективная новая БМК № 2 |
| 4 | Строительство ДК на 200 мест до 2032г. | п. Новая Крымза по ул. Центральной | 0,4 | Перспективная новая БМК № 6 |
| 5 | Строительство ДК на 300 мест до 2032г. | с. Демидовка, площадка № 5 | 0,6 | Перспективная новая БМК № 7 |
| 6 | Строительство ДОУ на 100 мест до 2032 года | п. Варламово, площадка № 2 | 0,314 | Перспективная новая БМК № 5 |
| 7 | Строительство ДОУ на 120 мест до 2032 года | п. Варламово, площадка № 1 | 0,377 | Перспективная новая БМК № 3 |
| 8 | Строительство ДОУ на 60 мест до 2032 года | с. Демидовка, площадка № 5 | 0,188 | Перспективная новая БМК № 8 |
| 9 | Строительство СОШ на 330 учащихся до 2032 г. | п. Варламово, площадка № 1 | 0,436 | Перспективная новая БМК № 4 |
| 10 | Строительство СОШ на 180 учащихся до 2032 г. | с. Демидовка, площадка № 5 | 0,238 | Перспективная новая БМК № 9 |
| 11 | Реконструкция СОШ без увеличения мощности объекта до 2025 г. | п. Варламово, ул. Советская-12 | - | сущ. Модульная котельная № 1, Кооперативная 15б |
| 12 | Строительство офиса ВОП 150 м2 до 2025 г. | п. Варламово, площадка № 1 | 0,03 | Перспективный новый ИТЭ |
| 13 | Строительство офиса ВОП 100 м2 до 2025 г. | с. Демидовка, площадка № 5 | 0,02 | Перспективный новый ИТЭ |

Согласно данным Генплана (с внесенными изменениями в 2019 г.) сельского поселения Варламово к 2033 году планируется построить 11 социально значимых объектов, расчетная тепловая нагрузка которых составит всего около 3,603 Гкал/ч.

Также планируется реконструировать 2 объекта, прирост тепловой нагрузки предполагается на одном объекте (ДК). Тепловая нагрузка существующей модульной котельной № 1 в п. Варламово по ул. Кооперативной-15б предположительно возрастет на 0,1 Гкал/ч и составит, с учетом существующей, 1,6544 Гкал/ч.

Теплоснабжение перспективных объектов социального и культурно-бытового назначения, планируемых к размещению на территории с. п. Варламово предлагается осуществить, согласно генплану, от новых источников тепловой энергии - котельных блочно-модульного типа и от ИТЭ (как вариант от индивидуальных газовых котлов).

Тип и технические характеристики индивидуальных газовых котлов выбираются застройщиком отдельно для каждого перспективного объекта.

В связи с отсутствием в генеральном плане тепловых нагрузок некоторых перспективных общественных зданий с. п. Варламово для расчета планируемого потребления тепловой энергии приняты значения тепловых нагрузок аналогичных объектов из генеральных планов поселений Самарской области.

Тепловая мощность и прирост тепловой нагрузки с. п. Варламово в зонах действия систем теплоснабжения представлены в таблице № 30.

Таблица № 30 - Тепловая мощность и прирост тепловой нагрузки с. п. Варламово в зонах действия систем теплоснабжения, Гкал/ч.

| № п/п | Наименование показателя | Базовое значение | Расчетный срок строительства до 2025 г. | Расчетный срок строительства до 2033 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Прирост тепловой нагрузки перспективного строительства всего, в т.ч. | - | 0,15 | 3,553 |
| 1.1 | Модульная котельная № 1 п. Варламово по ул. Кооперативная 15б | - | 0,1 | - |
| 1.2 | Модульная котельная № 2 п. Варламово по ул. Кооперативная 29а | - | - | - |
| 1.3 | Мини котельная № 1 п. Новая Крымза по ул. Рабочей 6 | - | - | - |
| 1.4 | Перспективная БМК № 1 п. Варламово площадка № 1 - ФОК | - | - | 0,2 |
| 1.5 | Перспективная БМК № 2 п. Варламово площадка № 1 - ДК | - | - | 0,8 |
| 1.6 | Перспективная БМК № 3 п. Варламово площадка № 1 - ДОУ | - | - | 0,377 |
| 1.7 | Перспективная БМК № 4 п. Варламово площадка № 1 - СОШ | - | - | 0,436 |
| 1.8 | Перспективная БМК № 5 п. Варламово площадка № 2 - ДОУ | - | - | 0,314 |
| 1.9 | Перспективная БМК № 6 п. Н. Крымза, ул. Центральная - ДК | - | - | 0,4 |
| 1.10 | Перспективная БМК № 7 с. Демидовка площадка № 5- ДК | - | - | 0,6 |
| 1.11 | Перспективная БМК № 8 с. Демидовка площадка № 5 - ДОУ | - | - | 0,188 |
| 1.12 | Перспективная БМК № 9 с. Демидовка площадка № 5 - СОШ | - | - | 0,238 |
| 1.13 | Индивидуальный ИТЭ офиса ФОП п. Варламово площадка № 1 | - | 0,03 | - |
| 1,14 | Индивидуальный ИТЭ офиса ФОП с. Демидовка площадка № 5 | - | 0,02 | - |
| 2 | Тепловая нагрузка всего, в т.ч. | 2,5067 | 2,6567 | 6,2097 |
| № п/п | Наименование показателя | Базовое значение | Расчетный срок строительства до 2025 г. | Расчетный срок строительства до 2033 г. |
| 2.1 | Модульная котельная № 1 п. Варламово по ул. Кооперативная 15б | 1,5544 | 1,6544 | 1,6544 |
| 2.2 | Модульная котельная № 2 п. Варламово по ул. Кооперативная 29а | 0,7644 | 0,7644 | 0,7644 |
| 2.3 | Мини котельная № 1 п. Новая Крымза по ул. Рабочей 6 | 0,1879 | 0,1879 | 0,1879 |
| 2.4 | Перспективная БМК № 1 п. Варламово площадка № 1 - ФОК | - | - | 0,2 |
| 2.5 | Перспективная БМК № 2 п. Варламово площадка № 1 - ДК | - | - | 0,8 |
| 2.6 | Перспективная БМК № 3 п. Варламово площадка № 1 - ДОУ | - | - | 0,377 |
| 2.7 | Перспективная БМК № 4 п. Варламово площадка № 1 - СОШ | - | - | 0,436 |
| 2.8 | Перспективная БМК № 5 п. Варламово площадка № 2 - ДОУ | - | - | 0,314 |
| 2.9 | Перспективная БМК № 6 п. Н. Крымза, ул. Центральная - ДК | - | - | 0,4 |
| 2.10 | Перспективная БМК № 7 с. Демидовка площадка № 5- ДК | - | - | 0,6 |
| 2.11 | Перспективная БМК № 8 с. Демидовка площадка № 5 - ДОУ | - | - | 0,188 |
| 2.12 | Перспективная БМК № 9 с. Демидовка площадка № 5 - СОШ | - | - | 0,238 |
| 2.13 | Индивидуальный ИТЭ офиса ФОП п. Варламово площадка № 1 | - | 0,03 | 0,03 |
| 2.14 | Индивидуальный ИТЭ офиса ФОП с. Демидовка площадка № 5 | - | 0,02 | 0,02 |

Перспективные зоны теплоснабжения существующих котельных и новых блочно-модульных источников тепловой энергии, планируемых к размещению на территории с. п. Варламово представлены на рисунках № 25- № 27.

Рис. № 25 - Перспективные зоны теплоснабжения существующей котельной и новой БМК № 6, планируемой к размещению на территории поселка Новая Крымза

Рис. № 26 - Перспективные зоны теплоснабжения перспективных БМК, планируемых к размещению на территории села Демидовка

Рис. № 27- Перспективные зоны теплоснабжения существующих котельных, а также перспективных источников тепловой энергии (БМК), планируемых к размещению на территори

# Text boxes

| Модульная котельная № 1, Кооперативная 15Б | SK735 Buderus - 2 ед. | водогрейные | 2004 | газ | 94 | Wilo TOP ipl 180/130 Wilo TOP ipl 600/165 | н. д. | н. д. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Модульная котельная № 2, Кооперативная 29А | SK725 Buderus - 2 ед. | водогрейные | 2004 | газ | 94 | Wilo TOP 40/10 Wilo TOP 40/10 | н. д. | н. д. |
| поселок Новая Крымза, котельная МКП «ЖКХ Варламово» |
| Мини котельная № 1, Рабочая 6 | ИШМА 100 - 6 ед. | водогрейные | 2005 | газ | 91 | Wilo TOP 40/30 Wilo TOP 504 | н. д. | н. д. |

поселок Варламово, котельные МКП «ЖКХ Варламово»

■ Базовое значение по ГП      «2021      и 2022      Н2023      и 2024      и 2025      М2026      ■ 2027      и 2028      в 2033

| № п/п | Назначение и наименование объекта | Место расположения | Вид работ | Основные характеристики объекта | Срок реализации, год | Принадлежность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| В сфере развития физкультуры и спорта |
| 1 | Физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) | поселок Варламово, на площадке № 1 | строительство | 1000 м2; 0,5 га | 2032 | местного значения м. р. |
| В сфере культуры |
| 1 | Дом культуры (ДК) | поселок Варламово, ул. Советская | реконструкция | увеличение вместимости на 50 мест (350 мест) | 2025 | местного значения с. п. |
| 2 | Объект культуры (ДК) | поселок Варламово, на площадке № 1 | строительство | 400 мест | 2032 | местного значения с. п. |
| 3 | Объект культуры (ДК) | поселок Новая Крымза, на ул. Центральной | строительство | 200 мест | 2032 | местного значения с. п. |
| 4 | Объект культуры (ДК) | село Демидовка, на площадке № 5 | строительство | 300 мест | 2032 | местного значения м. р. |
| В сфере образования |
| 1 | Дошкольное образовательное учреждение (ДОУ) | поселок Варламово, на площадке № 2 | строительство | 100 мест | 2032 | местного значения м. р. |
| 2 | Дошкольное образовательное учреждение (ДОУ) | поселок Варламово, на площадке № 1 | строительство | 120 мест | 2032 | местного значения м. р. |
| 3 | Дошкольное образовательное учреждение (ДОУ) | село Демидовка, на площадке № 5 | строительство | 60 мест | 2032 | местного значения м. р. |
| 4 | Общеобразовательное учреждение (СОШ) | поселок Варламово, на площадке № 1 | строительство | 330 учащихся | 2032 | местного значения м. р. |
| 5 | Общеобразовательное учреждение (СОШ) | село Демидовка, на площадке № 5 | строительство | 180 учащихся | 2032 | местного значения м. р. |

Таблица № 28 - Перечень объектов перспективного строительства

Демидовка

Рис. № 23 - Приросты строительных фондов под жилую зону, а также места расположения социально значимых объектов перспективного строительства (ориентировочно) и объектов, подлежащих реконструкции, на территории поселка Варламово

Демидовка