ПРОЕКТ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН СЫЗРАНСКИЙ

СОБРАНИЕ   ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВАРЛАМОВО

ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

«     »            2018 г.                                                                            №

Об утверждении Программы

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Варламово муниципального района Сызранский Самарской области на период 2018 – 2033 г.г.

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Генеральным планом сельского поселения Варламово муниципального района Сызранский Самарской области, постановлением Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов», руководствуясь Уставом сельского поселения Варламово муниципального района Сызранский Самарской области, принятым решением Собрания представителей сельского поселения Варламово муниципального района Сызранский Самарской области от 26.05.2014 г. № 18, Собрание представителей сельского поселения Варламово муниципального района Сызранский Самарской области

# Р Е Ш И Л О:

1.Утвердить Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Варламово муниципального района Сызранский Самарской области на период 2018 – 2033 г.г., согласно приложению к настоящему Решению.

2.Опубликовать настоящее Решение в газете «Варламовский  Вестник» и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3.Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель Собрания представителей

сельского поселения Варламово

муниципального района Сызранский

Самарской области 								 И.С.Пашин

Глава сельского поселения Варламово

муниципального района Сызранский

Самарской области					                                В.Н.Чижов

УТВЕРЖДЕНА

Собранием представителей

сельского поселения Варламово

муниципального района Сызранский

Самарской области

от «____»______________2018г. № «_____»

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ
СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВАРЛАМОВО                                                 МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СЫЗРАНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
НА ПЕРИОД 2018-2033 Г.Г.

ПРОГРАММНЫЙ ДОКУМЕНТ

Самара 2018г.

СОДЕРЖАНИЕ

| № раздела | Наименование раздела | Стр. |
| --- | --- | --- |
|  | Введение | 3 |
| 1 | Паспорт Программы | 4 |
| 2 | Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры сельского поселения Варламово | 6 |
| 2.1 | Анализ существующего состояния системы теплоснабжения | 7 |
| 2.2 | Анализ существующего состояния системы водоснабжения | 14 |
| 2.3 | Анализ существующего состояния системы водоотведения | 24 |
| 2.4 | Анализ существующего состояния системы электроснабжения | 25 |
| 2.5 | Анализ существующего состояния системы газоснабжения | 26 |
| 2.6 | Анализ существующего состояния системы утилизации (захоронения) ТКО | 27 |
| 3 | Перспективы развития муниципального образования и прогноз спроса на коммунальные ресурсы сельского поселения Варламово | 29 |
| 3.1 | План развития сельского поселения Варламово | 29 |
| 3.2 | План прогнозируемой застройки сельского поселения Варламово | 33 |
| 3.3 | Прогноз спроса на коммунальные ресурсы со ссылкой на обоснование прогноза спроса | 44 |
| 4 | Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры | 62 |
| 5 | Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей | 67 |
| 6 | Источники инвестиций, тарифы и доступности программы для населения сельского поселения Варламово | 74 |
| 7 | Управление программой | 77 |

ВВЕДЕНИЕ

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры,    далее - Программа,  сельского поселения Варламово муниципального района Сызранский, Самарской области, далее  –  с. п. Варламово,  разработана в соответствии с Федеральным законом РФ от 30.12.2004 № 210-ФЗ: «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса и Приказом Минрегиона РФ от 06.05.2011  № 204: «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований», а так же Постановлением Правительства РФ от 14.06.2013 № 502: «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов».

Программа определяет основные направления развития систем коммунальной инфраструктуры с. п. Варламово, в том числе, систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, электроснабжения, газоснабжения, а также объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, в соответствии с потребностями промышленного, жилищного строительства, в целях повышения качества услуг и улучшения экологического состояния с. п. Варламово.

Основу Программы составляет система программных мероприятий по различным направлениям развития коммунальной инфраструктуры с. п. Варламово. Данная Программа ориентирована на устойчивое развитие с. п. Варламово и в полной мере соответствует государственной политике реформирования коммунального комплекса РФ.

1. Паспорт Программы

| Наименование Программы | Программа комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры сельского поселения Варламово муниципального района Сызранский Самарской области на период 2018-2033 г.г. |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | ФЗ РФ от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»; Постановление Правительства РФ от 14.06.2013 № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов»; Приказ Министерства регионального развития РФ от 06.05.2011 № 204: «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований» |
| Заказчик Программы | Администрация сельского поселения Варламово муниципального района Сызранский Самарской области |
| Разработчик Программы | Общество с ограниченной ответственностью «Самарская энергосервисная компания» (ООО «СамараЭСКО») |
| Ответственный исполнитель Программы | Администрация сельского поселения Варламово муниципального района Сызранский Самарской области |
| Цели Программы | Развитие систем коммунальной инфраструктуры в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства в с. п. Варламово с 2018 по 2033годы; Модернизация и повышение эффективности существующей системы коммунальной инфраструктуры; Экономия топливно-энергетических и трудовых ресурсов в системе коммунальной инфраструктуры с. п. Варламово; Повышение качества предоставляемых услуг; Улучшение состояния окружающей среды, экологическая безопасность развития проживания населения с. п. Варламово. |
| Задачи Программы | Определение перспективной потребности населения и объектов нового строительства с. п. Варламово в коммунальных ресурсах; Обеспечение наиболее экономичным образом качественного и надежного предоставления коммунальных услуг потребителям; Разработка конкретных мероприятий по повышению эффективности и оптимальному развитию систем коммунальной инфраструктуры, повышение их инвестиционной привлекательности; Обеспечение коммунальной инфраструктурой объектов жилищного и промышленного строительства. |
| Основные индикаторы и показатели, позволяющие оценить ход реализации Программы | Показатели перспективной обеспеченности и потребности застройки поселения; Показатели надежности; Показатели энергоэффективности и развития соответствующей системы коммунальной инфраструктуры, объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов; Показатели качества коммунальных услуг; Критерии доступности для населения коммунальных услуг; Показатели спроса на коммунальные ресурсы; Показатели перспективных нагрузок; Показатели величин новых нагрузок; Показатели качества поставляемого коммунального ресурса; Показатели степени охвата потребителей приборами учета; Показатели эффективности производства транспортировки ресурсов; Показатели эффективности потребления каждого вида коммунального ресурса; Показатели воздействия на окружающую среду. |
| Сроки и этапы реализации Программы | Программа реализуется в течение 2018-2033г.г. |
| Объем финансирования Программы | Общий объем финансирования Программы составляет 346864 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | Повышение надежности работы систем коммунальной инфраструктуры с. п. Варламово; Повышение качества предоставления коммунальных услуг; Повышение экологической безопасности с. п .Варламово. |

2. Характеристика существующего состояния коммунальной

инфраструктуры с. п. Варламово

Зона инженерной инфраструктуры предназначена для размещения водозаборных сооружений, участков очистных сооружений канализации, понизительных подстанций, отопительных котельных, ГРС, магистральных газопроводов и других объектов инженерной инфраструктуры.

Согласно статье 14 ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного значения поселения относится организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжение населения топливом.

Инженерное обеспечение сельского поселения Варламово включает в себя: водоснабжение; водоотведение; теплоснабжение; газоснабжение; электроснабжение; связь.

Наличие инфраструктуры представлено в таблице 1.

Таблица 1- Наличие инфраструктуры.

| Наименование населенного пункта | ГС | ГК | ТС | ВС | ЭС | ВО | ЖБО | ТБО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п. Варламово | + | + | + | + | + | + | + | + |
| п. Вице-Смильтэнэ | - | - | - | - | + | - | + | - |
| с. Демидовка | + | + | - | + | + | - | + | + |
| п. Новая Крымза | + | + | + | + | + | - | + | + |
| п. Плодопитомник | - | - | - | - | + | - | + | - |

ТС -  централизованное теплоснабжение;

ВС -  централизованное водоснабжение;

ВО -  централизованное водоотведение;

ЭС -  централизованное электроснабжение;

ГС -   централизованное газоснабжение;

ГК -    газовые котлы;

ТБО - вывоз твердых бытовых отходов;

ЖБО - вывоз жидких бытовых отходов (выгребные ямы).

2.1 Анализ существующего состояния систем теплоснабжения

Институциональная структура теплоснабжения

Централизованным теплоснабжением в сельском поселении Варламово обеспечивается социально-культурно-бытовые строения и часть жилой многоквартирной застройки.

На территории сельского поселения Варламово находится три отопительные котельные.

Печень котельных и технические характеристики газовых отопительных котлов приведены в таблице 2.

| № п/п | Наименование объекта* | Год ввода в эксплуатацию | Тип котла | Количество котлов | Вид основного топлива / резервное топливо | Химво доочистка (есть / нет) | Номинальная мощ ность, | Установленная мощ ность, |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Гкал/ч | Гкал/ч |
| 1 | Модульная котельная №1 п. Варламово, ул. Кооперативная 15б | 2004 | SK735 Buderus | 2 | Газ | есть | 3,01 | 3,01 |
| 2 | Модульная котельная №2 п. Варламово, ул. Кооперативная 29а | 2004 | SK725 Buderus | 2 | Газ | есть | 1,728 | 1,728 |
| 3 | Котельная №1 п. Новая Крымза, ул. Рабочая 6 | 2005 | Ишма 100 | 6 | Газ | нет | 0,516 | 0,516 |

- Модульная котельная № 1 п. Варламово (ул. Кооперативная 15б) обслуживает 6 жилых домов, производственную базу МУП РЖКХ;

- Модульная котельная № 2 п. Варламово (ул. Кооперативная, 29а) обслуживает 36 жилых дома, здание ДК, школы, д/с, спортшколы, здание Администрации сельского поселения Варламово;

Мини-котельная № 1 п. Новая Крымза (ул. Центральная) обслуживает 5 жилых домов, ДК, ФАП.

Таблица 3- Перечень объектов, отапливаемых от модульных котельных

| №п/п | Наименование объекта | Отапливаемая площадь, м2 |
| --- | --- | --- |
| Котельная №2 по адресу ул. Кооперативная дом 29а |
| 1 | ж/д ул. Кооперативная 18 | 300,6 |
| 2 | ж/д ул. Кооперативная 16 | 704,1 |
| 3 | ж/д ул. Кооперативная 20 | 446 |
| 4 | ж/д ул. Кооперативная 22 | 264,6 |
| 5 | ж/д ул. Кооперативная 24 | 181,5 |
| 6 | ж/д ул. Кооперативная 24а | 410,7 |
| Итого по котельной №1 | 2307,5 |
| Котельная №1 по адресу ул. Кооперативная дом 15б |
| 1 | ж/д ул. Кооперативная 2 | 411,75 |
| 2 | ж/д ул. Кооперативная 4 | 452,6 |
| 3 | ж/д ул. Кооперативная 6 | 512 |
| 4 | ж/д ул. Кооперативная 8 | 383,9 |
| 5 | ж/д ул. Кооперативная 8а | 392,9 |
| 6 | ж/д ул. Кооперативная 10 | 336,9 |
| 7 | ж/д ул. Кооперативная10а | 476,6 |
| 8 | ж/д ул. Кооперативная 12 | 268,1 |
| 9 | ж/д ул. Кооперативная 13 | 321 |
| 10 | ж/д ул. Кооперативная 14 | 331,3 |
| 11 | ж/д ул. Кооперативная 14а | 125,3 |
| 12 | ж/д ул. Кооперативная 15 | 343,2 |
| 13 | ж/д ул. Кооперативная 15а | 144,1 |
| 14 | ж/д ул. Кооперативная 16 | 2,48, |
| 15 | ж/д ул. Молодежная 2 | 186,1 |
| 16 | ж/д ул. Молодежная 3 | 275,2 |
| 17 | ж/д ул. Молодежная 4 | 424,4 |
| 18 | ж/д ул. Молодежная 5 | 226,4 |
| 19 | ж/д ул. Молодежная 6 | 247,1 |
| 20 | ж/д ул. Молодежная 7 | 210,4 |
| 21 | ж/д ул. Молодежная 8 | 309,3 |
| 22 | ж/д ул. Молодежная 9 | 94,8 |
| 23 | ж/д ул. Молодежная 1 | 208,5 |
| 24 | ж/д ул. Молодежная 11 | 89,6 |
| 25 | ж/д ул. Молодежная 14 | 316,5 |
| 26 | ж/д ул. Молодежная 15 | 388,3 |
| 27 | ж/д ул. Молодежная 16 | 115,6 |
| 28 | ж/д ул. Южная 1 | 1372,3 |
| 29 | ж/д ул. Советская 22 | 99,7 |
| 30 | ж/д ул. Советская 20 | 375 |
| 31 | ж/д ул. Советская 18 | 134,6 |
| 32 | ж/д ул. Советская 17 | 401,1 |
| 33 | ж/д ул. Советская 15 | 403,6 |
| 34 | ж/д ул. Советская 13 | 298,6 |
| 35 | ж/д ул. Советская 11 | 450,7 |
| 36 | ж/д ул. Специалистов 1 | 339,9 |
| Итого по котельной №2 | 11467,35 |

# Таблица 4 – Технические характеристики насосного оборудования

| Местоположение* | Насосы | Марка | Марка эл.двигателя (кВт, об/мин) | Дата установки | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Модульная котельная №1 п. Варламово, ул. Кооперативная 29а | Циркуляционный | Wilo TOP ipl 180/130 Wilo TOP ipl 600/165 | 3 кВт, 2900 об./мин 515 кВт, 2900 об./мин | 2004 год | 2 |
| Модульная котельная №2 п. Варламово, ул. Кооперативная 15б | Циркуляционный | Wilo TOP 40/10 Wilo TOP 40/10 | 1,1 кВт 0,383 кВт | 2004 | 2 |
| Котельная №1 п. Новая Крымза, ул. Рабочая 6 | Циркуляционный | Wilo TOP 40/30 Wilo TOP 504 | 2,2 кВт 1,1 кВт | 2004 | 2 |

Таблица 5 – Параметры тепловых сетей от автономный модульной котельной

| Наименование участка* | Наружный диаметр, м | Длинна участка в однотрубном исчислении, м | Изоляционный материал | Тип прокладки | Год ввода | Температурный график | Теплоноситель | Подача / обротка | Часы работы в год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Модульная котельная №1 п. Варламово, ул. Кооперативная 29а |
| Уч-1 | 219 | 440,1 | Минвата 100мм, тканевый кожух | Подземно и надземно | 2004 | 90/70 | вода | Подача | 4368 |
|  | 219 | 440,1 | Скорлупа ППУ 50мм | Подземно и надземно | 2004 | 90/70 | вода | Обратка | 4368 |
|  | Всего | 880,2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Уч-2 | 159 | 1020 | Минвата 100мм, тканевый кожух | Подземно и надземно | 2004 | 90/70 | вода | Подача | 4368 |
|  | 159 | 1020 | Скорлупа ППУ 50мм | Подземно и надземно | 2004 | 90/70 | вода | Обратка | 4368 |
|  | Всего | 2040,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Уч-3 | 108 | 252,5 | Минвата 100мм, тканевый кожух | Подземно и надземно | 2004 | 90/70 | вода | Подача | 4368 |
|  | 108 | 252,5 | Скорлупа ППУ 25мм | Подземно и надземно | 2004 | 90/70 | вода | Обратка | 4368 |
|  | Всего | 505,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Уч-4 | 89 | 149,3 | Изолон 20мм, тканевый кожух | Подземно и надземно | 2004 | 90/70 | вода | Подача | 4368 |
|  | 89 | 149,3 | Изолон 20мм, тканевый кожух | Подземно и надземно | 2004 | 90/70 | вода | Обратка | 4368 |
|  | Всего | 298,6 |  |  |  |  |  |  |  |
| Уч-5 | 76 | 373,1 | Минвата 100мм, тканевый кожух | Подземно и надземно | 2004 | 90/70 | вода | Подача | 4368 |
|  | 76 | 373,1 | Минвата 100мм, тканевый кожух | Подземно и надземно | 2004 | 90/70 | вода | Обратка | 4368 |
|  | Всего | 746,2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Уч-6 | 63 | 105,8 | Минвата 100мм, тканевый кожух | Подземно и надземно | 2004 | 90/70 | вода | Подача | 4368 |
|  | 63 | 105,8 | Минвата 100мм, тканевый кожух | Подземно и надземно | 2004 | 90/70 | вода | Обратка | 4368 |
|  | Всего | 211,6 |  |  |  |  |  |  |  |
| Уч-7 | 57 | 661,6 | Минвата 100мм, тканевый кожух | Подземно и надземно | 2004 | 90/70 | вода | Подача | 4368 |
|  | 57 | 661,6 | Без изоляции | Подземно и надземно | 2004 | 90/70 | вода | Обратка | 4368 |
|  | Всего | 1323,2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Уч-7 | 40 ПП | 108,5 | Вспененый полиэтилен | надземно | 2004 | 90/70 | вода | Подача | 4368 |
|  | 40 ПП | 108,5 | Вспененый полиэтилен | надземно | 2004 | 90/70 | вода | Обратка | 4368 |
|  | Всего | 217 |  |  |  |  |  |  |  |
| Уч-8 | 45 | 133 | Минвата 100мм, тканевый кожух | Подземно и надземно | 2004 | 90/70 | вода | Подача | 4368 |
|  | 45 | 133 | Минвата 100мм, тканевый кожух | Подземно и надземно | 2004 | 90/70 | вода | Обратка | 4368 |
|  | Всего | 266 |  |  |  |  |  |  |  |
| Уч-9 | 38 | 6 | Минвата 100мм, тканевый кожух | Подземно и надземно | 2004 | 90/70 | вода | Подача | 4368 |
|  | 38 | 6 | Минвата 100мм, тканевый кожух | Подземно и надземно | 2004 | 90/70 | вода | Обратка | 4368 |
|  | Всего | 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| Модульная котельная №2 п. Варламово, ул. Кооперативная 15б |
| Уч-1 | 159 | 370,25 | Скорлупа ППУ 50мм | надземно | 2004 | 90/70 | вода | Подача | 4368 |
|  | 159 | 370,25 | Скорлупа ППУ 50мм | надземно | 2004 | 90/70 | вода | Обратка | 4368 |
|  | Всего | 740,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| Уч-2 | 133 | 84,75 | Минвата 100мм, тканевый кожух | надземно | 2004 | 90/70 | вода | Подача | 4368 |
|  | 133 | 84,75 | Минвата 100мм, тканевый кожух | надземно | 2004 | 90/70 | вода | Обратка | 4368 |
|  | Всего | 169,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| Уч-3 | 108 | 275,25 | Минвата 100мм, тканевый кожух | Подземно и надземно | 2004 | 90/70 | вода | Подача | 4368 |
|  | 108 | 275,25 | Минвата 100мм, тканевый кожух | Подземно и надземно | 2004 | 90/70 | вода | Обратка | 4368 |
|  | Всего | 556,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| Уч-4 | 89 | 102 | Минвата 100мм, тканевый кожух | Подземно и надземно | 2004 | 90/70 | вода | Подача | 4368 |
|  | 89 | 102 | Минвата 100мм, тканевый кожух | Подземно и надземно | 2004 | 90/70 | вода | Обратка | 4368 |
|  | Всего | 204 |  |  |  |  |  |  |  |
| Уч-5 | 57 | 186,5 | Изолон, тканевый кожух | Подземно и надземно | 2004 | 90/70 | вода | Подача | 4368 |
|  | 57 | 186,5 | Изолон, тканевый кожух | Подземно и надземно | 2004 | 90/70 | вода | Обратка | 4368 |
|  | Всего | 373 |  |  |  |  |  |  |  |
| Уч-6 | 25 | 32,5 | Вспененый ППУ 15мм | Подземно и надземно | 2004 | 90/70 | вода | Подача | 4368 |
|  | 25 | 32,5 | Вспененый ППУ 15мм | Подземно и надземно | 2004 | 90/70 | вода | Обратка | 4368 |
|  | Всего | 65 |  |  |  |  |  |  |  |
| Уч-7 | 25 ПП | 9 | Вспененый ППУ 15мм | Подземно и надземно | 2004 | 90/70 | вода | Подача | 4368 |
|  | 25 ПП | 9 | Вспененый ППУ 15мм | Подземно и надземно | 2004 | 90/70 | вода | Обратка | 4368 |
|  | Всего | 18 |  |  |  |  |  |  |  |
| Уч-8 | 20 ПП | 31,5 | Скорлупа ППУ мягкая 25мм | Подземно и надземно | 2004 | 90/70 | вода | Подача | 4368 |
|  | 20 ПП | 2,5 | Без изоляции | надземно | 2004 | 90/70 | вода | Обратка | 4368 |
|  | Всего | 34 |  |  |  |  |  |  |  |
| Уч-9 | 15 ПП | 2,5 | Скорлупа ППУ мягкая 25мм | надземно | 2004 | 90/70 | вода | Подача | 4368 |
|  | 15 ПП | 2,5 | Скорлупа ППУ мягкая 25мм | надземно | 2004 | 90/70 | вода | Обратка | 4368 |
|  | Всего | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №1 п. Новая Крымза, ул. Рабочая 6 |
| Уч-1 | 108 | 400 |  | Подземно | 2005 | 90/70 | вода | Подача | 4368 |
|  | 108 | 400 |  | Подземно | 2005 | 90/70 | вода | Обратка | 4368 |
|  | Всего | 800 |  |  |  |  |  |  |  |
| Уч-2 | 57 | 96 | Минвата 100мм, тканевый кожух | Подземно и надземно | 2005 | 90/70 | вода | Подача | 4368 |

Для учета расхода природного газа и электроэнергии в котельных уставлены приборы учета: счетчики газа СГ-КГ, счетчики электроэнергии ЦЭ 6803В.

Теплоснабжающей организацией является: МУП «Райжилкомхоз Сызранского района»

Сведения о теплоснабжающей организации, обеспечивающей потребности в тепловой энергии населённого пункта, представлены в таблице 6.

Таблица 6 - Основные сведения об организации

| Наименование организации | МУП «Райжилкомхоз Сызранского района» |
| --- | --- |
| ИНН организации | 6325043985 |
| КПП организации | 632501001 |
| Вид деятельности | 68.32.1 Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе 35.30 Производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха 35.30.3 Распределение пара и горячей воды (тепловой энергии) 35.30.4 Обеспечение работоспособности котельных 35.30.5 Обеспечение работоспособности тепловых сетей 41.10.00 – Сбор, очистка и распределение воды 36.0 Забор, очистка и распределение воды 36.00.2 Распределение воды для питьевых и промышленных нужд 37.0 Сбор и обработка сточных вод 38.1 Сбор отходов 38.2 Обработка и утилизация отходов 49.3 Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта 49.41.1 Перевозка грузов специализированными автотранспортными средствами 68.32.2 Управление эксплуатацией нежилого фонда за вознаграждение или на договорной основе 81.29.9 Деятельность по чистке и уборке прочая, не включенная в другие группировки |
| Вид товара |
| Адрес организации |
| Юридический адрес: | 446073, Самарская область, Сызранский район, п. Варламово, ул. Кооперативная, 27 |
| Почтовый адрес: | 446073, Самарская область, Сызранский район, п. Варламово, ул. Кооперативная, 27 |
| Руководитель |
| Фамилия, имя, отчество: | Галактионов Александр Львович |
| (код) номер телефона: | 8 (8464) 99-80-43 |

Таблица 7 – Тарифы на тепловую энергию

| Тариф на тепловую энергию, руб./ Гкал | 2016 Год | 2017 Год | 2018 Год |
| --- | --- | --- | --- |
| С 01 января | 1705,00 без НДС 2011,90 с НДС | 1763 без НДС 2080,34 с НДС | 2152,00 НДС не облагается |
| С 01 июля | 1763 без НДС 2080,34 с НДС | 1824,00 без НДС 2152,00 с НДС | 2203,00 НДС не облагается |

1000С    - температура теплоносителя

00С

5       3        0       -3      -5         -10     -15     - 20      -30    - температура наружного  воздуха  0С

Рисунок 1 -	Температурный график 90/70 0С

Зоны действия систем теплоснабжения с п. Варламово представлены на рисунках  2-3.

Рисунок 2- Зоны действия систем теплоснабжения п. Варламово

Рисунок 3- Зоны действия систем теплоснабжения п. Новая Крымза

Индивидуальное теплоснабжение

Жилищный фонд обеспечен теплоснабжением от индивидуальных теплогенераторов. В основном это жилые здания усадебного типа, малоэтажный и ветхий жилищный фонд. Поскольку данные об установленной тепловой мощности индивидуальных отопительных установок отсутствуют, не представляется возможным оценить резервы этого вида оборудования.

Тепловые нагрузки потребителей

Расчетные тепловые нагрузки потребителей и годовое потребление тепловой энергии, представлены в таблице 8.

Таблица 8- Расчетные тепловые нагрузки потребителей и годовое потребление тепловой энергии

| № п/п | Населённый пункт | Количество жителей | Теплоснабжение |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | S м² жилого фонда | Расход тепла на отопление жилых зданий Q, Гкал/час | Расход тепла на отопление общественных зданий Q, Гкал/час | Общий Расход тепла Q, Гкал | Годовое теплопотребление Q, Гкал |
| 1 | п. Варламово | 3672 | 73440 | 9 | 3 | 12 | 32650 |
| 2 | с. Демидовка | 153 | 3060 | 0,4 | 0,1 | 0,5 | 1360 |
| 3 | п. Новая Крымза | 241 | 4820 | 0,52 | 0,18 | 0,7 | 2143 |
| 4 | п. Плодопитомник | 7 | 245 | 0,04 | - | 0,04 | 109 |
| Всего: | 4073 |  |  |  |  |  |

При выборе единиц измерения нормативов потребления коммунальных услуг используются следующие показатели:

в отношении горячего водоснабжения:

- в жилых помещениях – м3 на 1 человека;

- на общедомовые нужды - м3 на 1 кв. метр общей площади помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме;

в отношении отопления:

- в жилых помещениях - Гкал на 1 м2 общей площади всех помещений в многоквартирном доме или жилого дома;

- на общедомовые нужды - Гкал на 1 м2 общей площади всех помещений в многоквартирном доме.

Установленные нормативы по Самарской области потребления коммунальных услуг для граждан на 2009 год – норматив потребления тепловой энергии в месяц 0,02 Гкал на 1 м2 общей площади (норматив действует по настоящее время).

Существующие проблемы в системе теплоснабжения

К существующим проблемам в системе теплоснабжения с п. Варламово относятся:

1. Изношенное, морально устаревшее оборудование котельных.

2. Отсутствие приборов учета тепловой энергии, у потребителей.

Необходимость установки приборов учета тепловой энергии на источнике и у потребителей диктуется федеральным законом «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности» от 23.11.2009 № 261-ФЗ.

2.2 Анализ существующего состояния систем водоснабжения

Институциональная структура водоснабжения

Структура системы водоснабжения зависит от многих факторов, из которых главными являются следующие: расположение, мощность и качество воды источника водоснабжения, рельеф местности и кратность использования воды на промышленных предприятиях.

Структура системы водоснабжения с.п. Варламово, состоит из следующих основных элементов:

-	водозаборных сооружений, насосов, подающих воду в сеть;

- 	водоводов и сети трубопроводов, предназначенных для транспортирования воды к потребителям.

Система централизованного водоснабжения имеется в населенных пунктах – п. Варламово, п. Новая Крымза и с. Демидовка.

Централизованное водоснабжение п. Варламово обеспечивается от 4-х артезианских скважин. Надежность системы водоснабжения обеспечивается наличием резервной скважины.

В поселке Новая Крымза потребители снабжаются водой от магистрального водопровода ООО «Сызраньводоканал».

Водоснабжение потребителей в селе Демидовка осуществляется от артезианской скважины и родника. Возле родника установлена насосная станция 2-го подъема и резервуар чистой воды.

Частично население пользуется водой из шахтных колодцев и собственных скважин.

Используется вода на хозяйственно-питьевые и производственные нужды, в том числе, на полив приусадебных участков и пожаротушения. На территории населенных пунктов сельского поселения Варламово, кроме п. Новая Крымза, наружные сети различных диаметров закольцованы. Во всех населенных пунктах сети имеют большой процент износа и требуют ремонта, реконструкции или замены.

Пожаротушение осуществляется из пожарных гидрантов, установленных на сети.

Системы централизованного водоснабжения с.п. Варламово:

п. Варламово

Централизованное водоснабжение поселка обеспечивается от подземного водозабора, состоящего из четырёх артезианских скважин (3 шт. рабочих + 1шт. резерв) и водонапорной башни V=25 м3. Скважины оборудованы погружным насосом марки ЭЦВ.

Вода используется на хозяйственно-питьевые цели, пожаротушение и полив.

Пожаротушение осуществляется из 11 пожарных гидрантов, установленных на сети.

п. Новая Крымза

Источник водоснабжения посёлка – магистральный водопровод ООО «Сызраньводоканал».

Вода используется на хозяйственно-питьевые цели, пожаротушение и полив.

Пожаротушение осуществляется из 1 пожарного гидранта, установленного на сети.

с. Демидовка

Централизованное водоснабжение села осуществляется от двух водозаборов: подземного и наземного.

Подземный водозабор, состоит из артезианской скважины и водонапорной башни V=25 м3.

Скважина оборудованы погружным насосом марки ЭЦВ.

Наземный водозабор, состоит из родника, возле которого установлена насосная станция второго подъёма и резервуар чистой воды.

Вода используется на хозяйственно-питьевые цели, пожаротушение и полив.

Пожаротушение осуществляется из 2 пожарных гидрантов, установленных на сети.

Характеристика системы водоснабжения

Краткая характеристика скважин в с. п. Варламово представлена в таблице 9.

Таблица 9 – Характеристика скважин с. п. Варламово

| № п/п | № скважины по ТГЦ /паспорт | Год ввода в эксплуатацию | Глубина скважин, м | Первоначальный дебет, м3/ч | Состояние на 01.2013 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п. Варламово |
| 1 | 68/3795 | - | 100 | 18,3 | рабочая |
| 2 | 69 /78321 | - | 75 |  | рабочая |
| 3 | 71/66 В | - | 132 |  | рабочая |
| 4 | 70/ | - | - |  | резерв |
| с. Демидовка |
| 1 | 99-В | 1993 | 170 | 14 | рабочее |
| 2 | Родник | 1970 | 1 | 10 | рабочее |

Режим эксплуатации скважин круглогодичный.

Таблица 10 – Техническая характеристика насосного оборудования

| Место размещения | Марка оборудования | Кол-во, шт. | Напор, м | Произв. м3/ч | Мощность, кВт | Техническое состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п. Варламово |
| водозабор – скважина № 68/3795 | ЭЦВ 6-16-140 | 1 | 140 | 16 | 11 | рабочая |
| водозабор – скважина № 69/78321 | ЭЦВ 8-25-100 | 1 | 100 | 25 | 11 | рабочая |
| водозабор - скважина № 71/66 В | ЭЦВ 8-25-100 | 1 | 100 | 25 | 11 | рабочая |
| водозабор - скважина № 70 |  |  |  |  |  | резерв |
| с. Демидовка |
| водозабор – скважина № 99-В | ЭЦВ 6-10-120 | 1 | 120 | 10 | 5,5 | рабочая |

Краткая техническая характеристика водопроводных сооружений, представлена в таблицах 11.

Таблица 11 - Краткая техническая характеристика сооружений

| Место размещения, краткая характеристика | Год ввода в эксплуатацию оборудования | Кол-во, шт. | Текущее техническое состояние |
| --- | --- | --- | --- |
| п. Варламово |
| Водонапорная башня , V=25 м3 | 1995 | 1 | рабочее |
| с. Демидовка |
| Резервуар чистой воды, V=40м3 | - | 1 | рабочее |
| Водонапорная башня, V=25 м3 | - | 1 | рабочее |

Объемы потребления воды определяются как по приборам учета, установленным у потребителей, так и расчетным путем по нормативам потребления.

В результате проведенного анализа состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций на территории с.п. Варламово, составлен перечень технических характеристик насосного оборудования, который отражен в таблице 12.

Таблица 12 – Техническая характеристика насосных станций

| Наименование оборудования, место расположения | Марка оборудования | Кол-во, шт. | Напор, м | Произв. м3/ч | Мощность, кВт | Техническое состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Демидовка |
| Насосная станция 2-го подъема | ЦНС в 20-70-1 | 1 | 70 | 20 | 7,2 | рабочее |
|  | ЦНС г 13-70 | 1 | 70 | 13 | 11 | рабочее |

Характеристика водопроводных сетей

Характеристика существующих водопроводных сетей систем водоснабжения в населённых пунктах с п. Варламово приведена в таблицах 13.

Таблица 13 – Общие сведения о существующих водопроводных сетях

| № п/п | Наименование параметра | п. Варламово | п. Новая Крымза | с. Демидовка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Устройство водопровода (закольцован, тупиковый, смешанный) | смешанный | тупиковый | смешанный |
| 2 | Протяженность сетей (км) | 11,987 | 2,171 | 3,625 |
| 3 | Материал труб, диаметр трубопроводов | сталь, Ø32÷219 мм | ПВХ, чугун, сталь Ø25, 32, 63, 100 мм | ПВХ, чугун, сталь, Ø25÷150 мм |