РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВОЛЖСКОЕ

мУНИЦИПАЛЬНОГо района СЫЗРАНСКИЙ

Самарской области

постановление

« 13 » ноября 2014 г.                                                                                                    № 72

«Об утверждении схемы теплоснабжения сельского поселения         Волжское муниципального района Сызранский Самарской области»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства РФ от 22.02.2012г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», Уставом сельского поселения Волжское муниципального района Сызранский Самарской области, администрация сельского поселения Волжское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить схему теплоснабжения сельского поселения Волжское муниципального района Сызранский Самарской области.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Волжский Вестник» и разместить на официальном сайте администрации сельского поселения Волжское  в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава сельского поселения Волжское

муниципального района Сызранский

Самарской области							          И.Н. Ярусова

Инв. №

| «СОГЛАСОВАНО» Директор ГБУ СО «РАЭПЭ» Желтиков Е.Б. «_ »_ 2014 г. | «СОГЛАСОВАНО» Глава сельского поселения Волжское Ярусова И.Н. «_ »_ 2014 г. | «УТВЕРЖДАЮ» Главный инженер ОАО «ВНИПИэнергопром» Тутыхин Л.А. «_ »_ 2014 г. |
| --- | --- | --- |

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВОЛЖСКОЕ

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СЫЗРАНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

С 2014 ПО 2029 ГОД

УТВЕРЖДАЕМАЯ ЧАСТЬ

ШИФР 653.ПП-ТГ.014.003.001

Инв. №

| «СОГЛАСОВАНО» Директор ГБУ СО «РАЭПЭ» Желтиков Е.Б. «_ »_ 2014 г. | «СОГЛАСОВАНО» Глава сельского поселения Волжское Ярусова И.Н. «_ »_ 2014 г. | «УТВЕРЖДАЮ» Главный инженер ОАО «ВНИПИэнергопром» Тутыхин Л.А. «_ »_ 2014 г. |
| --- | --- | --- |

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВОЛЖСКОЕ

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СЫЗРАНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

С 2014 ПО 2029 ГОД

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

ШИФР 653.ПП-ТГ.014.003.002

СОСТАВ РАБОТЫ

| Наименование документа | Шифр |
| --- | --- |
| Схема теплоснабжения муниципального образования Самарской области Сызранский муниципальный район сельское поселение Волжское | 653.ПП-ТГ.014.003.001. |
| Приложение 1. Обосновывающие материалы к схеме теплоснаб- жения муниципального образования Самарской области Сызран- ский муниципальный район сельское поселение Волжское | 653.ПП-ТГ.014.003.002. |

СОДЕРЖАНИЕ

Перечень таблиц	13

Перечень рисунков	15

Перечень обозначений	16

Введение	17

Общая часть	18

- Раздел 1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения	21

  - Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам - на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды	21

  - Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального   деления на каждом этапе	22

  - Потребление тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, с учетом возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя на каждом этапе	28

- Раздел 2. Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей	29

  - Радиус эффективного теплоснабжения	29

  - Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии	29

  - Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии	30

  - Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе	32

- Раздел 3. Перспективные балансы теплоносителя	34

- Раздел 4. Предложения по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии	36

  - Предложения по новому строительству источников тепловой энергии, обеспечивающие приросты перспективной тепловой нагрузки на вновь осваиваемых территориях поселения, для которых отсутствует возможность или целесообразность

передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии передачи тепла	36

  - Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии	36

  - Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения	36

  - Предложения по выводу в резерв и (или) выводу из эксплуатации котельной при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии	36

  - Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельной, меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае, если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно	36

  - Меры по переоборудованию котельной в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии для каждого этапа	37

  - Меры по переводу котельной, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, в пиковый режим работы для каждого этапа, в том числе график перевода	37

  - Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии (мощности) и теплоносителя, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения на каждом этапе планируемого периода	37

  - Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, устанавливаемый для каждого этапа, и оценка затрат при необходимости его изменения	37

  - Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности с предложениями по утверждению срока ввода в эксплуатацию новых мощностей	38

- Раздел 5. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них	39

  - Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)	39

  - Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, под жилищную, комплексную или производственную застройку	39

  - Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения	39

  - Предложения по строительству или реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельной в пиковый режим работы или ликвидации котельной	39

  - Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения	40

- Раздел 6. Перспективные топливные балансы	41

- Раздел 7. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение	43

  - Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии, тепловых сетей, насосных

станций и тепловых пунктов на каждом этапе	43

  - Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения	45

- Раздел 8. Решение об определении единой теплоснабжающей организации

(организаций)	46

- Раздел 9. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии	47

- Раздел 10. Решение по бесхозным тепловым сетям	48

СОДЕРЖАНИЕ.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

- Сушествующее состояние в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения	50

  - Функциональная структура теплоснабжения	50

  - Источники тепловой энергии (теплоснабжения)	50

    - Общие сведения	50

    - Структура основного оборудования. Срок ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования.	51

    - Параметры установленной тепловой мощности котельного оборудования. Ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой мощности	53

    - Объем потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды и параметры тепловой мощности нетто	53

    - Способ регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур теплоносителя	54

    - Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети	54

    - Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии	54

  - Тепловые сети системы теплоснабжения	54

    - Структура тепловых сетей	54

    - Схемы тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии	55

    - Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях	56

    - Описание типов и строительных особенностей тепловых камер и павильонов	57

    - Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности	57

    - Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети	58

    - Гидравлические режимы тепловых сетей	58

    - Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности), теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя	59

    - Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения	59

    - Типы присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям	59

    - Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя	60

    - Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи	60

    - Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций	60

    - Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления	60

    - Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию	60

  - Зона действия источников теплоснабжения	60

  - Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии	61

    - Потребление тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления и в зонах действия источников тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха	61

    - Случаи (условия) применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии	64

    - Потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления и в зонах действия источников тепловой энергии за отопительный период и за год в целом ..

...........................................................................................................................................64

    - Существующие нормативы потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение	66

  - Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки	66

  - Балансы теплоносителя	69

  - Топливные балансы источников тепловой энергии	72

  - Надежность теплоснабжения	72

  - Технико-экономические показатели теплоснабжения	80

  - Тарифы в сфере теплоснабжения	82

    - Динамики утвержденных тарифов, устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов	82

    - Структуры тарифов, установленных на момент разработки схемы теплоснабжения	82

    - Плата за подключение к тепловым сетям	82

    - Платы за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей	82

  - Существующие технические и технологические проблемы теплоснабжения	82

- Перспективное потребление тепловой энергии (мощности) на цели теплоснабжения	84

  - Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения	84

  - Прогнозы приростов на каждом этапе площади строительных фондов, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий	86

  - Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии	89

    - Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных с требованиями к энергетической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации	89

    - Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии для обеспечения технологических процессов	93

  - Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе	93

    - Общие положения	93

    - Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе	97

  - Прогнозы объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах	99

  - Прогноз перспективного потребления тепловой энергии отдельными категориями потребителей, в том числе социально значимых, для которых устанавливаются льготные тарифы на тепловую энергию (мощность), теплоноситель	99

  - Прогноз перспективного потребления тепловой энергии потребителями, с которыми заключены или могут быть заключены в перспективе свободные долгосрочные договоры теплоснабжения	100

  - Прогноз перспективного потребления тепловой энергии потребителями, с которыми заключены или могут быть заключены долгосрочные договоры теплоснабжения по регулируемой цене	101

- Мастер-план разработки схемы теплоснабжения поселения до 2030 года	103

  - Общие положения	103

  - Задачи мастер-плана	103

    - Общие положения	103

    - Проблемы решаемые схемой теплоснабжения поселения	104

    - Вариант развития системы теплоснабжения	104

  - Перспективные технико-экономические показатели	105

- Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей	106

  - Балансы тепловой энергии (мощности) и перспективной тепловой нагрузки в каждой из выделенных зон действия источников тепловой энергии с определением резервов

(дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии106

  - Балансы тепловой мощности источника тепловой энергии и присоединенной тепловой нагрузки в каждой зоне действия источника тепловой энергии по каждому из магистральных выводов (если таких выводов несколько) тепловой мощности источника тепловой энергии 106

  - Выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей	106

- Перспективные балансы теплоносителя	107

*Прочее – в данной строке учитывается несанкционированный слив теплоносителя из тепловой сети жителями на нужды ГВС	107

- Предложения по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии	109

  - Определение условий организации централизованного и индивидуального теплоснабжения	109

  - Обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных тепловых нагрузок	112

  - Обоснование предлагаемых для реконструкции действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок	112

  - Обоснование предлагаемых для реконструкции котельной для выработки электроэнергии в комбинированном цикле на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок	112

  - Обоснование предлагаемых для реконструкции котельной с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии113

  - Обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы котельной по отношению к источникам тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии	113

  - Обоснование предложений по расширению зон действия действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии	113

  - Обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельной при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии	113

  - Обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки поселения малоэтажными жилыми зданиями	113

  - Обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на территории поселения (городского округа)	114

  - Предложения по строительству, реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии	114

  - Обоснование перспективных балансов тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения поселения, городского округа и ежегодное распределение объемов тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии	114

  - Расчет радиусов эффективного теплоснабжения (зоны действия источников тепловой энергии) в каждой из систем теплоснабжения, позволяющий определить условия, при которых подключение теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе	115

- Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них	116

  - Строительство и реконструкция тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов)	116

  - Строительство и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки во вновь осваиваемых районах поселения (городского округа) под жилищную, комплексную или производственную застройку	116

  - Строительство и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения	116

  - Строительство или реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельной в пиковый режим работы или ликвидации котельной	116

  - Строительство тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения	117

  - Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки	117

  - Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса	117

  - Строительство и реконструкция насосных станций	117

- Перспективные топливные балансы	118

  - Расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего, летнего и переходного периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории поселения, городского округа	118

  - Расчеты по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов аварийных видов топлива	120

- Оценка надежности теплоснабжения	121

- Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое

перевооружение	122

  - Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей	122

    - Оценка капитальных вложений в источники тепловой энергии	122

    - Оценка капитальных вложений в тепловые сети	123

  - Предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности128 10.3. Расчет эффективности инвестиций	129

    - Методика оценки эффективности инвестиций	129

    - Экономическое окружение проекта	131

    - Расчет ценовых последствий для потребителей при реализации строительства, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения	134

- Обоснование предложения по определению единой теплоснабжающей организации	137

ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ

Таблица 1. Общая характеристика сельского поселения Волжское	19

Таблица 2. Баланс строительных фондов на 2013 – 2030.гг, тыс. кв.м	22

Таблица 3. Существующие объемы потребления тепловой мощности для отопления и горячего водоснабжения, Гкал/ч	23

Таблица 4. Прогноз приростов объемов потребления тепловой мощности для отопления и горячего водоснабжения, Гкал/ч	24

Таблица 5. Прогноз приростов объемов потребления тепловой энергии для отопления и горячего водоснабжения, Гкал	26

Таблица 6. Эффективные радиусы теплоснабжения	29

Таблица 7. Резерв (дефицит) существующей и перспективной располагаемой тепловой мощности котельной при обеспечении перспективных тепловых нагрузок	33

Таблица 8. Перспективные балансы теплоносителя	34

Таблица 9. Сведения о перекладке тепловых сетей для повышения эффективности теплоснабжения за счет ликвидации котельной	40

Таблица 10. Перспективные топливные балансы теплоисточников	42

Таблица 11. Суммарная оценка финансовых потребностей на мероприятия по строительству, реконструкции источников тепловой энергии, тепловых сетей и сооружений на них	44

Таблица 12. Загрузка источников тепловой энергии, поставляющих тепловую энергию в системе теплоснабжения поселения	47

Таблица 13. Характеристика основного оборудования котельной СП Волжское	52

Таблица 14. Характеристика приборов учета на котельной СП Волжское	52

Таблица 15. Тепловая мощность котельного оборудования	53

Таблица 16. Нормативы расхода тепловой энергии	53

Таблица 17. Параметры тепловых сетей котельной СП Волжское	56

Таблица 18. Описание тепловых сетей котельной СП Волжское	56

Таблица 19. Тепловые нагрузки потребителей	63

Таблица 20. Годовое потребление тепловой энергии	65

Таблица 21. Баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки	68

Таблица 22. Баланс теплоносителя за 2013 г.	71

Таблица 23. Потребление топлива на цели теплоснабжения за 2013 г.	72

Таблица 24. Общая оценка готовности	77

Таблица 25. Показатели надёжности систем теплоснабжения	79

Таблица 26. Технико-экономические показатели работы	81

Таблица 27. Динамика тарифов на тепловую энергию в СП Волжское	82

Таблица 28. Данные базового потребления тепла на цели теплоснабжения поселения (мощность)	85

Таблица 29. Данные базового потребления тепла на цели теплоснабжения Поселения	85

Таблица 30. Динамика численности населения сельского поселения Волжское	86

Таблица 31. Баланс строительных фондов на 2013 – 2030.гг, тыс. кв.м	87

Таблица 32. Удельные характеристики расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию различных типов жилых и общественных зданий	92

Таблица 33. Прогноз приростов объемов потребления тепловой мощности для отопления и горячего водоснабжения, Гкал/ч	94

Таблица 34. Прогноз приростов объемов потребления тепловой энергии для отопления и горячего водоснабжения, Гкал	97

Таблица 35. Целевые показатели развития системы теплоснабжения (рекомендуемый вариант)

...............................................................................................................................................................105

Таблица 36. Резерв (дефицит) существующей располагаемой тепловой мощности котельной

при обеспечении перспективных тепловых нагрузок	106

Таблица 37. Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок 107 Таблица 38. Эффективные радиусы теплоснабжения	115

Таблица 39. Сведения о перспективной реконструкции тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса	117

Таблица 40. Перспективные топливные балансы теплоисточников	119

Таблица 41. Инвестиционные затраты в мероприятия по источникам тепловой энергии (в ценах 2013г)	123

Таблица 42. Инвестиционные затраты в тепловые сети (в ценах 2013г.)	125

Таблица 43. Общий объем финансовых вложений, необходимых в реализацию мероприятий по схеме теплоснабжения поселения (в ценах 2013 г.) тыс.руб.	127

Таблица 44. Экономия денежных средств с учетом предложенных мероприятий	130

Таблица 45. Налоговое окружение проекта	132

Таблица 46. Индексы изменения цен	133

Таблица 47. Динамика изменения тарифа на тепловую энергию на расчетный период	135

ПЕРЕЧЕНЬ РИСУНКОВ

Рисунок 1. Ситуационный план размещения СП Волжское на территории	18

Рисунок 1. Существующая и перспективная зоны действия котельной	30

Рисунок 2. Размещение новой индивидуальной застройки СП Волжское	32

Рисунок 3. Расположение котельной на территории п. Сборный СП Волжское	51

Рисунок 4. Схема тепловых сетей от модульной котельной №1 на территории п. Сборный	55

Рисунок 5. Эксплуатационный температурный график регулирования отпуска тепла в тепловые сети котельной СП Волжское	58

Рисунок 6. Потребитель с непосредственным присоединением системы отопления	59

Рисунок 7. Зона действия котельной на территории п. Сборный	61

Рисунок 8. Потребление тепловой энергии по группам потребителей,	62

котельные п. Волжское	62

Рисунок 9. Прогноз численности населения сельского поселения Волжское	86

Рисунок 10. Соотношение строительных фондов в 2013 г.	88

Рисунок 11. Соотношение строительных фондов на расчетный период	88

Рисунок 12. Размещение жилой застройки СП Волжское	89

Рисунок 13. Динамика изменения тарифа на тепловую энергию с учетом величины капитальных затрат на модернизацию системы теплоснабжения	136

ПЕРЕЧЕНЬ ОБОЗНАЧЕНИЙ

ГВС – горячее водоснабжение;

ЖКХ – жилищно-коммунальное хозяйство; ИТП – индивидуальный тепловой пункт; МО – муниципальное образование;

СП – сельское поселение; ХВО – химводоочистка;

СЦТ – система централизованного теплоснабжения; ЦТП – центральный тепловой пункт.

ВВЕДЕНИЕ

Схемы теплоснабжения сельского поселения Волжское Сызранского района Самарской области на период до 2030 г. разработана ОАО «ВНИПИэнергопром» на основании договора, заключенного с ГБУ СО «РАЭПЭ» за номером № 0142200001313011613 от 27.12.2013г.

В качестве исходной информации использованы материалы, предоставленные государ- ственным бюджетным учреждением Самарской области «Региональное агентство по энергосбе- режению и повышению энергетической эффективности», администрацией муниципального района и организациями, участвующими в теплоснабжении потребителей сельских поселений.

Схема разработаны в соответствии с требованиями постановления Правительства РФ от 22.02.2012 №154 и на основании действующих нормативных требований с учетом специфики и условий Самарской области.

ОБЩАЯ ЧАСТЬ

Муниципальный район Сызранский расположен в северо-западной части Самарской об- ласти. Протяженность района с севера на юг составляет 50км, с запада на восток 79км. Район граничит на востоке с Шигонским и Ставропольским районами Самарской области, на севере, западе и юге с Ульяновской областью, юго-восточная граница проходит по реке Волга.

Сельское поселение Волжское муниципального района Сызранский Самарской области, включает железнодорожный разъезд 13 км, железнодорожный разъезд 21 км, поселок Новые Озерки, станцию Радуга, поселок Разбросной, поселок Сборный, поселок Симоновский, с ад- министративным центром в поселке Сборный.

Ситуационный план размещения СП на территории Сызранского муниципального райо- на приведен на рисунке 1.

Рисунок 1. Ситуационный план размещения СП Волжское на территории муниципального района Сызранский

Жилой фонд в сельском поселении Волжское представлен в основном частной собствен- ностью, итого количество домов 204. Дома в основном блочного и кирпичного типа. Около 20% одноэтажных домов кирпичного типа. Ежегодно идёт новое строительство, ввод частного жи- лья в среднем 6-8 домов в год. Общий жилой фонд по поселению на 01.01.2013 г. ориентиро- вочно составляет  32 370 м2.

В сельском поселении Волжское теплоснабжение жилищного фонда и объектов инфра- структуры осуществляется различными способами – централизованными и индивидуальными источниками теплоснабжения.

Сельское поселение Волжское расположено в засушливо-континентальной зоне с холод- ной малоснежной зимой и жарким летом. За год выпадает в среднем 300-320 мм осадков. Глу- бина промерзания почвы до 160 см. Максимальная глубина промерзания почвы повторяемо- стью 1 раз в 10 лет составляет 151 см, 1 раз в 50 лет почва может промерзать на глубину 218 см. Внешние климатические условия, при которых осуществляется функционирование, и эксплуатация систем теплоснабжения потребителей характеризуются, в соответствии с актуа- лизированной версией СНиП 23-01-99* «Строительная климатология», следующими показате-

лями:

- температура воздуха наиболее холодной пятидневки, обеспеченностью 0,92 (расчет- ная для проектирования отопления) – минус 30 оС;

- абсолютная минимальная температура воздуха – минус 43 оС;

- средняя температура наружного воздуха наиболее холодного месяца (январь) – минус 13,5 оС;

- средняя температура воздуха периода со среднесуточной температурой воздуха меньшей или равной 8 оС (средняя за отопительный период) – минус 5,2 оС;

- средняя годовая температура наружного воздуха – плюс 4,2 оС;

- продолжительность периода со среднесуточной температурой воздуха меньшей или равной 8 оС (продолжительность отопительного периода) – 203 суток (4872 часов).

Краткая характеристика СП, по данным администрации, приведена в таблице 1.

Таблица 1. Общая характеристика сельского поселения Волжское

| Показатели | Единица измерения | Базовые значения |
| --- | --- | --- |
| Вся площадь территории в границах всего сельского поселения, в том числе: | га | 10627 |
| – земли населенных пунктов | га | 107 |
| Численность населения всего поселения | чел | 1415 |
| Количество зданий всего, в том числе: | ед. | 204 |
| – жилых усадебного типа | ед. | 117 |
| – многоквартирные жилые дома | ед. | 87 |
| – общественные здания | ед. | 8 |
| Общая отапливаемая площадь от котельной в том числе: | м2 | 17330 |
| – жилых усадебного типа | м2 | - |
| – многоквартирные жилые дома | м2 | 11314 |
| – общественные здания | м2 | 6016 |
| Количество зданий с индивидуальным отоплением | ед. | - |
| Общая площадь зданий с индивидуальным отоплением | м2 | - |
| Средняя плотность застройки | м2/га | 11 |
| Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления | оС | минус 30 |
| Средняя за отопительный период температура наружного воздуха | оС | минус 5,2 |
| Градусо-сутки отопительного периода |  | 5116 |
| Особые условия для проектирования тепловых сетей, в том числе: |  |  |
| – сейсмичность |  | нет |

| Показатели | Единица измерения | Базовые значения |
| --- | --- | --- |
| – вечная мерзлота |  | нет |
| – подрабатываемые территории |  | нет |
| – биогенные или илистые грунты |  | нет |

- РАЗДЕЛ 1. ПОКАЗАТЕЛИ ПЕРСПЕКТИВНОГО СПРОСА НА ТЕПЛО- ВУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ В УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ

  - Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов по расчет- ным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквар- тирные дома, жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам - на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние пе- риоды

Согласно генеральному плану в базовом году строительный фонд сельского поселения Волжское составил 32 370 кв. м., в т.ч.:

    - Многоквартирные здания – 10 522 кв. м.;

    - Жилые здания усадебного типа (индивидуальные) 15 832 кв. м.;

    - Общественный фонд сельского поселения Волжское составляет 6 016 кв. м.

Согласно генеральному плану на расчетный период к 2030 г. строительный фонд сель- ского поселения Волжское составит 114 487 кв. м., в т.ч.:

    - Многоквартирные здания – 10 522 кв. м.;

    - Жилые здания усадебного типа (индивидуальные) – 89 032 кв. м;

    - Общественный фонд сельского поселения Волжское составляет 14 933 кв. м.

Жилая застройка.

На территории поселения определены площадки под развитие малоэтажной жилой за- стройки согласно ранее выполненных проектов генеральных планов населённых пунктов и по предложениям муниципальных образований.

Генеральный план развития сельского поселения до 2030 года предусматривает увеличе- ние доли жилого фонда с 15 832 кв. м до 89 032 кв. м. за счет индивидуального жилищного строительства в п. Сборный и п. Новые Озерки.

Общественная застройка.

Генеральный план развития сельского поселения до 2030 года предусматривает увеличе- ние доли общественного фонда с 6 016 кв. м до 14 933 кв. м. (увеличение на 15%) за счет строи- тельства объектов образования, физкультурно-оздоровительного комплекса и предприятий роз- ничной торговли, питания, бытового обслуживания в п. Сборный и п. Новые Озерки.

В таблице 2 представлен сводный прогнозный баланс строительных фондов СП Волж-

ское.

Таблица 2. Баланс строительных фондов на 2013 – 2030.гг, тыс. кв.м.

| Наименование | Существующий строительный фонд (2013г.) | Расчетный срок (2030г.) | Всего прирост с 2013 по 2030гг. |
| --- | --- | --- | --- |
| СП Волжское |  |  |  |
| Жилой фонд, в т.ч. | 32 370 | 114 487 | 82 117 |
| 1. Многоквартирные здания | 10 522 | 10 522 | 0 |
| 2. Жилые дома усадебного типа (индивидуаль- ные) | 15 832 | 89 032 | 73 200 |
| Административно-общественный фонд | 6 016 | 14 933 | 8917 |
| Производственные территории | - | - | - |
| Итого строительные фонды, в т. ч. |  |  |  |
| п. Сборный | 23 631 | 68 692 | 50 411 |
| п. Новые Озерки | 8 739 | 45795 | 40 623 |

  - Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты потребле- ния тепловой энергии (мощности), теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе

В Поселении существует 1 источник централизованного теплоснабжения – модульная котельная в п. Сборный.

Котельная обеспечивает тепловой энергией многоквартирную жилую застройку, адми- нистративно-общественные здания.

Суммарная подключенная нагрузка по состоянию на 2013 г. составляет 5,381 Гкал/ч.

Таблица 3. Существующие объемы потребления тепловой мощности для отопления и горячего водоснабжения, Гкал/ч

| Наименование показателя | Размерность | Наименование источника теплоснабжения | СП Волжское |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Модульная котельная №1 |  |
| Присоединенная тепловая нагрузка, в т. ч.: | Гкал/ч | 0,95 | 0,95 |
| жилые здания | Гкал/ч | 0,714 | 0,714 |
| отопительно-вентиляционная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,714 | 0,714 |
| нагрузка ГВС (макс.) | Гкал/ч | - | - |
| административно-общественные здания | Гкал/ч | 0,236 | 0,236 |
| отопительно-вентиляционная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,236 | 0,236 |
| нагрузка ГВС (макс.) | Гкал/ч | - | - |
| промышленные предприятия | Гкал/ч | - | - |
| отопительно-вентиляционная тепловая нагрузка | Гкал/ч | - | - |
| нагрузка ГВС (макс) | Гкал/ч | - | - |
| Присоединенная тепловая нагрузка, в т. ч.: | Гкал/ч | 0,95 | 0,95 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,95 | 0,95 |
| горячее водоснабжение (макс.) | Гкал/ч | - | - |

Перспективные нагрузки отопления, вентиляции и горячего водоснабжения рассчитаны на основании приростов площадей строительных фондов.

В настоящий момент и на расчетный срок потребление тепловой энергии на нужды ГВС не предполагается.

Прирост тепловой нагрузки усадебной жилой застройки в период с 2014 по 2033г соста- вит 5,381 Гкал/ч.

Изменение удельного расхода тепловой энергии для потребителей общественного фонда увеличивается до 2030г. на 0,12 Гкал/ч. Все новые объекты общественно-делового назначения предлагаются к строительству на новых площадках жилых застроек. Они будут иметь индиви- дуальные теплогенераторы.

Прогноз приростов объемов потребления тепловой мощности для нужд отопления и го- рячего водоснабжения в зоне действия теплоснабжения представлен в таблице 4.

Таблица 4. Прогноз приростов объемов потребления тепловой мощности для отопления и горячего водоснабжения, Гкал/ч

| Наименование | Ед. изме- рения | Расчетный срок | Всего 2013- 2030 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 - 2022 | 2023 - 2027 | 2028 - 2030 |  |
| СП Волжское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой энергии, всего, в т.ч. | Гкал | 0 | 0 | 2.152 | 0 | 3.229 | 0 | 0 | 0 | 5.381 |
| 1. Многоквартирные здания | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Жилые дома усадебного типа (индивидуальные) | Гкал | 0 | 0 | 1,928 | 0 | 0 | 2,892 | 0 | 0 | 4,82 |
| 3. Сокращения спроса на теп- ловую мощность за счет сноса и капитального ремонта вет- хих и неблагоустроенных зданий | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Административно- общественные здания | Гкал | 0 | 0 | 0,224 | 0 | 0 | 0,337 | 0 | 0 | 0,561 |
| 5. Снос административно- общественных зданий | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отопление и вентиляция | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Жилые | Гкал | 0 | 0 | 1,928 | 0 | 0 | 2,892 | 0 | 0 | 4,82 |
| Отопление и вентиляция | Гкал | 0 | 0 | 1,928 | 0 | 0 | 2,892 | 0 | 0 | 4,82 |
| ГВС | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Административно- Общественные | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отопление и вентиляция | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,561 |
| ГВС | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Производственные | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отопление и вентиляция | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| п. Сборный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Наименование | Ед. изме- рения | Расчетный срок | Всего 2013- 2030 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 - 2022 | 2023 - 2027 | 2028 - 2030 |  |
| Прирост тепловой энергии, всего, в т.ч. | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Многоквартирные здания | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Жилые дома усадебного типа (индивидуальные) | Гкал | 0 | 0 | 1,058 | 0 | 0 | 1,587 | 0 | 0 | 2,645 |
| 3. Сокращения спроса на теп- ловую мощность за счет сноса и капитального ремонта вет- хих и неблагоустроенных зданий | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Административно- общественные здания | Гкал | 0 | 0 | 0,134 | 0 | 0 | 0,202 | 0 | 0 | 0,336 |
| 5. Снос административно- общественных зданий | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Жилые | Гкал | 0 | 0 | 1,058 | 0 | 0 | 1,587 | 0 | 0 | 2,645 |
| Отопление и вентиляция | Гкал | 0 | 0 | 1,058 | 0 | 0 | 1,587 | 0 | 0 | 2,645 |
| ГВС | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Административно- Общественные | Гкал | 0 | 0 | 0,134 | 0 | 0 | 0,202 | 0 | 0 | 0,336 |
| Отопление и вентиляция | Гкал | 0 | 0 | 0,134 | 0 | 0 | 0,202 | 0 | 0 | 0,336 |
| ГВС | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Производственные | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отопление и вентиляция | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| п. Новые Озерки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой энергии, всего, в т.ч. | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Многоквартирные здания | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Жилые дома усадебного типа (индивидуальные) | Гкал | 0 | 0 | 0,87 | 0 | 0 | 1,305 | 0 | 0 | 2,175 |
| 3. Сокращения спроса на теп- ловую мощность за счет сноса и капитального ремонта вет- хих и неблагоустроенных зданий | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Административно- общественные здания | Гкал | 0 | 0 | 0,09 | 0 | 0 | 0,135 | 0 | 0 | 0,224 |
| 5. Снос административно- общественных зданий | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Жилые | Гкал | 0 | 0 | 0,87 | 0 | 0 | 1,305 | 0 | 0 | 2,175 |
| Отопление и вентиляция | Гкал | 0 | 0 | 0,87 | 0 | 0 | 1,305 | 0 | 0 | 2,175 |
| ГВС | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Административно- Общественные | Гкал | 0 | 0 | 0,09 | 0 | 0 | 0,135 | 0 | 0 | 0,224 |
| Отопление и вентиляция | Гкал | 0 | 0 | 0,09 | 0 | 0 | 0,135 | 0 | 0 | 0,224 |
| ГВС | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Производственные | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отопление и вентиляция | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Суммарный   прирост тепловой нагрузки за расчетный срок в СП Волжское составит 5,381 Гкал/ч, в зоне централизованного теплоснабжения прирост отсутствует.

Прогноз приростов объемов потребления тепловой энергии для нужд отопления и горя- чего водоснабжения в зоне действия централизованного, индивидуального теплоснабжения и объектов, расположенных в производственных зонах представлен в таблице 5.

Таблица 5. Прогноз приростов объемов потребления тепловой энергии для отопления и горячего водоснабжения,  Гкал

| Наименование | Ед. изме- рения | Расчетный срок | Всего 2013- 2030 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 - 2022 | 2023 - 2027 | 2028 - 2030 |  |
| СП Волжское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой энергии, всего, в т.ч. | Гкал | 0 | 0 | 10484. 54 | 0 | 0 | 15731.6 9 | 0 | 0 | 26216.23 |
| 1. Многоквартирные здания | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Жилые дома усадебного типа (индивидуальные) | Гкал | 0 | 0 | 9393,2 2 | 0 | 0 | 14089, 82 | 0 | 0 | 23483,04 |
| 3. Сокращения спроса на теп- ловую мощность за счет сноса и капитального ремонта вет- хих и неблагоустроенных зданий | Гкал | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| 4. Административно- общественные здания | Гкал | 0 | 0 | 1091,3 3 | 0 | 0 | 1641,8 6 | 0 | 0 | 2733,19 |
| 5. Снос административно- общественных зданий | Гкал | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| Отопление и вентиляция | Гкал | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| ГВС | Гкал | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| Жилые | Гкал | 0 | 0 | 9393,2 2 | 0 | 0 | 14089, 82 | 0 | 0 | 23483,04 |
| Отопление и вентиляция | Гкал | 0 | 0 | 9393,2 2 | 0 | 0 | 14089, 82 | 0 | 0 | 23483,04 |
| ГВС | Гкал | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| Административно- Общественные | Гкал | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| Отопление и вентиляция | Гкал | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 2733,19 |
| ГВС | Гкал | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| Производственные | Гкал | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| Отопление и вентиляция | Гкал | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| ГВС | Гкал | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| п. Сборный |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |
| Прирост тепловой энергии, всего, в т.ч. | Гкал | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |

| Наименование | Ед. изме- рения | Расчетный срок | Всего 2013- 2030 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 - 2022 | 2023 - 2027 | 2028 - 2030 |  |
| 1. Многоквартирные здания | Гкал | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2. Жилые дома усадебного типа (индивидуальные) | Гкал | 0 | 0 | 5154,5 8 | 0 | 0 | 7731,8 6 | 0 | 0 | 12886,44 |
| 3. Сокращения спроса на теп- ловую мощность за счет сноса и капитального ремонта вет- хих и неблагоустроенных зданий | Гкал | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| 4. Административно- общественные здания | Гкал | 0 | 0 | 652,85 | 0 | 0 | 984,14 | 0 | 0 | 1636,99 |
| 5. Снос административно- общественных зданий | Гкал | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| Жилые | Гкал | 0 | 0 | 5154,5 8 | 0 | 0 | 7731,8 6 | 0 | 0 | 12886,44 |
| Отопление и вентиляция | Гкал | 0 | 0 | 5154,5 8 | 0 | 0 | 7731,8 6 | 0 | 0 | 12886,44 |
| ГВС | Гкал | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| Административно- Общественные | Гкал | 0 | 0 | 652,85 | 0 | 0 | 984,14 | 0 | 0 | 1636,99 |
| Отопление и вентиляция | Гкал | 0 | 0 | 652,85 | 0 | 0 | 984,14 | 0 | 0 | 1636,99 |
| ГВС | Гкал | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| Производственные | Гкал | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| Отопление и вентиляция | Гкал | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| ГВС | Гкал | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| п. Новые Озерки |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |
| Прирост тепловой энергии, всего, в т.ч. | Гкал | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| 1. Многоквартирные здания | Гкал | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2. Жилые дома усадебного типа (индивидуальные) | Гкал | 0 | 0 | 4238,6 4 | 0 | 0 | 6357,9 6 | 0 | 0 | 10596,60 |
| 3. Сокращения спроса на теп- ловую мощность за счет сноса и капитального ремонта вет- хих и неблагоустроенных зданий | Гкал | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| 4. Административно- общественные здания | Гкал | 0 | 0 | 438,48 | 0 | 0 | 657,72 | 0 | 0 | 1091,33 |
| 5. Снос административно- общественных зданий | Гкал | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| Жилые | Гкал | 0 | 0 | 4238,6 4 | 0 | 0 | 6357,9 6 | 0 | 0 | 10596,60 |
| Отопление и вентиляция | Гкал | 0 | 0 | 4238,6 4 | 0 | 0 | 6357,9 6 | 0 | 0 | 10596,60 |

| Наименование | Ед. изме- рения | Расчетный срок | Всего 2013- 2030 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 - 2022 | 2023 - 2027 | 2028 - 2030 |  |
| ГВС | Гкал | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| Административно- Общественные | Гкал | 0 | 0 | 438,48 | 0 | 0 | 657,72 | 0 | 0 | 1091,33 |
| Отопление и вентиляция | Гкал | 0 | 0 | 438,48 | 0 | 0 | 657,72 | 0 | 0 | 1091,33 |
| ГВС | Гкал | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| Производственные | Гкал | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| Отопление и вентиляция | Гкал | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| ГВС | Гкал | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |

Суммарный прирост тепловой энергии за расчетный срок в СП Волжское составит 5 641 Гкал, в зоне централизованного теплоснабжения прирост отсутствует.

  - Потребление тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, с учетом возможных изменений производственных зон и их перепрофи- лирования и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя производствен- ными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя на каждом этапе

Генеральным паном не предусматривалось развитие производственных территорий.

- РАЗДЕЛ 2. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ РАСПОЛАГАЕМОЙ ТЕП- ЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

  - Радиус эффективного теплоснабжения

Радиус эффективного теплоснабжения (в соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении») - Максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до бли- жайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесо- образно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

Результаты расчета радиуса эффективного теплоснабжения по каждой системе теп- лоснабжения СП Волжское приведены в таблице 6.

Таблица 6. Эффективные радиусы теплоснабжения

| Источник | Эффективный радиус теплоснабжения, км |
| --- | --- |
|  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018- 2022 | 2023- 2027 | 2028- 2033 |
| Модульная котельная №1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |

  - Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источни- ков тепловой энергии

В СП Волжское теплоснабжение разделяется на две условные зоны - зона централи- зованного и зона индивидуального теплоснабжения.

В настоящий момент на территории СП Волжское функционирует 1 источник цен- трализованного теплоснабжения. Существующие и перспективные зоны действия источни- ков тепловой энергии представлены на рисунке 1. Зона действия источника теплоснабжения останется без изменений.

Рисунок 1. Существующая и перспективная зоны действия котельной

  - Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников теп- ловой энергии

Малоэтажный жилищный фонд индивидуальных жилых зданий обеспечен теплоснабже- нием от индивидуальных источников теплоснабжения. Поскольку данные об установленной тепловой мощности этих теплогенераторов отсутствуют, не представляется возможности оце- нить резервы этого вида оборудования. Ориентировочная оценка показывает, что тепловая нагрузка отопления, обеспечиваемая от индивидуальных теплогенераторов, составляет около 2,6 Гкал/ч.

Генеральным планом развитие жилых зон предполагается на свободных участках в су- ществующих границах п. Сборный и п. Новые Озерки. Согласно Схеме территориального пла- нирования СП Волжское Самарской области, на новых участках планируется индивидуальная застройка одноквартирными и двухквартирными жилыми домами с приусадебными участками.

Размещение новой индивидуальной жилой застройки в СП Волжское показано на рисун-

ке 2.

п. Сборный

п. Новые Озерки

Рисунок 2. Размещение новой индивидуальной застройки СП Волжское

  - Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в каждой системе теплоснабжения и зоне действия источников тепловой энергии установили:

- существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности ос- новного оборудования источника (источников) тепловой энергии;

- существующие и перспективные технические ограничения на использование уста- новленной тепловой мощности и значения располагаемой мощности основного оборудования

источников тепловой энергии;

- существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источников тепловой энергии;

- значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепло- вой энергии нетто;

- значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее пере- даче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и потери теплоносителя, с указанием затрат теплоносителя на компенсацию этих потерь;

- значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности источни- ков теплоснабжения, в том числе источников тепловой энергии, принадлежащих потребите- лям, и источников тепловой энергии теплоснабжающих организаций, с выделением аварий- ного резерва и резерва по договорам на поддержание резервной тепловой мощности;

- значения существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей.

Перспективные балансы тепловой энергии (мощности) и тепловой нагрузки в каждой из выделенных зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефи- цитов) располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии представлены в таблице 7.

Таблица 7. Резерв (дефицит) существующей и перспективной располагаемой тепловой мощности котельной при обеспечении перспективных тепловых нагрузок

| Местоположение котельной | Ед. изм. | Расчетный срок (на конец рассматриваемого периода) |
| --- | --- | --- |
|  | год | 2013 базо- вый | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018- 2022 | 2023- 2027 | 2028- 2030 |
| Модульная котельная №1 |
| Установленная мощность | Гкал/час | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 |
| Располагаемая мощность | Гкал/час | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 |
| Собственные нужды | Гкал/час | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| то же в % | % | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто | Гкал/час | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/час | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| Присоединенная нагрузка | Гкал/час | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 |
| Резерв("+")/ Дефицит("-") | Гкал/час | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 |
|  | % | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |

Источники централизованного теплоснабжения Поселения на протяжении расчетно- го периода до 2033 года имеет достаточный резерв тепловой мощности. Тепловые сети По- селения также имеют достаточный резерв по пропускной способности.

- РАЗДЕЛ 3. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ

В СП Волжское запроектирована и действует 2-х трубная тепловая сеть без обеспечения горячего водоснабжения. В системе возможна утечка сетевой воды в тепловых сетях, в систе- мах теплопотребления, через не плотности соединений и уплотнений трубопроводной армату- ры и насосов. Потери компенсируются на котельной подпиточной водой, которая идет на вос- полнение утечек теплоносителя. Для заполнения тепловой сети и подпитки используется вода из централизованного водоснабжения.

Перспективные балансы тепловой энергии в составе Схемы приняты на основании дан- ных генерального плана СП Волжское. На основании данных генерального плана и в соответ- ствии со СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» определена величина перспективной подпитки тепловых сетей в номинальном и аварийном режиме на котельной, в зависимости от вариантов развития теплоснабжения.

Перспективные балансы расхода теплоносителя, нормативной и аварийной величины подпитки тепловых сетей в зоне теплоснабжения котельной указаны в таблице 8.

Таблица 8. Перспективные балансы теплоносителя

| № | Показатель | Ед. изм | 2013 базо- вый | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018- 2022 | 2023- 2027 | 2028- 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Модульная Котельная №1 |
| 1.1 | Объем тепловой сети | м3 | 24.47 | 24.47 | 24.47 | 24.47 | 24.47 | 24.47 | 24.47 | 24.47 |
| 1.2 | Нормативные утечки теп- лоносителя в тепловых се- тях | м3/ч | 0.069 | 0.069 | 0.069 | 0.069 | 0.069 | 0.069 | 0.069 | 0.069 |
| 1.3 | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теп- лоснабжения) | м3/ч | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.5 | Всего подпитка тепловой сети | м3/ч | 0.069 | 0.069 | 0.069 | 0.069 | 0.069 | 0.069 | 0.069 | 0.069 |
| 1.6 | Максимальный часовой расход подпиточной воды | м3/ч | 20,069 | 20,06 9 | 20,06 9 | 20,06 9 | 20,06 9 | 20,069 | 20,069 | 20,069 |
| 1.7 | Расход химически не обра- ботанной и недеаэрирован- ной воды на аварийную подпитку | м3/ч | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 |

*Прочее – в данной строке учитывается несанкционированный слив теплоносителя из тепловой сети жи- телями на нужды ГВС.

Исходя из отсутствия централизованного горячего водоснабжения и отсутствия данных об объеме воды в системе теплоснабжения, объем теплоносителя в тепловых сетях новых ко- тельной принят из расчета 65 м3 на 1 МВт тепловой мощности потребления, расход воды на подпитку 0,25% от объема воды в системе.

В системе теплоснабжения модульной котельной №1 отсутствует установка водоподго- товки подпиточной воды. Для повышения срока службы котлов и системы отопления потреби- телей, рекомендуется установка ВПУ производительностью 1,1 м3/ч, 0,08 м3/ч и 0,24 м3/ч со- ответственно.

- РАЗДЕЛ 4. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО НОВОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОН- СТРУКЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Генеральным планом предусмотрено расширение площади жилой зоны за счет строения индивидуальных жилых домов в п. Сборный и п. Новые Озерки. Планируется, что построенные в перспективе объекты жилого фонда будут отапливаться от индивидуальных источников теп- лоснабжение.

Предлагается в перспективе обеспечить новые объекты общественного фонда источни- ками индивидуального теплоснабжения.

  - Предложения по новому строительству источников тепловой энергии, обеспечивающие приросты перспективной тепловой нагрузки на вновь осваиваемых территориях поселения, для которых отсутствует возможность или целесообразность передачи тепловой энергии от существу- ющих или реконструируемых источников тепловой энергии передачи тепла

Новое строительство источников тепловой энергии, обеспечивающих приросты перспек- тивной тепловой нагрузки на вновь осваиваемых территориях в СП Волжское не планируется.

  - Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспек- тивную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии

Предложения по источникам тепловой энергии для включения в Схему (инвестицион- ную программу):

- Перевод модульной котельной №1 на работу по двухконтурной схеме с установкой системы ХВО.

- Установка системы диспетчеризации на модульной котельной №1.

  - Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью по- вышения эффективности работы систем теплоснабжения

Мероприятия по техническому перевооружению котельной с целью снижения затрат на производство тепловой энергии в СП Волжское не предусматривается.

  - Предложения по выводу в резерв и (или) выводу из эксплуатации котельной при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии

На расчетный срок в Поселении не предполагается вывод из эксплуатации источников теплоснабжения.

  - Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельной, меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также ис- точников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае, если продление

срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно

Действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии на территории Поселения не существует.

Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельной не предусматри- ваются.

  - Меры по переоборудованию котельной в источники комбинированной выработки электри- ческой и тепловой энергии для каждого этапа

Переоборудование котельной в источники с комбинированной выработкой в Поселении не предусматривается.

  - Меры по переводу котельной, размещенных в существующих и расширяемых зонах дей- ствия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, в пиковый режим работы для каждого этапа, в том числе график перевода

Перевод котельной в пиковый режим по отношению к источникам тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии не предусматривается.

  - Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) теп- ловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии (мощности) и теплоносителя, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения на каждом этапе планируемого периода

Расширение зон действия и перераспределение тепловой нагрузки потребителей тепло- вой энергии между источниками на расчетный период не предусматривается.

  - Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников в системе теплоснабжения, работающей на общую теп- ловую сеть, устанавливаемый для каждого этапа, и оценка затрат при необходимости его измене- ния

В соответствии со СНиП 41-02-2003 регулирование отпуска теплоты от источников теп- ловой энергии предусматривается качественное по нагрузке отопления согласно графику изме- нения температуры воды в зависимости от температуры наружного воздуха. Централизация теплоснабжения всегда экономически выгодна при плотной застройке в пределах данного рай- она. С повышением степени централизации теплоснабжения, как правило, повышается эконо- мичность выработки тепла, снижаются начальные затраты и расходы по эксплуатации источни- ков теплоснабжения, но одновременно увеличиваются начальные затраты на сооружение теп- ловых сетей и эксплуатационные расходы на транспорт тепла.

Режим работы систем централизованного теплоснабжения сельского поселения запроек- тирован на температурный график 95/70 0С.

  - Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника теп- ловой энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности с предложени- ями по утверждению срока ввода в эксплуатацию новых мощностей

Согласно СНиП II-35-76 «Котельные установки» аварийный и перспективный резерв тепловой мощности на котельной не предусматривается.

Решения о перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепло- вой энергии без аварийного и перспективного резерва тепловой мощности представлены в раз- деле 2.

- РАЗДЕЛ 5. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУК- ЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ И СООРУЖЕНИЙ НА НИХ

  - Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перерас- пределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)

В связи с тем, что дефицита тепловой мощности на территории Поселения не выявлено, реконструкция и строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности, не предусматривается.

  - Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспек- тивных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, под жилищную, ком- плексную или производственную застройку

В связи с тем, что все перспективные приросты тепловой нагрузки будут обеспечиваться от индивидуальных источников тепловой энергии, строительство и реконструкция тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов не требуется.

  - Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей в целях обеспечения усло- вий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

Строительство или реконструкция тепловых сетей за счет перевода котельных в пиковый режим не предусматривается, так как отсутствуют пиковые водогрейные котельные. Повыше- ние эффективности функционирования системы теплоснабжения обеспечивают мероприятия по реконструкции тепловых сетей в связи с окончанием срока службы, а также восстановление изоляции, (снижение фактических и нормативных потерь тепловой энергии через изоляцию трубопроводов при передаче тепловой энергии).

  - Предложения по строительству или реконструкции тепловых сетей для повышения эффек- тивности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельной в пиковый режим работы или ликвидации котельной

По истечении расчетного срока службы (расчетного ресурса) трубопровод должен прой- ти техническое диагностирование по методике, соответствующей законодательству Российской Федерации в области эксплуатации, экспертизы промышленной безопасности и оценки оста- точного ресурса трубопроводов тепловых сетей (см. п. 1.3). Экспертиза промышленной без- опасности дает оценку соответствия объекта экспертизы предъявляемым к нему требованиям промышленной безопасности, результатом которой является заключение. По результатам экс- пертизы капремонт, либо продление ресурса.

Реконструкцию тепловых сетей предлагается выполнять без изменения типа прокладки.

В 2020 году предусматривается реконструкция тепловых сетей от котельной п. Сборный, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса. Сведения о переклады- ваемых трубопроводах представлены в таблице 9.

| Зона действия | Диаметр, мм | Протяжённость в двухтрубном исчислении, м | Тип про- кладки | Тип теплоизо- ляции | Год пере- кладки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Модульная котельная №1 | 100 | 4200 | надземная | ППУ | 2016-2017 |

  - Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения норма- тивной надежности и безопасности теплоснабжения

Строительство тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности не предпола- гается. Необходимые показатели надежности достигаются за счет реконструкции трубопрово- дов в связи с окончанием срока службы.

- РАЗДЕЛ 6. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ

На перспективу для сохраняемых в работе и новых теплоисточников сельского поселе- ния основным топливом является природный газ.

Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии, располо- женного в границах поселения по видам основного и резервного топлива на каждом этапе пла- нируемого периода представлены в таблице 10.

При расчете годового и максимально-часового расхода условного топлива, были приня- ты следующие показатели:

- низшая теплота сгорания 1 кг условного топлива 7000 ккал;

- низшая теплота сгорания 1 кг природного газа 8000 ккал.

Таблица 10. Перспективные топливные балансы теплоисточников

| Показатель | Ед. изм. | Расчетный срок |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018- 2022 | 2023- 2027 | 2028- 2033 |
| Модульная котельная №1 |
| Удельный расход условного топлива (УРУТ) | кгу.т./Гкал | 147,27 | 148,15 | 149,04 | 149,94 | 150,84 | 155,36 | 160,02 | 164,82 |
| Удельный расход натурального топлива | м3/Гкал | 128,86 | 129,63 | 130,41 | 131,19 | 131,98 | 135,94 | 140,02 | 144,22 |
| Максимальный часовой расход условного топлива в зимний пери- од | кгу.т./час | 194,08 | 195,24 | 196,42 | 197,59 | 198,78 | 204,74 | 210,89 | 217,21 |
| Максимальный часовой расход условного топлива в летний пери- од | кгу.т./час | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Максимальный часовой расход условного топлива в переходный период | кгу.т./час | 40,37 | 40,61 | 40,86 | 41,10 | 41,35 | 42,59 | 43,87 | 45,18 |
| Максимальный часовой расход натурального топлива в зимний период | м3/час | 169,82 | 170,84 | 171,86 | 172,90 | 173,93 | 179,15 | 184,52 | 190,06 |
| Максимальный часовой расход натурального топлива в летний период | м3/час | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Максимальный часовой расход натурального топлива в переход- ный период | м3/час | 35,32 | 35,53 | 35,75 | 35,96 | 36,18 | 37,26 | 38,38 | 39,53 |
| Годовой расход условного топлива | т у т | 456,70 | 459,44 | 462,20 | 464,97 | 467,76 | 481,79 | 496,25 | 511,13 |
| Годовой расход натурального топлива | тыс. м3 | 399,61 | 402,01 | 404,42 | 406,85 | 409,29 | 421,57 | 434,21 | 447,24 |

- РАЗДЕЛ 7. ИНВЕСТИЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ

  - Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и тех- ническое перевооружение источников тепловой энергии, тепловых сетей, насосных станций и теп- ловых пунктов на каждом этапе

Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническому перевооружению источников тепловой энергии, тепловых сетей и сооружений на них сформированы на основе мероприятий, прописанных в «Обосновывающих материалах» к схеме теплоснабжения.

Объем инвестиций в мероприятия по развитию систем теплоснабжения поселения, пред- лагаемых к включению в инвестиционную программу (в ценах 2013 года), представлен в таб- лице 11.

Общая потребность в финансировании проектов развития и реконструкции составит 29,297 млн. руб. (с НДС, в ценах 2013 г.), в том числе:

- 0,4 млн. руб. необходимо для проведения мероприятий по строительству (реконструк- ции) источников теплоснабжения;

- 28,897 млн. руб. необходимо для реализации мероприятий по строительству (рекон- струкции) тепловых сетей.

Таблица 11. Суммарная оценка финансовых потребностей на мероприятия по строительству, реконструкции источников тепло- вой энергии, тепловых сетей и сооружений на них

| Источник теплоснабжения | Значения по годам реализации мероприятий, тыс.руб. |
| --- | --- |
|  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018-2022 | 2023-2027 | 2028-2033 | Итого |
| Модульная котельная №1 | источник | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 |
|  | тепловые сети | 0 | 0 | 17 338 | 11 559 | 0 | 0 | 0 | 28 897 |
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого инвестиций в мероприятия по источникам теплоснабжения в ценах 2013 г. | 0 | 0 | 17 738 | 11 559 | 0 | 0 | 0 | 29 297 |

  - Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое пере- вооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения

Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения не предусмотрены.

- РАЗДЕЛ 8. РЕШЕНИЕ ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБ- ЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ОРГАНИЗАЦИЙ)

Критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:

- владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации или тепловыми сетями, к которым непосредственно подключены источники тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

- размер уставного (складочного) капитала хозяйственного товарищества или общества, уставного фонда унитарного предприятия должен быть не менее остаточной балансовой стоимости источников тепловой энергии и тепловых сетей, которыми указанная организация владеет на праве собственности или ином законном основании в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации. Размер уставного капитала и остаточная балансовая стоимость имущества определяются по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед подачей заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации.

В СП Волжское критериям определения единой теплоснабжающей организации соответ- ствуют 1 организация:

1. МКП "Волжское" - на балансе находятся источник тепловой энергии и тепловые сети.

- РАЗДЕЛ 9. РЕШЕНИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ МЕЖДУ ИСТОЧНИКАМИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Загрузка источников тепловой энергии, поставляющих тепловую энергию в системе теплоснабжения поселения, приведена в таблице 12.

Таблица 12. Загрузка источников тепловой энергии, поставляющих тепловую энергию в системе теплоснабжения поселения

| № | Показатель | Ед. изм. | 2013 г. | 2015 г. | 2020 г. | 2025 г. | 2030 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Модульная котельная №1 |
| 1 | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 |
| 2 | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 |

Согласно балансу тепловой нагрузки существующих источников теплоснабжения с учетом перспективного развития на период 2014-2033 гг. коммунальный источник теплоснабжения СП Волжское имеет резервы по тепловой мощности.

Перераспределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии не предусмотрено.

- РАЗДЕЛ 10. РЕШЕНИЕ ПО БЕСХОЗНЫМ ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ

На базовый период разработки схемы теплоснабжения сельского поселения Волжское бесхозяйные тепловые сети отсутствуют.

Согласно статьи 15, пункт 6. Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ:

«В случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления поселения или городского округа до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети и определить организацию, которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования».

Принятие на учет Единой теплоснабжающей организации бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) осуществляется на основании постановления Правительства РФ от 17.09.2003 г. № 580.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВОЛЖСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СЫЗРАНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

С 2014 ПО 2029 ГОД

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

ШИФР 653.ПП-ТГ.014.003.002

- СУШЕСТВУЮЩЕЕ СОСТОЯНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕ- ДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛО- СНАБЖЕНИЯ

  - Функциональная структура теплоснабжения

В настоящее время, централизованное теплоснабжение потребителей сельского поселе- ния Волжское на базе котельной осуществляется в п. Сборный.

На территории п. Сборный функционирует 1 источник централизованного теплоснабже- ния (котельная) с установленной тепловой мощностью 1,72 Гкал/ч.

Котельная предназначена для покрытия только отопительной нагрузки потребителей и поэтому тепловые сети от нее состоят из 2-х трубной системы.

Регулирование отпуска теплоты в системы отопления потребителей осуществляется по центральному качественному методу регулирования в зависимости от температуры наружного воздуха. График изменения температур в подающем и обратном трубопроводах тепловой сети – 95-70 оС.

Централизованное горячее водоснабжение в сельском поселении Волжское отсутствует. Институциональная структура организации теплоснабжения:

Эксплуатацию источников теплоснабжения в СП осуществляет теплоснабжающая орга- низация – МКП "Волжское", расположенная по адресу: 446087, Самарская область, Сызранский район, п Сборный, ул Новая, д 6. Эксплуатацию тепловых сетей в СП осуществляет организа- ция МКП "Волжское. К тепловым сетям, эксплуатируемым этим предприятием, присоединены многоквартирные жилые и общественные здания (всего 22).

  - Источники тепловой энергии (теплоснабжения)

    - Общие сведения

Централизованное теплоснабжение. Расположение котельной в СП представлено на ри- сунке 3.

Рисунок 3. Расположение котельной на территории п. Сборный СП Волжское

Основным видом топлива для котельной является природный газ низшей теплотворной способность 8000 ккал/м3.

Суммарная присоединенная тепловая нагрузка централизованного отопления потребите- лей – 0,95 Гкал/ч, в том числе:

      - объекты жилищного фонда – 0,714 Гкал/ч;

      - административно-общественные здания – 0,236 Гкал/ч.

Индивидуальное теплоснабжение. Как было упомянуто, жилищный фонд в объеме 11,992 тыс. м2 обеспечен теплоснабжением от индивидуальных теплогенераторов. В основном это жилые здания усадебного типа и малоэтажный и ветхий жилищный фонд. Поскольку дан- ные об установленной тепловой мощности индивидуальных отопительных установок отсут- ствуют, не представляется возможным оценить резервы этого вида оборудования.

    - Структура основного оборудования. Срок ввода в эксплуатацию теплофикацион- ного оборудования.

Модульная котельная №1 оборудована 2-мя котлами КВа-1,0. Котлы КВа-1,0 – водо- грейные, мощностью 2*1,0 МВт. Система ХВО отсутствует.

Таблица 13. Характеристика основного оборудования котельной СП Волжское

| Тип котла | Располагаемая тепловая мощ- ность, Гкал/ч | Год ввода в эксплуатацию | Количество капитальных ремонтов | Последний капитальный ремонт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Модульная котельная №1 |
| КВа 1,0 | 0,86 | 2008 | 0 | - |
| КВа 1,0 | 0,86 | 2008 | 0 | - |
| Итого по ко- тельной | 1,72 | - | - | - |

В качестве теплоносителя используется вода из водопровода.

В системе теплоснабжения потребителей от котельной наблюдается разбор теплоносите- ля на нужды горячего водоснабжения из систем. При этом качество воды – как питьевого каче- ства не гарантируется. Использование не подготовленного теплоносителя по содержанию в нем растворенных газов, хлоридов и сульфатов не позволяет обеспечить продолжительную эксплуа- тацию котлоагрегатов и тепловых сетей.

Деаэрация теплоносителя не применяется.

В котельной отсутствуют приборы учета тепловой энергии, отпущенной в тепловые се- ти. Весь отпуск тепла является расчетной величиной. В эксплуатации находятся только прибо- ры учета расходов электроэнергии и природного газа.

Таблица 14. Характеристика приборов учета на котельной СП Волжское

| Источник | Прибор учета |
| --- | --- |
|  | Электроэнергии | Топлива | Воды | Тепловой энергии |
| Модульная ко- тельная №1 | СА4У-И672М | СГ-ЭК-Вз-Р-0,2 | - | - |

Природный газ на территории Самарской области практически не добывается. 96% по- требляемого газа поступает из-за пределов области. Система транспортировки газа состоит из магистральных газопроводов высокого давления, входящих в Единую систему газоснабжения, по которым газ транспортируется до автоматических газораспределительных станций (АГРС), оснащенных приборами учёта газа. От АГРС по распределительным газопроводам высокого давления газ доводится до (шкафных) газораспределительных пунктов (Ш) ГРП высокого дав- ления, обслуживающих близлежащие населённые пункты. Там давление понижается и по газо- проводам среднего и низкого давления доводится до промышленных и коммунальных потреби- телей.

Газораспределение на территории области от магистральных АГРС до потребителей осуществляют ОАО «Средневолжская газовая компания», ОАО «Сызрань-горгаз» и ООО «Жи- гулёвск-горгаз».

Аварийное и резервное топливо в котельной не предусмотрено.

Распределение электроэнергии осуществляется по воздушным фидерам напряжением 10кВ. Питание потребителей выполнено от распределительных подстанций напряжением 10/0,4кВ.

    - Параметры установленной тепловой мощности котельного оборудования. Огра- ничения тепловой мощности и параметры располагаемой мощности

Параметры установленной тепловой мощности котельного оборудования, ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой мощности представлены в таблице 15.

Таблица 15. Тепловая мощность котельного оборудования

| № системы, название ис- точника | Адрес источника | Установленная тепловая мощ- ность, Гкал/час | Располагаемая тепловая мощ- ность, Гкал/час | Ограничения тепловой мощности, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Модульная котельная №1 | п. Сборный, ул.Школьная, 3А | 1,72 | 1,5 | 0 |

    - Объем потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя на собствен- ные и хозяйственные нужды и параметры тепловой мощности нетто

В связи отсутствием информации о собственных нуждах котельной, в дальнейшем при- нимается нормативная величина в соответствии таблицей 16 (методические указания по опре- делению расходов топлива, электроэнергии и воды на выработку теплоты отопительными ко- тельными коммунальных теплоэнергетических предприятий):

Таблица 16. Нормативы расхода тепловой энергии

| Составляющая расхода тепловой энер- гии на собственные нужды котельной | Норматив расхода тепла по элементам затрат, % номи- нальной нагрузки котельной |
| --- | --- |
|  | Газообразное топливо | Слоевые и фа- кельно-слоевые топки | Жидкое топливо |
| Продувка паровых котлов паропроизво- дительностью, т/ч: |  |  |  |
| до 10 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
| более 10 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| Растопка котлов | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| Обдувка котлов | - | 0,36 | 0,32 |

| Составляющая расхода тепловой энер- гии на собственные нужды котельной | Норматив расхода тепла по элементам затрат, % номи- нальной нагрузки котельной |
| --- | --- |
|  | Газообразное топливо | Слоевые и фа- кельно-слоевые топки | Жидкое топливо |
| Дутье под решетку котла | - | 2,50 | - |
| Мазутное хозяйство | - | - | 1,60 |
| Паровой распыл мазута | - | - | 4,50 |
| Подогрев воздуха в калориферах | - | - | 1,20 |
| Эжектор дробеочистки | - | - | 0,17 |
| Технологические нужды химводо- очистки, деаэрации; отопление и хозяй- ственные нужды котельной; потери тепла паропроводами, насосами, баками и т.п.; утечки, испарения при опробировании и выявлении неисправностей в оборудова- нии; неучтенные потери | 2,20 | 2,00 | 1,70 |
| ИТОГО | 2,39 - 2,32 | 5,05 - 2,55 | 9,68 - 3,91 |

    - Способ регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур теплоносителя

Котельная работает по температурному графику 95/70оС. Регулирование отпуска тепло- вой энергии с коллекторов котельной (центральное регулирование) осуществляется по каче- ственному методу регулирования по нагрузке отопления.

Выбор графика обуславливается незначительной разветвленностью тепловой сети.

Выбор температурного графика обусловлен требованиями к максимальной температуре теплоносителя во внутренних системах отопления и отсутствием температурных регуляторов на вводах потребителей.

    - Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети

Учета тепловой энергии в котельной Поселения не ведется.

    - Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации ис- точников тепловой энергии

Предписания надзорных органов по запрещению дельнейшей эксплуатации источников тепловой энергии отсутствуют.

  - Тепловые сети системы теплоснабжения

    - Структура тепловых сетей

На территории Поселения находятся 1 истояник централизованного теплоснабжения. Все тепловые сети на территории Поселения находятся в эксплуатационной ответственности

«МКП «Волжское». Система теплоснабжения – закрытая, двухтрубная. Тепловая энергия от ко- тельной поступает по температурному графику 95/70оС.

Всего на территории Поселения проложено 4 200 м тепловых сетей в двухтрубном ис- числении со средневзвешенным диаметром 100 мм. Максимальный диаметр трубопроводов со- ставляет 100 мм. Прокладка всех тепловых сетей Поселения надземная.

    - Схемы тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии

Схемы тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии представлены на рисунке 4.

Рисунок 4. Схема тепловых сетей от модульной котельной №1 на территории п. Сборный

Тепловые сети в Поселении проложены в 1983 году.

Тепловая сеть 2-х трубная без обеспечения горячего водоснабжения. Протяженность тепловых сетей (систем отопления) в двухтрубном исчислении – 4,200 тыс. м.

Материал трубопроводов – сталь трубная, способ прокладки – надземный, преобладаю- щий вид изоляции трубопроводов полиуретан.

Компенсация температурных удлинений трубопроводов осуществляется за счет есте- ственных изменений направления трассы, а также за счет применения П-образных компенсато- ров.

Основные параметры тепловой сети представлены в таблице 17, а ее описание по коли- чественным показателям каждого участка –  в таблице 18.

Таблица 17. Параметры тепловых сетей котельной СП Волжское

| Параметры тепловой сети | Единица измерения | Величина |
| --- | --- | --- |
| Модульная котельная №1 |
| Площадь зоны действия котельной | га | 49 |
| Материальная характеристика | м2 | 156 |
| Плотность тепловой нагрузки | (Гкал/ч)/га | 0,02 |
| Относительная материальная характеристика | м2/(Гкал/ч) | 164,2 |
| Утвержденные нормативные потери: |  |  |
| – тепловой мощности | Гкал/ч | 0,08 |
| – теплоносителя | м3/ч | 10% |
| Удельный расчетный расход теплоносителя на передачу теплоносителя | (м3/ч)/(Гкал/ч) | 23,75 |

Таблица 18. Описание тепловых сетей котельной СП Волжское

| Диаметр, мм | Протяжен- ность в 2-х трубном ис- числении, м | Тип про- кладки | Тип изоляции | Год ввода | Система теп- лоснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Модульная котельная №1 |
| 100 | 4200 | надземн. | Полиуретан | 1983 | отопление |

    - Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях

Запорная арматура на тепловых сетях установлена в тепловых камерах и павильонах. Расстояние между соседними секционирующими задвижками определяет время опорожнения и заполнения участка, следовательно, влияет на время ремонта и восстановления участка тепло- вой сети. При возникновении аварии или инцидента величина отключенной тепловой нагрузки также зависит от количества и места установки секционирующих задвижек.

На тепловых сетях Поселения установлено 48 единицы запорной арматуры диаметром 159 мм.

    - Описание типов и строительных особенностей тепловых камер и павильонов

Для обслуживания отключающей арматуры при подземной прокладке на сетях установ- лены теплофикационные камеры. В тепловой камере установлены стальные задвижки, спуск- ные и воздушные устройства, требующие постоянного доступа и обслуживания. Тепловые ка- меры выполнены в основном из сборных железобетонных конструкций, оборудованных при- ямками, воздуховыпускными и сливными устройствами. Строительная часть камер выполнена из сборного железобетона. Днище камеры устроено с уклоном в сторону водосборного приям- ка. В перекрытии оборудовано два или четыре люка.

Конструкции смотровых колодцев выполнены по соответствующим чертежам и отвеча- ют требованиям ГОСТ 8020-90 и ТУ 5855-057-03984346-2006.

    - Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности

График регулирования отпуска теплоты в тепловые сети – центральный, качественный по отопительной нагрузке с температурами теплоносителя при расчетной тепловой нагрузке –

«95-70» (см. рисунок 6). Выбор температурного графика обусловлен требованиями к макси- мальной температуре теплоносителя во внутренних системах отопления и отсутствием темпе- ратурных регуляторов на вводах потребителей.

|  | , оС | , оС | , оС |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | -30 | 95 | 70 |  |  |
|  | -29 | 94 | 69 |  |  |
|  | -28 | 92 | 68 |  |  |
|  | -27 | 91 | 68 |  |  |
|  | -26 | 90 | 67 |  |  |
|  | -25 | 88 | 66 |  |  |
|  | -24 | 87 | 65 |  |  |
|  | -23 | 86 | 64 |  |  |
|  | -22 | 84 | 63 |  |  |
|  | -21 | 83 | 62 |  |  |
|  | -20 | 81 | 62 |  |  |
|  | -19 | 80 | 61 |  |  |
|  | -18 | 79 | 60 |  |  |
|  | -17 | 77 | 59 |  |  |
|  | -16 | 76 | 58 |  |  |
|  | -15 | 74 | 57 |  |  |
|  | -14 | 73 | 56 |  |  |
|  | -13 | 72 | 55 |  |  |
|  | -12 | 70 | 54 |  |  |
|  | -11 | 69 | 54 |  |  |
|  | -10 | 67 | 53 |  |  |
|  | -9 | 66 | 52 |  |  |
|  | -8 | 64 | 51 |  |  |
|  | -7 | 63 | 50 |  |  |
|  | -6 | 61 | 49 |  |  |
|  | -5 | 60 | 48 |  |  |
|  | -4 | 58 | 47 |  |  |
|  | -3 | 57 | 46 |  |  |
|  | -2 | 55 | 45 |  |  |
|  | -1 | 54 | 44 |  |  |
|  | 0 | 52 | 43 |  |  |
|  | 1 | 51 | 42 |  |  |
|  | 2 | 49 | 41 |  |  |
|  | 3 | 47 | 40 |  |  |
|  | 4 | 46 | 38 |  |  |
|  | 5 | 44 | 37 |  |  |
|  | 6 | 42 | 36 |  |  |
|  | 7 | 41 | 35 |  |  |
|  | 8 | 39 | 34 |  |  |

Рисунок 5. Эксплуатационный температурный график регулирования отпуска тепла в тепловые сети котельной СП Волжское

    - Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соот- ветствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети

Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети соответствуют утвержденным графикам регулирования отпуска.

    - Гидравлические режимы тепловых сетей

Анализ текущего состояния тепловых сетей показал, что система теплоснабжения рабо- тает в нормальном режиме.

Из расчетных данных можно сделать следующие выводы:

- Давление в любой точке обратной магистрали не превышает допустимое рабочее дав- ление в местных системах (60 м вод. ст. для систем с чугунными радиаторами);

- Давление в обратном трубопроводе обеспечивает необходимый напор в верхних ли- ниях и приборах местных систем отопления;

- Давление в любой точке подающего трубопровода превышает давление вскипания при максимальной (расчетной) температуре теплоносителя;

- Располагаемый напор в конечной точке сети превышает расчетные потери напора на абонентском вводе при расчетном пропуске теплоносителя.

    - Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности), теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и тепло- носителя

Расчеты нормативных значений технологических потерь теплоносителя и тепловой энер- гии производятся в соответствии с приказом Минэнерго №325 от 30 декабря 2008 года «Об утверждении порядка определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя».

Проведенный расчет показал, что потери тепловой энергии при передаче теплоносителя составляют:

- от модульной котельной №1, п. Сборный - 560 Гкал/год;

Расчет выполнен на нормативные температуры, время работы: 4872 ч/год.

    - Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения

Предписания надзорных органов по запрещению эксплуатации участков тепловой сети отсутствуют.

    - Типы присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям

Присоединение теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям осу- ществляется по зависимой схеме без смешения (непосредственное присоединение), представ- ленной на рис. 6.

Рисунок 6. Потребитель с непосредственным присоединением системы отопления

    - Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпу- щенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя

Коммерческий приборный учет тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потре- бителям, в настоящее время отсутствует.

Планы по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя отсутствуют.

    - Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организа- ций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи

Диспетчерская теплосетевой организации оборудована телефонной связью, принимают сигналы об утечках и авариях на сетях от жителей Поселения и обслуживающего персонала.

    - Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насос- ных станций

Центральные тепловые пункты и насосные станции на территории Поселения отсут- ствуют.

    - Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления

Предохранительная арматура, осуществляющая защиту тепловых сетей от превышения давления, установлена на источниках централизованного теплоснабжения.

    - Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора орга- низации, уполномоченной на их эксплуатацию

На момент разработки схемы теплоснабжения сведения о бесхозяйных тепловых сетях на территории Поселения отсутствуют.

  - Зона действия источников теплоснабжения

На территории Поселения действует 1 источник централизованного теплоснабжения. Зо- ны действия котельной представлены на рисунке 7.

Рисунок 7. Зона действия котельной на территории п. Сборный

  - Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии

    - Потребление тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления и в зонах действия источников тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха

По данным СП 20131.13330.2012 «Строительная климатология» расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления, вентиляции и ГВС для Самары составляет минус 30°С.

Средняя температура отопительного сезона составляет минус 5,2°С. Продолжительность отопительного сезона равна 203 дня.

В Поселении существует 1 источник централизованного теплоснабжения – модульная котельная №1.

Потребление тепловой энергии по группам потребителей представлены на рисунке 8. Тепловая энергия расходуется только на нужды отопления и вентиляции. Тепловые нагрузки потребителей представлены в таблице 19.

Модульная котельная №1

Рисунок 8. Потребление тепловой энергии по группам потребителей, котельные п. Сборный

Как видно из диаграмм, в п. Сборный потребителями тепловой энергии являются обще- ственный и жилой фонды, преобладает общественный фонд.

Таблица 19. Тепловые нагрузки потребителей

| Наименование показателя | Размерность | Наименование источника тепло- снабжения |
| --- | --- | --- |
|  |  | Модульная котельная №1 |
| Присоединенная тепловая нагрузка, в т. ч.: | Гкал/ч | 0,95 |
| жилые здания | Гкал/ч | 0,714 |
| отопительно-вентиляционная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,714 |
| нагрузка ГВС (макс.) | Гкал/ч | - |
| административно-общественные здания | Гкал/ч | 0,236 |
| отопительно-вентиляционная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,236 |
| нагрузка ГВС (макс.) | Гкал/ч | - |
| промышленные предприятия | Гкал/ч | - |
| отопительно-вентиляционная тепловая нагрузка | Гкал/ч | - |
| нагрузка ГВС (макс) | Гкал/ч | - |
| Присоединенная тепловая нагрузка, в т. ч.: | Гкал/ч | 0,95 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,95 |
| горячее водоснабжение (макс.) | Гкал/ч | - |

    - Случаи (условия) применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии

Информация об установленных индивидуальных теплогенераторах отсутствует.

    - Потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления и в зонах действия источников тепловой энергии за отопительный период и за год в целом

Годовой отпуск тепловой энергии в 2013 г. от модульной котельной №1 составил 2505,03 Гкал. При этом было израсходовано 456,7 т у т.

Таблица 20. Годовое потребление тепловой энергии

| Наименование показателя | Размерность | Наименование источника тепло- снабжения |
| --- | --- | --- |
|  |  | Модульная котельная №1 |
| Годовое потребление, в т. ч.: | Гкал | 4628,4 |
| жилые здания | Гкал | 3478,61 |
| отопительно-вентиляционная тепловая нагрузка | Гкал | 3478,61 |
| нагрузка ГВС | Гкал | - |
| административно-общественные здания | Гкал | 1149,8 |
| отопительно-вентиляционная тепловая нагрузка | Гкал | 1149,8 |
| нагрузка ГВС | Гкал | - |
| промышленные предприятия | Гкал | - |
| отопительно-вентиляционная тепловая нагрузка | Гкал | - |
| нагрузка ГВС | Гкал | - |
| Годовое потребление, в т. ч.: | Гкал | 4628,4 |
| отопление и вентиляция | Гкал | 4628,4 |
| горячее водоснабжение | Гкал | - |

    - Существующие нормативы потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение

В соответствии с «Правилами установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг (утв. постановлением Правительства РФ от 23 мая 2006 г. N 306) (в редак- ции постановления Правительства РФ от 28 марта 2012 г. N 258)», которые определяют порядок установления нормативов потребления коммунальных услуг (холодное и горячее водоснабже- ние, водоотведение, электроснабжение, газоснабжение, отопление), нормативы потребления коммунальных услуг утверждаются органами государственной власти субъектов Российской Федерации, уполномоченными в порядке, предусмотренном нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации.

При выборе единицы измерения нормативов потребления коммунальных услуг исполь- зуются следующие показатели:

в отношении горячего водоснабжения:

- в жилых помещениях - куб. метр на 1 человека;

- на общедомовые нужды - куб. метр на 1 кв. метр общей площади помещений, входя- щих в состав общего имущества в многоквартирном доме;

в отношении отопления:

- в жилых помещениях - Гкал на 1 кв. метр общей площади всех помещений в много- квартирном доме или жилого дома;

- на общедомовые нужды - Гкал на 1 кв. метр общей площади всех помещений в мно- гоквартирном доме.

Решением собрания представителей муниципального района Сызранский Самарской об- ласти от 25.02.2009 № 455 установлены нормативы потребления коммунальных услуг для граждан на 2009 год – норматив потребления тепловой энергии в месяц 0,0264 Гкал на 1кв.м. общей площади (норматив действует по настоящее время).

  - Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки

Балансы существующей тепловой мощности и тепловой нагрузки по каждому источнику централизованного теплоснабжения сведены в таблицу 21.

Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии содержат описание:

- балансов установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и присоединенной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии;

гии;

- резервов и дефицитов тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энер-

- резервов тепловой мощности нетто источников тепловой энергии и возможностей рас-

ширения технологических зон действия источников с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности.

Таблица 21. Баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки

| Показатели | Единица измерения | Наименование источника тепло- снабжения |
| --- | --- | --- |
|  |  | Модульная котельная №1 |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 1,72 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 1,72 |
| Потери установленной тепловой мощности | Гкал/ч | 0 |
| Собственные нужды | Гкал/ч | 0,02 |
| Мощность на коллекторах | Гкал/ч | 1,7 |
| Потери тепловой мощности в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,12 |
| Располагаемая тепловая мощность на стороне потребителей | Гкал/ч | 16,5 |
| Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,95 |
| Резерв (+), дефицит (-) располагаемой тепловой мощности нетто | Гкал/ч | 0,63 |
| То же в процентах | % | 37 |

Из таблицы 21 видно, что на источнике централизованного теплоснабжения Поселения существует резерв (дефицит) тепловой мощности 27,4 %.

  - Балансы теплоносителя

Указанные требования изложены в СНиП 41-02-2003. «Тепловые сети. Актуализирован- ная редакция» [1].

СНиП 41-02-2003 утвержден приказом Министерства регионального развития Россий- ской Федерации (Минрегион России) от 30 июня 2012 г. № 280 и введен в действие с 01 янва- ря 2013 г.

В соответствии с указанным СНиП 41-02-2003 при проектировании и эксплуатации цен- трализованных систем теплоснабжения должны соблюдаться следующие нормы и правила.

  - Горячая вода, поступающая к потребителю, должна отвечать требованиям техниче- ских регламентов, санитарных правил и нормативов, определяющих ее безопасность.

Качество подпиточной и сетевой воды для открытых систем теплоснабжения и качество воды горячего водоснабжения в закрытых системах должно удовлетворять требованиям к пить- евой воде в соответствии с СанПиН 2.1.4.1074-01 [2].

Использование в закрытых системах теплоснабжения технической воды допускается при наличии термической деаэрации с температурой не менее 100оС (деаэраторы атмосферного давления). Для открытых систем теплоснабжения деаэрация также должна производиться при температуре не менее 100оС в соответствии с СанПиН 2.1.42496-09 [2].

  - Установка для подпитки системы теплоснабжения на теплоисточнике должна обес- печивать подачу в тепловую сеть в рабочем режиме воды соответствующего качества и аварий- ную подпитку водой из систем хозяйственно-питьевого или производственного водопроводов.

Расход подпиточной воды в рабочем режиме должен компенсировать расчетные (норми- руемые) потери сетевой воды в системе теплоснабжения.

Расчетные (нормируемые) потери сетевой воды в системе теплоснабжения включают расчетные технологические потери (затраты) сетевой воды и потери сетевой воды с норматив- ной утечкой из тепловой сети и систем теплопотребления.

Среднегодовая утечка теплоносителя (м3/ч) из водяных тепловых сетей должна быть не более 0,25 % среднегодового объема воды в тепловой сети и присоединенных системах тепло- снабжения независимо от схемы присоединения (за исключением систем горячего водоснабже- ния, присоединенных через водоподогреватели). Сезонная норма утечки теплоносителя уста- навливается в пределах среднегодового значения.

Технологические потери теплоносителя включают количество воды на наполнение тру- бопроводов и систем теплопотребления при их плановом ремонте и подключении новых участ- ков сети и потребителей, промывку, дезинфекцию, проведение регламентных испытаний тру- бопроводов и оборудования тепловых сетей.

При отсутствии данных по фактическим объемам воды допускается принимать его рав- ным 65 м3 на 1 МВт расчетной тепловой нагрузки при закрытой системе теплоснабжения, 70 м3 на 1 МВт – при открытой системе и 30 м3 на 1 МВт средней нагрузки – для отдельных сетей го- рячего водоснабжения.

  - Для открытых и закрытых систем теплоснабжения должна предусматриваться до- полнительно аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой, рас- ход которой принимается в количестве 2% среднегодового объема воды в тепловой сети и при- соединенных системах теплоснабжения независимо от схемы присоединения (за исключением систем горячего водоснабжения, присоединенных через водоподогреватели), если другое не предусмотрено проектными (эксплуатационными) решениями.

Балансы теплоносителя представлены в таблице 22.

Таблица 22. Баланс теплоносителя за 2013 г.

| Показатель | Ед. изм. | Модульная котельная №1 |
| --- | --- | --- |
| Объем тепловой сети | м3 | 27,47 |
| Нормативные утечки теплоносителя в тепловых сетях | м3/ч | 0,069 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем тепло- снабжения) | м3/ч | 0 |
| Всего подпитка тепловой сети | м3/ч | 0,069 |
| Максимальный часовой расход подпиточной воды | м3/ч | 20,069 |
| Расход химически не обработанной и недеаэрированной воды на аварийную подпитку | м3/ч | 0,55 |

  - Топливные балансы источников тепловой энергии

Потребление топлива на нужды теплоснабжения в СП Волжское за 2013 г. представлено в таблице 23. Резервное и аварийное топливо не предусмотрено.

Таблица 23. Потребление топлива на цели теплоснабжения за 2013 г.

| Составляющие баланса | Единица измерения | Модульная котельная №1 |
| --- | --- | --- |
| Всего потреблено топлива в том числе: | т у.т | 456,7 |
| – природного газа | тыс. м3 | 399,6 |
|  | т у.т | 456,7 |
| – котельно-печного топлива | т | – |
|  | т у.т | – |
| – керосина | т | – |
|  | т у.т | – |
| – сырой нефти | т | – |
|  | т у.т | – |

  - Надежность теплоснабжения Методика и показатели надежности

Настоящая методика по анализу показателей, используемых для оценки надёжности си- стем теплоснабжения, разработана в соответствии с пунктом 2 постановления Правительства Российской Федерации от 8 августа 2012 г. № 808 «Об организации теплоснабжения в Россий- ской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федера- ции» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, №34, ст. 4734).

Для оценки надёжности системы теплоснабжения используются следующие показатели, установленные в соответствии с пунктом 123 Правил организации теплоснабжения в Россий- ской Федерации, утверждённым постановлением Правительства Российской Федерации от 8 августа 2012 г. № 808:

показатель надёжности электроснабжения источников тепловой энергии;

показатель надёжности водоснабжения источников тепловой энергии;

показатель надёжности топливоснабжения источников тепловой энергии;

показатель соответствия тепловой мощности источников тепловой энергии и пропуск- ной способности тепловых сетей расчётным тепловым нагрузкам потребителей;

показатель уровня резервирования источников тепловой энергии и элементов тепловой сети путём их кольцевания и устройств перемычек;

показатель технического состояния тепловых сетей, характеризуемый наличием ветхих, подлежащих замене трубопроводов;

показатель интенсивности отказов систем теплоснабжения;

показатель относительного аварийного недоотпуска тепла;

показатель готовности теплоснабжающих организаций к проведению аварийно- восстановительных работ в системах теплоснабжения (итоговый показатель);

показатель укомплектованности ремонтным и оперативно-ремонтным персоналом;

показатель оснащённости машинами, специальными механизмами и оборудованием;

показатель наличия основных материально-технических ресурсов;

показатель укомплектованности передвижными автономными источниками электропи- тания для ведения аварийно-восстановительных работ.

Анализ и оценка надёжности системы теплоснабжения

Надёжность системы теплоснабжения обеспечивается надёжной работой всех элементов системы теплоснабжения, а также внешних, по отношению к системе теплоснабжения, систем электро-, водо-, топливоснабжения источников тепловой энергии.

Показатели надёжности системы теплоснабжения

а) показатель надёжности электроснабжения источников тепловой энергии (Kэ) характе- ризуется наличием или отсутствием резервного электропитания:

Kэ=1,0 – при наличии резервного электроснабжения;

Kэ=0,6 – при отсутствии резервного электроснабжения;

При наличии в системе теплоснабжения нескольких источников тепловой энергии об- щий показатель определяется по формуле:

общ

Q  Kист.i  ...  Q

- Kист.n

Kэ	    i	э	n	э	,	(1)

Qi  Qn

где энергии;

Кист.i  ,

Кист.n - значения показателей надёжности отдельных источников тепловой

Q  Qфакт ,(2)

i	t

ч

где Qi,Qn- средние фактические тепловые нагрузки за предшествующие 12 месяцев по каждому i-му источнику тепловой энергии;

tч– количество часов отопительного периода за предшествующие 12 месяцев.

n– количество источников тепловой энергии.

б) показатель надёжности водоснабжения источников тепловой энергии (Кв) характери- зуется наличием или отсутствием резервного водоснабжения:

Кв = 1,0 – при наличии резервного водоснабжения;

Кв = 0,6 – при отсутствии резервного водоснабжения;

При наличии в системе теплоснабжения нескольких источников тепловой энергии об- щий показатель определяется по формуле:

общ

Q  Kист.i  ...  Q

- Kист.n

Kв	   i	в	n	в	,	(3)

Qi  Qn

где энергии;

Кист.i  ,

Кист.n - значения показателей надёжности отдельных источников тепловой

в) показатель надёжности топливоснабжения источников тепловой энергии (Кт) харак-

теризуется наличием или отсутствием резервного топливоснабжения:

Кт = 1,0 – при наличии резервного топливоснабжения;

Кт = 0,5 – при отсутствии резервного топливоснабжения;

При наличии в системе теплоснабжения нескольких источников тепловой энергии об- щий показатель определяется по формуле:

общ

Q  Kист.i  ...  Q

- Kист.n

Kт	    i	т	n	т	,	(4)

Qi  Qn

где энергии;

Кист.i ,

Кист.n - значения показателей надёжности отдельных источников тепловой

г) показатель соответствия тепловой мощности источников тепловой энергии и пропуск-

ной способности тепловых сетей расчётным тепловым нагрузкам потребителей (Кб) характери- зуется долей (%) тепловой нагрузки, не обеспеченной мощностью источников тепловой энергии и/или пропускной способностью тепловых сетей:

Кб = 1,0 – полная обеспеченность;

Кб = 0,8 – не обеспечена в размере 10% и менее;

Кб = 0,5 – не обеспечена в размере более 10%.

При наличии в системе теплоснабжения нескольких источников тепловой энергии об- щий показатель определяется по формуле:

общ

Q  Kист.i  ...  Q

- Kист.n

Kб	   i	б	n	б	,	(5)

Qi  Qn

где энергии;

Кист.i  ,

Кист.n - значения показателей надёжности отдельных источников тепловой

д) показатель уровня резервирования источников тепловой энергии и элементов тепло-

вой сети путём их кольцевания и устройства перемычек (Кр), характеризуемый отношением ре- зервируемой расчётной тепловой нагрузки к сумме расчётных тепловых нагрузок (%), подле- жащих резервированию согласно схеме теплоснабжения поселений, городских округов, выра- женный в %:

Оценку уровня резервирования (Кр):

от 90% до 100%	- Кр = 1,0;

от 70% до 90% включительно  - Кр = 0,7;

от 50% до 70% включительно  - Кр = 0,5;

от 30% до 50% включительно - Кр = 0,3; менее 30% включительно	- Кр = 0,2.

При наличии в системе теплоснабжения нескольких источников тепловой энергии об- щий показатель определяется по формуле:

Q  Kист.i  ...  Q

- Kист.n

Kобщ 	i

р	n

Qi  Qn

р	,	(6)

где энергии;

Кист.i ,

Кист.n - значения показателей надёжности отдельных источников тепловой

е) показатель технического состояния тепловых сетей (Кс), характеризуемый долей вет- хих, подлежащих замене трубопроводов, определяется по формуле:

S экспл  S ветх

c		c	 с	экспл

c

где S экспл - протяжённость тепловых сетей, находящихся в эксплуатации;

S ветх - протяжённость ветхих тепловых сетей, находящихся в эксплуатации.

ж) показатель интенсивности отказов тепловых сетей (Котк.тс), характеризуемый количе- ством вынужденных отключений участков тепловой сети с ограничением отпуска тепловой энергии потребителям, вызванным отказом и его устранением:

где

Иотк.тс

 nотк [1/(км*год)],	(8)

S

nотк – количество отказов за предыдущий год;

S – протяжённость тепловой сети (в двухтрубном исчислении) данной системы тепло- снабжения [км].

В зависимости от интенсивности отказов (Иотк.тс) определяется показатель надёжности тепловых сетей (Котк.тс):

до 0,2 включительно	- Котк.тс = 1,0; от 0,2 до 0,6 включительно - Котк.тс = 0,8;

от 0,6 до 1,2 включительно   - Котк.тс = 0,6;

свыше 1,2	- Котк.тс = 0,5.

з) показатель относительного аварийного недоотпуска тепла (Кнед) в результате внепла- новых отключений теплопотребляющих установок потребителей определяется по формуле:

Q	 Qоткл 100 [%],	(9)

нед

факт

где

Qоткл – недоотпуск тепла;

Qфакт – фактический отпуск тепла системой теплоснабжения.

В зависимости от величины относительного недоотпуска тепла (Qнед)определяется пока- затель надёжности (Кнед):

до 0,1% включительно	- Кнед = 1,0; от 0,1% до 0,3% включительно - Кнед = 0,8;

от 0,3% до 0,5% включительно - Кнед = 0,6;

от 0,5% до 1,0% включительно - Кнед = 0,5;

свыше 1,0%	- Кнед = 0,2.

и) показатель укомплектованности ремонтным и оперативно-ремонтным персоналом (Кп) определяется как отношение фактической численности к численности по действующим нормативам, но не более 1,0.

к) показатель оснащённости машинами, специальными механизмами и оборудованием (Км) принимается как среднее отношение фактического наличия к колличеству, определённому по нормативам, по основной номенклатуре:

К f  К n

где

К f ,

Км     м	м ,	(10)

n

n - показатели, относящиеся к данному виду машин, механизмов, оборудования;

n – число показателей, учтённых в числителе.

л) показатель наличия основных материально-технических ресурсов (Ктр) определяется аналогично по формуле (10) по основной номенклатуре ресурсов (трубы, компенсаторы, арма- тура, сварочные материалы и т.п.). Принимаемые для определения значения общего Ктр част- ные показатели не должны превышать 1,0.

м) показатель укомплектованности передвижными автономными источниками электро- питания (Кист) для ведения аварийно-восстановительных работ вычисляется как отношений фактического наличия данного оборудования (в единицах мощности – кВт) к потребности.

н) показатель готовности теплоснабжающих организаций к проведению аварийно вос- становительных работ в системах теплоснабжения (общий показатель) базируется на показате- лях:

укомплектованности ремонтным и оперативно-ремонтным персоналом;

оснащённости машинами, специальными механизмами и оборудованием;

наличия основных материально-технических ресурсов;

укомплектованности передвижными автономными источниками электропитания для ведения аварийно-восстановительных работ.

Общий показатель готовности теплоснабжающих организаций к проведению восстано- вительных работ в системах теплоснабжения к выполнению аварийно-восстановительных ра- бот определяется следующим образом:

Кгот  0,25* Кп   0,35* Км  0,3* Ктр   0,1* Кист

Таблица 24. Общая оценка готовности

(11)

| Кгот | Кп; Км; Ктр | Категория готовности |
| --- | --- | --- |
| 0,85-1,0 | 0,75 и более | удовлетворительная готов- ность |
| 0,85-1,0 | до 0,75 | ограниченная готовность |
| 0,7-0,84 | 0,5 и более | ограниченная готовность |
| 0,7-0,84 | до 0,5 | неготовность |
| менее 0,7 | - | неготовность |

Оценка надёжности систем теплоснабжения:

а) оценка надёжности источников тепловой энергии.

В зависимости от полученных показателей надёжности Кэ, Кв, Кт источники тепловой энергии могут быть оценены как:

надёжные	- при Кэ=Кв=Кт=1;

малонадёжные	- при значении меньше 1 одного из показателей Кэ, Кв, Кт. ненадёжные		- при значении меньше 1 у 2-х и более показателей Кэ, Кв, Кт.

б) оценка надёжности тепловых сетей.

В зависимости от полученных показателей надёжности тепловые сети могут быть оце- нены как:

высоконадёжные	- более 0,9; надёжные		- 0,75 - 0,9;

малонадёжные	- 0,5 – 0,74; ненадёжные		- менее 0,5.

в) оценка надёжности систем теплоснабжения в целом.

Общая оценка надёжности системы теплоснабжения определяется исходя из оценок надёжности источников тепловой энергии и тепловых сетей:

Кнад

 Кэ  Кв  Кт  Кб  Кр  Кс  Котк.тс  Кнед

8

(12)

Общая оценка надёжности системы теплоснабжения	определяется как наихудшая из оценок надёжности источников тепловой энергии и тепловых сетей.

Расчёт показателей надёжности системы теплоснабжения СП Волжское

Результаты расчёта показателей надёжности систем теплоснабжения Поселения пред- ставлены в таблице 25.

Таблица 25. Показатели надёжности систем теплоснабжения

| п/п | Наименование показателя | Обозначение | Модульная ко- тельная №1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Показатель надежности электроснабжения котельной | Kэ | 0,6 |
| 2. | Показатель надежности водоснабжения котельной | Kв | 0,6 |
| 3. | Показатель надежности топливоснабжения котельной | Kт | 0,5 |
| 4. | Показатель соответствия тепловой мощности котельной и пропускной способности тепловых сетей расчётным тепловым нагрузкам | Kб | 1 |
| 5. | Показатель уровня резервирования котельной и элементов тепловой сети | Kр | 1 |
| 6. | Показатель технического состояния тепловых сетей | Kс | 1 |
| 7. | Показатель интенсивности отказов тепловых сетей | Kотк.тс | 1 |
| 8. | Показатель относительного аварийного недоотпуска тепла | Kнед | 1 |
| 9. | Показатель укомплектованности ремонтным и оперативно-ремонтным персоналом | Kп | 1 |
| 10. | Показатель оснащённости машинами, специальными механизмами и оборудованием | Kм | 1 |
| 11. | Показатель наличия основных материально-технических ресурсов | Kтр | 1 |
| 12. | Показатель укомплектованности передвижными автономными источниками электропитания | Kэ | 0 |
| 13. | Показатель готовности котельной к проведению аварийно-восстановительных работ в системе тепло- снабжения | Kгот | 0,9 |
| 14. | Общий показатель надежности системы теплоснабжения | Kнад | 0,84 |

  - Технико-экономические показатели теплоснабжения

Согласно Постановлению Правительства РФ №1140 от 30.12.2009 г., «Об утверждении стандартов раскрытия информации организациями коммунального комплекса и субъектами естественных монополий, осуществляющих деятельность в сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии», раскрытию подлежит информация:

а) о ценах (тарифах) на регулируемые товары и услуги и надбавках к этим ценам (тари-

фам);

б) об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности регулируемых орга-

низаций, включая структуру основных производственных затрат (в части регулируемой дея- тельности);

в) об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг регули- руемых организаций и их соответствии государственным и иным утвержденным стандартам качества;

г) об инвестиционных программах и отчетах об их реализации;

д) о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым товарам и услугам регулируемых организаций, а также о регистрации и ходе реализации заявок на под- ключение к системе теплоснабжения;

е) об условиях, на которых осуществляется поставка регулируемых товаров и (или) ока- зание регулируемых услуг;

ж) о порядке выполнения технологических, технических и других мероприятий, связан- ных с подключением к системе теплоснабжения.

Источник централизованного теплоснабжения Поселения находится в эксплуатацион- ной ответственности МКП «Волжское».

Описание результатов хозяйственной деятельности МКП «Волжское», представлено в соответствии с требованиями, устанавливаемыми Правительством Российской Федерации в стандартах раскрытия информации теплоснабжающими и теплосетевыми организациями. Тех- нико-экономические показатели функционирования системы теплоснабжения на территории сельского поселения включают в себя балансы по расходам первичных энергетических ресур- сов, обеспечивающих выработку, передачу и распределение тепловой энергии в системе тепло- снабжения представлен в таблице 26.

| Модульная котельная №1 | Наименование котельной |
| --- | --- |
| 456,7 | Всего потреблено топ- лива, т.у.т. |
| 456,7 | В т.ч. природного газа, т.у.т. |
| 3196,9 | Тепловой эквивалент затраченного топлива, Гкал |
| 3101 | Выработано теплоты, Гкал |
| 147,27 | УРУТ на выработку тепловой энергии, кг.у.т/Гкал |
| 0,97 | Средневзвешенный КПД (брутто) котель- ной, % |
| 35,97 | Собственные нужды, Гкал |
| 3065,03 | Отпущено теплоты с коллекторов, Гкал |
| 25,4 | Удельный расход элек- троэнергии на отпуск тепловой энергии, кВт*ч/Гкал |
| 19 | Удельный расход воды, м3/ч*Гкал/ч |
| 560 | Потери в тепловых се- тях, Гкал |
| 2505,03 | Отпущено потребите- лям, Гкал |

Данные о финансово-хозяйстенной деятельности ТСО не представлены.

  - Тарифы в сфере теплоснабжения

    - Динамики утвержденных тарифов, устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тари- фов

Динамика изменения утвержденных тарифов на тепловую энергию в теплоснабжающей организации МКП "Волжское" для потребителей СП Волжское приведена в таблице 27.

Таблица 27. Динамика тарифов на тепловую энергию в СП Волжское

| Теплоснабжающая ор- ганизация | Единица измерения | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| МКП "Волжское" | руб/Гкал (без НДС) | 1712 | 1740 |

Структура тарифа, установленная на момент разработки схемы теплоснабжения тепло- снабжающей организацией муниципального образования, не представлена..

    - Структуры тарифов, установленных на момент разработки схемы теплоснабже- ния

Данные о финансово-хозяйстенной деятельности ТСО не представлены.

    - Плата за подключение к тепловым сетям

Плата за подключение к тепловым сетям не предусмотрена. Поступления денежных средств от осуществления указанной деятельности отсутствуют.

    - Платы за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей

Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для соци- ально значимых категорий потребителей, в Поселении не предусмотрена.

  - Существующие технические и технологические проблемы теплоснабжения

В Поселении теплоснабжение осуществляется от 6-ти котельной с централизованным теплоснабжением, остальные объекты отапливаются от индивидуальных теплогенераторов.

Коммерческий учет организован только для потребляемого на котельной природного га- за и электроэнергии. Количество воды для технологических нужд, а также выработанного на котельной и отпущенного тепла с коллекторов котельной (в тепловые сети) не измеряется.

К существующим проблемам в системе теплоснабжения потребителей СП Волжское от- носятся:

- Низкая плотность тепловой нагрузки (высокая относительная материальная характе- ристика) в зоне действия котельной п. Сборный (модульная котельная №1 на ул. Школьная, 3А), что говорит о выходе ряда потребителей тепловой энергии за эффективный радиус тепло- снабжения и значительных потерях тепловой энергии в тепловых сетях.

- Отсутствие приборов учета тепловой энергии, как в котельной поселка, так и у по- требителей. (Необходимость установки приборов учета тепловой энергии на источнике и у потребителей диктуется федеральным законом «Об энергосбережении и о повышении энер- гетической эффективности» №261-ФЗ от 23.11.2009).

- Коррозионные повреждения и отложения накипи и шлама на внутренних поверхно- стях котлов, трубопроводов тепловых сетей и систем отопления потребителей приводят к суще- ственному сокращению срока службы котельной агрегатов и к интенсивному снижению распо- лагаемой тепловой мощности из-за отсутствия системы химводоподготовки на модульных ко- тельной №1.

- Отсутствие в котельной устройств обеспечивающих контроль и регулирование со- держание кислорода в теплоносителе не обеспечивает требуемой долговечности тепловых се- тей.

- Несанкционированные сливы воды из систем отопления по причине отсутствия цен- трализованной системы горячего водоснабжения.

- ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ (МОЩ- НОСТИ) НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Согласно Градостроительному кодексу, основным документном, определяющим терри- ториальное развитие сельского поселения, является его генеральных план.

Прогноз приростов строительных фондов и объемов потребления тепловой энергии СП Волжское основывается на данных генерального плана, разработанным институтом «ТеррНИИ- гражданпроект» в 2011г.

  - Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения

В Поселении существует 1 источник централизованного теплоснабжения – модульная котельная №1 в п. Сборный.

Котельная обеспечивает тепловой энергией многоквартирную жилую застройку, адми- нистративно-общественные здания.

Суммарная подключенная нагрузка по состоянию на 2013 г. составляет 0,95 Гкал/ч.

Данные базового потребления тепла на цели теплоснабжения разделением по типу нагрузки Поселения (мощность, объем тепловой энергии) приведены в таблицах 28, 29.

Таблица 28. Данные базового потребления тепла на цели теплоснабжения поселения (мощность)

| Наименование | Разм-ть | Тепловая нагрузка потребителей |
| --- | --- | --- |
|  |  | Отопление | Горячее водоснабжение | Суммарная нагрузка |
| СП Антоновка | Гкал/час | 0,95 | 0 | 0,95 |
| Жилые | Гкал/час | 0,714 | 0 | 0,714 |
| Общественные и прочие | Гкал/час | 0,236 | 0 | 0,236 |
| Промышленные | Гкал/час | 0 | 0 | 0 |

Таблица 29. Данные базового потребления тепла на цели теплоснабжения Поселения

| Наименование | Разм-ть | Потребление тепловой энергии |
| --- | --- | --- |
|  |  | Отопление | Горячее водоснабжение | Суммарная нагрузка |
| СП Антоновка | Гкал | 4628,4 | 0 | 4628,4 |
| Жилые | Гкал/год | 3478,6 | 0 | 3478,6 |
| Общественные и прочие | Гкал/год | 1149,8 | 0 | 1149,8 |
| Промышленные | Гкал/год | 0 | 0 | 0 |

Данные Самарастата по численности населения за последние годы в СП Волжское отоб- ражены в таблице 30.

Таблица 30. Динамика численности населения сельского поселения Волжское

| Наименование | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность | 1362 | 1375 | 1378 | 1411 | 1402 | 1415 |

Прогноз численности населения СП Волжское с учетом освоения резервных территорий по данным генерального плана отображен на рисунке 9.

Рис.13 - Прогноз численности населения сельского поселения Волжское с учётом освоения резервных территорий.

3150

2950

2750

2550

2350

2150

1950

1750

1550

1350

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

Рисунок 9. Прогноз численности населения сельского поселения Волжское

  - Прогнозы приростов на каждом этапе площади строительных фондов, сгруппиро- ванные по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источ- ников тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквартирные до- ма, жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных пред- приятий

Согласно генеральному плану в базовом году строительный фонд сельского поселения Волжское составил 32 370 кв. м., в т.ч.:

    - Многоквартирные здания – 10 522 кв. м.;

    - Жилые здания усадебного типа (индивидуальные) 15 832 кв. м.;

    - Общественный фонд сельского поселения Волжское составляет 6 016 кв. м.

Согласно генеральному плану на расчетный период к 2030 г. строительный фонд сель- ского поселения Волжское составит 114 487 кв. м., в т.ч.:

    - Многоквартирные здания – 10 522 кв. м.;

    - Жилые здания усадебного типа (индивидуальные) – 89 032 кв. м;

    - Общественный фонд сельского поселения Волжское составляет 14 933 кв. м.

Жилая застройка.

На территории поселения определены площадки под развитие малоэтажной жилой за- стройки согласно ранее выполненных проектов генеральных планов населённых пунктов и по предложениям муниципальных образований.

Генеральный план развития сельского поселения до 2030 года предусматривает увеличе- ние доли жилого фонда с 15 832 кв. м до 89 032 кв. м. за счет индивидуального жилищного строительства в п. Сборный и п. Новые Озерки.

Общественная застройка.

Генеральный план развития сельского поселения до 2030 года предусматривает увеличе- ние доли общественного фонда с 6 016 кв. м до 14 933 кв. м. (увеличение на 15%) за счет строи- тельства объектов образования, физкультурно-оздоровительного комплекса и предприятий роз- ничной торговли, питания, бытового обслуживания в п. Сборный и п. Новые Озерки.

В таблице 31 представлен сводный прогнозный баланс строительных фондов СП Волж-

ское.

Таблица 31. Баланс строительных фондов на 2013 – 2030.гг, тыс. кв.м.

| Наименование | Существующий строительный фонд (2013г.) | Расчетный срок (2030г.) | Всего прирост с 2013 по 2030гг. |
| --- | --- | --- | --- |
| СП Волжское |  |  |  |
| Жилой фонд, в т.ч. | 32 370 | 114 487 | 82 117 |
| 1. Многоквартирные здания | 10 522 | 10 522 | 0 |
| 2. Жилые дома усадебного типа (индивидуаль- ные) | 15 832 | 89 032 | 73 200 |
| Административно-общественный фонд | 6 016 | 14 933 | 8917 |
| Производственные территории | - | - | - |
| Итого строительные фонды, в т. ч. |  |  |  |
| п. Сборный | 23 631 | 68 692 | 50 411 |
| п. Новые Озерки | 8 739 | 45795 | 40 623 |

На рисунке 10 и 11 представлены соотношения строительных фондов на базовый и рас- четный периоды.

| Рисунок 10. Соотношение строительных фондов в 2013 г. | Рисунок 11. Соотношение строительных фондов на расчетный период |
| --- | --- |

На рисунке 12 представлены зоны размещения жилой застройки СП Волжское.

п. Сборный

п. Новые Озерки

Рисунок 12. Размещение жилой застройки СП Волжское

  - Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии

    - Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных с требованиями к энергетической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с законода- тельством Российской Федерации

В соответствии с «Правилами установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг (утв. постановлением Правительства РФ от 23 мая 2006 г. N 306 в редак- ции постановления Правительства РФ от 28 марта 2012 г. N 258)», которые определяют порядок установления нормативов потребления коммунальных услуг (холодное и горячее водоснабже- ние, водоотведение, электроснабжение, газоснабжение, отопление), нормативы потребления

коммунальных услуг утверждаются органами государственной власти субъектов Российской Федерации, уполномоченными в порядке, предусмотренном нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации. При определении нормативов потребления коммунальных услуг учитываются следующие конструктивные и технические параметры многоквартирного дома или жилого дома:

      - в отношении горячего водоснабжения - этажность, износ внутридомовых инженер- ных систем, вид системы теплоснабжения (открытая, закрытая);

      - в отношении отопления - материал стен, крыши, объем жилых помещений, площадь ограждающих конструкций и окон, износ внутридомовых инженерных систем.

В качестве параметров, характеризующих степень благоустройства многоквартирного дома или жилого дома, применяются показатели, установленные техническими и иными требо- ваниями в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации.

При выборе единицы измерения нормативов потребления коммунальных услуг исполь- зуются следующие показатели:

в отношении горячего водоснабжения:

в жилых помещениях - куб. метр на 1 человека;

на общедомовые нужды - куб. метр на 1 кв. метр общей площади помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме;

в отношении отопления:

в жилых помещениях - Гкал на 1 кв. метр общей площади всех помещений в многоквар- тирном доме или жилого дома;

на общедомовые нужды - Гкал на 1 кв. метр общей площади всех помещений в много- квартирном доме.

Решением собрания представителей муниципального района Сызранский Самарской об- ласти от 25.02.2009 № 455 установлены нормативы потребления коммунальных услуг для граждан на 2009 год – норматив потребления тепловой энергии в месяц 0,0264 Гкал на 1кв.м. общей площади (норматив действует по настоящее время).

В соответствии с ФЗ №261 «Об энергосбережении и о повышении энергетической эф- фективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера- ции», ФЗ № 190 «О теплоснабжении» все вновь возводимые жилые и общественные здания должны проектироваться в соответствии со СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий» (акту- ализированная редакция).

Данные строительные нормы и правила устанавливают требования к тепловой защите зданий в целях экономии энергии при обеспечении санитарно-гигиенических и оптимальных

параметров микроклимата помещений и долговечности ограждающих конструкций зданий и сооружений.

Удельное теплопотребление определено с учетом климатических особенностей рассмат- риваемого региона. Климатические параметры отопительного периода были приняты в соответ- ствии с СНиП 23-01-99* «Строительная климатология».

Для жилых зданий было введено разделение на группы домов. Удельное теплопотребле- ние в системах отопления определялось отдельно для многоквартирных домов и для индивиду- альных жилых строений.

Для общественно-деловых зданий удельное теплопотребление в СНиП 23-02-2003» (ак- туализированная редакция) задано суммарно для системы отопления и вентиляции. При этом удельные расходы теплоты различны для зданий различного назначения. Удельное теплопо- требление рассчитывалось для каждого типа учреждений и на основании полученных данных были определены средневзвешенные величины удельного расхода теплоты на отопление и вен- тиляцию общественно-деловых зданий.

Для определения теплопотребления отдельно в системе отопления и отдельно в системе вентиляции было использовано следующее допущение: расход теплоты в системе отопления компенсирует трансмиссионные потери через ограждающие конструкции и подогрев инфиль- трационного воздуха в нерабочее время, система вентиляции обеспечивает подогрев вентиля- ционного воздуха в рабочее время.

- Величина удельного потребления тепловой энергии на отопление и вентиляцию жи- лых и общественных зданий в соответствии со СНиП 23-02-2003 (актуализированная редакция) с учетом пересчета на другие климатические условия определяется по формуле:

qчас    = qreq х D /(n х24)х(t    - t    )/(t    - t    ) /4,19,    (ккал/ч)/м2,

где qreqh- нормируемый удельный расход тепловой энергии на отопление жилых помещений в жилых домах всех видов, кДж/(м2*оС*сутки);

tвн. - температура внутреннего воздуха отапливаемых зданий, °С (плюс 20 оС);

tp.о. - расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления, °С (ми- нус 30 °С);

°С);

tсp.о - средняя температура наружного воздуха за отапливаемый период, °С (минус 5,2

nо - продолжительность отопительного периода, суток. (203 суток); Dd - градусо-сутки отопительного периода, °С*сут (5116 °С*сут).

- Величина удельного потребления тепловой энергии на отопление и вентиляцию про- изводственных территорий определяется аналогично по формуле, представленной выше в пункте 1. Величина qreqh определяется в соответствии с Соколов Е.Я. «Теплофикация и тепло- вые сети», 2001 год издания, tвн. определяется в соответствии с ГОСТ 12.1.005-88.

- Удельный расход тепловой энергии на горячее водоснабжение на одного человека в жилых зданиях в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 23 мая 2006 г. N 306 "Об утверждении Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг" (с изменениями от 6 мая 2011 г., 28 марта 2012 г.) по формуле:

qгвс = Nгвс/24 x р0 х С х (th – tс ) x (1 + Ктп)/ 10-3, ккал/ч на человека,

где N гвс - суточный расход воды на нужды горячего водоснабжения, л/(сут. х чел.) (120 л/(сут. х чел.));

ро - объемный вес воды, кг/м3, равный 983,2 кг/м3 при температуре th = 55 °С; С - теплоемкость воды, ккал/(кг х°С), равная 1 ккал/(кг x °С);

th - температура горячей воды в местах водоразбора принята в соответствии со СНиП 2.0401-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий»;

tс - средняя температура холодной воды в сети водопровода в отопительный период, °С (5

°С);

ктп	- коэффициент, учитывающий тепловые потери трубопроводами

систем горячего водоснабжения и затраты тепловой энергии на отопление ванных комнат (для изолированных трубопроводов - 0,02).

Таблица 32. Удельные характеристики расхода тепловой энергии на отопление и вен- тиляцию различных типов жилых и общественных зданий, (ккал/ч)/м2

| Тип здания | Этажность здания |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4, 5 | 6, 7 | 8, 9 | 10, 11 | 12 и выше |
| 1 Жилые многоквартирные, гостиницы, общежития | 58,70 | 53,41 | 47,99 | 46,31 | 43,34 | 41,15 | 38,83 | 37,41 |
| 2 Общественные, кроме пере- численных в строках 3-6 | 62,82 | 56,76 | 53,79 | 47,86 | 46,31 | 44,12 | 41,80 | 40,12 |
| 3 Поликлиники и лечебные учреждения, дома-интернаты | 50,83 | 49,28 | 47,86 | 46,31 | 44,89 | 43,34 | 41,80 | 40,12 |
| 4 Дошкольные учреждения, хосписы | 67,21 | 67,21 | 67,21 | - | - | - | - | - |
| 5 Сервисного обслуживания, культурно-досуговой деятель- ности, технопарки, склады | 34,31 | 32,90 | 31,35 | 29,93 | 29,93 | - | - | - |

| 6 Административного назначе- ния (офисы) | 53,79 | 50,83 | 49,28 | 40,38 | 35,86 | 32,90 | 29,93 | 29,93 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

    - Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии для обеспечения технологических процессов

Тепловая энергия от источника централизованного теплоснабжения для обеспечения технологических процессов на территории Поселения не используется.

  - Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоно- сителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе террито- риального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе

Перспективные нагрузки отопления, вентиляции и горячего водоснабжения рассчитаны на основании приростов площадей строительных фондов.

В настоящий момент и на расчетный срок потребление тепловой энергии на нужды ГВС не предполагается.

    - Общие положения

Для оценки спроса на тепловую мощность учитываются следующие факторы:

      - Новое строительство зданий приводит к росту спроса на тепловую мощность. Темп но- вого строительства зданий задан Генеральным планом развития поселения и конкретизирован в программах реализации генерального плана. Темп роста спроса на тепловую мощность связан с темпом нового строительства. Расчет спроса на тепловую мощность для отопления и вентиля- ции объектов нового строительства выполнялся на базе требований СНиП 23-02-2003 «Тепло- вая защита зданий» (актуализированная редакция). Принималось во внимание, что все вновь построенные здания будут иметь класс энергетической эффективности не ниже класса «В» (начиная с 2011 г.); а, начиная с 2016 г.- не ниже класса «В+»; и, начиная с 2020 г.- не ниже класса «В++».

      - Снос ветхих и неблагоустроенных зданий осуществляется в соответствии с Генераль- ным планом развития городского округа. Снос жилых и общественных зданий будет приводить к уменьшению спроса на тепловую мощность. Расчет снижения спроса на тепловую мощность для отопления и вентиляции объектов жилищного и общественного фондов выполнялся по за- фиксированным в договорах на теплоснабжение мощностям для зданий подлежащих сносу.

      - Капитальный ремонт жилых и общественных зданий осуществляется в соответствии с принятыми и актуализированными программами капитального. Предполагается, что весь капи- тальный ремонт будет осуществляться как комплексный капитальный ремонт с изменениями характеристик теплозащиты зданий. При осуществлении такого капитального ремонта будут

выполняться правила пересмотра тепловых нагрузок . После завершения комплексного капи- тального ремонта, класс энергетической эффективности жилых и общественных зданий, начи- ная с 2011 г., должен быть не ниже класса В; начиная с 2016 г.- не ниже класса В+; а, начиная с 2020 г.- не ниже класса В++. Коэффициенты неполноты достижения потребительских свойств тепловой защиты задаются после капитального ремонта по эмпирическим соотношениям, ха- рактеризующим качество выполнения капитального ремонта.

При расчете принято, что увеличение жилого фонда не влияет на изменение подключен- ной нагрузки к системе централизованного теплоснабжения, т.к. объекты нового жилищного строительства (усадебная жилая застройка) будут иметь индивидуальные источники тепловой энергии. Прирост тепловой нагрузки усадебной жилой застройки в период с 2014 по 2030г со- ставит 4,82 Гкал/ч.

Изменение удельного расхода тепловой энергии для потребителей общественного фонда увеличивается до 2030г. на 0,561 Гкал/ч. Все новые объекты общественно-делового назначения предлагаются к строительству на новых площадках жилых застроек. Они будут иметь индиви- дуальные теплогенераторы.

Прогноз приростов тепловой мощности для нужд отопления, вентиляции и горячего во- доснабжения представлен в таблице 33.

Таблица 33. Прогноз приростов объемов потребления тепловой мощности для отопле- ния и горячего водоснабжения, Гкал/ч

| Наименование | Ед. изме- рения | Расчетный срок | Всего 2013- 2030 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 - 2022 | 2023 - 2027 | 2028 - 2030 |  |
| СП Волжское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой энергии, всего, в т.ч. | Гкал | 0 | 0 | 2.152 | 0 | 3.229 | 0 | 0 | 0 | 5.381 |
| 1. Многоквартирные здания | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Жилые дома усадебного типа (индивидуальные) | Гкал | 0 | 0 | 1,928 | 0 | 0 | 2,892 | 0 | 0 | 4,82 |
| 3. Сокращения спроса на теп- ловую мощность за счет сноса и капитального ремонта вет- хих и неблагоустроенных зданий | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Административно- общественные здания | Гкал | 0 | 0 | 0,224 | 0 | 0 | 0,337 | 0 | 0 | 0,561 |
| 5. Снос административно- общественных зданий | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отопление и вентиляция | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Жилые | Гкал | 0 | 0 | 1,928 | 0 | 0 | 2,892 | 0 | 0 | 4,82 |
| Отопление и вентиляция | Гкал | 0 | 0 | 1,928 | 0 | 0 | 2,892 | 0 | 0 | 4,82 |
| ГВС | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Наименование | Ед. изме- рения | Расчетный срок | Всего 2013- 2030 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 - 2022 | 2023 - 2027 | 2028 - 2030 |  |
| Административно- Общественные | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отопление и вентиляция | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,561 |
| ГВС | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Производственные | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отопление и вентиляция | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| п. Сборный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой энергии, всего, в т.ч. | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Многоквартирные здания | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Жилые дома усадебного типа (индивидуальные) | Гкал | 0 | 0 | 1,058 | 0 | 0 | 1,587 | 0 | 0 | 2,645 |
| 3. Сокращения спроса на теп- ловую мощность за счет сноса и капитального ремонта вет- хих и неблагоустроенных зданий | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Административно- общественные здания | Гкал | 0 | 0 | 0,134 | 0 | 0 | 0,202 | 0 | 0 | 0,336 |
| 5. Снос административно- общественных зданий | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Жилые | Гкал | 0 | 0 | 1,058 | 0 | 0 | 1,587 | 0 | 0 | 2,645 |
| Отопление и вентиляция | Гкал | 0 | 0 | 1,058 | 0 | 0 | 1,587 | 0 | 0 | 2,645 |
| ГВС | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Административно- Общественные | Гкал | 0 | 0 | 0,134 | 0 | 0 | 0,202 | 0 | 0 | 0,336 |
| Отопление и вентиляция | Гкал | 0 | 0 | 0,134 | 0 | 0 | 0,202 | 0 | 0 | 0,336 |
| ГВС | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Производственные | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отопление и вентиляция | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| п. Новые Озерки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой энергии, всего, в т.ч. | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Многоквартирные здания | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Жилые дома усадебного типа (индивидуальные) | Гкал | 0 | 0 | 0,87 | 0 | 0 | 1,305 | 0 | 0 | 2,175 |
| 3. Сокращения спроса на теп- ловую мощность за счет сноса и капитального ремонта вет- хих и неблагоустроенных зданий | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Административно- общественные здания | Гкал | 0 | 0 | 0,09 | 0 | 0 | 0,135 | 0 | 0 | 0,224 |
| 5. Снос административно- общественных зданий | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Жилые | Гкал | 0 | 0 | 0,87 | 0 | 0 | 1,305 | 0 | 0 | 2,175 |
| Отопление и вентиляция | Гкал | 0 | 0 | 0,87 | 0 | 0 | 1,305 | 0 | 0 | 2,175 |

| Наименование | Ед. изме- рения | Расчетный срок | Всего 2013- 2030 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 - 2022 | 2023 - 2027 | 2028 - 2030 |  |
| ГВС | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Административно- Общественные | Гкал | 0 | 0 | 0,09 | 0 | 0 | 0,135 | 0 | 0 | 0,224 |
| Отопление и вентиляция | Гкал | 0 | 0 | 0,09 | 0 | 0 | 0,135 | 0 | 0 | 0,224 |
| ГВС | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Производственные | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отопление и вентиляция | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Суммарный	прирост тепловой нагрузки за расчетный срок в СП Волжское составит 5,381 Гкал/ч, в зоне централизованного теплоснабжения прирост отсутствует.

    - Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строитель- ства источников тепловой энергии на каждом этапе

Прогноз приростов объемов потребления тепловой энергии для нужд отопления и горя- чего водоснабжения в зоне действия централизованного, индивидуального теплоснабжения и объектов, расположенных в производственных зонах представлен в таблице 34.

Таблица 34. Прогноз приростов объемов потребления тепловой энергии для отопления и горячего водоснабжения,  Гкал

| Наименование | Ед. изме- рения | Расчетный срок | Всего 2013- 2030 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 - 2022 | 2023 - 2027 | 2028 - 2030 |  |
| СП Волжское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой энергии, всего, в т.ч. | Гкал | 0 | 0 | 10484. 54 | 0 | 0 | 15731.6 9 | 0 | 0 | 26216.23 |
| 1. Многоквартирные здания | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Жилые дома усадебного типа (индивидуальные) | Гкал | 0 | 0 | 9393,2 2 | 0 | 0 | 14089, 82 | 0 | 0 | 23483,04 |
| 3. Сокращения спроса на теп- ловую мощность за счет сноса и капитального ремонта вет- хих и неблагоустроенных зданий | Гкал | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| 4. Административно- общественные здания | Гкал | 0 | 0 | 1091,3 3 | 0 | 0 | 1641,8 6 | 0 | 0 | 2733,19 |
| 5. Снос административно- общественных зданий | Гкал | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| Отопление и вентиляция | Гкал | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| ГВС | Гкал | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| Жилые | Гкал | 0 | 0 | 9393,2 2 | 0 | 0 | 14089, 82 | 0 | 0 | 23483,04 |
| Отопление и вентиляция | Гкал | 0 | 0 | 9393,2 2 | 0 | 0 | 14089, 82 | 0 | 0 | 23483,04 |
| ГВС | Гкал | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| Административно- Общественные | Гкал | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| Отопление и вентиляция | Гкал | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 2733,19 |
| ГВС | Гкал | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| Производственные | Гкал | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| Отопление и вентиляция | Гкал | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| ГВС | Гкал | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |

| Наименование | Ед. изме- рения | Расчетный срок | Всего 2013- 2030 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 - 2022 | 2023 - 2027 | 2028 - 2030 |  |
| п. Сборный |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |
| Прирост тепловой энергии, всего, в т.ч. | Гкал | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| 1. Многоквартирные здания | Гкал | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2. Жилые дома усадебного типа (индивидуальные) | Гкал | 0 | 0 | 5154,5 8 | 0 | 0 | 7731,8 6 | 0 | 0 | 12886,44 |
| 3. Сокращения спроса на теп- ловую мощность за счет сноса и капитального ремонта вет- хих и неблагоустроенных зданий | Гкал | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| 4. Административно- общественные здания | Гкал | 0 | 0 | 652,85 | 0 | 0 | 984,14 | 0 | 0 | 1636,99 |
| 5. Снос административно- общественных зданий | Гкал | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| Жилые | Гкал | 0 | 0 | 5154,5 8 | 0 | 0 | 7731,8 6 | 0 | 0 | 12886,44 |
| Отопление и вентиляция | Гкал | 0 | 0 | 5154,5 8 | 0 | 0 | 7731,8 6 | 0 | 0 | 12886,44 |
| ГВС | Гкал | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| Административно- Общественные | Гкал | 0 | 0 | 652,85 | 0 | 0 | 984,14 | 0 | 0 | 1636,99 |
| Отопление и вентиляция | Гкал | 0 | 0 | 652,85 | 0 | 0 | 984,14 | 0 | 0 | 1636,99 |
| ГВС | Гкал | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| Производственные | Гкал | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| Отопление и вентиляция | Гкал | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| ГВС | Гкал | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| п. Новые Озерки |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |
| Прирост тепловой энергии, всего, в т.ч. | Гкал | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| 1. Многоквартирные здания | Гкал | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2. Жилые дома усадебного типа (индивидуальные) | Гкал | 0 | 0 | 4238,6 4 | 0 | 0 | 6357,9 6 | 0 | 0 | 10596,60 |
| 3. Сокращения спроса на теп- ловую мощность за счет сноса и капитального ремонта вет- хих и неблагоустроенных зданий | Гкал | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| 4. Административно- общественные здания | Гкал | 0 | 0 | 438,48 | 0 | 0 | 657,72 | 0 | 0 | 1091,33 |
| 5. Снос административно- общественных зданий | Гкал | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |

| Наименование | Ед. изме- рения | Расчетный срок | Всего 2013- 2030 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 - 2022 | 2023 - 2027 | 2028 - 2030 |  |
| Жилые | Гкал | 0 | 0 | 4238,6 4 | 0 | 0 | 6357,9 6 | 0 | 0 | 10596,60 |
| Отопление и вентиляция | Гкал | 0 | 0 | 4238,6 4 | 0 | 0 | 6357,9 6 | 0 | 0 | 10596,60 |
| ГВС | Гкал | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| Административно- Общественные | Гкал | 0 | 0 | 438,48 | 0 | 0 | 657,72 | 0 | 0 | 1091,33 |
| Отопление и вентиляция | Гкал | 0 | 0 | 438,48 | 0 | 0 | 657,72 | 0 | 0 | 1091,33 |
| ГВС | Гкал | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| Производственные | Гкал | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| Отопление и вентиляция | Гкал | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| ГВС | Гкал | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |

Суммарный прирост тепловой энергии за расчетный срок в СП Волжское составит 26 216,23 Гкал, в зоне централизованного теплоснабжения прирост отсутствует.

  - Прогнозы объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объ- ектами, расположенными в производственных зонах

Объекты, расположенные в производственных зонах, в Поселении отсутствуют.

  - Прогноз перспективного потребления тепловой энергии отдельными категориями потребителей, в том числе социально значимых, для которых устанавливаются льготные тарифы на тепловую энергию (мощность), теплоноситель.

Согласно Федеральному закону от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ (в ред. от 25 июня 2012 года) «О теплоснабжении», наряду со льготами, установленными федеральными законами в от- ношении физических лиц, льготные тарифы на тепловую энергию (мощность), теплоноситель устанавливаются при наличии соответствующего закона субъекта Российской Федерации. За- коном субъекта Российской Федерации устанавливаются лица, имеющие право на льготы, ос- нования для предоставления льгот и порядок компенсации выпадающих доходов теплоснабжа- ющих организаций.

Перечень потребителей или категорий потребителей тепловой энергии (мощности), теп- лоносителя, имеющих право на льготные тарифы на тепловую энергию (мощность), теплоноси- тель (за исключением физических лиц), подлежит опубликованию в порядке, установленном

правилами регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными Правитель- ством Российской Федерации.

В пункте 96 Постановления Правительства РФ от 8 августа 2012 года № 808 «Об органи- зации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» указаны социально значимые категории потребителей (объекты потребителей). К ним относятся:

- органы государственной власти;

- медицинские учреждения;

- учебные заведения начального и среднего образования;

- учреждения социального обеспечения;

- метрополитен;

- воинские части Министерства обороны Российской Федерации, Министерства внут- ренних дел Российской Федерации, Федеральной службы безопасности, Министерства Россий- ской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации по- следствий стихийных бедствий, Федеральной службы охраны Российской Федерации;

- исправительно-трудовые учреждения, следственные изоляторы, тюрьмы;

- федеральные ядерные центры и объекты, работающие с ядерным топливом и материа-

лами;

- объекты по производству взрывчатых веществ и боеприпасов, выполняющие государ-

ственный оборонный заказ, с непрерывным технологическим процессом, требующим поставок тепловой энергии;

  - животноводческие и птицеводческие хозяйства, теплицы;

  - объекты вентиляции, водоотлива и основные подъемные устройства угольных и горно- рудных организаций;

  - объекты систем диспетчерского управления железнодорожного, водного и воздушного транспорта.

Увеличение числа социально-значимых объектов, имеющих право на льготные тарифы на тепловую энергию, теплоноситель на расчетный срок не предусматривается.

  - Прогноз перспективного потребления тепловой энергии потребителями, с которыми заключены или могут быть заключены в перспективе свободные долгосрочные договоры теплоснабжения

Согласно ст. 10 ФЗ №190 "О теплоснабжении", поставки тепловой энергии (мощности), теплоносителя в целях обеспечения потребления тепловой энергии объектами, введенными в эксплуатацию после 1 января 2010 года, могут осуществляться на основании долгосрочных (на

срок более чем один год) договоров теплоснабжения, заключенных в установленном Прави- тельством Российской Федерации порядке между потребителями тепловой энергии и тепло- снабжающими организациями по ценам, определенным соглашением сторон. Государственное регулирование цен (тарифов) в отношении объема тепловой энергии (мощности), теплоносите- ля, продажа которых осуществляется по таким договорам, не применяется.

Заключение долгосрочных (на срок более чем один год) договоров теплоснабжения по ценам, определенным соглашением сторон, возможно при соблюдении следующих условий:

- заключение договоров в отношении тепловой энергии, произведенной источниками тепловой энергии, введенными в эксплуатацию до 1 января 2010 года, не влечет за собой до- полнительное увеличение тарифов на тепловую энергию (мощность) для потребителей, объек- ты которых введены в эксплуатацию до 1 января 2010 года;

- существует технологическая возможность снабжения тепловой энергией (мощно- стью), теплоносителем от источников тепловой энергии потребителей, которые являются сто- ронами договоров.

Прерогатива заключения долгосрочных договоров принадлежит единой теплоснабжаю- щей организации. В настоящее время отсутствует информация о подобных договорах тепло- снабжения в Поселении. В случае появления таких договоров изменения в схему теплоснабже- ния могут быть внесены при выполнении процедуры ежегодной актуализации.

  - Прогноз перспективного потребления тепловой энергии потребителями, с которыми заключены или могут быть заключены долгосрочные договоры теплоснабжения по регу- лируемой цене.

В настоящее время данная модель применима только для теплосетевых организаций, по- скольку Методические указания, утвержденные Приказом ФСТ от 01.09.2010 г. № 221-э/8 и утвержденные параметры RAB-регулирования действуют только для организаций, оказываю- щих услуги по передаче тепловой энергии. Для перехода на этот метод регулирования тарифов необходимо согласование ФСТ России. Тарифы по методу доходности инвестированного капи- тала устанавливаются на долгосрочный период регулирования (долгосрочные тарифы): не ме- нее 5 лет (при переходе на данный метод первый период долгосрочного регулирования не ме- нее 3-х лет), отдельно на каждый финансовый год.

При установлении долгосрочных тарифов фиксируются две группы параметров:

- пересматриваемые ежегодно (объем оказываемых услуг, индексы роста цен, величина кор- ректировки тарифной выручки в зависимости от факта выполнения инвестиционной программы (ИП));

- не пересматриваемые в течение периода регулирования (базовый уровень операционных расходов (OPEX) и индекс их изменения, нормативная величина оборотного капитала, норма доходности инвестированного капитала, срок возврата инвестированного капитала, уровень надежности и качества услуг).

Определен порядок формирования НВВ организации, принимаемой к расчету при уста- новлении тарифов, правила расчета нормы доходности инвестированного капитала, правила определения стоимости активов и размера инвестированного капитала, правила определения долгосрочных параметров регулирования с применением метода сравнения аналогов.

В 2011 г. использование данного метода разрешено только для теплосетевых организа- ций из списка пилотных проектов, согласованного ФСТ России. В дальнейшем широкое рас- пространение данного метода для теплосетевых и других теплоснабжающих организаций ком- мунального комплекса будет происходить только в случае положительного опыта запущенных пилотных проектов.

В случае появления таких договоров изменения в схему теплоснабжения могут быть внесены при выполнении процедуры ежегодной актуализации.

- МАСТЕР-ПЛАН РАЗРАБОТКИ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕ- ЛЕНИЯ ДО 2030 ГОДА

  - Общие положения

Направления развития теплоснабжения поселения формируется с учетом задач установ- ленных в ФЗ № 190 «О теплоснабжении». Перед разработкой обоснованных предложений, со- ставляющих схему теплоснабжения, и рекомендуемых схемой для включения в инвестицион- ные программы теплоснабжающих компаний, действующих на территории поселения, должны быть утверждены основные положения концепции развития схемы теплоснабжения.

  - Задачи мастер-плана

    - Общие положения

Мастер-план схемы теплоснабжения предназначен для описания и обоснования отбора нескольких вариантов ее реализации, из которых будет выбран рекомендуемый вариант.

В основу разработки вариантов, включаемых в мастер-план, положены следующие ос- новные положения:

      - Требования существующего законодательства, в частности, Федерального закона «О теплоснабжении» № 190-ФЗ от 27.07.2010 г. и Федерального закона «О водоснабжении и водо- отведении» № 416-ФЗ от 07.12.2011 г. (а также Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении»» № 417-ФЗ от 07.12.2011 г.);

      - Проблемы в системе теплоснабжения поселения, выявленные при анализе существую- щего состояния.

Каждый вариант должен обеспечивать покрытие всего перспективного спроса на тепло- вую мощность, возникающего в поселении, и критерием этого обеспечения является выполне- ние балансов тепловой мощности источников тепловой энергии и спроса на тепловую мощ- ность при расчетных условиях, заданных нормативами проектирования систем отопления, вен- тиляции и горячего водоснабжения объектов теплопотребления. Выполнение текущих и пер- спективных балансов тепловой мощности источников и текущей и перспективной тепловой нагрузки в каждой зоне действия источника тепловой энергии является главным условием для разработки сценариев (вариантов) мастер-плана.

Варианты мастер-плана формируют базу для разработки проектных предложений по но- вому строительству и реконструкции тепловых сетей для различных вариантов состава энерго- источников, обеспечивающих перспективные балансы спроса на тепловую мощность. После

разработки проектных предложений для каждого из вариантов мастер-плана выполняется оцен- ка финансовых потребностей, необходимых для их реализации и, затем, оценка эффективности финансовых затрат.

    - Проблемы решаемые схемой теплоснабжения поселения

Централизованное теплоснабжение осуществляется от одной котельной.

Зона предельной эффективности централизованного теплоснабжения определяется пока- зателем удельной материальной характеристики плотности тепловой нагрузки ниже 200 м2/(Гкал/ч).

Удельная относительная материальная характеристика тепловой сети модульной котель- ной №1 намного превышает это показатель.

Следовательно, нормативные тепловые потери для котельной № 1 п. Сборный очень су- щественны, и составляют порядка 25 - 33% от полезного отпуска.

К существующим проблемам в системе теплоснабжения потребителей в СП Волжское относятся:

- Отсутствие приборов учета тепловой энергии, как в котельной СП, так и у ряда по- требителей.

Необходимость установки приборов учета тепловой энергии на источнике и у потреби- телей диктуется федеральным законом «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности» №261-ФЗ от 23.11.2009.

- Отсутствие системы химводоподготовки в котельной.

Отсутствие нормального водно-химического режима работы котельной приводит к кор- розионным повреждениям и отложениям накипи и шлама на внутренних поверхностях котлов, трубопроводов тепловых сетей и систем отопления потребителей.

- Несанкционированный слив воды из систем отопления в виду отсутствия системы горячего водоснабжения.

    - Вариант развития системы теплоснабжения

Схемой теплоснабжения предусматривается:

1. Сохранение существующего централизованного теплоснабжения с теплоснабжением новой проектируемой жилой застройки зданиями усадебного типа и зданиями общественными назначения от индивидуальных теплогенераторов.

- Перевод модульной котельной №1 на работу по двухконтурной схеме с установкой системы ХВО.

- Установка системы диспетчеризации на модульной котельной №1.

- Перекладка тепловых сетей по исчерпанию эксплуатационного ресурса.

Для ликвидации несанкционированных сливов и покрытия расходов на их последствия предлагается ввести ежемесячную плату за разбор воды из систем отопления, которая будет от- ражаться в платежных документах за коммунальные услуги.

  - Перспективные технико-экономические показатели

Существующее состояние теплоснабжения в СП зафиксировано в значениях базовых целе- вых показателей функционирования систем теплоснабжения, определенных при анализе существу- ющего состояния.

При реализации мероприятий, предложенных к включению в схему теплоснабжения, должны быть достигнуты целевые показатели развития системы теплоснабжения СП.

- Группа показателей №1-12 характеризует энергетическую эффективность, надежность и качество теплоснабжения в зонах действия. Данные показатели приведены в таблице 37.

- Группа показателей №13-15 характеризует развитие систем теплоснабжения Поселения в части тепловых сетей. Данные показатели приведены в таблице 35.

Таблица 35. Целевые показатели развития системы теплоснабжения (рекомендуемый вариант)

| № | Показатель | Ед. изм. | 2013 г. | 2015 г. | 2020 г. | 2025 г. | 2030 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Модульная котельная №1 |
| 1 | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 |
| 3 | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 |
| 4 | Собственные нужды | Гкал/ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 5 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 3101 | 3101 | 3101 | 3101 | 3101 |
| 6 | Отпуск тепловой энергии | Гкал | 3065,03 | 3065,03 | 3065,0 3 | 3065,0 3 | 3065,03 |
| 7 | Потери тепловой энергии | Гкал | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 |
| 8 | Средневзвешенный срок службы ос- новного оборудования | лет | 6 | 8 | 13 | 18 | 23 |
| 9 | Расход условного топлива | т у.т | 456,7 | 456,7 | 456,7 | 456,7 | 456,7 |
| 10 | Удельный расход условного топлива: |  |  |  |  |  |  |
| 11 | - на выработку тепловой энергии | кг у.т/Гкал | 14,73 | 14,73 | 14,73 | 14,73 | 14,73 |
| 12 | - на отпуск тепловой энергии | кг у.т/Гкал | 15,2 | 15,2 | 15,2 | 15,2 | 15,2 |
| 13 | Материальная характеристика трубо- проводов тепловых сетей | м2 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 |
| 14 | Потери теплоносителя | м3 | 336,17 | 336,17 | 336,17 | 336,17 | 336,17 |
| 15 | Удельный расход теплоносителя | тонн/Гкал | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 |

- ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧ- НИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

  - Балансы тепловой энергии (мощности) и перспективной тепловой нагрузки в каждой из выделенных зон действия источников тепловой энергии с определением резер- вов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии

Перспективные балансы тепловой энергии (мощности) и тепловой нагрузки с опре- делением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источ- ника тепловой энергии представлены в таблице 36.

Таблица 36. Резерв (дефицит) существующей располагаемой тепловой мощности ко- тельной при обеспечении перспективных тепловых нагрузок

| Местоположение котельной | Ед. изм. | Расчетный срок (на конец рассматриваемого периода) |
| --- | --- | --- |
|  | год | 2013 базо- вый | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018- 2022 | 2023- 2027 | 2028- 2030 |
| Модульная котельная №1 |
| Установленная мощность | Гкал/час | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 |
| Располагаемая мощность | Гкал/час | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 |
| Собственные нужды | Гкал/час | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| то же в % | % | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто | Гкал/час | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/час | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| Присоединенная нагрузка | Гкал/час | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 |
| Резерв("+")/ Дефицит("-") | Гкал/час | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 |
|  | % | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |

  - Балансы тепловой мощности источника тепловой энергии и присоединенной теп- ловой нагрузки в каждой зоне действия источника тепловой энергии по каждому из маги- стральных выводов (если таких выводов несколько) тепловой мощности источника теп- ловой энергии

Перспективные балансы тепловой энергии (мощности) и тепловой нагрузки в каждой из выделенных зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефи- цитов) располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии представлены вы- ше в таблице 39.

  - Выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей

Источники централизованного теплоснабжения Поселения на протяжении расчетного периода до 2030 года имеет достаточный резерв тепловой мощности. Тепловые сети Поселения также имеют достаточный резерв по пропускной способности.

- ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ

В СП Волжское запроектирована и действует 2-х трубная тепловая сеть без обеспечения горячего водоснабжения. В системе возможна утечка сетевой воды в тепловых сетях, в систе- мах теплопотребления, через неплотности соединений и уплотнений трубопроводной арматуры и насосов. Потери компенсируются на котельной подпиточной водой, которая идет на воспол- нение утечек теплоносителя. Для заполнения тепловой сети и подпитки используется вода из централизованного водоснабжения.

Перспективные балансы тепловой энергии в составе Схемы приняты на основании дан- ных генерального плана СП Волжское. На основании данных генерального плана и в соответ- ствии со СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» определена величина перспективной подпитки тепловых сетей в номинальном и аварийном режиме на котельной, в зависимости от вариантов развития теплоснабжения.

Перспективные балансы расхода теплоносителя, нормативной и аварийной величины подпитки тепловых сетей в зоне теплоснабжения котельной указаны в таблице 37.

| № | Показатель | Ед. изм | 2013 базо- вый | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018- 2022 | 2023- 2027 | 2028- 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Модульная Котельная №1 |
| 1.1 | Объем тепловой сети | м3 | 24.47 | 24.47 | 24.47 | 24.47 | 24.47 | 24.47 | 24.47 | 24.47 |
| 1.2 | Нормативные утечки теп- лоносителя в тепловых се- тях | м3/ч | 0.069 | 0.069 | 0.069 | 0.069 | 0.069 | 0.069 | 0.069 | 0.069 |
| 1.3 | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теп- лоснабжения) | м3/ч | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.5 | Всего подпитка тепловой сети | м3/ч | 0.069 | 0.069 | 0.069 | 0.069 | 0.069 | 0.069 | 0.069 | 0.069 |
| 1.6 | Максимальный часовой расход подпиточной воды | м3/ч | 20,069 | 20,06 9 | 20,06 9 | 20,06 9 | 20,06 9 | 20,069 | 20,069 | 20,069 |
| 1.7 | Расход химически не обра- ботанной и недеаэрирован- ной воды на аварийную подпитку | м3/ч | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 |

*Прочее – в данной строке учитывается несанкционированный слив теплоносителя из тепловой сети жи- телями на нужды ГВС.

Исходя из отсутствия централизованного горячего водоснабжения и отсутствия данных об объеме воды в системе теплоснабжения, объем теплоносителя в тепловых сетях новых ко- тельной принят из расчета 65 м3 на 1 МВт тепловой мощности потребления, расход воды на

подпитку 0,25% от объема воды в системе.

В системе теплоснабжения модульных котельной №3-№5 отсутствует установка водо- подготовки подпиточной воды. Для повышения срока службы котлов и системы отопления по- требителей, рекомендуется установка ВПУ производительностью 1,1 м3/ч, 0,08 м3/ч и 0,24 м3/ч соответственно.

- ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО НОВОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Генеральным планом предусмотрено расширение площади жилой зоны за счет строения индивидуальных жилых домов в п. Сборный. Планируется, что построенные в перспективе объекты жилого фонда будут отапливаться от индивидуальных источников теплоснабжение.

Предлагается в перспективе обеспечить новые объекты общественного фонда источни- ками индивидуального теплоснабжения.

  - Определение условий организации централизованного и индивидуального тепло- снабжения

Согласно статье 14, ФЗ №190 «О теплоснабжении» от 27.07.2010 года, подключение теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей тепловой энергии, в том числе застройщиков, к системе теплоснабжения осуществляется в порядке, установленном законода- тельством о градостроительной деятельности для подключения объектов капитального строи- тельства к сетям инженерно-технического обеспечения, с учетом особенностей, предусмотрен- ных ФЗ №190 «О теплоснабжении» и правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

Подключение осуществляется на основании договора на подключение к системе тепло- снабжения, который является публичным для теплоснабжающей организации, теплосетевой ор- ганизации. Правила выбора теплоснабжающей организации или теплосетевой организации, к которой следует обращаться заинтересованным в подключении к системе теплоснабжения ли- цам и которая не вправе отказать им в услуге по такому подключению и в заключении соответ- ствующего договора, устанавливаются правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

При наличии технической возможности подключения к системе теплоснабжения и при наличии свободной мощности в соответствующей точке подключения отказ потребителю, в том числе застройщику, в заключении договора на подключение объекта капитального строитель- ства, находящегося в границах определенного схемой теплоснабжения радиуса эффективного теплоснабжения, не допускается. Нормативные сроки подключения к системе теплоснабжения этого объекта капитального строительства устанавливаются правилами подключения к систе- мам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

В случае технической невозможности подключения к системе теплоснабжения объекта капитального строительства вследствие отсутствия свободной мощности в соответствующей точке подключения на момент обращения соответствующего потребителя, в том числе за-

стройщика, но при наличии в утвержденной в установленном порядке инвестиционной про- грамме теплоснабжающей организации или теплосетевой организации мероприятий по разви- тию системы теплоснабжения и снятию технических ограничений, позволяющих обеспечить техническую возможность подключения к системе теплоснабжения объекта капитального стро- ительства, отказ в заключении договора на его подключение не допускается. Нормативные сро- ки его подключения к системе теплоснабжения устанавливаются в соответствии с инвестици- онной программой теплоснабжающей организации или теплосетевой организации в пределах нормативных сроков подключения к системе теплоснабжения, установленных правилами под- ключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федера- ции.

В случае технической невозможности подключения к системе теплоснабжения объекта капитального строительства вследствие отсутствия свободной мощности в соответствующей точке подключения на момент обращения соответствующего потребителя, в том числе за- стройщика, и при отсутствии в утвержденной в установленном порядке инвестиционной про- грамме теплоснабжающей организации или теплосетевой организации мероприятий по разви- тию системы теплоснабжения и снятию технических ограничений, позволяющих обеспечить техническую возможность подключения к системе теплоснабжения этого объекта капитального строительства, теплоснабжающая организация или теплосетевая организация в сроки и в по- рядке, которые установлены правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержден- ными Правительством Российской Федерации, обязана обратиться в федеральный орган испол- нительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере тепло- снабжения, или орган местного самоуправления, утвердивший схему теплоснабжения, с пред- ложением о включении в нее мероприятий по обеспечению технической возможности подклю- чения к системе теплоснабжения этого объекта капитального строительства. Федеральный ор- ган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфе- ре теплоснабжения, или орган местного самоуправления, утвердивший схему теплоснабжения, в сроки, в порядке и на основании критериев, которые установлены порядком разработки и утверждения схем теплоснабжения, утвержденным Правительством Российской Федерации, принимает решение о внесении изменений в схему теплоснабжения или об отказе во внесении в нее таких изменений. В случае, если теплоснабжающая или теплосетевая организация не напра- вит в установленный срок и (или) представит с нарушением установленного порядка в феде- ральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной поли- тики в сфере теплоснабжения, или орган местного самоуправления, утвердивший схему тепло- снабжения, предложения о включении в нее соответствующих мероприятий, потребитель, в том числе застройщик, вправе потребовать возмещения убытков, причиненных данным нарушени-

ем, и (или) обратиться в федеральный антимонопольный орган с требованием о выдаче в отно- шении указанной организации предписания о прекращении нарушения правил недискримина- ционного доступа к товарам.

В случае внесения изменений в схему теплоснабжения теплоснабжающая организация или теплосетевая организация обращается в орган регулирования для внесения изменений в ин- вестиционную программу. После принятия органом регулирования решения об изменении ин- вестиционной программы он обязан учесть внесенное в указанную инвестиционную программу изменение при установлении тарифов в сфере теплоснабжения в сроки и в порядке, которые определяются основами ценообразования в сфере теплоснабжения и правилами регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федера- ции. Нормативные сроки подключения объекта капитального строительства устанавливаются в соответствии с инвестиционной программой теплоснабжающей организации или теплосетевой организации, в которую внесены изменения, с учетом нормативных сроков подключения объ- ектов капитального строительства, установленных правилами подключения к системам тепло- снабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

Таким образом, вновь вводимые потребители, обратившиеся соответствующим образом в теплоснабжающую организацию, должны быть подключены к централизованному тепло- снабжению, если такое подсоединение возможно в перспективе.

С потребителями находящимися за границей радиуса эффективного теплоснабжения, могут быть заключены договора долгосрочного теплоснабжения по свободной (обоюдно при- емлемой) цене, в целях компенсации затрат на строительство новых и реконструкцию суще- ствующих тепловых сетей, и увеличению радиуса эффективного теплоснабжения.

Кроме того, согласно СП 42.133330.2011 "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений", в районах многоквартирной жилой застройки малой этажно- сти, а также одно-двухквартирной жилой застройки с приусадебными (приквартирными) зе- мельными участками теплоснабжение допускается предусматривать от котельной на группу жилых и общественных зданий или от индивидуальных источников тепла при соблюдении тех- нических регламентов, экологических, санитарно-гигиенических, а также противопожарных требований Групповые котельные допускается размещать на селитебной территории с целью сокращения потерь при транспорте теплоносителя и снижения тарифа на тепловую энергию.

Согласно СП 60.13330.2012 "Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха", для индивидуального теплоснабжения зданий следует применять теплогенераторы полной завод- ской готовности на газообразном, жидком и твердом топливе общей теплопроизводительно- стью до 360 кВт с параметрами теплоносителя не более 95оС и 0,6 МПа. Теплогенераторы сле-

дует размещать в отдельном помещении на любом надземном этаже, а также в цокольном и подвальном этажах отапливаемого здания.

Условия организации поквартирного теплоснабжения определены в СП 54.13330.2011 "Здания жилые многоквартирные" и СП 60.13330.2012 "Отопление, вентиляция и кондициони- рование воздуха.

Согласно п.15, с. 14, ФЗ №190 от 27.07.2010 г., запрещается переход на отопление жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источни- ков тепловой энергии, перечень которых определяется правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации, при наличии осу- ществленного в надлежащем порядке подключения к системам теплоснабжения многоквартир- ных домов.

При строительстве объектов жилого фонда усадебного типа, подключение к централизо- ванной системе теплоснабжения не предусматривается по причине неэффективности данного мероприятия (рост совокупных затрат на транспортировку тепловой энергии, обслуживание тепловых сетей, потери тепловой энергии в тепловых сетях, а также увеличение удельных за- трат на строительство тепловых сетей, связанных с большой протяженностью тепловых сетей малого диаметра).

  - Обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения пер- спективных тепловых нагрузок

Строительство источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных тепловых нагрузок не предусматрива- ется ввиду низкой и непостоянной возможной электрической и тепловой нагрузки, которую можно подключить к источнику комбинированной выработки тепловой и электрической энер- гии, что приводит к значительным затратам на строительство и дальнейшую эксплуатацию по- добной установки, т.е. экономически не обоснована.

  - Обоснование предлагаемых для реконструкции действующих источников тепло- вой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обес- печения перспективных приростов тепловых нагрузок

Действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии на территории Поселения не существует.

  - Обоснование предлагаемых для реконструкции котельной для выработки элек- троэнергии в комбинированном цикле на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок

Согласно «Методическим рекомендациям по разработке схем теплоснабжения», утвер- жденным Министерством регионального развития Российской Федерации №565/667 от 29.12.2012, предложения по переоборудованию котельной в источники тепловой энергии, рабо- тающие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии рекоменду- ется разрабатывать при условии, что проектируемая установленная электрическая мощность турбоагрегатов составляет 25 МВт и более. При проектируемой установленной электрической мощности турбоагрегатов менее 25 МВт предложения по реконструкции разрабатываются в случае отказа подключения потребителей к электрическим сетям.

Таким образом, реконструкция котельной для выработки электроэнергии в Поселении не предусматривается.

  - Обоснование предлагаемых для реконструкции котельной с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энер- гии

Реконструкция котельной с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии не предусматривается.

  - Обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы котельной по отношению к источникам тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии

Перевод котельной в пиковый режим по отношению к источникам тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии не предусматривается.

  - Обоснование предложений по расширению зон действия действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии

Действующие источники тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии на территории Поселения отсутствуют.

  - Обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельной при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии

Вывод в резерв и (или) вывод из эксплуатации котельной при передаче тепловых нагру- зок на другие источники тепловой энергии на территории Поселения не предусматривается.

  - Обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки поселения малоэтажными жилыми зданиями

В схеме теплоснабжения СП Волжское предлагается обеспечивать перспективных по- требителей тепловой энергии в п. Сборный и п. Новые Озерки за счет индивидуальных источ- ников тепловой энергии.

В случае строительства объектов жилого фонда усадебного типа, подключение к центра- лизованной системе теплоснабжения определяется в каждом конкретном случае и не преду- сматривается по причине неэффективности данного мероприятия (рост совокупных затрат на транспортировку тепловой энергии, обслуживание тепловых сетей, потери тепловой энергии в тепловых сетях, а также увеличение удельных затрат на строительство тепловых сетей, связан- ных с большой протяженностью тепловых сетей малого диаметра). Зона предельной эффектив- ности централизованного теплоснабжения определяется показателем удельной материальной характеристики плотности тепловой нагрузки (плотностью максимального потока тепла). В п. Сборный зона предельной эффективности жилой застройки усадебного типа больше 200 м2/Гкал/ч, что показывает нецелесообразность подключения к централизованному теплоснаб- жению. (Статья «Анализ основных тенденций развития систем теплоснабжения России» К.э.н. И. А. Башмакова, исполнительного директора Центра по эффективному использованию энергии (ЦЭНЭФ), города Москвы).

  - Обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на террито- рии поселения (городского округа)

Приросты объемов потребления тепловой энергии и теплоносителя в производственных зонах (собственных потребителей предприятий) не предусматриваются.

  - Предложения по строительству, реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зо- нах действия источников тепловой энергии

Предложения по источникам тепловой энергии для включения в Схему (инвестицион- ную программу):

    - Перевод модульной котельной №1 на работу по двухконтурной схеме с установкой системы ХВО.

    - Установка системы диспетчеризации на модульной котельной №1.

  - Обоснование перспективных балансов тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем тепло- снабжения поселения, городского округа и ежегодное распределение объемов тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии

Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоноси- теля и присоединенной тепловой нагрузки в системе теплоснабжения поселения составлены в соответствии с Генеральным планом поселения и действующими программами муниципалите- та.

Распределение объемов тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии не предусмотрено. Каждый из перспективных источников тепловой энергии имеет собственный объем тепловой нагрузки.

  - Расчет радиусов эффективного теплоснабжения (зоны действия источников теп- ловой энергии) в каждой из систем теплоснабжения, позволяющий определить условия, при которых подключение теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения не- целесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе

Согласно Федеральному закону 190-ФЗ «О теплоснабжении» эффективный радиус теп- лоснабжения – это максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключе- ние теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по при- чине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

Ввиду отсутствия утвержденных Методических рекомендаций по определению эффек- тивного радиуса теплоснабжения, в настоящей работе использованы разработки ОАО

«ВНИПИэнергопром», кратко изложенные в статье Папушкина В.Н. «Радиус эффективного теплоснабжения» в журнале «Новости теплоснабжения» № 9,2010 год, стр. 10-15.

Расчет оптимального радиуса теплоснабжения, применяемого в качестве характерного параметра эффективности теплоснабжения, позволяет определить границы действия централи- зованного теплоснабжения по целевой функции минимума себестоимости, полезно отпущенно- го тепла.

Экономически целесообразный радиус теплоснабжения должен формировать решения о реконструкции действующей системы теплоснабжения в направлении централизации или де- централизации локальных зон теплоснабжения и принципе организации вновь создаваемой си- стемы теплоснабжения. Решения по зонированию систем теплоснабжения определяются при разработке схем теплоснабжения.

Результаты расчёта эффективных радиусов теплоснабжения представлены в таблице 38.

Таблица 38. Эффективные радиусы теплоснабжения

| Источник | Эффективный радиус теплоснабжения, км |
| --- | --- |
|  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018- 2022 | 2023- 2027 | 2028- 2030 |
| Модульная котельная №1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |

- ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕП- ЛОВЫХ СЕТЕЙ И СООРУЖЕНИЙ НА НИХ

  - Строительство и реконструкция тепловых сетей, обеспечивающих перераспреде- ление тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком теп- ловой мощности (использование существующих резервов)

В связи с тем, что дефицита тепловой мощности на территории Поселения не выявлено, реконструкция и строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности, не предусматривается.

  - Строительство и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки во вновь осваиваемых районах поселения (городского окру- га) под жилищную, комплексную или производственную застройку

В связи с тем, что все перспективные приросты тепловой нагрузки будут обеспечиваться от индивидуальных источников тепловой энергии, строительство и реконструкция тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов не требуется.

  - Строительство и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

Строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых суще- ствует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепло- вой энергии при сохранении надежности теплоснабжения, на расчетный срок не предусматри- вается.

  - Строительство или реконструкции тепловых сетей для повышения эффективно- сти функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельной в пиковый режим работы или ликвидации котельной

Строительство или реконструкция тепловых сетей за счет перевода котельных в пиковый режим не предусматривается, так как отсутствуют пиковые водогрейные котельные. Повыше- ние эффективности функционирования системы теплоснабжения обеспечивают мероприятия по реконструкции тепловых сетей в связи с окончанием срока службы, а также восстановление изоляции, (снижение фактических и нормативных потерь тепловой энергии через изоляцию трубопроводов при передаче тепловой энергии).

  - Строительство тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности тепло- снабжения

Строительство тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасно- сти теплоснабжения на расчетный срок не предусматривается. Необходимые показатели надежности достигаются за счет реконструкции трубопроводов в связи с исчерпанием эксплуа- тационного ресурса последних.

  - Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обес- печения перспективных приростов тепловой нагрузки

Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметров не предусматривается.

  - Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием экс- плуатационного ресурса

По истечении расчетного срока службы (расчетного ресурса) трубопровод должен прой- ти техническое диагностирование по методике, соответствующей законодательству Российской Федерации в области эксплуатации, экспертизы промышленной безопасности и оценки оста- точного ресурса трубопроводов тепловых сетей (см. п. 1.3). Экспертиза промышленной без- опасности дает оценку соответствия объекта экспертизы предъявляемым к нему требованиям промышленной безопасности, результатом которой является заключение. По результатам экс- пертизы капремонт, либо продление ресурса.

Реконструкцию тепловых сетей предлагается выполнять без изменения типа прокладки. В 2020 году предусматривается реконструкция тепловых сетей от котельной п. Братский,

подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса. Сведения о переклады- ваемых трубопроводах представлены в таблице 39.

| Зона действия | Диаметр, мм | Протяжённость в двухтрубном исчислении, м | Тип про- кладки | Тип теплоизо- ляции | Год пере- кладки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Модульная котельная №1 | 100 | 4200 | надземная | ППУ | 2016-2017 |

  - Строительство и реконструкция насосных станций

Насосные станции в поселении отсутствуют.

В связи с устойчивым гидравлическим режимом работы тепловых сетей, а также в связи с тем, пропускной способности трубопроводов достаточно для обеспечения надежного и каче- ственного теплоснабжения, строительство и реконструкция насосных станций не предусматри- вается.

- ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ

  - Расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных ча- совых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего, летнего и переходного пе- риодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории поселения, городского округа

На перспективу для сохраняемых в работе и новых теплоисточников сельского поселе- ния основным топливом является природный газ.

Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии, располо- женного в границах поселения по видам основного и резервного топлива на каждом этапе пла- нируемого периода представлены в таблице 40.

Таблица 40. Перспективные топливные балансы теплоисточников

| Показатель | Ед. изм. | Расчетный срок |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018- 2022 | 2023- 2027 | 2028- 2033 |
| Модульная котельная №1 |
| Удельный расход условного топлива (УРУТ) | кгу.т./Гкал | 147,27 | 148,15 | 149,04 | 149,94 | 150,84 | 155,36 | 160,02 | 164,82 |
| Удельный расход натурального топлива | м3/Гкал | 128,86 | 129,63 | 130,41 | 131,19 | 131,98 | 135,94 | 140,02 | 144,22 |
| Максимальный часовой расход условного топлива в зимний пери- од | кгу.т./час | 194,08 | 195,24 | 196,42 | 197,59 | 198,78 | 204,74 | 210,89 | 217,21 |
| Максимальный часовой расход условного топлива в летний пери- од | кгу.т./час | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Максимальный часовой расход условного топлива в переходный период | кгу.т./час | 40,37 | 40,61 | 40,86 | 41,10 | 41,35 | 42,59 | 43,87 | 45,18 |
| Максимальный часовой расход натурального топлива в зимний период | м3/час | 169,82 | 170,84 | 171,86 | 172,90 | 173,93 | 179,15 | 184,52 | 190,06 |
| Максимальный часовой расход натурального топлива в летний период | м3/час | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Максимальный часовой расход натурального топлива в переход- ный период | м3/час | 35,32 | 35,53 | 35,75 | 35,96 | 36,18 | 37,26 | 38,38 | 39,53 |
| Годовой расход условного топлива | т у т | 456,70 | 459,44 | 462,20 | 464,97 | 467,76 | 481,79 | 496,25 | 511,13 |
| Годовой расход натурального топлива | тыс. м3 | 399,61 | 402,01 | 404,42 | 406,85 | 409,29 | 421,57 | 434,21 | 447,24 |

При расчете годового и максимально-часового расхода условного топлива, были приня- ты следующие показатели:

- низшая теплота сгорания 1 кг условного топлива 7000 ккал;

- низшая теплота сгорания 1 кг природного газа 8000 ккал.

  - Расчеты по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов аварийных видов топлива

Расчет нормативного запаса топлива на тепловых электростанция регламентирован при- казом Министерства энергетики Российской Федерации №66 от 04.09.2008 (с изменениями, внесенными приказом Минэнерго России №377 от 10 августа 2012 года) "Об организации в Министерстве энергетики Российской Федерации работы по утверждению нормативов созда- ния запасов топлива на тепловых электростанциях".

- ОЦЕНКА НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

При оценке надежности теплоснабжения в 2014-2030 гг. предполагается, что рекон- струкция участков тепловых сетей, не обеспечивающих нормативной надежности теплоснаб- жения, будет производиться по планам теплоснабжающей организации в полном объеме и в утвержденные сроки. В этом случае можно ожидать, что вероятность безотказной работы теп- ловых сетей будет не ниже минимально допустимой величины 0,9.

Статистические данные по отказам теплосети в теплоснабжающей организации отсут- ствуют. Поэтому минимально допустимая величина вероятности безотказной работы тепловых сетей при равномерном распределении отказов по участкам обеспечивается за счет достижения определенной величины потока отказов тепловой сети.

К 2028 году необходимо снизить потоки отказов до 0,02 – 0,03 1/(км*год), т.е. снизить среднее число отказов до одного на 25 – 30 км длины сети в год. Это позволит достичь вероят- ности безотказной работы тепловых сетей большей, чем минимально допустимая величина.

При наиболее низких температурах наружного воздуха наблюдаемых в декабре, январе и феврале, время устранения отказа системы теплоснабжения не должно превышать для жилых и административных зданий в январе – 13,2 ч, в феврале 13,6 ч, в декабре – 15,2 ч. В остальные месяцы отопительного периода от 13,8 ч (март) до 38,4 ч (апрель).

Для промышленных зданий при наиболее низких температурах наружного воздуха наблюдаемых в декабре, январе и феврале, время устранения отказа системы теплоснабжения не должно превышать в январе – 15,3 ч, в феврале 15,8 ч, в декабре – 18,0 ч. В остальные меся- цы отопительного периода от 21,8 ч (март) до 51,6 ч (апрель).

Все это позволит в 2014-2033 гг. добиться вероятности безотказной работы тепловых се- тей не ниже минимально допустимой величины.

- ОБОСНОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОН- СТРУКЦИЮ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ

Оценка инвестиций и анализ ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения разрабатываются в соответствии с «Требования к схемам теплоснабже- ния», утвержденные постановлением Правительства РФ № 154 от 22 февраля 2012 года.

В соответствии с требованиями к схеме теплоснабжения должны быть разработаны и обоснованы:

- предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии на каждом этапе;

- предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе;

- предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима ра- боты системы теплоснабжения.

- предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности;

- расчеты эффективности инвестиций;

- расчеты ценовых последствий для потребителей при реализации программ строитель- ства, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения.

  - Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, рекон- струкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей

В соответствии с главами 6, 7 обосновывающих материалов в качестве основных меро- приятий по развитию системы теплоснабжения в Поселения предусматриваются:

    - Установка системы диспетчеризации на модульной котельной №1.

    - Перевод модульной котельной №1 на работу по двухконтурной схеме с установкой системы ХВО.

    - В 2015 году предусматривается реконструкция тепловых сетей от модульной ко- тельной №1 п. Сборный, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресур- са.

    - Оценка капитальных вложений в источники тепловой энергии

В модульной котельной №1 п. Сборный отсутствуют системы химводоподготовки, что негативно сказывается на надежности системы теплоснабжения.

Производительность установок ХВО данных котельной рассчитана в Главе 5.

Стоимость установок химводоподготовки была оценена согласно прайс-листу компании- поставщика данного вида оборудования (http://orteg-plus.ru/shop/1134/) согласно расходу, необ- ходимому для подпитки тепловой сети.

Для продления срока службы котлоагрегатов модульной котельной №1 п. Сборный предполагается организация двухконтурной схемы выдачи тепловой мощности посредством интеграции в тепловую схему котельной кожухотрубного теплообменника (независимая схема присоединения систем отопления).

Для повышения надежности и качества теплоснабжения абонентов, а также для органи- зации возможности оперативного выявления внештатной ситуации на источнике теплоснабже- ния предполагается установка на источнике системы диспетчеризации и организации единого диспетчерского пункта СП Волжское.

Общий объем финансовых потребностей для осуществления мероприятий по развитию системы теплоснабжения Поселения, полученный по результатам расчетов, представлен в таб- лице 41.

| Источник теп- лоснабжения | Мероприятия | Инвестиционные затраты, тыс. руб. | Год реа- лизации |
| --- | --- | --- | --- |
| Модульная ко- тельная №1 | Установка системы диспетчеризации | 75 | 2016 |
|  | Устройство двухконтурной схемы | 263 | 2016 |
|  | Установка системы ХВО | 62 | 2016 |
| ИТОГО |  | 400 |  |

    - Оценка капитальных вложений в тепловые сети

Схемой теплоснабжения Поселения предусматривается перекладка всех существующих тепловых сетей, исчерпавших свой эксплуатационный ресурс, с выносом их на надземную про- кладку и строительство новых тепловых сетей для обеспечения переключения 5-ти потребите- лей на новую модульную котельную.

Оценка объема капитальных вложений, необходимых для реализации мероприятий по перекладке тепловых сетей в поселении, выполнена с использованием укрупненных нормати- вов цены строительства НЦС 81-02-13-2012 «Наружные тепловые сети», утвержденных прика- зом Министерства регионального развития РФ № 643 от 30.12.2011.

НЦС рассчитаны в ценах на 1 января 2014 года для базового района Самарская область.

Укрупненные нормативы представляют собой объем денежных средств, необходимый и достаточный для строительства 1 км наружных тепловых сетей.

Стоимостные показатели в НЦС приведены на 1 км двухтрубной теплотрассы.

В показателях стоимости учтена вся номенклатура затрат, которые предусматриваются действующими нормативными документами в сфере ценообразования для выполнения основ- ных, вспомогательных и сопутствующих этапов работ для строительства тепловых сетей в нор- мальных (стандартных) условиях, не осложненных внешними факторами.

Приведенные показатели предусматривают стоимость строительных материалов, затра- ты на оплату труда рабочих и эксплуатацию строительных машин и механизмов, накладные расходы и сметную прибыль, а также затраты на строительство временных титульных зданий и сооружений и дополнительные затраты на производство работ в зимнее время, затраты, связан- ные с получением заказчиком и проектной организацией исходных данных, технических усло- вий на проектирование и проведение необходимых согласований по проектным решениям, рас- ходы на страхование строительных рисков, затраты на проектно-изыскательские работы и экс- пертизу проекта, содержание службы заказчика строительства и строительный контроль, резерв средств на непредвиденные расходы.

Стоимость материалов учитывает все расходы (отпускные цены, наценки снабженческо- сбытовых организаций расходы на тару, упаковку и реквизит, транспортные, погрузочно- разгрузочные работы и заготовительно-складские расходы), связанные с доставкой материалов, изделий, конструкций от баз (складов) организаций-подрядчиков или организаций-поставщиков до приобъектного склада строительства.

Оплата труда рабочих-строителей и рабочих, управляющих строительными машинами, включает в себя все виды выплат и вознаграждений, входящих в фонд оплаты труда.

Для приведения стоимости капитальных вложений к ценам 3 кв.2013 г. для региона Са- марской области использованы «Индексы изменения сметной стоимости строительно- монтажных и пуско-наладочных работ» для внешних инженерных сетей теплоснабжения на 3 кв.2013 г. и 1 кв. 2012 г. в соответствии с письмами Минрегиона России №13478-СД/10 от 29.07.2013 и №4122-ИП/08 от 28.01.2012 г. соответственно.

Расчет капитальных вложений в мероприятия по перекладке тепловых сетей приведен в таблице 42.

Таблица 42. Инвестиционные затраты в тепловые сети (в ценах 2013г.)

| Источник теплоснабже- ния | Диаметр, мм | Протяженность в 2-х трубном исчислении, м | Расценка по НЦС, в ценах на 01.01.2013 (для Самарской обл.), тыс.руб./км | Стоимость работ по перекладке тепловых сетей, в ценах 01.01.2013 (для Самарской обл.), тыс.руб. | Год прокладки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Модульная котельная №1 | 100 | 4200 | 4 250,13 | 20 238,7 | 2016-2017 |
| Итого |  |  |  | 28 896,8 |  |

Для реализации мероприятий по строительству и техническому перевооружению источ- ников тепловой энергии в СП Волжское потребуется 29,387 млн. руб. (с НДС, в ценах 2013 г.), в том числе:

- 0,4 млн. руб. необходимо для проведения мероприятий по строительству (реконструк- ции) источников теплоснабжения;

- 28,897 млн. руб. необходимо для реализации мероприятий по строительству (рекон- струкции) тепловых сетей.

Общий объем финансовых вложений для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей с распределе- нием по годам реализации представлен в таблице 43.

Таблица 43. Общий объем финансовых вложений, необходимых в реализацию мероприятий по схеме теплоснабжения поселения (в ценах 2013 г.) тыс.руб.

| Источник теплоснабжения | Значения по годам реализации мероприятий, тыс.руб. |
| --- | --- |
|  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018-2022 | 2023-2027 | 2028-2033 | Итого |
| Модульная котель- ная №1 | источник | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 |
|  | тепловые сети | 0 | 0 | 17 338 | 11 559 | 0 | 0 | 0 | 28 897 |
|  | Итого | 0 | 0 | 17 738 | 11 559 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого инвестиций в мероприятия по источ- никам теплоснабжения в ценах 2013 г. | 0 | 0 | 17 738 | 11 559 | 0 | 0 | 0 | 29 397 |

  - Предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потреб- ности

Финансирование мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перево- оружению источников тепловой энергии и тепловых сетей может осуществляться из двух ос- новных источников: бюджетных и внебюджетных.

Бюджетное финансирование указанных проектов осуществляется из федерального бюд- жета РФ, бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов в соответствии с бюджетным кодексом РФ.

Внебюджетное финансирование осуществляется за счет собственных средств тепло- снабжающих и теплосетевых организаций, состоящих из нераспределенной прибыли и аморти- зационного фонда, а также заемных средств теплоснабжающих и теплосетевых организаций путем привлечения банковских кредитов.

В соответствии с действующим законодательством и по согласованию с органами та- рифного регулирования в тарифы теплоснабжающих и теплосетевых организаций может вклю- чаться инвестиционная составляющая, необходимая для реализации инвестиционных проектов по развитию системы теплоснабжения.

Капитальные вложения (инвестиции) в расчетный период регулирования определяются на основе утвержденных в установленном порядке инвестиционных программ регулируемой организации.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 N 1075

«О ценообразовании в сфере теплоснабжения» предельные (минимальные и (или) мак- симальные) уровни тарифов на тепловую энергию (мощность) устанавливаются федеральным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов с учетом инвестиционных программ регулируемых организаций, утвержденных в порядке, установлен- ном законодательством Российской Федерации.

Под инвестиционной программой понимается программа финансирования мероприятий организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, по строительству, капитальному ремонту, реконструкции и модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей в целях развития, повышения надежности и энергетической эффек- тивности системы теплоснабжения.

Утверждение инвестиционных программ осуществляется органами исполнительной вла- сти субъектов РФ по согласованию с органами местного самоуправления.

В инвестиционную программу подлежат включению инвестиционные проекты, целесо- образность реализации которых обоснована в схеме теплоснабжения.

Тарифы устанавливаются на основании необходимой валовой выручки, определенной для соответствующего регулируемого вида деятельности, и расчетного объема полезного от- пуска соответствующего вида продукции (услуг) на расчетный период регулирования, опреде- ленного в соответствии со схемой теплоснабжения.

  - Расчет эффективности инвестиций

    - Методика оценки эффективности инвестиций

Оценка эффективности инвестиций в развитие схемы теплоснабжения Поселения вы- полнена в соответствии с «Методическими рекомендациями по оценке эффективности инве- стиционных проектов», утвержденными Министерством экономики РФ, Министерством фи- нансов РФ, Государственным комитетом РФ по строительной, архитектурной и жилищной по- литике №ВК 477 от 21.06.1999 г., а также с использованием «Рекомендаций по оценке эконо- мической эффективности инвестиционного проекта теплоснабжения», разработанных НП

«АВОК» в 2005 г.

В качестве основных мероприятий по развитию системы теплоснабжения в Поселении предусматриваются:

      - Установка системы диспетчеризации.

      - Устройство двухконтурной схемы на котельной.

      - Установка на котельной системы ХВО

      - Реконструкция действующей тепловой сети.

Необходимость перекладки тепловых сетей обусловлена их значительным физическим износом.

Прокладка новых тепловых сетей позволит обеспечить:

- снижение тепловых потерь в сетях;

- повышение надежности теплоснабжения;

- повышение качества теплоснабжения за счет снижения падения температуры теплоно- сителя при транспортировке от котельной до вводов потребителей.

Оценка эффективности предложенных мероприятий приведена в таблице 44.

| Год | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Индекс роста тарифов на при- родный газ по отношению к базовому году | 1,00 | 1,08 | 1,02 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,04 | 1,04 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,02 | 1,02 | 1,02 |
| Цена на газ тыс.руб/тыс. м3 | 3,62 | 3,91 | 4,00 | 4,19 | 4,38 | 4,58 | 4,79 | 4,98 | 5,15 | 5,31 | 5,47 | 5,62 | 5,77 | 5,92 | 6,05 | 6,18 | 6,31 |
| Экономия за счет снижения расхода газа (тыс.руб/год) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 174,71 | 182,75 | 191,15 | 199,76 | 207,75 | 215,02 | 221,68 | 228,11 | 234,50 | 240,83 | 246,85 | 252,53 | 257,83 | 263,25 |
| Коэффициент снижения эф- фективности мероприятий | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,99 | 0,99 | 0,95 | 0,93 | 0,90 | 0,85 | 0,81 | 0,78 | 0,75 | 0,72 | 0,70 | 0,69 | 0,68 |
| Экономия за счет снижения затрат на топли- во с учетом по- нижающего ко- эффициента тыс. руб./год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 174,71 | 180,92 | 189,24 | 189,77 | 193,20 | 193,51 | 188,43 | 184,77 | 182,91 | 180,62 | 177,73 | 176,77 | 177,90 | 179,01 |

Суммарная экономия денежных средств за период 2014-2029 гг. достигается за счет снижения потерь тепловой энергии в результате перекладки участков трубопроводов, выработавших свой ресурс, и составит 2569,5 тыс.руб.

    - Экономическое окружение проекта

В соответствии с Техническим заданием схема теплоснабжения Поселения разработана на период до 2030 года. Таким образом, экономические расчеты проведены на срок 15 лет, начиная с базового 2014 года. Шаг расчета принят равным 1 календарному году.

Для приведения финансовых параметров проекта к ценам соответствующих лет приме- нены индексы изменения цен, установленные в следующих документах:

- «Прогноз долгосрочного социально-экономического развития Российской Федера- ции на период до 2030 года», разработанный Министерством экономического раз- вития РФ в 2013 году (далее «Прогноз…»);

- Сценарные условия развития электроэнергетики на период до 2030 г., разработан- ные ЗАО «Агентство по прогнозированию балансов в электроэнергетике» по заказу Министерства энергетики России в 2010 году (далее «Сценарные условия…»).

Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 года базируется на сценарных условиях прогноза долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации до 2030 года с учетом параметров прогноза социально- экономического развития Российской Федерации на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов, а также подготовленных на их основе прогнозных материалах федеральных органов ис- полнительной власти и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации.

В «Прогнозе…» рассмотрены три варианта сценария социально-экономического разви- тия в долгосрочной перспективе – консервативный, инновационный и целевой (форсирован- ный).

Консервативный сценарий (вариант 1) характеризуется умеренными долгосрочными темпами роста экономики на основе активной модернизации топливно-энергетического и сырь- евого секторов российской экономики при сохранении относительного отставания в граждан- ских высоко- и среднетехнологичных секторах.

Инновационный сценарий (вариант 2) характеризуется усилением инвестиционной направленности экономического роста. Сценарий опирается на создание современной транс- портной инфраструктуры и конкурентоспособного сектора высокотехнологичных производств и экономики знаний наряду с модернизацией энерго-сырьевого комплекса.

Целевой (форсированный) сценарий (вариант 3) разработан на базе инновационного сце- нария, при этом он характеризуется форсированными темпами роста, повышенной нормой накопления частного бизнеса, созданием масштабного несырьевого экспортного сектора и зна- чительным притоком иностранного капитала.

Для оценки эффективности инвестиций в развитие системы теплоснабжения Поселения в расчеты заложены индексы роста цен по консервативному сценарию (наихудший вариант).

«Сценарные условия…» отражают основные целевые ориентиры и параметры развития электроэнергетики до 2030 года, сформированные на основе Генеральной схемы размещения объектов электроэнергетики на период до 2030 года.

Индексы изменения цен, принятые в расчетах, приведены в таблице 50.

Ставка рефинансирования принята 8,25% в соответствии с Указанием Банка России от 13.09.2012 № 2873-У "О размере ставки рефинансирования Банка России".

Налоговое окружение проекта приведено в таблице 45.

| Наименование налога | Ставка налога, % | Период уплаты, дней |
| --- | --- | --- |
| Налог на добавленную стои- мость (НДС) | 18,0 | 90 |
| Налог на прибыль | 20,0 | 360 |
| Налог на имущество | 2,2 | 360 |
| Страховые взносы с ФОТ | 30,0 | 360 |

Ставка дисконтирования принята в расчетах 10 %.

| Год | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Индекс роста тари- фов на тепловую энергию по отноше- нию к базовому году | 1,000 | 1,074 | 1,037 | 1,034 | 1,055 | 1,055 | 1,055 | 1,053 | 1,050 | 1,050 | 1,047 | 1,045 | 1,039 | 1,034 | 1,028 | 1,025 | 1,023 |
| Индекс роста тари- фов на электроэнер- гию по отношению к базовому году | 1,000 | 1,072 | 1,063 | 1,067 | 1,049 | 1,032 | 1,032 | 1,005 | 1,023 | 1,024 | 1,024 | 1,024 | 1,025 | 1,024 | 1,036 | 1,015 | 0,983 |
| Индекс роста тари- фов на природный газ по отношению к базовому году | 1,000 | 1,080 | 1,024 | 1,046 | 1,046 | 1,046 | 1,045 | 1,040 | 1,035 | 1,031 | 1,029 | 1,028 | 1,027 | 1,025 | 1,023 | 1,021 | 1,021 |
| Индекс роста зара- ботной платы по от- ношению к базовому году | 1,000 | 1,040 | 1,038 | 1,043 | 1,055 | 1,054 | 1,040 | 1,036 | 1,036 | 1,036 | 1,034 | 1,032 | 1,032 | 1,024 | 1,024 | 1,022 | 1,021 |
| Индекс дефлятор производства, пере- дачи и распределе- ния (транзит) | 1,000 | 1,075 | 1,050 | 1,053 | 1,053 | 1,044 | 1,043 | 1,027 | 1,035 | 1,035 | 1,034 | 1,033 | 1,031 | 1,029 | 1,033 | 1,021 | 1,003 |
| Индекс роста тари- фов на воду | 1,000 | 1,075 | 1,050 | 1,053 | 1,053 | 1,044 | 1,043 | 1,027 | 1,035 | 1,035 | 1,034 | 1,033 | 1,031 | 1,029 | 1,033 | 1,021 | 1,003 |
| Индекс изменения потребительских цен (инфляция) | 1,000 | 1,056 | 1,047 | 1,047 | 1,045 | 1,041 | 1,036 | 1,032 | 1,028 | 1,027 | 1,027 | 1,025 | 1,023 | 1,022 | 1,020 | 1,020 | 1,020 |
| Индекс-дефлятор инвестиций | 1,000 | 1,052 | 1,051 | 1,051 | 1,052 | 1,046 | 1,040 | 1,031 | 1,029 | 1,029 | 1,031 | 1,029 | 1,024 | 1,021 | 1,022 | 1,023 | 1,024 |

    - Расчет ценовых последствий для потребителей при реализации строитель- ства, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения

Расчеты ценовых последствий для потребителей при реализации программ строитель- ства, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения выполнены с уче- том:

- прогнозов индексов предельного роста цен и тарифов на топливо и энергию Минэкономразвития РФ до 2030г.;

- получения кредита от банка под 12% годовых и (или) денежных средств от фонда содействия реформированию ЖКХ под 3% годовых (рассмотрены оба варианта с накоплением амортизационного фонда и без)

Предлагаемая финансовая модель предполагает бюджетное субсидирование в качестве источника денежных средств, компенсирующих разницу между предельным ростом тарифов и тарифом с учетом затрат ТСО на модернизацию СЦТ.

Величина тарифа на тепловую энергию на каждый год периода с 2014 по 2029 гг., с уче- том всех вышеперечисленных факторов, приведена в таблице 47.

Таблица 47. Динамика изменения тарифа на тепловую энергию на расчетный период

| Год | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Предельно допустимый тариф | 1712,0 | 1740,0 | 1804,4 | 1865,7 | 1968,3 | 2076,6 | 2190,8 | 2306,9 | 2422,3 | 2543,4 | 2662,9 | 2782,8 | 2891,3 | 2989,6 | 3073,3 | 3150,1 | 3222,6 |
| Тариф с учетом меропри- ятий и амортизации (при условии получения кре- дита) | 1712,0 | 1740,0 | 1806,8 | 2088,4 | 2343,1 | 2426,7 | 2512,1 | 2580,2 | 2652,4 | 2724,5 | 2795,4 | 2864,9 | 2933,7 | 2999,3 | 3067,7 | 3122,1 | 3158,8 |
| Бюджетное субсидирова- ние при кредите от фонда при накоплении аморти- зационных отчислений, млн. руб. | 0,000 | 0,000 | 1,552 | 3,203 | 3,652 | 3,560 | 3,456 | 3,288 | 3,158 | 3,017 | 2,884 | 2,734 | 2,607 | 2,506 | 2,465 | 2,404 | 2,304 |
| Бюджетное субсидирова- ние при кредите от фонда без накопления амортиза- ционных отчислений, млн. руб. | 0,000 | 0,000 | 1,552 | 2,458 | 2,419 | 2,334 | 2,237 | 2,080 | 1,952 | 1,811 | 1,675 | 1,528 | 1,407 | 1,310 | 1,268 | 1,205 | 1,104 |
| Бюджетное субсидирова- ние при кредите от банка при накоплении аморти- зационных отчислений, млн. руб. | 0,000 | 0,000 | 2,692 | 5,086 | 5,537 | 5,433 | 5,319 | 5,135 | 5,001 | 4,861 | 4,731 | 4,577 | 4,441 | 4,335 | 4,296 | 4,237 | 4,139 |
| Бюджетное субсидирова- ние при кредите от банка без накопления амортиза- ционных отчислений, млн. руб. | 0,000 | 0,000 | 2,692 | 4,341 | 4,304 | 4,208 | 4,100 | 3,927 | 3,795 | 3,655 | 3,522 | 3,371 | 3,241 | 3,139 | 3,098 | 3,038 | 2,939 |

Величина тарифа к 2029 году с учетом индексов роста цен и тарифов на топливо, энергию и прочих составляющих будет равна 3158,8

руб./Гкал.

На рисунке 13 проиллюстрирована динамика изменения величины тарифа на тепловую энергию по годам за период 2014 – 2029 гг.

Рисунок 13. Динамика изменения тарифа на тепловую энергию с учетом величины капитальных затрат на модернизацию системы теплоснабжения

- ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации:

- Статус единой теплоснабжающей организации присваивается органом местного само- управления или федеральным органом исполнительной власти (далее – уполномоченные орга- ны) при утверждении схемы теплоснабжения поселения, сельского округа, а в случае смены единой теплоснабжающей организации – при актуализации схемы теплоснабжения.

- В проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны (зон) деятельности еди- ной теплоснабжающей организации (организаций) определяются границами системы тепло- снабжения, в отношении которой присваивается соответствующий статус.

В случае, если на территории поселения, сельского округа существуют несколько систем теплоснабжения, уполномоченные органы вправе:

-определить единую теплоснабжающую организацию (организации) в каждой из систем теплоснабжения, расположенных в границах поселения, сельского округа;

-определить на несколько систем теплоснабжения единую теплоснабжающую организа- цию, если такая организация владеет на праве собственности или ином законном основании ис- точниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в каждой из систем теплоснабжения, входящей в зону её деятельности.

- Для присвоения статуса единой теплоснабжающей организации впервые на территории поселения, сельского округа, лица, владеющие на праве собственности или ином законном ос- новании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями на территории поселения, сельского округа вправе подать в течение одного месяца с даты размещения на сайте поселе- ния, сельского округа, города федерального значения проекта схемы теплоснабжения в орган местного самоуправления заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации с указанием зоны деятельности, в которой указанные лица планируют исполнять функции еди- ной теплоснабжающей организации. Орган местного самоуправления обязан разместить сведе- ния о принятых заявках на сайте поселения, сельского округа.

- В случае, если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей орга- низации подана одна заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей си- стеме теплоснабжения, то статус единой теплоснабжающей организации присваивается указан- ному лицу. В случае, если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности или ином за-

конном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствую- щей системе теплоснабжения, орган местного самоуправления присваивает статус единой теп- лоснабжающей организации в соответствии с критериями настоящих Правил.

- Критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:

- владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны дея- тельности единой теплоснабжающей организации или тепловыми сетями, к которым непосред- ственно подключены источники тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

- размер уставного (складочного) капитала хозяйственного товарищества или общества, уставного фонда унитарного предприятия должен быть не менее остаточной балансовой стои- мости источников тепловой энергии и тепловых сетей, которыми указанная организация владе- ет на праве собственности или ином законном основании в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации. Размер уставного капитала и остаточная балансовая стоимость имущества определяются по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед подачей заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации.

- В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей орга- низации подано более одной заявки на присвоение соответствующего статуса от лиц, соответ- ствующих критериям, установленным настоящими Правилами, статус единой теплоснабжаю- щей организации присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Способность обеспечить надежность теплоснабжения определяется наличием у организа- ции технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими режимами, и обосновывается в схеме теплоснабжения.

- В случае если в отношении зоны деятельности единой теплоснабжающей организации не подано ни одной заявки на присвоение соответствующего статуса, статус единой тепло- снабжающей организации присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне де- ятельности источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, и соответствующей кри- териям настоящих Правил.

- Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности обязана: а) заключать и надлежаще исполнять договоры теплоснабжения со всеми обратившимися

к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности;

б) осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и подавать в орган, утвердивший схему теплоснабжения, отчеты о реализации, включая предложения по актуали-

зации схемы теплоснабжения;

в) надлежащим образом исполнять обязательства перед иными теплоснабжающими и теп- лосетевыми организациями в зоне своей деятельности;

г) осуществлять контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне своей деятель- ности.

В СП Волжское критериям определения единой теплоснабжающей организации соответ- ствуют 1 организация:

1. МКП "Волжское" - на балансе находятся источник тепловой энергии и тепловые сети.

# Text boxes

Таблица 9. Сведения о перекладке тепловых сетей для повышения эффективности теп- лоснабжения за счет ликвидации котельной

э

э

в

в

т

т

б

б

р

р

р

	,	(7)

S

К

c

c

Q

м

К

м

Таблица 26. Технико-экономические показатели работы

Схема теплоснабжения муниципальных образований Самарской области. Сызранский муниципальный район.

Сельское поселение Волжское. Шифр 653.ПП-ТГ.014.003.002

81

3110

3022

2932

2842

2752

2662

2572

2482

2392

2302

2212

2122

2032

1942

1852

1762

1672

1582

1492

численность населения, чел.

с учетом освоения резервных

территорий

1362

1375

1378

1411

1402

от.	h	d	о	вн.	р.о.	вн.	ср.о.

Таблица 37. Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок

Таблица 39. Сведения о перспективной реконструкции тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса

Таблица 41. Инвестиционные затраты в мероприятия по источникам тепловой энергии (в ценах 2013г)

Таблица 44. Экономия денежных средств с учетом предложенных мероприятий.

Таблица 45. Налоговое окружение проекта

Таблица 46. Индексы изменения цен