УТВЕРЖДЕНА

Собранием представителей

городского поселения Междуреченск

муниципального района Сызранский

Самарской области

от 25.04.2018 № 15

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ
СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ  ИНФРАСТРУКТУРЫ
ГОРОДСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ МЕЖДУРЕЧЕНСК                                                МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СЫЗРАНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
НА ПЕРИОД 2018-2033 ГГ.

ПРОГРАММНЫЙ ДОКУМЕНТ

Самара 2018г.

СОДЕРЖАНИЕ

| № раздела | Наименование раздела | Стр. |
| --- | --- | --- |
|  | Введение | 3 |
| 1 | Паспорт Программы | 4 |
| 2 | Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры городского поселения Междуреченск | 6 |
| 2.1 | Анализ существующего состояния системы теплоснабжения | 7 |
| 2.2 | Анализ существующего состояния системы водоснабжения | 10 |
| 2.3 | Анализ существующего состояния системы водоотведения | 17 |
| 2.4 | Анализ существующего состояния системы электроснабжения | 20 |
| 2.5 | Анализ существующего состояния системы газоснабжения | 23 |
| 2.6 | Анализ существующего состояния системы утилизации (захоронения) ТКО | 24 |
| 3 | Перспективы развития муниципального образования и прогноз спроса на коммунальные ресурсы городского поселения Междуреченск | 25 |
| 3.1 | План развития городского поселения Междуреченск | 25 |
| 3.2 | План прогнозируемой застройки городского поселения Междуреченск | 30 |
| 3.3 | Прогноз спроса на коммунальные ресурсы со ссылкой на обоснование прогноза спроса | 36 |
| 4 | Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры | 49 |
| 5 | Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей | 55 |
| 6 | Источники инвестиций, тарифы и доступности программы для населения городского поселения Междуреченск | 59 |
| 7 | Управление программой | 61 |

ВВЕДЕНИЕ

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры,    далее - Программа,  городского  поселения  Междуреченск муниципального района Сызранский, Самарской области, далее  –  г.п. Междуреченск,  разработана в соответствии с Федеральным законом № 210-ФЗ от 30 декабря 2004г.: «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» и Приказом Минрегиона РФ № 204 от 06.мая 2011г. «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований», а так же Постановлением Правительства РФ № 502 от 14.06.2013 г.  «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов».

Программа определяет основные направления развития систем коммунальной инфраструктуры г.п. Междуреченск, в том числе, систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, электроснабжения, газоснабжения, а так же объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, в соответствии с потребностями промышленного, жилищного строительства, в целях повышения качества услуг и улучшения экологического состояния г.п. Междуреченск.

Основу Программы составляет система программных мероприятий по различным направлениям  развития коммунальной инфраструктуры	  городского             поселения Междуреченск.

Данная Программа ориентирована на устойчивое развитие г.п. Междуреченск и в полной мере соответствует государственной политике реформирования коммунального комплекса РФ.

1. Паспорт Программы

| Наименование Программы | Программа комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры городского поселения Междуреченск муниципального района Сызранский Самарской области на период 2018-2033 г.г. |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | ФЗ РФ от 30.12.2004 г. № 210-ФЗ « Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»; Постановление Правительства РФ от 14.06.2013г. № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов»; Приказ Министерства регионального развития РФ от 06.05.2011г. № 204: «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований». |
| Заказчик Программы | Администрация городского поселения Междуреченск муниципального района Сызранский Самарской области |
| Разработчик Программы | Общество с ограниченной ответственностью «Самарская энергосервисная компания» (ООО «СамараЭСКО») |
| Ответственный исполнитель Программы | Администрация городского поселения Междуреченск муниципального района Сызранский Самарской области |
| Соисполнители Программы | ООО «УК «Промкомстрой»»; Прочие подрядные организации |
| Цели Программы | Развитие систем коммунальной инфраструктуры в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства в г.п. Междуреченск с 2018 по 2033годы; Модернизация и повышение эффективности существующей системы коммунальной инфраструктуры; Экономия топливно-энергетических и трудовых ресурсов в системе коммунальной инфраструктуры г.п. Междуреченск; Повышение качества предоставляемых услуг; Улучшение состояния окружающей среды, экологическая безопасность развития проживания населения г.п. Междуреченск. |
| Задачи Программы | Определение перспективной потребности населения и объектов нового строительства г.п. Междуреченск в коммунальных ресурсах; Обеспечение наиболее экономичным образом качественного и надежного предоставления коммунальных услуг потребителям; Разработка конкретных мероприятий по повышению эффективности и оптимальному развитию систем коммунальной инфраструктуры, повышение их инвестиционной привлекательности; Обеспечение коммунальной инфраструктурой объектов жилищного и промышленного строительства. |
| Основные индикаторы и показатели, позволяющие оценить ход реализации Программы | Показатели перспективной обеспеченности и потребности застройки поселения; Показатели надежности; Показатели энергоэффективности и развития соответствующей системы коммунальной инфраструктуры, объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов; Показатели качества коммунальных услуг; Критерии доступности для населения коммунальных услуг; Показатели спроса на коммунальные ресурсы; Показатели перспективных нагрузок; Показатели величин новых нагрузок; Показатели качества поставляемого коммунального ресурса; Показатели степени охвата потребителей приборами учета; Показатели эффективности производства транспортировки ресурсов; Показатели эффективности потребления каждого вида коммунального ресурса; Показатели воздействия на окружающую среду. |
| Сроки и этапы реализации Программы | Программа реализуется в течение 2018-2033г.г. |
| Объем финансирования Программы | Общий объем финансирования Программы составляет 95 750,0 тыс. рублей: -в сфере водоснабжения- 65 350,00 тыс. рублей; -в сфере водоотведения – 30 400,00 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | Повышение надежности работы систем коммунальной инфраструктуры г.п. Междуреченск; Повышение качества предоставления коммунальных услуг; Повышение экологической безопасности г.п. Междуреченск. |

2. Характеристика существующего состояния коммунальной

инфраструктуры г.п. Междуреченск

Инженерное обеспечение городского поселения Междуреченск включает в себя:   водоснабжение;  водоотведение;  теплоснабжение;  газоснабжение;  электроснабжение;  связь.

Наличие инфраструктуры представлено в таблице № 2.1.

Таблица № 2.1- Наличие инфраструктуры.

| Наименование населенного пункта | ГС | ГК | ТС | ВС | ЭС | ВО | ЖБО | ТБО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п.г.т. Междуреченск | + | + | + | + | + | + | + | + |
| село Переволоки | + | + | - | + | + | - | + | + |

ТС   -  централизованное теплоснабжение;

ВС   -  централизованное водоснабжение;

ВО   -  централизованное водоотведение;

ЭС   -  централизованное электроснабжение;

ГС   -  централизованное газоснабжение;

ГК  -   газовые котлы;

ТКО  - вывоз твердых бытовых отходов;

ЖБО  - вывоз жидких бытовых отходов (выгребные ямы).

2.1 Анализ существующего состояния систем теплоснабжения

Институциональная структура теплоснабжения

Теплоснабжающей организацией на территории г.п. Междуреченск является ООО «УК «Промкомстрой»».

Централизованным теплоснабжением в населенных пунктах городского поселения Междуреченск обеспечивается социально-культурно-бытовые строения и часть жилой многоквартирной застройки. Прокладка тепловых сетей принята как надземная, так и подземная.

Жилой сектор снабжается теплом от автономных собственных источников, в качестве которых используются газовые котлы различных модификаций. Для целей горячего водоснабжения используются газовые колонки.

Поселок городского типа Междуреченск  обустроен многоквартирными жилыми домами, до 5 этажей и частной одноквартирной застройкой. Теплоснабжение многоквартирных жилых домов от центральной котельной. Тепловая производительность котельной  расположенной в центре поселка-8,87 Гкал/час.

-2х4 МВт и 1х2,32МВт. - (мощности установленных котлов)

Год строительства тепловых сетей 2004-2005г. Сети наземные на опорах.

Состояние тепловых сетей удовлетворительное. Длина трассы тепловых сетей  L=3,1км. Требуется замена тепловой изоляции.

Тепловая производительность котельной расположенной на территории рядом с ЖБК-5,4Гкал/час.

-1х3МВт и 1х2,32МВт - (мощности установленных котлов).

Требуется замена насосного оборудования.

Год строительства тепловых сетей 2002г. Сети наземные на опорах.

Состояние тепловых сетей удовлетворительное. Длина трассы тепловых сетей  L=2,3км.

Данные по источникам тепловой энергии городского поселения Междуреченск представлены в таблице 2.1.1

Таблица 2.1.1 - Данные по автономным источникам тепловой энергии

| Наименование источника ТЭ | Потребители ТЭ | Назначение источника ТЭ | Марка установленных котлоагрегатов | Мощность ность котлов | УТМ, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Центральная котельная п.г.т. Междуреченск | жилые дома и общественные здания | отопление | н.д. | 4 МВт | 8,87 |
|  |  |  | н.д.. | 4 МВт |  |
|  |  |  | н.д. | 2,32 МВт |  |
| Котельная на территории ЖБК | жилые дома и общественные здания | отопление | н.д.. | 3 МВт | 5,4 |
|  |  |  | н.д. | 2,32 МВт |  |

Существующие  показатели в сфере теплоснабжения, представлены в таблице 2.1.2

Таблица 2.1.2- Существующие  показатели в сфере теплоснабжения

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | Базовое значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Потребление тепла всего, в т.ч.: | Гкал/год | 31 468 |
| 1.1 | на производственные нужды | Гкал/год | 3 146 |
| 1.2 | на коммунально-бытовые нужды | Гкал/год | 28 321 |
| 2 | Производительность централизованных источников теплоснабжения всего, в том числе: | Гкал/час | 14,3 |
| 2.1 | ТЭЦ (АТЭС, АСТ) | Гкал/час | - |
| 2.2 | районные котельные | Гкал/час | 14,3 |
| 3 | Производительность локальных источников теплоснабжения | Гкал/час | 4,2 |
| 3 | Протяженность сетей | км | 5,4 |

Тарифы на горячую воду, поставляемую потребителям  ООО «УК «Промкомстрой»», в закрытой системе горячего водоснабжения представлены в таблице 3.1.3.

Таблица 3.1.3 - Тарифы на горячую воду

| №п/п | Год (период) | Компонент на холодную воду, руб./куб. м | Компонент на тепловую энергию |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Одноставочный, руб./Гкал |
| Для потребителей (НДС не облагается) |
| 1. | с 01.01.2016 по 30.06.2016 | 29,95 | 1473 |
|  | с 01.07.2016 до 31.12.2016 | 31,23 | 1523 |
| 2. | с 01.01.2017 по 30.06.2017 | 31,23 | 1523 |
|  | с 01.07.2017 до 31.12.2017 | 32,83 | 1574 |
| 3. | с 01.01.2018 по 30.06.2018 | 32,83 | 1574 |
|  | с 01.07.2018 до 31.12.2018 | 34,36 | 1633 |
| Население (НДС не облагается) |
| 4. | с 01.01.2016 по 30.06.2016 | 29,95 | 1473,00 |
|  | с 01.07.2016 до 31.12.2016 | 31,23 | 1523,00 |

Продолжение таблицы 2.1.3

| №п/п | Год (период) | Компонент на холодную воду, руб./куб. м | Компонент на тепловую энергию |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Одноставочный, руб./Гкал |
| 5. | с 01.01.2017 по 30.06.2017 | 31,23 | 1523,00 |
|  | с 01.07.2017 до 31.12.2017 | 32,83 | 1574,00 |
| 6. | с 01.01.2018 по 30.06.2018 | 32,83 | 1574,00 |
|  | с 01.07.2018 до 31.12.2018 | 34,36 | 1633,00 |

2.2 Анализ существующего состояния систем водоснабжения

Институциональная структура водоснабжения

Организацией, эксплуатирующей системы водоснабжения населённых пунктов г.п. Междуреченск, является ООО «УК «Промкомстрой»».

Поселок городского типа  Междуреченск централизованным водоснабжением обеспечивается тремя подземными  водозаборами.

Село Переволоки, так же, обеспечено подземным водозабором.

Уличные водопроводные сети кольцевые и тупиковые, смонтированы из труб различных диаметров. На сети установлены водоразборные колонки и пожарные гидранты.

Подача воды осуществляется на хозяйственно-питьевые нужды, противопожарные и производственные цели и полив. Частично население пользуется водой из шахтных колодцев и собственных скважин.

Характеристика централизованной системы водоснабжения

Основным источником хозяйственно-питьевого, противопожарного и производственного водоснабжения городского поселения являются подземные воды из артезианских скважин.

Хозяйственно-питьевое водоснабжение поселения осуществляется из водозаборов:

-водозабор с. Переволоки  на улице Степана Разина - 1шт;

-водозабор с. Переволоки на улице  Почтовой - 1шт;

-водозабор с. Переволоки на улице Советской (Рынок) – 1шт;

-водозабор п. ЖБК    - 2 шт.;

-водозабор п.г.т. Междуреченск – 2 шт.

Технические характеристики водозаборных скважин приведены в таблице 2.2.1.

Таблица 2.2.1 - Технические характеристики водозаборных скважин

| № п/п | № скважины по паспорту, местоположение | Год ввода в эксплуатацию | Глубина, м | Фактическая производительность ВЗС, м3/ч | Дебит скважины по паспорту, м3/час | Состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | № 80 | 2010 | 100 | 20 | 20 | рабочая |
| 2 | № 2834 | 1973 | 130 | 25 | 75 | рабочая |
| 3 | № 2845 | 1973 | 130 | 25 | 40 | не работает |
| 4 | № 3852 | 1977 | 130 | 10 | 40 | рабочая |
| 5 | № 3923 | 1977 | 130 | 63 | 75 | рабочая |
| 6 | № 4902 | 1984 | 86 | 50 | 50 | рабочая |
| 7 | № 4902 а | 1984 | 60 | 15 | 15 | рабочая |

Режим работы скважин – круглогодичный.

Основные характеристики насосных станций приведены в таблице 2.2.2.

Таблица 2.2.2 - Основные характеристики насосных станций

| № п./п. | Наименование (номер) ВНС | Территория, обеспечиваемая водой | МесторасположениеНС | Производительность НС, тыс.м3./сут. | Год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ВНС б/№ | с. Переволоки | ул. Ст. Разина | 0,24 | 2010 |
| 2 | ВНС б/№ | с. Переволоки | ул. Почтоваяд.10-з | - | 1960 |
| 3 | ВНС б/№ | с. Переволоки | ул. Советская 35 | 0,6 | 1960 |
| 4 | ВНС № 1 | п. ЖБК | ул. ЖБК, д.17 | 0,6 | 1977 |
| 5 | ВНС № 2 | п. ЖБК | ул. ЖБК, д.18 | 0,6 | 1977 |
| 6 | ВНС № 1 | п.г.т. Междуреченск | ул. Зеленая, 2д | 1,56 | 1984 |
| 7 | ВНС № 2 | п.г.т. Междуреченск | ул. Зеленая, 2г | 1,56 | 1984 |

Характеристика водопроводных сетей

Общая протяженность сетей водопровода поселения составляет 22 002 п/м:

-сети из стальных труб –   4 556,5 п/м

-сети из чугунных труб –   12 525 п/м

-полиэтиленовые             -   4 920,5 п/м

Структура водопроводных сетей поселения по диаметрам приведены в таблице 2.2.3.

Таблица 2.2.3 - Структура водопроводных сетей поселения

| № п/п | Диаметр сетей, мм | Протяженность сетей, п.м | % износа |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Д- 150 | 12 525 | 80 |
| 2 | Д-110 | 4745,5 | 70 |
| 3 | Д-89 | 80 | 70 |
| 4 | Д-40 | 95 | 70 |
| 5 | Д- 76 | 4356 | 80 |
| 6 | Д- 50 | 200 | 80 |

Баланс водоснабжения

Общий баланс подачи и реализации воды представлен в таблице 2.2.4.

Таблица 2.2.4 – Общий баланс водопотребления  (фактически, базовый период)

| № п/п | Наименование параметра | Ед. изм. | Водопотребление |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Поднято воды | тыс. м3/год | 91,7 |
| 2 | Подано воды в сеть | тыс. м3/год | 91,7 |
| 3 | Потери воды | тыс. м3/год | 40,6 |
|  |  | % | 44,3 |
| 4 | Полезный отпуск холодной воды потребителям | тыс. м3/год | 51,1 |

## Основным потребителем холодной воды в сельском поселении является население.

## Структурный баланс потребления питьевой воды по группам абонентов приведен в таблице 2.2.5.

Таблица 2.2.5– Структурный баланс питьевой воды по группам абонентов

| № п/п | Наименование параметра | Ед. изм. | Водопотребление |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Полезный отпуск холодной воды | тыс. м3/год | 51,1 |
| 1.1. | население | тыс. м3/год | 47,2 |
| 1.2 | бюджетные организации | тыс. м3/год | 3,2 |
| 1.3 | прочие потребители | тыс. м3/год | 0,7 |

Резерв (дефицит) существующей мощности ВЗУ

В настоящее время существует  нехватка воды в летнее время. Это вызывает необходимость изыскания новой площадки водозабора и строительство новых водоводов.

Характеристика качества системы водоснабжения

На территории городского поселения Междуреченск отсутствуют сооружения очистки и подготовки воды.

Качество воды по химическому анализу и микробиологическим показателям из подземного источника и распределительной сети соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01.

Доля поставки ресурса по приборам учета

Показатели степени охвата потребителей приборами учета представлены в           таблице 2.2.6.

Таблица 2.2.6 - Показатели степени охвата потребителей приборами учета

| Наименование потребителей | Ед. изм. | 2017г. | 2018г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Доля объема электроэнергии, расчеты за которую осуществляется с использованием приборов учета, в общем объеме потребления электроэнергии, в т.ч. | % | н. д. | н. д. |
| в многоквартирных домах с использованием общедомовых приборов учета | % | н. д. | н. д. |
| в индивидуальных жилых зданиях | % | н. д. | н. д. |
| в бюджетных организациях | % | н. д. | н. д. |
| прочие | % | н. д. | н. д. |

Результаты определения неучтенных потерь воды в системе водоснабжения

Результаты определения неучтенных потерь воды в системе водоснабжения                 городского поселения Междуреченск представлены в таблице 2.2.7.

Таблица 2.2.7 - Результаты определения неучтенных потерь воды

| Наименование | Расход воды, м3/год |
| --- | --- |
| Естественная убыль при транспортировке | 1 702,5 |
| Естественная убыль воды при хранении в ВБ | 80,6 |
| Утечки через водозаборные колонки | 215,1 |
| Утечки через уплотнения сетевой арматуры | 342,8 |
| Расход воды на тушение пожаров | 2 397,5 |
| Расход воды при повреждениях сети (при авариях) | 35 721,8 |
| Прочие (промывка сетей, резервуаров, скважин,..) | 139,7 |
| Итого по факту | 40 600 |

Цены (тарифы) в сфере водоснабжения.

Тарифы на питьевую воду  ООО «УК «Промкомстрой»»  приведены в таблице 2.2.8.

Таблица 2.2.8- Сведения о тарифах на холодную воду

| Период | Потребители | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Стоимость 1 м3 холодной воды, руб./м3 | население | 41,30 | 43,06 | 44,79 | 46,52 |
|  | бюджетные потребители | 33,86 | 35,75 | 44,79 | 46,52 |
|  | прочие потребители | 33,86 | 35,75 | 44,79 | 46,52 |

Основные проблемы  систем водоснабжения

В системе водоснабжения г.п. Междуреченск выделено несколько особо значимых технических проблем:

- нехватка воды в летнее время;

-необходима замена водонапорной башни  и замена насосного оборудования;

- существующие трубопроводы из стальных труб системы водоснабжения в большинстве исчерпали свой нормативный срок службы, в результате существуют большие потери воды в процессе транспортировки ее к местам потребления.

Размещение объектов системы водоснабжения на территории городского                    поселения Междуреченск представлено на рисунках № 3 и № 4.

2.3 Анализ существующего состояния системы водоотведения

Институциональная структура водоотведения

Хозяйственно-бытовая канализация

Организацией, эксплуатирующей системы водоснабжения населённых пунктов г.п. Междуреченск, является ООО «УК «Промкомстрой»».

Канализация п.г.т. Междуреченск осуществляется отводом стоков на собственные очистные сооружения. Очистные сооружения размещаются в северо-западном направлении от поселка.

Сточные воды от жилой застройки собираются самотеком перед канализационной насосной станцией и  по напорному трубопроводу перекачиваются на станцию полной биологической очистки.

Хозяйственно-бытовые стоки от существующей индивидуальной застройки поступают в выгребные ямы и надворные уборные, откуда вывозятся техническим транспортом и сливаются в места, отведённые для этой цели санитарным надзором.

В селе Переволоки централизованная система канализации отсутствует. Хозяйственно-бытовые стоки от существующей индивидуальной застройки поступают в выгребные ямы и надворные уборные, откуда вывозятся техническим транспортом и сливаются в места, отведённые для этой цели санитарным надзором.

Существующие канализационные сети подлежат реконструкции в связи с большим процентом износа.

Общая протяженность канализационных сетей поселения- 7 400 п.м.

Характеристика сетей водоотведения приведена в таблице 2.3.1.

Таблица 2.3.1 - Характеристика сетей водоотведения

| № п./п. | Диаметр сетей, мм. | Протяженность сетей, п.м. в зависимости от срока службы | Доля сетей, % |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | свыше 25 лет |  |
| 1 | Д-150 | 7 400 | 100 |
|  | Материал сетей : | Протяженность, км | Доля в общей протяженности, % |
| 1. | Керамические (Керамин) | 4,789 | 64,7 |
| 2. | Чугунные | 2,611 | 35,3 |

Информация о канализационных насосных станциях перекачки (КНС) приведена в таблице 2.3.2.

Таблица 2.3.2 - Информация о канализационных насосных станциях

| № п./п. | Наименование (номер) КНС | Территория, обеспечиваемая отводом стоков | Месторасположение насосной станции | Производительность насосной станции, тыс. м3./сут. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | КНС | п.г.т. Междуреченск | улица Набережная - 1а | 4 800 |

Баланс водоотведения

## Баланс водоотведения по группам абонентов приведен в таблице 2.3.3.

Таблица 2.3.3 – Баланс водоотведения по группам абонентов

| № п/п | Наименование параметра | Ед. изм. | Водоотведение, базовый период (факт) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объем отведенных стоков | тыс. м3/год | 40,8 |
| 2 | Объем стоков пропущенных через ОС | тыс. м3/год | 40,8 |
| 2.1. | население | тыс. м3/год | 37,3 |
| 2.2 | бюджетные организации | тыс. м3/год | 3,2 |
| 2.3 | прочие потребители | тыс. м3/год | 0,3 |

Цены т тарифы в сфере водоотведения

Тарифы на водоотведение приведены в таблице 2.3.4.

Таблица 2.3.4 - Сведения о тарифах на водоотведение

| Период | Потребители | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| руб./м3 | население | 26,78 | 28,15 | 29,47 |
|  | бюджетные потребители | 26,78 | 28,15 | 29,47 |
|  | прочие потребители | 26,78 | 28,15 | 29,47 |

Параметры регулирования в сфере водоотведения представлены в таблице 2.3.5.

Таблица 2.3.5 - Параметры регулирования в сфере водоотведения

| Наименование показателя | Значение |
| --- | --- |
|  | 2016г. | 2017г. | 2018г. |
| Базовый уровень операционных расходов, тыс. руб. | 2697,045 |
| Индекс эффективности операционных расходов, % | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Нормативный уровень прибыли % | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Удельный расход электроэнергии кВт*ч/м3 | 0,672 | 0,671 | 0,671 |

Дождевая канализация

Дождевая канализация организованная - отсутствует. Во всех населенных пунктах сельского поселения отвод дождевых и талых вод осуществляется по рельефу местности в пониженные места со сбросом в существующие овраги, тальвеги.

Проблемы в системе водоотведения

В системе водоотведения г. п. Междуреченск выделено несколько особо значимых технических проблем:

- очистные сооружения (КОС) п.г.т. Междуреченск  требуют капитального ремонта;

- очистные сооружения п. ЖБК не введены в действие;

- износ канализационных сетей составляет 100%.

Размещение существующих объектов водоотведения на территории п.г.т. Междуреченск представлено на рисунках № 6 и № 7.

Рис. № 7 - Размещение существующих объектов водоотведения на территории п.г.т. Междуреченск.

2.4 Анализ существующего состояния системы электроснабжения

Институциональная структура электроснабжения

Все населенные пункты городского поселения Междуреченск обеспечены централизованным электроснабжением.

Электроснабжение потребителей сгруппировано таким образом, что для каждой группы потребителей производственного и культурно-бытового назначения используются отдельные потребительские подстанции 10/0,4 кВ. Размещение подстанций осуществлено с учетом максимально-возможного приближения к центрам нагрузок.

Источниками электроснабжения служат существующие трансформаторные подстанции.

Потребителями электроэнергии являются:

- жилые здания 1-2х этажные,

- общественные здания,

- коммунальные предприятия, объекты транспортного обслуживания,

- наружное освещение.

ЛЭП

По проектируемой территории проходят коридоры ЛЭП 500 кВ, 220 кВ, 110кВ, 35кВ, 10кВ, 6кВ, являющиеся источником электромагнитного излучения. Согласно «Правилам устройства электроустановок (ПЭУ)». – М: Энергоатомиздат, 1985 г., с учетом усредненных расстояний между крайними проводами, устанавливаются следующие размеры охранных зон от крайних проводов:

| 220 кВ | –25 м; |
| --- | --- |
| 110 кВ | –20 м; |
| 35 кВ | –15 м. |
| 10 кВ | –10 м. |
| 6 кВ | –10 м |

В охранных зонах ЛЭП без письменного согласия предприятий, в ведении которых находятся сети, запрещается:

- строительство, капитальный ремонт, реконструкция и снос, любых зданий и сооружений;

- осуществлять горные, взрывные, мелиоративные работы;

- производить посадку и вырубку деревьев, располагать полевые станы, коллективные сады, загоны для скота;

- размещать хранилища горюче-смазочных материалов, складировать корма, удобрения;

- разводить огонь.

Доля поставки ресурса по приборам учет

Показатели степени охвата потребителей приборами учета представлены в           таблице 2.4.1.

Таблица 2.4.1 - Показатели степени охвата потребителей приборами учета

| Наименование потребителей | Ед. изм. | 2017г. | 2018г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Доля объема электроэнергии, расчеты за которую осуществляется с использованием приборов учета, в общем объеме потребления электроэнергии, в т.ч. | % | 100 | 100 |
| в многоквартирных домах с использованием общедомовых приборов учета | % | 100 | 100 |
| в индивидуальных жилых зданиях | % | 100 | 100 |
| в бюджетных организациях | % | 100 | 100 |
| прочие | % | 100 | 100 |

Данные по  электропотреблению представлены в таблице 2.4.2.

Таблица 2.4.2 - Данные по  электропотреблению

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | Базовое значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Потребление электроэнергии всего, в т.ч.: | млн. кВт*ч | 6,73 |
| 1.1 | на производственные нужды | млн. кВт*ч | 0,11 |
| 1.2 | на коммунально-бытовые нужды | млн. кВт*ч | 6,62 |
| 2 | Потребление ЭЭ на 1 человека в год: | кВт*ч | 1 920 |
| 2.1 | на коммунально бытовые нужды | кВт*ч | 1 747 |
| 2.2 | прочие расходы | кВт*ч | 173 |
| 3 | Протяженность сетей | км | н/д |
| 4 | Источники покрытия электрических нагрузок | МВт | Энергоситема ОАО «МРСК Волги» |

Воздействие на окружающую среду

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 в целях защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи, устанавливаются санитарные разрывы вдоль трассы высоковольтной линии, за пределами которых напряженность электрического поля не превышает 1 кВ/м. Для вновь проектируемых ВЛ допускается принимать границы санитарных разрывов вдоль трассы ВЛ с горизонтальным расположением проводов и без средств снижения напряженности электрического поля по обе стороны от нее на следующих расстояниях от проекции на землю крайних фазных проводов в направлении, перпендикулярном    ВЛ:  20м – для ВЛ, напряжением до 330 кВ.

2.5 Анализ существующего состояния системы газоснабжения

Институциональная структура газоснабжения

Централизованным газоснабжением в городском поселении Междуреченск обеспечены оба населенных пункта.

Газоснабжение населенных пунктов городского поселения Междуреченск осуществляется от газопровода высокого давления. Источником запитки служит АГРС г. Жигулевска. Понижение давления газа производится в ШГРП. После ШГРП по газопроводам низкого давления газ подаётся потребителям.

Подача газа предусматривается на коммунально-бытовые нужды населения и на отопительно-производственные котельные.

Наружные стальные газопроводы различных диаметров прокладываются над землей на опорах.

Доля поставки ресурса по приборам учета

Показатели степени охвата потребителей приборами учета представлены в           таблице 2.5.1

Таблица 2.5.1 - Показатели степени охвата потребителей приборами учета

| Наименование потребителей | Ед. изм. | 2017г. | 2018г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Доля объемов природного газа, расчет за который осуществляется с использованием ПУ, в общем объеме потребляемого природного газа, в т.ч.: | % | н.д. | н.д. |
| в многоквартирных домах с исп. общедомовых ПУ | % | н.д. | н.д. |
| в индивидуальных жилых зданиях | % | н.д. | н.д. |
| в бюджетных организациях | % | н.д. | н.д. |
| прочие | % | н.д. | н.д. |

Существующие показатели в сфере газоснабжения представлены в таблице 2.5.2.

Таблица 2.5.2- Существующие показатели в сфере газоснабжения

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | Базовое значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Потребление газа всего, в т.ч.: | млн. м3/год | 5,34 |
| 1.1 | на производственные нужды | млн. м3/год | - |
| 1.2 | на коммунально-бытовые нужды | млн. м3/год | 0,534 |
| 1.3 | в качестве топлива для теплоисточников | млн. м3/год | 4,806 |
| 2 | Протяженность сетей | км | 9,5 |
| 3 | Источники подачи газа | - | ШГРП |

2.6 Анализ существующего состояния систем захоронения

(утилизации)  ТКО

Система санитарной очистки и уборки территории предусматривает рациональный сбор, быстрое удаление, обезвреживание и экономически целесообразную утилизацию отходов, являющихся источниками загрязнения воздуха, подземных вод, рек и водохранилищ. Для сбора мусора в общественных местах установлены мусорные контейнеры.

На индивидуальных участках предусмотрена следующая санитарная очистка территории:

- пищевые отходы компостируются на участке, в специальном отведенном
   месте;

- твердые бытовые отходы централизовано вывозятся на свалку;

- жидкие    отходы    от    неканализованных домовладений    вывозятся ассенизационным  вакуумным транспортом и сливаются в ближайшие колодцы централизованной системы канализации.

.

3. Перспективы развития и прогноз спроса на коммунальные ресурсы

г.п. Междуреченск

3.1 План развития г. п. Междуреченск

Динамика численности населения

Демографическая ситуация в муниципальном районе Сызранский в целом близка к той, которая сложилась в области в целом: в 90-х годах существенно сократилась рождаемость при заметном увеличении уровня смертности населения. На протяжении последних лет наблюдается естественная убыль населения. В период с 1997 по 2008 гг. показатели естественного движения населения района отличались от средних показателей по области в сторону увеличения. Особенно заметным был разрыв показателей уровня смертности, который превышал областные показатели в среднем на 3 промилле.

Средняя продолжительность жизни как мужского, так и женского населения в муниципальном районе Сызранский примерно на 4 года меньше, чем в области в целом и составляет 63 года.

Другой важной причиной роста населения является миграция, которая не в меньшей степени, чем естественное движение населения, связана с социально-экономическими процессами, происходящими в стране.

Численность населения, его плотность на единицу территории являются одним из важных показателей урбанизированности. Чем выше степень обеспеченности населенных пунктов социальной и культурной  инфраструктурой, тем более самодостаточно само поселение, тем комфортнее его среда для жизнедеятельности человека.

Демографические процессы характеризуются низкой рождаемостью, высоким уровнем смертности, естественной убылью, положительным сальдо миграции населения. Сложившийся под влиянием снижения рождаемости регрессивный тип возрастной структуры населения (удельный вес населения старших возрастов превышает долю населения детей и подростков) не обеспечивает возможности численного роста населения сельского поселения и приводит к демографическому старению населения.

Демографическая ситуация в городском поселении Междуреченск  отражает общие тенденции развития страны и Самарской области: снижение рождаемости, устойчивым ростом смертности и снижением продолжительности жизни.

Динамика численности населения городского поселения Междуреченск приведена в таблице 3.1.1.

Таблица 3.1.1 - Динамика численности населения

| Год | Численность постоянного населения на начало года | Темпы изменения численности (+,-) чел. | Темпы изменения численности населения, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 2009 | 3 628 | +3 | 0,23 |
| 2010 | 3 575 | +15 | 1,15 |
| 2011 | 3 504 | +2 | 0,15 |
| 2012 | 3 504 |  |  |
| 2013 | 3 339 | -165 |  |
| 2014 | 3 352 | +13 |  |
| 2015 | 3 286 | -100 |  |
| 2016 | 3 252 | -34 |  |
| 2017 | 3 239 | -13 |  |
| 2018 | 3 254 | +15 |  |

Численность населения по годам в основном стабильная, происходит убыль населения.

В результате плотность расселения уменьшилась, что объясняется неизменной площадью территории поселения в эти годы и уменьшением численности населения.

Однако плотность расселения в населённых пунктах поселения различна и характеризуется большим разбросом, наибольшая плотность расселения в  поселке Междуреченск, это связано с тем, что эти населенные пункты находятся в непосредственной близости к городу Сызрань.

Население муниципального района Сызранский отличается некоторым национальным разнообразием, несмотря на то, что русское население является преобладающим, и составляет 83,7%. Около 4,1% населения района – чуваши; 2,1% - мордва; 4,2% - татары; 1,9% - украинцы; 0,3% - белорусы; 0,6% - езиды; 0,2% -марийцы, наибольший удельный вес в структуре населения по национальному составу составляют русские.

Численный, социальный и национальный состав городского поселения по данным Администрации на 01.01.2017 г. представлен в таблице 3.1.2.

Таблица 3.1.2 - Численный, социальный и национальный состав городского поселения

| Наименование поселения | Количество населенных пунктов | Наименование населенных пунктов | Количество проживающего населения, чел. | Площадь, га | Преобладающая национальность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| г.п. Междуреченск | 2 | поселок городского типа Междуреченск | 3 046 | 471,8 | русские |
|  |  | село Переволоки | 193 |  | русские |
|  |  | Итого | 3 239 |  | - |

Сравнительный анализ распределения населения Самарской области и городского поселения Междуреченск представлен на рисунке № 8.

Прогноз численности населения г.п. Междуреченск  с учетом

освоения резервных территорий

Этот вариант прогноза численности населения городского поселения Междуреченск, предложенный Генпланом в качестве основного,  рассчитан с учётом территориальных резервов в пределах сельского поселения и освоения новых территорий, которые могут быть использованы под жилищное строительство.

На резервных территориях в городском поселении Междуреченск можно разместить 105 участков под индивидуальное жилищное строительство.

По данным 2005 года средний размер домохозяйства в Самарской области составлял 2,7 человека. С учётом эффективности мероприятий по демографическому развитию Самарской области, а также с улучшением демографической ситуации в городском поселении Междуреченск, снижением коэффициента смертности и стабильно положительным сальдо миграции,  средний размер домохозяйства в перспективе может увеличиться до 3,5 человек.

Исходя из этого в городском поселении  Междуреченск на участке, отведенном под жилищное строительство, при полном его освоении будет проживать 368  человек.

В целом численность населения городского поселения  Междуреченск  к 2030-2033 гг. предположительно возрастет  до 3 872 человек.

Прогноз изменения возрастной структуры населения городского поселения Междуреченск, с учетом перспективного развития представлен  в таблице 3.1.3.

Таблица 3.1.3 - Прогноз возрастной структуры населения

| Показатели | Количество, чел. (01.01.2012г.) | Количество, чел. (01.01.2018г.) | На расчетный срок (до 2030-2033гг.), чел. | % от общей численности населения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Из общей численности населения: | 3 504 | 3 254 | 3 872 | 100 |
| Население моложе трудоспособного возраста | 339 | 431 | 376 | 13,25 |
| Население трудоспособного возраста: | 1 897 | 1 531 | 2 095 | 47,05 |
| Население старше трудоспособного возраста: | 1 268 | 1 292 | 1 401 | 39,7 |

Прогноз численности  населения городского поселения Междуреченск с  учетом перспективного строительства представлен на рисунке № 9.

3.2 План прогнозируемой застройки г.п. Междуреченск

Согласно Градостроительному кодексу, основным документом, определяющим территориальное развитие городского поселения, является его Генеральный план.

Прогноз приростов строительных фондов г.п. Междуреченск основывается на данных Генерального плана  и Положения о территориальном планировании городского поселения Междуреченск.

Проектные решения разработаны с учетом перспективы развития поселения на расчетные сроки:

- 1 очередь строительства – до 2020 года включительно;

- 2 очередь строительства (расчетный срок) – до 2033 года включительно.

Основная задача территориального  развития  городского поселения – создание  оптимальной  планировочной  структуры и формирование комфортной среды жизнедеятельности человека.

Поселок Междуреченск, как административный центр городского поселения, является привлекательным населённым пунктом для постоянного проживания населения. В результате анализа современного использования территории можно сделать следующие выводы:

- для развития поселка Междуреченск необходимы новые площадки, как в его границах, так и за пределами населённого пункта;

- перспективные площадки определялись с учётом природных и техногенных факторов, сдерживающих развитие территории, а также с соблюдением санитарно-гигиенических условий проживания населения.

Развитие жилой зоны

Развитие жилых зон планируется как на свободных участках в существующих границах населенных пунктов, так и на новом участке за его пределами. Согласно Схеме территориального планирования муниципального района Сызранский Самарской области, площадка под развитие жилищного строительства на территории городского поселения Междуреченск, предусматривалась в границах населённых пунктов площадью 31,9 га.

Поселок городского типа Междуреченск до 2033 г.

ПЛОЩАДКА № 1 (площадью – 31,9 га), расположенная на юге поселка, в границах населенного пункта.

Количество проектируемых участков – 105 шт.

Общая численность населения застройки ориентировочно составит 368 человек.

Общая площадь жилого фонда в жилом районе ориентировочно составит -11,040 тыс.м².

Изменение границ населенных пунктов в составе г.п. Междуреченск с учетом перспективного развития представлено  в таблице 3.2.1.

Таблица 3.2.1 – Изменение границ г.п. Междуреченск

| № площадки | Местоположение площадки | Площадь, га | Площадь, м2 | Назначение | Количество проектируемых участков | Численность населения, чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | п.г.т. Междуреченск, на юге, в границах населенного пункта | 31,9 | 11 040 | ИЖС | 105 | 368 |
| ИТОГО | 31,95 | 11 040 |  | 105 | 368 |

Развитие жилых зон планируется  как на свободных участках в существующих границах  населенных пунктов, так и на новых участках за пределами населенных пунктов.

В Генплане были уточнены местоположение и площадь территории, предлагаемой под развитие.

На новых участках проектом предлагается застройка индивидуальными жилыми домами с приусадебными участками коттеджного типа. Новые квартала застройки проектом предлагается обеспечить объектами социально-культурного обслуживания, расположенными на специально отведённых для них площадках.

Местоположение планируемых объектов капитального строительства уточняется проектом планировки с учетом функционального зонирования территории.

Прирост площади жилого фонда городского поселения Междуреченск представлен в таблице 3.2.2.

Таблица 3.2.2 – Прирост площади жилого фонда

| Наименование показателя | Базовое значение на 01.01.2012 г. | Прирост фонда | Значение на расчетный срок развития |
| --- | --- | --- | --- |
| Площадь жилого фонда, тыс. м2: | 92,70 | 28,26 | 120,96 |
| с учетом освоения резервных территорий | - | 11,04 | - |
| расширение существующей застройки | - | 17,22 | - |
| Численность населения, чел. | 3 504 | 368 | 3 872 |
| Средняя обеспеченность жильем, м2/чел | 22,1 | 4,69 | 31,24 |

Развитие общественно-деловой зоны

Проектное решение принималось на основе ряда факторов, учитывающих как количественные, так и качественные показатели:

1) Фактическая обеспеченность объектами социальной инфраструктуры в сопоставлении с нормативами. Анализ проводился по стандартному (нормативно необходимому) уровню обслуживания:

- для объектов здравоохранения – обеспеченность стационарами (больничными койками), амбулаторно-поликлиническими учреждениями, аптеками;

- для объектов культуры и искусства - обеспеченность библиотеками, клубными учреждениями;

- для объектов физкультуры и спорта - спортивными залами и плоскостными сооружениями;

- для объектов образования – обеспеченность детскими дошкольными учреждениями, исходя из полноты охвата 70% детей дошкольного возраста; обеспеченность школами, исходя из полноты охвата 100% детей  неполным средним образованием и 75% детей средним образованием, при обучении в одну смену.

2) Интенсивность использования объектов социальной инфраструктуры, выявленная на базе социологического исследования. Установлена реальная нагрузка на объекты, выявлены основные предпочтения  населения в использовании объектов обслуживания и их местоположения.

3) Характер межселенных связей в обслуживающей сфере, установленный также в ходе проведения социологического исследования. Выявлены основные центры тяготения в обслуживающей сфере.

4) Степень актуальности строительства того или иного объекта с точки зрения населения поселения. В ходе социологического исследования были выявлены основные проблемные ситуации и установлена очередность их решения.

#### Планируемое строительство и реконструкция объектов социальной инфраструктуры:

объекты местного значения муниципального района:

- общеобразовательное учреждение в поселке городского типа Междуреченск на ул. Приморская (реконструкция);

- поликлиника в поселке городского типа Междуреченск на ул. Пушкина (реконструкция);

- стационар в поселке городского типа Междуреченск на ул. Пушкина (реконструкция).

объекты местного значения городского поселения:

строительство до 2020 года

- плоскостное спортивное сооружение в поселке городского типа Междуреченск на ПЛОЩАДКЕ № 1;

-детский игровой комплекс  в поселке городского типа Междуреченск на ПЛОЩАДКЕ № 1.

Перечень перспективных объектов представлен в таблице	3.2.3.

Таблица 3.2.3- Перечень перспективных объектов местного значения

| № п/п | Наименование | Населенный пункт | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Спортивная площадка без трибун (S =0,06га) Детский игровой комплекс(S =0,03га) | Междуреченск | Городского поселения |
| 2 | Цех по производству сухих строительных смесей (III класс опасности) | Междуреченск | Частного значения |
| 3 | Завод по производству стеклопластиковых труб (III класс опасности) | Междуреченск | Частного значения |
| 4 | Церковь | Переволоки | Частного значения |
| 5 | Магазин(Sобщ =50м2) | Междуреченск | Частного значения |
| 6 | Аптека (Sобщ =50м2) | Междуреченск | Частного значения |
| 7 | Объект культурно-бытового обслуживания(Sобщ =200м2) | Междуреченск | Частного значения |
| 8 | Объект общественного питания на 60 мест | Междуреченск | Частного значения |

План размещения объектов местного значения представлен на рисунках № 10-11.

3.3. Прогноз спроса на коммунальные ресурсы со ссылкой на обоснование

прогноза спроса

Показатели перспективного спроса на тепловую энергию и теплоноситель

в установленных границах г. п. Междуреченск

Согласно Генеральному плану теплоснабжение вновь проектируемой застройки решается следующим образом: для объектов социального и культурно-бытового назначения  источником тепла служат отопительные модули, встроенные или пристроенные котельные. Вариант выбирается застройщиком в рабочем проектировании.

1. Магазин  п. г. т. Междуреченск -  автономный газовый котел - (строительство)

2. Аптечный пункт  п. г. т. Междуреченск -  автономный газовый котел - (строительство).

3. Реконструкция среднеобразовательной школы - подключить к существующей котельной.

4. Реконструкция спортивного зала - подключить к существующей котельной.

5. Реконструкция клуба - подключить к существующей котельной.

Запланированная производственная инфраструктура в п.г.т. Междуреченск обеспечивается теплом в соответствии с технологическими  нагрузками.

В целях экономии тепловой энергии, а следовательно и топлива, в проектируемом соцкультбыте следует применять автоматизированные тепловые пункты с устройством попогодного регулирования и автоматизированные системы отопления, вентиляции и горячего водоснабжения.

В каждом тепловом пункте установить приборы учета расхода тепла.

Горячее водоснабжение предусматривается от теплообменников, установленных в каждом тепловом пункте.

В существующих зданиях соцкультбыта, там, где это необходимо, установить приборы учета расхода тепла.

Вся проектируемая жилая застройка обеспечивается теплом от собственных тепловых источников каждого потребителя. Это могут быть автоматизированные котлы различной модификации, обеспечивающие отопление и горячее водоснабжение.

Для всех видов теплоисточников в качестве топлива используется природный газ.

Тепловые сети от отопительных модулей до потребителей выполняются подземным или надземным типом прокладки в современной теплоизоляции.

Расчетный расход тепловой энергии на городское поселение Междуреченск до конца перспективного развития –2033года, представлен в таблице 3.3.1.

Таблица 3.3.1 - Расчетный расход тепловой энергии на городское поселение

| № п/п | Населенный пункт | Кол. жителей | Теплоснабжение |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | S м2 жилого фонда | Расход тепла на жилые здания Q, Гкал/час | Расход тепла общественными зданиями Q, Гкал/час | Общий Расход тепла Q, Гкал/час | Годовое потребление Q, Гкал |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | п.г.т. Междуреченск | 3313 | 66 260 | 8,0 | 2,6 | 10,6 | 29 817 |
|  | ПЛОЩАДКА № 1 | 368 | 22 650 | 2,7 | 0,9 | 3,6 | 10 190 |
| 2 | с. Переволоки | 191 | 4 393 | 0,45 | 0,15 | 0,6 | 1 651 |
|  | ИТОГО | 3 872 | - | 11,15 | 3,65 | 14,80 | 41 658 |

Технологические расходы тепла на планируемые производства следует учесть дополнительно.

Существующие  и перспективные показатели в сфере теплоснабжения, представлены в таблице 3.3.2

Таблица 3.3.2- Существующие  и перспективные показатели в сфере теплоснабжения

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | Базовое значение | Прирост показателя на перспективное развитие | Значение на 2033год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Потребление тепла всего, в т.ч.: | Гкал/год | 31 468 | 10 190 | 41 658 |
| 1.1 | на производственные нужды | Гкал/год | 3 146 | 1 019 | 4 165 |
| 1.2 | на коммунально-бытовые нужды | Гкал/год | 28 321 | 9 171 | 37 492 |
| 2 | Производительность централизованных источников теплоснабжения всего, в том числе: | Гкал/час | 14,3 | - | 14,3 |
| 2.1 | ТЭЦ (АТЭС, АСТ) | Гкал/час | - | - | - |
| 2.2 | районные котельные | Гкал/час | 14,3 | - | 14,3 |
| 3 | Производительность локальных источников теплоснабжения | Гкал/час | 4,2 | 2,8 | 7,0 |
| 3.1 | на население | Гкал/час | - | - | - |
| 3.2 | на общественные объекты | Гкал/час | 4,2 | 2,8 | 7,0 |
| 4 | Протяженность сетей | км | 5,4 | - | 5,4 |

Показатели прогноза спроса по водоснабжению

Все новое строительство в районе существующей застройки  подключается к существующей системе водоснабжения на условиях владельца сетей.

Развитие централизованной системы горячего водоснабжения на данной территории не планируется.

Перспективные балансы водопотребления

Для обеспечения питьевой водой вновь строящихся объектов, планируется прокладка новых уличных водопроводных сетей из полиэтиленовых труб. Водопроводные сети необходимо предусмотреть для обеспечения 100%-ого охвата жилой и культурно-бытовой застройки централизованными системами водоснабжения с одновременной заменой старых сетей, выработавших свой амортизационный срок и сетей с недостаточной пропускной способностью.

Прогнозные балансы потребления воды городским поселением Междуреченск рассчитаны в соответствии с СП 31.13330.2010 Актуализация СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» и СП 30.13330.2012 «Актуализация СНиП 2.04.01-85* « Внутренний водопровод и канализация зданий ».

Расход воды при пожаре принят на основании СП 8.13130.2009. На расчётный срок принят 1 одновременный пожар с расходом 5 л/с, продолжительность тушения – 3 часа.

Прогноз распределения расхода воды на новое строительство жилых и общественных зданий представлены в таблице 3.3.3.

Таблица 3.3.3 - Расход воды на новое строительство жилых домов

| Населенный пункт | Кол. жителей | Водоснабжение |
| --- | --- | --- |
|  |  | Хоз. питьевое м3/сут | м3/час мах. | Пожаротушение л/сек | Полив м3/сут | Протяженность сетей, км |
| Базовый период |
| п.г.т. Междуреченск | 3 313 | 800,0 | 150,0 | 1х10 | 298,0 | (4,0-рекон.) (1,5-сущ.) 6,0-план. |
| п. ЖБК |  |  |  |  |  | 1,5 |
| с. Переволоки | 191 | 31,0 | 5,0 | 1х5 | 17,0 | 1,2 |
| ИТОГО на 2012г. | 3504 | 831,0 | 155,0 |  | 315,0 | 14,2 |
| Значение на 01.01.2018г. |
| п.г.т. Междуреченск | 3058 | 738,4 | 138,5 | 1х10 | 275,1 | 13,0 |

Продолжение таблицы 3.3.3

| Населенный пункт | Кол. жителей | Водоснабжение |
| --- | --- | --- |
|  |  | Хоз. питьевое м3/сут | м3/час мах. | Пожаротушение л/сек | Полив м3/сут | Протяженность сетей, км |
| с. Переволоки | 196 | 31,8 | 5,1 | 1х5 | 17,4 | 1,2 |
| ИТОГО на 2018г. | 3254 | 770,2 | 143,6 |  | 292,5 | 14,2 |
| Значение на расчетный период до 2033г. |
| ПЛОЩАДКА № 1 | 368 | 122,0 | 9,6 |  | 47,0 | 2,9 |
| ИТОГО на расчетный период | 3872 | 953,0 | 164,6 |  | 362,0 | 17,1 |

Система водоснабжения п.г.т. Междуреченск.

Генпланом  городского поселения предусмотрено строительство водопроводных сетей и сооружений на территории новых площадок и по застроенной территории. Длина трассы планируемых сетей водопровода L=8,5 км.

Система водоснабжения с. Переволоки.

Планируется прокладка водопровода по улицам Степана Разина, Новый путь, Ново-садовая, Почтовая, пер. Волжский, Красногорская  L=2,5 км.

В результате проведенного анализа системы водоснабжения г. п. Междуреченск выявлена необходимость строительства новых  ВЗС для обеспечения подачи абонентам необходимого объема воды установленного качества, а также воды на пожарные и поливочные нужды.

Предложения по строительству водозаборных сооружений в населённых пунктах на перспективу, до 2033 года, представлены в таблице 3.3.4.

Таблица 3.3.4 – Предложения по строительству водозаборных сооружений

| № п/п | Назначение и наименование объекта | Местоположение объекта | Вид работ | Производительность (общая), м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водозабор | юго-восток за территорией поселка городского типа Междуреченск | строительство | 100 |

Размещение нового планируемого ВЗУ на территории п.г.т. Междуреченск показано  на рисунке № 12.

Показатели прогноза спроса по водоотведению

Хозбытовая канализация

В перспективе Генеральным планом г.п. Междуреченск предусматривается развитие усадебной жилой застройки на новых площадках строительства.

Перспективные объёмы водоотведения от перспективной застройки                            г.п. Междуреченск на расчетный срок строительства представлены в таблице 3.3.5.

Таблица 3.3.5 – Перспективные объёмы водоотведения до 2033г.

| Населенный пункт | Кол. жителей | Водоотведение |
| --- | --- | --- |
|  |  | Хоз. быт. м3/сут | Протяженность сетей, км |
| Базовый период |
| п.г.т. Междуреченск | 3313 | 700,0 | 7,0 |
| с. Переволоки | 191 | - | - |
| ИТОГО на 2012 год | 3504 | 700,0 | 7,0 |
| Значение на 2018 год |
| п.г.т. Междуреченск | 3058 | 646,1 | 7,0 |
| с. Переволоки | 196 | - |  |
| ИТОГО на 2018 год | 3254 | 646,1 | 7,0 |
| Значение на расчетный период до 2033года |
| ПЛОЩАДКА № 1 | 368 | 100,0 | 2 |
| ИТОГО на расчетный срок развития | 3 872 | 800,0 | 9,0 |

Дождевая канализация.

Отвод дождевых и талых вод с вновь проектируемых территорий осуществляется с учётом существующей застройки по открытым и закрытым водостокам в пониженные по рельефу места.

На стадии «проект планировки» и последующих рабочих стадиях определяются места сбора поверхностных вод, их очистка и места сброса в водные объекты (овраги, тальвеги, реки, озёра и др.) согласно условиям «Роспотребнадзора».

Перспективные объекты местного значения городского поселения в сфере водоотведения:

- канализационная насосная станция в поселке городского типа Междуреченск на пересечении улицы М. Горького и улицы Парковой производительностью 60 м3/сут:

- канализационные сети от ПЛОЩАДКИ № 1 протяженностью 2 км.

Размещение планируемых объектов системы водоотведения  на территории поселка городского типа Междуреченск  представлено на рисунке № 13.

Показатели прогноза спроса по электроснабжению

Исходными данными для разработки электроснабжения вновь проектируемой застройки  в населённых пунктах является Генеральный план с нанесением зон с концентрированными нагрузками.

Потребителями электроэнергии проектируемой застройки являются:

- индивидуальные жилые дома  - 3 категории;

- общественные здания – 1-2 категории;

- коммунальные предприятия – 2 категории;

- объекты транспортного обслуживания;

- наружное освещение.

Электроснабжение проектируемых и реконструируемых объектов на существующих территориях выполнить от существующих трансформаторных подстанций 10(6)/0,4 кВ с заменой трансформаторов.

Расчет электрических нагрузок выполнен согласно «Инструкции по проектированию городских электрических сетей» РДЗ4.20.185-94 с изменениями и дополнениями и согласно Региональным нормативам градостроительного проектирования Самарской области от 25.12.2008г.

п.г.т. Междуреченск

Всего количество проектируемых приусадебных участков ориентировочно составляет -105 шт.

Общая численность   населения  (N) застройки ориентировочно составит 368 человек.

Расчетная мощность площадки   составляет:

Рр = Wa х N / Тм = 2400 х 0,8 х 368   / 5800 =174,8  кВт, где

Wa = 2400   – электропотребление  кВт  час / год на 1 человека;

Тм =   5800 –   число часов использования максимума;

К = 0,8 –коэффициент для малых городов

Коэффициент мощности соs φ –0,93

Полная нагрузка на подстанции –188кВт

По укрупненным расчетам предусматривается установка  двух однотрансформаторных подстанций с трансформатором мощностью 160 кВт,

Коэффициент загрузки  трансформаторов  Кз= 0,59.

На ПЛОЩАДКЕ № 1 предусматривается вынос  линии 10 кВ  длиной 0,4 км  с территории площадки.

Протяженность  ВЛ-10 (6) кВ, проектируемой  площадки составляет –0,42 км

Общественно-деловая зона

Электроснабжение проектируемых объектов на существующих территориях выполнить от существующих подстанций 10/0,4кВ с заменой трансформаторов.

Промышленная зона

Расчет нагрузок по промышленной зоне выполняется после получения технических условий при выполнении проекта планировки территории площадок.

Для проектируемых объектов на новых территориях предусматривается установка одной двухтрансформаторной подстанции 2х160 кВт,

село Переволоки

Общественно-деловая зона

Электроснабжение проектируемых объектов на существующих территориях выполнить от существующих подстанций 10/0,4кВ с заменой трансформаторов.

Ориентировочные величины  потребления электрической мощности на перспективу, до 2033года, представлены в таблице 3.3.6.

Таблица 3.3.6 – Ориентировочные величины  потребления электрической мощности

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | Базовое значение | Значение на расчетный срок, до 2033года |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Потребление электроэнергии всего, в т.ч.: | млн. кВт*ч | 6,73 | 7,74 |
| 1.1 | на производственные нужды | млн. кВт*ч | 0,11 | 0,70 |
| 1.2 | на коммунально-бытовые нужды | млн. кВт*ч | 6,62 | 7,04 |
| 2 | Потребление ЭЭ на 1 человека в год: | кВт*ч | 1 920 | 1 920 |
| 2.1 | на коммунально бытовые нужды | кВт*ч | 1 747 | 1 747 |
| 2.2 | прочие расходы | кВт*ч | 173 | 173 |
| 3 | Протяженность сетей | км | н/д | +0,42 |
| 4 | Источники покрытия электрических нагрузок | МВт | Энергоситема ОАО «МРСК Волги» |

Показатели прогноза спроса по размещению ТКО

Санитарная очистка территории

Система санитарной очистки и уборки территории населённых пунктов предусматривает : рациональный сбор, быстрое удаление, надёжное обезвреживание и экономически целесообразную утилизацию бытовых отходов и смета, а также выполнение мероприятий «Областной целевой программы «Совершенствование системы обращения с отходами производства и потребления и формирование кластера использования вторичных ресурсов на территории Самарской области» на 2010 - 2012 годы и на период до 2020 года», утвержденной Постановлением Правительства Самарской области от 06.08.2009 г. № 372

Для сбора мусора в местах общественного пользования, на улицах, участках общественных зданий должны быть установлены мусоросборники. Площадки для их установки должны иметь твердое покрытие.

Для очистки жилых кварталов от мусора и отбросов, и вывоза их на свалку, а также для очистки от снега улиц, проездов и площадей и других территорий необходимы следующие виды специализированного транспорта: ассенизационная машина, подметально-уборочная машина, поливочная машина, мусоровоз, снегоочиститель и бульдозер.

Секционная жилая застройка должна быть также оборудована специальными площадками временного хранения отходов. Очистка территории от бытового мусора осуществляются планово-регулярным методом силами и средствами ЖКХ.

Таким образом, в сельском поселении необходимо предусмотреть следующие мероприятия по санитарной очистке территории:

- пищевые и растительные отходы компостировать в специально отведенном месте;

- твердые бытовые отходы по мере накопления собирать в контейнеры в специально отведенных местах и раз в три дня централизованно вывозить в настоящее время на свалку или на полигон (в случае его строительства);

- промышленные отходы временно хранить на специально оборудованных площадках с твердым покрытием на территории промплощадок предприятий, вывоз на свалку осуществлять по строго регламентированному графику;

- жидкие отходы из выгребных ям откачивать ассенизационным вакуумным транспортом по мере образования и наполнения выгреба, но не реже одного раза в полгода;

- снег вывозить на полигон твёрдых бытовых отходов.

Существующие свалки размещения твёрдых бытовых и промышленных отходов не усовершенствованы, следовательно, не соответствуют современным экологическим требованиям и являются опасным источником загрязнения окружающей среды. Необходимо строительство площадок для временного хранения твёрдых бытовых отходов и организации к ним подъездных путей с твёрдым покрытием.

Размещение  отходов производства и потребления

Улучшение экологической ситуации может быть достигнуто за счет уменьшения негативного воздействия на окружающую среду отходов производства и потребления путем реорганизации системы управления отходами в комплексе с созданием на развитой производственной инфраструктуры по сбору, обезвреживанию и утилизации отходов.

Расчет количества образования твердых бытовых отходов (ТБО) в городском поселении Междуреченск выполнен согласно СНиП 2.07.01-89 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Результат расчёта количества образования ТКО представлен в таблице 3.3.7.

Таблица 3.3.7- Результат расчёта количества образования ТКО

| Наименование | Ед. изм. | Количество на 2018 год | Количество на 2033год | Норматив образования ТКО, тонн | ИТОГО, тонн на 2018г. | ИТОГО, тонн на 2033г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Население | чел. | 3 254 | 3 872 | 0,3 (на 1 чел./год) | 976,2 | 1 161,6 |
| Смет с 1 м2 твёрдых покрытий улиц (в красных линиях) | м2 | 82 800 | 120 960 | 0,005 (на 1 м2/год) | 414,0 | 604,8 |
| Всего: | 1 390,2 | 1 766,4 |

Показатели прогноза спроса по газоснабжению

Централизованным газоснабжением сетевым газом все новое строительство обеспечивается от существующей системы газоснабжения  городского  поселения Междуреченск для чего необходимо:

- проложить газопроводы высокого и низкого давления

- построить газорегуляторные пункты (ГРП, ГРПБ, ШГРП). Тип – согласно техническим условиям.

Новая застройка, расположенная в непосредственной близости от существующих сетей газоснабжения может быть подключена к ним на условиях владельца сетей.

В селе Переволоки  предусмотреть  газоснабжение  существующей  застройки  по ул. Новый путь и ул. Новосадовая от  существующего ГРПШ  газопроводом  низкого  давления.

В п. г. т. Междуреченск   предусмотреть  газоснабжение  существующей  застройки  от существующих  сетей   низкого  давления. Новые  площадки  под  перспективное  строительство предусматривается подключить от  газопровода  среднего (высокого) давления  с  установкой  ГРПШ.

Прокладку проектируемых газопроводов выполнять подземной из полиэтиленовых труб, или надземной из стальных труб на опорах.

Используется газ на хозбытовые цели и в качестве топлива для теплоисточников.

У всех потребителей установить приборы учета расхода газа.

Расход газа посчитан на новое строительство отдельно по каждой площадке и по каждой очереди строительства.

Расходы газа на новое строительство представлены в таблице 3.3.8.

Таблица 3.3.8- Расходы газа на новое строительство

| № ПЛОЩАДКИ | Месторасположение площадки застройки (объекты) | Количество жилых домов | Расход газа, м3/час | Протяжённость сетей, км |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | на хозбытовые нужды | в качестве топлива для теплоисточников жилых домов | на общественные здания |  |
| 1 | п.г.т. Междуреченск | 105 | 87,0 | 513,0 | 556,0 | 12,80 |
| 2 | с. Переволоки | - | - | - | 24,0 | 1,125 |
|  | ИТОГО | 105 | 87,0 | 513,0 | 580,0 | 13,925 |

Существующие и перспективные показатели в сфере газоснабжения представлены в таблице 3.3.9.

Таблица 3.3.9 - Существующие и перспективные показатели в сфере газоснабжения

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | Базовое значение | Значение до 2033года |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Потребление газа всего, в т.ч.: | млн. м3/год | 2,27 | 22,6 |
| 1.1 | на производственные нужды | млн. м3/год | - | - |
| 1.2 | на коммунально-бытовые нужды | млн. м3/год | 0,23 | 5,65 |
| 1.3 | в качестве топлива для теплоисточников | млн. м3/год | 2,04 | 16,95 |
| 2 | Протяженность сетей | км | 15,59 | 22,89 |
| 3 | Источники подачи газа | - | ШГРП | ШГРП (сущ. и проектируемые) |

Укрупненный расчет ТЭП

Укрупненный расчет ТЭП, в проектируемых границах г. п. Междуреченск представлен в таблице 3.3.10.

Таблица 3.3.10- Укрупненный расчет ТЭП на новое строительство

| Наименование инженерного обеспечения | Расчетный срок строительства 2033г. |
| --- | --- |
|  | жилые дома | общественные здания и прочие потребители |
| Расход воды при централизованном водоснабжении: max на хозбыт, м3/сут., на полив м3/сут, на пожаротушение, м3/сут. | 122,0 47,0 | 0,0 |
|  | 15 л/сек.-1 пожар 3часа |
| Водоотведение (стоки) при планируемом к 2033году централизованном водоотведении, м3/сут | 100,0 | 0,0 |
| Расход тепла, Гкал/ч на отопление при централизованном теплоснабжении | 0,0 | 0,0 |
| Расход тепла, Гкал/ч на отопление при не централизованном теплоснабжении, с использованием индивидуальных источников тепловой энергии | 2,7 | 0,9 |
| Расход газа м3/ч при газовых водонагревателях; в качестве топлива для индивидуальных источников ТЭ на отопление | 87,0 513,0 | 580,0 |
| Водопровод, км | 16,45 |
| Канализация, км | 2,00 |
| Тепловые сети, км | нет |
| Газопроводы, км | 13,925 |

4. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры

Целевые  показатели развития коммунальной инфраструктуры г.п. Междуреченск муниципального района Сызранский Самарской области представлены в таблице 4.1.

Таблица 4.1 - Целевые  показатели развития коммунальной инфраструктуры г.п. Междуреченск

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2024-2033г.г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Критерии доступности для населения коммунальных услуг. |
| Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе населения | % | 13,76 | 13,36 | 12,53 | 11,76 | 10,96 | 10,36 | 9,72 | 9,75 |
| Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума | % | 3,0 | 3,5 | 3,0 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги | % | 90 | 95 | 98 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Численность населения, получаемого коммунальные услуги | чел. | 3 239 | 3 254 | 3 375 | 3 496 | 3 586 | 3 631 | 3 676 | 3 872 |
| Уровень соответствия мощностей объектов коммунальной инфраструктуры потребностям потребителей | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Обеспеченность коммунальными ресурсами и энергетическими мощностями новых объектов капитального строительства | % | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 2. Показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективной нагрузки |
| Показатель спроса на тепловую энергию при централизованном теплоснабжении: | Гкал/час | 14,3 | 14,3 | 14,3 | 14,3 | 14,3 | 14,3 | 14,3 | 14,3 |
| Показатель спроса на тепловую энергию при нецентрализованном теплоснабжении: | Гкал/час | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 7,0 |
| административно-общественные здания | Гкал/час | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 7,0 |
| жилые здания | Гкал/час | - | - | - | - | - | - | - | - |
| прочие потребители | Гкал/час | - | - | - | - | - | - | - | - |
| промышленные потребители | Гкал/час | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Продолжение таблицы 4.1 |
| Наименование показателя | Ед. изм. | 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2024-2033г.г. |
| Расход тепловой энергии за период от автономных и индивидуальных источников: | Гкал | 31 468 | 31 468 | 31 468 | 31 468 | 31 468 | 31 468 | 31 468 | 41 658 |
| на коммунальные нужды | Гкал | 28 321 | 28 321 | 28 321 | 28 321 | 28 321 | 28 321 | 28 321 | 37 492 |
| на производственных потребителей | Гкал | 3 146 | 3 146 | 3 146 | 3 146 | 3 146 | 3 146 | 3 146 | 4 165 |
| Показатель спроса на воду, всего: | м3/сут. | 789,02 | 789,02 | 850,0 | 850,0 | 850,0 | 850,0 | 850,0 | 972,0 |
| административно-общественные здания | м3/сут. | 19,0 | 19,0 | 19,0 | 19,0 | 19,0 | 19,0 | 19,0 | 19,0 |
| население | м3/сут. | 770,2 | 770,2 | 831,0 | 831,0 | 831,0 | 831,0 | 831,0 | 953,0 |
| прочие | м3/сут. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Объем водопотребления за период | тыс. м3 | 310,25 | 310,25 | 310,25 | 310,25 | 310,25 | 310,25 | 310,25 | 354,05 |
| на коммунальные нужды | тыс. м3 | 310,25 | 310,25 | 310,25 | 310,25 | 310,25 | 310,25 | 310,25 | 354,05 |
| на производственных потребителей | тыс. м3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Показатель спроса на водоотведение, всего: | м3/сут. | 700,0 | 700,0 | 700,0 | 700,0 | 700,0 | 700,0 | 700,0 | 800 |
| административно-общественные здания | м3/сут. | 19,0 | 19,0 | 19,0 | 19,0 | 19,0 | 19,0 | 19,0 | 19,0 |
| население | м3/сут. | 681,0 | 681,0 | 681,0 | 681,0 | 681,0 | 681,0 | 681,0 | 781,0 |
| прочие | м3/сут. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. Величины новых нагрузок, присоединяемых в перспективе |
| Прирост тепловой нагрузки при централизованном теплоснабжении: | Гкал/час | - | - | - | - | - | - | - | 0,0 |
| Прирост тепловой нагрузки при нецентрализованном теплоснабжении, в т.ч.: | Гкал/час | - | - | - | - | - | - | - | 2,8 |
| административно-общественные здания | Гкал/час | - | - | - | - | - | - | - | 2,8 |
| жилые здания | Гкал/час | - | - | - | - | - | - | - | - |
| производственные потребители | Гкал/час | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Прирост потребления тепловой энергии от автономных и индивидуальных источников | Гкал | - | - | - | - | - | - | - | 10 190 |
| на коммунальные нужды | Гкал | - | - | - | - | - | - | - | 9 171 |
| производственные потребители | Гкал | - | - | - | - | - | - | - | 1 019 |
| Продолжение таблицы 4.1 |
| Наименование показателя | Ед. изм. | 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2024-2033г.г. |
| Прирост водопотребления в т.ч.: | м3/сут. | - | - | - | - | - | - | - | 122,0 |
| объекты административно-общественные здания | м3/сут. | - | - | - | - | - | - | - | 0,0 |
| население | м3/сут. | - | - | - | - | - | - | - | 122,0 |
| прочие | м3/сут. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Прирост годового объема водопотребления, в т.ч. | тыс. м3 | - | - | - | - | - | - | - | 43,8 |
| на коммунальные нужды | тыс. м3 | - | - | - | - | - | - | - | 43,8 |
| на производственных потребителей | тыс. м3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Прирост объемов водоотведения, в т.ч.: | м3/сут. | - | - | - | - | - | - | - | 100,0 |
| административно-общественные здания | м3/сут. | - | - | - | - | - | - | - | 0,0 |
| население | м3/сут. | - | - | - | - | - | - | - | 100,70 |
| прочие | м3/сут. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. Показатели степени охвата потребителей приборами учета. |
| Для объема ЭЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме потребления ЭЭ, в т.ч.: | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| в многоквартирных домах с использованием общедомовых приборов учета | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| в индивидуальных жилых зданиях | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| в бюджетных организациях | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доля объема ТЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием ПУ, в общем объеме потребления ТЭ, в т.ч.: | % | н.д. | н.д. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| в многоквартирных домах | % | н.д. | н.д. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| в индивидуальных жилых зданиях | % | н.д. | н.д. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| в бюджетных организациях | % | н.д. | н.д. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Продолжение таблицы 4.1 |
| Наименование показателя | Ед. изм. | 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2024-2033г.г. |
| Доля объема воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме потребления, в т.ч.: | % | н.д. | н.д. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| в многоквартирных домах с использованием общедомовых приборов учета | % | н.д. | н.д. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| в индивидуальных жилых зданиях | % | н.д. | н.д. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| в бюджетных организациях | % | н.д. | н.д. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доля объема природного газа, расчет за который осуществляется с использованием приборов учета, в общем объеме потребления, в т.ч.: | % | н.д. | н.д. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| в многоквартирных домах | % | н.д. | н.д. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| в индивидуальных жилых зданиях | % | н.д. | н.д. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| в бюджетных организациях | % | н.д. | н.д. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5. Показатели надежности систем ресурсоснабжения |
| Количество аварий на СКИ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на тепловых сетях | Ав./км | н.д. | н.д. | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| на сетях водоснабжения | Ав./км | 0,367 | 0,363 | 0,34 | 0,317 | 0,294 | 0,271 | 0,248 | нет |
| на сетях водоотведения | Ав./км | 0,363 | 0,34 | 0,317 | 0,294 | 0,271 | 0,248 | 0,225 | нет |
| на сетях электроснабжения | Ав./км | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| на сетях газоснабжения | Ав./км | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Перебои в снабжении коммунальным ресурсом: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| тепловая энергия | час./чел. | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| водоснабжение | час./чел. | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| электроснабжение | час./чел. | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| газоснабжение | час./чел. | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| сбор и вывоз ТКО | час./чел. | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Уровень физического износа сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Продолжение таблицы 4.1 |
| Наименование показателя | Ед. изм. | 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2024-2033г.г. |
| сети теплоснабжения | % | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 |
| сети водоснабжения | % | 70 | 65,6 | 61,2 | 56,8 | 52,4 | 48 | 43,6 | 0 |
| сети водоотведения | % | 100 | 93,75 | 87,5 | 81,25 | 75 | 68,75 | 62,5 | 0 |
| Доля ежегодно заменяемых сетей по отношению к общей протяженности: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сети теплоснабжения | % | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. |
| сети водоснабжения | % | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 0 |
| сети водоотведения | % | 6,25 | 6,25 | 6,25 | 6,25 | 6,25 | 6,25 | 6,25 | 0 |
| Количество часов предоставления КУ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| тепловая энергия (отопительный период) | час./чел. | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| водоснабжение | час./чел. | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| водоотведение | час./чел. | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| электроснабжение | час./чел. | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| газоснабжение | час./чел. | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 6. Показатели эффективности производства и транспортировки ресурсов |
| Технологические потери ТЭ при передаче по ТС | % | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. |
| Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии | кг у.т./Гкал | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. |
| Удельный расход электрической энергии на единицу тепловой энергии | кВт*ч/Гкал | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. |
| Удельный расход холодной воды на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть | м3/Гкал | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. |
| Удельный расход электроэнергии на перекачку 1 м3 холодной питьевой воды, отпускаемой в ВС | кВт*ч/ м3 | 0,432 | 0,431 | 0,431 | 0,431 | 0,431 | 0,431 | 0,431 | 0,431 |
| Потери воды при ее передаче по сетям | % | 25,5 | 24,53 | 23,56 | 22,59 | 21,62 | 20,65 | 19,68 | 10 |
| 7. Показатели эффективности потребления коммунального ресурса |
| Продолжение таблицы 4.1 |
| Наименование показателя | Ед. изм. | 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2024-2033г.г. |
| Удельный расход тепловой энергии на 1м2 площади бюджетного учреждения | Гкал/м2 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| Удельный расход тепловой энергии на 1м2 площади жилого помещения | Гкал/м2 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 |
| Удельный расход электрической энергии на одного бюджетного работника в год | кВтч/чел. | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 |
| Удельный расход электрической энергии на одного жителя в год | кВтч/чел. | 1 920 | 1 920 | 1 920 | 1 920 | 1 920 | 1 920 | 1 920 | 1 920 |
| Удельный расход воды на одного бюджетного работника | м3/сут. | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| Удельный расход воды на один индивидуальный жилой дом с учетом полива | м3/сут. | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 |
| 8. показатели воздействия на окружающую среду. |
| Количество экологических аварий (например: не запланированные выбросы) | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Капиталовложения в окружающую среду | тыс. руб. | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |

5. Перечень инвестиционных проектов в отношении систем коммунальной инфраструктуры г.п. Междуреченск

Совокупная Программа проектов по всем системам ресурсоснабжения, приведена в таблице 5.1.

Таблица 5.1- Совокупная Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей

| № п/п | Наименование мероприятия | Цели реализации Программы | Сроки реализации Программы | Финансовые потребности, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | На весь период 2018-2033 гг. | По годам |
|  |  |  | Начало | Окончание |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023-2033 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| *Мероприятия в сфере водоснабжения (за счет средств организации коммунального хозяйства, местного и областного бюджета, при вхождении в соответствующие программы). |
| п.г.т Междуреченск |
| 1 | Реконструкция системы водоснабжения. Замена трубопроводов из стальных труб на ПВХ на ул. Новостроящаяся, L= 4000 м | Сокращение потерь воды при транспортировке | 2018 | 2023 | 10 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 5 000 |
| 2 | Строительство ВБ в центральной части поселка (1 шт.) | Обеспечение запаса воды, на случай аварийного отключения, увеличение срока службы насосного оборудования, сокращение потерь | 2020 | 2020 | 1 200 | - | - | 1 200 | - | - | - |
| 3 | Гидрогеологические исследования по оценке эксплуатационных запасов подземных вод на существующих водозаборах | Переоценка объемов подземных вод | 2020 | 2023 | 1 600 | - | - | - | - | - | 1 600 |

Продолжение таблицы 5.1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Гидрогеологические исследования по оценке эксплуатационных запасов подземных вод на перспективной площадке | Переоценка объемов подземных вод | 2023 | 2033 | 1 600 | - | - | - | - | - | 1 600 |
| 5 | Строительство артезианской скважины на юго-востоке за территорией поселка, 100 м3/сут | Водоснабжение перспективных потребителей | 2023 | 2033 | 1 300 | - | - | - | - | - | 1 300 |
| 6 | Применение метода гидродинамического и виброволнового воздействия на продуктивный пласт скважины (1 шт.) | Восстановление дебита скважины | 2023 | 2033 | 500 | - | - | - | - | - | 500 |
| 7 | Строительство водопроводных сетей (площадка № 1) L= 4 700 м | Водоснабжение перспективных потребителей | 2023 | 2033 | 17 860 | - | - | - | - | - | 17 860 |
| 8 | Строительство водопроводных сетей за границей поселка, на северо-западе, L= 6 100 м | Водоснабжение перспективных потребителей | 2023 | 2033 | 21 180 | - | - | - | - | - | 21 180 |
| 9 | Установка приборов учета артезианской воды | Согласно требованиям ФЗ от 23.11.2009г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении....» | 2023 | 2033 | 40 | - | - | - | - | - | 40 |
| с. Переволоки |
| 10 | Строительство водопроводных сетей в восточной части села L= 2 650 м | Водоснабжение перспективных потребителей | 2023 | 2033 | 10 070 | - | - | - | - | - | 10 070 |
| ИТОГО в сфере водоснабжения | 65 350 | 1 000 | 1 000 | 2 200 | 1 000 | 1 000 | 59 150 |
| Продолжение таблицы 5.1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **Мероприятия в сфере водоотведения (объем инвестиций уточняется проектно-сметной документацией) |
| 1 | Строительство канализационных сетей (площадка № 1) L= 2 000 м | Водоотведение от перспективных потребителей | 2023 | 2033 | 7 400 | - | - | - | - | - | 7 400 |
| 2 | Реконструкция системы водоотведения. Перекладка КС в центральной и в восточной частях п.г.т. Междуреченск, L= 5 000 м | Повышение качества оказываемых услуг | 2018 | 2033 | 19 000 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 13 000 |
| 3 | Строительство КНС в п.г.т. Междуреченск , 60 м3/сут | Водоотведение от перспективных потребителей | 2023 | 2033 | 4 000 | - | - | - | - | - | 4 000 |
| ИТОГО в сфере водоотведения | 30 400 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 24 400 |
| Мероприятия в сфере теплоснабжения городского поселения Междуреченск не планируются Генпланом |
| **Мероприятия в сфере газоснабжения (объем инвестиций уточняется проектно-сметной документацией). |
| 1 | Прокладка газопровода низкого давления в п.г.т. Междуреченск L= 9 050 м | Газоснабжение перспективных потребителей | 2020 | 2030 | 16 537 | - | - | - | - | - | 16 537 |
| 2 | Строительство газопровода низкого давления (площадка № 1) L= 12 800 м | Газоснабжение перспективных потребителей | 2020 | 2030 | 23 389 | - | - | - | - | - | 23 389 |
| 3 | Прокладка газопровода низкого давления в с. Переволоки L= 1 125 м | Газоснабжение перспективных потребителей | 2020 | 2030 | 2 056 | - | - | - | - | - | 2 056 |
| 4 | Строительство ШГРП на площадке № 1 | Газоснабжение перспективных потребителей | 2020 | 2030 | 454 | - | - | - | - | - | 454 |
| ИТОГО в сфере газоснабжения | 42 436 | - | - | - | - | - | 42 436 |

Продолжение таблицы 5.1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Мероприятия в сфере электроснабжения (финансируется согласно проектной документации). |
| 1 | Прокладка воздушных линий электропередачи (площадка № 1) 10(6) кВ; L= 420 м | Электроснабжение перспективных потребителей | 2023 | 2033 | 881 | - | - | - | - | - | 881 |
| 2 | Строительство комплексной ТП 160 кВт (площадка № 1), 2 шт. |  | 2023 | 2033 | 2 200 | - | - | - | - | - | 2 200 |
| 3 | Строительство комплексной ТП 2х160 кВт |  | 2023 | 2033 | 1 100 | - | - | - | - | - | 1 100 |
| ИТОГО в сфере электроснабжения | 4 181 | - | - | - | - | - | 4 181 |

Примечания:

*Стоимость указана ориентировочно по среднерыночным ценам объектов аналогов. Конечная стоимость работ устанавливается после обследования оборудования, и составления проектно-сметной документации.

**Технические параметры, тип оборудования  и объем финансовых затрат уточняются на стадии рабочего проектирования, согласно техническим условиям владельцев сетей.

***Предложения по организации реализации инвестиционных проектов  описаны в разделе 7 Обосновывающих материалов данной Программы

ИТОГО ориентировочный объем инвестиций для развития коммунальной инфраструктуры городского поселения Междуреченск на период 2018-2033гг. в сферах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения ориентировочно составит -  95 750  тыс. руб., в том числе:

- в сфере водоснабжения - 	        65 350  тыс. руб.;

- в сфере водоотведения -	        30 400  тыс. руб.;

- в сфере теплоснабжения -          0,00  тыс. руб.

6. Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения г.п. Междуреченск

Объемы и источники инвестиций на реализацию проектов Программы представлены в таблице 6.1.

Таблица 6.1- Объемы и источники инвестиций на реализацию проектов Программы

| Наименование | Ед. изм. | Итого | 2018г. | 2019г | 2020г. | 2021г. | 2022г. | 2023-2033г.г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Потребности в инвестициях |
| Потребности в инвестициях | тыс. руб. | 95 750 | 2 200 | 2 200 | 3 400 | 2 200 | 2 200 | 83 550 |
| За счет заемных средств | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - |
| За счет собственных средств ООО «УК «Промкомстрой»» | тыс. руб. | 95 750 | 2 200 | 2 200 | 3 400 | 2 200 | 2 200 | 83 550 |
| За счет частных инвестиций (либо за счет бюджетных средств) | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |

Источники финансирования инвестиций

За счет собственных средств    ООО «УК «Промкомстрой»»

(Прибыль;  Амортизация; Тарифные источники)

Кредиты (с указанием условий привлечения кредитов)

За счет частных инвестиций

Местный бюджет

Региональный бюджет

Федеральный бюджет -    нет

Плата за подключение (присоединение) -     нет

Прогнозные величины тарифов и оценка доступности Программы для населения представлена в таблице 6.2.

Таблица 6.2 - Прогнозные величины тарифов и оценка доступности Программы для населения

| Наименование показателя | Ед. измерения | 2017г. | 2018г | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2024-2033г.г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тариф на услуги теплоснабжения | руб./Гкал | 1 574,0 | 1 633,0 | 1 698,3 | 1 766,3 | 1 836,9 | 1 910,4 | 1 986,8 | 2 940,9 |
| Тариф на услуги водоснабжения | руб./м3 | 44,79 | 46,52 | 48,38 | 50,32 | 52,33 | 54,42 | 56,59 | 83,78 |
| Тариф на услуги водоотведения | руб./м3 | 28,15 | 29,47 | 30,65 | 31,87 | 33,15 | 34,47 | 35,85 | 53,07 |
| Тариф на услуги электроснабжения | руб./кВт*ч | 2,58 | 2,69 | 2,82 | 2,96 | 3,11 | 3,27 | 3,43 | 5,33 |
| Тариф на услуги газоснабжения | руб./м3 | 4,97 | 5,01 | 5,16 | 5,33 | 5,49 | 5,66 | 5,84 | 7,68 |
| Плата с одной семьи за коммунальные услуги, в том числе: | руб./мес. | 3 584,9 | 3 733,6 | 3 888,4 | 4 049,8 | 4 188,1 | 4 393,7 | 4 576,6 | 6 979,2 |
| Теплоснабжение | руб./мес. | 1 321,2 | 1 374,1 | 1 429,0 | 1 486,2 | 1 545,6 | 1 607,4 | 1 671,7 | 2 474,6 |
| Горячее водоснабжение | руб./мес. | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Холодное водоснабжение | руб./мес. | 730,8 | 760,0 | 790,4 | 822,1 | 854,9 | 889,1 | 924,7 | 1 368,7 |
| Водоотведение | руб./мес. | 440,83 | 458,5 | 476,8 | 495,8 | 515,7 | 536,3 | 557,7 | 825,6 |
| Электроснабжение | руб./мес. | 683,37 | 719,6 | 757,7 | 797,8 | 840,1 | 884,7 | 931,6 | 1 644,1 |
| Газоснабжение | руб./мес. | 408,75 | 421,4 | 434,5 | 447,9 | 431,8 | 476,2 | 490,9 | 666,2 |
| Средний совокупный доход семьи | руб./мес. | 26 043,2 | 27 950,3 | 31 024,8 | 34 437,6 | 38 225,7 | 42 430,6 | 47 097,9 | 71 588,3 |
| Удельный вес платы в совокупном доходе семьи | % | 13,76 | 13,36 | 12,53 | 11,76 | 10,96 | 10,36 | 9,72 | 9,75 |
| Максимально допустимая доля собственных расходов населения на оплату коммунальных услуг | % | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Максимально допустимая плата с одной семьи за коммунальные услуги | руб./мес. | 2 604,3 | 2 795,0 | 3 102,5 | 3 443,7 | 3 822,6 | 4 243,1 | 4 709,8 | 7 158,8 |
| Доступность | % | 27,35 | 25,14 | 20,21 | 14,96 | 8,73 | 3,43 | 2,91 | 2,57 |

7.  Управление Программой

7.1 Реализация Программы

Реализация Программы осуществляется Администрацией г.п. Междуреченск в течение всего периода ее реализации и направлена на выполнение предусмотренных программных мероприятий и достижение плановых значений показателей непосредственных и конечных результатов.

Администрация г.п. Междуреченск осуществляет управление Программой в ходе ее реализации, в том числе:

- разработку ежегодного плана мероприятий по реализации  Программы с уточнением объемов и источников финансирования мероприятий;

- контроль над реализацией программных мероприятий по срокам, содержанию, финансовым затратам и ресурсам;

- методическое, информационное и организационное сопровождение работы по реализации комплекса программных мероприятий.

7.2  Ответственные лица за ходом реализации Программы

Общее руководство реализацией Программы осуществляется главой                           г.п. Междуреченск.

Контроль за реализацией Программы осуществляют органы исполнительной власти  и представительные органы муниципального района Сызранский в рамках своих полномочий.

В качестве экспертов и консультантов для анализа и оценки мероприятий могут быть привлечены экспертные организации, а также представители федеральных и территориальных органов исполнительной власти, представители организаций коммунального комплекса.

7.3 План-график работ по реализации Программы

План-график работ по реализации программы должен соответствовать плану мероприятий, содержащемуся в разделе 5 «Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей» настоящего Отчета.

Утверждение тарифов и принятие решений по выделению бюджетных средств из бюджета МО,  подготовка и проведение конкурсов  на привлечение инвесторов, принимаются в соответствии с действующим законодательством.

План – график работ по реализации программы представлен в таблице 7.3.1.

Таблица 7.3.1 - План – график работ по реализации программы

| № п/п | Наименование мероприятия | Период реализации мероприятий, год |
| --- | --- | --- |
|  |  | начало | окон. | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023-2033 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| В сфере водоснабжения |
| поселок городского типа Междуреченск |
| 1 | Реконструкция системы водоснабжения. Замена трубопроводов из стальных труб на ПВХ на ул. Новостроящаяся, L= 4000 м | 2018 | 2023 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2 | Строительство ВБ в центральной части поселка (1 шт.) | 2020 | 2020 |  |  | Х |  |  |  |
| 3 | Гидрогеологические исследования по оценке эксплуатационных запасов подземных вод на существующих водозаборах | 2020 | 2023 |  |  | Х | Х | Х | Х |
| 4 | Гидрогеологические исследования по оценке эксплуатационных запасов подземных вод на перспективной площадке | 2023 | 2033 |  |  |  |  |  | Х |
| 5 | Строительство артезианской скважины на юго-востоке за территорией поселка, 100 м3/сут | 2023 | 2033 |  |  |  |  |  | Х |
| 6 | Применение метода гидродинамического и виброволнового воздействия на продуктивный пласт скважины (1 шт.) | 2023 | 2033 |  |  |  |  |  | Х |
| 7 | Строительство водопроводных сетей (площадка № 1) L= 4 700 м | 2023 | 2033 |  |  |  |  |  | Х |
| 8 | Строительство водопроводных сетей за границей поселка, на северо-западе, L= 6 100 м | 2023 | 2033 |  |  |  |  |  | Х |
| 9 | Установка приборов учета артезианской воды | 2023 | 2033 |  |  |  |  |  | Х |
| село Переволоки |
| 10 | Строительство водопроводных сетей в восточной части села L= 2 650 м | 2023 | 2033 |  |  |  |  |  | Х |
| В сфере водоотведения |
| 1 | Строительство канализационных сетей (площадка № 1) L= 2 000 м | 2023 | 2033 |  |  |  |  |  | Х |
| 2 | Реконструкция системы водоотведения. Перекладка КС в центральной и в восточной частях п.г.т. Междуреченск, L= 5 000 м | 2018 | 2033 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3 | Строительство КНС в п.г.т. Междуреченск , 60 м3/сут | 2023 | 2033 |  |  |  |  |  | Х |

Продолжение таблицы 7.3.1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия в сфере теплоснабжения г.п. Междуреченск не планируются Генпланом |
| В сфере газоснабжения |
| 1 | Прокладка газопровода низкого давления в п.г.т. Междуреченск L= 9 050 м | 2020 | 2030 |  |  | Х | Х | Х | Х |
| 2 | Строительство газопровода низкого давления (площадка № 1) L= 12 800 м | 2020 | 2030 |  |  | Х | Х | Х | Х |
| 3 | Прокладка газопровода низкого давления в с. Переволоки L= 1 125 м | 2020 | 2030 |  |  | Х | Х | Х | Х |
| 4 | Строительство ШГРП на площадке № 1 | 2020 | 2030 |  |  | Х | Х | Х | Х |
| В сфере электроснабжения |
| 1 | Прокладка воздушных линий электропередачи (площадка № 1) 10(6) кВ; L= 420 м | 2023 | 2033 |  |  |  |  |  | Х |
| 2 | Строительство комплексной ТП 160 кВт (площадка № 1), 2 шт. | 2023 | 2033 |  |  |  |  |  | Х |
| 3 | Строительство комплексной ТП 2х160 кВт | 2023 | 2033 |  |  |  |  |  | Х |

7.4 Порядок предоставления отчетности по выполнению Программы

Контроль  Программы включает периодическую отчетность о реализации программных мероприятий и рациональном использовании исполнителями выделяемых им финансовых средств, качестве реализуемых программных мероприятий, сроках исполнения муниципальных контрактов. Исполнители программных мероприятий отчитываются перед заказчиком о целевом использовании выделенных им финансовых средств.

Рассмотрение вопросов, связанных с исполнением мероприятий Программы производится один раз в год на заседании коллегии администрации городского поселения  Междуреченск муниципального района Сызранский Самарской области.

7.5 Порядок и сроки корректировки Программы

Программа разрабатывается сроком на 16 лет.

Корректировка Программы, в том числе  включение в нее новых мероприятий, а также продление срока ее реализации, осуществляется ежегодно по предложению заказчика,  разработчиком  Программы.

Мониторинг и корректировка Программы осуществляется  на основании следующих нормативных документов:

- Федеральный закон от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организацией коммунального комплекса»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 20 февраля 2007 года № 115 «О принятии нормативных актов по отдельным вопросам регулирования тарифов организацией коммунального комплекса»;

- Приказ от 14 апреля 2008 года №  48 Министерства регионального развития РФ «Об утверждении Методики проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»;

- Методики проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса;

Мониторинг Программы включает следующие этапы:

- периодический сбор информации о результатах проводимых преобразований в коммунальном хозяйстве, а также информации состоянии и развитии систем коммунальной инфраструктуры;

- верификация данных;

- анализ данных о результатах проводимых преобразований систем коммунальной инфраструктуры.

Мониторинг осуществляется посредством сбора, обработки и анализа информации. Сбор исходной информации проводится по показателям, характеризующим выполнение программы, а также состоянию систем коммунальной инфраструктуры.

Разработка и последующая корректировка Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры базируется на необходимости достижения целевых уровней муниципальных стандартов качества предоставления коммунальных услуг,   при соблюдении ограничений по платежной способности потребителей, то есть при обеспечении не только технической, но и экономической доступности коммунальных услуг.