СОСТАВ ПРОЕКТА

УТВЕРЖДАЕМАЯ ЧАСТЬ ГП

Том 1. Положение о территориальном планировании городского поселения Междуреченск муниципального района Сызранский Самарской области.

Том 2. Графические материалы

Лист 1	        Карта планируемого размещения объектов местного значения городского поселения Междуреченск муниципального района Сызранский Самарской области М 1:5000.

Лист 1.1.1 Карта планируемого размещения объектов местного значения городского поселения Междуреченск муниципального района Сызранский Самарской области (Инженерной инфраструктуры)

М 1:5000.

Лист 1.2.1 Карта планируемого размещения объектов местного значения городского поселения Междуреченск муниципального района Сызранский Самарской области (Транспортной инфраструктуры) М 1:5000.

Лист  2      Карта границ населённых пунктов, входящих в состав городского поселения Междуреченск муниципального района Сызранский Самарской области  М 1:25000.

Лист 3       Карта функциональных зон городского поселения Междуреченск муниципального района Сызранский Самарской области М 1:25000.

Лист 3.1     Карта функциональных зон городского поселения Междуреченск муниципального района Сызранский Самарской области  М 1: 5000.

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА ГП

Том 3. Пояснительная записка.

Том 4. Охрана окружающей среды. Оценка воздействия на окружающую среду. Пояснительная записка. Графические материалы (листы по перечню).

Том 5. Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Том 6. Графические материалы (карты)

Лист 4   Карта современного использования территории городского поселения Междуреченск муниципального района Сызранский Самарской области  М 1:25000.

Лист 4.1  Карта современного использования территории городского поселения Междуреченск муниципального района Сызранский Самарской области  М 1:5000.

Лист 5     Карта зон с особыми условиями  использования территории городского поселения Междуреченск муниципального района Сызранский Самарской области     М 1:25000.

Лист 6       Карта инженерной и транспортной инфраструктуры городского поселения Междуреченск муниципального района Сызранский Самарской области М 1:5000.

Лист 7   Карта границ зон экологического риска и возможного загрязнения окружающей природной среды городского поселения Междуреченск муниципального района Сызранский Самарской области     М 1:25000.

Лист 8  Карта радиусов социального обслуживания населения (Детские дошкольные учреждения и школы) городского поселения Междуреченск муниципального района Сызранский Самарской области М 1:10000.

Лист  9    Карта радиусов социального обслуживания населения (Учреждения здравоохранения) городского поселения Междуреченск муниципального района Сызранский Самарской области М 1:10000.

Лист 10 Карта радиусов социального обслуживания населения (Объекты физкультуры и спорта) городского поселения Междуреченск муниципального района Сызранский Самарской области М 1:10000.

Том 7. Исходные данные- 1 экз. (хранится у заказчика)

Электронная версия проекта СД (Для служебного пользования).

Электронная версия проекта СД (Для открытого пользования)

Электронная версия проекта СД (Секретно).

Проект выполнен в ОАО «ГИПРОГОР» г. Тольятти авторским коллективом в составе:

Генеральный директор                                                                                М.А. Сярдин

Главный инженер института                                                                      Б.А. Поверин

Главный архитектор института                                                                Э.Г. Стыценко

Главный инженер проекта                                                                          А.И. Шишкин

Начальник архитектурно-планировочного отдела                               Т.А. Карташева

Главный специалист                                                                              А. В. Тарасенко

Ведущий инженер                                                                                       М. И. Капшук

Инженер 1 категории                                                                             Е.В. Фяткуллова

Инженер 2 категории                                                                                Н.С.Ермакова

Начальник сантехнического отдела                                                       Л.В. Шаронова

Главный специалист                                                                                 Н. Н. Фролова

Главный специалист                                                                                  Н.Н.Казакова

Начальник электротехнического отдела                                                     П.В.Сардак

Главный специалист                                                                                В.Н. Мазурова

Ведущий инженер                                                                                    Л.Д. Коробкина

Начальник группы газоснабжения                                                   И.В. Севостьянова

Техник 1 категории                                                                                     А.В. Сбитнев

Руководитель раздела ООС,

кандидат архитектуры                                                                          С.В. Генералова

Консультант эколог                                                                               В.И. Холмянская

Специалист эколог                                                                                        Л.В. Попова

Проект разработан при участии: ООО «ОКТОГОН», ООО «Проект-С»

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Введение	6

2.	Общая   характеристика   территории    городского поселения Междуреченск	18

2.1.История формирования структуры расселения	18

Краткая  историческая  справка	18

2.2.  Местоположение  городского поселения Междуреченск в  системе  расселения  Самарской  области.	20

2.3. Природно - климатические  условия исследуемой территории	21

2.3.1. Климат	21

2.3.2. Гидрография	22

2.3.3. Рельеф	23

2.3.4. Инженерно – геологические условия	23

2.3.5. Почвенный покров и растительность	24

2.3.6. Полезные ископаемые	24

3. Современное использование территории и анализ градостроительной ситуации  городского поселения Междуреченск	25

3.1. Анализ демографической ситуации городского поселения Междуреченск муниципального района Сызранский.	25

3.1.1. Основные тенденции демографических процессов	25

3.1.2. Демографическая ситуация в муниципальном районе Сызранский	28

3.1.3. Демографическая ситуация в городском поселении	30

Междуреченск муниципального района Сызранский	30

3.2. Структура современного землепользования в городском поселении Междуреченск муниципального района Сызранский	38

3.3.	Инженерно-транспортная инфраструктура городского поселения Междуреченск	42

Железнодорожный транспорт	43

Воздушный транспорт	44

Водный транспорт	44

Трубопроводный транспорт	44

Линии электропередач	45

3.4. Планировочная структура населенных пунктов городского поселения Междуреченск	45

3.5. Существующее функциональное использование территории населенных пунктов городского поселения Междуреченск	46

3.5.1. Жилая зона	46

3.5.2. Общественно-деловая зона	48

3.5.3. Производственная зона	51

3.5.4. Зона инженерной и транспортной инфраструктуры	51

3.5.5. Рекреационная зона	51

3.5.6. Зона сельскохозяйственного использования	52

3.5.7. Зона специального назначения	52

4. Инженерное оборудование территории населенных пунктов	53

4.1. Водоснабжение	54

4.2.  Водоотведение	54

4.3. Теплоснабжение	55

4.4. Газоснабжение	55

4.5. Электроснабжение	55

4.6. Телефонизация	55

5. Прогноз развития демографических процессов в городском поселении Междуреченск	56

6. Зоны с особыми условиями использования территории	58

6.1. Санитарно-защитные зоны	58

6.3. Охранные зоны.	62

6.4. Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы	63

6.5. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения	64

6.6. Зоны залегания полезных ископаемых.	65

6.7. Территории, подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.	66

7. Проектное решение территориального развития городского поселения Междуреченск	67

7.1. Архитектурно-планировочное решение	67

7.2. Развитие жилой зоны	68

7.3. Развитие общественно-деловой зоны	69

7.4. Развитие производственной и коммунально-складской зоны.	74

7.5. Развитие инженерной инфраструктуры	75

7.5.1. Водоснабжение	75

7.5.2. Водоотведение	77

7.5.3. Теплоснабжение	77

7.5.4. Газоснабжение	79

7.5.5. Электроснабжение	80

7.5.6. Связь	81

7.6. Развитие транспортной инфраструктуры	82

7.7. Развитие рекреационной зоны	85

7.8. Развитие зон специального назначения	87

7.9. Мероприятия по охране природы	88

8. Благоустройство, озеленение и инженерная подготовка территории	91

9. Санитарная очистка территории	94

10. Выводы	96

11. Реализация генплана городского поселения Междуреченск.	97

12. Предложение по изменению границ населенных пунктов	97

13. Основные технико-экономические показатели	99

генерального плана городского поселения Междуреченск	99

# Введение

Проектная работа«Генеральный план городского поселения Междуреченск муниципального района  Сызранский Самарской области» выполнена на  основании муниципального контракта  № 84/11 от 10 октября 2011 года  с  Администрацией муниципального района Сызранский Самарской области.

При  проектировании  были  учтены  и  использованы  материалы  ранее  разработанной  проектной  документации:

- «Схема территориального планирования Самарской области», постановление Правительства Самарской области №261 от 13.12.2007 «Об утверждении Схемы территориального планирования Самарской области»

- «Схема территориального планирования муниципального района Сызранский Самарской области»,  утверждена Решением Собрания Представителей муниципального района Сызранский №8 от 25.03.2010 г.

Проект разработан в соответствии с  законодательством Российской Федерации и Самарской области (в действующей редакции на момент проектирования генерального плана):

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 190 «Градостроительный кодекс Российской Федерации (с изменениями от 27 июля 2010 года), ред. 19.07.2011 г.

- Федеральный закон Российской Федерации от 25 октября 2001 года № 136 «Земельный кодекс Российской Федерации» (с изменениями от 22 июля 2010 года), ред. 19.07.2011 г.

- Федеральный закон Российской Федерации от 4 декабря 2006 г. № 200-ФЗ «Лесной кодекс Российской Федерации» (с изменениями от 22 июля 2010 года), ред.18.07.2011 г.

- Федеральный закон Российской Федерации от 3 июня 2006 г. №74-ФЗ «Водный кодекс Российской Федерации» (с изменениями от 27 декабря 2009 года), ред. 19.07.2011 г.

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. №188-ФЗ «Жилищный кодекс Российской Федерации» (с изменениями от 27 июля 2010 года) ), ред.18.07.2011 г.

- Федеральный закон Российской Федерации от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ       «О государственном кадастре недвижимости» (с изменениями от 27 декабря 2009 года), ред. 19.07.2011 г.

- Указ Президента Российской Федерации от 25 декабря 2008 г. N 1847            «О Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии»

- Федеральный закон Российской Федерации от 24 июля 2007 г. № 212-ФЗ      «О внесении изменений в законодательные акты РФ в части уточнения условий и порядка приобретения прав на земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности» (с изменениями            от 27 декабря 2009 года)

- Федеральный закон Российской Федерации от 10 мая 2007 г. № 69-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части установления порядка резервирования земель для государственных или муниципальных нужд» (с изменениями от 14 марта 2009 года)

- Федеральный закон Российской Федерации от 21 декабря 2004 г. № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую» (с изменениями от 25 декабря 2009 года)

- Федеральный закон Российской Федерации от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» (с изменениями от 08 мая 2009 года)

- Федеральный закон Российской Федерации от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями от 28 сентября 2010 года)

- Федеральный закон Российской Федерации от 06 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов российской федерации» (с изменениями от 27 июля 2010 года)

- Федеральный закон  Российской Федерации от 10 января 2002г. № 7-ФЗ     «Об охране окружающей среды» (с изменениями от 27 декабря 2009 года)

- Федеральный закон Российской Федерации от 3 марта 1995г. № 27-ФЗ          «О недрах» (с изменениями от 27 декабря 2009 года)

- Федеральный закон Российской Федерации от 14 марта 1995г. № 33-ФЗ     «Об особо охраняемых природных территориях» (с изменениями от 27 декабря 2009 года)

- Федеральный закон Российской Федерации от 20 декабря 2004г. № 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» (с изменениями от 03 декабря 2008 года)

- Федеральный закон Российской Федерации от 24 мая 2002г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (с изменениями от 17 декабря 2009 года)

- Федеральный закон Российской Федерации от 21 декабря 1994г. №68-ФЗ       «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (с изменениями от 19 мая 2010 года)

- Федеральный закон  Российской Федерации от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ      «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (с изменениями от 22 декабря 2008 года)

- Федеральный закон  Российской Федерации от 04 мая 1999г. № 96-ФЗ       «Об охране атмосферного воздуха» (с изменениями от 27 декабря 2009 года)

- Федеральный закон Российской Федерации от 8 ноября 2007г. №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской федерации» (с изменениями от 27 декабря 2009 года), ред. от 11.07.2011 г.

- Федеральный закон Российской Федерации от 09 января 1996 г. № 3-ФЗ «О радиационной безопасности населения» (с изменениями от 23 июля 2008 года)

- Федеральный закон Российской Федерации от 21 июля 1997г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» (с изменениями от 27 декабря 2009 года)

- Федеральный закон Российской Федерации от 24 июня 1998г. №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» (с изменениями от 30 декабря 2008 года)

- Закон Российской Федерации от 14 мая 1993г. №4979-1 «О ветеринарии» (с изменениями от 22 июля 2010 года)

- Федеральный закон от 07 июля 2003 года №126-ФЗ «О связи» (с изменениями и  дополнениями от 26.07.2011 г.)

- Федеральный закон от 29 декабря 2006 года №264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства»

- Федеральный закон от 03 апреля 1996 года № 28-ФЗ «Об энергосбережении» (с изменениями от 30.12.2008 N 313-ФЗ)

- Федеральный закон от 31 марта 1999 года № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации» (с изменениями от 30.12.2008 N 313-ФЗ)

- Федеральный закон от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике в Российской Федерации» (с изменениями от 25.12.2008 N 281-ФЗ).

- Федеральный закон от 23 ноября 2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности», ред. от 11.07.2011 г.

- Федеральный закон от 27 декабря 2002 года №184-ФЗ «О техническом регулировании» (с изменениями от 28.09.2010 N 243-ФЗ)

- Федеральный закон от 24 июля 2008 года №161 «О содействии развитию жилищного строительства» (с изменениями от 24.05.2010 N102-ФЗ), ред. от 11.07.2011 г.

- Федеральный закон «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» (в редакции Федерального  закона от 09.03.2010    N 25-ФЗ).

- Федеральный закон от 30.12.2009 N 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

- Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

#### Постановления Правительства РФ:

- Постановление Правительства Российской Федерации от 09 июня 2006 г. №363 «Об информационном обеспечении градостроительной деятельности»

- Постановление Правительства Российской Федерации от 26 апреля 2008 г.№315 «Об утверждении Положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации» (в редакции от 18.05.2011)

- Постановление Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2008 г. №1734-р «Транспортная стратегия Российской Федерации на период до 2030 года».

- Методика определения нормативной потребности субъектов  Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры. Одобрена распоряжением Правительства РФ от 19 октября 1999 г. № 1683-р; (в ред. распоряжения Правительства РФ от 23.11.2009 N 1767-р)

- Министерство здравоохранения Российской Федерации. Приказ от 3.06.2003 № 229 «О единой номенклатуре государственных и муниципальных учреждений здравоохранения».); Министерство здравоохранения Российской Федерации.

# Приказы Минрегиона РФ:

- «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов» от 26.05.2011 №244

- «Об утверждении формы градостроительного плана земельного участка» от 10.05.2011 №207.

#### Федеральные Целевые программы:

- Федеральная целевая программа «Жилище» на 2002 - 2010 годы, утвержденная Постановлением Правительства Российской Федерации           от 17 сентября 2001 г. N675 (с изменениями от 23.12.2009 г. N1069)

- Федеральная целевая программа «Социальное развитие села до 2012 года»,  утвержденная Постановлением Правительства Российской Федерации            от 3 декабря 2002 г. N858 (в редакции от 31.01.2009 года №83)

- Федеральная целевая программа «Сохранение и восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов как национального достояния России на 2006 - 2010 годы и на период до 2013 года», утвержденная   Постановлением Правительства Российской Федерации от 20 февраля 2006 г. N99 (в редакции от 26.07.2010 года №557)

- Федеральная целевая программа «Развитие транспортной системы России на 2010-2015 годы», утвержденная Постановлением Правительства РФ          от 12 ноября 2010 №828 «О внесении изменений в федеральную целевую программу «Развитие транспортной системы России на 2010-2015 годы»

- Федеральная целевая программа «Электронная Россия (2002-2010 годы)», утвержденная  Постановлением Правительства РФ от 28 января 2002 №65.

#### Законы Самарской области:

- Закон Самарской области об установлении границ муниципального района Сызранский Самарской области от 28 февраля 2005 года N 64-ГД

- Закон Самарской области «Об образовании городских и сельских поселений в пределах муниципального района  Сызранский Самарской области, наделении их соответствующим статусом и установлении их границ»  от 28.02.2005 № 63-р.

- Закон Самарской области от 11 марта 2005г. № 94-ГД «О земле» (с изменениями от 9 апреля 2012 №27-ГД)

- Закон Самарской области от 26 декабря 2003г. № 131-ГД                                 «О населенных пунктах на территории Самарской области»

- Закон Самарской области от 12 июля 2006г. № 90-ГД «О градостроительной деятельности на территории Самарской области» (с изменениями от 06.07.2011 г. №65-ГД)

- Закон Самарской области от 6 апреля 2009 г. №46-ГД                                    «Об охране окружающей среды и природопользовании в Самарской области».

- Закон Самарской области от 7 ноября 2007г. № 131-ГД «О регулировании лесных отношений на территории Самарской области»

- Закон Самарской области от 27.03.2004 №96-ГД «Об ипотечном жилищном кредитовании в Самарской области»

- Закон Самарской области от 28.04.2009 №52-ГД О внесении изменений в Закон Самарской области «Об ипотечном жилищном кредитовании в Самарской области» в редакции от 27 мая 2010 года

- Закон Самарской области от 06 апреля 2009 г. №50-ГД «О признании утратившими силу отдельных Законов Самарской области об утверждении областных целевых программ».

- Закон Самарской области «О защите населения и территории Самарской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (с изменениями от 08 октября 2010 №104-ГД)

- Закон Самарской области от 12 октября 2010 года №107 ГД «Об организации обслуживания населения пассажирским автомобильным и городским наземным электрическим транспортом общего пользования на территории Самарской области»

- Закон Самарской области от 08.12.2008г. №142-ГД «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Самарской области»

- Закон Самарской области от 03.04.2002г. №14-ГД «О культуре в Самарской области»

- Закон Самарской области от 08.12.2008 №142-ГД «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Самарской области».

- Закон Самарской области от 04.03. 2011 №17-ГД «Об основах организации благоустройства и озеленения на территории  Самарской области» (ред. от 06.07.2011)

- Закон Самарской области от 16.06. 2003 №50-ГД «О порядке выдачи разрешений на строительство на территории Самарской области»                   от 06.07.2011 N 63-ГД.

#### Постановления Правительства Самарской области:

- Стратегия социально-экономического развития Самарской области на период до 2020 года (утверждена Постановление Правительства Самарской области от 9 октября 2006 года №129)

- Постановление Правительства Самарской области от 12.12.2007 г.           №253    «О разработке и реализации областных целевых программ Самарской области»

- Постановление Правительства Самарской области от 16.12.2008 г.              №2       «О разработке и реализации ведомственных целевых программ в Самарской области» (в редакции от 10.11.2010 г. №580).

- Постановление Правительства Самарской области от 13.12.2007              №261      «Об утверждении Схемы территориального планирования Самарской области»

- Постановление Правительства Самарской области от 20.06.2008               №245      «Об утверждении Плана реализации Схемы территориального планирования Самарской области, утвержденной Постановлением Правительства Самарской области от 13.12.2007 №261, на период до 2010 года».

- Программа газификации Самарской области на 2010-2014 годы, финансируемая за счет средств, полученных от применения специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа обществом с ограниченной ответственностью «Средневолжская газовая компания», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 16.12.2009 № 674       (с  изменениями от 13.07.2011 №336).

- Программа газификации Самарской области на 2009-2013 годы, финансируемая за счет средств, полученных от применения специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа открытым акционерным обществом «Сызраньгаз», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 19.12.2008 № 501.

- Постановление Правительства Самарской области от 09 августа 2006г.     №106 «Об утверждении перечня автомобильных дорогах общего пользования Самарской области» (в редакции от 04 марта 2009 г.)

- Постановление Правительства Самарской области от 13.06.2007                №77        «Об основных направлениях государственной политики в сфере развития культуры в Самарской области до 2020 года».

- Постановление Правительства Самарской области от 06.08.2009                   № 372 «Совершенствование системы обращения с отходами производства и потребления и формирования кластера использования вторичных ресурсов на территории Самарской области на 2010-2012 годы и на период до 2020 года».

- Постановление Правительства Самарской области от 25.03.2009              №180       «Об установлении отдельного расходного обязательства Самарской области по развитию малой энергетики Самарской области».

- Постановление Правительства Самарской области от 25.03.2009г.                   № 164 «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры на             2009 – 2010 годы»

- Постановление Правительства Самарской области от 06 октября 2009 года №499 «План мероприятий по проектированию, строительству и реконструкции объектов, предназначенных для размещения органов государственной власти Самарской области на 2010-2014 годы», с изменениями от 11.08.2011 №302

- «План мероприятий по реконструкции объектов здравоохранения Самарской области на 2010-2012 годы» (утверждён постановлением правительства Самарской области от 06 октября 2009 года, в редакции от 27 сентября 2010 года №477, в редакции от 23.06.2010 №286)

- «План мероприятий по проектированию, строительству и реконструкции объектов культуры в Самарской области на 2010-2012 годы» (утвержден Постановлением Правительства Самарской области от 06 октября 2009 года №498, в редакции от 17 июня 2010 года)

- «Стратегия развития нефтехимического комплекса Самарской области на период до 2015 года» (утверждена Постановлением Правительства Самарской области от 21 января 2010 года №12)

- Концепция развития региональной транспортно-логистической системы Самарской области на 2011-2015 годы (Постановление Правительства Самарской области от 23 сентября 2010 года, №422)

- Прогноз  социально-экономического развития Самарской области на 2010 год и плановый период 2011 и 2012 годов (Постановление Правительства Самарской области от 12 октября 2009 года №556)

- Постановление Правительства Самарской области от 21.04.2010г.            №138 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на территории Самарской области» на 2010-2011г.г., в редакции от 27.05.2011 г.

- «Концепция развития сельского туризма» (Постановление Правительства Самарской области от 27 октября 2010 года №541)

- «Развитие туристско-рекреационного кластера в Самарской области» на 2011-2014 годы (Постановление Правительства Самарской области                от    27 октября 2010 года №539)

- «Об утверждении Положений об особо охраняемых природных территориях регионального значения» (Постановление Правительства Самарской области от 31 декабря 2009 года №722)

- Распоряжение Правительства Самарской области от 20 марта 2007 года №43-р

- Постановление Главы городского округа Самары от 16.10.2006 г.               №167 и №169.

- Постановление Правительства Самарской области от 12 сентября 2008 г.       N 384 Об утверждении областной целевой программы «Обеспечение пожарной безопасности Самарской области на 2009 – 2015 годы».

- Правительство Самарской области Постановление от 3 марта 2011 г.                № 88

«О нормативах минимальной обеспеченности населения Самарской области площадью торговых объектов»

#### Целевые программы Самарской области:

- Областная целевая программа Самарской области «Молодой семье - доступное жилье» на 2009 - 2012 годы, утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 3 апреля 2009 г. N193 (с изменениями от 07 июля 2010 года N 306)

- Областная целевая программа Самарской области «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Самарской области до 2025 года», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области                 от 25 марта 2009 г. N179 (в ред. Постановления Правительства Самарской области от 11.08.2011 N394)

- Областная целевая программа Самарской области «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в Самарской области на 2009-2015 годы», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 01 октября 2008 г. N 399 (в ред. Постановления Правительства Самарской области от 25.04.2011)

- Областная целевая программа Самарской области «Развития инновационной деятельности в Самарской области на 2009 - 2015 годы», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от            27 марта 2009 г. N187 (в ред. Постановления Правительства Самарской области от 24.06.2009 №276).

- Областная целевая программа Самарской области «Развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры Самарской области» на 2011-2015 годы, утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 13 ноября 2009 г. N601

- Областная целевая программа «Повышение безопасности дорожного движения до 2015 года», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 27.03.2009 №188

- Областная целевая программа «Развитие пассажирского транспорта в Самарской области до 2016 года», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 02.11.2010 г.

- Областная целевая программа «Областная целевая энергетическая программа на 2009-2010 годы», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 25.03.2009 №178

- «Областная целевая энергетическая программа на 2011-2015 годы», утвержденная Постановлением Правительстве Самарской области                 от 27.10.2010 г. №536

- Областная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Самарской области на 2010-2013 годы и на период до 2020 года», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 30.07.2010 №355, (в редакции от 13.07.2011 г.)

- Областная целевая программа «Чистая вода» на 2010-2015 годы», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области                 от 09.10.2009 № 542  (в редакции от 27 сентября 2010 г.№466)

- Областная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в Самарской области на 2010 – 2018 годы», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 07.04.2010 года №124 (в редакции от 27.09. 2010 г.)

- Областная целевая программа «Социально-экономическое и этнокультурное развитие российских немцев в Самарской области на        2009-2012 годы», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 12 сентября 2008 г. №378 (в редакции от 27 сентября 2010 г.)

- Областная целевая программа «Улучшение материальной базы общеобразовательных учреждений в Самарской области на 2009-2010 годы», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области                  от 07.04.2010 года №124 (в редакции от 27.09. 2010 г.)

- Областная целевая программа «Строительство объектов образования на территории Самарской области в 2010-2012 годах», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 06 октября 2009 года № 484  (в редакции от 23 июня 2010 г. №297)

- Областная целевая программа «Строительство и реконструкция объектов здравоохранения и социального обслуживания населения Самарской области на 2010-2013 годы», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 05 марта 2010 года № 106  (в редакции от 23 июня 2010 года №287).

- Областная целевая программа «Развитие ипотечного жилищного кредитования в Самарской области» на 2010-2012 годы», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 17 февраля 2010 года №45  (в редакции от 23 июня 2010 г.)

- Областная целевая программа «Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений при использовании водных ресурсов и осуществлении гидроохранных мероприятий в городских округах и муниципальных районах Самарской области» на 2010-2014 годы», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области                 от 28 сентября 2009 года №473  (в редакции от 23 июня 2010 г. №266)

- Областная целевая программа «Развитие туристско–рекреационного кластера в Самарской области» на 2011 – 2014 годы», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 27.10.2010 №539.

- Областная целевая программа «Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, на территории Самарской области» на 2009–2013 годы, утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 29.10.2010 №557.

- Областная целевая программа «Стимулирование развития жилищного строительства в Самарской области на 2011-2015 годы», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 29.10.2010 г.          №576        (в редакции от 27.05.2011 г.).

#### Ведомственные целевые программы  и приказы Самарской области:

- Ведомственная целевая программа «Сохранение и восстановление биоразнообразия растительности и животного мира на территории Самарской области, обеспечение развития особо охраняемых природных территорий регионального значения» на 2011-2013 годы», утвержденная Приказом Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Самарской области от 30.06.2009 г. №44.

- Программа развития электроэнергетики Самарской области на 2010-2014 годы, утвержденная Приказом Министерства промышленности, энергетики и технологии Самарской области от 07.07.2010 №133-п.

- Ведомственная целевая программа «Развитие авиации общего назначения (малой авиации) в Самарской области» на 2009-2010 годы», утвержденная Приказом министерства промышленности, энергетики и технологий Самарской области от 10 октября 2008 №1.

- Приказ министерства транспорта, связи и автомобильных дорог Самарской области от 05.07.2010 г. №44 «Об утверждении перечня объектов строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Самарской области, финансируемых в рамках областной целевой программы «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Самарской области до 2025 года» (от 25.03.2009 N179).

- Приказ министерства транспорта, связи и автомобильных дорог Самарской области от 25 апреля 2011 г. №39 «Об утверждении перечня объектов строительства, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Самарской области, финансируемых в рамках областной целевой программы «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Самарской области до 2025 года» (от 25.03.2009 N179) и объемов их финансирования в 2011 году по строке «Разработка проектно-сметной документации», в ред. от 01.07.2011 №65.

- Приказы министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области о включении земельных участков в границы населённых пунктов в разрезе муниципального образования Самарской области с 2007 по 2011 гг.

Проект разработан в соответствии с требованиями нормативно-регламентирующих документов:

- Региональные нормативы градостроительного проектирования Самарской области. (Утверждены приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области от 25 декабря 2008 года № 496-п

- СНиП 11-04-2003 Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации.

- СП 42.13330.2011 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция. СНиП 2.07.01 – 89*

- СП 53.13330.2011 Планировка и застройка садоводческих (дачных) объединений граждан, здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 30-02-97*

- СП 19.13330.2011 Генеральные план сельскохозяйственных предприятий. Актуализированная редакция СниП II-97-76*

- СП 18.13330.2011 Генеральные план промышленных  предприятий. Актуализированная редакция СниП II-89-80*

- СП 8.13130.2009 Источники наружного противопожарного водоснабжения

- СП 11.13130.2009 Места дислокации подразделений пожарной охраны

- СНиП 2.05.02-85* Автомобильные дороги. (Изд. 2004г.)

- СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения.

- СНиП 2.05.06-85 Магистральные трубопроводы.

- СНиП 11-02-96 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения».

- СНиП 22-02-2003 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения».

- СНиП 22-01-95 «Геофизика опасных природных воздействий»

- СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы».

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно – защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

- СанПиН 42.128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест».

- СанПиН 2.1.6.1032-01 Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест.

- СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод».

- СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

- СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

- СанПиН 2.1.1279-03 «Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения».

- СП 30-102-99 «Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства.»

- СП 11-105-97 «Инженерно-геологические изыскания для строительства».

- СП 11-102-97 «Инженерно-экологические изыскания для строительства».

- СП 2.1.5.1059-01 «Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения».

- СП 2.1.7.10038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов».

- ГН 2.1.6.1983-05 «Предельно-допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест».

- Правила охраны магистральных трубопроводов» – утверждены Постановлением Госгортехнадзора РФ от 22.04.92 № 9 (с изм., внесенными Постановлением Госгортехнадзора РФ от 23.11.1994     № 61).

1.	Демографические ежегодники Самарского областного комитета государственной статистики за 1999 - 2011 гг.

2.	Районы Самарской области. Самарский областной комитет государственной статистики, Самара 2010.

3.	Численность населения Самарской области по полу и возрасту. Самарский областной комитет государственной статистики, Самара, 2004.

4.	Численность населения Самарской области по полу и возрасту. Самарский областной комитет государственной статистики, Самара, 2006.

5.	Численность населения Самарской области. Самарский областной комитет государственной статистики, Самара, 2002.

6.	Численность населения Самарской области. Самарский областной комитет государственной статистики, Самара, 2007.

7.	Численность населения Самарской области. Самарский областной комитет государственной статистики, Самара, 2011.

8.	Национальный состав населения Самарской области. Самарский областной комитет государственной статистики, Самара, 2004.

Настоящий проект  выполнен на базе применения геоинформационных технологий, в электронной версии (ГИС ИнГео , Spotlight PRO v 3.0, Auto CAD

MAP R3).

При  проектировании  и формировании  электронной  базы  данных использовались  материалы, предоставленные  Поволжским центром космической геоинформатики (Геоинформспутник) и материалы, предоставленные  отделом архитектуры и строительства Администрации муниципального района Сызранский Самарской области.

В качестве исходного картографического материала послужили:

- Топографические карты (масштаб 1:25000, выполненная Главным управлением геодезии и картографии ГГК СССР в 1954 – 55 гг.

- «Инвентаризация земель населённых пунктов Сызранский района Самарской области» (масштаб 1:2000), институт «ВолгоНИИгипрозем», 1997 год.

- «Проект установления границ городского поселения»  (масштаба 1:35 000), ООО «ВолгоНИИгипрозем», 2005 год.

- Ортофотоплан на территорию муниципального района Сызранский.

М 1:10000.

### Цели и задачи проекта

### «Генерального плана городского поселения

### Междуреченск муниципального района Сызранский Самарской области».

Согласно Градостроительному кодексу Российской Федерации, генеральный план  является актом территориального планирования муниципального образования.

Основная цель разработки генерального плана поселения  - обеспечение при осуществлении градостроительной деятельности безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, ограничение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и обеспечение охраны и рационального использования природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений.

Федеральный закон «Об общих принципах  организации местного самоуправления в РФ» и политические перемены, произошедшие в стране,  определили  финансовую и хозяйственную самостоятельность поселений. Это дает возможность сельским поселениям  развиваться более гармонично, используя  собственные ресурсы для реализации своих планов и потребностей.

Перспективы развития сельских и городских поселений во многом зависят от уровня компетентности  управленческой структуры поселения, умения реализовать принятые ими планы и программы. Одним из  основных программных документов, определяющим перспективы развития территории поселения, является Генеральный план поселения.

В основе определения перспектив развития городского поселения  заложен комплексный, обоснованный анализ территориальных   ресурсов и местных особенностей пространственного развития поселения.

Генеральный план городского поселения Междуреченск муниципального района Сызранский Самарской области выполнен с учетом:

- национальных проектов,  федеральных, региональных и муниципальных программ;

- целевых  программ в области государственного экономического, экологического, социального, культурного и национального развития Самарской области, муниципального района Сызранский;

- ранее разработанной градостроительной документации;

- предложений заинтересованных лиц.

Подготовка графических материалов генерального плана городского поселения Междуреченск осуществлена на бумажном и электронном носителе с применением геоинформационных систем, с последующей целью формирования информационной системы для обеспечения градостроительной деятельности муниципального образования.

# Общая   характеристика   территории    городского поселения Междуреченск

## 2.1.История формирования структуры расселения

## Краткая  историческая  справка

Сызранский район основан в 1938 году. 67 лет назад первого сентября Президиум Верховного Совета РСФСР принял Указ «Об образовании Сызранского (сельского) района Куйбышевской области, в состав которого из пригородной зоны г. Сызрани были выделены: рабочий поселок Кашпирский и 18 сельских Советов. Производственную и социальную базу составили 61 колхоз, 3 совхоза, 3 машино - тракторных станции, 7 школ, 3 больницы и другие учреждения.

Со времени его образования прошло несколько территориальных изменений, но основное ядро Сызранского района сохранилось.

В настоящих границах район существует с января 2006г.

В муниципальный район Сызранский с 01.01.2006г. входит 2 городских (Балашейка и Междуреченск) и 13 сельских (Варламово, Заборовка, Старая Рачейка, Новая Рачейка, Междуреченск, Жемковка, Троицкое, Чекалино, Усинское, Печерское, Волжское, Ивашевка, Рамено) поселений, объединяющих 69 населенных пунктов.

Расположен район на правом берегу Волги и граничит в северо-восточной части с  Шигонским, юго-восточной – Приволжским районами Самарской области, в южной части с Радищевским, в западной – Новоспасским и в северной части с Теренгульским районами Ульяновской области.

Ландшафт Сызранского района очень разнообразен. Редко где на протяжении сотни километров в округе можно встретить такое разнообразие природы: Смолькино, Черемоховка, Дружба – дремучие леса с преобладанием сосны и березы. Здесь представлена вся растительность средней полосы.

Чуть севернее возле сел Рамено, Заборовка – чернолесье перемежается с просторными полями, являет собой типичную картину приволжской степи. Это разнообразие, естественно, породило и соответствующий животный мир. И хоть немало истреблено диких обителей природы, остались еще в Сызранских угодьях и лось, и кабан, и лисица, зайцы, волки. Про местность Сызранского района по Гоголевски «…ровнем-гладнем разметнулась…» не скажешь – рельеф большей частью холмистый. Абсолютно ровное поле едва ли увидишь, а оврагов – «нет числа».

Открыты источники минеральной воды в п. Куропаткина и экологически чистой воды в с. Чекалино и с. Рамено.

Богат Сызранский район, богата и история его сел.

На территории с. Троицкое находятся два самых старых по возрасту каменных здания не только района, но и Самарского Правобережья. Это Богородская и Троицкая (частично действующая) церкви, построенные в начале XVIII века. Уникален в селе парк с кедрами, пихтами, лиственницами, плачущими березами и другими деревьями.

Парк был заложен помещиками Дмитриевыми, один из которых, Иван Дмитриев (1760 – 1873гг.), был знаменитым в России поэтом и баснописцем, предшественником Крылова и Пушкина, автор 80 басен и любовных песен, автор «Карманного песенника» популярного в ХХШ-ХХ вв.

Такие известные русские писатели, как Карамзин Николай Михайлович (1766 – 1826 гг.) и Гарин-Михайловский Николай Георгиевич (1852 – 1906гг.) посещали родовое поместье И.И. Дмитриева.

Лучшие земли, леса, пастбища находились в собственности графов Орловых, Давыдовых (Давыдов Денис Васильевич (1784 – 1839гг.) – герой Отечественной войны, военный писатель и поэт, жил в родовом поместье на территории Новорачейского поселения Сызранского района), князей Гагариных, помещиков Дурасовых.

С победы Октября начинается новая эпоха в развитии района. В состав района вошло 13 волостей и 152 сельских Совета. Первым колхозом был колхоз «Красный Миронов», организованный в 1923 году в селе Печерское. Колхоз объединил 22 крестьянских двора с 10 лошадьми, сеялкой и четырехконной молотилкой. Колхозу отрезали 137 десятин земли. Правда, урожаи получались невысокие. Даже самая распространенная и наиболее урожайная культура – рожь – давала намолот порядка семи центнеров с гектара.

С 1931 года Сызранский район встал на путь сплошной коллективизации. В 1932 году в колхозы объединили 90% крестьянских хозяйств. Район имел к тому времени две МТС: Ореховская (37 тракторов, 1 автомашина грузоподъемностью 1,5 тонн), Батракская (26 тракторов, 1 автомашина и 3 комбайна). Направление в районе зерновое и овощекартофельное. В 1933 году район имел 80 га. орошаемых земель.

Это было начало революции во всем укладе жизни крестьянства. Мирный созидательный труд советского народа был нарушен Великой Отечественной войной 1941 – 1945гг.. 4958 сызранцев ушли на фронт. Сражались отважно, участвовали во всех крупных битвах в составе всех фронтов.

В октябре 1941г. на территории сел Сызранского района (с. Заборовка, с. Рамено, с. Балашейка, с. Трубетчино) на случай прорыва основного фронта формировалась 266-я стрелковая Артемовско-Берлинская краснознаменной, ордена Суворова 2 степени дивизия.

С 1941г. по 1946г. в корпусах санатория на станции Старая Рачейка размещался военный госпиталь для тяжелораненых. Именно в с. Старая Рачейка находится братское военное кладбище, где похоронено более 200 фронтовиков, не выживших после тяжелых ранений. Свой последний приют здесь нашли воины из разных уголков Советского Союза.

Восточная часть городского поселения Междуреченск захватывает часть территории являющейся федеральным памятником природы – национальный парк «Самарская Лука».

## 2.2.  Местоположение  городского поселения Междуреченск в  системе  расселения  Самарской  области.

Муниципальный район Сызранский расположен в северо-западной части Самарской области. Протяженность района с севера на юг составляет 50 км, с запада на восток 79 км. Район граничит на востоке с Шигонским и Ставропольским районами Самарской области, на севере, западе и юге с Ульяновской областью, юго-восточная граница проходит по реке Волга.

Согласно закону Самарской области «Об образовании городских и сельских поселений в пределах муниципального района Сызранский Самарской области, наделении их соответствующим статусом и установлении их границ» от 28.02.2005 № 63-р  установлены границы городского поселения Междуреченск.

Городское поселение Междуреченск расположено в восточной части муниципального  района Сызранский, между Куйбышевским и Саратовским водохранилищами.

Городское поселение Междуреченск граничит:

- с сельским поселением  Печерское муниципального района Сызранский;

- с сельским поселением  Большая Рязань муниципального

района Ставропольский;

Картографическое описание границ
городского поселения Междуреченск
муниципального района Сызранский Самарской области

За начало границы городского поселения Междуреченск муниципального района Сызранский Самарской области принята точка 1, расположенная на стыке границ Куйбышевского водохранилища и муниципального района Шигонский Самарской области, в 1153 м севернее поселка городского типа Междуреченск.

Граница от точки 1 до точки 5 совпадает с границей муниципального района Сызранский Самарской области, которая смежна границе муниципального района Шигонский Самарской области.

Граница от точки 5 до точки 237 совпадает с границей муниципального района Сызранский Самарской области, которая смежна границе муниципального района Ставропольский Самарской области.

Граница от точки 237 до точки 240 совпадает с границей муниципального района Сызранский Самарской области, которая смежна границе муниципального района Безенчукский Самарской области.

От точки 240 граница проходит в северо-западном направлении на расстоянии 1615 м, пересекая Саратовское водохранилище, до точки 241, расположенной на стыке границ Саратовского водохранилища и земель закрытого акционерного общества «Печерское».

От точки 241 граница проходит в общем северном направлении на расстоянии 1135 м до точки 280, далее в общем западном направлении на расстоянии 4632 м по южной стороне автомагистрали «Урал» (М-5) до точки 338, расположенной на стыке границ земель закрытого акционерного общества «Печерское» и Сызранского лесничества Рачейского лесхоза.

От точки 338 граница проходит в общем северном направлении на расстоянии 2461 м по восточным границам лесных кварталов 99, 98 Сызранского лесничества Рачейского лесхоза до точки 411, расположенной на стыке границ Сызранского лесничества Рачейского лесхоза и Куйбышевского водохранилища.

От точки 411 граница проходит в северном направлении на расстоянии 1153 м, пересекая Куйбышевское водохранилище, до точки 1.

Общая площадь земель городского поселения Междуреченск, в установленных границах, составляет 5058,4 га.  В  состав городского поселения входят два населённых пункта:

- поселок городского типа Междуреченск – (административный центр),

численность населения – 3313 чел.;

- село Переволоки, численность населения – 191 чел.

Данные о численности населения представлены на 01.01.2011г.

## 2.3. Природно - климатические  условия исследуемой территории

### 2.3.1. Климат

На территории городского поселения Междуреченск муниципального района Сызранский Самарской области преобладает континентальный климат умеренных широт.

Для данного климата характерны: суровая продолжительная зима, жаркое и сухое лето, короткие переходные сезоны и возможность глубоких аномалий всех элементов погоды (оттепели зимой, возврат холодов весной, резкие температурные контрасты).

Согласно ТСН 23-346-2003 «Строительная климатология Самарской области», по данным метеостанции Сызрань среднегодовая температура воздуха в границах проектирования составляет +4,7°С. Средняя месячная температура наружного воздуха наиболее холодного месяца (январь) составляет -11,7°С. Температура воздуха наиболее холодных суток обеспеченностью 98%   - 37°С.

Абсолютная минимальная температура воздуха холодного периода года достигает - 44°С. Максимальная глубина промерзания почвы повторяемостью 1 раз в 10 лет составляет 129 см, 1 раз в 50 лет почва может промерзать на глубину 185 см.

В холодный период года в основном преобладают ветра западные, юго-восточные и юго-западные. Максимальная из средних скоростей ветра за январь 4,3 м/с. Средняя скорость ветра за три наиболее холодных месяца 3.4м/с.

В теплый период года температура воздуха обеспеченностью 99% составляет +29,6°С. Средняя температура наружного воздуха наиболее теплого месяца (июль) +20,8°С. Абсолютная максимальная температура достигает +39 °С.

В теплый период преобладают ветра западные, северо-западные и северные. Минимальная из средних скоростей ветра за июль составляет 2,9 м/с.

Переход среднесуточной температуры воздуха через 0°С в сторону понижения осуществляется в конце октября. В это время появляется, но, как правило, тает первый снежный покров. В третьей декаде ноября устанавливается постоянный снежный покров, продолжительность залегания которого порядка 138 дней. Средняя высота снежного покрова 0,40 м, наибольшая за зиму - 0,5-0,6 м. Максимальная декадная высота снежного покрова наблюдалась в конце февраля месяца и достигала 0,8 м. Разрушения снежного покрова в среднем отмечаются в конце марта - начале апреля. Окончательно снег сходит в первой половине апреля.

Среднегодовое количество осадков составляет 470 мм. Сумма осадков за теплый период (с апреля по октябрь) составляет 305 мм, за зимний (с ноября по март) - 150 мм. До 2/3 годового количества осадков выпадает в теплый период года в виде дождей, остальные - в холодный период. Максимум осадков, приобретающих нередко ливневый характер, приходится на июнь-июль. Норма испарения с суши составляет 470 мм в год, то же с водной поверхности.

На климатические условия влияют рельеф местности, направление и ширина водоразделов и долин. Так, например, в южной части м.р. Сызранский наличие Саратовского водохранилища оказывает смягчающее влияние на температурный и влажностный режим прилегающей территории, создавая здесь особый микроклимат.

### 2.3.2. Гидрография

Городское поселение Междуреченск сформировано между Куйбышевским и Саратовским водохранилищами.

Куйбышевское водохранилище, крупнейшее в Европе, существует с 1957 года, имеет протяженность 650 км, максимальную ширину 27 км и является водохранилищем сезонного регулирования стока. При нормальном подпорном уровне (НПУ) 53 м БС, площадь его водного зеркала составляет 6450 км2. Гидроузел накапливает весеннепаводковый естественный сток р. Волги, отдавая накопленную воду в периоды меженей, когда естественный сток минимален. Таким образом, перераспределяя сток во времени, водохранилище пропускает 97 % годового стока реки. Аккумулирующая емкость водохранилища при НПУ составляет 58 км3, что позволяет осуществлять такое регулирование не только в целях выработки электроэнергии, но и для обеспечения потребностей в воде промышленности, сельского хозяйства и населения. Среднегодовой сток водохранилища в створе плотины у г. Жигулевска составляет 247,0 км3/год.

Саратовское водохранилище существует с 1967 года. При НПУ (28,0 м) имеет полный объем 12,9 км3, площадь водного зеркала 1831 км2, наибольшую ширину 25 км, длину распространения является водохранилищем транзитного типа, суточно-недельного регулирования (последнее осуществляется синхронно с таковым на Куйбышевском гидроузле), что по основной площади зеркала водохранилища обеспечивает постоянство уровенного режима в течение года с допустимым колебанием уровня в пределах ±0,5 м. Максимальная глубина водохранилища в верхнем бьефе плотины ГЭС достигает 30 м, однако за пределами основного русла реки Волги водохранилище представляет собой относительно неглубокий, хорошо прогреваемый водоем с преобладающими глубинами до 10 м (глубины от 0 до 2 м составляют 21,1 % от 2 до 5 -25,5 %, от 5 до 10 м - 25,3 %). Средняя глубина водохранилища при НПУ составляет 7,0 м. Водообмен в средний по водности год происходит около 15 раз. Среднемесячный приток воды у верхнего бьефа Саратовской ГЭС колеблется от 3610 до 23730 м/с, сброс - от 4490 до 26090 м/с.

### 2.3.3. Рельеф

Для рельефа геоморфологической провинции Приволжской возвышенности характерно эрозионное расчленение, обусловленное наличием мягких пород, легко поддающихся размыву. Ступенчатый рельеф образовался под влиянием тектонических движений, денудационных процессов и трансгрессий палеогенового и акчагыльского морей, имевших различный базис эрозии. На формирование рельефа оказали некоторое влияние оползни и другие геоморфологические процессы.

Обособленное место в структуре рельефа занимает правый склон долины р. Волги (Саратовского водохранилища), между с. Переволоки и г. Октябрьск. Участок находится в восточной части Приволжской возвышенности и представляет собой плато, сильно расчлененное балками и оврагами длиной от 0,5 до 5-7км и глубиной от 2-3 до 20 и более метров.

Общее строение рельефа определяет направление поверхностного стока преимущественно в сторону р. Волги и ее притоков первого порядка.

### 2.3.4. Инженерно – геологические условия

В геологическом строении рассматриваемой территории принимают участие образования докембрийского кристаллического фундамента, перекрытые сверху толщей осадочных пород палеозойского и мезозойского возраста. По данным глубокого бурения породы кристаллического фундамента в границах проектирования вскрываются на глубине 1500-2200 м.

Отложения верхнего карбона представлены породами касимовского и гжельского ярусов. Первые вскрываются на глубине около 190 м. В составе гжельского яруса выделяются три горизонта: добрятинский, павлопосадский и ногинский.

Нижний добрятинский (трицитовый) горизонт мощностью 90-95 м представлен органогеннообломочными водорослевыми окремнелыми известняками с редкими линзами кремния и прослоями перекристаллизованных доломитов и доломитизированных известняков.

Средний павлопосадский (псевдофузулиновый) горизонт мощностью 57-60м сложен серыми и желтовато-серыми доломитами с единичными прослоями глин и мергелей.

Верхний ногинский (швагериновый) горизонт мощностью до 20 м представлен темно-серыми сильно разрушенными доломитами с линзами кремния и включениями асфальта.

В составе мезозойских образований в пределах рассматриваемой территории выделяются отложения юрской и меловой систем.

В северной половине рассматриваемой территории наряду с нижнемеловыми отложениями развиты породы верхнего мела сеноманского, туронского, сантонского, кампанского и маастрихтского ярусов.

Кайнозойская группа на территории района представлена в основном нижнепалеогеновыми, верхнеплиоценовыми и четвертичными образованиями.

Нижнепалеогеновые образования сложены переслаивающимися песками, песчаниками опоковидными, опоками, трепелами, диатомитами, трепеловидными глинами, общей мощностью до 150-160 м и более.

### 2.3.5. Почвенный покров и растительность

Почвенный покров территории городского поселения Междуреченск отличается большим разнообразием, что обусловлено особенностями физико-географического положения, климатических условий, геологического строения, составом почвообразующих материнских пород.

Почвенная зональность, обусловленная постепенным изменением климатических факторов, меняется с севера на юг.

По условиям геоботанического районирования территория городского поселения Междуреченск относится к зоне широколиственно - сосновых и сосновых лесостепных и степных лесов.

### 2.3.6. Полезные ископаемые

В границах муниципального района Сызранский выявлены следующие виды полезных ископаемых:

Нефть.     Действующий     нефтепромысел	расположен     в    районе    п.

Междуреченск, п. Взгорье, с. Рамено. Обустройство сооружений нефтедобычи планируется около п. Конопляный сельского поселения Старая Рачейка, где уже имеется разведочная скважина на нефть.

Горючие сланцы, с общими балансовыми запасами 11321 тыс.т. Рзрабатываются на Кашпирском руднике. Большая их часть идет для энергетических нужд и используется как сырье для фармацевтической промышленности.

Асфальтиты и битумы, с общими балансовыми запасами 1876 тыс.т. Печерское месторождение битуминозных пород эксплуатируется с 1871г. Смолистые известняки и песчаники разрабатываются в районе с. Костычи с 1875 г., используются для изготовления асфальта.

Сырье для производства строительных материалов:

- строительный камень (известняки, доломиты);

- глины керамзитовые;

- глины кирпичные;

- пески формовочные;

- пески строительные;

- гравий и галька;

- сырье для производства цемента.

В восточной части городского поселения Междуреченск  расположено месторождение глин и суглинков.

# 3. Современное использование территории и анализ градостроительной ситуации  городского поселения Междуреченск

## 3.1. Анализ демографической ситуации городского поселения Междуреченск муниципального района Сызранский.

### 3.1.1. Основные тенденции демографических процессов

Определение направленности развития Сызранского района предполагает проведение анализа динамики численности его населения. Демографический прогноз строится с учетом основных тенденций, происходящих в мире, регионе и конкретном поселении.

Структура населения определяется тремя показателями: рождаемостью, смертностью и миграционными процессами, уровень которых в значительной мере зависит от социально-экономических и культурных факторов.

Демографы выделяют три стадии популяционной стабильности: 1 – стадия традиционного общества, характеризующаяся высоким уровнем рождаемости и смертности, при котором население практически не растет, количество рождений уравновешивается количеством смертей; 2 – стадия четко выраженного роста населения, характеризующаяся снижением уровня смертности; 3 – стадия развития индустриализации, активного включения женщин в процесс производства и обусловленного этим понижения уровня рождаемости до такого, при котором рост населения становится достаточно стабильным, уровень рождаемости приблизительно равен уровню смертности.

Демографическая ситуация в городском поселении Междуреченск отражает общие тенденции развития страны и Самарской области: снижение рождаемости, устойчивым ростом смертности и снижением продолжительности жизни.

С учетом роста национального самосознания, что стало особенно заметно в последние годы, перечень национальностей значительно расширился. Сызранский район насчитывает более 15 национальностей.

Русское население Сызранского района по-прежнему остается наиболее многочисленным (22 тыс.чел.) и составляет 83,7 % от общей численности населения. По сравнению с 2002 г. (перепись) его доля во всем населении района уменьшилась на 0,2 %.

Второе место по численности населения занимают татары, численность которых составляет 1,2 тыс. человек или 4,2 % от общей численности населения. Главным образом за счет миграционного прироста значительно увеличилась численность таких национальностей, как армяне, азербайджанцы, узбеки, таджики, грузины.

В то же время уменьшилась доля таких национальностей как чуваши, мордва, немцы. Удельный вес белорусов сохраняет устойчивую тенденцию.

Данные о возрастной и трудовой структурах населения г.п. Междуреченск на 01.10.2011г. представлены в Таблицах 1 и 2.

В последние годы уровень рождаемости немного вырос, в связи с тем, что большая (по сравнению с 1999 годом) часть женщин вступила в детородный возраст. Эта тенденция может сохраниться в ближайшие 5-10 лет, затем неизбежно наступит спад, поскольку сегодня доля девочек 5-9-и лет почти вдвое меньше доли 20-25-летних женщин.

Значительное число пожилых жителей в половозрастной структуре населения Самарской области позволяет говорить о том, что уровень смертности по-прежнему останется довольно высоким. Его величина обусловлена не только значительной долей пожилого населения, но и экономическими проблемами. Сопоставление возрастных коэффициентов смертности населения Самарской области в 1998, 2003 и 2009 гг. свидетельствует о том, что доля умерших по-прежнему увеличиваться, начиная с 15-летнего возраста. Рис. 3. Возрастные коэффициенты смертности в Самарской области.

Средняя продолжительность жизни населения Самарской области в 2011 г. по сравнению с 2005 г. увеличилась в среднем на 2,35 года. У горожан мужского пола – на 2,87,  женского – на 1,2 года. В сельской местности увеличение произошло соответственно на 3,2 и 1,5 года.

В целом население области можно назвать стареющим: доля пожилых людей в течение 90-х годов возросла и в последние годы удерживается примерно на одном уровне, тогда как доля не достигших трудоспособного возраста, последовательно снижается.

Демографическая ситуация в Сызранском районе отражает общие тенденции развития страны и Самарской области: снижение рождаемости, устойчивый рост смертности и снижение продолжительности жизни.

Отрадным является тот факт, что в течение последних 19 лет в области устойчиво сокращается младенческая смертность. Если в 1985 году она составляла 959 умерших детей, то в 2005 году их было 258, в 2009 году - 241.

### 3.1.2. Демографическая ситуация в муниципальном районе Сызранский

На территории Сызранского района расположены 2 городских  и 13 сельских поселений. Административным центром муниципального района  является г.о. Сызрань (численность населения на 01.01.11 – 179493 человек).

Городские поселения муниципального района Сызранский:

- Балашейка – число жителей  2920 человек;

- Междуреченск ( в составе пгт. Междуреченск и с. Переволоки) – число жителей 3320 человек.

Сельские поселения:

- Варламово (в составе 5 населенных пунктов) – общее число жителей 4073 человек;

- Волжское (в составе 7 населенных пунктов) – общее число жителей 1411 человек;

- Жемковка (в составе 4 населенных пункта) – общее число жителей 1293 человек;

- Заборовка (в составе 1 населенный пункт) – общее число жителей 1480 человек;

- Ивашевка (в составе 7 населенных пунктов) – общее число жителей 1317 человек;

- Новая Рачейка (в составе 3 населенных пункта) – общее число жителей 1062 человек;

- Новозаборовский (в составе 9 населенных пунктов) – общее число жителей 1322 человек;

- Печерское (в составе 4 населенных пункта) – общее число жителей 1059 человек;

- Ремено  (в составе 2 населенных пункта) – общее число жителей 1509 человек;

- Старая Рачейка (в составе 2 населенных пункта) – общее число жителей 2327 человек;

- Троицкое (в составе 6 населенных пунктов) – общее число жителей 1079 человек;

- Усинское (в составе 6 населенных пунктов) – общее число жителей 2699 человек;

- Чекалино (в составе 3 населенных пункта) – общее число жителей 612  человек.

В целом в муниципальном районе Сызранский по данным на 1.01.11 проживало 25995 человека.

Демографическая ситуация в муниципальном районе Сызранский в целом близка к той, которая сложилась в области в целом: в течении 90-х годов существенно сократилась рождаемость при заметном увеличении уровня смертности населения. На протяжении последних лет наблюдается естественная убыль населения. В период с 1997 по 2008 гг. показатели естественного движения населения района отличались от средних показателей по области в сторону увеличения. Особенно заметным был разрыв показателей уровня смертности, который превышал областные показатели в среднем на 3 промилле.

Распределение населения муниципального района Сызранский по полу и возрасту свидетельствует о том, что уровень смертности в ближайшее время останется по-прежнему высоким, поскольку в половозрастной структуре населения остается прежней доля тех, кто вступил в пожилой возраст. В последующие 2-3 года в муниципальном районе ожидается небольшой рост рождаемости в связи с увеличением доли женщин, входящих в детородный возраст. Однако на расчетный срок в условиях только естественного прироста рождаемость существенно снизится, поскольку существенно сократится доля репродуктивного населения.

В 2006 году соотношение населения, находящегося в возрасте моложе трудоспособного и старше его отличалась от соотношения в демографической структуре в области в целом.

В муниципальном районе Сызранский доля стариков значительно превышает долю молодого населения: 23,1% против 16,0%. Таким образом, разрыв составляет 7,1%, что близко к соотношению показателей по области. Доля трудоспособного населения в районе ниже, чем средний показатель по области в целом. Если рассматривать ситуацию в городских и сельских поселениях района, то в более урбанизированной среде естественно доля трудоспособного населения больше, в то время как на 1-2 промилле меньше и молодежи, и пожилых жителей.

Младенческая смертность в Сызранском районе в течение ряда лет колебалась, превышая средние областные показатели, или оказывалась ниже их. Особенно высокой младенческая смертность была в 2001 году в сельских поселениях района и в 2005 г.- в городских. Сегодня показатель по муниципальному району ниже областного на 3,8 промилле.

Средняя продолжительность жизни как мужского, так и женского населения в муниципальном районе Сызранский примерно на 4 года меньше, чем в области в целом и составляет 63 года.

Другой важной причиной роста населения является миграция, которая не в меньшей степени, чем естественное движение населения, связана с социально-экономическими процессами, происходящими в стране.

В послевоенные годы наиболее характерной чертой для нашей страны была внутрирегиональная миграция, заключающаяся в движении сельских жителей в города. В настоящий момент градообразующие процессы в нашем регионе завершились. Центр тяжести сместился в сторону межрегиональной и международной миграции, которая существенно активизировалась в середине 90-х годов, вызванной политическими переменами, и породившей такое явление, как вынужденное переселение.

По статистическим данным на 2008 год в Самарском регионе миграционный прирост населения составил 9898 человек, 27,4% из них – выпал на долю межрегиональной миграции, 72,6% - международной. Число вынужденных переселенцев, как уже отмечалось, наиболее значительным было в середине 90-х годов. В настоящее время этот процесс последовательно затухает, что способствует сокращению миграционных потоков в целом. Миграционные процессы в муниципальном районе Сызранский на протяжении последних 13 лет не были стабильными. В первые годы «перестройки» миграционный прирост был велик и в 1994 году составлял более 23,5 промилле. Но уже в 2001 году внешняя миграция имела отрицательные значения.

Сегодня по общим итогам миграции на 2008 год в Сызранский район прибыло на 21 человек больше, чем убыло из него. Слабый миграционный прирост не покрывает естественной убыли населения. По совокупности естественного и механического прироста (убыли) на территории муниципального района Сызранский выделяются населенные пункты с возрастающим и убывающим населением.

Наиболее крупными поселениями, в которых по сравнению с данными на 1.01.2002 года число жителей возросло, являются: п. Варламово с.п. Варламово; с. Заборовка с.п. Заборовка; с. Жемковка с.п. Жемковка; п. Сборный с.п. Волжское; с. Новая Рачейка, с.п. Новая Рачейка; с. Троицкое с.п. Троицкое.

К населенным пунктам района с убывающим населением относятся: пгт. Балашейка г.п. Балашейка; пгт. Междуреченск г.п. Междуреченск; с. Старая Рачейка с.п. Старая Рачейка; с. Усинское с.п. Усинское; с. Рамено с.п. Рамено; с. Печерское с.п. Печерское. Три населенных пункта за этот период прекратили свое существование.

В целом, в течение последних 7 лет растущими оказались 26 населенных пунктов района из 62. В 35-и населенных пунктах число жителей не превышает 100 человек. Половину этих поселений можно считать «вымирающими», поскольку число жителей колеблется от 1 до 20.

Наиболее крупные населенные пункты муниципального района Сызранский  являются административными центрами сельских поселений. Административные центры сельских поселений обладают устойчивым социально-демографическим потенциалом и образуют демографический каркас муниципального района Сызранский.

Численность населения, его плотность на единицу территории являются одним из важных показателей урбанизированности. Чем выше степень обеспеченности населенных пунктов социальной и культурной  инфраструктурой, тем более самодостаточно само поселение, тем комфортнее его среда для жизнедеятельности человека.

Население муниципального района Сызранский отличается некоторым национальным разнообразием, несмотря на то, что русское население является преобладающим, и составляет 83,7%. Около 4,1% населения района – чуваши; 2,1% - мордва; 4,2% - татары; 1,9% - украинцы; 0,3% - белорусы; 0,6% - езиды; 0,2% -марийцы.

### 3.1.3. Демографическая ситуация в городском поселении

### Междуреченск муниципального района Сызранский

По оценке в среднем за 2011 год численность занятых в экономике района увеличится на 2,6%) и составит 25,0 тыс. человек.

На 01.01.2011 года доля населения моложе трудоспособного возраста составила 9,7%), доля населения трудоспособного возраста составила 54,1% и   старше   трудоспособного   возраста   36,2%.   В   половозрастном   составе женщины составляют 19,6% от общей численности населения, мужчины -16,6%.

Данные о возрастной и трудовой структуре населения г.п. Междуреченск на 01.01.2011 г. представлены в Таблицах 1 и 2.

Данные о возрастной структуре населения

Данные о возрастной структуре населения г.п. Междуреченск на 01.01.2011г.

Таблица 1

| № п/п | Показатели | Количество, чел. | % от общей численности населения |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | Дети: | 401 | 11,4 |
|  | до 6 лет | 159 | 4,5 |
|  | от 7 до 15 | 180 | 5,1 |
|  | от 16 до 17 лет | 62 | 1,8 |
| II. | Из общей численности населения: | 3504 | 100,0 |
| 1. | Население моложе трудоспособного возраста | 339 | 9,7 |
| 2. | Население трудоспособного возраста | 1897 | 54,1 |
|  | женщины от 16 до 54 лет | 1025 | 29,3 |
|  | мужчины от 16 до 59 лет | 872 | 24,9 |
| 3. | Население старше трудоспособного возраста: | 1268 | 36,2 |
|  | женщины старше 54 лет | 688 | 19,6 |
|  | мужчины старше 59 лет | 580 | 16,6 |

На рис.4 приведён сравнительный анализ распределения сельского населения Самарской области и городского поселения Междуреченск.

Динамика численности населения городского поселения Междуреченск приведена в таблице 2.

Динамика численности населения городского поселения Междуреченск

Таблица 2

| Год | Численность постоянного населения на начало года | Темпы изменения численности (+,-) чел. | Темпы изменения численности населения, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 2009 | 3628 | +3 | 0,23 |
| 2010 | 3575 | +15 | 1,15 |
| 2011 | 3504 | +2 | 0,15 |

Как видно из таблицы, численность населения по годам в основном стабильная, происходит убыль населения.

В результате плотность расселения в данный период уменьшилась, что объясняется неизменной площадью территории поселения в эти годы и уменьшением численности населения.

Однако плотность расселения в населённых пунктах поселения различна и характеризуется большим разбросом, наибольшая плотность расселения в  поселке Междуреченск, это связано с тем, что эти населенные пункты находятся в непосредственной близости к г. Сызрань.

На рис. 5 и 6 отражена динамика распределения сельского населения Самарской области и городского поселения Междуреченск по основным возрастным группам.

Взаимоотношения между разными национальностями в поселении благоприятные, противоречия национального характера отсутствуют, так как наибольший удельный вес в структуре населения по национальному составу составляют русские - 73,2%.

Демографические процессы характеризуются низкой рождаемостью, высоким уровнем смертности, естественной убылью, положительным сальдо миграции населения. Сложившийся под влиянием снижения рождаемости регрессивный тип возрастной структуры населения (удельный вес населения старших возрастов превышает долю населения детей и подростков) не обеспечивает возможности численного роста населения городского поселения и приводит к демографическому старению населения.

Произошедшее за последний период увеличение численности населения трудоспособного возраста привело  к снижению демографической нагрузки на трудоспособное население  пенсионерами и детьми.   Такая возрастная структура населения относится к регрессивному типу, для которого характерно суженное воспроизводство населения (когда не происходит замены умершего населения вновь родившимся). Вместе с тем по состоянию на 2010 год муниципальный район Сызранский имел самые высокие показатели рождаемости по Самарской области (11,9 чел./тыс.).

В связи со снижением рождаемости в поселении постепенно снижается количество семей, имеющих двух и более детей, а число семей с одним ребёнком неуклонно растёт. Численность населения в поселении составляет на 01.01.2011 год 2377 человек, из них  работающее население составляет  1450  человек, или 61,0% .

Показатели рождаемости, смертности, естественного и

миграционного прироста населения городского поселения Междуреченск

Таблица 3

| Показатели | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Численность постоянного населения | 3628 | 3575 | 3504 |
| Родившиеся | 23 | 15 | 31 |
| Умершие | 99 | 77 | 92 |
| Естественный прирост (убыль) | --76 | -62 | -61 |
| Миграцион-ный прирост | 0 | 9 | -10 |
| Общий прирост (убыль) | -76 | -53 | -71 |

Данные о трудовой структуре населения на 01.01.2011 г. Междуреченск

Таблица 4

| Показатели | Кол-во, чел. | Процентный состав, % |
| --- | --- | --- |
| Численность населения | 3504 | 100 |
| Самодеятельная группа населения | 1897 | 62,6 |
| в том числе: |  |  |
| а) население в трудоспособном возрасте | 1897 | 61,9 |
| б) работающие лица пенсионного возраста | 90 |  |
| Несамодеятельная группа населения |  | 37,4 |
| в том числе: |  |  |
| а) дети до 17 лет | 375 | 17,1 |
| б) учащиеся от 16 лет, обучающиеся с отрывом от производства | 101 | 1,1 |
| в) неработающие лица пенсионного возраста | 1116 | 18,3 |
| г) неработающие инвалиды и льготные пенсионеры в трудоспособном возрасте | 63 | 0,6 |
| д) лица трудоспособного возраста, занятые в подсобном хозяйстве | - | - |
| Население, проживающее в поселении, но работающее в других населённых пунктах | 161 | 8,8 |

## 3.2. Структура современного землепользования в городском поселении Междуреченск муниципального района Сызранский

Для организации системы управления земельными ресурсами вся земля в границах России, и в том числе Самарской области, рассматривается как единый объект хозяйствования - Земельный фонд. При этом любой земельный участок в составе земельного фонда, в зависимости от своих природно обусловленных качественных характеристик и вида наиболее оптимального для него использования (с точки зрения современных технологий и социально-экономических потребностей общества), может быть включен в ту или иную сферу хозяйствования. Так, равнинные территории с плодородными почвами и богатой естественной травянистой растительностью являются объектами сельскохозяйственного производства. Обширные территории, поросшие лесами, - объекты, преимущественно, лесохозяйственной деятельности. Земельные участки, слабоизмененные деятельностью человека и сохранившие, в условиях все возрастающего антропогенного воздействия, естественные природные комплексы, являются объектами пристального внимания и изучения ученых - экологов, и являются эталонами для выявления и оценки степени изменения природной среды и разработки рекомендаций по нивелированию неблагоприятных последствий хозяйственной деятельности человека. Земли, используемые под разработку и добычу полезных ископаемых, под размещение существующих и строительство новых промышленных предприятий, дорог, трубопроводов, линий электропередач, населенных пунктов - также имеют вполне определенное хозяйственное значение.

Согласно действующему Земельному кодексу РФ, введенному в действие 25 октября 2001 года №136, все земли России в соответствии с основным целевым назначением подразделяются на семь основных категорий, каждая из которых характеризуется определенным правовым режимом пользования - законодательно закрепленными правилами использования земель.

Основными категориями земель в Самарской области являются: земли сельскохозяйственного назначения; земли населенных пунктов (городов, поселков, сельских населенных пунктов); земли промышленности, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики и космического обеспечения, энергетики, обороны и иного назначения; земли природоохранного, природно-заповедного, оздоровительного, рекреационного и историко-культурного назначения; земли лесного фонда; земли водного фонда; земли запаса

Отнесение земель к той или иной категории и перевод их из одной категории в другую осуществляется органами исполнительной власти федерального уровня и субъектов Российской Федерации на основании соответствующих законов.

Земли сельскохозяйственного назначения – это земли, предоставленные для нужд сельского хозяйства или предназначенные для этих целей.

В составе земель сельскохозяйственного назначения выделяются сельскохозяйственные угодья и земли, занятые лесополосами, внутрихозяйственными дорогами, коммуникациями, лесами, болотами, замкнутыми водоемами, зданиями, строениями и сооружениями, необходимыми для функционирования сельского хозяйства, а также карьерами, землями, отчуждаемыми из активного оборота для складирования и захоронения отходов сельскохозяйственного производства.

Сельскохозяйственные угодья в землях сельскохозяйственного назначения - это особо ценные земельные угодья, предназначенные для ведения общественного сельскохозяйственного производства и подлежащие особой охране. Перевод этих земель в другие категории земель для несельскохозяйственных нужд допускается в исключительных случаях, установленных Земельным кодексом РФ.

Земли населенных пунктов

В состав земель населенных пунктов могут входить земельные участки, отнесенные в соответствии с градостроительными регламентами к следующим территориальным зонам (абзац в редакции, введенной в действие с 1 января 2007 года Федеральным законом от 18 декабря 2006 года N 232-ФЗ, - см. предыдущую редакцию):

1) жилым;

2) общественно-деловым;

3) производственным;

4) инженерных и транспортных инфраструктур;

5) рекреационным;

6) сельскохозяйственного использования;

7) специального назначения;

8) военных объектов;

9) иным территориальным зонам.

Земли промышленности, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики и космического обеспечения, энергетики, обороны и иного назначения - это земли, предоставленные в пользование или аренду предприятиям, учреждениям и организациям для осуществления возложенных на них специальных задач.

В составе земель этой категории выделяются: земли под постройками и сооружениями, предназначенными для реализации соответствующих видов хозяйственной деятельности; земли транспортных магистралей (железнодорожных, автомобильных и пр.) как общего пользования, так и специального назначения; земли под водными объектами, ресурсы которых используются для реализации соответствующих видов деятельности; земли под защитными лесными и древесно-кустарниковыми насаждениями, располагающимися вдоль путей сообщения, вокруг хозяйственных объектов соответствующего профиля; земли под современными разработками полезных ископаемых и земли прежних разработок, находящиеся в стадии рекультивации; земли с особыми (охранными, санитарными и др.) условиями использования, необходимые для безопасной эксплуатации промышленных, транспортных и иных объектов, а также земли под свалками, захоронениями и полигонами неутилизируемых промышленных отходов; земли, используемые предприятиями, организациями и учреждениями промышленности, транспорта и иного назначения, либо переданные во временное пользование гражданам или сельскохозяйственным предприятиям для сельскохозяйственных целей; земли под болотами и другие слабоиспользуемые в хозяйственной деятельности земли.

Земли особо охраняемых территорий, к ним относятся земельные участки, которые имеют особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное ценное значение, которые изъяты постановлениями федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации или решениями органов местного самоуправления полностью или частично из  хозяйственного использования и гражданского оборота и для которых установлен особый правовой режим.

В составе земель особоохраняемых территорий выделяются: земли под особо ценными лесами, парками, садами и противоэрозионными, полезащитными и пр. лесополосами; земли под охраняемыми участками рек, озер и других водоемов; земли под биологически ценными болотами; земли под постройками и сооружениями, являющимися памятниками истории и культуры и пр., а также земли под постройками, сооружениями и дорогами, организаций и учреждений, занимающихся охраной и изучением объектов особоохраняемых территорий; земли под каменистыми, песчаными поверхностями, солончаками, оврагами и другими элементами охраняемых природных ландшафтов; земли, используемые организациями и учреждениями, занимающимися охраной и изучением объектов особоохраняемых территорий, либо переданные во временное пользование гражданам или сельскохозяйственным предприятиям для сельскохозяйственной деятельности.

Земли лесного фонда - это покрытые лесом земли, а также не покрытые лесом земли, но предназначенные для нужд лесного хозяйства.

Правовые основы использования земель лесного фонда установлены Лесным кодексом Российской Федерации.

В составе земель этой категории выделяются: земли под лесами, на которых осуществляется основная лесохозяйственная деятельность; земли под лесным подростом на гарях, вырубках, лесопосадках и пр.; земли, используемые лесохозяйственными предприятиями или переданные во временное пользование другим предприятиям для сельскохозяйственных целей; земли под постройками и сооружениями, а также дорогами, находящимися в ведении предприятий, организаций и учреждений, занимающихся лесохозяйственной деятельностью; земли под водными объектами, расположенными в границах земель лесного фонда; земли под лесными болотами; земли под осушаемыми лесами, карьерами и пр. нарушенными землями; земли под каменистыми, песчаными и другими слабоиспользуемыми поверхностями, расположенные в пределах земель лесного фонда.

Земли водного фонда, к ним относятся земли, занятые водоемами, гидротехническими, водохозяйственными сооружениями, а также выделенные под водоохранные зоны и полосы отвода по берегам водоемов.

Правовые основы использования земель водного фонда установлены Водным кодексом Российской Федерации.

В составе земель этой категории, кроме земель под поверхностными водными объектами, выделяются: земли под дорогами и застройкой водохозяйственного комплекса; земли под болотами, лесами и древесно-кустарниковой растительностью, расположенные в пределах полос отвода водных объектов; нарушенные земли, занятые карьерами, недостроенными объектами гидротехнического и водохозяйственного комплексов (каналами, водохранилищами и пр.); прочие земли, включающие санитарно-защитные зоны вокруг объектов питьевого водоснабжения и других важных объектов Государственного водного фонда.

Земли запаса - это земли, не предоставленные в собственность, владение, пользование, включая аренду, вследствие природнопредопределенных свойств, ограничивающих или делающих невозможным их современное хозяйственное использование; вследствие временного высвобождения из хозяйственного оборота по социально-экономическим причинам или в результате нерационального использования; вследствие консервации.

В составе земель этой категории выделяются: сельскохозяйственные угодья, временно не используемые по каким-либо причинам; земли под дорогами, зданиями и инженерными сооружениями, не взятые на баланс предприятиями, организациями и учреждениями; земли под лесами и древесно-кустарниковой растительностью, земли под поверхностными водными объектами, земли под болотами и другими слабоиспользуемыми по природным показателям элементами природных ландшафтов; земли, выведенные из хозяйственного оборота либо по экономическим, либо по технологическим причинам (брошенные карьеры, земли, загрязненные вредными, в том числе токсичными и радиоактивными веществами, и пр.).

Общая характеристика целевого назначения земель муниципального района Сызранский Самарской области.

Общая площадь района составляет 188063 га и состоит: земли сельхозназначения 119850 га, земли промышленности – 4979 га, земли поселений – 3785 га, земли особо охраняемых территорий – 661 га, земли лесного фонда – 44068 га, земли водного фонда - 14720 га. Кроме того,  за пределами административных границ находится 3608 га (Безенчукский и Приволжский районы) и 220 га (пос. Междуреченск и с. Переволоки) в административных границах района.

Показатели по целевому использованию земель

муниципального района Сызранский

Таблица 5

| № п/п | Показатели | Общая площадь, га |
| --- | --- | --- |
| 3 1 | Земли сельскохозяйственного назначения | 119850 |
| 3 2 | Земли поселений в т.ч. в черте сельских населенных пунктов | 3785 |
| 3 3 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, обороны, безопасности и иного специального назначения | 4979 |
| 3 4 | Земли особо охраняемых территорий и объектов | 661 |
| 3 5 | Земли лесного фонда | 44068 |
| 3 6 | Земли водного фонда | 14720 |
| 3 7 | Земли за пределами административных границ | 3608 |
| 88 | Земли в пределах административных границ | 220 |
| Итого земель в административных границах: | 188063 |

Современные границы городского поселения Междуреченск носят естественный характер, проходят вдоль урочищ, реки и других твёрдых ориентиров рельефа местности, определены точками стыка границ смежных землепользований. Общая площадь городского поселения Междуреченск в установленных границах составляет 5058,4 га, в том числе:

- земли сельскохозяйственного назначения – 1788,5 га;

- земли населённых пунктов – 384,0 га;

- земли промышленности, транспорта, связи, радиовещания, телевидения,

информатики и космического обеспечения, энергетики, обороны и иного

назначения – 378,9 га;

- земли водного фонда – 1846 га.

## Инженерно-транспортная инфраструктура городского поселения Междуреченск

Согласно интегральной оценки транспортных связей территории области, наиболее обеспеченными являются Ставропольский, Волжский, Красноярский, Кинельский, Сызранский муниципальные районы.

Основной объем грузопотоков в Самарской области приходится на железнодорожный и автомобильный виды транспорта, а пассажиропотока – на автомобильный и городской электрический транспорт (трамваи, троллейбусы, метрополитен). Удельный вес железнодорожного транспорта в общем объеме всех перевезенных грузов составляет 32,0 %, автомобильного – 15,4%.

Транспортное сообщение городского поселения Междуреченск с другими муниципальными образованиями осуществляется пригородным транспортом по автодорогам общего пользования местного значения. Основная часть дорог имеет твердое покрытие.

По северной границе городского поселения проходит трасса федерального значения М-5 «Урал», по которой перевозятся грузы из Европы на Урал и в Сибирь. Тупиковые ответвления с трассы, ведущие в населенные пункты городского поселения, являются дорогами общего пользования с твердым покрытием.

Протяженность автомобильных дорог общего пользования Самарской области составляет 7,739 тыс. км, из них 7,68 тыс. км (99,3%) имеют твердое покрытие. Протяженность автомобильных дорог федерального значения - 686,3 км; автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Самарской области составляет 7052,734 км.      Протяженность автодорог общего пользования местного значения составляет 10,6 тыс. км.

Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения на территории муниципального района Сызранский составляет 233,491 км, в том числе:

- с асфальтобетонным  покрытием – 227, 191 км;

- с грунтощебеночным  покрытием - 6,300 км.

Общая площадь земельных участков предназначенных для застройки объектами  автотранспорта, на территории городского поселения Междуреченск, составляет 42,5 га.

По территории городского поселения Междуреченск проходят две федеральные железнодорожные магистрали: «Москва – Челябинск» и «Сызрань – Пенза».

### Железнодорожный транспорт

Железнодорожный транспорт на территории области представлен  Куйбышевской железной дорогой (5 место по объему перевозок в России) и частью Южно-Уральской железной дорогой (Оренбургское направление). Протяженность железных дорог составляет более 1,3 тыс. км. По территории области проходит ряд автомобильных железнодорожных линий, связывающие западные, южные, юго-западные и восточные регионы страны.

Плотность железных дорог региона составляет примерно 25,5 км на одну тысячу квадратных километров, что в 2,4 раза выше среднего показателя по стране.

Железнодорожный транспорт на территории муниципального района Сызранский представлен федеральными железными магистралями:

- Москва-Рязань-Саранск-Самара-Уфа-Челябинск магистрального типа (электрофицированная, двухпутная);

- Сызрань - Пенза

- Саратов-Сызрань

- Сызрань-Ульяновск

- Сышляевка-Жигулевское море-Сызрань.

Общая площадь земельных участков предназначенных для застройки объектами  железнодорожного транспорта, на территории городского поселения Междуреченск, составляет 200,6 га.

### Воздушный транспорт

Обслуживание населения муниципального района Сызранский воздушными перевозками осуществляется через аэропорт «Курумоч», расположенный в 150 км от административного центра  г. Сызрань.

Международный аэропорт «Курумоч» является крупнейшим аэропортом Поволжья и обеспечивает грузовые и, в большей степени, пассажирские перевозки, в том числе, обеспечивая внешние связи Самарской области, принимает все типы гражданских самолетов. Аэропорт имеет две взлетно-посадочные полосы. В составе аэропорта «Курумоч» имеются система терминалов общей площадью более 11000 кв. м. и грузовой комплекс. Площадь аэропорта «Курумоч» составляет 590 га. Из аэропорта выполняются рейсы практически во все крупные города России, в столицы стран СНГ, а также Турцию, Объединенные Арабские Эмираты, Израиль, Германию, Чехию, Австралию, Италию и другие страны. В соответствии с разработанной Концепцией развития аэродромной (аэропортовой) сети гражданской авиации Российской Федерации на период до 2020 года международный аэропорт «Курумоч» входит в перечень из 12 международных узловых аэропортов (хабов) федеральной базовой авиатранспортной системы.

### Водный транспорт

Водный транспорт в Самарской области играет существенную роль в грузовых и пассажирских перевозках. Главный речной путь – р. Волга – по своему транспортному назначению и судоходной глубине относится к сверхмагистрали. Протяженность внутренних водных путей Самарской области составляет 685 км. Продолжительность навигации на р. Волге составляет около 220 суток.

В городе Сызрань расположен речной порт, который осуществляет грузо и пассажироперевозки по реке Волге.

Непосредственное обслуживание водным и воздушным транспортом отсутствует.

### Трубопроводный транспорт

Трубопроводный транспорт является важным элементом транспортной инфраструктуры Самарской области, на долю которого приходится около 43% грузоперевозок.

Добыча и переработка нефти и газа на территории Самарской области привела к созданию разветвленной сети трубопроводов различного диаметра и назначения. Они производят транспортировку нефти, газа и целого ряда продуктов нефтехимии. Трубопроводы образуют комплексные технические транспортные коридоры, которые проходят в основном параллельно железнодорожным и автомобильным магистралям. Здесь же размещаются кабели связи и линии электропередач.

По территории муниципального района Сызранский проходят магистральные газопроводы, в том числе: Челябинск-Петровск, Уренгой-Петровск, Уренгой-Новопсков, «Уренгой-Петровск» - Жигулевск; нефтепродукты: Уфа - Западное направление, Вознесенская НПС – Октябрьск, Сызрань - Ульяновск и нефтепроводы.

### Линии электропередач

По территории муниципального района Сызранский проходят линии электропередач напряжением 500, 220, 110, 35, 10 и 6 кВт.

Транспортное сообщение городского поселения Междуреченск с другими муниципальными образованиями осуществляется пригородным транспортом по автодорогам общего пользования местного значения. Основная часть дорог имеет твердое покрытие.

В центральной части городского поселения Междуреченск, с запада на восток, проходит трасса федерального значения М-5 «Урал», по которой перевозятся грузы из Европы на Урал и в Сибирь. Трасса проходит непосредственно по территории села Переволоки и южнее п.г.т. Междуреченск.

Общая площадь земельных участков предназначенных для застройки объектами  автотранспорта, на территории городского поселения Междуреченск, составляет 91,7 га.

По территории городского поселения Междуреченск, непосредственно вдоль всего административного центра, проходит федеральная железнодорожная магистраль «Москва – Челябинск». Поселок Междуреченск расположен вблизи железнодорожной станции Переволоки.

Общая площадь земельных участков предназначенных для застройки объектами  железнодорожного транспорта, на территории городского поселения Междуреченск, составляет 214,2 га.

Перемещения населения городского поселения осуществляются автомобильным  транспортом:

«Междуреченск – Октябрьск»

«Междуреченск – Жигулевск»

Непосредственное обслуживание водным и воздушным транспортом отсутствует.

## 3.4. Планировочная структура населенных пунктов городского поселения Междуреченск

Разработка  генерального плана поселения  Междуреченск предусматривается с  учетом сложившейся планировочной структуры населенных пунктов, наличия свободных территорий пригодных для  градостроительного освоения,  внешних и внутренних транспортных связей, инженерного промышленного и социального потенциала территории и с использованием варианта открытой планировочной структуры.

Территория п.г.т. Междуреченск имеет гибкую планировочную структуру, подчиненную особенностям рельефа и гидрографической ситуации. Административный центр сформирован на левом берегу Куйбышевского водохранилища.  Селитебная зона делится железной дорогой на 2 части: - западную (основную часть) и поселок ЖБК. Так как транспортное сообщение напрямую между центром и ЖБК не возможно, въезд в ЖБК осуществляется с южной стороны, с федеральной трассы М-5.

Планировочная структура центра п.г.т. Междуреченск сложилась из многочисленных разновеликих кварталов, разряженной жилой застройки с большим количеством улиц и проездов и обусловлена сложившейся градостроительной обстановкой – наличием существующей застройки, обеспечением удобных взаимосвязей поселка с зоной отдыха, производством, внешними дорогами. Производственная зона	поселка состоит из промышленных  организаций железной дороги.  Въезд в поселок предусмотрен с южной стороны, с федеральной трассы М-5.

Село Переволоки расположено на правом берегу Саратовского водохранилища. Населенный пункт характеризуется прямолинейной трассировкой улиц.  Жилые дома, с приусадебными участками, расположены, преимущественно, по обеим сторонам улиц. Через центральную часть села, с востока на запад, проходит федеральная трасса М-5, с которой и осуществляется въезд в село.

## 3.5. Существующее функциональное использование территории населенных пунктов городского поселения Междуреченск

Согласно статьи 85 Земельного кодекса Российской Федерации в состав земель населенных пунктов  городского поселения могут входить земельные участки, отнесенные к следующим территориальным зонам:

- жилая зона;

- общественно-деловая зона;

- производственная;

- зона инженерной и транспортной инфраструктур;

- рекреационная зона;

- зона сельскохозяйственного использования;

- зона специального назначения;

- иные территориальные зоны.

### 3.5.1. Жилая зона

Земельные участки в составе  жилой  зоны предназначены для застройки жилыми зданиями, а также объектами культурно-бытового и иного назначения.

Жилые зоны могут предназначаться для индивидуальной жилой застройки, малоэтажной смешанной жилой застройки, среднеэтажной смешанной жилой застройки, а также иных видов застройки.

В населенных пунктах городского поселения Междуреченск преобладают  малоэтажные жилые дома, деревянно-панельной конструкции, обложенные кирпичом.

Жилая застройка п.г.т. Междуреченск в основном представлена малоэтажными (до 5-ти этажей) жилыми домами.

Общая площадь земель жилой застройки в городском поселении Междуреченск составляет 384 га.

Общий жилой фонд по поселению на 1.01.2011 г. ориентировочно составляет  92,7 тыс.м2.

Данные по жилому фонду

Таблица 6

| № пп | Наименование | площадь |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Общий жилой фонд, тыс. м2 общ. площади, в т.ч. | 92,7 |
|  | государственный | 10,8 |
|  | частный | 81,9 |
| 2 | Общий жилой фонд на 1 жителя, м2 общ. площади | 22,1 |

Характеристика жилого фонда по этажности п.г.т. Междуреченск

Таблица 7

| №пп | Наименование | Кол-во домов, шт. | Общая площадь, тыс.м2 | % от общей площади |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Индивидуальная застройка | 384 | 15,6 |  |
| 2 | Секционная застройка |  |  |  |
|  | 2-х этажная | 45 |  |  |
|  | 3-х этажная | 1 |  |  |
|  | 4-х этажная | 3 |  |  |
|  | 5-ти этажная | 14 |  |  |
| 3 | Блокированная застройка |  |  |  |
| 4 | Всего: | 699 |  |  |

Характеристика жилого фонда с. Переволоки

Таблица 8

| №пп | Наименование | Кол-во домов, шт. | Общая площадь, тыс.м2 | % от общей площади |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Индивидуальная застройка | 252 | 9,9 |  |
| 2 | Секционная застройка |  |  |  |
| 3 | Блокированная застройка |  |  |  |
| 4 | Всего: | 252 | 9,9 |  |

Данные по ветхому жилому фонду в городском поселении Междуреченск, предоставленные БТИ, представлены в Таблице 9.

Ветхий фонд, подлежащий сносу.

Таблица 9

| № п/п | Наименование | Улица | № дома | Матер. стен | Износ % | Общая площадь м2 | Кол-во квартир |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | жилой дом | Станционная | 12 | - | - | 342,8 | 8 |

Критериями отнесения жилищного фонда к ветхому, согласно законодательству Российской Федерации (статьи 28 и 29 Жилищного кодекса РСФСР) и закону Самарской области «О жилище», являются:

- жилой дом с физическим износом, при котором его прочные и деформационные характеристики равны или хуже предельно допустимых характеристик, установленных для действующих условий эксплуатации.

К ветхим домам относятся полносборные, кирпичные и каменные дома с физическим износом свыше 70 %; деревянные дома и дома со стенами из местных материалов с физическим износом 65 %.

Ветхий жилищный фонд ухудшает внешний облик населенных пунктов и  снижает инвестиционную привлекательность всего поселения.

### 3.5.2. Общественно-деловая зона

Земельные участки в составе общественно-деловых зон предназначены для застройки административными зданиями, объектами образовательного, культурно-бытового, социального назначения и иными предназначенными для общественного использования объектами.

Общественный  центр городского поселения Междуреченск сформирован в поселке городского типа Междуреченск, в западной его части. Так же в п.г.т. имеется подцентр расположенный в поселке ЖБК.Общественные центры объединяют функции административные, культурно - зрелищные, спортивные и торгово-бытовые. Кроме того, в соответствии с радиусами обслуживания населения по территории административного центра размещаются объекты школьного образования, здравоохранения, бытового обслуживания и торговли. Архитектурно-планировочная организация главной площади построена по системе взаимопроникающих пространств, она раскрывается постепенно и не может быть воспринята с одной точки. Природное окружение – решающий  фактор и принимается за основу планировочного и композиционного замысла.

В селе Переволоки общественного центра как такового нет. Лишь предприятия торговли и общественного питания расположены вдоль трассы М-5.

Согласно Региональным нормативам градостроительного проектирования Самарской области, СНиП 2.07.01-89* « Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», сеть учреждений культурно-бытового обслуживания в основном обеспечивает нормативный уровень обслуживания населения.

Полный перечень объектов культурно-бытового обслуживания с качественными характеристиками  приведен в Таблице 10.

Таблица 10

| Объекты культурно-бытового обслуживания |
| --- |
| № п/п | Наименование | Адрес, улица | № дома | Этаж-ность | Мощность | Состояние |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 |
| Учреждения народного образования Детские дошкольные учреждения |
| 1 | Детский сад «Ромашка» | (п.г.т. Междуреченск) ул. Приморская | 5 | 2 | 115 | Удовл. |
| 2 | Детский сад «Теремок-ЖБК» | (п.г.т. Междуреченск) ЖБК | 14 | 2 | 100 | Удовл. |
| Учебные заведения |
| 1 | Междуреченская СОШ (образовательный центр) | (п.г.т.Междуреченск), ул. Приморская | 6 | 3 | 450-500 чел. | Удовл. |
| 2 | Музыкальная школа | (п.г.т.Междуреченск), ул. Ленина | 1 | 1 | 120 | Удовл. |
| Учреждения здравоохранения, социального обеспечения, спортивные и физкультурно – оздоровительные сооружения Учреждения здравоохранения |
| 1 | Больница | (п.г.т.Междуреченск), ул. Пушкина | 2 | 2 | 20 мест | Удовл. |
| 1 | Поликлиника | (п.г т. еждуреченск), ул. Пушкина | 2 | 2 | 70-100 | Удовл. |
| 2 | Аптека | (п.г т.Междуреченск), ул. Пушкина | 9 |  | - | Удовл. |
| Учреждения социального обеспечения |
| 1 | Отделение надомного обслуживания | (п.г.т.Междуреченск), ул. Ленина | 1 | - | 180 чел. обслуж. | Удовл. |
| 2 | Отдел управления соц. защиты населения | (п.г т.Междуреченск), ул. Пушкина | 7 | - | - | Удовл. |
| Спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения |
| 1 | Спортзал | (п.г.т. Междуреченск) ул. М.Горького | 7а | 1 | - | Удовл. |
| 2 | Стадион | (п.г.т. Междуреченск) ул. Пушкина | - | - | 100х60 м | Удовл. |
| Учреждения культуры и искусства |
| 1 | ДК «Победа» | (п.г.т. Междуреченск) ул. М.Горького | 7 | 1 | 205 мест | Удовл. |
| 2 | ДК «Юность» | (п.г.т. Междуреченск) ЖБК | 9а | 2 | 280 мест | Удовл. |
| 3 | Библиотека в ДК «Победа» | (п.г.т. Междуреченск) ул. М.Горького | 7 | 1 | - | Удовл. |
| 4 | Библиотека в ДК «Юность» | (п.г.т. Междуреченск) ЖБК | 9а | 2 | - | Удовл. |
| Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания Предприятия торговли |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Продукты (ИП Никольск) | (п.г.т.Междуреченск), ул. Ленина | 10 | 1 | 94,67 м2 | Удовл. |
| 2 | «Голубая лагуна» (ИП Пучко) | (п.г.т.Междуреченск), ул. Приморская | 13 | 1 | 44,1 м2 | Удовл. |
| 3 | павильон «Василек» | (п.г.т.Междуреченск), ул. Приморский | 14 |  |  | Удовл. |
| 4 | продукты (ИП Сосновцев) | (п.г.т.Междуреченск), ул. М.Горького | 5а | 1 | 46,4 м2 | Удовл. |
| 5 | магазин (Богданова) | (п.г.т.Междуреченск), ул. М.Горького | 21 | 1 | 116,8 м2 | Удовл. |
| 6 | магазин «Надежда» | (п.г.т.Междуреченск), ул. Ленина | 1б | 1 | 52,9 м2 | Удовл. |
| 7 | хозтовары (ИП Сосновцев) | (п.г.т.Междуреченск), ул. Ленина | 1в | 1 | 52,7 м2 | Удовл. |
| 8 | магазин «Березка» (ИП Богданова) | (п.г.т.Междуреченск), ул. Парковая | 3 | 1 | 97 м2 | Удовл. |
| 9 | рынок (ООО Междуречье) | (п.г.т.Междуреченск), ул. Парковая | 7 | 1 | 196,3 м2 20 мест | Удовл. |
| 10 | магазин «Теремок» (ИП Адамович) | (п.г.т.Междуреченск), ЖБК | западнее д.5 | 1 | 32,9 м2 | Удовл. |
| 11 | магазин «Продукты» (ИП Пучко Ю.Ю.) | (п.г.т.Междуреченск), ЖБК | между 12 и 13 | 1 | 27,5 м2 | Удовл. |
| 12 | магазин «Валентина» (ИП Дворянов) | (с.Переволоки), ул. Советская | 35а | 1 | 20 м2 | Удовл. |
| 13 | магазин (ИП Пучко Ю.Ю.) | (с.Переволоки), ул. Советская | - | - | - | Удовл. |
| 14 | магазин Донерстах (ООО «Маяк») | (с.Переволоки), ул. Н-Садовая | 30 | 1 | 35,1 м2 | Удовл. |
| 15 | рынок (Данильчук) | (с.Переволоки), ул. Советская | 28а | 1 | 352,1 м2 92 места | Удовл. |
| 16 | магазин-кафе «Сюзанна» | (с.Переволоки), ул. Советская | 33а | 1 | 35,15 м2 | Удовл. |
| 17 | магазин ООО «Золотой лев» | (с.Переволоки), ул. Советская |  | 1 | 23,2 м2 | Удовл. |
| 18 | магазин «Пламя» (ИП Ледов) | (с.Переволоки), ул. Советская | 30а | 1 | 18,7 м2 | Удовл. |
| 19 | павильон к магазину (ИП Щеткова) | (п.г.т.Междуреченск), ул. Ленина | 10 | 1 | 17,5 м2 | Удовл. |
| Предприятия общественного питания |
| 1 | Кафе – столовая «Мечта» | (п.г.т.Междуреченск), ул. Ленина | 4 | 1 | 148,4 м2 50 мест | Удовл. |
| 2 | Кафе «Золотой Лев» | (с.Переволоки), ул. Советская | 35 | 1 | 89 м2 | Удовл. |
| 3 | Кафе «Арагви» | (с.Переволоки), ул. Советская | - | - | - | Удовл. |
| 4 | Кафе «У камина» | (с.Переволоки), ул. Советская | 28а | 1 | 35,5 м2 20 мест | Удовл. |
| 3. Предприятия бытового обслуживания |
| - | - | - | - | - | - | - |
| Организации и учреждения управления, проектные организации, кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи Банки, предприятия связи |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Отделение связи | (п.г.т.Междуреченск), ул. Пушкина | 7 | 5 | 7 чел. | Удовл. |
| 2 | Отделение связи | (п.г.т.Междуреченск), ЖБК |  | 5 | 4 чел. | Удовл. |
| 3 | Отделение «Сбербанка» | (п.г.т.Междуреченск), ул. Пушкина | 7 | 5 | 2 чел. | Удовл. |
| 4 | Отделение «Сбербанка» | (п.г.т.Междуреченск), ЖБК |  | 5 | 1 чел. | Удовл. |
| Организации и учреждения управления |
| 1 | Администрация городского поселения | (п.г.т.Междуреченск), ул. Ленина | 1 | 2 | 10 чел. | Удовл. |
| Учреждения жилищно-коммунального хозяйства |
| 1 | Пождепо | (п.г.т.Междуреченск), ул. Ленина | - | 2 | 2 маш. | Удовл. |
| 2 | ООО«Междуречье» гостиница «Итиль» | с. Переволоки | - | 2 | 12 мест | Удовл. |
| 3 | ООО «Быткомфорт» | (п.г.т.Междуреченск), ул. Ленина | - | 2 | - | Удовл. |
| Культовые сооружения |
| 1 | Приход в честь Серафима Саровского | (п.г.т.Междуреченск), ул. Парковая |  |  | 25 чел. | Удовл. |
| 2 | Церковь «Покрова Пресвятой Богородицы» | с. Переволоки |  |  | 80 чел. | Удовл. |

### 3.5.3. Производственная зона

Земельные участки  в составе производственных зон предназначены для застройки промышленными, коммунально-складскими, иными предназначенными для этих целей производственными объектами.

В городском поселении Междуреченск, из объектов промышленного значения расположены: в центральной части п.г.т. Междуреченск – лесоперевалочный комбинат (не действующий); в районе ЖБК большую территорию, на северо-востоке, занимает промышленное предприятие железобетонных конструкций (так же не действующее).

### 3.5.4. Зона инженерной и транспортной инфраструктуры

Земельные участки в составе зон инженерной и транспортной инфраструктур  предназначены для застройки объектами железнодорожного, автомобильного, речного, морского, воздушного и трубопроводного транспорта, связи, инженерной инфраструктуры, а также объектами иного назначения.

По центральной части городского поселения Междуреченск, с востока на запад, проходит несколько магистральных сетей: линии электропередач (220 и 110 кВ); несколько веток магистрального нефтепровода; продуктопровод; магистральный газопровод.

### 3.5.5. Рекреационная зона

Земельные участки в составе рекреационных зон, в том числе земельные участки, занятые лесами, скверами, парками, садами, прудами, озерами, водохранилищами, используются для отдыха граждан и туризма.

Система озеленения населенных пунктов городского поселения включает зеленые насаждения общего и ограниченного пользования.

К насаждениям общего пользования относятся парки и скверы.

К насаждениям ограниченного пользования относится зелень приусадебных участков и территорий учреждений культурно-бытового назначения.

Недостающая площадь зеленых насаждений частично компенсируется лесными массивами, сосредоточенными в прибрежных полосах водохранилищ.

Территория поселения, в целом, имеет сложный рельеф, живописный ландшафт, благоприятные климатические условия, что делает возможным развитие разнообразных видов рекреации и туризма. Восточная часть городского поселения Междуреченск захватывает часть территории являющейся федеральным памятником природы – национальный парк «Самарская Лука».

### 3.5.6. Зона сельскохозяйственного использования

Земельные участки в составе зон сельскохозяйственного использования в населенных пунктах - земельные участки, занятые пашнями, многолетними насаждениями, а так же зданиями, строениями, сооружениями сельскохозяйственного назначения, - используются в целях ведения сельскохозяйственного производства до момента изменения вида их использования в соответствии с генеральными планами поселений и правилами землепользования и застройки.

Ведущей отраслью сельского хозяйства городского поселения является  выращивание зерновых культур.

В границах городского поселения Междуреченск земли сельскохозяйственного назначения составляют  1788,5 га.

### 3.5.7. Зона специального назначения

К объектам специального назначения относятся кладбища, свалки, скотомогильники.

На территории городского поселения Междуреченск расположено два кладбища.

В поселке Междуреченск кладбище расположено на юге, в пределах границы населенного пункта, в 230 м от жилой застройки.

В селе Переволоки кладбище находится на юго-западе за границей села, в 330 м от застройки.

Санитарно – защитная зона от сельских кладбищ согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 составляет 50 метров. Санитарно-гигиенические разрывы до жилой застройки выдержаны.

Система санитарной очистки и уборки территории предусматривает рациональный сбор, быстрое удаление, обезвреживание и экономически целесообразную утилизацию отходов, являющихся источниками загрязнения воздуха, подземных вод, рек и водохранилищ. Для сбора мусора в общественных местах установлены мусорные контейнеры.

На индивидуальных участках предусмотрена следующая санитарная очистка территории:

- пищевые отходы компостируются на участке, в специальном отведенном
   месте;

- твердые бытовые отходы централизовано вывозятся на свалку;

- жидкие    отходы    из    неканализованных домовладений    вывозятся ассенизационными     вакуумным транспортом и сливаются в ближайшие колодцы централизованной системы канализации.

# 4. Инженерное оборудование территории населенных пунктов

При осуществлении территориального планирования м.р. Сызранский учтены мероприятия Областной целевой программы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры на 2009 – 2010 годы», утверждённой постановлением Правительства Самарской области от 25.03.2009 г. N 164.

Цель Программы: создание  условий  для  приведения  жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры Самарской области в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания

Задачи Программы: модернизация объектов коммунальной инфраструктуры  муниципальных образований Самарской области; повышение качества и   надежности предоставления коммунальных услуг населению.

Инженерное обеспечение населенных пунктов городского поселения Междуреченск включает в себя:

- Водоснабжение;

- Канализацию;

- Теплоснабжение и горячее водоснабжение;

- Газоснабжение;

- Электроснабжение;

- Телефонизацию.

Наличие объектов инженерной инфраструктуры в населенных

пунктах городского поселения Междуреченск .

Таблица 11

| Наименование населенного пункта | Числ. нас.на 1.01.09 | Сетев. газ | Газ. котлы | Центр-е тепл-е | Центр-е водосн. | Центр-я канал-я | Выгреб. яма | Электросн-е | Тепеф-ция |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Городское поселение Междуреченск | 3410 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.г.т. Междуреченск-а/ц | 3064 | + | + | + | + | + | + | + | + |
| с. Переволоки | 346 | + | + | - | + | - | + | + | + |

## 4.1. Водоснабжение

Поселок городского типа  Междуреченск централизованным водоснабжением обеспечивается тремя подземными  водозаборами.

Село Переволоки, так же, обеспечено подземным водозабором.

Уличные водопроводные сети кольцевые и тупиковые, смонтированы из труб различных диаметров. На сети установлены водоразборные колонки и пожарные гидранты.

Значительная часть труб изношена и требует реконструкции или ремонта. Подача воды осуществляется на хозяйственно-питьевые нужды, противопожарные и производственные цели и полив. Частично население пользуется водой из шахтных колодцев и собственных скважин.

В настоящее время осуществляется нехватка воды в летнее время. Это вызывает необходимость изыскания новой площадки водозабора и строительство новых водоводов.

## 4.2.  Водоотведение

Канализация п.г.т. Междуреченск осуществляется отводом стоков на собственные очистные сооружения. Очистные сооружения размещаются в северо-западном направлении от поселка.

Список канализационных очистных сооружений городского поселения Междуреченск

Принадлежность и местоположение канализационных очистных сооружений

ООО «Быткомфорт», п. Междуреченск, ЖБК

Очистные сооружения поселка Междуреченск находятся в неудовлетворительном состоянии, технологическое оборудование пришло в негодность и ремонту не подлежит.

Инженерное обеспечение очистных сооружений поселка ЖБК было решено от внутризаводских сетей завода ЖБК и в настоящее время отсутствует.

Сточные воды от жилой застройки собираются самотеком перед канализационной насосной станцией и  по напорному трубопроводу перекачиваются на станцию полной биологической очистки.

Хозяйственно-бытовые стоки от существующей индивидуальной застройки поступают в выгребные ямы и надворные уборные, откуда вывозятся техническим транспортом и сливаются в места, отведённые для этой цели санитарным надзором.

В селе Переволоки централизованная система канализации отсутствует. Хозяйственно-бытовые стоки от существующей индивидуальной застройки поступают в выгребные ямы и надворные уборные, откуда вывозятся техническим транспортом и сливаются в места, отведённые для этой цели санитарным надзором.

## 4.3. Теплоснабжение

Централизованным теплоснабжением в населенных пунктах городского поселения Междуреченск обеспечивается социально-культурно-бытовые строения и часть жилой многоквартирной застройки. Прокладка тепловых сетей принята как надземная так и подземная.

Жилой сектор снабжается теплом от автономных собственных источников, в качестве которых используются газовые котлы различных модификаций. Для целей горячего водоснабжения используются газовые колонки.

## 4.4. Газоснабжение

Газоснабжение населенных пунктов городского поселения Междуреченск осуществляется от газопровода высокого давления. Источником запитки служит АГРС г. Жигулевска. Понижение давления газа производится в ШГРП. После ШГРП по газопроводам низкого давления газ подаётся потребителям.

Подача газа предусматривается на коммунально-бытовые нужды населения и на отопительно-производственные котельные.

Наружные стальные газопроводы различных диаметров прокладываются над землей на опорах.

## 4.5. Электроснабжение

Все населенные пункты городского поселения Междуреченск обеспечены централизованным электроснабжением.

Источниками электроснабжения служат существующие трансформаторные подстанции.

Потребителями электроэнергии являются:

- жилые здания 1-2х этажные,

- общественные здания,

- коммунальные предприятия, объекты транспортного обслуживания,

- наружное освещение.

Электроснабжение п.г.т. Междуреченск осуществляется по средствам пяти  закрытых и девяти комплектных понизительных трансформаторных подстанций.

## 4.6. Телефонизация

### Телефонизация населенных пунктов городского поселения осуществляется от АТС на 300 номеров.

### Распределительные сети по селу выполнены кабелями, которые прокладываются в земле и на опорах.

# 5. Прогноз развития демографических процессов в городском поселении Междуреченск

В результате изучения демографических явлений, происходящих в населённых пунктах муниципального района Сызранский, в том числе и в городском поселении Междуреченск, построены два сценария возможного развития демографической ситуации.

1 вариант. Прогноз численности населения г.п. Междуреченск

м.р. Сызранский по погодовому балансу.

Прогноз сформирован с использованием метода погодового баланса с учётом тенденций 2009-2011 гг. Согласно этому варианту, в г.п. Междуреченск на прогнозный период ожидается увеличение численности населения.

Численность населения г.п. Междуреченск к 2020 году упадёт до 3264 человек, к 2030 г. – до 2934 человек. (Рис. 11. Прогноз численности населения г.п. Междуреченск по погодовому балансу)

2 вариант. Прогноз численности населения г.п. Междуреченск

м.р. Сызранский с учётом освоения резервных территорий

Этот вариант прогноза численности населения г.п. Междуреченск рассчитан с учётом территориальных резервов в пределах городского поселения и освоения новых территорий, которые могут быть использованы под жилищное строительство.

На резервных территориях в поселке Междуреченск можно разместить

105 участков под индивидуальное жилищное строительство.

По данным 2005 года средний размер домохозяйства в Самарской области составлял 2,7 человека. С учётом эффективности мероприятий по демографическому развитию Самарской области, а также с улучшением демографической ситуации в г.п. Междуреченск, снижением коэффициента смертности и стабильно положительным сальдо миграции,  средний размер домохозяйства в перспективе может увеличиться до 3,5 человек.

Исходя из этого в поселке Междуреченск на участках, отведенных под жилищное строительство, при полном их освоении будет проживать 368 человек.

В целом численность населения г.п. Междуреченск к 2020 году возрастёт до 3676 человек, к 2030 г. – до 3872 человек. (Рис. 12 Прогноз численности населения г.п. Междуреченск с учётом освоения резервных территорий)

В таблице 12 приведен прогнозный возрастной состав населения городского поселения Междуреченск с учётом освоения резервных территорий.

Прогноз возрастной структуры населения

г.п. Междуреченск с учётом освоения резервных территорий, чел.

Таблица 12

| № п/п | Показатели | Количество, чел. | % от общей численности населения | С учетом новых территорий |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | Дети: | 401 | 11,4 | 440 |
|  | до 6 лет | 159 | 4,5 | 174 |
|  | от 7 до 15 | 180 | 5,1 | 197 |
|  | от 16 до 17 лет | 62 | 1,8 | 69 |
| II. | Из общей численности населения: | 3504 | 100,0 | 3872 |
| 1. | Население моложе трудоспособного возраста | 339 | 9,7 | 376 |
| 2. | Население трудоспособного возраста | 1897 | 54,1 | 2095 |
|  | женщины от 16 до 54 лет | 1025 | 29,3 | 1134 |
|  | мужчины от 16 до 59 лет | 872 | 24,9 | 961 |
| 3. | Население старше трудоспособного возраста: | 1268 | 36,2 | 1401 |
|  | женщины старше 54 лет | 688 | 19,6 | 759 |
|  | мужчины старше 59 лет | 580 | 16,6 | 642 |

Этот вариант принят в качестве основного.

# 6. Зоны с особыми условиями использования территории

Зоны с особыми условиями использования территории – охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, водоохранные зоны, зоны охраны источников питьевого водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации (Статья  1 Федерального закона «Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ).

Историко-культурное наследие муниципального района Сызранский

Историко-культурное наследие муниципального района Сызранский состоит в основном из вновь выявленных памятников.

По данным, полученным из Управления культуры муниципального района Сызранский 10.09.08 г., часть объектов историко-культурного наследия уже утрачена. С целью сохранения историко-культурного наследия муниципального района Сызранский и включения его историко-культурного потенциала в систему туристического комплекса Самарской области возникает настоятельная необходимость реконструкции сохранившихся памятников истории и культуры.

## 6.1. Санитарно-защитные зоны

Санитарно-защитные зоны (СЗЗ)  определяются в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». – М.: Минздрав РФ, 2008г.

Согласно упомянутому СанПиН, организации, промышленные объекты и производства, группы промышленных объектов и сооружения, являющиеся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, необходимо отделять санитарно-защитными зонами от территории жилой застройки, ландшафтно-рекреационных зон, зон отдыха, территорий курортов, санаториев, домов отдыха, стационарных лечебно-профилактических учреждений, территорий садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков.

Санитарно-защитная зона – территория между границами промплощадки предприятия, с учетом перспективы его расширения и развития, и селитебной застройкой.

По своему функциональному назначению санитарно-защитная зона является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме.

СЗЗ предназначена для:

- обеспечения требуемых гигиенических норм содержания в приземном слое атмосферы загрязняющих веществ;

- создания архитектурно-эстетического барьера между  промышленностью и жилой зоной при соответствующем ее благоустройстве;

- организации дополнительных озелененных площадей с целью  усиления ассимиляции и фильтрации загрязнителей атмосферного воздуха.

Санитарно-защитная зона или какая-либо ее часть не могут рассматриваться как резервная территория предприятия и использоваться для расширения промышленной площадки, а также для перспективного развития селитебной застройки.

Возможность использования земель, отведенных под санитарно-защитные зоны для с/х производства, должна быть обоснована соответствующими ведомствами, и иметь положительное заключение органов и учреждений санитарно-эпидемиологической службы.

Санитарно-защитная зона должна быть  максимально озеленена.

В границах СЗЗ новое жилищное строительство не допускается. Вопрос о жилищном строительстве в границах СЗЗ и необходимости вывода населения решается в каждом конкретном случае с учетом фактического загрязнения атмосферы и перспективы снижения неблагоприятного воздействия выбросов объекта на окружающую среду и установленного уровня воздействия физических факторов.

Допустимые в пределах санитарно-защитных зон промышленных/ коммунальных предприятий/ объектов виды хозяйственной деятельности едины для государственных, индивидуальных и частных предприятий и определяются номенклатурой производственных объектов и планировочных элементов, допускаемых к размещению на территории санитарно-защитных зон.

Номенклатура объектов и планировочных элементов, допускаемых к размещению на территории СЗЗ определяется в зависимости от ее размера, по табл. № 13 (см. «Рекомендации по разработке проектов санитарно-защитных зон промышленных предприятий, групп предприятий». – М.: РЭФИА, 1998 г.).

Номенклатура объектов и планировочных элементов,

допускаемых к размещению на территории СЗЗ

Таблица 13

| № п/п | Наименование объектов и планировочных элементов | Радиус СЗЗ, м |
| --- | --- | --- |
|  |  | до 300 | 300-1000 | 1000-3000 |
| Озеленение, благоустройство |
| 1 | Древесно-кустарниковые насаждения | * | * | * |
| 2 | Газоны, цветники | * | * | * |
| 3 | Питомники |  |  | * |
| 4 | Сельскохозяйственные культуры |  |  | * |
| 5 | Площадки для отдыха рабочих на предприятиях | * | * | * |
| Транспортные сети |
| 6 | Автодороги, проезды | * | * | * |
| 7 | Развязки дорог в разных уровнях |  |  | * |
| 8 | Тротуары | * | * | * |
| 9 | Велосипедные дорожки | * | * | * |
| 10 | Стоянки автомотовелотранспорта | * | * | * |
| 11 | Железнодорожные пути |  |  | * |
| 12 | Вертолетные площадки |  |  | * |
| Инженерные коммуникации |
| 13 | Сети инженерных коммуникаций | * | * | * |
| 14 | ЛЭП от 20 до 110 кВ |  | * | * |
| 15 | ЛЭП от 110 до 220 кВ |  |  | * |
| Здания административно-служебного и научно-технического назначения |
| 16 | Административно-служебные здания промпредприятий | * | * | * |
| 17 | Здания научно-технического назначения промпредприятий | * | * | * |
| 18 | Помещения для аварийного персонала и охраны предприятий | * | * | * |
| 19 | Профтехучилища, техникумы | * | * | * |
| 20 | Павильоны стационарного наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха | * | * | * |
| Здания торгово-коммунального назначения |
| 21 | Торговые здания, киоски | * | * | * |
| 22 | Заводские столовые | * | * | * |
| 23 | Заводские амбулатории, поликлиники | * | * | * |
| 24 | Пожарные депо | * | * | * |
| 25 | Бани, прачечные | * | * | * |
| 26 | Гаражи | * | * | * |
| 27 | Котельные (на газовом топливе с обоснованием их размещения расчётом рассеивания) |  | * | * |
| 28 | Промтоварные склады, не выделяющие вредностей |  | * | * |
| 29 | Мелкие предприятия, не выделяющие производственных вредностей |  | * | * |

В новой редакции СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», вводится поэтапное определение границы санитарно-защитной зоны – от ориентировочной (ранее нормативной, устанавливаемой в соответствии с классификатором, приведенным в СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03), через расчетную (предварительную), к установленной (окончательной), т.е. обоснованной проектом санитарно-защитной зоны с расчетами ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха (с учетом фона) и уровней физического воздействия на атмосферный воздух и подтвержденной результатами натурных исследований.

Границы СЗЗ устанавливаются от источников химического, биологического и/или физического воздействия, либо от границы промышленной площадки до ее внешней границы в заданном направлении.

Согласно ранее разработанным рабочим проектам размер СЗЗ полигона ТБО составляет 500 м, для полигона промотходов – 1000 м.

Необходимо своевременно выявлять и ликвидировать несанкционированные объекты размещения твердых бытовых отходов с последующей рекультивацией  территории.

Согласно  СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, радиус ориентировочной СЗЗ полигона ТБО составляет 1000 м,  санитарный разрыв до существующей жилой застройки соблюдается.

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, ориентировочная СЗЗ сельских кладбищ составляет 50 м. Санитарный разрыв до жилой застройки в основном соблюдается.

На все скотомогильники имеются ветеринарно-санитарные карточки, согласно которым установленный размер СЗЗ от скотомогильников до жилых и общественных зданий, животноводческих ферм (комплексов) составляет 1000 м.

Согласно Ветеринарно-санитарным правилам сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов 13-7-2/469 утв. 04.12.1995г., размер СЗЗ от скотомогильников до жилых и общественных зданий, животноводческих ферм (комплексов) должен составлять 1000 м.

В санитарно-защитной зоне скотомогильников запрещается: выпас скота, строительство домов, размещение складов, дачных участков, садов и огородов.

Использование территории скотомогильника для промышленного строительства допускается в исключительных случаях с разрешения Главного государственного ветеринарного инспектора республики, др. субъекта РФ, если с момента последнего захоронения в биотермическую яму прошло не менее 2 лет, в земляную яму – не менее 25 лет. Запрещается строительство промышленных объектов, связанных с приемом и переработкой продуктов питания и кормов. Строительные работы допускается проводить только после дезинфекции скотомогильника в соответствии с действующими правилами и последующего отрицательного анализа проб почвы и гуммированного остатка на сибирскую язву.

На территории городского поселения Междуреченск скотомогильников нет

Минимальное расстояние от газораспределительных станций до населённых пунктов, промышленных предприятий, зданий и сооружений также принимается  согласно СНиП 2.05.06-85 «Магистральные трубопроводы» и  должно составлять не менее 150 м.

Регламент зоны санитарного разрыва от транспортных сооружений предусматривает запрещение размещения в пределах ее границ объектов жилой застройки, детских, дошкольных, школьных учреждений, предприятий общепита, учреждений здравоохранения амбулаторного и стационарного типа, а также необходимость выноса указанных типов сооружений из зоны санитарного разрыва, назначаемой для вновь построенного объекта.

Согласно рекомендациям Министерства транспорта, связи и автомобильных дорог Самарской области (исх. № 28/746 от 10.04.2008 г.), придорожная полоса автомобильных дорог общего пользования I, II категории, пересекающих проектируемую территорию,  принимается 75 м. Придорожная полоса автомобильных дорог III и IV категории принимается 50 м.

В границах поселений размер придорожной полосы для существующих дорог общего пользования Самарской области устанавливается до границы существующей застройки, но не более 50 м.

## 6.3. Охранные зоны.

Для проектируемой территории объектами, имеющими охранные зоны, являются магистральные трубопроводы нефти и газа, высоковольтные ЛЭП.

Согласно СП 62.13330.2010 «Газораспределительные системы» актуализированная редакция СНиП 42-01-2002, для газопроводов низкого давления (от 0.6 до 1,2МПа) ширина охранной зоны составляет от 2 до 10,8 м.

В охранных зонах трубопроводов запрещается производить всякого рода действия, могущие нарушить нормальную эксплуатацию трубопроводов, либо привести к их повреждению, в частности: возводить любые постройки и сооружения, высаживать деревья и кустарники, сооружать проезды и переезды через трассы трубопроводов, устраивать стоянки транспорта, свалки, разводить огонь, производить любые работы, связанные с нарушением грунта и др.

По проектируемой территории проходят коридоры ЛЭП 220 кВ, 110кВ, 35кВ, 10кВ, 6кВ, являющиеся источником электромагнитного излучения. Согласно «Правилам устройства электроустановок (ПЭУ)». – М.: Энергоатомиздат, 1985 г., с учетом усредненных расстояний между крайними проводами, устанавливаются следующие размеры охранных зон от крайних проводов:

| 220 кВ | – 25 м; |
| --- | --- |
| 110 кВ | – 20 м; |
| 35 кВ | –15 м. |
| 10 кВ | –10 м. |
| 6 кВ | – 10 м |

Согласно «Санитарным нормам и правилам защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи переменного тока промышленной частоты». – М.: Минздрав СССР, 1984 г., защита населения от воздействия   электрического поля воздушных линий  электропередачи напряжением 220 кВ и ниже, удовлетворяющих требованиям «Правил устройства электроустановок (ПЭУ)». – М.: Энергоатомиздат, 1985 г. и «Правил охраны высоковольтных электрических сетей», не требуется.

## 6.4. Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы

Водоохранными зонами являются территории, примыкающие к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ, на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

Размеры водоохранных зон и основные требования к режиму использования их территорий определяются в соответствии с положениями Водного кодекса Российской Федерации (Закон Российской Федерации от 03.06.2006 г. № 74-ФЗ).

Согласно Статьи 65 «Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы» Водного кодекса РФ, ширина водоохранной зоны рек протяженностью от истока до устья от пятидесяти километров и более, устанавливается в размере двухсот метров. Ширина водоохранной зоны рек протяженностью от 10 до 50 км устанавливается в размере ста метров.

Водоохранные зоны магистральных или межхозяйственных каналов совпадают по ширине с полосами отводов таких каналов. Таким образом,  граница водоохранной зоны Куйбышевского обводнительно-оросительного канала совмещается с границей полосы отвода под этот канал.

В границах водоохранных зон запрещается:

  - использование сточных вод для удобрения почв;

  - размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

  - осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

  - движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет тридцать метров для обратного или нулевого уклона, сорок метров для уклона до трех градусов и пятьдесят метров для уклона три и более градуса.

В границах прибрежных защитных полос наряду с вышеперечисленными ограничениями запрещаются:

  - распашка земель;

  - размещение отвалов размываемых грунтов;

  - выпас сельскохозяйственных животных, организация для них летних лагерей и купочных ванн.

Поскольку в населённых пунктах Сызранского района преобладают индивидуальные домовладения, не оборудованные централизованной канализацией хозяйственно-бытовых сточных вод, участки жилой застройки в пределах водоохранных зон рек озер и водоемов рассматриваются как источники загрязнения почв, подземных и поверхностных вод за счет просачивания фильтрата от надворных уборных, выгребных ям и стихийных свалок ТБО.

## 6.5. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения

Зоны санитарной охраны источников водоснабжения определяются в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02. Санитарные правила и нормы «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

ЗСО организуются на всех водопроводах, вне зависимости от ведомственной принадлежности, подающих воду, как из поверхностных, так и из подземных источников. Основной целью создания и обеспечения режима ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

ЗСО организуются в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение – защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

Санитарные мероприятия выполняются в пределах первого пояса ЗСО  владельцем водозаборов, в пределах второго  и третьего поясов – владельцами объектов, оказывающих или могущих оказать отрицательное влияние на качество подземных вод.

Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно-защитной полосой. В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарно-защитной полосы, соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды.

Система мер, обеспечивающих санитарную охрану подземных вод, предусматривает организацию и регулируемую эксплуатацию зон санитарной охраны (ЗСО) источников питьевого водоснабжения.

Согласно требованиям СанПиН 2.1.4.1110-02, в первом поясе ЗСО подземных и поверхностных водозаборов не допускается:

- посадка высокоствольных деревьев;

- все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений;

- прокладка трубопроводов различного назначения;

- размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий;

- проживание людей;

- применение удобрений и ядохимикатов.

Во втором поясе ЗСО подземных водозаборов не допускается:

- размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;

- применение удобрений и ядохимикатов;

- рубка леса главного пользования;

- закачка отработанных вод в подземные горизонты;

- подземное складирование твердых отходов и разработка недр земли;

- размещение складов ГСМ, складов  ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод.

Размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод, допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод и выполнении специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения.

В пределах санитарно-защитной полосы водоводов должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод. Не допускается прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, полей орошения, кладбищ, скотомогильников, а также прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

Отсутствие учёта требований к режиму использования территорий 1-го, 2-го и 3-го поясов ЗСО источников водоснабжения, санитарно-защитной полосы водоводов а также невнимание к условиям природной защищенности подземных вод при размещении объектов промышленно-селитебной и сельскохозяйственной инфраструктуры предопределяет высокую потенциальную возможность загрязнения вод и их реальное загрязнение, а значит, создает проблему для снабжения населения водой питьевого качества.

## 6.6. Зоны залегания полезных ископаемых.

Месторождения полезных ископаемых подлежат охране согласно Закону Российской Федерации «О недрах» от 21.02.1992 № 2395-1 (ред. от 18.07.2011).

Основными требованиями к использованию и охране недр являются:

- предупреждение самовольной застройки площадей залегания полезных ископаемых;

- соблюдение установленного порядка использования площадей залегания полезных ископаемых в иных целях.

В границах муниципального района Сызранский выявлены следующие виды полезных ископаемых:

Нефть. Действующий нефтепромысел  расположен в районе п. Новозаборовский, п. Взгорье, с. Рамено. Обустройство сооружений нефтедобычи планируется около п. Конопляный сельского поселения Старая Рачейка, где уже имеется разведочная скважина на нефть (см. справку Администрации муниципального района Сызранский от 26.04.07 г. № 171).

Горючие сланцы, с общими балансовыми запасами 11321 тыс.т. разрабатываются на Кашпирском руднике. Большая их часть идет для энергетических нужд и используется как сырье для фармацевтической промышленности.

Асфальтиты и битумы, с общими балансовыми запасами 1876 тыс.т. Печерское месторождение битуминозных пород эксплуатируется с 1871г. Смолистые известняки и песчаники разрабатываются в районе с. Костычи с 1875 г., используются для изготовления асфальта.

Сырье для производства строительных материалов:

- строительный камень (известняки, доломиты);

- глины керамзитовые;

- глины кирпичные;

- пески формовочные;

- пески строительные;

- гравий и галька;

- сырье для производства цемента.

## 6.7. Территории, подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

К территориям, подверженным воздействию чрезвычайных ситуаций природного характера, относятся зоны проявления опасных природных процессов, таких как водная эрозия, выражающейся в росте и развитии оврагов.

Территории, подверженные проявлениям опасных природных процессов,  являются ограниченно пригодными для градостроительной деятельности, поскольку требуют обязательного проведения комплексных инженерных,  инженерно-геологических и инженерно-экологических изысканий, а также сложных мероприятий по инженерной подготовке.

Территориями, подверженными воздействию чрезвычайных ситуаций природного характера, в границах проектирования в первую очередь являются зоны проявления опасных природных процессов: овражная эрозия, плоскостной смыв, абразия, дефляция, деградация, карстовые и суффозионные процессы.

Кроме прямого материального ущерба, затопление существенно ухудшает экологическую ситуацию в прибрежной зоне реки, что выражается в переработке берегов, нивелировании береговой линии, потере в связи с переработкой берегов земельных угодий различного назначения. Кроме того, происходит смыв загрязнений в водоемы и водотоки, что приводит к сезонному ухудшению качества воды поверхностных водных объектов.

К объектам - потенциальным загрязнителям относятся:

- нефтяные скважины;

- электрообессоливающие установки;

- товарные парки;

- нефтесборные пункты;

- насосные станции по перекачке нефтепродуктов;

- отстойники нефтесодержащих и высокоминерализованных пластовых вод;

- заправочные станции;

- склады ГСМ;

- ремонтно-механические мастерские;

- животноводческие комплексы и фермы;

- птицефабрики;

- летние площадки и лагеря для скота;

- временные земляные плотины;

- склады химудобрений, ядохимикатов, сильнодействующих ядовитых веществ;

- кладбища;

- скотомогильники;

- свалки.

Потенциальным источником возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера являются коридоры прохождения магистральных трубопроводов по территории Самарской области.

Транспортировка взрывопожароопасных продуктов с помощью трубопроводного транспорта может сопровождаться загрязнением территории в результате утечки нефти  через негерметичные соединения трубопроводов, во время выполнения сливно-наливных операций или развитии аварийных ситуаций.

Основной причиной аварийных ситуаций на газо- и нефтепроводах являются несанкционированные врезки в МТС (магистральные  трубопроводные системы), коррозия, заводской брак и др. Поэтому неблагоприятными по вероятности возникновения аварийных ситуаций являются места пересечения трубопроводов различного назначения с крупными водотоками и автомобильными магистралями.

К территориям, подверженных воздействию чрезвычайных ситуаций техногенного характера, относятся взрывопожароопасные объекты, такие как: АЗС И АГЗС; пункты налива нефти; предприятия сушки и хранения зерна/муки; аммиачные компрессорные установки для холодильных камер, рефрижераторов  т.п.

# 7. Проектное решение территориального развития городского поселения Междуреченск

## 7.1. Архитектурно-планировочное решение

Генеральный план городского поселения Междуреченск муниципального района Сызранский выполнен с целью определения  перспективы территориального развития, а также функционально-планировочной организации его территории на основе комплексного анализа экономических, социальных, экологических и градостроительных условий.

Основная задача территориального  развития  городского поселения – создание  оптимальной  планировочной  структуры и формирование комфортной среды жизнедеятельности человека.

Поселок Междуреченск, как административный центр городского поселения, является привлекательным населённым пунктом для постоянного проживания населения. В результате анализа современного использования территории можно сделать следующие выводы:

- для развития поселка Междуреченск необходимы новые площадки как в его границах, так и за пределами населённого пункта;

- перспективные площадки определялись с учётом природных и техногенных факторов, сдерживающих развитие территории, а также с соблюдением санитарно-гигиенических условий проживания населения.

## 7.2. Развитие жилой зоны

Стратегической целью государственной жилищной политики на территории Самарской области, в том числе на территории муниципального района Сызранский, является формирование рынка доступного жилья, обеспечение комфортных условий проживания граждан, создание эффективного жилищного сектора.

В целях создания благоприятных условий для развития жилищного строительства органам местного самоуправления необходимо осуществлять:

- подготовку земельных участков для жилищного строительства, в том числе подготовку инженерной и транспортной инфраструктур на планируемых площадках для жилищного строительства;

- освоение земель сельскохозяйственного назначения, прилегающих к населенным пунктам и расположенных вблизи от мест подключения к инженерным коммуникациям, в целях развития малоэтажной застройки;

- содействие в реализации мероприятий национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России»;

- увеличение объемов строительства жилья и коммунальной инфраструктуры;

- приведение существующего жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества;

- обеспечение доступности жилья и коммунальных услуг в соответствии с платежеспособным спросом населения;

- развитие финансово-кредитных институтов рынка жилья.

Результатом реализации Областной целевой программы «Жилище» на 2006-2010 годы должно стать повышение уровня обеспеченности населения жильем – до 23,2 кв. м на 1 человека, доведение коэффициента доступности жилья до 2,2 года. При этом предполагается сокращение среднего уровня износа коммунальной инфраструктуры в населенных пунктах  к 2020 году с 58,3% до 40%.

Планируемы показатели по обеспеченности населения Самарской области жильем: к 2015 году – 27 кв. м на человека, к  2030 г. – 30 кв. м на человека.

Развитие жилых зон планируется как на свободных участках в существующих границах населенных пунктов, так и на новом участке за его пределами. Согласно Схеме территориального планирования муниципального района Сызранский Самарской области, площадка под развитие жилищного строительства на территории городского поселения Междуреченск, предусматривалась в границах населённых пунктов площадью 31,9 га.

На территории муниципального района Сызранский определены площадки под развитие малоэтажной жилой застройки согласно ранее выполненных проектов генеральных планов населенных пунктов и по предложениям муниципальных образований.

Площадки под развитие жилищного строительства на территории муниципального района Сызранский

| Наименование населенного пункта (городского поселения) | Площадь га | Примечание |
| --- | --- | --- |
| пгт. Междуреченск (г.п. Междуреченск) | 8,2 17,2 | к юго-востоку, за границей НП к югу, за границей НП |

В проекте генерального плана были уточнены местоположение и площадь территории, предлагаемой под развитие.

На новых участках проектом предлагается застройка индивидуальными жилыми домами с приусадебными участками коттеджного типа. Новые квартала застройки проектом предлагается обеспечить объектами социально-культурного обслуживания.

Всего площадь новых территорий под застройку в поселке городского типа Междуреченск составляет – 31,9 га

Всего количество проектируемых приусадебных участков ориентировочно составляет –  105 участков.

Всего общая площадь планируемого жилого фонда ориентировочно составляет – 11,040 тыс.м.2

Прирост численности население в ориентировочно составит – 368человек.

Общая протяженность внутриквартальных дорог – 1,80 км

## 7.3. Развитие общественно-деловой зоны

Проектное решение принималось на основе ряда факторов, учитывающих как количественные, так и качественные показатели:

1) Фактическая обеспеченность объектами социальной инфраструктуры в сопоставлении с нормативами. Анализ проводился по стандартному (нормативно необходимому) уровню обслуживания:

- для объектов здравоохранения – обеспеченность стационарами (больничными койками), амбулаторно-поликлиническими учреждениями, аптеками;

- для объектов культуры и искусства - обеспеченность библиотеками, клубными учреждениями;

- для объектов физкультуры и спорта - спортивными залами и плоскостными сооружениями;

- для объектов образования – обеспеченность детскими дошкольными учреждениями, исходя из полноты охвата 70% детей дошкольного возраста; обеспеченность школами, исходя из полноты охвата 100% детей  неполным средним образованием и 75% детей средним образованием, при обучении в одну смену.

2) Интенсивность использования объектов социальной инфраструктуры, выявленная на базе социологического исследования. Установлена реальная нагрузка на объекты, выявлены основные предпочтения  населения в использовании объектов обслуживания и их местоположения.

3) Характер межселенных связей в обслуживающей сфере, установленный также в ходе проведения социологического исследования. Выявлены основные центры тяготения в обслуживающей сфере.

4) Степень актуальности строительства того или иного объекта с точки зрения населения области. В ходе социологического исследования были выявлены основные проблемные ситуации и установлена очередность их решения.

Проектные предложения в сфере соцкультбыта на территории

городского поселения Междуреченск.

В проектных предложениях учтены мероприятия, предусмотренные федеральными, региональными и районными целевыми программами.

Схемой программных мероприятий целевой комплексной программы социально-экономического развития муниципального района Сызранский Самарской области и проектом генерального плана с учетом расчета потребности в учреждениях и предприятиях социального и культурно-бытового обслуживания населения в границах городского поселения Междуреченск предлагаются следующие мероприятия:

Мероприятия в сфере здравоохранения

Реконструкция:

- с увеличением емкости поликлиники и стационара в п.г.т. Междуреченск. 760м2

Объекты культуры

Проектом предлагается:

Реконструкция:

- реконструкция клуба (ЖБК) в п.г.т. Междуреченск; 697м2

Объекты физкультуры и спорта

Проектом предлагается:

Строительство:

- спортивных плоскостных сооружений в п.г.т. Междуреченск,

Реконструкция:

- спортивного зала в п.г.т. Междуреченск

Объекты образования

Проектом предлагается:

Реконструкция:

- общеобразовательной школы в п.г.т. Междуреченск, 480м2

Планируемые объекты местного значения (приняты по расчету)

Таблица 14

| №№ п/п | Наименование | Населенный пункт | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Спортивная площадка без трибун (S =0,06га) Детский игровой комплекс(S =0,03га) | Междуреченск | сельского поселения |
| 2 | Цех по производству сухих строительных смесей (III класс опасности) | Междуреченск | Частного значения |
| 3 | Завод по производству стеклопластиковых труб (III класс опасности) | Междуреченск | Частного значения |
| 4 | Церковь | Переволоки | Частного значения |
| 5 | Магазин(Sобщ =50м2) | Междуреченск | Частного значения |
| 6 | Аптека (Sобщ =50м2) | Междуреченск | Частного значения |
| 7 | Объект культурно-бытового обслуживания(Sобщ =200м2) | Междуреченск | Частного значения |
| 8 | Объект общественного питания на 60 мест | Междуреченск | Частного значения |

Расчет потребности в учреждениях и предприятиях социального и культурно-бытового обслуживания населения

Таблица № 15

| № п/п | НАИМЕНОВАНИЕ | ЕД.ИЗМ. | НОРМАТИВНАЯ ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ На 1тыс.чел. | ТРЕБУЕТСЯ ПО РАСЧЕТУ | ПРИМЕЧАНЕ сущ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Дошкольные образовательные учреждения (общего типа) | место | 70% детей дошкольного возраста | 129 | 115/100 - 2 сада |
| 2 | Общеобразовательные учреждения | учащийся | 100% детей от 7 до 15 лет, 75% детей от 16 до 17 лет | 262 | 500 и муз ш. на 120 |
| 3 | Учреждения здравоохранения |  |  |  |  |
|  | больница | коек | по заданию | - | 20 |
|  | поликлиники | пос. в смену | по заданию | - | 100 посещ. |
|  | ФАП | объект | по заданию | - |  |
|  | аптеки | объект | по заданию | - | 1 |
| 4 | Плоскостные физкультурно-спортивные сооружения | га | На 1 тыс. жителей (0,7-0,9) | 4,0 | 100х60 |
|  | спортивные залы | м2 площади пола | 200 | 810 | 1 |
|  | бассейны | м2 зеркала воды | 100 | 400 |  |
| 5 | Учреждения культуры и искусства |  |  |  |  |
|  | Клубы, ДК Победа ДК Юность | Посетительское место | 160 | 650 | 205 280 |
|  | библиотеки | тыс. ед. хранения | 4.5 | 18,2 | 2 шт |
|  |  | чит. мест | 3 | 13 | 2 зала |
| 6 | Магазины, в том числе: |  |  |  |  |
|  | продовольственных товаров | м2 торг. площади На 1 тыс.чел | 150 | 605 | + |
|  | не продовольственных товаров | м2 торг. площади На 1 тыс.чел | 340 | 1371 | + |
| 7 | Предприятия общественного питания | мест | 40 | 162 | 100 |
| 8 | Предприятия бытового обслуживания | раб. мест | 9 | 37 | - |
| 9 | Предприятия коммунального обслуживания |  |  |  |  |
|  | Прачечные самообслуживания | кг белья в смену | 30 | 121 | - |
|  | Химчистки самообслуживания | кг вещей в смену | 1,5 | 6,4 | - |
|  | бани | место | 7 | 30 | - |
| 10 | Учреждения жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  | ООО «Быткомфорт» |
|  | гостиница | место | 6 | 25 | 12 |
|  | пождепо | машин |  |  | 2 |
|  | Кладбище традиционного захоронения |  | 0,24 га на 1 тыс. чел | 1,0 | 1,8 |
|  | Общественные уборные | прибор на 1 тыс. чел. | 1 | 5 | 2 |

## 7.4. Развитие производственной и коммунально-складской зоны.

В целях создания благоприятных условий для развития промышленного комплекса при осуществлении функционального зонирования территории запланированы площадки под размещение инвестиционных объектов промышленного комплекса:

- площадка в районе пос. Междуреченск.

Предусмотрены площадки (выданы АПЗ) для реконструкции существующих и строительства новых инвестиционных предприятий на территории района (информация представлена согласно справке Администрации муниципального района Сызранский от 26.07.2007 г. №171, откорректирована в 2009 г.

Информация о планируемом развитии объектов промышленности

муниципального района Сызранский

Таблица 16

| № п/п | Населенный пункт | Объекты строительства | Источник финансирования | Заказчик |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | п.т.г. Междуреченск | - Завод по производству стеклопластиковых труб и изделий, мощностью 20000 т/год (1 очередь); - Завод по производству газовых баллонов на основе компазиционных материалов (2 очередь); - Завод по производству емкостей различного назначения (3 очередь); - Завод по производству клееного бруса для домостроения. | За счет собственных средств | ООО «Эксель» |
| 2 | пгт. Междуреченск | Завод по выпуску керамического кирпича | За счет собственных средств | ООО «Переволокский ЖБК» |
| 3 | В районе пгт Междуреченск | Полигон по захоронению ТБО | За счет собственных средств | ООО «Экоресурс» |
| 4 | п.т.г. Междуреченск | Мини ТЭЦ, мощностью 6000 кВт | Министерство топливной энергетики Самарской области |  |
| 5 | п.т.г. Междуреченск | Цех по производству сухих строительных смесей, мощностью 3,5 тыс. т/год | За счет инвестора |  |
| 6 | п.т.г. Междуреченск | Цех предварительно изолированных труб | За счет инвестора |  |

## 7.5. Развитие инженерной инфраструктуры

Проект генерального плана поселения для улучшения бытовых условий населения  предусматривает обеспечение всех населённых пунктов водоснабжением, канализацией, теплоснабжением, газоснабжением и электроснабжением.

Наличие объектов инженерной инфраструктуры в населенных

пунктах муниципального района Сызранский

Таблица 17

| Наименование населенного пункта | Числ. нас.на 1.01.09 | Сетев. газ | Газ. котлы | Центр-е тепл-е | Центр-е водосн. | Центр-я канал-я | Выгреб. яма | Электросн-е | Тепеф-ция |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Городское поселение Междуреченск | 3504 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.г.т. Междуреченск-а/ц | 3313 | + | + | + | + | + | + | + | + |
| с. Переволоки | 191 | + | + | - | + | - | + | + | + |

### 7.5.1. Водоснабжение

Исходя из характера и масштабности проблем, степени несоответствия действующим нормативам подаваемой для питьевых целей воды и численности населения городского поселения Междуреченск определены основные направления мероприятий по водоснабжению:

- проектирование и строительство производства по изготовлению современного оборудования водоподготовки и очистки с использованием новейших технологий.

- Для разрешения проблем, связанных с обеспечением населения водой и необходимостью снижения при этом расхода средств, необходимо:

- применение полиэтиленовых труб вместо стальных при прокладке коммуникаций, что позволит сократить потери воды при ее транспортировке на 40%, а финансовые затраты уменьшить на 30%;

- устройство систем раздельного водоснабжения при заборе воды из открытых источников;

- применение локальных контейнерных станций при очистке воды, что приведет к улучшению качества воды и сокращению затрат электроэнергии при перекачке воды потребителям на 25%.

-решение вопросов пожарной безопасности населенных пунктов с учетом  требований нормативных документов, в том числе СП 8.13130. 2009

При проектировании водозабора населенного пункта необходимо учесть  границы зон источника водоснабжения (трех поясов: первого -строгого режима, второго и третьего-режима ограничений).

Граница первого пояса зоны подземного источника водоснабжения от крайних водозаборных сооружений  на расстоянии от 30 до 50 м. Граница первого пояса зоны водопроводных  сооружений должна совпадать с ограждением площадки сооружений и предусматривается на расстоянии от 15 до 30 м.

Ширину санитарно-защитной полосы водоводов , проходящих по незастроенной территории, надлежит принимать от крайних водоводов:

При прокладке в сухих грунтах- не менее 10 м при диаметре до 1000 мм и не менее 20 м при больших диаметрах; в мокрых грунтах- не менее 50 м независимо от диаметра.

Для определения границ зон трех поясов водозаборных сооружений  необходимо выполнение проекта ЗСО ( зон санитарной охраны).

Перед проектированием водозабора необходимо

-определить необходимость в  увеличении производительности существующих скважин до требуемых значений.

-определить местоположение новых скважин (или водозабора) после проведения геологических изысканий.

- выполнить реконструкцию и строительство водопроводных сетей  с сооружениями на них.

-установить приборы учета для всех потребителей.

-при проектировании и строительстве  дополнительных источников водоснабжения необходимо учесть развитие производственной  и коммунальной инфраструктуры.

Местоположение  дополнительных водозаборов на планах сельских поселений показано ориентировочно и требует дальнейших согласований с органами надзора.

# Расчетное водопотребление и водоотведение на городское поселение Междуреченск  на расчетный срок.

Таблица 18

| Населенный пункт | Кол. жителей | Водоснабжение | Водоотведение |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Хоз. питьевое м3/сут | м3/час мах. | Пожаро Тушение л/сек | Полив м3/сут | Протяжен ность сетей, км (Сущ,) планир. Рекон | Хоз.быт. м3/сут | Протяженность сетей,км |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ПГТ Междуреченск | 3313 | 800 | 150 | 1х10 | 298 | (4,0-рекон.) (1,5-сущ.) 6,0-план. | 600 | 5 |
| Площадка 1 | 368 | 122 |  |  | 47 | 2,9 | - | 2 |
| п. ЖБК |  |  |  |  |  | 1,5 | 200 | 2 |
| С. Переволоки | 191 | 31 | 5 | 1х5 | 17 | 1,2 | - | - |

Все новое строительство в районе существующей застройки  подключается к существующей системе водоснабжения на условиях владельца сетей.

Приведенные  расчетные данные могут не учитывать возможные производственные расходы.

Система водоснабжения п.г.т. Междуреченск.

Сети водоснабжения расположенные в центральной части поселка  подлежат реконструкции в связи с большим % износа. Длина трассы сетей под реконструкцию-L=4,0км.

Также планируется замена водонапорной башни  и замена насосного оборудования в центральной части поселка.

На станции 2-го подъема поселка Междуреченск подлежит замене насосное оборудование.

Проектом генерального плана городского поселения предусмотрено строительство водопроводных сетей и сооружений на территории новых площадок и по застроенной территории. Длина трассы планируемых сетей водопровода L=8,5 км.

Система водоснабжения с. Переволоки.

Водоснабжение села Переволоки обеспечивают три существующие скважины, расположенные в центре и на окраине села. Длина трассы существующих сетей водопровода  L=4,2 км. Планируется прокладка водопровода по улицам Степана Разина, Новый путь, Ново-садовая, Почтовая, пер. Волжский, Красногорская  L=2,5 км.

### 7.5.2. Водоотведение

Для улучшения экологической обстановки в районе предусмотрено уделять большое внимание на проведение комплекса мероприятий, направленных на сокращение водопотребления, сброса сточных вод, локализацию и ликвидацию имеющихся загрязнений поверхностных и подземных вод.

Сети существующие канализационные расположенные в центральной части поселка  подлежат реконструкции в связи с большим % износа.  Длина трассы сетей под реконструкцию в центральной части поселка-L=3,0км. Длина трассы сетей под реконструкцию в восточной части поселка-L=2,0км.

Планируется прокладка сетей канализации с устройством насосной станции на  территории новой площадки L=2,0км.

Планируется реконструкция очистных сооружений пгт Междуреченск расположенных в северо-западной части поселка и реконструкция очистных сооружений расположенных  в северо-восточной части поселка (ЖБК) в соответствии с выполненным проектом  «ЭКОТЕХ-МОСКВА».

### 7.5.3. Теплоснабжение

В современных экономических условиях на период до 2015 года приоритетным направлением научно-технической политики в топливно-энергетическом секторе экономики области будет его реконструкция и техническое перевооружение.

Развитие топливно-энергетического комплекса связано:

- с повышением уровня жизни населения за счет внедрения новых энергоэффективных технологий производства электрической и тепловой энергии;

- с повышением надежности топливо-энергетического обеспечения потребителей;

- снижением удельной энергоемкости внутреннего регионального продукта за счет внедрения новых технологий и энергоэффективного оборудования, использования научно-технического, инновационного и кадрового потенциала области;

- снижения доли затрат на энергообеспечение организациями комплекса ЖКХ;

- уменьшение негативного воздействия на окружающую среду в соответствии с требованиями Киотского протокола;

- с реализацией совместных энергоэффективных проектов с промышленными организациями по оптимизации электро- и теплоснабжения;

- с созданием производств энергосберегающего оборудования;

- с применением дешевых и возобновляемых видов топлива;

- максимальным использованием вторичных энергоресурсов и вовлечение их в топливно-энергетический баланс  муниципального района.

# Расчетный расход тепла на городское поселение Междуреченск

# на расчетный срок.

Таблица 19

| №пп | Населенный пункт | Кол. жителей | Теплоснабжение |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | S м2 Жилого фонда | Расход тепла на отопление жилых зданий Q, Гкал/час | Расход тепла на отопление общественных зданий Q, Гкал/час | Общий Расход тепла Q, Гкал/час | Годовые теплозатраты Q, Гкал |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | ПГТ Междуреченск | 3313 | 66260 | 8,0 | 2,6 | 10,6 | 29 817 |
|  | Площадка 1 | 368 | 22650 | 2,7 | 0,9 | 3,6 | 10 190 |
| 2 | с. Переволоки | 191 | 4393 | 0,45 | 0,15 | 0,6 | 1 651 |

Поселок городского типа Междуреченск  обустроен многоквартирными жилыми домами, до 5 этажей и частной одноквартирной застройкой. Теплоснабжение многоквартирных жилых домов от центральной котельной. Тепловая производительность котельной  расположенной в центре поселка-8,87 Гкал/час.

-2 х4 МВт и 1х2,32МВт. -(мощности установленных котлов)

Год строительства тепловых сетей 2004-2005г. Сети наземные на опорах.

Состояние тепловых сетей удовлетворительное. Длина трассы тепловых сетей  L=3,1км.

Требуется замена тепловой изоляции.

Тепловая производительность котельной расположенной на территории рядом с ЖБК-5,4Гкал/час.

-1х3МВт и 1х2,32МВт-(мощности установленных котлов).

Требуется замена насосного оборудования.

Год строительства тепловых сетей 2002г. Сети наземные на опорах.

Состояние тепловых сетей удовлетворительное. Длина трассы тепловых сетей  L=2,3км.

Запланированные или подлежащие реконструкции объекты социальной инфраструктуры в  поселке городского типа  Междуреченск  планируется обеспечить теплоснабжением с помощью автономных источников теплоснабжения- модульных котельных или автономных газовых котлов:

1. Магазин- п.г.т.Междуреченск-  автономный газовый котел-(строительство)

2. Аптечный пункт- п.г.т.Междуреченск-  автономный газовый котел-(строительство)

3. Реконструкция среднеобразовательной школы. (подключить к существующей котельной).

4.Реконструкция спортивного зала. (подключить к существующей котельной).

5. Реконструкция клуба. (подключить к существующей котельной)

Запланированная производственная инфраструктура в п.г.т. Междуреченск обеспечивается теплом в соответствии с технологическими  нагрузками.

### 7.5.4. Газоснабжение

Централизованным газоснабжением сетевым газом все новое строительство обеспечивается от существующей системы газоснабжения населенных пунктов городского  поселения  Междуреченск  для чего необходимо:

- проложить газопроводы высокого и низкого давления

- построить газорегуляторные пункты (ГРП, ГРПБ, ШГРП). Тип – согласно техническим условиям.

Новая застройка, расположенная в непосредственной близости от существующих сетей газоснабжения может быть подключена к ним на условиях владельца сетей.

С. Переволоки  предусмотреть  газоснабжение  существующей  застройки  по ул. Новый путь и ул. Новосадовая от  существующего ГРПШ  газопроводом  низкого  давления.

В пгт Междуреченск   предусмотреть  газоснабжение  существующей  застройки  от существующих  сетей   низкого  давления. Новые  площадки  под  перспективное  строительство предусматривается от  газопровода  среднего ( высокого) давления  с  установкой  ГРПШ.

Прокладку проектируемых газопроводов выполнять подземной из полиэтиленовых труб, или надземной из стальных труб на опорах.

Используется газ на хозбытовые цели и в качестве топлива для теплоисточников.

У всех потребителей установить приборы учета расхода газа.

Расход газа посчитан на новое строительство для  установки  отопительных  котлов, газовых  плит  для  приготовления  пищи,проточных  водонагревателей  для  приготовления  горячей  воды  с  учетом  коэффициентов  одновременности

Расходы газа на новое строительство.

Таблица 20

| № площадки | Месторасположение площадки застройки (объекты) | Количество жилых домов | Расход газа, м3/час | Протяжённость сетей, км |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | На хозбыт. нужды | В качестве топлива для теплоисточников жилых домов | На общественные здания |  |
| 1 | пгт. Междуреченск | 105 | 87 | 513 | 556 | 12,80 |
| 2 | с. Переволоки | - | - | - | 24 | 1,125 |

### 7.5.5. Электроснабжение

Исходными данными для разработки электроснабжения вновь проектируемой застройки  в населённых пунктах  является генеральный план с красными линиями застройки микрорайонов с нанесением зон с концентрированными нагрузками.

Потребителями электроэнергии проектируемой застройки являются:

- индивидуальные жилые дома  - 3 категории;

- общественные здания – 1-2 категории;

- коммунальные предприятия – 2 категории, объекты транспортного

обслуживания;

-   наружное освещение.

Электроснабжение проектируемых и реконструируемых объектов на существующих территориях выполнить от существующих трансформаторных подстанций 10(6)/0,4 кВ с заменой трансформаторов.

Расчет электрических нагрузок выполнен согласно «Инструкции по проектированию городских электрических сетей» РДЗ4.20.185-94 с изменениями и дополнениями и согласно Региональным нормативам градостроительного проектирования Самарской области от 25.12.2008г.

Всего количество проектируемых приусадебных участков ориенировочно составляет -105 шт.

Общая численность   населения  (N) застройки ориентировочно составит 368 человек.

Расчетная мощность площадки   составляет:

Рр =Wa х N / Тм = 2400 х 0,8 х 368   / 5800 =174,8  кВт, где

Wa = 2400   – электропотребление  кВт  час / год на 1 человека;

Тм =   5800 –   число часов использования максимума;

К = 0,8 –коэффициент для малых городов

Коэффициент мощности соs φ –0,93

Полная нагрузка на подстанции –188кВА

По укрупненным расчетам предусматривается установка  двух однотрансформаторных подстанций с трансформатором мощностью 160 кВА,

Коэффициент загрузки  трансформаторов  Кз= 0,59.

На площадке №1 предусматривается вынос  линии 10 кВ  длиной 0,4 км  с территории площадки

Протяженность  ВЛ-10 (6) кВ, проектирумой  площадки составляет –0,42 км

Общественно-деловая зона

Электроснабжение проектируемых объектов на существующих территориях выполнить от существующих подстанций 10/0,4кВ с заменой трансформаторов.

Промышленная зона

Расчет нагрузок по промышленной зоне выполняется после получения технических условий при выполнении проекта планировки территории площадок.

Для проектируемых объектов на новых территориях предусматривается установка одной двухтрансформаторной подстанции 2х160 кВА,

с. Переволоки

Общественно-деловая зона

Электроснабжение проектируемых объектов на существующих территориях выполнить от существующих подстанций 10/0,4кВ с заменой трансформаторов.

### 7.5.6. Связь

## Телефонизация. Городское поселение Междуреченск

Норма телефонного насыщения принята из расчёта 1 телефон на 1 семью (1 земельный участок). Линии прямой телефонной связи служебного пользования приняты в объёме 15% от общего количества индивидуальных телефонных аппаратов. Таким образом, потребное количество телефонных пар составит:

105 х 1,15 = 175 пар

Для телефонизации проектируемой застройки предусматривается реконструкция существующей АТС. Телефонизацию выполнить от сетей оператора связи, имеющего соответствующую лицензию. Мероприятия по прокладки магистрального кабеля связи определить после получения технических условий на телефонизацию.

От АТС  телефонизация предусматривается по шкафной системе путем прокладки распределительных кабелей в телефонной канализации  из а/ц труб ᴓ 100мм и ж/б колодцев или подвешиваются на ж/б опорах, запроектированных для сетей 0,4 кВ.

## Радиофикация

Радиофикация проектируемой застройки предусматривается от индивидуальных трёхпрограммных  радиоприёмников фиксированной частоты по радиоканалу с питанием от сети 220В, устанавливаемых в каждом доме.

## Телевидение

## Телевидение в проектируемой застройке предполагается от индивидуальных спутниковых антенн.

## 7.6. Развитие транспортной инфраструктуры

Проектом генерального плана предлагается:

Строительство дорог для проезда на площадку под развитие малоэтажной жилой застройки: строительство основных дорог – 1,4 км и второстепенных внутриквартальных дорог протяженностью 1,8 км.

По территории области проходит автомагистраль М-5 «Урал» (Москва-Челябинск) с выходами в районы Казахстана, Средней Азии и северные районы России.

Развитие транспортной инфраструктуры муниципального района Сызранский намечается согласно мероприятиям Областной целевой программы «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в Самарской области на 2009-2015 годы», утвержденной Правительством Самарской области Постановлением от 1.10.2008 г. №399 (в ред. Постановления Правительством Самарской области от 25.03.2009 №181).

Целями настоящей Программы являются:

- увеличение протяженности, пропускной способности и приведение в нормативное состояние дорог местного значения городских округов Самарской области;

- увеличение протяженности, пропускной способности и приведение в нормативное состояние дорог местного значения муниципальных районов и поселений Самарской области, в том числе увеличение протяженности и приведение в нормативное состояние дорог местного значения, по которым проходят маршруты школьных автобусов.

Достижение целей Программы обеспечивается за счет решения следующих задач:

- проектирование, строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт дорог местного значения городских округов Самарской области;

- проектирование, строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт дорог местного значения муниципальных районов и поселений Самарской области, в том числе проектирование, строительство и ремонт дорог местного значения, по которым проходят маршруты школьных автобусов.

Цели Программы, предусматривающие увеличение протяженности, пропускной способности и приведение в нормативное состояние дорог местного значения, предполагают:

- обеспечение круглогодичной всепогодной транспортной доступности населенных пунктов в муниципальных районах (городских округах) в Самарской области и улучшение эффективности обслуживания участников дорожного движения;

- повышение безопасности дорожного движения и экологической безопасности объектов;

- обеспечение сохранности автомобильных дорог, долговечности и надежности входящих в них конструкций и сооружений, повышение качественных характеристик автомобильных дорог.

В целях развития транспортной инфраструктуры органам местного самоуправления необходимо осуществлять территориальное планирование, обеспечивающее:

- формирование инфраструктуры транспорта, соответствующей потребностям экономики и населения муниципального района Сызранский Самарской области;

- создание муниципальной транспортной системы, обеспечивающей оптимальные способы доставки грузов и пассажиров, развитие системы транспортных коммуникаций;

- улучшение транспортной доступности в городских и сельских поселениях, повышение мобильности и деловой активности населения.

Развитие транспортной инфраструктуры намечается согласно мероприятиям Схемы территориального планирования Самарской области, утвержденной Правительством Самарской области от 13 декабря 2007 г. N 261.

Основные направления развития транспортной инфраструктуры в проекте предусматривают:

  - реконструкцию существующих поселковых улиц и дорог с приведением их к необходимым нормируемым показателям соответствующим технической категории дороги;

  - резервирование коридоров под сеть главных и основных улиц в проектируемых  жилых зонах;

  - повышение пропускной способности улиц;

  - создание сети пешеходных зон;

  - строительство  автостоянок для временного хранения автотранспорта;

  - строительство объектов автосервисных услуг на коммунально-складских территориях.

Улично-дорожная сеть

Для населённых пунктов городского поселения принята следующая классификация категорий улиц и дорог:

  - поселковая дорога;

  - главная улица;

  - основная улица в жилой застройке;

  - второстепенная улица в жилой застройке;

  - проезд;

  - хозяйственный проезд, скотопрогон.

Поселковая дорога – осуществляет связь населённого пункта с внешними дорогами общей сети.

Главная улица – осуществляет связь жилых территорий с общественным центром.

Основная улица в жилой застройке – осуществляет связь внутри жилых территорий с главной улицей по направлениям с интенсивным движением.

Второстепенная улица в жилой застройке - осуществляет связь между основными жилыми улицами.

Проезд – осуществляет связь жилых домов, расположенных в глубине квартала, с улицей.

Хозяйственный проезд, скотопрогон – прогон личного скота и проезд грузового транспорта к приусадебным участкам.

Генеральным планом предусмотрено существующие улицы и дороги  привести  к необходимым нормируемым показателям, соответствующим технической категории улиц и дорог (см. таблицу № 29).

Категории сельских  улиц и дорог

Таблица 29

| № пп | Категория улиц и дорог | Расчётная скорость движения, км/ч | Ширина полосы движения, м | Число полос движения | Ширина пешеходной части тротуара, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Поселковая дорога | 60 | 3,5 | 2 | - |
| 2 | Главная улица | 40 | 3,5 | 2-3 | 1,5-2,25 |
| 3 | Улица в жилой застройке: основная второстепенная проезд | 40 30 20 | 3,0 2,75 2,75-3,0 | 2 2 1 | 1,0-1,5 1,09 0-1,0 |
| 4 | Хозяйственный проезд, скотопрогон | 30 | 4,5 | 1 | - |

## 7.7. Развитие рекреационной зоны

Сохранение историко-культурного наследия

В целях сохранения историко-культурного наследия органам местного самоуправления рекомендуется осуществлять функциональное зонирование территорий муниципальных образований по следующим основным направлениям:

  - включение историко-культурного наследия в реальное функционирование в качестве объектов показа региональных тематических экспозиций;

  - использование археологического наследия территории муниципального района;

  - использование наиболее выдающихся образцов храмовой архитектуры муниципального района в маршрутах паломнического (религиозно-обрядового) туризма;

  - повышение привлекательности регионального историко-культурного наследия и продвижение на рынке старинных технологий и рецептов на исторических производствах муниципального района, развитие художественных и иных промыслов на базе специально оборудуемых мастерских и школ народных искусств;

  - использование историко-культурного наследия в культурно-просветительских целях.

Мероприятия по сохранению историко-культурного наследия

Рекреационное зонирование территории муниципального района Сызранский.

Территория муниципального района в целях размещения стационарных рекреационных объектов подразделяется на:

-сложившиеся рекреационные территории, требующие доформирования и сервисного насыщения на ближайшую перспективу. Их  необходимо развивать в направлении улучшения сервисного обслуживания, повышения классности гостиничного хозяйства, улучшения качества обслуживания, предоставление широкого спектра организованных форм отдыха, в том числе экскурсионного обслуживания;

-резервные территории с дальнейшей перспективой освоения, отличающиеся высокими природно-ландшафтными качествами.

Памятники археологии Самарской области

Сызранский район

Таблица 22

| NN | Наименование | Типология | Село | Размещение | Дата | Площадь (Га) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Памятники археологии РАО № 426-Р от 6 мая 1993 г. |
| 13. | Образцовый (Междуреченское) | городище | Образцовый | 0,5 км з | X-XIV вв н.э. | 10,50 |
| 14. | Переволоки | городище | Переволоки | 5 км юв | II тыс. до н.э., III-IV вв. | 1,80 |
| 15. | Переволоки I | кург. мог. | Переволоки | 3,5 км вюв | не определ. | 0,30 |
| 16. | Переволоки I | селище | Переволоки | 5 км юв | VI-VII вв. н.э. | 0,48 |
| 17. | Переволоки II | кург. мог. | Переволоки | 2,2 км всв | не определ. | 0,28 |
| 18. | Переволоки II | селище | Переволоки | 0,8 км с | X-XIII вв. н.э. | 0,40 |
| 19. | Переволоки III | кург. мог. | Переволоки | 0,35 км юв | не определ. | 0,40 |
| 20. | Переволоки IV | кург. мог. | Переволоки | 1,5 км св | не определ. | 0,30 |
| 21. | Переволоки Iа | кург. мог. | Переволоки | 0,15 км св | не определ. | 0,60 |

## 7.8. Развитие зон специального назначения

На территории м.р. Сызранский в сфере обращения с твердыми бытовыми отходами предусмотрено:

- Областной целевой программой «Совершенствование системы обращения с  отходами производства и потребления и формирование кластера использования вторичных ресурсов на территории Самарской области» на 2010-2012 годы и на период до 2020 года предусмотрено строительство контейнерных площадок для сбора и накопления ТБО в сельских населенных пунктах м.р. Сызранский

- Разработка генеральной схемы очистки территории муниципального района Сызранский Самарской области.

Вывоз бытовых отходов рекомендуется осуществлять на следующие санкционированные полигоны бытовых и промышленных отходов: из населенных пунктов с.п. Усинское – на полигон в р.ц. Шигоны (планируемый ввод в эксплуатацию – 2011 год); из населенных пунктов остальной части м.р. Сызранский – на полигон  г.о. Сызрань. В перспективе после 2015 года, с вводом в эксплуатацию предусматриваемой ОЦП «Совершенствование системы обращения с отходами производства и потребления и формирование кластера использования вторичных ресурсов на территории Самарской области» на 2010-2012 годы и на период до 2020 года мусоросортировочной станции в районе действующего полигона г.о. Сызрань все ТБО будут направляться на данную станцию и на полигоне г.о. Сызрань будут захораниваться только балластные фракции.

После 2015 года для удаленных на расстояние более 40 км от полигона               г.о. Сызрань населенных пунктов с.п. Печерское и Междуреченск может быть рассмотрена возможность вывоза отходов на предусматриваемый строительством ОЦП «Совершенствование системы обращения с отходами производства и потребления и формирование кластера использования вторичных ресурсов на территории Самарской области» на 2010-2012 годы и на период до 2020 года полигон для размещения балластных фракций промышленных и бытовых отходов для                 г.о. Жигулевск в районе с. Валы либо на рассматриваемый как возможный к строительству полигон бытовых отходов в районе пос. Образцовый (акт выбора участка в границах кадастрового квартала 63:33:0905006 под строительство полигона по захоронению твердых бытовых и промышленных отходов от 22.05.2008 года). Однако, учитывая, что расчетный общий объем приемки ТБО на этом полигоне не превысит значения 2,887 тыс. тонн в год, то строительство полигона в районе пос. Образцовый может быть целесообразно только при условии направления на него дополнительного объема отходов (например, от г.о. Жигулевск в случае отказа от строительства полигона в районе с. Валы.

Для населенных пунктов с численностью менее 15 человек (на период до 2015 года) и менее 25 человек (на период до 2030 года) рекомендуется: для биологической составляющей ТБО – утилизация населением на приусадебных участках (хозяйственное использование), по мере накопления неорганической составляющей ТБО – разовый вывоз по заявке администрации сельского поселения с механизированной погрузкой по схеме КГО.

На территории м.р.Сызранский рекомендуется провести реконструкцию межпоселенческих кладбищ традиционного и смешанного захоронения в строгом соответствии с требованиями СанПиН 2.1.1279-03 «Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения».

А также планируется размещение в районе п.г.т. Междуреченск кладбища.

При осуществлении функционального зонирования территорий муниципальных образований Сызранского района предлагается исключить из земель сельскохозяйственного назначения территории сельских кладбищ в п.г.т. Междуреченск,

Мероприятия по развитию зоны спецназначения. Утилизация отходов производства и потребления.

Улучшение экологической ситуации может быть достигнуто за счет уменьшения негативного воздействия на окружающую среду отходов производства и потребления путем реорганизации системы управления отходами в комплексе с созданием на развитой производственной инфраструктуры по сбору, обезвреживанию и утилизации отходов.

Мероприятия по утилизации отходов производства и потребления:

- разработка схемы санитарной очистки Сызранского района от твердых бытовых отходов (организация сбора и планово-регулярного вывоза ТБО из населенных пунктов);

- строительство площадок временного размещения отходов и подъездных путей к ним,

- оборудование контейнерных площадок для сбора мусора,

- ликвидация несанкционированных свалок

- организовать своевременный вывоз биологических отходов из населенных пунктов, расположенных на территории городское поселение Междуреченск и размещать в действующих скотомогильниках соседних населенных пунктов м.р. Сызранский.

Согласно СанПиН 2.2.2/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» размер СЗЗ от скотомогильников до жилых и общественных зданий, животноводческих ферм (комплексов) должен составлять 1000 м.

В санитарно-защитной зоне скотомогильников запрещается: выпас скота, строительство домов, размещение складов, дачных участков, садов и огородов.

Использование территории скотомогильника для промышленного строительства допускается в исключительных случаях с разрешения Главного государственного ветеринарного инспектора республики, др. субъекта РФ, если с момента последнего захоронения в биотермическую яму прошло менее 2 лет, в земляную яму – не менее 25 лет. Запрещается строительство промышленных объектов, связанных с приемом и переработкой продуктов питания и кормов. Строительные работы допускается проводить только после дезинфекции скотомогильника в соответствии с действующими правилами и последующего отрицательного анализа проб почвы и гуммированного остатка на сибирскую язву

## 7.9. Мероприятия по охране природы

Экологическая ситуация на территории Сызранского района считается  относительно благополучной. Это означает, что вода, воздух, почва, животный и растительный мир по большей части не имеют загрязнения выше допустимых пределов.

Однако на сегодня до конца не решена проблема снижения загрязнения атмосферного воздуха выхлопными газами от автотранспорта. Высоким остаётся уровень загрязнения водоёмов и плодородного слоя почвы. Не решён вопрос по снижению уровня грунтовых вод.

Выполнение мероприятий по расчистке русел рек позволит сохранить водные объекты как источник пресной воды и место рекреации местного населения, обеспечит свободное прохождение паводковых вод и сохранность водных биоресурсов.

Потенциальная опасность подтопления, но уже техногенного происхождения, существует на территориях, где размещены сооружения нефтедобычи (действующий нефтепромысел в районе п. Междуреченск), поскольку процессу нефтедобычи сопутствует технологическая закачка пластовых вод в продуктивные горизонты. Усиление процесса подтопления и природного, и техногенного происхождения может быть вызвано нарушением естественного потока грунтовых вод вследствие рытья котлованов, заглубления фундаментов, прокладки подземных инженерных коммуникаций, утечек из водонесущих коммуникаций и др.

Одним из мероприятий сохранения и возврата переувлажненных, в связи с подтоплением, земель в процесс хозяйственного освоения является отвод излишков воды дренажными отводными канавами и залужение подтопляемой территории многолетними травами.

Выполнение всех выше перечисленных мероприятий позволит значительно улучшить экологическую ситуацию в районе и повысить жизненный уровень населения, сохранит и создаст новые объекты для отдыха населения и резервные источники пресной воды, устранит вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций.

Целью осуществления мероприятий по охране окружающей среды, по предотвращению и (или) снижению воздействия на окружающую среду является улучшение (оздоровление) среды жизнедеятельности  в границах проектирования.

Основными направлениями деятельности по экологической оптимизации окружающей среды м.р. Сызранский, с учётом  выявленных экологических проблем должны стать:

- Улучшение качества атмосферного воздуха.

- Охрана подземных вод и повышение качества водоснабжения населения.

- Охрана поверхностных вод.

- Оздоровление земель.

- Озеленение и охрана растительности.

- Обустройство сложившихся и создание новых мест рекреации.

- Воспитательная, обучающая и просветительская работа с населением в части рационального использования природных ресурсов и сохранения здоровой жизненной среды.

Улучшение качества атмосферного воздуха обеспечивается за счёт:

- Сокращения выбросов от автотранспорта при осуществлении жесткого контроля систем ДВС автомобилей, дорожной и сельскохозяйственной техники.

- Расширения использования природного газа в качестве моторного топлива.

- Реконструкции действующего и установки нового пыле-газоочистного оборудования на организованных стационарных источниках выброса в атмосферу.

- Организации, благоустройства и озеленения санитарно-защитных зон промышленных и сельскохозяйственных предприятий (объектов).

- Замены устаревшего оборудования в коммунальных и производственных котельных.

- Сокращения выбросов в атмосферу от неорганизованных источников.

Охрана подземных и поверхностных вод, охрана и оздоровление земель обеспечиваются за счёт:

- Организации канализования неканализованной существующей жилой застройки и вновь строящегося жилья с использованием  индивидуальных установок биологической очистки хозяйственно-бытовых сточных вод.

- Реконструкции действующих и строительства новых сетей канализации и насосных станций с применением безопасных методов обеззараживания воды.

- Реконструкции действующих и строительства новых очистных сооружений межпоселенческого значения, в том числе локальных, различных категорий сточных вод с применением безопасных методов обеззараживания воды - ультрафиолетовое облучение, озонирование (см. Гл.. «Мероприятия по развитию системы канализации»).

- Внедрения на промышленных и сельскохозяйственных предприятиях экологически безопасных, ресурсосберегающих технологий, малоотходных и безотходных производств.

- Организации и очистки поверхностного стока.

- Санитарной очистки и защиты земель, рекультивации загрязненного почвенного слоя в районах застройки и на территориях промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

- Экологически безопасного размещения,  захоронения, утилизации и обезвреживания отходов производства и потребления.

- Развития системы использования вторичных ресурсов.

- Ликвидации не отвечающих нормативным требованиям объектов размещения отходов: стихийных свалок, отстойников, сливных станций, шламонакопителей и т.п. и рекультивации занимаемых ими территорий.

- Совершенствования системы управления движением твердых бытовых отходов путем внедрения их разделительного сбора и сортировки.

На территории г.п. Междуреченск в сфере обращения с твёрдыми бытовыми отходами предусмотрено:

- разработка Генеральной схемы очистки территории муниципального района Сызранский Самарской области;

обустройство площадок с твёрдым покрытием для временного складирования твёрдых бытовых отходов в административном центре поселения пос. Междуреченск.

- Ликвидация несанкционированных свалок с последующей рекультивацией занимаемых ими территорий, расположенных в районе населенных пунктов муниципального района Сызранский Самарской области. Консервация и рекультивация свалки.

Повышение качества водоснабжения населения обеспечивается за счёт:

- Благоустройства территорий водозаборов.

- Реконструкции старых и строительства новых водоводов и насосных станций.

- Строгого соблюдения режима использования 1-го, 2-го и 3-го поясов зон санитарной охраны источников водоснабжения.

- Строительства новых водозаборов.

- Оборудования насосных станций современными системами водоподготовки.

- Правильной эксплуатации и поддержания надлежащего технического состояния водопроводных сооружений и сетей.

Развитие системы озеленения обеспечивается за счёт:

- озеленения селитебной территории;

- обустройства и озеленения газонов;

- озеленения санитарно-защитных зон промышленных/сельскохозяйственных  предприятий/объектов;

- озеленения и благоустройства берегов водоёмов;

- обустройства зеленых зон и пляжей на водоёмах;

- создания лесопарков;

- рекультивации отработанных карьеров для использования восстановленных территорий в рекреационных целях;

- восстановления, защиты и охраны лесов.

# 8. Благоустройство, озеленение и инженерная подготовка территории

Инженерная подготовка территории включает в себя комплекс инженерных мероприятий по обеспечению пригодности территории для градостроительного использования и созданию оптимальных санитарно-гигиенических условий для комфортного пребывания населения.

Существует несколько способов защиты территории:

Обвалование – устройство дамбы обвалования. Повышение отметок поверхности территории – подсыпка или намыв до отметки, исключающей затопление с минимальными уклонами для обеспечения отвода атмосферных вод.

Понижение паводочного расхода – регулирование стока рек, устройство разгрузочного русла, обводного канала.

Выбор мероприятий связан с экономической оценкой работ и уточняется на дальнейших стадиях проектирования.

До начала строительства новых объектов необходимо уточнить местоположение всех существующих коммуникаций на стадии проекта планировки и  рабочей стадии проектирования. Коммуникации, попадающие под застройку, вынести до начала строительства.

Мероприятия по благоустройству территорий включают в себя:

- организацию поверхностного стока с применением водосточной сети открытого типа, с устройством мостиков или труб в местах пересечений с улицами и дорогами.

- обустройство улиц и дорог в соответствии с профилями, назначаемыми с учетом классификации улично-дорожной сети.

- благоустройство прибрежных участков для организации зон повседневного отдыха.

Уровень благоустройства территории населённых пунктов в городском поселении Междуреченск в целом не отвечает современным требованиям. Основная часть улиц не имеет твёрдого покрытия проезжей части, не выполняются мероприятия по инженерному благоустройству улиц и дорог, в том числе организация системы отвода поверхностных вод.

Благоустройство населённых пунктов заключается в асфальтировании проезжей части и тротуаров с разделением пешеходных и транспортных  связей, (прогон индивидуального скота организуется по отдельному проезду – скотопрогону), устройстве щебёночного покрытия обочин, посеве трав, посадке деревьев на газонах, установке скамеек и урн, размещении беседок, устройстве в разных местах площадок для отдыха и игр детей.

Архитектурный облик существующей застройки улучшается за счёт выравнивания границ палисадников, замены высоких деревянных заборов низким штакетником.

Для озеленения рекомендуются насаждения, обладающие густой кроной, высокими дезодорирующими и фитонцидными свойсвами: вяз мелколиственный, клён остролистный, липа, дуб, берёза, сосна, ель, рябина, сирень, акация жёлтая и другие местные породы. В защитных полосах и при озеленении улиц предусматривается рядовая посадка высокоствольных деревьев.

Благоустройство водоёмов достигается путём расчистки дна, придания берегам правильной откосной формы.

Благоустройство в городском поселении выполняется не в полном объёме. Насаждения общего пользования островного характера размещения украшают территорию хаотично, в основном в прибрежной зоне, не выполняя дезодорирующую и эстетическую функции в необходимых местах: на улицах, в местах скопления людей – в общественных центрах населённых пунктов.

Мероприятия по благоустройству территории городского поселения Междуреченск включают создание благоустроенной зоны отдыха вдоль ручьёв, рек и озёр, а также в оврагах с организацией системы пешеходных связей.

Мероприятия в сфере благоустройства и озеленения на территории населённых пунктов городского поселения Междуреченск предусмотрены в соответствии с Законом Самарской области «Об основах организации благоустройства и озеленения на территории Самарской области» от  04.03.2011 № 17-ГД, с Федеральным законом «Об охране окружающей среды», Федеральным законом «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» в целях обеспечения прав граждан на благоприятную окружающую среду и повышения эффективности реализации органами местного самоуправления вопросов местного значения.

К мероприятиям в сфере благоустройства относятся:

1) организация уборки территории населенных пунктов;

2) обеспечение собственниками, владельцами, пользователями земельных участков, на которых расположены здания, строения, сооружения и границы которых определены на основании данных государственного кадастрового учета, содержания указанных зданий, строений, сооружений (в том числе временных), их фасадов, элементов декора, а также иных внешних элементов зданий, строений и сооружений, в том числе порталов арочных проездов, кровель, крылец, ограждений и защитных решеток, навесов, козырьков, наружных лестниц, карнизов, водосточных труб, флагштоков, указателей улиц и номерных знаков домов;

3) обеспечение содержания расположенных на территориях общего пользования малых архитектурных форм, объектов размещения рекламы и иной информации, произведений монументально-декоративного искусства;

4) производство на территориях общего пользования работ, связанных со вскрытием грунта при прокладке, переустройстве, ремонте и содержании подземных и наземных инженерных сетей и коммуникаций;

Проектом генерального плана предусмотрены следующие мероприятия:

- Организация уборки территории населённых пунктов

- Требования к организации уборки территории населенных пунктов (в том числе в летний и зимний периоды), предусматривающие технологию и сроки выполнения соответствующих работ, устанавливаются муниципальными правовыми актами с учетом местных условий.

- Обеспечение содержания зданий, строений, сооружений и их внешних элементов.

В зимнее время должна быть организована очистка кровель зданий от снега, наледи и сосулек. Очистка крыш зданий от снега, наледи со сбросом его на тротуары допускается с поверхности ската кровли, обращенного в сторону улицы. Сброс снега с остальных скатов кровли, а также плоских кровель должен производиться на внутренние придомовые территории. Перед сбросом снега необходимо провести охранные мероприятия, обеспечивающие безопасность движения транспортных средств и прохода пешеходов.

При проведении вертикальной планировки при градостроительном проектировании необходимо исходить из условий максимального сохранения естественного рельефа, почвенного покрова и существующих древесных насаждений, отвода поверхностных вод со скоростями, исключающими возможность эрозии почвы, минимального объема земляных работ с учетом использования вынимаемых грунтов на площадке строительства, в том числе плодородного слоя почвы.

На территориях с высоким стоянием подземных вод, а также подверженных подтоплению в зонах существующей и планируемой застройки при градостроительном проектировании следует предусматривать понижение уровня подземных вод в соответствии с требованиями СНиП 2.06.15-85. На территориях усадебной застройки, а также на территориях рекреационных зон, занятых зелеными насаждениями, при градостроительном проектировании допускается предусматривать открытую осушительную сеть.

В целях обеспечения устойчивой среды жизнедеятельности указанные мероприятия должны обеспечивать следующие показатели понижения уровня подземных вод на территории:

- озелененных  территорий  - не менее 1 м;

- капитальной застройки - не менее 2 м от проектной отметки поверхности.

Территории населённых пунктов, расположенные на прибрежных земельных участках, должны быть защищены от затопления паводковыми водами, ветрового нагона воды и подтопления подземными водами в соответствии со  СНиП 22-02-2003.

Берегоукрепительные мероприятия, а также благоустройство прибрежных участков (строительство съездов, причалов и других сооружений) при градостроительном проектировании следует предусматривать с учетом планируемых планировочных решений и их функционального использования.

Отметку бровки подсыпанной территории при градостроительном проектировании следует принимать не менее чем на 0,5 м выше расчетного уровня высоких вод с учетом высоты волны при ветровом  нагоне. За расчетный уровень высоких вод при градостроительном проектировании следует принимать отметку наивысшего уровня воды повторяемостью: один раз в 100 лет (50,0 м БС)– для территорий, застроенных или подлежащих застройке капитальными  зданиями;  один раз в 10 лет  - для территорий парков и плоскостных спортивных сооружений.

На земельных участках, подверженных действию эрозионных процессов с оврагообразованием, при градостроительном проектировании следует предусмотреть мероприятия по упорядочению поверхностного стока (устройство ливневой (дождевой) канализации, дренажа), укреплению ложа оврагов, террасированию и облесению склонов. Территории оврагов при градостроительном проектировании допускается использовать для размещения транспортных сооружений, складов и коммунальных объектов, а также устройства парков.

# 9. Санитарная очистка территории

Система санитарной очистки и уборки территории населённых пунктов

предусматривает рациональный сбор, быстрое удаление, надёжное обезвреживание и экономически целесообразную утилизацию бытовых отходов и смета, а также выполнение мероприятий «Областной целевой программы «Совершенствование системы обращения с отходами производства и потребления и формирование кластера использования вторичных ресурсов на территории Самарской области» на 2010 - 2012 годы и на период до 2020 года», утвержденной Постановлением Правительства Самарской области от 06.08.2009 г. № 372 (ред. от 29.09.2011 г.).

Для сбора мусора в местах общественного пользования, на улицах, участках общественных зданий должны быть установлены мусоросборники. Площадки для их установки должны иметь твердое покрытие.

Для очистки жилых кварталов от мусора и отбросов, а также для очистки от снега улиц, проездов и площадей и других территорий необходимы следующие виды специализированного транспорта: ассенизационная машина, подметально-уборочная машина, поливочная машина, мусоровоз, снегоочиститель и бульдозер.

Секционная жилая застройка должна быть также оборудована специальными площадками временного хранения отходов. Очистка территории от бытового мусора осуществляются планово-регулярным методом силами и средствами ЖКХ.

В зимний период обработка тротуаров и дорожных покрытий поваренной солью запрещается. Все средства борьбы с гололедом и участки размещения и устройства снежных свалок необходимо согласовать с уполномоченными органами.

Таким образом, в городском поселении необходимо предусмотреть следующие мероприятия по санитарной очистке территории:

- пищевые и растительные отходы компостировать в специально отведенном месте;

- твердые бытовые отходы по мере накопления собирать в контейнеры в специально отведенных местах и раз в три дня централизованно вывозить в настоящее время на свалку или на полигон (в случае его строительства);

- промышленные отходы временно хранить на специально оборудованных площадках с твердым покрытием на территории промплощадок предприятий, вывоз на свалку осуществлять по строго регламентированному графику;

- жидкие отходы из выгребных ям откачивать ассенизационным вакуумным транспортом по мере образования и наполнения выгреба, но не реже одного раза в полгода;

- снег вывозить на полигон твёрдых бытовых отходов.

Существующие свалки размещения твёрдых бытовых и промышленных отходов не усовершенствованы, следовательно, не соответствуют современным экологическим требованиям и являются опасным источником загрязнения окружающей среды. Необходимо строительство площадок для временного хранения твёрдых бытовых отходов и организации к ним подъездных путей с твёрдым покрытием.

Необходимые расчёты для определения площадки для временного хранения твердых бытовых отходов проведены в соответствии с нормами СП 42.13330.2011 и представлены  в таблице № 23

Расчёт образования ТБО для городского поселения Междуреченск

Таблица 23

| Наименование | Существующее положение, 2011 г. | Расчётный срок, 2030 г. |
| --- | --- | --- |
| Численность населения, чел. | 1322 | 3382 |
| Количество образования ТБО из расчета 0,3 т на 1 чел./год, тонн | 397 | 1015 |
| Площадь асфальтовых покрытий, га | 9,2 | 16,2 |
| Смёт с твёдых покрытий улиц, площадей из расчёта 0,005 т с 1 м2/год, тонн | 475 | 810 |
| Общее количество образования ТБО с учётом смёта с территории, тонн | 872 | 1825 |

Таким образом, необходимая площадь рекомендуемой к строительству площадки ТБО для городского поселения Междуреченск принимается из расчёта 0,02 га на тысячу тонн мусора отбросов составит 0,4га.

На площадке должны применяться современные технологии складирования и частичной утилизации отходов, поэтому необходимая площадь может сократиться в 3-4 раза в сравнении с расчётами.

Меры по улучшению санитарно-эпидемиологической обстановки

Согласно СанПиН 42.128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест» система санитарной очистки и уборки территории предусматривает: рациональный сбор, быстрое удаление, обезвреживание и экономически целесообразную утилизацию бытовых отходов.

Санитарной очисткой должны заниматься жилищно-коммунальные хозяйства по договорам подряда со специализированными транспортными коммунальными предприятиями.

Санитарная очистка и уборка территории должна осуществляется по технологии, предусматривающей механизацию наиболее трудоёмких работ с применением спецтехники и оборудования  (контейнеров-накопителей и автомашин-мусоровозов).

Для сбора мусора в местах общественного пользования, на улицах, участках общественных зданий должны быть установлены мусоросборники. Площадки для их установки должны иметь твердое покрытие и должны быть удалены от жилых домов, детских учреждений, спортивных площадок  и от мест отдыха населения на расстояние не менее 20 м, но не более 100 м. Размер площадок должен быть рассчитан на установку необходимого числа контейнеров, но не более 5.

Для очистки жилых районов от мусора и отбросов, и вывоза их на полигон, а также для очистки от снега улиц, проездов и площадей и других территорий необходимы следующие виды специализированного транспорта: ассенизационная машина, подметально-уборочная машина, поливочная машина, мусоровоз, снегоочиститель и бульдозер.

# 10. Выводы

Чтобы управлять территорией эффективно, необходимо принимать управленческие решения на основе комплексной и системной информации.

В настоящем проекте решены следующие основные задачи:

  - информация о территории собрана воедино;

  - информация сосредоточена в систематизированном виде (в  динамике изменений и взаимосвязи своих частей);

  - на основе комплексной информации выполнены варианты градостроительного развития территории городского поселения.

Основные ожидаемые эффекты:

  - повышение эффективности регулирования использования территории административно-правовыми, экономическими и образовательно-воспитательными средствами;

  - более рациональное и эффективное использование территории;

  - создание предпосылок устойчивого развития территории и повышения качества жизни граждан;

  - привлечение инвесторов, создание новых объектов недвижимости, обустройство территории, создание новых рабочих мест;

  - повышение надежности информационной базы и оперативности получения информации, используемой при подготовке управленческих решений.

# 11. Реализация генплана городского поселения Междуреченск.

1. Реализация генерального плана поселения осуществляется на основании плана реализации генерального плана поселения, который утверждается главой местной администрации поселения в течение трех месяцев со дня утверждения соответствующего генерального плана.

2. В плане реализации генерального плана содержатся:

1) решение о подготовке проекта правил землепользования и застройки или о внесении изменений в правила землепользования и застройки;

2) сроки подготовки документации по планировке территории для размещения объектов капитального строительства местного значения, на основании которой определяются или уточняются границы земельных участков для размещения таких объектов;

3) сроки подготовки проектной документации и сроки строительства объектов капитального строительства местного значения;

4) финансово-экономическое обоснование реализации генерального плана.

# 12. Предложение по изменению границ населенных пунктов

В проекте генерального плана сельского поселения отображены:

- границы городского поселения Междуреченск;

- границы поселка Междуреченск, села Переволоки входящих в границы городского поселения Междуреченск муниципального района Сызранский Самарской области.

Границы городского поселения Междуреченск отображены в проекте в соответствии с Законом Самарской области №63-р от 28.02 2005 г. «Об образовании городских и сельских поселений в пределах муниципального района Сызранский, Самарской области, наделении их соответствующим статусом и установлении их границ»

При разработке проекта генерального плана городского поселения Междуреченск, границы поселка Междуреченск, села Переволоки скорректированы с учетом развития жилой зоны.

Согласно статье 84 Земельного кодекса Российской Федерации установлением или изменением границ населенных пунктов поселения является утверждение или изменение генерального плана поселения, отображающего границы населенных пунктов, расположенных в границах соответствующего муниципального образования. В этой связи с утверждением генерального плана границы населенных пунктов городского поселения Междуреченск будут изменены.

Описание местоположения новых границ населенных пунктов в проект генерального плана не включено, так как ГрК РФ не предусматривает включение в состав генерального плана подобной информации.

В соответствии с Федеральным законом от 18.06.2001 N 78-ФЗ "О землеустройстве" территория населенного пункта является объектом землеустройства (статья 1); документом, отображающим в графической и текстовой формах местоположение, размер, границы объекта землеустройства и иные его характеристики является карта (план) объекта землеустройства (статья 20).

Следовательно, после утверждения генерального плана городского поселения Междуреченск, на его основании, необходимо провести отдельную работу по описанию местоположения границ поселка Междуреченск, села Переволоки, а также установления их координат путем подготовки карт (планов) объектов землеустройства.

# 13. Основные технико-экономические показатели

# генерального плана городского поселения Междуреченск

Таблица 24

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Современное состояние | На расчётный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | ТЕРРИТОРИЯ |
| 1 | ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ ЗЕМЕЛЬ В ГРАНИЦАХ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, из них | га | 5058,4 | 5058,4 |
|  | 1.1 | Общая площадь земель в границах населённых пунктов |  | 471,8 | 503,7 |
|  | 1.2 | Земли сельскохозяйственного назначения, в том числе: |  | 1788,5 | 1788,5 |
|  |  | 1.2.1 | пашня |  | - | - |
|  |  | 1.2.2 | многолетние насаждения |  | - | - |
|  |  | 1.2.3 | пастбища |  | - | - |
|  | 1.3 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, космического обеспечения, обороны, безопасности и иного специального назначения |  | 378,9 | 378,9 |
|  | 1.4 | Земли лесного фонда | га | - | - |
|  | 1.5 | Земли водного фонда |  | 1846 | 1846 |
|  | 1.6 | Земли специального назначения | га | - | - |
| 2 | ИЗ ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ЗЕМЕЛЬ НАСЕЛЁННЫХ ПУНКТОВ: |
|  | 2.1 | Жилая зона, в том числе | га | 142,6 | 165,2 |
|  |  | 2.1.1 | малоэтажной застройки |  | - | - |
|  |  | 2.1.2 | индивидуальной застройки |  | 142,6 | 165,2 |
|  | 2.2 | Общественно-деловая зона |  | 4,9 | 6,4 |
|  | 2.3 | Производственная зона коммунально-складские предприятия IV–V класса опасности |  | 47 | 47 |
|  | 2.4 | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры |  | 44,1 | 3,0 |
|  | 2.5 | Рекреационная зона |  | 661 | 661 |
|  | 2.6 | Зона сельскохозяйственного использования |  | 96,8 | 96,8 |
|  | 2.7 | Зона специального назначения (кладбище) |  | 1,9 | 1,9 |
| II | НАСЕЛЕНИЕ |
| 1 | Численность населения, из них: | человек | 3504 | 3872 |
|  | 1.1 | население моложе трудоспособного возраста |  | 339 | 376 |
|  | 1.2 | население трудоспособного возраста |  | 1897 | 2095 |
|  | 1.3 | население старше трудоспособного возраста |  | 1268 | 1401 |
| III | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |
| 1 | Жилищный фонд, всего | м² общей площади | 82800,0 | 120960,0 |
| 2 | Средняя жилищная обеспеченность | м² общей площади на 1 чел. | 23,2 | 30,0 |
| IV | ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО- БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ |
| 1 | Объекты учебно-образовательного назначения, в том числе: | объект | 1 | 4 |
|  | 1.1 | детские дошкольные учреждения | мест | 368 | 693 |
|  | 1.2 | общеобразовательные школы |  | 673 | 1251 |
| 2 | Объекты здравоохранения, в том числе: | объект | 5 | 8 |
|  | 2.1 | офис врача общей практики | объект | 1 | 2 |
|  | 2.2 | поликлиники | посещений в смену | - | - |
|  | 2.3 | аптеки | объект | 4 | 6 |
| 3 | Объекты социального обеспечения, в том числе: |
|  | 3.1 | учреждения управления | млрд. руб. | 4,5 | 4,5 |
|  | 3.2 | пансионаты | человек | 200 | 200 |
|  | 3.3 | нестационарные учреждения |  | 857 | 857 |
| 4 | Физкультурно-оздоровительные и спортивные объекты, в том числе: | объект | 13 | 16 |
|  | 4.1 | объекты закрытого типа |  | 1 | 2 |
|  | 4.2 | объекты открытые плоскостные |  | 12 | 14 |
| 5 | Объекты культурно-досугового назначения, в том числе: |
|  | 5.1 | библиотеки | Единиц хранения/ читат. мест | 35211/28(1) | 49500/33 |
|  | 5.2 | РДК | м² | 2500 | 16700 |
|  | 5.3 | СДК | мест | 250 | 1670 |
| 6 | Объекты торгового назначения | м² торговой площади | 810/1670 | 1650/3740 |
| 7 | Объекты общественного питания | мест посадочных | 325 | 440 |
| 9 | Учреждения жилищно-коммунального хозяйства | объект | 5 | 11 |
| 10 | Объекты бытового обслуживания, в том числе: | мест рабочих | 15 | 30 |
|  | 10.1 | бани | мест | 50 | 77 |
| 11 | Объекты связи | объект | 2 | 5 |
| V | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |
| 1 | Протяжённость линий общественного пассажирского транспорта - автобус | км | 86,95 | 89,5 |
| 2 | Протяжённость основных улиц и проездов всего, в том числе: |  |  |  |
|  | 2.1 | поселковых дорог |  | 2,3 | 2,3 |
|  | 2.2 | главных улиц |  | 1,9 | 1,9 |
|  | 2.3 | улиц в жилой застройке |  | 15,7 | 18,5 |
| 3 | Средние затраты времени на трудовые передвижения в один конец | мин. | 45 | 55 |
| VI | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |
| 1 | Водоснабжение | тыс. м³ в сутки |  |  |
| 2 | Водопотребление всего, в том числе: |  | 0,85 | 0,97 |
|  | 2.1 | на хозяйственно-питьевые нужды |  | 0,85 | 0,97 |
|  | 2.2 | на производственные нужды |  | Нет данных | 0,1 |
| 3 | Вторичное использование воды | % | Нет данных | нет |
|  | 3.1 | Производительность водозаборных сооружений, в том числе: | тыс. м³ в сутки | Не исправны | 800 |
|  | 3.1.1 | водозаборов подземных вод |  | 0,8 | 1,0 |
|  | 3.2 | Среднесуточное водопотребление на 1 человека, в том числе: | л в сутки на человека | 240 | 240 |
|  | 3.2.1 | на хозяйственно-питьевые нужды |  | 190 | 190 |
| 4 | Протяжённость сетей водоснабжения | км |  |  |
| 5 | Общее поступление сточных вод всего, в том числе: | тыс. м³ в сутки | 0,700 | 0,800 |
|  | 5.1 | хозяйственно-бытовые сточные воды |  | 0,700 | 0,800 |
|  | 5.2 | производственные сточные воды |  | нет | нет |
| 6 | Производительность очистных сооружений |  | - | 0,800 |
|  | 6.1 | Протяжённость сетей канализации | км | 7 | 9 |
| 7 | Электроснабжение |
|  | 7.1 | Потребность в электроэнергии, всего, в том числе: | млн. кВт. ч/в год | 6,73 | 7,741440 |
|  | 7.1.1 | на производственные нужды |  | 0,11 | 0,7 |
|  | 7.1.2 | на коммунально-бытовые нужды |  | 6,12 | 7,04 |
|  | 7.2 | Потребление электроэнергии на 1 человека в год, в том числе: | кВт. ч | 1920 | 1920 |
|  | 7.2.1 | на коммунально-бытовые нужды |  | 1747 | 1747 |
|  | 7.3 | Источники покрытия электронагрузок | МВт | Энергосистема ОАО "МРСК Волги" |
|  | 7.4 | Протяжённость сетей | км | Нет данных | Нет данных |
| 8 | Теплоснабжение |  |  |  |
|  | 8.1 | Потребление тепла всего, в том числе | Гкал/год | 31 468 | 41 658 |
|  | 8.1.1 | на производственные нужды |  | 3146 | 4 165 |
|  | 8.1.2 | на коммунально-бытовые нужды |  | 28 321 | 37 492 |
|  | 8.2 | Производительность централизованных источников теплоснабжения всего, в том числе: | Гкал/час | 14,3 | 14,3 |
|  | 8.2.1 | ТЭЦ (АТЭС, АСТ) |  |  |  |
|  | 8.2.2 | районные котельные |  | 14,3 | 14,3 |
|  | 8.3 | Производительность локальных источников теплоснабжения |  | 4,2 | 7 |
|  | 8.4 | Протяжённость сетей | км | 5,4 | 5,4 |
| 9 | Газоснабжение |
|  | 9.1 | Удельный вес газа в топливном балансе поселения | % | 70 | 70 |
|  | 9.2 | Потребление газа всего, в том числе | млн.м³/год | 5,34 | 7,0 |
|  | 9.2.1 | на производственные нужды |  | - | - |
|  | 9.2.2 | на коммунально-бытовые нужды |  | 0,534 | 1,45 |
|  | 9.3 | Источники подачи газа |  | (Ш)ГРП Существующие сети | (Ш)ГРП Существующие и проектируемые сети |
|  | 9.4 | Протяжённость сетей | км | 9,500 | 23,425 |
| 10 | Связь |
|  | 10.1 | Охват населения телевизионным вещанием | % от населения | 75 | 90 |
|  | 10.2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров | 55 | 115 |

Примечания:

* За площадь земель различных категорий (кроме общей площади сельского поселения) приняты площади соответствующих полигональных объектов цифровой картографической основы, полученных в ГИС ИНГЕО.