РФ

АДМИНИСТРАЦИЯ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВАЯ РАЧЕЙКА

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СЫЗРАНСКИЙ

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«18» марта 2016года                                                                                     № 12

«Об утверждении Проекта планировки и Проекта межевания территории линейного объекта»

В соответствии с  Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным Кодексом Российской Федерации, Правилами землепользования и застройки сельского поселения Новая Рачейка муниципального района Сызранский Самарской области, утвержденным Решением Собрания представителей сельского поселения Новая Рачейка муниципального района Сызранский Самарской области от 20 декабря № 32, Порядком организации и проведения публичных слушаний в сельском поселении Новая Рачейка муниципального района Сызранский Самарской области, утвержденным решением Собрания представителей сельского поселения Новая Рачейка муниципального района Сызранский Самарской области от 17 февраля 2010 № 3, на основании рекомендаций по результатам публичных слушаний от 17.03.2016г. Комиссии по Правилам землепользования и застройки сельского поселения Новая Рачейка муниципального района Сызранский Самарской области, подготовленных на основании заключения о результатах публичных слушаний от 17.03.2016г., руководствуясь Уставом сельского поселения Новая Рачейка муниципального района Сызранский Самарской области,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Проект планировки и Проект межевания территории для строительства линейного объекта - линии ЛЭП 6кВ с КТП - 6/0,4кВ в с.Новая Рачейка, Сызранского района, Самарской области.

2. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте сельского поселения Новая Рачейка муниципального района Сызранский Самарской области в сети «Интернет».

3. Считать утратившим силу Постановление от 18 декабря 2015 года № 131 «Об утверждении Проекта планировки и Проекта межевания территории линейного объекта».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения Новая Рачейка                               О.В. Шагова

Приложение 1

к постановлению Администрации

сельского поселения Новая Рачейка

муниципального района Сызранский

Самарской области

от «18» марта 2016г. № 12

Открытое  акционерное общество

Проектный  Институт

“СЫЗРАНЬАГРОПРОМПРОЕКТ”

Свидетельство № П-4-11-0018  от  16 сентября 2011 г.

Заказчик:  ООО «Агро+»

Проект  планировки  территории  под  строительство  линии  ЛЭП 6кВ  с  КТП  в  с. Новая Рачейка  Сызранского района  Самарской области

Проект  планировки  территории  для  линейного  объекта.

Основная  часть

44/15 – ППТ

Том 1

2015

ТОМ 1

1. Исходно-разрешительная документация

Исходно – разрешительные документ, для  выполнения  планировки  территории для строительства линейного объекта -  линии ЛЭП 6кВ с КТП – 6/0,4кВ  в  с. Новая Рачейка,  Сызранского района,  Самарской области  предоставлены  Заказчиком.

Основанием для разработки проекта  планировки являются:

- Решение  администрации  ООО «Агро+»;

- Задание на проектирование выданное администрацией ООО «Агро+»;

- Технические условия, выданные ОАО «МРСК Волга»  от 30.12.2014 г.,

Проект планировки и межевания территории для строительства линейного объекта - линии ЛЭП 6кВ с КТП – 6/0,4кВ  в с. Новая Рачейка, Сызранского района, Самарской области  выполнен с учетом:

- Карты градостроительного зонирования сельского поселения Новая Рачейка  Муниципального района Сызранский,  Самарской области;

- «Правил землепользования и застройки сельского поселения Новая Рачейка Муниципального района Сызранский,  Самарской области»;

Проект выполнен на  топографической основе  в масштабе 1:500, предоставленной ООО «Самара ТИСИС».

Трасса ЛЭП – 6кВ  проходит по землям населенных пунктов в придорожной полосе автомобильной дороги Сызрань – Н. Ризадей – Н. Рачейка.

На своем протяжении выбранная  трасса проходит по территориальной зоне  СХ2 (Зона занятая объектами сельскохозяйственного назначения)

по землям  Сызранского  района.    Территория проекта планировки граничит с объектами инфраструктуры  автодороги IV категории Сызрань – Н .Ризадей – Н. Рачейка.

Согласно положений «Правил землепользования и застройки сельского поселения Новая Рачейка Муниципального района Сызранский,  Самарской области»,  зона Сх2 предназначена для размещения объектов, используемых для производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции.

2. Сведения о линейном объекте и его краткая характеристика

2.1 Сведения об уровне (значение) линейного объекта

Данный объект относится к линейным объектам местного значения.

2.2 Характеристика трассы линейного объекта

2.2.1 Район строительства

Проектируемая территория расположена   на землях сельского поселения Новая Рачейка, Муниципального района Сызранский.

Категория земель – земли населенных пунктов.

Территория проекта планировки относится к строительно-климатической зоне IIВ, характеризуемой как благоприятной для градостроительного освоения.

Климат рассматриваемой территории умеренно-континентальный. Подземные воды на глубине 4,0÷5,0 метров  от поверхности земли не вскрыты. Гидрогеологические условия трассы благоприятны для строительства. Однако, при интенсивных утечках из водонесущих коммуникаций, ввиду малой водопроницаемости грунтов, могут появиться технические воды.

Территория проекта планировки относится в геоморфологическом отношении ко II-ой надпойменной террасе правого берега р. Волги и представляет собой эрозионно-денудационную возвышенность, географически расположенную в юго-восточной части Русской равнины, именуемой Приволжской возвышенностью.

2.2.2 Описание полосы отвода и мест расположения на трассе зданий, строений и сооружений, проектируемых в составе линейного объекта

Проектируемая  трасса  проекта планировки  проходит  по  земельным участкам с КК63:33:0805001 и КН63:33:0805001:88.. Территория свободна от застройки и зеленых насаждений.

2.3 Сведения  о линейном объекте и его инфраструктуре

Проектом  предусмотрено:

- строительство ВЛ 6кВ длиной 67,0 метров ,  КТП – 6/0,4кВ

Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств - 100 кВт

Категория надежности - 3

Класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется  технологическое присоединение -6 кВ.

2.3.2 Сведения об основных технологических операциях линейного объекта

Строительство ВЛ 6кВ длиной 67,0 метров и  КТП – 6/0,4кВ предназначено для  электроснабжение навеса для тока и зернохранилища, расположенных  по адресу:

Самарская область, Сызранский р-н, село. Новая Рачейка,ул.Юбилейная,д.15,17

2.3.3 Основные параметры продольного профиля и полосы отвода

Участок в границах проекта планировки по характеру рельефа относится ко II категории. Рельеф поверхности трассы относительно ровный, абсолютные отметки колеблются от 89,71 до 90,38 метра.

2.3.4 Перечень искусственных сооружений, пересечений, примыканий, подлежащих переустройству

В границах проекта планировки объекты подлежащие переустройству отсутствуют.

3. Сведения о размещении линейного объекта на осваиваемой

территории

3.1 Сведения о размерах земельных участков, предоставленных для размещения линейного объекта (полоса отвода)

Площадь территории в границе проекта планировки составляет – 0,07га).

Ширина полосы отвода для ВЛ принята равной 8,0 метра, по 4,0 метра с каждой стороны ВЛ.

Длина –67 метров.

Площадь территории для строительства КТП составляет 50м2

3.2 Сведения о размещении линейного объекта и его инфраструктуры на землях сельскохозяйственного назначения, лесного, водного

фондов, землях особо охраняемых природных территорий

Земли, по которым проходит территория проекта планировки,  относятся к землям населенных пунктов. По градостроительному регламенту территория относится к зоне СХ2-4.и предназначена для размещения объектов, используемых для производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции.

На проектируемой территории зоны с особыми условиями использования представлены:

-  охранной зоной, линий электропередачи напряжением 10(6) кВ, установленной в размере 10 метров согласно «Правилам установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон», утвержденным постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 №160;

3.3 Сведения о земельных участках, изымаемых во временное (на период строительства) и (или) постоянное пользование, обоснование размеров изымаемого земельного участка (при необходимости изъятия

земельного участка)

Экспликация  земель,  выделенных  в  постоянное  и  временное  пользование,  на  период  строительства  и  эксплуатации

| Наименование | Земли населенных пунктов, (КК63:33:0805001) м2 | Земли населенных пунктов (КН63:33:0805001:88) м2 | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| На период строительства |
| ВЛ-6кВ | 518,0 | 41,0 |  |
| Трансформаторная подстанция | - | 50,0 |  |
| ∑ | 518,0 | 91,0 |  |

| Наименование | Земли населенных пунктов, (КК63:33:0805001) м2 | Земли населенных пунктов (КН63:33:0805001:88) / (КН63:33:0805001:69) м2 | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| На период эксплуатации |
| Опоры | 3,12 | 1,04/- | Частный сервитут |
| Трансформаторная подстанция | - | 50,0/- | Публичный сервитут |
| Охранная зона ВЛ Охранная зона КТП | 1262,0 125,0 | - 248,0 /75,0 | Публичный сервитут |

3.4 Сведения о категории земель, на которых располагается (будет располагаться) линейный объект

Земля, на которой располагается территория проекта планировки, относится к землям населенных пунктов.

3.5 Сведения о размере средств, требующихся для возмещения убытков правообладателям земельных участков, - в случае их изъятия

во временное и (или) постоянное пользование

Участки свободны от застройки и зеленых насаждений.

3.6 Сведения о размерах земельных участков, временно отводимых на период строительства для обеспечения размещения строительных механизмов, хранения отвала и резерва грунта, в том числе растительного, устройства объездов, перекладки коммуникаций, площадок складирования материалов и изделий, полигонов сборки конструкций, карьеров для добычи инертных материалов

Общая площадь земельного участка необходимого для временно отвода на период строительства – 609м2.

Площадь земельного участка необходимого для отвода в постоянное пользование – 54,16 м2

Складирование  строительных материалов,  размещения  техники  предусматривается вдоль трассы.  Инвентарные  здания, кавальер растительного грунта рекомендуется размещать на территории  ООО «Агро+».

4. Принципиальные мероприятия, необходимые для освоения

территории, с указанием сроков по их реализации

Продолжительность строительства линейного объекта принята равной 2,4 месяца,

в том числе:

• подготовительный период – 0,3 месяца;

• строительство ВЛ и КТП – 2,0 месяца;

• пуско-наладочные работы – 0,1 месяца.

Начало строительства будет определено после выполнения рабочего проекта.

Последовательность осуществления мероприятий, предусмотренных проектом, определяется на этапе рабочего проектирования, соответствующим разделом рабочего проекта

4.1 Мероприятия по внесению изменений в документы территориального планирования и Правила землепользования и застройки

Внесение изменений в документы территориального планирования и Правила землепользования и застройки  не предусматриваются.

4.2 Мероприятия по изъятию земельных участков и возмещению убытков правообладателям земельных участков, - в случае их изъятия

во временное и (или) постоянное пользование

Мероприятий по изъятию земельных участков и возмещению убытков не предусматривается.

4.3 Мероприятия по переводу земель в другую категорию, предоставленных для размещения линейного объекта

Перевод земель в другую категорию не предусматривается.

4.4 Мероприятия по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, мероприятия по гражданской обороне и обеспечению пожарной безопасности

4.4.1.  Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций техногенного характера

В целях исключения чрезвычайных ситуаций техногенного характера по трассе линейного объекта - необходимо соблюдение условий, установленных нормативной документацией для охранных зон ВЛ и КТП.

Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций техногенного характера предполагают следующее:

- строгое соблюдение противопожарных нормативов и требований;

- осуществление строительного контроля при строительстве сетей электроснабжения и КТП;

- обеспечение минимальных расстояний от ВЛ и КТП до  зданий и сооружений;

- строгое соблюдение режима использования их охранных зон;

Для обеспечения безопасности ВЛ и КТП  необходимо строительные, монтажные и наладочные работы, эксплуатация электроустановок производть в соответствии с "Межотраслевые правила по охране труда ( правила безопасности) при эксплуатации электро-монтажных установок"," Правила безопасности при строительстве линий электропередачи и производстве электромонтажных работ " РД 153-34.3-03.285-2002.

Для ликвидации аварийных ситуаций и их последствий обеспечивается свободный доступ к ВЛ и КТП транспортных средств и другой необходимой для ликвидации аварии спецтехники по всей трассе.

4.4.2. Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного характера

Наиболее опасными природными явлениями (процессами) на рассматриваемой территории являются:

- сильные ветры (ураганы);

- сильные морозы, обильные снегопады;

- ливни, грозы, град с диаметром частиц более 20 мм;                                                                     -   - молнии.

С целью защиты объектов от молний предусматривается молниезащита и заземление.

4.4.3.  Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности

Система обеспечения пожарной безопасности на рассматриваемой территории содержит комплекс мероприятий, исключающих возможность превышения значений допустимого пожарного риска и направленных на предотвращение опасности причинения вреда третьим лицам в результате пожара.

Система предотвращения пожара на проектируемом объекте обеспечивается:

- применением пожаробезопасных строительных материалов;

- применением пожаробезопасного инженерно-технического оборудования;

- выполнением комплекса организационно-технических мероприятий по предотвращению пожара в процессе строительства и эксплуатации сетей электроснабжения и КТП.

Система противопожарной защиты обеспечивается комплексом объемнопланировочных и конструктивных решений технологических устройств сетей электроснабжения и КТП. Конструкции КТП-СЭЩ-К(ВВ)160 /6/0,4 У1 имеет следующие виды защиты:

- от атмосферных и коммутационных перенапряжений;

- от междуфазных коротких замыканий;

- от перегрузки и междуфазных коротких замыканий на линиях 0,4 кВ.

Обеспечение пожарной безопасности территории в границах проекта планировки предлагается силами Федеральной противопожарной службы  Сызранскрго района.

4.4.4. Последовательность осуществления мероприятий,

предусмотренных проектом

Последовательность осуществления мероприятий, предусмотренных проектом, определяется на этапе рабочего проектирования, соответствующим разделом рабочего проекта.

4.5 Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия

В границах проекта планировки объекты культурного наследия отсутствуют.

5. Сведения о соответствии разработанной документации требованиям законодательства о градостроительной деятельности

Документация по планировке территории линейного объекта выполнена на основании документов территориального планирования, правил землепользования и застройки в соответствии с требованиями технических регламентов, нормативов градостроительного проектирования, градостроительных регламентов с учетом границ территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, границ территорий  вновь выявленных объектов культурного наследия, границ зон с особыми условиями использования территорий

Главный инженер проекта                                  Л.Куликова

ТОМ 2

Материалы по обоснованию проекта планировки территории  для

линейного объекта.  Графическая часть

1. Карта градостроительного зонирования села Новая Рачейка;

2. Схема использования  территории в период подготовки проекта планировки;

3. Ориентировочный  план  трассы линейного объекта;

4. Схема границ зон с особыми условиями использования и объектов культурного наследия, и вертикальной планировки

Материалы по обоснованию проекта планировки территории  для

линейного объекта.  Текстовая  часть

1.    Исходно-разрешительная документация;

2.    Обоснование положений по размещению линейного объекта;

2.1  Обоснование размещения линейного объекта на планируемой территории;

### 2.1.1 Общие характеристики планируемой территории;                                            2.1.2. Красные линии и линии регулирования застройки;                                                     2.1.3. Вертикальная планировка и инженерная подготовка территории                 2.2. Обоснование параметров линейного объекта, планируемого к размещению;                                                                                                                        2.2.1. Обоснование выбранного варианта трассы;                                          2.2.2.Описание линейного объекта планируемого к размещению                               2.2.3. Сведения о земельных участках, изымаемых во временное (на период строительства) и (или) постоянное пользование                                                    2.2.4. Расчет размера средств, требующихся для возмещения убытков правообладателям земельных участков                                                                         2.2.5. Расчет размеров земельных участков, предоставленных для размещения линейного объекта (полосы отвода);                                                                          2.2.6. Сведения о предполагаемых затратах, связанных со сносом зданий и сооружений, переселением людей, переносом сетей инженерно-технического обеспечения;                                                                                                                     2.2.7. Сведения о резервируемых земельных участках, в пределах территории проектирования, обеспечивающих размещение предусмотренных проектом линейных объектов, необходимых для государственных и муниципальных нужд;                                                                       2.3 Обоснование размещения линейного объекта с учетом особых условий использования территорий и мероприятий по сохранению объектов культурного наследия;                                                                                                                           2.3.1. Мероприятия по охране атмосферы воздуха;                                                   2.3.2. Установление зон с особыми условиями использования;                                2.3.3. Мероприятия по охране почв, поверхностных и подземных вод;                                          2.3.4. Мероприятия по санитарной очистке;                                                             2.3.5. Мероприятия по благоустройству и озеленению территории;                   2.3.6. Мероприятий по сохранению объектов культурного наследия;                   2.3.7. Мероприятий по сохранению природных ресурсов;                                             2.4 Защита территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, проведение мероприятий по гражданской обороне и пожарной безопасности;                                                                                                                           3.  Иные вопросы планировки территории;                                                                    3.1 Основные технико-экономические показатели проекта планировки;                         3.2 Обоснование предложений для внесения изменений и дополнений в документы территориального планирования и в Правил землепользования и застройки

Прилагаемые документы

- Свидетельство о государственной регистрации права 63-АЕ №238113 на земельный участок с кадастровым номером 63:33:0805001:68, выданное 13.01.2011 г.;

- Свидетельство о государственной регистрации права 63-АД №467350 на автовесы (нежилое здание), выданное 19.05.2010 г.;

- Договор №1450-008397 об осуществлении технологического присоединения

к электрическим сетям, от 16.01.2015 г.;

- Технические условия для присоединения к электрическим сетям, выданные

ОАО «МРСК Волги» в лице филиала «Самарские РС», от 30.12.2014 г.;

- Договор №2 безвозмездного пользования земельными участками от 01.09.2011 г.;

- Договор №3 безвозмездного пользования нежилыми зданиями от 01.10.2014 г.;

- Свидетельство о государственной регистрации права 63-АЕ №032540 на навес для тока (нежилое здание), выданное 24.05.2010 г.;

- Свидетельство о государственной регистрации права 63-АД № на зерносклад (нежилое здание), выданное 19.05.2010 г.;

- Свидетельство о государственной регистрации права 63-АЕ №239089 на земельный участок с кадастровым номером 63:33:0805001:69, выданное 12.01.2011 г.

1.  Исходно-разрешительная документация

Документ, по обоснованию планировки территории для строительства линейного объекта -  линии ЛЭП 6кВ с КТП – 6/0,4кВ  в с. Новая Рачейка, Сызранского  района, Самарской области  разработана  согласно требованиям законодательных актов и рекомендациям  следующих нормативных документов:

- Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ;

- Земельного кодекса РФ от 25.10.2001 г. № 136-Ф3;

- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации»;

- СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция                         СНиП 2.07.01-89*;

- Карта градостроительного зонирования сельского поселения Новая Рачейка Муниципального района Сызранский,  Самарской области;

- «Правил землепользования и застройки сельского поселения Новая Рачейка Муниципального района Сызранский,  Самарской области»;

- СП 30-101-98 «Методическими указаниями по расчету нормативных размеров земельных участков в кондоминиумах»;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200 - 03 «Санитарно - защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- СН – 456 – 74 «Нормы отвода земель для электрических сетей напряжением 0,4 – 500кВ»

2. Обоснование положений по размещению линейного объекта

Исходные данные для проектирования предоставлены Заказчиком.

Основанием для разработки проекта  планировки являются:

- Решение администрации ООО «Агро+»;

- Задание на проектирование выданное администрацией ООО «Агро+»;

- Технические условия, выданные ОАО «МРСК Волга» от 30.12.2014 г.,

Проект планировки и межевания территории для строительства линейного объекта -  линии ЛЭП 6кВ с КТП – 6/0,4кВ  в с. Новая Рачейка, Сызранского района, Самарской области  выполнен с учетом:

- Карты градостроительного зонирования сельского поселения Новая Рачейка Муниципального района Сызранский,  Самарской области

Проект выполнен на топографической основе  в масштабе 1:500, выполненной ООО «Самара ТИСИС».

Трасса ЛЭП – 6кВ  проходит по землям населенных пунктов в придорожной полосе автомобильной дороги Сызрань – Н. Ризадей – Н. Рачейка.

На своем протяжении выбранная  трасса проходит по территориальной зоне  СХ2 (Зона занятая объектами сельскохозяйственного назначения)

по землям  Сызранского  района.    Территория проекта планировки граничит с объектами инфраструктуры  автодороги IV категории Сызрань – Н .Ризадей – Н. Рачейка.

Согласно положений «Правил землепользования и застройки сельского поселения Новая Рачейка Муниципального района Сызранский,  Самарской области»,  зона Сх2 предназначена для размещения объектов, используемых для производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции.

| Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства |
| --- |
| Вид разрешенного использования | Деятельность, соответствующая виду разрешенного использования |
| Размещение зданий, строений, сооружений, используемых для производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции | Строительство, реконструкция и эксплуатация ферм, теплиц, грибных ферм, хранилищ зерна, фруктов, овощей, элеваторов, комбикормовых заводов, складов, машинно-технических станций и дворов, цехов первичной переработки сельскохозяйственной продукции, других зданий, строений и сооружений для производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции |
| Размещение объектов рыбного хозяйства | Строительство, реконструкция и эксплуатация прудов и водохранилищ для разведения объектов аквакультуры |
| Размещение объектов по оказанию ветеринарных услуг | Строительство, реконструкция и эксплуатация объектов по оказанию ветеринарных услуг |
| Размещение зеленых насаждений специального назначения | Размещение древесно-кустарниковой растительности, предназначенной для защиты земель от воздействия негативных (вредных) природных, антропогенных и техногенных явлений: санитарно-защитное озеленение, лесополосы специального назначения, озеленение в охранных зонах |
| Размещение объектов пожарной безопасности | Размещение средств пожаротушения, гидрантов, резервуаров, противопожарных водоёмов и иных объектов, необходимых в соответствии с противопожарными требованиями |

| Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства |
| --- |
| Вид разрешенного использования | Деятельность, соответствующая виду разрешенного использования |
| Размещение внутрихозяйственных дорог и коммуникаций | Размещение, строительство, реконструкция и эксплуатация внутрихозяйственных дорог, коммуникаций необщего пользования |
| Размещение административных и бытовых зданий и помещений предприятий | Строительство, реконструкция и эксплуатация административных и бытовых зданий и помещений предприятий, в том числе: - офисов, контор; - нежилых помещений для дежурного аварийного персонала и охраны предприятий; - помещений для пребывания работающих по вахтовому методу (не более двух недель); - помещений для бытового обслуживания персонала предприятий |
| Размещение объектов по оказанию ветеринарных услуг | Строительство, реконструкция и эксплуатация объектов по оказанию ветеринарных услуг |
| Размещение зеленых насаждений специального назначения | Размещение древесно-кустарниковой растительности, предназначенной для защиты земель от воздействия негативных (вредных) природных, антропогенных и техногенных явлений: санитарно-защитное озеленение, лесополосы специального назначения, озеленение в охранных зонах |
| Размещение объектов пожарной безопасности | Размещение средств пожаротушения, гидрантов, резервуаров, противопожарных водоёмов и иных объектов, необходимых в соответствии с противопожарными требованиями |
| Размещение проектных, конструкторских и научно-исследовательских организаций, связанных с обслуживанием предприятий | Строительство, реконструкция и эксплуатация зданий и сооружений Размещение организаций, осуществляющих научные изыскания, исследования и разработки, проектных и конструкторских институтов, связанных с обслуживанием предприятий, включая лаборатории биологического профиля или индустриальных технологий |
| Размещение подъездных путей | Строительство, реконструкция и эксплуатация подъездных путей к предприятиям, складским помещениям и иным объектам |
| Размещение сооружений хозяйственно-питьевого и технического водоснабжения | Строительство, реконструкция и эксплуатация сооружений хозяйственно-питьевого и технического водоснабжения, в том числе артезианских скважин, водоохлаждающих сооружений для подготовки технической воды |
| Размещение очистных сооружений | Строительство, реконструкция и эксплуатация очистных сооружений, канализационных насосных станций, сооружений оборотного водоснабжения |
| Размещение объектов оказания первой и скорой медицинской помощи | Строительство, реконструкция и эксплуатация объектов, предназначенных для оказания скорой медицинской помощи: станции скорой помощи, пункты оказания первой медицинской помощи |
| Размещение объектов гражданской обороны | Строительство, реконструкция и эксплуатация убежищ, противорадиационных укрытий, специализированных складских помещений для хранения имущества гражданской обороны, а также иных объектов, предназначенных для обеспечения проведения мероприятий по гражданской обороне |
| Размещение объектов физической культуры и спорта крытого типа | Строительство, реконструкция и эксплуатация объектов, предназначенных для занятия физической культурой и спортом, крытого типа: спортивные и физкультурно-оздоровительные комплексы, фитнес-центры, спортивные залы, бассейны), спортивные клубы |
| Размещение амбулаторно-поликлинических и стационарно-поликлинических учреждений | Строительство, реконструкция и эксплуатация амбулаторно-поликлинических и стационарно-поликлинических учреждений |
| Для парковок и стоянок автомобильного транспорта | Размещение: - стоянок автомобильного транспорта (зданий, сооружений, частей зданий, сооружений или специальных открытых площадок, предназначенных только для хранения (стоянки) автомобилей, не оборудованных для их ремонта или технического обслуживания); - парковок (специально обозначенных и при необходимости обустроенных и оборудованных мест, зданий, строений или сооружений, предназначенных для организованной стоянки транспортных средств на платной основе или без взимания платы) |
| Размещение гаражей | Строительство, реконструкция и эксплуатация гаражей: зданий и сооружений, предназначенных для длительного хранения, технического обслуживания автомобилей (отдельно стоящих, встроенных, подземных, многоэтажных) |

В соответствии со Статьей 6. пунктом 6. «Правил землепользования и застройки сельского поселения Новая Рачейка Муниципального района Сызранский,  Самарской области»  -  «Инженерно-технические объекты, сооружения и коммуникации, обеспечивающие реализацию разрешенного использования недвижимого имущества в пределах отдельных земельных участков (объекты электро-, водо-, газоснабжения, водоотведения, телефонизации) являются разрешенными применительно ко всем территориальным зонам, при условии соответствия техническим регламентам, строительным, санитарным, экологическим и противопожарным нормам и правилам, иным требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации»

2.1. Обоснование размещения линейного объекта на планируемой

территории

### 2.1.1 Общие характеристики планируемой территории

### На своем протяжении территория выбранной трассы проходит по землям сельского поселения Новая Рачейка, Муниципального района Сызранский. Категория земель – земли населенных пунктов. Территория находится в придорожной полосе автодороги Сызрань – Н. Ризадей – Н. Рачейка.

Территория проекта планировки относится к строительно-климатической зоне IIВ, характеризуемой как благоприятной для градостроительного освоения.

Климат

Климатологический подрайон - IIВ.

Климат рассматриваемой территории умеренно-континентальный.

Основными чертами климата являются:

холодная зима, тёплое и сухое лето, короткие переходные сезоны и возможность глубоких аномалий погоды - оттепелей зимой, возвратов холодов весной.

Среднегодовая температура воздуха в районе составляет 4,5 °С.

Наиболее низкие температуры наблюдаются в январе до минус 30°С с средней температурой воздуха минус 13,3 °С. Самым тёплым месяцем является июль (до плюс 45 °С) со средней температурой 19,9 °С.

Снежный покров обычно появляется в конце октября - начало ноября. Устойчивый снежный покров ложится в третьей декаде ноября, средняя продолжительность устойчивого снежного покрова достигает в конце февраля — начале марта. Количество зимних осадков составляет 196 мм. Наибольшее количество осадков выпадает в январе и составляет 60 мм. Количество осадков за летний период составляет 321 мм. В течение года осадки распределяются неравномерно, больше их по количеству приходится на тёплый период (с апреля по октябрь).

Нормативная глубина сезонного промерзания грунтов составляет для песков  1,9 метра, суглинков и глин   1,6 метра.

Гидрография

Подземные воды на глубине 4,0÷5,0 метров от поверхности земли не вскрыты. Гидрогеологические условия трассы благоприятны для строительства.

Почвы и растительный покров

Территория проекта планировки относится в геоморфологическом отношении ко II-ой надпойменная терраса правого берега р. Волги и представляет собой эрозионно-денудационную возвышенность, географически расположенную в юго-восточной части Русской равнины, именуемой -  Приволжской возвышенностью.

Территория проекта планировки представляет собой частично застроенную территорию

Рельеф поверхности трассы относительно ровный с абсолютными отметками  89,71 – 90,38м.

Характеристика состояния инженерной и транспортного

инфраструктуры

Транспортная схема проектируемой территории выполнена согласно   решениям карты  муниципального образования и положений «Правил землепользования и застройки сельского поселения Новая Рачейка Муниципального района Сызранский,  Самарской области.

В границах проекта планировки объекты  водоснабжения, водоотведения                                            и  теплоснабжения отсутствуют:

По территории проекта планировки проходят:

- высоковольтные линии электропередач (ЛЭП) напряжением  6 кВ;

2.1.2. Красные линии и линии регулирования застройки

Формирование красных линий на рассматриваемой  территории не требуется.

2.1.3. Вертикальная планировка и инженерная подготовка

территории

Вертикальная планировка выполнена исходя из условий максимального сохранения естественного рельефа, почвенного покрова и существующих древесных насаждений, отвода поверхностных вод со скоростями, исключающими возможность эрозии почвы, минимального объема земляных работ с учетом использования вытесняемых грунтов на площадках строительства.

2.2. Обоснование параметров линейного объекта, планируемого

к размещению

2.2.1. Обоснование выбранного варианта трассы

Трасса ЛЭП выбрана с учетом норм и правил проектирования, соблюдения нормативных расстояний при сближении ВЛ с зданиями и сооружениями.

2.2.2.Описание линейного объекта планируемого к размещению

Проект планировки территории разработан для строительства ВЛ 6кВ с КТП – 6/0,4кВ  местоположением: Самарская область,   Сызранский района, с. Новая Рачейка, ул.Юбилейная. д. д. 17 и 15.  Трасса ЛЭП проходит от точки подключения,  расположенной на  существующей линии электропередач ВЛ-6кВ, Ф-2, ПС35/10/6кВ «Новая Рачейка», опора Нр200/24, проходящей вдоль автомобильной дороги Сызрань – н. Ризадей – Н. Рачейка.  КТП – 6/0,4кВ размещена на земельном участке с КН 63:33:0805001-88.

На своем протяжении трасса ВЛ пересекает подъездную асфальтовую дорогу.

Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств - 100 кВт

Категория надежности - 3

Класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется  технологическое присоединение -6 кВ.

Монтажный пролет выбран из расчета 2РКУ  по ветру (29 м/с с повторяемостью 1 раз в 25 лет) и 3 РКУ по гололеду (20 мм  с повторяемостью раз в 25 лет).

На основании технических условий  предусматривается:

- ответвление от существующей опоры ВЛ 6 кВ  № Нр 200/24 проводом АС-50/ 8;

- установка тупиковой трансформаторной подстанции типа КТП-СЭЩ-К(ВВ)160/ 6/ 0,4 97У1 с воздушным вводом и воздушным выводом завода  "Электрощит " г.Самара. Комплектная трансформаторная подстанция КТП-СЭЩ -К  предназначены для приема, преобразования и распределения электроэнергии в стационарных установках трехфазного переменного тока частотой 50Гц с номинальным напряжением  на стороне высшего напряжения (ВН) до 10кВ и на стороне низшего напряжения (НН) 0,4кВ.

Климатическое исполнение и категория размещения:У1 по ГОСТ 15150.

Количество силовых трансформаторов - 1

Тип силового  трансформатора -ТМГ-160/6 (масляный трансформатор герметичного исполнения )

Номинальная мощность силового трансформатора  - 160 кВА

Номинальное  напряжение на стороне ВН                     - 6 кВ

Номинальное напряжение на стороне  НН                     - 0,4 кВ

Частота переменного тока                                            - 50 Гц

Все опоры должны быть заземлены. Количество спусков должно быть не менее двух (ПУЭ-2003,п.2.5.133).

Для КТП предусматривается одно общее заземляющее устройство (п.1.7.98 и п. 1.7.55 ПУЭ)  к которому должно быть присоединены:

- нейтраль трансформатора на стороне 0,4 кВ;

- корпус трансформатора;

- открытые проводящие части электроустановок до 1 кВ и выше;

- металлические оболочки и броня кабеля напряжением до 1 кВ и выше;

- сторонние проводящие части ( корпус КТП и т.д. )

Все металлические нетоковедущие части оборудования, установленного в КТП, которые могут оказаться под напряжением, присоединяются к контуру заземления сваркой или болтовым соединением.

В КТП выполнено общее для сторон ВН и НН заземляющее устройство в виде замкнутого контура.

Заземление трансформаторной подстанции выполняется    присоединением ее к контуру наружного заземления полосовой сталью 5 х 40мм.

Контур наружного заземления состоит из отрезков круглой стали диаметром 18 мм, длиной 2,5м, вертикально забитых в землю на -0,7 м в верхней точке. В  верхней части стержни  соединяются полосовой сталью 5 х 40мм. Полосу проложить на расстоянии 0,6-1,0 м от подстанции на глубине 0,7 м

2.2.3. Сведения о земельных участках, изымаемых во временное (на период строительства) и (или) постоянное пользование

Земли, по которым проходит территория проекта планировки,  относятся к землям населенных пунктов. По градостроительному регламенту территория относится к зоне СХ2-4.

На проектируемом участке расположены:

- высоковольтные линии электропередач (ЛЭП) напряжением  6 кВ;

Для использования проектируемого земельного участка в целях ремонта электрических  линий и  объектов транспортной инфраструктуры на земельном участке установлен публичный сервитут.

Публичный сервитут  устанавливается законом или иным нормативно-правовым актом РФ, субъекта РФ, органа местного самоуправления в случаях, если это необходимо для обеспечения интересов государства, местного самоуправления и местного населения. Установление такого сервитута осуществляется с учетом результатов общественных слушаний

Экспликация  земель,  выделенных  в  постоянное  и  временное  пользование,  на  период  строительства  и  эксплуатации

| Наименование | Земли населенных пунктов, (КК63:33:0805001), м2 | Земли населенных пунктов (КН63:33:0805001:88), м2 | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| На период строительства |
| ВЛ-6кВ | 518,0 | 41,0 |  |
| Трансформаторная подстанция | - | 50,0 |  |
| ∑ |  |  |  |

| Наименование | Земли населенных пунктов, (КК63:33:0805001), м2 | Земли населенных пунктов (КН63:33:0805001:88) / (КН63:33:0805001:69), м2 | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| На период эксплуатации |
| Опоры | 3,12 | 1,04/- | Частный сервитут |
| Трансформаторная подстанция | - | 50,0/- | Публичный сервитут |
| Охранная зона ВЛ Охранная зона КТП | 1262,0 125,0 | - 248,0 /75,0 | Публичный сервитут |

2.2.4. Расчет размера средств, требующихся для возмещения убытков правообладателям земельных участков.

Средства для возмещения убытков не предусматриваются.

2.2.5. Расчет размеров земельных участков, предоставленных для

размещения линейного объекта (полосы отвода);

Длина  воздушной  линии  ВЛ-6 кВ составляет  67 м.

Количество  опор:  -                                 -  4 шт.,

из них:

- Анкерная (концевая) опора А10-1        -  2 шт.;

- Промежуточная опора П10-1               -  2 шт.

КТП-СЭЩ-К(ВВ)-160 /6,0/ 0,4 -09У1 мощностью  160 кВА – 1 шт.

Ширина  полосы  земель  отводимых  на  период  строительства  воздушных  линий  электропередач,  согласно  СН 465-74  должен  быть  для  ВЛ  до  20 кВ  на  ж/б  опорах – 8м.

Площадь  отводимых  земельных  участков  для  подстанций – 50 м2.

Площадь  земель  отводимых  под  опоры  воздушных  линий  электропередач  в  постоянное  пользование  определяется  по  формуле: F = n × (Fo+f),  где

F  –  площадь земли занимаемая одной опорой;

n – количество опор

f – площадь полосы земли вокруг внешнего контура опоры, принято 1 м

F = 4×(0,04+1) = 4,16 м2

Исходя  из  полученных   расчетов,  и,  учитывая  полосу  для  монтажа, подвоз  строительных  материалов,  ширину   полосы  отвода  на  период  строительства   ВЛ  принимаем   8,0  метров.

Складирование  строительных материалов,  размещение  техники  предусматривается вдоль трассы ВЛ  Инвентарные  здания, кавальер растительного грунта рекомендуется размещать на территории «Агро+».

В соответствии с Постановлением Правительства  от  24.02.2009г  №160   «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» вдоль трассы проектируемой  ВЛ и по периметру КТП  устанавливается охранная зона в виде территории, ограниченной условными линиями на расстоянии 10,0 метров с каждой стороны.

2.2.6. Сведения о предполагаемых затратах, связанных со сносом зданий и сооружений, переселением людей, переносом сетей инженерно-технического обеспечения

Снос зданий и сооружений и переселением людей не предусматривается.

2.2.7. Сведения о резервируемых земельных участках, в пределах территории проектирования, обеспечивающих размещение предусмотренных проектом линейных объектов, необходимых для государственных и муниципальных нужд

В пределах территории проектирования резервируемых земельных участков нет.

2.3 Обоснование размещения линейного объекта с учетом особых условий использования территорий и мероприятий по сохранению объектов

культурного наследия

2.3.1. Мероприятия по охране атмосферы воздуха

Санитарная охрана и оздоровление воздушного бассейна рассматриваемой территории обеспечивается комплексом защитных мероприятий технологического, организационного и планировочного характера:

-  в процессе строительства объектов исключение применение веществ и строительных материалов, не имеющих сертификат качества России;

-  исключение использования при строительстве материалов и веществ, выделяющих в атмосферу токсичные и канцерогенные вещества, неприятные запахи и т.п.;

-  контроль соблюдения технологических процессов с целью обеспечения минимальных выбросов загрязняющих веществ;

-  благоустройство и озеленение проектируемой территории в целях защиты застройки от неблагоприятных ветров, повышения влажности воздуха, обогащения воздуха кислородом и поглощения из воздуха углекислого газа

2.3.2. Установление зон с особыми условиями использования

В соответствии со статьей 1 ГсК РФ зонами с особыми условиями использования территории являются охранные, санитарно-защитные, зоны охраны объектов культурного наследия народов РФ,  водоохранные зоны, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые законодательством РФ.

На проектируемой территории зоны с особыми условиями использования представлены:

-  охранной зоной, линий электропередачи напряжением 10(6) кВ, установленной в размере 10 метров согласно «Правилам установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон», утвержденным постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 №160;

Согласно перечню особо охраняемых территорий Федерального значения, находящихся в ведении Минприроды России, утвержденном распоряжением Правительства РФ от 31.12.2008 г. № 2055-р на территории проекта планировки особо охраняемые территории Федерального значения отсутствуют

2.3.3. Мероприятия по охране почв, поверхностных и подземных вод

Для предотвращения загрязнения почвы, подземных вод в границах проектируемой территории рекомендуются следующие мероприятия:

-  соблюдение правил и режима хозяйственного использования территории придорожной полосы, в которой находится территория проекта планировки;

-  организация контроля уровня загрязнения поверхностных и грунтовых вод;

-  организация и обеспечение планово-регулярной очистки территории от жидких и твердых отходов;

На период строительства объекта с целью снижения негативного воздействия на окружающую природную среду предлагаются следующие организационные  мероприятия:

- соблюдение правил выполнения строительно-монтажных и эксплуатационных работ;

- запрет проезда строительной техники вне полосы временного пользования;

- запрет использования неисправной техники;

- запрет осуществления заправки топливом, мойку и ремонт строительной техники на территории стройплощадки;

- производство строительно-монтажных работ, движение машин и механизмов, складирование и хранение материалов в местах, не предусмотренных проектом производства работ;

- плодородный (растительный) слой почвы до начала основных земляных работ должен быть снят и уложен для восстановления (рекультивации) земель;

- снятие, транспортировка, хранение и обратное нанесение плодородного слоя грунта должны выполняться методами, исключающими ухудшение его качественных показателей, а также его потерь при перемещениях;

- использование плодородного грунта для устройства подсыпок, перемычек и других временных земляных сооружений для строительных целей не допускается;

- транспортирование, укладка, хранение и разгрузка строительных материалов, изделий и готовых конструкций должны производиться в условиях, предохраняющих их от механических повреждений и от атмосферных воздействий;

- при производстве работ не допускать повреждения существующих насаждений.

Персональная ответственность за выполнение мероприятий, связанных с защитой подземных вод от загрязнения, возлагается на руководителя строительства.

2.3.4. Мероприятия по санитарной очистке

Проектом планировки предусмотрены следующие мероприятия по санитарной очистке территории:

- сбор, транспортировка и обезвреживание всех видов отходов;

- организация уборки территорий от мусора, смета, снега;

- организация сбора и удаление вторичного сырья;

- организация места временного хранения образующихся отходов в зависимости от их агрегатного состояния и класса опасности для окружающей природной среды;

- накопление и складирование строительных материалов и строительного мусора на территории строительства;

- своевременный вывоз строительного мусора по мере накопления, на полигон ТБО, расположенный на территории Сызранского района..

В период выполнения строительных работ для сбора бытового мусора и строительных отходов рекомендуется установить контейнеры и бункеры-накопители с регулярным вывозом на санкционированную территорию для переработки. Места временного хранения отходов должны быть организованы в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.3.1384-03 "Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных материалов". Вывоз смета с территории производится по мере его образования совместно с бытовыми отходами.

Производственные отходы I-III классов опасности должны храниться в специально отведенных местах и подлежать утилизации по отдельной схеме.

2.3.5. Мероприятия по благоустройству и озеленению территории

Проектом планировки предлагается проведение восстановления нарушенного в ходе строительства ВЛ и КТП благоустройства и озеленения.

2.3.6. Мероприятий по сохранению объектов культурного наследия

В границах проекта планировки объекты культурного наследия отсутствуют.

2.3.7. Мероприятий по сохранению природных ресурсов.

Разведанные природные ресурсы в границах проекта планировки отсутствуют.

2.4. Защита территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, проведение мероприятий по гражданской обороне

и пожарной безопасности

2.4.1. Мероприятия по предотвращению чрезвычайных

ситуаций техногенного характера

В целях исключения ЧС техногенного характера по трассе линейного объекта, необходимо соблюдение условий, установленных нормативной документацией для охранных зон ВЛ и КТП.

Для обеспечения охраны труда и техники безопасности необходимо строительные, монтажные и наладочные работы, эксплуатация электроустановок производть в соответствии с "Межотраслевые правила по охране труда ( правила безопасности) при эксплуатации электромонтажных установок"," Правила безопасности при строительстве линий электропередачи и производстве электромонтажных работ " РД 153-34.3-03.285-2002.

Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций техногенного характера предполагают следующее:

- строгое соблюдение противопожарных нормативов и требований;

- осуществление строительного контроля при строительстве сетей газоснабжения;

-  обеспечение минимальных расстояний электросетей и КТП  до  зданий и сооружений.

- строгое соблюдение режима использования охранных зон;.

Для ликвидации аварийных ситуаций и их последствий обеспечивается свободный доступ к ВЛ и КТП транспортных средств и другой необходимой для ликвидации аварии спецтехники по всей трассе.

2.4.2. Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного характера

Наиболее опасными природными явлениями (процессами) на рассматриваемой территории являются:

- сильные ветры (ураганы);

- сильные морозы, обильные снегопады;

- ливни, грозы, град с диаметром частиц более 20 мм.

- молнии.

С целью защиты объектов от молний предусматривается молниезащита и  заземление.

2.4.3. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности

Система обеспечения пожарной безопасности на рассматриваемой территории содержит комплекс мероприятий, исключающих возможность превышения значений допустимого пожарного риска и направленных на предотвращение опасности причинения вреда третьим лицам в результате пожара.

Система предотвращения пожара на проектируемо ВЛ обеспечивается:

- применением пожаробезопасных строительных материалов;

- применением пожаробезопасного инженерно-технического оборудования;

- выполнением комплекса организационно-технических мероприятий по предотвращению пожара в процессе строительства и эксплуатации

Система противопожарной защиты обеспечивается комплексом объемнопланировочных и конструктивных решений технологических устройств сетей электроснабжения и КТП. Конструкции КТП-СЭЩ-К(ВВ)160 /6/0,4 У1 имеет следующие виды защиты:

- от атмосферных и коммутационных перенапряжений;

- от междуфазных коротких замыканий;

- от перегрузки и междуфазных коротких замыканий на линиях 0,4 кВ.

Обеспечение пожарной безопасности территории в границах проекта планировки предлагается силами Федеральной противопожарной службы  Сызранскрго района.

3. Иные вопросы планировки территории

3.1. Обоснование предложений для внесения изменений и дополнений в документы территориального планирования и в Правил землепользования и застройки

Внесения изменений и дополнений в документы территориального планирования и в Правил землепользования и застройки не предусмотрены

Открытое  акционерное общество

Проектный  Институт

“СЫЗРАНЬАГРОПРОМПРОЕКТ”

Свидетельство № П-4-11-0018  от  16 сентября 2011 г.

Заказчик:  ООО «Агро+»

Проект  планировки  территории  под  строительство  линии  ЛЭП 6кВ  с  КТП  в  с. Новая Рачейка  Сызранского района  Самарской области

Проект  межевания  территории

для  линейного  объекта

44/15 – ПМТ

Том 3

2015

Материалы  обоснования  к  проекту  межевания  территории

1.   Общие положения

1.1 Введение

1.2. Цель разработки проекта

1.3 Используемые материалы

1.4. Опорно-межевая сеть на территории проектирования

1.5. Рекомендации по порядку установления границ на местности

1.6. Структура территории, образуемая в результате межевания

1.7 Сервитуты и иные обременения

2. Формирование земельных участков проектируемого линейного объекта

2.1. Параметры проектируемых земельных участков

2.2. Таблица координат поворотных точек формируемых земельных участков

2.3. Таблица координат поворотных точек формируемых земельных участков совмещения с таблицей координат поворотных точек охранной зоны проектируемых объектов

2.4. Правовой статус объектов межевания

2.5. Основные показатели по проекту межевания

2.6. Основные технико-экономические показатели проекта планировки

Графическая  часть

1. Карта градостроительного зонирования села Новая Рачейка;

2. Чертеж межевания территории

Прилагаемые документы

- Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства  № П-4-11-0018 от 16 сентября 2011 года, выдано Саморегулируемой организацией Некоммерческое партнерство «Объединение градостроительного планирования и проектирования», регистрация в государственном реестре саморегулируемых организаций   СРО-П-021-28082009

1. Общие положения

1.1. Введение

Проект межевания территории под строительство линии ЛЭП 6кВ с КТП  в      с. Новая Рачейка, Сызранского  района, Самарской области  » был выполнен в составе проекта планировки на данный объект и на основании:

- Градостроительного кодекса Российской Федерации (с изменениями на 20.07.2012 г) от 29.12.2004 №190-ФЗ;

- Решение администрации ООО «Агро+»;

- Задание на проектирование выданное администрацией ООО «Агро+»;

- Технические условия, выданные ОАО «МРСК Волга»  от 30.12.2014 г.,

Проект планировки и межевания территории  выполнен с учетом:

- Карты градостроительного зонирования сельского поселения Новая Рачейка Муниципального района Сызранский,  Самарской области.

- «Правил землепользования и застройки сельского поселения Новая Рачейка Муниципального района Сызранский,  Самарской области».

Проект выполнен на  топографической основе  в масштабе 1:500, предоставленной ООО «Самара ТИСИЗ"

1.2. Цель разработки проекта

1. Установление правового регулирования земельных участков.

2. Установление границ застроенных земельных участков и границ незастроенных земельных участков.

3. Определение и установление границ сервитутов.

4. Повышение эффективности использования территории населенного пункта

Задачами подготовки проекта является анализ фактического землепользования и разработка проектных решений по координированию красных линий и вновь формируемых земельных участков проектируемого объекта.

1.3. Используемые исходные материалы

– информация об установленных сервитутах и иных обременениях земельных участков;

– информация о земельных участках в пределах границ проектирования, учтенных (зарегистрированных) в государственном земельном кадастре.

## 1.4. Опорно-межевая сеть на территории проектирования

На территории проектирования существует установленная система  геодезической сети для определения координат точек земной поверхности с использованием спутниковых систем. Система координат – кадастрового района. Действующая система геодезической сети удовлетворяет  требованиям выполнения землеустроительных работ для установления границ земельных участков на местности.

## 1.5. Рекомендации по порядку установления границ на местности

Установление границ земельного участка на местности следует выполнять в соответствии с требованиями Федерального Законодательства, а также инструкции по проведению межевания.

Вынос межевых знаков на местность необходимо выполнить в комплексе землеустроительных работ с обеспечением мер по уведомлению заинтересованных лиц и согласованию  с ними границ

## 1.6.  Структура территории, образуемая в результате межевания

Данным проектом  предусмотрено:

- строительство линии ЛЭП 6 кВ с КТП в с. Новая Рачейка Сызранского района Самарской области

Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств - 100 кВт

Разрешенное использование – строительство линии ЛЭП 6 кВ с КТП в с. Новая Рачейка Сызранского района Самарской области

Категория надежности - 3

Класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется  технологическое присоединение -6 кВ.

В административном отношении территория проектирования  расположена в северо-западной части с.п. Новая Рачейка.  Трасса ЛЭП – 6кВ  проходит по землям населенных пунктов в придорожной полосе автомобильной дороги Сызрань – Н. Ризадей – Н. Рачейка.

На своем протяжении выбранная  трасса проходит по территориальной зоне  СХ2 (Зона занятая объектами сельскохозяйственного назначения)

по землям  Сызранского  района.    Территория проекта планировки граничит с объектами инфраструктуры  автодороги IV категории Сызрань – Н .Ризадей –

Н. Рачейка.

Территория проекта планировки относится к строительно-климатической зоне IIВ, характеризуемой как благоприятной для градостроительного освоения.

Территория земельного участка  является  территорией общего пользования.

1.7. Сервитуты и иные обременения

На проектируемой территории зоны с особыми условиями использования представлены:

-  охранной зоной, линий электропередачи напряжением 10(6) кВ, установленной в размере 10 метров согласно «Правилам установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон», утвержденным постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 №160;

Для использования проектируемого земельного участка в целях ремонта коммунальных, инженерных, электрических и других линий и сетей, а так же объектов транспортной инфраструктуры на земельном участке установлен публичный сервитут.

Публичный сервитут  устанавливается законом или иным нормативно-правовым актом РФ, субъекта РФ, органа местного самоуправления в случаях, если это необходимо для обеспечения интересов государства, местного самоуправления и местного населения. Установление такого сервитута осуществляется с учетом результатов общественных слушаний. Следует отметить, что в ГК РФ и ЗК РФ процедура проведения таких слушаний не описана, поэтому, в настоящее время, субъекты РФ принимают по этому поводу свои нормативные акты.

Для использования земельного участка под строительство и эксплуатацию  опор ВЛ на земельных участках необходима установка  частных сервитутов.. Площадь участка под опоры – 4,16 м2

Расположение участков частных сервитутов уточнить на стадии рабочего проектирования.

Согласно положению ст. 276 ГУ РФ по требованию собственника земельного участка, обремененного сервитутом, сервитут может быть прекращен ввиду отпадения оснований, по которым он был установлен. В случаях, когда земельный участок, принадлежащий гражданину или юридическому лицу, в результате обременения сервитутом не может использоваться в соответствии с назначением участка, собственник вправе требовать по суду прекращения сервитута.

# 2. Формирование земельного участка проектируемого линейного объекта

Проектом предусматривается формирование земельных участков под объект: «Строительство линейного объекта  – ЛЭП 6кВ с КТП – 6/0,4кВ  в с. Новая Рачейка, Сызранского  района, Самарской области».

На  своем  протяжении  территория  проекта  планировки  проходит  по  КК 63:33:0805001,  заходит  на  земельный  участок  с  КН 63:33:0805001:244  и  КН 63:33:0000000:1598.

Категория  земель  –  Земли  населенных  пунктов.

Площадь территории в границах проекта планировки составляет – 0,06 га.

Ширина  полосы  отвода  для  ВЛ  принята  равной 8,0 метра.

## 2.1. Параметры проектируемого земельного участка:

Таблица 1 - Параметры проектируемого земельного участка

| Наименование объекта; вид разрешенного строительства ЗУ | Земли населенных пунктов, (КК63:33:0805001) м2 | Земли населенных пунктов (КН63:33:0805001:244) м2 | Земли населенных пунктов, (КН63:33:0000000:1598) м2 | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| На период строительства |  |
| Инженерно-технический объект электроснабжения (ЛЭП 6кВ с КТП 6/0,4кВ) | 485,0 | 45,0 | 75,0 | Полоса отвода - срочный договор |
| ∑= | 605 |  |

В  соответствие  со  ст.6  п.6  «Правил  землепользования  и  застройки  сельского  поселения  Нова Рачейка  Муниципального  района  Сызранский  Самарской  области» - Инженерно-технические  объекты,  сооружения  и  коммуникации,  обеспечивающие  реализацию  разрешенного  использования  недвижимого  имущества  в  пределах  отдельных  земельных  участков (объекты  электро-,  водо-,  газоснабжения,  водоотведения,  телефонизации)  являются  разрешенными  применительно  ко  всем  территориальным  зонам,  при  условии  соответствия  техническим  регламентам, строительным,  санитарным,  экологическим  и  противопожарным  нормам  и  правилам,  иным  требованиям,  предъявляемым  законодательством РФ  к  указанным  объектам.

## 2.2  Формирование красных линий

Формирование красных линий на рассматриваемой  территории не требуется.

## 2.3.  Таблица координат поворотных точек формируемых земельных участков совмещенная с таблицей координат поворотных точек охранной зоны проектируемых объектов

Таблица 2 Координаты поворотных точек

| № п/п | X | Y | Примеч | № п/п | X | Y | Примеч | № п/п | X | Y | Примеч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5875660,95 | 1247654,24 | Арендуемый участок с S=485 м2 | 1 | 5875647,27 | 1247716,34 | Обременение участка с КН 63:33:0805001:244; S=45 м2 | 1 | 5875661,76 | 1247649,75 | Обременение участка с КН 63:33:0000000:1598; S=75 м2 |
| 2 | 5875652,01 | 1247703,98 |  | 2 | 5875646,74 | 1247717,71 |  | 2 | 5875653,88 | 1247661,76 |  |
| 3 | 5875647,27 | 1247716,34 |  | 3 | 5875646,98 | 1247719,08 |  | 3 | 5875651,31 | 1247662,62 |  |
| 4 | 5875639,00 | 1247718,16 |  | 4 | 5875646,70 | 1247719,15 |  | 4 | 5875652,55 | 1247661,32 |  |
| 5 | 5875638,73 | 1247716,91 |  | 5 | 5875647,44 | 1247722,50 |  | 5 | 5875660,91 | 1247654,27 |  |
| 6 | 5875644,39 | 1247704,19 |  | 6 | 5875640,62 | 1247724,14 |  | 6 | 5875660,95 | 1247654,24 |  |
| 7 | 5875651,31 | 1247662,62 |  | 7 | 5875639,85 | 1247720,66 |  | 1 | 5875661,76 | 1247649,75 |  |
| 8 | 5875652,55 | 1247661,32 |  | 8 | 5875639,55 | 1247720,72 |  |  |  |  |  |
| 9 | 5875660,91 | 1247654,27 |  | 9 | 5875639,00 | 1247718,16 |  |  |  |  |  |
| 1 | 5875660,95 | 1247654,24 |  | 1 | 5875647,27 | 1247716,34 |  |  |  |  |  |

## 2.4 Правовой статус объектов межевания

На период подготовки проекта межевания территория свободна от застройки, но имеются действующие линейные объекты.

В границах проектируемой территории не существуют объекты недвижимости, оформленные в установленном законом порядке. Объекты самовольного размещения отсутствуют.

## 2.5 Основные показатели по проекту межевания

Настоящий проект обеспечивает равные права и возможности правообладателей земельных участков в соответствии с действующим законодательством. Сформированные  границы земельных участков позволяют обеспечить необходимые требования по содержанию и обслуживанию объектов жилой застройки в условиях сложившейся планировочной системы территории проектирования.

## 2.6. Основные технико-экономические показатели проекта планировки

Основные технико-экономические показатели проекта планировки представлены в таблице 3.

Таблица 3 - Основные технико-экономические показатели проекта

| № | Наименование | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Территория в границах проекта, всего: | га | 0,065 |