Государственное унитарное предприятие Самарской области

Институт «ТеррНИИгражданпроект»

Изменения в генеральный план

сельского поселения Троицкое

муниципального района Сызранский

Самарской области

Положение о территориальном планировании

сельского поселения Троицкое

муниципального района Сызранский

Самарской области

г. Самара, 2019 г.

# Положение

о территориальном планировании

# сельского поселения Троицкое

# муниципального района Сызранский

# Самарской области

1. Общие положения

1.1. В соответствии с градостроительным законодательством Генеральный план сельского поселения Троицкое муниципального района Сызранский Самарской области (далее – Генеральный план) является документом территориального планирования муниципального образования. Генеральным планом определено, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов, назначение территорий сельского поселения Троицкое муниципального района Сызранский Самарской области в целях обеспечения их устойчивого развития, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований.

1.2. Генеральный план разработан в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», иными федеральными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Самарской области, Уставом сельского поселения Троицкое муниципального района Сызранский Самарской области, иными нормативными правовыми актами сельского поселения Троицкое муниципального района Сызранский Самарской области.

1.3. При осуществлении территориального планирования сельского поселения Троицкое учтены интересы Российской Федерации, Самарской области, муниципального района Сызранский по реализации полномочий федеральных органов государственной власти, органов государственной власти Самарской области и органов местного самоуправления муниципального района Сызранский, а также необходимость создания благоприятных условий для реализации на территории Самарской области приоритетных национальных проектов, федеральных и областных целевых программ, программ развития муниципального района Сызранский.

1.4. Генеральный план разработан на основе Стратегии социально-экономического развития Самарской области, одобренной постановлением Правительства Самарской области от 12.07.2017 № 441 «О Стратегии социально-экономического развития Самарской области на период до 2030 года», планов и программ комплексного социально-экономического развития муниципального района Сызранский и сельского поселения Троицкое.

1.5. При подготовке Генерального плана учтены:

- программы, принятые в установленном порядке и реализуемые за счет средств федерального бюджета, бюджета Самарской области, бюджета муниципального района Сызранский, бюджета сельского поселения Троицкое;

- решения органов государственной власти, органов местного самоуправления, иных главных распорядителей средств соответствующих бюджетов, предусматривающие создание на территории сельского поселения Троицкое объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения;

- инвестиционные программы субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса;

- сведения, содержащиеся в федеральной государственной информационной системе территориального планирования;

- Схема территориального планирования Самарской области, утвержденная постановлением Правительства Самарской области от 13.12.2007 № 261;

- Схема территориального планирования муниципального района Сызранский Самарской области, утвержденная решением Собрания представителей муниципального района Сызранский Самарской области №8 от 25.03.2010;

- предложения заинтересованных лиц.

1.6. Генеральный план включает:

- положение о территориальном планировании сельского поселения Троицкое муниципального района Сызранский Самарской области;

- карту границ населённых пунктов, входящих в состав сельского поселения Троицкое муниципального района Сызранский Самарской области (М 1:25 000);

- карту функциональных зон сельского поселения Троицкое муниципального района Сызранский Самарской области (М 1:25 000);

- карты планируемого размещения объектов местного значения сельского поселения Троицкое муниципального района Сызранский Самарской области (М 1:10000).

1.7. Положение о территориальном планировании сельского поселения Троицкое муниципального района Сызранский Самарской области включает:

- сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения сельского поселения Троицкое, их основные характеристики, их местоположение (для объектов местного значения, не являющихся линейными объектами, указываются функциональные зоны), а также характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов;

- параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения муниципального района Сызранский, объектов местного значения сельского поселения Троицкое, за исключением линейных объектов.

1.8. Карты планируемого размещения объектов местного значения сельского поселения Троицкое  включают:

- карту планируемого размещения объектов местного значения сельского поселения Троицкое муниципального района Сызранский Самарской области (М 1:10 000);

- карту планируемого размещения объектов инженерной инфраструктуры местного значения сельского поселения Троицкое муниципального района Сызранский Самарской области (М 1:10 000).

1.9. На картах планируемого размещения объектов местного значения сельского поселения Троицкое отображены планируемые для размещения объекты местного значения – объекты капитального строительства, иные объекты, территории, которые необходимы для осуществления органами местного самоуправления сельского поселения Троицкое полномочий по вопросам местного значения сельского поселения и в пределах переданных государственных полномочий в соответствии с федеральными законами, законами Самарской области, Уставом сельского поселения Троицкое и оказывают существенное влияние на социально-экономическое развитие сельского поселения Троицкое. Планируемые для размещения линейные объекты, расположенные за границами населенных пунктов сельского поселения Троицкое, отображены как на картах планируемого размещения объектов местного значения сельского поселения Троицкое муниципального района Сызранский Самарской области (М 1:10 000), так и на карте функциональных зон сельского поселения Троицкое муниципального района Сызранский Самарской области (М 1:25 000).

1.10. Функциональное зонирование территории отображено на картах Генерального плана в соответствии с требованиями Приказа Минэкономразвития Российской Федерации от 09.01.2018 №10 «Об утверждении требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа минэкономразвития России от 07.12.2016 № 793». Для определения границ функциональных зон может применяться как карта функциональных зон сельского поселения Троицкое муниципального района Сызранский Самарской области (М 1:25 000), так и карты планируемого размещения объектов местного значения сельского поселения Троицкое муниципального района Сызранский Самарской области (М 1:10 000).

1.11. Виды объектов местного значения сельского поселения Троицкое, отображенные на картах планируемого размещения объектов местного значения сельского поселения Троицкое, соответствуют требованиям Градостроительного кодекса Российской Федерации и части 2.1 статьи 5 Закона Самарской области от 12.07.2006 № 90-ГД «О градостроительной деятельности на территории Самарской области».

Отображение объектов на картах Генерального плана выполнено в соответствии с требованиями Приказа Минэкономразвития Российской Федерации от 09.01.2018 № 10 «Об утверждении требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 07.12.2016 № 793».

1.12. Реализация Генерального плана осуществляется путем выполнения мероприятий, которые предусмотрены программами, утверждаемыми Администрацией сельского поселения Троицкое, и реализуемыми за счет средств местного бюджета, или нормативными правовыми актами Администрации сельского поселения Троицкое, программами комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения, программами комплексного развития транспортной инфраструктуры поселения, программами комплексного развития социальной инфраструктуры поселения и (при наличии) инвестиционными программами организаций коммунального комплекса. Указанные мероприятия могут включать:

1) подготовку и утверждение документации по планировке территории в соответствии с Генеральным планом;

2) принятие в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, решений о резервировании земель, об изъятии, в том числе путем выкупа, земельных участков для муниципальных нужд, о переводе земель или земельных участков из одной категории в другую;

3) создание объектов местного значения сельского поселения Троицкое на основании документации по планировке территории.

1.13. В случае, если программы, реализуемые за счет средств бюджета сельского поселения Троицкое, решения органов местного самоуправления  сельского поселения Троицкое, иных главных распорядителей средств бюджета сельского поселения Троицкое,  предусматривающие создание объектов местного значения сельского поселения Троицкое, инвестиционные программы субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса, приняты до утверждения Генерального плана и предусматривают создание объектов местного значения сельского поселения Троицкое, подлежащих отображению в Генеральном плане, но не предусмотренных Генеральным планом, или в случае внесения в Генеральный план изменений в части размещения объектов местного значения такие программы и решения подлежат приведению в соответствие с Генеральным планом в двухмесячный срок соответственно с даты их утверждения, даты внесения в них изменений.

1.14. В случае если программы, реализуемые за счет средств бюджета сельского поселения Троицкое, решения органов местного самоуправления  сельского поселения Троицкое, предусматривающие создание объектов местного значения сельского поселения Троицкое, инвестиционные программы субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса принимаются после утверждения Генерального плана и предусматривают создание объектов местного значения сельского поселения Троицкое, подлежащих отображению в Генеральном плане, но не предусмотренных Генеральным планом, в Генеральный план в пятимесячный срок с даты утверждения таких программ и принятия таких решений вносятся соответствующие изменения.

1.15. В случае, если в Генеральный план внесены изменения, предусматривающие строительство или реконструкцию объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, которые являются объектами местного значения и не включены в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения, программы комплексного развития транспортной инфраструктуры поселения, программы комплексного развития социальной инфраструктуры поселения, данные программы подлежат приведению в соответствие с Генеральным планом в трехмесячный срок с даты внесения соответствующих изменений в Генеральный план.

1.16. Указанные в настоящем Положении характеристики планируемых для размещения объектов местного значения сельского поселения Троицкое (площадь, протяженность, количество мест и иные) являются ориентировочными и подлежат уточнению в документации по планировке территории и в проектной документации на соответствующие объекты.

1.17. Вновь построенные, прошедшие реконструкцию или капитальный ремонт объекты должны соответствовать требованиям доступности для маломобильных групп населения (в том числе инвалидов-колясочников, инвалидов по слуху и зрению).

1.18. Характеристики зон с особыми условиями использования территории планируемых объектов местного значения сельского поселения Троицкое, в случае если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов, определены в соответствии с законодательством Российской Федерации, действовавшим на момент подготовки Генерального плана.

Размеры санитарно-защитных зон планируемых объектов местного значения сельского поселения Троицкое, являющихся источниками воздействия на среду обитания, определены в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», утвержденными Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007 № 74 (далее также – СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03)

Размеры санитарно-защитных зон планируемых объектов местного значения сельского поселения Троицкое, являющихся источниками воздействия на среду обитания, для которых СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 не установлены размеры санитарно-защитной зоны и рекомендуемые разрывы, а также размеры санитарно-защитных зон планируемых объектов местного значения сельского поселения Троицкое IV - V класса опасности определяются проектами ориентировочного размера санитарно-защитной зоны соответствующих объектов.

1.19. Применение отображенных на картах материалов по обоснованию Генерального плана зон с особыми условиями использования территории осуществляется с учетом положений Земельного кодекса Российской Федерации о том, что установление, изменение, прекращение существования зоны с особыми условиями использования территории осуществляются на основании решения уполномоченного органа государственной власти, органа местного самоуправления и положений статьи 26 Федерального закона от 03.08.2018 №  342-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Зоны с особыми условиями использования территорий, в том числе возникающие в силу закона, ограничения использования земельных участков в таких зонах считаются установленными, измененными со дня внесения сведений о зоне с особыми условиями использования территории, соответствующих изменений в сведения о такой зоне в Единый государственный реестр недвижимости.

Определенные в соответствии с требованиями законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и отображенные на картах материалов по обоснованию Генерального плана ориентировочные, расчетные (предварительные) санитарно-защитные зоны применяются в порядке, установленном статьей 26 Федерального закона от 03.08.2018 № 342-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

1.20. Отображение на картах Генерального плана планируемых для размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения муниципального района Сызранский не определяет их местоположение, а осуществляется в целях определения функциональных зон их размещения.

1.21. Отображение на картах Генерального плана существующих и планируемых объектов, не являющихся объектами федерального значения, объектами регионального значения, объектами местного значения, осуществляется в информационных целях.

2. Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения

объектов местного значения сельского поселения Троицкое муниципального района Сызранский

Самарской области, их основные характеристики и местоположение

#### 2.1. Объекты местного значения в сфере физической культуры и массового спорта

| № п/п | Назначение и наименование объекта | Местоположение объекта | Вид работ, который планируется в целях размещения объекта | Срок, до которого планируется размещение объекта, г. | Основные характеристики объекта | Характеристики зон с особыми условиями использования территорий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Площадь земельного участка, га | Площадь объекта, га | Иные характеристики |  |
| 1. | Плоскостное физкультурно-оздоровительное сооружение | село Троицкое, ул. Ульяновская | строительство | 2032 |  | 0,5 | комплексная спортивная площадка | Установление зон с особыми условиями использования территорий в связи с размещением объекта не требуется |
| 2. | Плоскостное физкультурно-оздоровительное сооружение | село Надеждино, площадка № 4 | строительство | 2032 |  | 0,5 | комплексная спортивная площадка |  |
| 3. | Плоскостное физкультурно-оздоровительное сооружение | поселок Передовой, площадка № 2 | строительство | 2032 |  | 0,5 | комплексная спортивная площадка |  |

#### 2.2. Объекты местного значения в сфере культуры

| № п/п | Назначение и наименование объекта | Местоположение объекта | Вид работ, который планируется в целях размещения объекта | Срок, до которого планируется размещение объекта, г. | Основные характеристики объекта | Характеристики зон с особыми условиями использования территорий (ЗСО) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Площадь земельного участка | Площадь объекта, кв.м | Иные характеристики |  |
| 1. | Объект культуры (многофункциональный досуговый центр) | поселок Передовой, площадка № 2 | строительство | 2032 |  |  | 150 мест | Установление зон с особыми условиями использования территорий в связи с размещением объекта не требуется |

#### 2.3. Объекты местного значения в сфере создания условий для обеспечения                                                                            жителей поселения услугами бытового обслуживания

| № п/п | Назначение и наименование объекта | Местоположение объекта | Вид работ, который планируется в целях размещения объекта | Срок, до которого планируется размещение объекта, г. | Основные характеристики объекта | Характеристики зон с особыми условиями использования территорий (ЗСО) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Площадь земельного участка | Площадь объекта, га | Иные характеристики |  |
| 1. | Объект культурно-бытового обслуживания | село Троицкое, ул. Советская | строительство | 2032 |  | 0,15 | площадь 200 кв.м | Установление зон с особыми условиями использования территорий в связи с размещением объекта не требуется |

#### 2.4. Объекты местного значения в сфере электроснабжения

| № п/п | Назначение и наименование объекта | Местоположение объекта | Вид работ, который планируется в целях размещения объекта | Срок, до которого планируется размещение объекта, г. | Основные характеристики объекта | Характеристики зон с особыми условиями использования территорий (ЗСО) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Протяженность, км | Иные характеристики |  |
| 1. | Воздушные линии электропередачи | деревня Черемоховка, в том числе | строительство | 2033 |  |  | В соответствии с Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160, размер охранной зоны – 10 м по обе стороны от крайних проводов (5 м – для линий с самонесущими или изолированными проводами, размещенных в границах населенных пунктов) |
|  |  | площадка № 5 |  |  | 1,8 | напряжение – 10 (6) кВ |  |
|  |  | севернее площадки № 5 за границей деревни |  |  | 0,55 | напряжение – 10 (6) кВ |  |
| 2. | Воздушные линии электропередачи | поселок Передовой, в том числе | строительство | 2033 |  |  |  |
|  |  | площадка № 1 |  |  | 0,5 | напряжение – 10 (6) кВ |  |
|  |  | площадка № 2 |  |  | 0,8 | напряжение – 10 (6) кВ |  |
|  |  | площадка № 3 |  |  | 1,5 | напряжение – 10 (6) кВ |  |
|  |  | восточнее за границей поселка |  |  | 0,25 | напряжение – 10 (6) кВ |  |
|  |  | западнее площадки № 2 |  |  | 0,6 | напряжение – 10 (6) кВ |  |
| 3. | Воздушные линии электропередачи | село Надеждино, в том числе | строительство | 2033 |  |  |  |
|  |  | площадка № 4 |  |  | 4,5 | напряжение – 10 (6) кВ |  |
|  |  | запад села |  |  | 1,1 | напряжение – 10 (6) кВ |  |
| 4. | Воздушные линии электропередачи | село Троицкое, ул. Советская | строительство | 2033 | 0,4 | напряжение – 10 (6) кВ |  |
| 5. | Комплектные трансформаторные подстанции | поселок Передовой, в том числе: | строительство | 2033 |  |  | В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 размер санитарно-защитной зоны устанавливается в зависимости от типа (открытые, закрытые), мощности на основании расчетов физического воздействия на атмосферный воздух, а также результатов натурных измерений |
|  |  | площадка № 1 |  |  |  | 2 шт. мощностью 160 кВа, коэффициент загрузки трансформаторов Кз=0,77 |  |
|  |  | площадка № 2 |  |  |  | мощностью 160 кВа, коэффициент загрузки трансформаторов Кз=0,7 |  |
|  |  | площадка № 3 |  |  |  | 3 шт. мощностью 250 кВа, коэффициент загрузки трансформаторов Кз=0,84 |  |
|  |  | восточнее площадки № 2 за границей поселка |  |  |  | 2шт мощностью 40 кВа |  |
|  |  | севернее площадки № 3 за границей поселка |  |  |  | мощностью 40 кВа, коэффициент загрузки трансформаторов Кз=0,84 |  |
| 6. | Комплектные трансформаторные подстанции | село Надеждино, площадка № 4 | строительство | 2033 |  | 3 шт. мощностью 160 кВа, 2 шт. мощностью 40 кВа, 1 шт. мощностью 63 кВа, коэффициент загрузки трансформаторов Кз=0,55 |  |
| 7. | Комплектные трансформаторные подстанции | деревня Черемоховка, в том числе | строительство | 2033 |  |  |  |
|  |  | площадка № 5 |  |  |  | 1 шт. мощностью 250 кВа, 1 шт. мощностью 40 кВа, коэффициент загрузки трансформаторов Кз=0,77 |  |
|  |  | севернее площадки № 5 за границей деревни |  |  |  | 2 шт. мощностью 40 кВа коэффициент загрузки трансформаторов Кз=0,77 |  |
| 8. | Комплектные трансформаторные подстанции | село Троицкое, в том числе: | строительство | 2033 |  |  |  |
|  |  | ул. Советская |  |  |  | 1 шт. мощностью 40 кВа |  |
|  |  | южнее ул. Советская |  |  |  | 1 шт. мощностью 40 кВа |  |

#### 2.5. Объекты местного значения в сфере водоотведения

| № п/п | Назначение и наименование объекта | Местоположение объекта | Вид работ, который планируется в целях размещения объекта | Срок, до которого планируется размещение объекта, г. | Основные характеристики объекта | Характеристики зон с особыми условиями использования территорий (ЗСО) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Протяженность, км | Иные характеристики |  |
| 1. | Канализационные насосные станции | село Надеждино, площадка № 4 | строительство | 2033 |  | производительность – до 200 куб.м/сут | В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 ориентировочный размер санитарно-защитной зоны объекта – 20 м |
| 2. | Канализационные насосные станции | село Троицкое, ул. Советская | строительство | 2033 |  | производительность – до 50 куб.м/сут | В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 ориентировочный размер санитарно-защитной зоны объекта – 15 м |
| 3. | Канализационные насосные станции | поселок Передовой, в том числе: | строительство | 2033 |  |  |  |
|  |  | севернее площадки № 3 за границей поселка |  |  |  | производительность – до 50 куб.м/сут |  |
| 4. | Канализационные насосные станции | деревня Черемоховка, севернее площадки № 5 | строительство | 2033 |  | производительность – до 60 куб.м/сут |  |
| 5. | Сети канализации | село Троицкое, в том числе: | строительство | 2033 |  |  | В соответствии с табл. 15 СП 42.13330 определяется на стадии проекта планировки территории |
|  |  | ул. Заречная |  |  | 0,7 |  |  |
|  |  | ул. Советская |  |  | 2,25 |  |  |
| 6. | Сети канализации | село Надеждино, площадка № 4 | строительство | 2033 | 3,25 |  |  |
| 7. | Сети канализации | поселок Передовой, в том числе: | строительство | 2033 |  |  |  |
|  |  | площадка № 1 |  |  | 1,25 |  |  |
|  |  | площадка № 2 |  |  | 0,85 |  |  |
|  |  | севернее площадки № 3 за границей поселка |  |  | 2,2 |  |  |
| 8. | Сети канализации | деревня Черемоховка, в том числе: | строительство | 2033 |  |  |  |
|  |  | площадка № 5 |  |  | 1,6 |  |  |
|  |  | севернее площадки № 5 за границей деревни |  |  | 0,25 |  |  |
| 9. | Канализационные очистные сооружения | севернее площадки № 5 за границей деревни Черемоховка | строительство | 2033 |  | мощность 60 куб.м/сут | В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 ориентировочный размер санитарно-защитной зоны объекта – 150 м |
| 10. | Канализационные очистные сооружения | севернее площадки № 2 за границей поселка Передовой | строительство | 2033 |  | мощность 110 куб.м/сут |  |
| 11. | Канализационные очистные сооружения | село Троицкое, южнее ул. Советская | строительство | 2033 |  | 2 шт. мощность 200 куб.м/сут | В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 ориентировочный размер санитарно-защитной зоны объекта – 200 м |
| 12. | Канализационные очистные сооружения | село Надеждино, площадка № 4 | строительство | 2033 |  | мощность 200 куб.м/сут |  |

#### 2.6. Объекты местного значения в сфере водоснабжения

| № п/п | Назначение и наименование объекта | Местоположение объекта | Вид работ, который планируется в целях размещения объекта | Срок, до которого планируется размещение объекта, г. | Основные характеристики объекта | Характеристики зон с особыми условиями использования территорий (ЗСО) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Протяженность, км | Иные характеристики |  |
| 1. | Сети водопровода | деревня Черемоховка, в том числе: | строительство | 2033 |  |  | В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 ширину санитарно-защитной полосы следует принимать по обе стороны от крайних линий водопровода: при отсутствии грунтовых вод - не менее 10 м при диаметре водоводов до 1000 мм и не менее 20 м при диаметре водоводов более 1000 мм; при наличии грунтовых вод - не менее 50 м вне зависимости от диаметра водоводов. |
|  |  | существующая застройка |  |  | 1,8 |  |  |
|  |  | площадка № 5 |  |  | 2,35 |  |  |
| 2. | Сети водопровода | село Надеждино, площадка № 4 | строительство | 2033 | 4 |  |  |
| 3. | Сети водопровода | поселок Передовой, в том числе: | строительство | 2033 |  |  |  |
|  |  | площадка № 1 |  |  | 1,25 |  |  |
|  |  | площадка № 2 |  |  | 1,55 |  |  |
|  |  | площадка № 3 |  |  | 2,7 |  |  |
|  |  | ул. Новостроящаяся |  |  | 0,8 |  |  |
| 4. | Водонапорная башня | поселок Передовой, площадка № 2 | строительство | 2033 |  | 2 шт., объем 8 куб.м | В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 граница первого пояса ЗСО водопроводных сооружений принимается на расстоянии не менее 10 м от объекта. |
| 5. | Водонапорная башня | село Надеждино, площадка № 4 | строительство | 2033 |  | 2 шт., объем 8 куб.м |  |
| 6. | Водонапорная башня | деревня Черемоховка, площадка № 5 | строительство | 2033 |  | 2 шт., объем 8 куб.м |  |
| 7. | Водозабор | деревня Черемоховка, в том числе: | строительство | 2033 |  |  | В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 радиус 1-ого пояса ЗСО от 30 до 50 м в зависимости от защищенности подземных вод. Размеры 2-ого и 3-его поясов ЗСО определяются на основании гидрогеологических расчетов |
|  |  | площадка № 5 |  |  |  | артезианская скважина – 2 шт., мощность 100 куб.м/сут |  |
| 8. | Водозабор | поселок Передовой, в том числе: | строительство | 2033 |  |  |  |
|  |  | севернее площадки № 2 за границей поселка |  |  |  | артезианская скважина –мощность 100 куб.м/сут |  |
| 9. | Водозабор | село Надеждино, в том числе: | строительство | 2033 |  |  |  |
|  |  | площадка № 4 |  |  |  | артезианская скважина –, мощность 100 куб.м/сут |  |
|  |  | севернее площадки № 4 |  |  |  | артезианская скважина – 3 шт. мощность 100 куб.м/сут |  |

#### 2.6. Объекты местного значения в сфере газоснабжения

| № п/п | Назначение и наименование объекта | Местоположение объекта | Вид работ, который планируется в целях размещения объекта | Срок, до которого планируется размещение объекта, г. | Основные характеристики объекта | Характеристики зон с особыми условиями использования территорий (ЗСО) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Протяженность, км | Иные характеристики |  |
| 1. | Газопровод | село Надеждино, в том числе: | строительство | 2033 |  |  | В соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878, вдоль трасс наружных газопроводов охранные зоны устанавливаются в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода; вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при использовании медного провода для обозначения трассы газопровода - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 3 метров от газопровода со стороны провода и 2 метров - с противоположной стороны |
|  |  | площадка № 4 |  |  | 4,2 |  |  |
|  |  | восток села |  |  | 1,65 |  |  |
|  |  | юг села |  |  | 0,1 | - |  |
| 2. | Шкафной газорегуляторный пункт (ШГРП) | восток села Надеждино | строительство | 2033 |  | производительность - 100 куб.м/час | В соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878, охранная зона устанавливается в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 метров от границ объекта |

#### 2.7. Объекты местного значения в сфере транспортной инфраструктуры

| № п/п | Назначение и наименование объекта | Местоположение объекта | Вид работ, который планируется в целях размещения объекта | Срок, до которого планируется размещение объекта, г. | Основные характеристики объекта | Характеристики зон с особыми условиями использования территорий (ЗСО) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Протяженность, км | Иные характеристики |  |
| 1. | Улицы и автомобильные дороги местного значения | поселок Передовой, в том числе: | строительство | 2032 |  |  | Установление зон с особыми условиями использования территорий в связи с размещением объекта не требуется |
|  |  | площадка № 2 |  |  | 0,67 | основная улица – 0,5 км второстепенная улица – 0,17 км |  |
|  |  | площадка № 3 |  |  | 2,5 | основная улица |  |
| 2. | Улицы и автомобильные дороги местного значения | деревня Черемоховка, площадка № 5 | строительство | 2032 | 2,2 | основная улица – 1,9 км второстепенная улица – 0,3 км |  |
| 3. | Улицы и автомобильные дороги местного значения | село Надеждино, площадка № 4 | строительство | 2032 | 5,6 | основная улица – 6,4 км второстепенная улица – 1,2 км |  |

#### 2.8. Объекты местного значения в сфере организации ритуальных услуг

#### и содержания мест захоронения

| № п/п | Назначение и наименование объекта | Местоположение объекта | Вид работ, который планируется в целях размещения объекта | Срок, до которого планируется размещение объекта, г. | Основные характеристики объекта | Характеристики зон с особыми условиями использования территорий (ЗСО) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Площадь земельного участка | Площадь объекта, га | Иные характеристики |  |
| 1. | Кладбище | западнее за границей села Троицкое | строительство | 2025 |  | 2 |  | В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 ориентировочный размер санитарно-защитной зоны объекта составляет 50 м |

3. Параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них

объектах регионального значения, объектах местного значения муниципального района Сызранский,

объектах местного значения сельского поселения Троицкое, за исключением линейных объектов

| Вид зоны | Площадь, га | Коэффициент застройки | Коэффициент плотности застройки | Плотность населения, чел./га |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Жилые зоны | 364,6 | 0,2 | 0,4 | 25 |
|  | объекты местного значения муниципального района: - общеобразовательное учреждение в селе Троицкое, ул. Ульяновская (реконструкция); - дошкольное образовательное учреждение в поселке Передовой, площадка № 2. объекты местного значения сельского поселения: - плоскостное физкультурно-оздоровительное сооружение, село Троицкое, ул. Ульяновская; - комплектные трансформаторные подстанции, деревня Черемоховка, площадка № 5; - комплектные трансформаторные подстанции, поселок Передовой, площадка № 1 - комплектные трансформаторные подстанции, поселок Передовой, площадка № 2; - комплектные трансформаторные подстанции, поселок Передовой, площадка № 3; - комплектные трансформаторные подстанции, село Троицкое, ул. Советская; - канализационные насосные станции село Троицкое, ул. Советская; - комплектные трансформаторные подстанции, село Надеждино, площадка № 4; - канализационные насосные станции, село Надеждино, площадка № 4. |
| Развитие жилой зоны до 2033 года в поселке Передовой планируется на следующих площадках: на площадке № 1 общей площадью территории – 9,5 га, расположенной севернее существующей застройки (планируется размещение 47 участков под индивидуальное жилищное строительство, ориентировочная общая площадь жилищного фонда – 7 050 кв.м, расчетная численность населения – 164 человек); на площадке № 2 общей площадью территории – 7,8 га, расположенной восточнее существующей застройки (планируется размещение 39 участков под индивидуальное жилищное строительство, ориентировочная общая площадь жилищного фонда – 5 850 кв.м, расчетная численность населения – 136 человек); на площадке № 3 общей площадью территории – 21,2 га, расположенной юго-западнее существующей застройки (планируется размещение 98 участков под индивидуальное жилищное строительство, ориентировочная общая площадь жилищного фонда – 14 700 кв.м, расчетная численность населения – 343 человек). Развитие жилой зоны до 2033 года в селе Надеждино планируется на следующих площадках: на площадке № 4 общей площадью территории – 65,6 га, расположенной северо-западнее существующей застройки (планируется размещение 306 участков под индивидуальное жилищное строительство, ориентировочная общая площадь жилищного фонда – 45 900 кв.м, расчетная численность населения – 1071 человек). Развитие жилой зоны до 2033 года в деревне Черемоховка планируется на следующих площадках: на площадке № 5 общей площадью территории – 18,9 га, расположенной северо-западнее существующей застройки (планируется размещение 88 участков под индивидуальное жилищное строительство, ориентировочная общая площадь жилищного фонда – 12 200 кв.м, расчетная численность населения – 308 человек). |
| Общественно-деловые зоны | 3,1 | 0,1 | 3,0 | - |
|  | объекты регионального значения: - офис врача общей практики в поселке Передовой, площадка № 2. объекты местного значения сельского поселения: - клуб, поселок Передовой, площадка № 2; - объект культурно-бытового обслуживания, село Троицкое, ул. Советская. |
| Производственная зона | 12,1 | 0,6 | 1,8 | - |
| Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур | 2,5 | 0,6 | 1,8 | - |
|  | объекты местного значения сельского поселения: - водонапорная башня, деревня Черемоховка, площадка № 5; - водозабор, деревня Черемоховка, площадка № 5; - комплектные трансформаторные подстанции, деревня Черемоховка, площадка № 5; - комплектные трансформаторные подстанции, поселок Передовой, площадка № 2; - водонапорные башни, поселок Передовой, площадка № 2; - канализационные очистные сооружения, село Надеждино, площадка № 4; - водонапорная башня, село Надеждино, площадка № 4; - водозабор, село Надеждино, площадка № 4. |
| Зоны сельскохозяйственного использования | 157,9 | - | - | - |
|  | объекты местного значения сельского поселения: - комплектные трансформаторные подстанции, поселок Передовой, восточнее площадки № 2 за границей поселка; - комплектные трансформаторные подстанции, поселок Передовой, севернее площадки № 3 за границей поселка; - комплектные трансформаторные подстанции, деревня Черемоховка, севернее площадки № 5 за границей деревни; - комплектные трансформаторные подстанции, село Троицкое, южнее ул. Советская; - комплектные трансформаторные подстанции, село Надеждино, площадка № 4; - канализационные насосные станции, поселок Передовой, севернее площадки № 3 за границей поселка; - канализационные насосные станции, деревня Черемоховка, севернее площадки № 5; - канализационные очистные сооружения, севернее площадки № 5 за границей деревни Черемоховка; - канализационные очистные сооружения, севернее площадки № 2 за границей поселка Передовой; - канализационные очистные сооружения, село Троицкое, южнее ул. Советская; - водозабор, поселок Передовой, севернее площадки № 2 за границей поселка; - водозабор, село Надеждино, севернее площадки № 4; - шкафной газорегуляторный пункт (ШГРП), восток села Надеждино. |
| Зоны рекреационного назначения | 18,7 | - | - | - |
|  | объекты местного значения сельского поселения: - плоскостное физкультурно-оздоровительное сооружение, село Надеждино, площадка № 4; - плоскостное физкультурно-оздоровительное сооружение, поселок Передовой, площадка 2. |
| Зона лесов |  | - | - | - |
| Зоны специального назначения | - | - | - | - |
|  | объекты местного значения сельского поселения: - кладбище, западнее за границей села Троицкое. |