УТВЕРЖДЕНА

Собранием представителей

сельского поселения Варламово

муниципального района Сызранский

Самарской области

от «17»  04.   2018г. № 16

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ
СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВАРЛАМОВО                                                 МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СЫЗРАНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
НА ПЕРИОД 2018-2033 Г.Г.

ПРОГРАММНЫЙ ДОКУМЕНТ

Самара 2018г.

СОДЕРЖАНИЕ

| № раздела | Наименование раздела | Стр. |
| --- | --- | --- |
|  | Введение | 3 |
| 1 | Паспорт Программы | 4 |
| 2 | Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры сельского поселения Варламово | 6 |
| 2.1 | Анализ существующего состояния системы теплоснабжения | 7 |
| 2.2 | Анализ существующего состояния системы водоснабжения | 14 |
| 2.3 | Анализ существующего состояния системы водоотведения | 24 |
| 2.4 | Анализ существующего состояния системы электроснабжения | 25 |
| 2.5 | Анализ существующего состояния системы газоснабжения | 26 |
| 2.6 | Анализ существующего состояния системы утилизации (захоронения) ТКО | 27 |
| 3 | Перспективы развития муниципального образования и прогноз спроса на коммунальные ресурсы сельского поселения Варламово | 29 |
| 3.1 | План развития сельского поселения Варламово | 29 |
| 3.2 | План прогнозируемой застройки сельского поселения Варламово | 33 |
| 3.3 | Прогноз спроса на коммунальные ресурсы со ссылкой на обоснование прогноза спроса | 44 |
| 4 | Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры | 62 |
| 5 | Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей | 67 |
| 6 | Источники инвестиций, тарифы и доступности программы для населения сельского поселения Варламово | 74 |
| 7 | Управление программой | 77 |

ВВЕДЕНИЕ

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры,    далее - Программа,  сельского поселения Варламово муниципального района Сызранский, Самарской области, далее  –  с. п. Варламово,  разработана в соответствии с Федеральным законом РФ от 30.12.2004 № 210-ФЗ: «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса и Приказом Минрегиона РФ от 06.05.2011  № 204: «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований», а так же Постановлением Правительства РФ от 14.06.2013 № 502: «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов».

Программа определяет основные направления развития систем коммунальной инфраструктуры с. п. Варламово, в том числе, систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, электроснабжения, газоснабжения, а также объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, в соответствии с потребностями промышленного, жилищного строительства, в целях повышения качества услуг и улучшения экологического состояния с. п. Варламово.

Основу Программы составляет система программных мероприятий по различным направлениям развития коммунальной инфраструктуры с. п. Варламово. Данная Программа ориентирована на устойчивое развитие с. п. Варламово и в полной мере соответствует государственной политике реформирования коммунального комплекса РФ.

1. Паспорт Программы

| Наименование Программы | Программа комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры сельского поселения Варламово муниципального района Сызранский Самарской области на период 2018-2033 г.г. |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | ФЗ РФ от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»; Постановление Правительства РФ от 14.06.2013 № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов»; Приказ Министерства регионального развития РФ от 06.05.2011 № 204: «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований» |
| Заказчик Программы | Администрация сельского поселения Варламово муниципального района Сызранский Самарской области |
| Разработчик Программы | Общество с ограниченной ответственностью «Самарская энергосервисная компания» (ООО «СамараЭСКО») |
| Ответственный исполнитель Программы | Администрация сельского поселения Варламово муниципального района Сызранский Самарской области |
| Цели Программы | Развитие систем коммунальной инфраструктуры в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства в с. п. Варламово с 2018 по 2033годы; Модернизация и повышение эффективности существующей системы коммунальной инфраструктуры; Экономия топливно-энергетических и трудовых ресурсов в системе коммунальной инфраструктуры с. п. Варламово; Повышение качества предоставляемых услуг; Улучшение состояния окружающей среды, экологическая безопасность развития проживания населения с. п. Варламово. |
| Задачи Программы | Определение перспективной потребности населения и объектов нового строительства с. п. Варламово в коммунальных ресурсах; Обеспечение наиболее экономичным образом качественного и надежного предоставления коммунальных услуг потребителям; Разработка конкретных мероприятий по повышению эффективности и оптимальному развитию систем коммунальной инфраструктуры, повышение их инвестиционной привлекательности; Обеспечение коммунальной инфраструктурой объектов жилищного и промышленного строительства. |
| Основные индикаторы и показатели, позволяющие оценить ход реализации Программы | Показатели перспективной обеспеченности и потребности застройки поселения; Показатели надежности; Показатели энергоэффективности и развития соответствующей системы коммунальной инфраструктуры, объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов; Показатели качества коммунальных услуг; Критерии доступности для населения коммунальных услуг; Показатели спроса на коммунальные ресурсы; Показатели перспективных нагрузок; Показатели величин новых нагрузок; Показатели качества поставляемого коммунального ресурса; Показатели степени охвата потребителей приборами учета; Показатели эффективности производства транспортировки ресурсов; Показатели эффективности потребления каждого вида коммунального ресурса; Показатели воздействия на окружающую среду. |
| Сроки и этапы реализации Программы | Программа реализуется в течение 2018-2033г.г. |
| Объем финансирования Программы | Общий объем финансирования Программы составляет 346864 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | Повышение надежности работы систем коммунальной инфраструктуры с. п. Варламово; Повышение качества предоставления коммунальных услуг; Повышение экологической безопасности с. п .Варламово. |

2. Характеристика существующего состояния коммунальной

инфраструктуры с. п. Варламово

Зона инженерной инфраструктуры предназначена для размещения водозаборных сооружений, участков очистных сооружений канализации, понизительных подстанций, отопительных котельных, ГРС, магистральных газопроводов и других объектов инженерной инфраструктуры.

Согласно статье 14 ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного значения поселения относится организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжение населения топливом.

Инженерное обеспечение сельского поселения Варламово включает в себя: водоснабжение; водоотведение; теплоснабжение; газоснабжение; электроснабжение; связь.

Наличие инфраструктуры представлено в таблице 1.

Таблица 1- Наличие инфраструктуры.

| Наименование населенного пункта | ГС | ГК | ТС | ВС | ЭС | ВО | ЖБО | ТБО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п. Варламово | + | + | + | + | + | + | + | + |
| п. Вице-Смильтэнэ | - | - | - | - | + | - | + | - |
| с. Демидовка | + | + | - | + | + | - | + | + |
| п. Новая Крымза | + | + | + | + | + | - | + | + |
| п. Плодопитомник | - | - | - | - | + | - | + | - |

ТС -  централизованное теплоснабжение;

ВС -  централизованное водоснабжение;

ВО -  централизованное водоотведение;

ЭС -  централизованное электроснабжение;

ГС -   централизованное газоснабжение;

ГК -    газовые котлы;

ТБО - вывоз твердых бытовых отходов;

ЖБО - вывоз жидких бытовых отходов (выгребные ямы).

2.1 Анализ существующего состояния систем теплоснабжения

Институциональная структура теплоснабжения

Централизованным теплоснабжением в сельском поселении Варламово обеспечивается социально-культурно-бытовые строения и часть жилой многоквартирной застройки.

На территории сельского поселения Варламово находится три отопительные котельные.

Печень котельных и технические характеристики газовых отопительных котлов приведены в таблице 2.

| № п/п | Наименование объекта* | Год ввода в эксплуатацию | Тип котла | Количество котлов | Вид основного топлива / резервное топливо | Химво доочистка (есть / нет) | Номинальная мощ ность, | Установленная мощ ность, |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Гкал/ч | Гкал/ч |
| 1 | Модульная котельная №1 п. Варламово, ул. Кооперативная 15б | 2004 | SK735 Buderus | 2 | Газ | есть | 3,01 | 3,01 |
| 2 | Модульная котельная №2 п. Варламово, ул. Кооперативная 29а | 2004 | SK725 Buderus | 2 | Газ | есть | 1,728 | 1,728 |
| 3 | Котельная №1 п. Новая Крымза, ул. Рабочая 6 | 2005 | Ишма 100 | 6 | Газ | нет | 0,516 | 0,516 |

- Модульная котельная № 1 п. Варламово (ул. Кооперативная 15б) обслуживает 6 жилых домов, производственную базу МУП РЖКХ;

- Модульная котельная № 2 п. Варламово (ул. Кооперативная, 29а) обслуживает 36 жилых дома, здание ДК, школы, д/с, спортшколы, здание Администрации сельского поселения Варламово;

Мини-котельная № 1 п. Новая Крымза (ул. Центральная) обслуживает 5 жилых домов, ДК, ФАП.

Таблица 3- Перечень объектов, отапливаемых от модульных котельных

| №п/п | Наименование объекта | Отапливаемая площадь, м2 |
| --- | --- | --- |
| Котельная №2 по адресу ул. Кооперативная дом 29а |
| 1 | ж/д ул. Кооперативная 18 | 300,6 |
| 2 | ж/д ул. Кооперативная 16 | 704,1 |
| 3 | ж/д ул. Кооперативная 20 | 446 |
| 4 | ж/д ул. Кооперативная 22 | 264,6 |
| 5 | ж/д ул. Кооперативная 24 | 181,5 |
| 6 | ж/д ул. Кооперативная 24а | 410,7 |
| Итого по котельной №1 | 2307,5 |
| Котельная №1 по адресу ул. Кооперативная дом 15б |
| 1 | ж/д ул. Кооперативная 2 | 411,75 |
| 2 | ж/д ул. Кооперативная 4 | 452,6 |
| 3 | ж/д ул. Кооперативная 6 | 512 |
| 4 | ж/д ул. Кооперативная 8 | 383,9 |
| 5 | ж/д ул. Кооперативная 8а | 392,9 |
| 6 | ж/д ул. Кооперативная 10 | 336,9 |
| 7 | ж/д ул. Кооперативная10а | 476,6 |
| 8 | ж/д ул. Кооперативная 12 | 268,1 |
| 9 | ж/д ул. Кооперативная 13 | 321 |
| 10 | ж/д ул. Кооперативная 14 | 331,3 |
| 11 | ж/д ул. Кооперативная 14а | 125,3 |
| 12 | ж/д ул. Кооперативная 15 | 343,2 |
| 13 | ж/д ул. Кооперативная 15а | 144,1 |
| 14 | ж/д ул. Кооперативная 16 | 2,48, |
| 15 | ж/д ул. Молодежная 2 | 186,1 |
| 16 | ж/д ул. Молодежная 3 | 275,2 |
| 17 | ж/д ул. Молодежная 4 | 424,4 |
| 18 | ж/д ул. Молодежная 5 | 226,4 |
| 19 | ж/д ул. Молодежная 6 | 247,1 |
| 20 | ж/д ул. Молодежная 7 | 210,4 |
| 21 | ж/д ул. Молодежная 8 | 309,3 |
| 22 | ж/д ул. Молодежная 9 | 94,8 |
| 23 | ж/д ул. Молодежная 1 | 208,5 |
| 24 | ж/д ул. Молодежная 11 | 89,6 |
| 25 | ж/д ул. Молодежная 14 | 316,5 |
| 26 | ж/д ул. Молодежная 15 | 388,3 |
| 27 | ж/д ул. Молодежная 16 | 115,6 |
| 28 | ж/д ул. Южная 1 | 1372,3 |
| 29 | ж/д ул. Советская 22 | 99,7 |
| 30 | ж/д ул. Советская 20 | 375 |
| 31 | ж/д ул. Советская 18 | 134,6 |
| 32 | ж/д ул. Советская 17 | 401,1 |
| 33 | ж/д ул. Советская 15 | 403,6 |
| 34 | ж/д ул. Советская 13 | 298,6 |
| 35 | ж/д ул. Советская 11 | 450,7 |
| 36 | ж/д ул. Специалистов 1 | 339,9 |
| Итого по котельной №2 | 11467,35 |

Таблица 4 – Технические характеристики насосного оборудования

| Местоположение* | Насосы | Марка | Марка эл.двигателя (кВт, об/мин) | Дата установки | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Модульная котельная №1 п. Варламово, ул. Кооперативная 29а | Циркуляционный | Wilo TOP ipl 180/130 Wilo TOP ipl 600/165 | 3 кВт, 2900 об./мин 515 кВт, 2900 об./мин | 2004 год | 2 |
| Модульная котельная №2 п. Варламово, ул. Кооперативная 15б | Циркуляционный | Wilo TOP 40/10 Wilo TOP 40/10 | 1,1 кВт 0,383 кВт | 2004 | 2 |
| Котельная №1 п. Новая Крымза, ул. Рабочая 6 | Циркуляционный | Wilo TOP 40/30 Wilo TOP 504 | 2,2 кВт 1,1 кВт | 2004 | 2 |

Таблица 5 – Параметры тепловых сетей от автономный модульной котельной

| Наименование участка* | Наружный диаметр, м | Длинна участка в однотрубном исчислении, м | Изоляционный материал | Тип прокладки | Год ввода | Температурный график | Теплоноситель | Подача / обротка | Часы работы в год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Модульная котельная №1 п. Варламово, ул. Кооперативная 29а |
| Уч-1 | 219 | 440,1 | Минвата 100мм, тканевый кожух | Подземно и надземно | 2004 | 90/70 | вода | Подача | 4368 |
|  | 219 | 440,1 | Скорлупа ППУ 50мм | Подземно и надземно | 2004 | 90/70 | вода | Обратка | 4368 |
|  | Всего | 880,2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Уч-2 | 159 | 1020 | Минвата 100мм, тканевый кожух | Подземно и надземно | 2004 | 90/70 | вода | Подача | 4368 |
|  | 159 | 1020 | Скорлупа ППУ 50мм | Подземно и надземно | 2004 | 90/70 | вода | Обратка | 4368 |
|  | Всего | 2040,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Уч-3 | 108 | 252,5 | Минвата 100мм, тканевый кожух | Подземно и надземно | 2004 | 90/70 | вода | Подача | 4368 |
|  | 108 | 252,5 | Скорлупа ППУ 25мм | Подземно и надземно | 2004 | 90/70 | вода | Обратка | 4368 |
|  | Всего | 505,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Уч-4 | 89 | 149,3 | Изолон 20мм, тканевый кожух | Подземно и надземно | 2004 | 90/70 | вода | Подача | 4368 |
|  | 89 | 149,3 | Изолон 20мм, тканевый кожух | Подземно и надземно | 2004 | 90/70 | вода | Обратка | 4368 |
|  | Всего | 298,6 |  |  |  |  |  |  |  |
| Уч-5 | 76 | 373,1 | Минвата 100мм, тканевый кожух | Подземно и надземно | 2004 | 90/70 | вода | Подача | 4368 |
|  | 76 | 373,1 | Минвата 100мм, тканевый кожух | Подземно и надземно | 2004 | 90/70 | вода | Обратка | 4368 |
|  | Всего | 746,2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Уч-6 | 63 | 105,8 | Минвата 100мм, тканевый кожух | Подземно и надземно | 2004 | 90/70 | вода | Подача | 4368 |
|  | 63 | 105,8 | Минвата 100мм, тканевый кожух | Подземно и надземно | 2004 | 90/70 | вода | Обратка | 4368 |
|  | Всего | 211,6 |  |  |  |  |  |  |  |
| Уч-7 | 57 | 661,6 | Минвата 100мм, тканевый кожух | Подземно и надземно | 2004 | 90/70 | вода | Подача | 4368 |
|  | 57 | 661,6 | Без изоляции | Подземно и надземно | 2004 | 90/70 | вода | Обратка | 4368 |
|  | Всего | 1323,2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Уч-7 | 40 ПП | 108,5 | Вспененый полиэтилен | надземно | 2004 | 90/70 | вода | Подача | 4368 |
|  | 40 ПП | 108,5 | Вспененый полиэтилен | надземно | 2004 | 90/70 | вода | Обратка | 4368 |
|  | Всего | 217 |  |  |  |  |  |  |  |
| Уч-8 | 45 | 133 | Минвата 100мм, тканевый кожух | Подземно и надземно | 2004 | 90/70 | вода | Подача | 4368 |
|  | 45 | 133 | Минвата 100мм, тканевый кожух | Подземно и надземно | 2004 | 90/70 | вода | Обратка | 4368 |
|  | Всего | 266 |  |  |  |  |  |  |  |
| Уч-9 | 38 | 6 | Минвата 100мм, тканевый кожух | Подземно и надземно | 2004 | 90/70 | вода | Подача | 4368 |
|  | 38 | 6 | Минвата 100мм, тканевый кожух | Подземно и надземно | 2004 | 90/70 | вода | Обратка | 4368 |
|  | Всего | 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| Модульная котельная №2 п. Варламово, ул. Кооперативная 15б |
| Уч-1 | 159 | 370,25 | Скорлупа ППУ 50мм | надземно | 2004 | 90/70 | вода | Подача | 4368 |
|  | 159 | 370,25 | Скорлупа ППУ 50мм | надземно | 2004 | 90/70 | вода | Обратка | 4368 |
|  | Всего | 740,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| Уч-2 | 133 | 84,75 | Минвата 100мм, тканевый кожух | надземно | 2004 | 90/70 | вода | Подача | 4368 |
|  | 133 | 84,75 | Минвата 100мм, тканевый кожух | надземно | 2004 | 90/70 | вода | Обратка | 4368 |
|  | Всего | 169,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| Уч-3 | 108 | 275,25 | Минвата 100мм, тканевый кожух | Подземно и надземно | 2004 | 90/70 | вода | Подача | 4368 |
|  | 108 | 275,25 | Минвата 100мм, тканевый кожух | Подземно и надземно | 2004 | 90/70 | вода | Обратка | 4368 |
|  | Всего | 556,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| Уч-4 | 89 | 102 | Минвата 100мм, тканевый кожух | Подземно и надземно | 2004 | 90/70 | вода | Подача | 4368 |
|  | 89 | 102 | Минвата 100мм, тканевый кожух | Подземно и надземно | 2004 | 90/70 | вода | Обратка | 4368 |
|  | Всего | 204 |  |  |  |  |  |  |  |
| Уч-5 | 57 | 186,5 | Изолон, тканевый кожух | Подземно и надземно | 2004 | 90/70 | вода | Подача | 4368 |
|  | 57 | 186,5 | Изолон, тканевый кожух | Подземно и надземно | 2004 | 90/70 | вода | Обратка | 4368 |
|  | Всего | 373 |  |  |  |  |  |  |  |
| Уч-6 | 25 | 32,5 | Вспененый ППУ 15мм | Подземно и надземно | 2004 | 90/70 | вода | Подача | 4368 |
|  | 25 | 32,5 | Вспененый ППУ 15мм | Подземно и надземно | 2004 | 90/70 | вода | Обратка | 4368 |
|  | Всего | 65 |  |  |  |  |  |  |  |
| Уч-7 | 25 ПП | 9 | Вспененый ППУ 15мм | Подземно и надземно | 2004 | 90/70 | вода | Подача | 4368 |
|  | 25 ПП | 9 | Вспененый ППУ 15мм | Подземно и надземно | 2004 | 90/70 | вода | Обратка | 4368 |
|  | Всего | 18 |  |  |  |  |  |  |  |
| Уч-8 | 20 ПП | 31,5 | Скорлупа ППУ мягкая 25мм | Подземно и надземно | 2004 | 90/70 | вода | Подача | 4368 |
|  | 20 ПП | 2,5 | Без изоляции | надземно | 2004 | 90/70 | вода | Обратка | 4368 |
|  | Всего | 34 |  |  |  |  |  |  |  |
| Уч-9 | 15 ПП | 2,5 | Скорлупа ППУ мягкая 25мм | надземно | 2004 | 90/70 | вода | Подача | 4368 |
|  | 15 ПП | 2,5 | Скорлупа ППУ мягкая 25мм | надземно | 2004 | 90/70 | вода | Обратка | 4368 |
|  | Всего | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №1 п. Новая Крымза, ул. Рабочая 6 |
| Уч-1 | 108 | 400 |  | Подземно | 2005 | 90/70 | вода | Подача | 4368 |
|  | 108 | 400 |  | Подземно | 2005 | 90/70 | вода | Обратка | 4368 |
|  | Всего | 800 |  |  |  |  |  |  |  |
| Уч-2 | 57 | 96 | Минвата 100мм, тканевый кожух | Подземно и надземно | 2005 | 90/70 | вода | Подача | 4368 |

Для учета расхода природного газа и электроэнергии в котельных уставлены приборы учета: счетчики газа СГ-КГ, счетчики электроэнергии ЦЭ 6803В.

Теплоснабжающей организацией является: МУП «Райжилкомхоз Сызранского района»

Сведения о теплоснабжающей организации, обеспечивающей потребности в тепловой энергии населённого пункта, представлены в таблице 6.

Таблица 6 - Основные сведения об организации

| Наименование организации | МУП «Райжилкомхоз Сызранского района» |
| --- | --- |
| ИНН организации | 6325043985 |
| КПП организации | 632501001 |
| Вид деятельности | 68.32.1 Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе 35.30 Производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха 35.30.3 Распределение пара и горячей воды (тепловой энергии) 35.30.4 Обеспечение работоспособности котельных 35.30.5 Обеспечение работоспособности тепловых сетей 41.10.00 – Сбор, очистка и распределение воды 36.0 Забор, очистка и распределение воды 36.00.2 Распределение воды для питьевых и промышленных нужд 37.0 Сбор и обработка сточных вод 38.1 Сбор отходов 38.2 Обработка и утилизация отходов 49.3 Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта 49.41.1 Перевозка грузов специализированными автотранспортными средствами 68.32.2 Управление эксплуатацией нежилого фонда за вознаграждение или на договорной основе 81.29.9 Деятельность по чистке и уборке прочая, не включенная в другие группировки |
| Вид товара |
| Адрес организации |
| Юридический адрес: | 446073, Самарская область, Сызранский район, п. Варламово, ул. Кооперативная, 27 |
| Почтовый адрес: | 446073, Самарская область, Сызранский район, п. Варламово, ул. Кооперативная, 27 |
| Руководитель |
| Фамилия, имя, отчество: | Галактионов Александр Львович |
| (код) номер телефона: | 8 (8464) 99-80-43 |

Таблица 7 – Тарифы на тепловую энергию

| Тариф на тепловую энергию, руб./ Гкал | 2016 Год | 2017 Год | 2018 Год |
| --- | --- | --- | --- |
| С 01 января | 1705,00 без НДС 2011,90 с НДС | 1763 без НДС 2080,34 с НДС | 2152,00 НДС не облагается |
| С 01 июля | 1763 без НДС 2080,34 с НДС | 1824,00 без НДС 2152,00 с НДС | 2203,00 НДС не облагается |

1000С    - температура теплоносителя

00С

5       3        0       -3      -5         -10     -15     - 20      -30    - температура наружного  воздуха  0С

Рисунок 1 -	Температурный график 90/70 0С

Зоны действия систем теплоснабжения с п. Варламово представлены на рисунках  2-3.

Индивидуальное теплоснабжение

Жилищный фонд обеспечен теплоснабжением от индивидуальных теплогенераторов. В основном это жилые здания усадебного типа, малоэтажный и ветхий жилищный фонд. Поскольку данные об установленной тепловой мощности индивидуальных отопительных установок отсутствуют, не представляется возможным оценить резервы этого вида оборудования.

Тепловые нагрузки потребителей

Расчетные тепловые нагрузки потребителей и годовое потребление тепловой энергии, представлены в таблице 8.

Таблица 8- Расчетные тепловые нагрузки потребителей и годовое потребление тепловой энергии

| № п/п | Населённый пункт | Количество жителей | Теплоснабжение |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | S м² жилого фонда | Расход тепла на отопление жилых зданий Q, Гкал/час | Расход тепла на отопление общественных зданий Q, Гкал/час | Общий Расход тепла Q, Гкал | Годовое теплопотребление Q, Гкал |
| 1 | п. Варламово | 3672 | 73440 | 9 | 3 | 12 | 32650 |
| 2 | с. Демидовка | 153 | 3060 | 0,4 | 0,1 | 0,5 | 1360 |
| 3 | п. Новая Крымза | 241 | 4820 | 0,52 | 0,18 | 0,7 | 2143 |
| 4 | п. Плодопитомник | 7 | 245 | 0,04 | - | 0,04 | 109 |
| Всего: | 4073 |  |  |  |  |  |

При выборе единиц измерения нормативов потребления коммунальных услуг используются следующие показатели:

в отношении горячего водоснабжения:

- в жилых помещениях – м3 на 1 человека;

- на общедомовые нужды - м3 на 1 кв. метр общей площади помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме;

в отношении отопления:

- в жилых помещениях - Гкал на 1 м2 общей площади всех помещений в многоквартирном доме или жилого дома;

- на общедомовые нужды - Гкал на 1 м2 общей площади всех помещений в многоквартирном доме.

Установленные нормативы по Самарской области потребления коммунальных услуг для граждан на 2009 год – норматив потребления тепловой энергии в месяц 0,02 Гкал на 1 м2 общей площади (норматив действует по настоящее время).

Существующие проблемы в системе теплоснабжения

К существующим проблемам в системе теплоснабжения с п. Варламово относятся:

1. Изношенное, морально устаревшее оборудование котельных.

2. Отсутствие приборов учета тепловой энергии, у потребителей.

Необходимость установки приборов учета тепловой энергии на источнике и у потребителей диктуется федеральным законом «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности» от 23.11.2009 № 261-ФЗ.

2.2 Анализ существующего состояния систем водоснабжения

Институциональная структура водоснабжения

Структура системы водоснабжения зависит от многих факторов, из которых главными являются следующие: расположение, мощность и качество воды источника водоснабжения, рельеф местности и кратность использования воды на промышленных предприятиях.

Структура системы водоснабжения с.п. Варламово, состоит из следующих основных элементов:

-	водозаборных сооружений, насосов, подающих воду в сеть;

- 	водоводов и сети трубопроводов, предназначенных для транспортирования воды к потребителям.

Система централизованного водоснабжения имеется в населенных пунктах – п. Варламово, п. Новая Крымза и с. Демидовка.

Централизованное водоснабжение п. Варламово обеспечивается от 4-х артезианских скважин. Надежность системы водоснабжения обеспечивается наличием резервной скважины.

В поселке Новая Крымза потребители снабжаются водой от магистрального водопровода ООО «Сызраньводоканал».

Водоснабжение потребителей в селе Демидовка осуществляется от артезианской скважины и родника. Возле родника установлена насосная станция 2-го подъема и резервуар чистой воды.

Частично население пользуется водой из шахтных колодцев и собственных скважин.

Используется вода на хозяйственно-питьевые и производственные нужды, в том числе, на полив приусадебных участков и пожаротушения. На территории населенных пунктов сельского поселения Варламово, кроме п. Новая Крымза, наружные сети различных диаметров закольцованы. Во всех населенных пунктах сети имеют большой процент износа и требуют ремонта, реконструкции или замены.

Пожаротушение осуществляется из пожарных гидрантов, установленных на сети.

Системы централизованного водоснабжения с.п. Варламово:

п. Варламово

Централизованное водоснабжение поселка обеспечивается от подземного водозабора, состоящего из четырёх артезианских скважин (3 шт. рабочих + 1шт. резерв) и водонапорной башни V=25 м3. Скважины оборудованы погружным насосом марки ЭЦВ.

Вода используется на хозяйственно-питьевые цели, пожаротушение и полив.

Пожаротушение осуществляется из 11 пожарных гидрантов, установленных на сети.

п. Новая Крымза

Источник водоснабжения посёлка – магистральный водопровод ООО «Сызраньводоканал».

Вода используется на хозяйственно-питьевые цели, пожаротушение и полив.

Пожаротушение осуществляется из 1 пожарного гидранта, установленного на сети.

с. Демидовка

Централизованное водоснабжение села осуществляется от двух водозаборов: подземного и наземного.

Подземный водозабор, состоит из артезианской скважины и водонапорной башни V=25 м3.

Скважина оборудованы погружным насосом марки ЭЦВ.

Наземный водозабор, состоит из родника, возле которого установлена насосная станция второго подъёма и резервуар чистой воды.

Вода используется на хозяйственно-питьевые цели, пожаротушение и полив.

Пожаротушение осуществляется из 2 пожарных гидрантов, установленных на сети.

Характеристика системы водоснабжения

Краткая характеристика скважин в с. п. Варламово представлена в таблице 9.

Таблица 9 – Характеристика скважин с. п. Варламово

| № п/п | № скважины по ТГЦ /паспорт | Год ввода в эксплуатацию | Глубина скважин, м | Первоначальный дебет, м3/ч | Состояние на 01.2013 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п. Варламово |
| 1 | 68/3795 | - | 100 | 18,3 | рабочая |
| 2 | 69 /78321 | - | 75 |  | рабочая |
| 3 | 71/66 В | - | 132 |  | рабочая |
| 4 | 70/ | - | - |  | резерв |
| с. Демидовка |
| 1 | 99-В | 1993 | 170 | 14 | рабочее |
| 2 | Родник | 1970 | 1 | 10 | рабочее |

Режим эксплуатации скважин круглогодичный.

Таблица 10 – Техническая характеристика насосного оборудования

| Место размещения | Марка оборудования | Кол-во, шт. | Напор, м | Произв. м3/ч | Мощность, кВт | Техническое состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п. Варламово |
| водозабор – скважина № 68/3795 | ЭЦВ 6-16-140 | 1 | 140 | 16 | 11 | рабочая |
| водозабор – скважина № 69/78321 | ЭЦВ 8-25-100 | 1 | 100 | 25 | 11 | рабочая |
| водозабор - скважина № 71/66 В | ЭЦВ 8-25-100 | 1 | 100 | 25 | 11 | рабочая |
| водозабор - скважина № 70 |  |  |  |  |  | резерв |
| с. Демидовка |
| водозабор – скважина № 99-В | ЭЦВ 6-10-120 | 1 | 120 | 10 | 5,5 | рабочая |

Краткая техническая характеристика водопроводных сооружений, представлена в таблицах 11.

Таблица 11 - Краткая техническая характеристика сооружений

| Место размещения, краткая характеристика | Год ввода в эксплуатацию оборудования | Кол-во, шт. | Текущее техническое состояние |
| --- | --- | --- | --- |
| п. Варламово |
| Водонапорная башня , V=25 м3 | 1995 | 1 | рабочее |
| с. Демидовка |
| Резервуар чистой воды, V=40м3 | - | 1 | рабочее |
| Водонапорная башня, V=25 м3 | - | 1 | рабочее |

Объемы потребления воды определяются как по приборам учета, установленным у потребителей, так и расчетным путем по нормативам потребления.

В результате проведенного анализа состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций на территории с.п. Варламово, составлен перечень технических характеристик насосного оборудования, который отражен в таблице 12.

Таблица 12 – Техническая характеристика насосных станций

| Наименование оборудования, место расположения | Марка оборудования | Кол-во, шт. | Напор, м | Произв. м3/ч | Мощность, кВт | Техническое состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Демидовка |
| Насосная станция 2-го подъема | ЦНС в 20-70-1 | 1 | 70 | 20 | 7,2 | рабочее |
|  | ЦНС г 13-70 | 1 | 70 | 13 | 11 | рабочее |

Характеристика водопроводных сетей

Характеристика существующих водопроводных сетей систем водоснабжения в населённых пунктах с п. Варламово приведена в таблицах 13.

Таблица 13 – Общие сведения о существующих водопроводных сетях

| № п/п | Наименование параметра | п. Варламово | п. Новая Крымза | с. Демидовка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Устройство водопровода (закольцован, тупиковый, смешанный) | смешанный | тупиковый | смешанный |
| 2 | Протяженность сетей (км) | 11,987 | 2,171 | 3,625 |
| 3 | Материал труб, диаметр трубопроводов | сталь, Ø32÷219 мм | ПВХ, чугун, сталь Ø25, 32, 63, 100 мм | ПВХ, чугун, сталь, Ø25÷150 мм |

Продолжение таблицы 13

| № п/п | Наименование параметра | п. Варламово | п. Новая Крымза | с. Демидовка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Кол-во колонок на сетях | - | - | 12 |
| 5 | Кол-во колодцев | 183 | 6 | 55 |
| 6 | Количество пожарных гидрантов | 11 | 1 | 2 |

Наружные сети различных диаметров имеют большой процент износа (40 %) и требуют замены.

Для профилактики возникновения аварий и утечек на сетях водопровода и для уменьшения объемов потерь необходимо проводить своевременную замену запорно-регулирующей арматуры и водопроводных сетей с истекшим эксплуатационным ресурсом. Результаты многолетнего контроля показали, что из-за коррозии и отложений в трубопроводах качество воды ежегодно ухудшается в связи со старением трубопроводных сетей. Растет процент утечек особенно в сетях со стальными трубопроводами притом, что их срок службы достаточно низкий и составляет 15 лет.

Необходимо проводить замены стальных и чугунных трубопроводов на полиэтиленовые. Современные материалы трубопроводов имеют значительно больший срок службы и более качественные технические и эксплуатационные характеристики. Полимерные материалы не подвержены коррозии, поэтому им не присущи недостатки и проблемы при эксплуатации металлических труб. На них не образуются различного рода отложения (химические и биологические), поэтому гидравлические характеристики труб из полимерных материалов практически остаются постоянными в течение всего срока службы. Благодаря их относительно малой массе и достаточной гибкости можно проводить замены старых трубопроводов полиэтиленовыми трубами бестраншейными способами.

Запорно-регулирующая арматура необходима для локализации аварийных участков водопровода и отключения наименьшего числа жителей и промышленных предприятий при производстве аварийно-восстановительных работ.

Централизованная система ГВС

На территории сельского поселения Варламово отсутствует централизованное горячее водоснабжение. Для горячего водоснабжения используются проточные газовые водонагреватели, двухконтурные отопительные котлы и электрические водонагреватели.

Баланс водопотребления

Общий объем водопотребления представлен в таблице 14.

Таблица 40– Структурный баланс питьевой воды по группам абонентов

| № п/п | Наименование параметра | Ед. изм. | п. Варламово | п. Новая Крымза | с. Демидовка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Полезный отпуск холодной воды | тыс. м3/год | 135,195 | 8,049 | 13,1 |
| 1.1. | население | тыс. м3/год | 107,702 | 5,591 | 13,1 |
| 1.2 | прочие организации | тыс. м3/год | 16,819 | 0,69 | - |
| 1.3 | на нужды предприятия | тыс. м3/год | 10,674 | 1,768 | - |

Суточные расходы воды по потребителям в виду отсутствия проектных данных приняты по укрупненным показателям согласно СП 31.13330.2010 «СНиП 2.04.02-84», СНиП 2.04.01-85* и ВНТП-Н-97.

Расчётный (средний за год) суточный расход воды на хозяйственно-питьевые нужды в населённом пункте определен по формуле:

, м3/сут.,

где, N m – расчётное число жителей или количество посетителей, чел.,

– удельное водопотребление, л/сут., где не включён расход воды на полив сельскохозяйственных культур на приусадебных участках.

Перечень и вместимость существующих объектов с п. Варламово приняты по данным, представленным Заказчиком.

Распределение расходов воды по основным потребителям, присоединенным к централизованному водоснабжению, приведены в таблице 15.

Таблица 15 - Распределение расходов воды по основным потребителям на 2017год.

| Наименование | Адрес | Ед. изм. | Мощность | Водопотребление |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | удельное среднесуточное, л/сут | всего, м3/сут |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| п. Варламово |
| ДОУ Детский сад «Радуга» | ул. Советская, 24 | 1 ребенок | 117 | 55 | 6,435 |
| ДОУ Детский сад «Березка» | ул. Молодежная, 4а | 1 ребенок | 48 | 55 | 2,64 |
| ГБУ СОШ «Центр образования» | ул. Советская, 12 | 1 ребенок | 360 | 14 | 5,04 |
| ОУ доп. образование детей ДЮСШ | ул. Специалистов, 2 | 1 ребенок | 25 | 14 | 0,35 |
| МОУ ДОД детская школа искуств | Ул. Советская, 23 | 1 ребенок в смену | 122 | 14 | 1,708 |
| ОУ доп. образ. детей Центр внешкольной работы | ул. Советская, 12 | 1 ребенок | 660 | 14 | 9,24 |
| Поликлиника | ул. Жуковского, 2 | 1 больной | 150 | 7 | 1,05 |
| МУ Центральная районная больница | ул. Кооперативная, 11 | 1 больной | 50 | 121 | 6,05 |
| Аптечный пункт | ул. Жуковского, 2 | 1 работающий в см. | 1 | 18 | 0,018 |
| Управление социальной защиты | ул. Кооперативная, 21 | 1 человек | 20 | 11 | 0,22 |
| МУ МКДЦ (культ.-досуг. центр) | ул. Советская, 16 | 1 человек | 300 | 5 | 1,5 |
| Сельская библиотека | ул. Советская 16 | 1 работающий | 5 | 5 | 0,025 |
| Сауна (физкультурно-оздоровительный комплекс) | Ул. Зеленая, 13 | 1 место | 80 | 120 | 9,6 |
| Администрация с. п. Варламово | ул. Советская, 14 | 1 работающий | 10 | 11 | 0,11 |
| МУ «Управление по вопросам семьи , образ. и спорта» | ул. Советская, 14 | 1 работающий | 8 | 11 | 0,088 |
| Филиал ФГБУ «Россельхозцентр» | Ул. Кооперативная, 5 | 1 работающий | 4 | 11 | 0,044 |
| МУП «Райжилкомхоз» Сызранского района | Ул. Кооперативная, 27 | 1 работающий | 101 | 11 | 1,111 |
| Магазин «Эллада» | Ул. Кооперативная, 29 | 1 работник на 20 м2 | 22 | 20 | 0,44 |
| Магазин «Кристалл» | Ул. Кооперативная, 3 | 1 работник на 20 м2 | 5 | 20 | 0,1 |
| Магазин «Алина» | Ул. Кооперативная, 22 а | 1 работник на 20 м2 | 4 | 20 | 0,08 |
| Магазин «Виноградов и К» | Ул. Южная, 1 б | 1 работник на 20 м2 | 8 | 20 | 0,16 |
| Парикмахерская | Ул. Кооперативная, 22 а | 1 работающий | 2 | 25 | 0,05 |

Продолжение таблицы 15

| Парикмахерская | Ул. Кооперативная, 3 | 1 работающий | 1 | 25 | 0,025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО "Мередиан"(рыбный цех) | ул. Кооперативная | 1 работающий | 61 | 120 | 7,32 |
| ООО "Лада-Сервис" (пилорама, столярный цех) | ул. Кооперативная | 1 работающий | 32 | 16 | 0,51 |
| ООО "Малсад" | ул. Советская, 2а | 1 работающий | 66 | 21 | 1,39 |
| ООО "Кристал" | ул. Кооперативная | 1 работающий | 73 | 21 | 1,53 |
| СТО ИП Юриков | ул. Пушкина | 1 автомобиль | 27 | 380 | 10,26 |
| ЧП Авдеев | ул. Кооперативная | 1 автомобиль | 15 | 380 | 5,70 |
| ООО "Надежда" | ул. Кооперативная | 1 работающий | 112 | 16 | 1,79 |
| ООО "Левша" | ул. Кооперативная | 1 работающий | 35 | 21 | 0,74 |
| Индивидуальные жилые дома с учётом полива | п. Варламово | 1 житель | - | - | 295,10 |
| Всего по п. Варламово: | 370,4 |
| п. Новая Крымза |
| Детский сад | ул. Центральная, 32 | 1 человек | 18 | 60 | 1,08 |
| ФАП | Ул. Центральная | 1 рабочий | 2 | 18 | 0,036 |
| Сельский клуб | Ул. Центральная, 9 б | 1 человек | 67 | 10 | 0,67 |
| Магазин ООО «Торгмастер» | ул. Центральная, 5 | 1 работник на 20 м2 | 5 | 20 | 0,1 |
| ООО "Техсервис" | ул. Центральная | 1 автомобиль | 5 | 380 | 1,9 |
| ООО "Панорама" | п. Новая Крымза | 1 автомобиль | 7 | 380 | 2,66 |
| ООО "РемСтройПутьСервис" | п. Новая Крымза | 1 работающий | 17 | 16,5 | 0,2805 |
| Индивидуальные жилые дома с учётом полива | п. Новая Крымза | 1 житель | - | - | 15,32 |
| Всего по п. Новая Крымза: | 22,05 |
| с. Демидовка |
| Индивидуальные жилые дома с учётом полива | с. Демидовка | 1 житель | - | - | 35,89 |
| Всего по с. Демидовка: | 35,89 |

Резерв (дефицит) существующей мощности ВЗУ

В результате проведенного анализа технической документации водозаборных сооружений и объемов водопотребления за 2014 год установлено, что проектная производительность всех работающих артезианских скважин в п. Варламово составляет 1584,0 м3/сут,  максимальный суточный объем отпущенной воды в сеть на водозаборных сооружениях составил 1181,08 м3/сут, в с. Демидовка производительность артезианских скважин составляет 98,17 м3/сут, максимальный суточный объем отпущенной воды в сеть на водозаборных сооружениях составил 49,87 м3/сут.

Из соотношения указанных значений можно сделать вывод, что в настоящее время на водозаборных сооружениях имеется резерв производственных мощностей, который составляет в п. Варламово – 25,4 %, в с. Демидовка – 49,2 %.

Источником водоснабжения в поселке Новая Крымза является магистральный водопровод Ду100мм, пропускная способность которого при расчетной скорости 1,5 м/с составляет 42,39 м3/ч (1017,4 м3/сут). Максимальный суточный объем отпущенной воды в сеть  составил 34,05 м3/сут. Резерв мощности составляет 96,6 %.

Доля поставки ресурса по приборам учета

В п. Варламово и п. Новая Крымза приборами учета холодной воды оборудованы:

- жилые дома – 23;

- общественные здания – 29.

В с. Демидовка приборами учета холодной воды оборудованы:

- жилые дома – 156;

- общественные здания – 1.

Учет потребления питьевой воды выполняется как по приборам учета, установленным у потребителей, так и расчетным путем по нормативам потребления.

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической  эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в сельском поселение Варламово необходимо утвердить целевую программу по развитию систем коммерческого учета. Основными целями программы являются: перевод экономики поселения на энергоэффективный путь развития, создание системы менеджмента энергетической эффективности, воспитание рачительного отношения к энергетическим ресурсам и охране окружающей среды. Так же для снижения неучтенных расходов ресурса, рекомендуется оснастить приборами учета каждую артезианскую скважину, предусмотреть установку общедомовых приборов учёта и установкой индивидуальных приборов учёта воды не только поквартирно, но и на поливных площадях в частном секторе.

Основные проблемы  систем водоснабжения

В результате проведенного анализа системы водоснабжения с.п.  Варламово выявлена необходимость строительства новых ВЗС на площадках нового строительства и в районе существующего водозабора для обеспечения подачи абонентам необходимого объема воды установленного качества, а также воды на пожарные и поливочные нужды.

Перечь лиц, владеющих на праве собственности объектами

централизованной системы водоснабжения

Организацией, эксплуатирующей системы водоснабжения населённых пунктов с.п. Варламово, является МУП «Райжилкомхоз Сызранского района» (обеспечивает водой п. Варламово и п. Новая Крымза) и ООО «Сызраньводоканал» (обеспечивает водой с. Демидовка).

Основные сведения об организациях представлены в таблицах 16 и 17.

Таблица 16 - Основные сведения об организации

| Наименование организации | МУП «Райжилкомхоз Сызранского района» |
| --- | --- |
| ИНН организации | 6325043985 |
| КПП организации | 632501001 |
| Вид деятельности | 41.10.00 – Сбор, очистка и распределение воды 41.00.20 – Распределение воды |
| Вид товара |
| Техническая вода | нет |
| Питьевая вода | да |
| Адрес организации |
| Юридический адрес: | 446073, Самарская область, Сызранский район, п. Варламово, ул. Кооперативная, 27 |
| Почтовый адрес: | 446073, Самарская область, Сызранский район, п. Варламово, ул. Кооперативная, 27 |
| Руководитель |
| Фамилия, имя, отчество: | Галактионов Александр Львович |
| (код) номер телефона: | 8 (8464) 99-80-43 |

Таблица 17 - Основные сведения об организации

| Наименование организации | ООО «Сызраньводоканал» |
| --- | --- |
| ИНН организации | 6325028144 |
| КПП организации | 632501001 |
| Вид деятельности | 36.00.2 –Распределение воды для питьевых и промышленных нужд |
| Вид товара |
| Техническая вода | нет |
| Питьевая вода | да |
| Адрес организации |
| Юридический адрес: | 446020, Самарская область, г. Сызрань, ул. Комарова, 5 |
| Почтовый адрес: | 446020, Самарская область, г. Сызрань, ул. Комарова, 5 |
| Директор |
| Фамилия, имя, отчество: | Мошаков Александр Сергеевич |
| (код) номер телефона: | 8 (8464) 35-33-64 |

Таблица 18 – Сведения о тарифах на воду от МУП «Райжилкомхоз»

| N п/п | Наименование товаров и услуг | Тариф, руб./м3 | Население, руб./м3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | с 01.01.2016 по 30.06.2016 |
|  | Питьевая вода | 35,31 (без НДС) | 43,06 (с учетом НДС) |
| 2 | с 01.07.2016 по 31.12.2016 |
|  | Питьевая вода | 35,31 (без НДС) | 43,06 (с учетом НДС) |
| 3 | с 01.01.2017 по 30.06.2017 |
|  | Питьевая вода | 44,79 (НДС не облагается) | 44,79 (НДС не облагается) |
| 4 | с 01.07.2017 по 31.12.2017 |
|  | Питьевая вода | 44,79 (НДС не облагается) | 44,79 (НДС не облагается) |

Таблица 19 – Сведения о тарифах на холодную воду ООО «Сызраньводоканал»

| N п/п | Наименование товаров и услуг | Тариф, руб./м3 | Население, руб./м3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | с 01.01.2016 по 30.06.2016 |
|  | Питьевая вода | 15,56 (без НДС) | 18,36 (с учетом НДС) |
| 2 | с 01.07.2016 по 31.12.2016 |
|  | Питьевая вода | 16,65 (без НДС) | 19,65 (с учетом НДС) |
| 3 | с 01.01.2017 по 30.06.2017 |
|  | Питьевая вода | 16,65 (без НДС) | 19,65 (с учетом НДС) |
| 4 | с 01.07.2017 по 31.12.2017 |
|  | Питьевая вода | 17,82 (без НДС) | 21,03 (с учетом НДС) |
|  | с 01.01.2018 по 30.06.2018 |
|  | Питьевая вода | 17,82(без НДС) | 21,03(с учетом НДС) |
|  | с 01.07.2018 по 31.12.2018 |
|  | Питьевая вода | 18,64(без НДС) | 22,0(с учетом НДС) |

2.3 Анализ существующего состояния системы водоотведения

Институциональная структура водоотведения

Хозяйственно-бытовая канализация

В настоящее время в сельском поселение Варламово централизованная системы канализации с напорными и безнапорными трубопроводами имеется только в п. Варламово. В других населенных пунктах сельского поселения Варламово внутренняя канализация от жилых и общественных зданий отсутствует.

Очистные сооружения расположены в г. Сызрань.

Хозяйственно-бытовые стоки от существующей индивидуальной застройки населенных пунктов с. п. Варламово поступают в выгребные ямы и надворные уборные, откуда вывозятся техническим транспортом и сливаются в места, отведённые для этой цели службой Роспотребнадзора.

Дождевая канализация и отвод талых вод во всех населённых пунктах отсутствует. Отведение дождевых и талых вод осуществляется по рельефу местности в пониженные места

Организацией, эксплуатирующей системы водоотведения с.  Варламово,

ООО «Сызраньводоканал» .

Утвержденные тарифы Министерством Энергетики и ЖКХ Самарской области на водоотведение или очистку сточных вод в с. п. Варламово ООО «Сызраньводоканал» приведены в таблице 20.

Таблица 20 – Сведения о тарифах на водоотведение

| N п/п | Наименование товаров и услуг | Тариф, руб./м3 | Население, руб./м3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | с 01.01.2016 по 30.06.2016 |
|  | Водоотведение | 10,48 (без НДС) | 12,37 (с учетом НДС) |
| 2 | с 01.07.2016 по 31.12.2016 |
|  | Водоотведение | 11,21 | 13,23 (с учетом НДС) |
| 3 | с 01.01.2017 по 30.06.2017 |
|  | Водоотведение | 11,21 | 13,23 |
| 4 | с 01.07.2017 по 31.12.2017 |
|  | Водоотведение | 13,65(без НДС) | 16,11(с учетом НДС) |
| 5 | с 01.01.2018 по 30.06.2018 |
|  | Водоотведение | 13,65(без НДС) | 16,11(с учетом НДС) |
| 6 | с 01.07.2018 по 31.12.2018 |
|  | Водоотведение | 14,68(без НДС) | 17,32(с учетом НДС) |

2.4 Анализ существующего состояния системы электроснабжения

Институциональная структура электроснабжения

Все населенные пункты сельского поселения Варламово обеспечены централизованным электроснабжением.  Электроснабжение потребителей сгруппировано таким образом, что для каждой группы потребителей производственного и культурно-бытового назначения используются отдельные потребительские подстанции 6/0,4 кВ. Размещение подстанций осуществлено с учетом максимально-возможного приближения к центрам нагрузок.

Источниками электроснабжения служат существующие трансформаторные подстанции.

Потребителями электроэнергии являются: - жилые здания 1-2х этажные, - общественные здания, - коммунальные предприятия, объекты транспортного обслуживания, - наружное освещение.

Данные о потреблении электроэнергии с п. Варламово представлены в таблице 21.

Таблица 21 - Данные о потреблении электроэнергии

| № п/п | Наименование показателя | Ед. измерения | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Потребность в электроэнергии всего, в т.ч.: | тыс. кВт*ч | 4600 |
| 1.1 | на производственные нужды | тыс. кВт*ч | 410 |
| 1,2 | на коммунально-бытовые нужды | тыс. кВт*ч | 4190 |
| 2 | Потребление электроэнергии на 1 человека в год, в т.ч.: | кВт*ч | 950 |
| 2.1 | на коммунально-бытовые нужды | кВт*ч | 865 |
| 3 | Источники покрытия электрических нагрузок | энергосистема ОАО «МРСК Волги» |
| 4 | Протяжённость сетей | км | н.д. |

Доля поставки ресурса по приборам учет

Показатели степени охвата потребителей приборами учета представлены в           таблице 22.

Таблица 22 - Показатели степени охвата потребителей приборами учета

| Наименование потребителей | Ед. изм. | 2016г. | 2017г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Доля объема электроэнергии, расчеты за которую осуществляется с использованием приборов учета, в общем объеме потребления электроэнергии, в т.ч. | % | 100 | 100 |
| в многоквартирных домах с использованием общедомовых приборов учета | % | 100 | 100 |
| в индивидуальных жилых зданиях | % | 100 | 100 |
| в бюджетных организациях | % | 100 | 100 |
| прочие | % | 100 | 100 |

Воздействие на окружающую среду

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 в целях защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи, устанавливаются санитарные разрывы вдоль трассы высоковольтной линии, за пределами которых напряженность электрического поля не превышает 1 кВ/м. Для вновь проектируемых ВЛ допускается принимать границы санитарных разрывов вдоль трассы ВЛ с горизонтальным расположением проводов и без средств снижения напряженности электрического поля по обе стороны от нее на следующих расстояниях от проекции на землю крайних фазных проводов в направлении, перпендикулярном    ВЛ:  20м – для ВЛ, напряжением до 330 кВ.

2.5 Анализ существующего состояния системы газоснабжения

Институциональная структура газоснабжения

Газоснабжение населенных пунктов сельского поселения Варламово осуществляется от газопровода высокого давления. Источником запитки служит АГРС г. Сызрань. Понижение давления газа производится в ШГРП. После ШГРП по газопроводам низкого давления газ подаётся потребителям.

Подача газа предусматривается на коммунально-бытовые нужды населения и на отопительно-производственные котельные. Наружные стальные газопроводы различных диаметров прокладываются над землей на опорах.

Данные о газоснабжении сельского поселения Варламово представлены в таблице 23.

Таблица 23- Данные о газоснабжении

| № п/п | Наименование показателя | Ед. измерения | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Потребление газа всего, в т.ч.: | млн. м3/год | 6,2 |
| 1.1 | на производственные нужды | млн. м3/год | - |
| 1.2 | на коммунально-бытовые нужды | млн. м3/год | 0,62 |
| 1.3 | в качестве топлива для теплоисточников | млн. м3/год |  |
| 2 | Протяженность сетей | км | 23,7 |
| 3 | Источники подачи газа | - | ШРП существующие сети |

Доля поставки ресурса по приборам учета

Показатели степени охвата потребителей приборами учета представлены в           таблице 24.

Таблица 24 - Показатели степени охвата потребителей приборами учета

| Наименование потребителей | Ед. изм. | 2016г. | 2017г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Доля объемов природного газа, расчет за который осуществляется с использованием ПУ, в общем объеме потребляемого природного газа, в т.ч.: | % | 100 | 100 |
| в многоквартирных домах с исп. общедомовых ПУ | % | 100 | 100 |
| в индивидуальных жилых зданиях | % | 100 | 100 |
| в бюджетных организациях | % | 100 | 100 |
| прочие | % | 100 | 100 |

3.6 Анализ существующего состояния систем захоронения

(утилизации) ТКО

Улучшение экологической ситуации может быть достигнуто за счет уменьшения негативного воздействия на окружающую среду отходов производства и потребления путем реорганизации системы управления отходами в комплексе с созданием на развитой производственной инфраструктуры по сбору, обезвреживанию и утилизации отходов.

Мероприятия по утилизации отходов производства и потребления:

разработка схемы санитарной очистки Сызранского района от твердых бытовых отходов (организация сбора и планово-регулярного вывоза ТБО из населенных пунктов);

- строительство площадок временного размещения отходов и подъездных путей к ним,

- оборудование контейнерных площадок для сбора мусора, - ликвидация несанкционированных свалок

- организовать своевременный вывоз биологических отходов из населенных пунктов, расположенных на территории сельского поселения Варламово и размещать в действующих скотомогильниках соседних населенных пунктов м.р. Сызранский.

Согласно Ветеринарно-санитарным правилам сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов 13-7-2/469, утв. 04.12.1995 г., размер СЗЗ от скотомогильников до жилых и общественных зданий, животноводческих ферм (комплексов) должен составлять 1000 м.

В санитарно-защитной зоне скотомогильников запрещается: выпас скота, строительство домов, размещение складов, дачных участков, садов и огородов.  Использование территории скотомогильника для промышленного строительства допускается в исключительных случаях с разрешения Главного государственного ветеринарного инспектора республики, др. субъекта РФ, если с момента последнего захоронения в биотермическую яму прошло не менее 2 лет, в земляную яму – не менее 25 лет. Запрещается строительство промышленных объектов, связанных с приемом и переработкой продуктов питания и кормов. Строительные работы допускается проводить только после дезинфекции скотомогильника в соответствии с действующими правилами и последующего отрицательного анализа проб почвы и гуммированного остатка на сибирскую язву.

На территории сельского поселения Варламово скотомогильников нет.

На территории сельского поселения Варламово расположено четыре кладбища.  В поселке Варламово расположено два кладбища.

Первое (православное) - расположено с западной стороны поселка Варламово. Второе (мусульманское) - расположено с северо-восточной стороны поселка Варламово.

В селах Демидовка и Новая Крымза кладбища расположены за пределами границ населенных пунктов.

Санитарно – защитная зона от сельских кладбищ согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 составляет 50 метров. Санитарно-гигиенические разрывы до жилой застройки выдержаны.

3. Перспективы развития и прогноз спроса на коммунальные ресурсы

с. п. Варламово

3.1 План развития с. п. Варламово

Динамика численности населения

Определение направленности развития Сызранского района предполагает проведение анализа динамики численности его населения. Демографический прогноз строится с учетом основных тенденций, происходящих в мире, регионе и конкретном поселении.

Структура населения определяется тремя показателями: рождаемостью, смертностью и миграционными процессами, уровень которых в значительной мере зависит от социально-экономических и культурных факторов.

Демографы выделяют три стадии популяционной стабильности:

1 – стадия традиционного общества, характеризующаяся высоким уровнем рождаемости и смертности, при котором население практически не растет, количество рождений уравновешивается количеством смертей;

2 – стадия четко выраженного роста населения, характеризующаяся снижением уровня смертности;

3 – стадия развития индустриализации, активного включения женщин в процесс производства и обусловленного этим понижения уровня рождаемости до такого, при котором рост населения становится достаточно стабильным, уровень рождаемости приблизительно равен уровню смертности.

Демографическая ситуация сельском поселении Варламово отражает общие тенденции развития страны и Самарской области: снижение рождаемости, устойчивым ростом смертности и снижением продолжительности жизни.

С учетом роста национального самосознания, что стало особенно заметно в последние годы, перечень национальностей значительно расширился. Сызранский район насчитывает более 15 национальностей.

Численность населения, его плотность на единицу территории являются одним из важных показателей урбанизированности. Чем выше степень обеспеченности населенных пунктов социальной и культурной инфраструктурой, тем более самодостаточно само поселение, тем комфортнее его среда для жизнедеятельности человека.  Население муниципального района Сызранский отличается некоторым национальным разнообразием несмотря на то, что русское население является преобладающим, и составляет 83,7%. Около 4,1% населения района – чуваши; 2,1% - мордва; 4,2% - татары; 1,9% - украинцы; 0,3% - белорусы; 0,6% - езиды; 0,2% -марийцы.

Данные о возрастной и трудовой структуре населения сельского поселения Варламово на 01.01.2018г. представлены в таблицах 1 и 2.

В последние годы уровень рождаемости немного вырос, в связи с тем, что большая (по сравнению с 1999 годом) часть женщин вступила в детородный возраст. Эта тенденция может сохраниться в ближайшие 5-10 лет, затем неизбежно наступит спад, поскольку сегодня доля девочек 5-9-и лет почти вдвое меньше доли 20-25-летних женщин.

Сравнительный анализ распределения сельского населения Самарской области и сельского поселения Варламово представлен на рисунке 2.

Данные о возрастной структуре населения с. п. Варламово и динамике ее изменения на расчетный срок развития до 2033 года представлены в таблице 25.

Таблица 25 - Данные о возрастной структуре населения с. п. Варламово

| Показатели | % от общей численности населения | Количество, чел. (01.01.2018г.) | На 1-ю очередь, до 2025г. | На расчетный срок до 2033г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Из общей численности населения: | 100 | 4185 | 4560 | 4735 |
| Население моложе трудоспособного возраста | 19,6 | 821 | 894 | 928 |
| Население трудоспособного возраста: | 60,5 | 2531 | 2759 | 2865 |
| Население старше трудоспособного возраста: | 19,9 | 833 | 907 | 942 |

Численность населения с. п. Варламово к 2033 г. – до 4735 человек.

Динамика изменения численности населения сельского поселения Варламово с учетом перспективного развития представлена на рисунке 4.

Динамика приростов жилищных фондов представлена в таблице 26.

Таблица 26 - Динамика приростов жилищных фондов

| Наименование населенного пункта | Жилищный фонд, м2 | Численность населения, чел. |
| --- | --- | --- |
|  | базовое значение | значение на расчетный срок до 2033г. | базовое значение | значение на расчетный срок до 2033г. |
| с. п.Варламово | 86100 | 184650 | 4185 | 4735 |

3.2 План прогнозируемой застройки с. п. Варламово

Генеральный план сельского поселения Варламово муниципального района Сызранский выполнен с целью определения перспективы территориального развития, а также функционально-планировочной организации его территории на основе комплексного анализа экономических, социальных, экологических и градостроительных условий. Основная задача территориального развития сельского поселения – создание оптимальной планировочной структуры и формирование комфортной среды жизнедеятельности человека. Поселок Варламово, как административный центр сельского поселения, является привлекательным населённым пунктом для постоянного проживания населения. В результате анализа современного использования территории можно сделать следующие выводы: - для развития поселка Варламово необходимы новые площадки как в его границах, так и за пределами населённого пункта; - перспективные площадки определялись с учётом природных и техногенных факторов, сдерживающих развитие территории, а также с соблюдением санитарно-гигиенических условий проживания населения.

Благоустройство, озеленение и инженерная подготовка территории

Инженерная подготовка территории включает в себя комплекс инженерных мероприятий по обеспечению пригодности территории для градостроительного использования и созданию оптимальных санитарно-гигиенических условий для комфортного пребывания населения.

До начала строительства новых объектов необходимо уточнить местоположение всех существующих коммуникаций на стадии проекта планировки и рабочей стадии проектирования. Коммуникации, попадающие под застройку, вынести до начала строительства.

План современного использования территории сельского поселения Варламово представлен на рисунках  5-9.

Развитие жилой зоны

Стратегической целью государственной жилищной политики на территории Самарской области, в том числе на территории муниципального района Сызранский, является формирование рынка доступного жилья, обеспечение комфортных условий проживания граждан, создание эффективного жилищного сектора. В целях создания благоприятных условий для развития жилищного строительства органам местного самоуправления необходимо осуществлять:  - подготовку земельных участков для жилищного строительства, в том числе подготовку инженерной и транспортной инфраструктур на планируемых площадках для жилищного строительства; - освоение земель сельскохозяйственного назначения, прилегающих к населенным пунктам и расположенных вблизи от мест подключения к инженерным коммуникациям, в целях развития малоэтажной застройки; - содействие в реализации мероприятий национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России»; - увеличение объемов строительства жилья и коммунальной инфраструктуры; - приведение существующего жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества; - обеспечение доступности жилья и коммунальных услуг в соответствии с платежеспособным спросом населения; - развитие финансово-кредитных институтов рынка жилья. Результатом реализации Областной целевой программы «Жилище» на 2006-2010 годы должно стать повышение уровня обеспеченности населения жильем – до 23,2 кв. м на 1 человека, доведение коэффициента доступности жилья до 2,2 года. При этом предполагается сокращение среднего уровня износа коммунальной инфраструктуры в населенных пунктах  к 2020 году с 58,3% до 40%. Планируемы показатели по обеспеченности населения Самарской области жильем: к 2015 году – 27 кв. м на человека, к  2030 г. – 30 кв. м на человека. Развитие жилых зон планируется как на свободных участках в существующих границах в населенных пунктов, так и на новых участках за пределами населенных пунктов.

Таблица 27 - Площадки под развитие населенных пунктов сельского поселения Варламово

| № пло- щадки | Местоположение площадки | Пло- щадь, га | Назначение | Основание (письма администрации с.п. прилагаются) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | п. Варламово, за границами НП к западу от существующей застройки | 203,6 | ижс | Предложения муниципальных образований, в том числе по терпланированию (площадь уточнялась согласно кадастр. кварталу) Письмо исх.49 от 01.02.2013г. |
| 2 | п. Варламово, за границами НП к востоку от существующей застройки | 88,4 | ижс | Предложения муниципальных образований, в том числе по терпланированию (площадь уточнялась согласно кадастр. кварталу) Письмо исх.49 от 01.02.2013г. |
| 3 | п. Новая Крымза, за границами НП к востоку от существующей застройки | 13,2 | ижс | Предложения муниципальных образований (площадь уточнялась согласно кадастр. кварталу) Письмо исх.49 от 01.02.2013г. |
| 4 | с. Демидовка, за границами НП к северу от существующей застройки | 70,6 | ижс | Предложения муниципальных образований, в том числе по терпланированию (площадь уточнялась согласно кадастр. кварталу) Письмо исх.49 от 01.02.2013г |

В проекте генерального плана были уточнены местоположение и площадь территории, предлагаемой под развитие.

На новых участках проектом предлагается застройка индивидуальными жилыми домами с приусадебными участками. Новые квартала застройки проектом предлагается обеспечить объектами социально-культурного обслуживания, расположенными на специально отведённых для них площадках.

Местоположение планируемых объектов капитального строительства уточняется проектом планировки с учетом функционального зонирования территории.

поселок Варламово

Площадка №1 (площадью -203,6 га), расположенная западнее существующей застройки.

Количество проектируемых участков – 612  шт.

Общая численность населения застройки ориентировочно составит 2142 человека.

Общая площадь жилого фонда в жилом районе ориентировочно составит 91,80 тыс.м².

Протяженность улиц в жилой застройке – 15,3 км

Площадка №2 (площадью -88,4 га), расположенная восточнее существующей застройки.

Количество проектируемых участков – 280 шт.

Общая численность населения застройки ориентировочно составит 980 человек.  Общая площадь жилого фонда в жилом районе ориентировочно составит 42,000 тыс.м².

Протяженность улиц в жилой застройке – 6,1 км

поселок Новая Крымза

Площадка №4 (площадью -13,2 га), расположенная восточнее существующей застройки. Количество проектируемых участков – 66 шт. Общая численность населения застройки ориентировочно составит 231 человек.  Общая площадь жилого фонда в жилом районе ориентировочно составит 9,900 тыс. м².  Протяженность улиц в жилой застройке – 1,9 км

Село Демидовка

Площадка №5 (площадью -70,6 га), расположенная севернее существующей застройки. Количество проектируемых участков – 273 шт.

Общая численность населения застройки ориентировочно составит 955 человек.

Всего площадь новых территорий под жилую застройку в с. п. Варламово составляет – 394,3 га

Всего количество проектируемых приусадебных участков ориентировочно составляет –  1231 участков.

Всего общая площадь планируемого жилого фонда ориентировочно составляет – 184,650 тыс.м.2

Прирост численности население в ориентировочно составит – 4308 человек.   Общая протяженность улично-дорожной сети – 28,6 км

Развитие общественно-деловой зоны

Проектное решение принималось на основе ряда факторов, учитывающих как количественные, так и качественные показатели:

- Фактическая обеспеченность объектами социальной инфраструктуры в сопоставлении с нормативами. Анализ проводился по стандартному (нормативно необходимому) уровню обслуживания:

- для объектов здравоохранения – обеспеченность стационарами (больничными койками), амбулаторно-поликлиническими учреждениями, аптеками;

- для объектов культуры и искусства - обеспеченность библиотеками, клубными учреждениями;

- для объектов физкультуры и спорта - спортивными залами и плоскостными сооружениями;

- для объектов образования – обеспеченность детскими дошкольными учреждениями, исходя из полноты охвата 70% детей дошкольного возраста; обеспеченность школами, исходя из полноты охвата 100% детей  неполным средним образованием и 75% детей средним образованием, при обучении в одну смену.

Проектные предложения в сфере соцкультбыта на территории                                                сельского поселения Варламово.

В проектных предложениях учтены мероприятия, предусмотренные федеральными, региональными и районными целевыми программами.

Схемой программных мероприятий целевой комплексной программы социально-экономического развития муниципального района Сызранский Самарской области и проектом генерального плана с учетом расчета потребности в учреждениях и предприятиях социального и культурно-бытового обслуживания населения в границах сельского поселения Варламово предлагаются следующие мероприятия:

Мероприятия в сфере здравоохранения

Проектом предлагается строительство:

- Фельдшерско-акушерских пунктов: в п. Варламово (Sобщ =150 м2),

- Новая Крымза (Sобщ =100 м2),

- Демидовка (Sобщ =100 м2). планируется до 2025г.

Мероприятия в сфере физкультуры и спорта

Проектом предлагается строительство:

- спортивных плоскостных сооружений без трибун (комплексная спортивная площадка S =0,5 га) в п. Варламово, Новая Крымза, Демидовка планируется до 2025г.

- ФОК (Sобщ =1000м2) с футбольным полем в п. Варламово, планируется до 2032г.

Мероприятия в сфере культуры

Проектом предлагается строительство:

- Объекта культуры, п. Варламово на 300 мест, планируется до 2032г.

- Объекта культуры, п Демидовка на 150 мест, планируется до 2032г.

- Объекта культуры, п. Новая Крымза на 100 мест, планируется до 2032г.

Проектом предлагается реконструкция:

- Дома культуры (Sобщ =1000м2) в п. Варламово, планируется до 2025г.

Мероприятия в сфере образования

Проектом предлагается строительство:

- Дошкольного учреждения - п. Варламово на 120 мест, планируется до 2025г.

- Дошкольного учреждения на новых площадках - п. Варламово на    100 мест, планируется до 2032г.

- Дошкольного учреждения - п. Демидовка на 60 мест, планируется до 2025г.

- Дошкольного учреждения - п. Новая Крымза на 60 мест, планируется до 2025г.  общеобразовательного учреждения на 180 мест - п. Новая Крымза, планируется до 2032г.

- общеобразовательного учреждения на 330 мест в п. Варламово, планируется до 2032г.

Проектом предлагается реконструкция:

- общеобразовательного учреждения (Sобщ =1700м2) в п. Варламово, планируется до 2025г.

Мероприятия по созданию условий для развития сельскохозяйственного производства в поселениях

- Строительство птицефабрики в границах СПК «Большевик» в районе с. Демидовка сельского поселения Варламово за счет частных инвесторов, мощность уточнятся в проекте, планируется до 2032г.

Выбор площадки под строительство будет определяться при проектировании.

Проектом предлагается строительство:

- Объектов торгового назначения (Sобщ =50м2) в п. Варламово, Новая Крымза, Демидовка.

- Объекта культурно- бытового обслуживания (Sобщ =200м2) площадь участка 0,15 га в п. Варламово, планируется до 2025г.

Таблица 28- Планируется строительство объектов

| № п/п | Наименование | Населенный пункт | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дошкольное учреждение на 120 мест | Варламов | муниципального района |
| 2 | Дошкольное учреждение на 100 мест | Варламов | муниципального района |
| 3 | Дошкольное учреждение на 60 мест | Демидовка | муниципального района |
| 4 | Дошкольное учреждение на 60 мест | Новая Крымза | муниципального района |
| 5 | Общеобразовательное учреждение на 330 учащихся | Варламов | муниципального района |
| 6 | Общеобразовательное учреждение на 180 учащихся | Демидовка | муниципального района |
| 7 | Объект здравоохранения (ФАП Sобщ =150м2) | Варламов | муниципального района |
| 8 | Объект здравоохранения (ФАП Sобщ =100м2) | Демидовка | муниципального района |
| 9 | Объект здравоохранения (ФАП Sобщ =100м2) | Новая Крымза | муниципального района |
| 10 | Объект культуры (многофункциональный досуговый центр на 300 мест) | Варламов | муниципального района |
| 11 | Объект культуры (многофункциональный досуговый центр на 150 мест) | Демидовка | муниципального района |
| 12 | Объект культуры (многофункциональный досуговый центр на 100 мест) | Новая Крымза | сельского поселения |
| 13 | Физкультурно-оздоровительный комплекс (Sобщ =1000м2) с футбольным полем Sуч =0,5га | Варламов | сельского поселения |
| 14 | Спортивное плоскостное физкультурно-оздоровительное сооружение (комплексная спортивная площадка Sуч =0,5га) | Варламов | сельского поселения |

Продолжение таблицы 28

| № п/п | Наименование | Населенный пункт | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 15 | Спортивное плоскостное физкультурно-оздоровительное сооружение (комплексная спортивная площадка Sуч =0,5га) | Демидовка | сельского поселения |
| 16 | Спортивное плоскостное физкультурно-оздоровительное сооружение (комплексная спортивная площадка Sуч =0,5га) | Новая Крымза | сельского поселения |
| 17 | Объект культурно- бытового обслуживания (Sобщ =200м2) | Варламов | сельского поселения |

Таблица 29 - Планируется реконструкция объектов

| № п/п | Наименование | Населенный пункт | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Общеобразовательное учреждение на 480 мест(Sобщ =1700м2) | Варламов | муниципального района |
| 1.2 | Дом культуры на 300 мест(межпоселенческий досуговый центр Sобщ =1000м2) | Варламов | муниципального района |
| 1.3 | Плоскостное спортивное сооружение (футбольное поле, 90х60м, Sуч =0,5га) | Варламов | сельского поселения |
| 1.4 | Детский сад «Березка» (55 мест) | Варламов | муниципального района |

3.3 Прогноз спроса на коммунальные ресурсы со ссылкой на обоснование

прогноза спроса

Показатели перспективного спроса на тепловую энергию и теплоноситель

в установленных границах с. п. Варламово

Сельское поселение Варламово; Согласно проекту Генерального плана теплоснабжение вновь проектируемой застройки решается следующим образом: для объектов социального и культурно-бытового назначения источником тепла служат отопительные модули, встроенные или пристроенные котельные. Вариант выбирается застройщиком в рабочем проектировании. В целях экономии тепловой энергии, а, следовательно, и топлива, в проектируемом соцкультбыте следует применять автоматизированные тепловые пункты с устройством попогодного регулирования и автоматизированные системы отопления, вентиляция и горячего водоснабжения. В каждом тепловом пункте устанавливать приборы учета расхода тепла. Горячее водоснабжение решается от теплообменников, установленных в каждом тепловом пункте.

В существующих зданиях соцкультбыта, там, где это необходимо, установить приборы учета расхода тепла. Вся проектируемая жилая застройка обеспечивается теплом от собственных теплоисточников каждого потребителя. Это могут быть автоматизированные котлы различной модификации, обеспечивающие отопление и горячее водоснабжение.

Для всех видов теплоисточников в качестве топлива используется природный газ.

Тепловые сети от отопительных модулей до потребителей выполняются подземными или надземными в современной теплоизоляции.

# Таблица 29 – Расчетный расход тепловой энергии на сельское поселение Варламово на расчетный срок.

| №пп | Населенный пункт | Кол. жителей | Теплоснабжение |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | S м2 Жилого фонда | Расход тепла на жилые здания Q, Гкал/час | Расход тепла обществен-ными зданиями Q, Гкал/час | Общий Расход тепла Q, Гкал/час | Годовые теплозатраты Q, Гкал |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | п. Варламово | 3672 | 73440 | 9 | 3 | 12 | 32650 |
|  | Площадка №2 | 980 | 51000 | 5,8 | 2 | 7,8 | 22675 |
|  | Площадка №1 | 2142 | 91800 | 10,5 | 3,5 | 14 | 40814 |
| 2 | с. Демидовка | 153 | 3060 | 0,4 | 0,1 | 0,5 | 1360 |
|  | Площадка №5 | 955 | 40950 | 4,7 | 1,5 | 6,2 | 18206 |
| 3 | п. Вице-Смильтэнэ | 7 | 245 | 0,04 | - | 0,04 | 109 |
| 4 | п. Новая Крымза | 241 | 4820 | 0,52 | 0,18 | 0,7 | 2143 |
|  | Площадка №4 | 231 | 4800 | 4,5 | 1,5 | 7 | 2103 |
| 5 | п. Плодопитомник | 7 | 245 | 0,04 | - | 0,04 | 109 |
| Итого | 8388 | 270360 | 35,5 | 11,78 | 47,28 | 120169 |

Ориентировочные расходы тепла на вновь проектируемый соцкультбыт приведены отдельно по площадкам.

Технологические расходы тепла на планируемые производства следует учесть дополнительно.

Запланированные или подлежащие реконструкции объекты социальной инфраструктуры в  сельском поселении  планируется обеспечить теплоснабжением с помощью автономных источников теплоснабжения:  модульных котельных или автономных газовых котлов.

В связи с планируемым строительством в сельском поселении Варламово прирост тепловой нагрузки составит 34 Гкал/ч (ИЖС – 25,5 Гкал/ч и Общественные здания – 8,5 Гкал/ч).

С учетом долгосрочного развития до 2033 года, предусмотренного в Генеральном плане, мероприятия, направленные для удовлетворения перспективного спроса на тепловую энергию, предусматривают строительство новых источников тепловой энергии взамен существующих котельных.

В п. с.  Варламово запланировано строительство модульных котельных до 2032 года:

Для вновь строящихся:

- ФАП (Sобщ. =150 м2 ), площадка №1, п. Варламово; планируется до 2025г.

-ФАП (Sобщ. =100 м2 ),, п. Новая Крымза; планируется до 2025г.

- ФАП (Sобщ. =100 м2 ),  с. Демидовка; планируется до 2025г.

ФОК (Sобщ =1000м2) с футбольным полем в п. Варламово, планируется до 2032г.

- Объект культуры на 400 мест, площадка №1, п. Варламово; планируется до 2032г.

- Объект культуры на 200 мест, п. Новая Крымза, ул. Центральная; планируется до 2032г.

- Объект культуры на 300 мест, село Демидовка, площадка №5; планируется до 2032г.

- Дошкольного учреждения - п. Варламово на 120 мест, планируется до 2025г.  -Дошкольного учреждения на новых площадках - п. Варламово на    100 мест, планируется до 2032г.

-Дошкольного учреждения - п. Демидовка на 60 мест, планируется до 2025г.

-Дошкольного учреждения - п. Новая Крымза на 60 мест, планируется до 2025г.

- Общеобразовательного учреждения на 180 мест - п. Новая Крымза, планируется до 2032г.

-  общеобразовательного учреждения на 330 мест в п. Варламово, планируется до 2032г.

Проектом предлагается реконструкция:

- общеобразовательного учреждения (Sобщ =1700м2) в п. Варламово, планируется до 2025г.

- Дома культуры (Sобщ =1000м2) в п. Варламово, планируется до 2025г.

- ФОК (Sобщ =1000м2) с футбольным полем в п. Варламово, планируется до 2032г.

На рисунках 10-12 представлены перспективные зоны теплоснабжения с.п. Варламово.

Показатели прогноза спроса по водоснабжению

Основные направления развития системы водоснабжения:

Раздел «Водоснабжение» схемы водоснабжения и водоотведения с.п. Варламово разработан в целях реализации государственной политики в сфере водоснабжения, направленной на качества жизни населения путем обеспечения бесперебойной подачи гарантированно безопасной питьевой воды потребителям отвечающего требования СанПиН 2.1.4.1071-001 «Питьевая вода» с учетом развития и преобразования территорий сельского поселения.

Основные направления развития системы водоснабжения

1. Гидрогеологические работы по поискам и разведке новых месторождений подземных вод для строительства новых водозаборов в сельском поселении Варламово.

2. Реконструкция водопровода в населенных пунктах сельского поселения Варламово;

3. Обеспечение централизованным водоснабжением объектов новой

застройки путем строительства водоводов и новых водозаборов;

4. Выполнение мероприятий по пожарной безопасности населенных

пунктов с учетом требований нормативных документов.

5. Выполнение мероприятий по подготовке и очистке воды для питьевых нужд.

6. Организация зон санитарной охраны источников водоснабжения согласно проектам ЗСО.

Принципами развития централизованной системы водоснабжения с.п. Варламово являются:

- постоянное улучшение качества предоставления услуг водоснабжения потребителям (абонентам);

- удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоснабжения новых объектов строительства;

- постоянное совершенствование схемы водоснабжения на основе последовательного планирования развития системы водоснабжения, реализации плановых мероприятий, проверки результатов реализации и своевременной корректировки технических решений и мероприятий.

Основные задачи развития системы водоснабжения:

- ввиду увеличения численности населения необходимо реконструкция существующих и строительство новых водозаборов на новых площадках строительства;

- обновление основного оборудования объектов водопроводного хозяйства, поддержание на уровне нормативного износа и снижения степени износа основных производственных фондов комплекса;

- строительство водоводов и уличных сетей для площадок нового строительства;

- реконструкция и строительство существующих водопроводных сетей;

- замена запорной арматуры на водопроводной сети с целью обеспечения исправного технического состояния сети, бесперебойной подачи воды потребителям, в том числе на нужды пожаротушения;

- установка для всех потребителей приборов учета расхода воды.

Целевыми показателями развития централизованных систем водоснабжения являются:

- показатели качества воды;

- показатели надёжности и бесперебойности водоснабжения;

- показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке.

Сценарий развития систем водоснабжения и водоотведения сельского

поселения Варламово на период до 2032 года напрямую связан с планами развития генерального плана сельского поселения Варламово.

При разработке схемы учтены планы по строительству, т.к. именно они определяют направления мероприятий, связанных с развитием системы водоснабжения и водоотведения.

Рассмотрим варианты развития системы водоснабжения на существующих и проектируемых площадках строительства.

Первый вариант развития системы водоснабжения

Снабжение питьевой водой вновь строящихся объектов планируется обеспечить от собственных скважин или шахтных колодцев. Строительство новых уличных водопроводных сетей и водозаборных сооружений, а также строительство или реконструкция существующий водопроводных сетей и сооружений на них, не планируется.

Второй вариант развития системы водоснабжения

поселок Варламово

Первый этап развития схемы водоснабжения предполагает:

- На площадки №1 планируется строительство нового водозабора;

- Строительство уличных водопроводных сетей на площадке №1.

На втором этапе развития схемы водоснабжения предлагается:

- На площадки №2 планируется строительство водозабора;

- Строительство уличных водопроводных сетей на площадке №2.

поселок Новая Крымза

На втором этапе развития схемы водоснабжения предлагается:

- На площадки №4 планируется строительство нового водозабора;

- Строительство уличных водопроводных сетей на площадке №4.

село Демидовка

Первый этап развития схемы водоснабжения предполагает:

- На площадки №5 планируется строительство нового водозабора;

- Строительство уличных водопроводных сетей на площадке №5.

Так же на всех этапах развития системы водоснабжения на планируемых и существующих территориях населенных пунктах с. п. Варламово предусматривается:

  - реконструкция водозаборов подземных вод с целью расширения использования подземных вод;

  - реконструкция и восстановление централизованных и локальных систем водоснабжения;

- реконструкция и строительство существующих водопроводных сетей с сооружениями на них, установка пожарных гидрантов на существующих сетях на расстоянии не далее 150 метров друг от друга, согласно СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности»;

- строительство, реконструкция и техническое перевооружение водоочистительных станций;

- проведение научно-технических мероприятий и внедрение новых технологий водоподготовки и контроля водных объектов;

  - установка для всех потребителей приборов учёта расхода воды.

Расчётный расход воды на сельское поселение Варламово представлен в таблице 17.

Таблица 17 - Расход воды на новое строительство жилых домов

| № п/п | Площадки застройки | Кол-во людей чел. | Водопотребление |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | хоз. питьевое max | при пожаре, л/с | Полив м3/сут |
|  |  |  | м3/сут | м3/час |  |  |
| Первая очередь строительства (до 2025 г.) |
| 1 | п. Варламово площадка №1 | 2142 | 428 | 52 | 54 | 171 |
| 2 | с. Демидовка площадка №5 | 273 | 220 | 50,0 | 54 | 76 |
| 3 | Всего: | 2415 | 896 |  |  |  |
| Вторая очередь строительства (до 2032 г.) |
| 4 | п. Варламово площадка №2 | 980 | 196 | 29,7 | 54 | 78 |
| 5 | п. Новая Крымза площадка №4 | 231 | 53 | 14,1 | 54 | 18 |
| 6 | Всего: | 1211 | 346 |  |  |  |

Таблица 18 -Прогноз объемов водопотребления перспективными объектами местного значения

| Наименование населенного пункта | Наименование организации | Адрес | Водопотребление, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Первая очередь строительства (до 2025 г.) |
| п. Варламово | Дошкольное учреждение | Площадка №1 | 6,6 |
|  | Общеобразовательное учреждение, (Sобщ =1700 м2) | п. Варламово | 6,48 |
|  | Дом культуры, Sобщ =1000 м2 | п. Варламово | 1,5 |
|  | Фельдшерско-акушерский пункт | Площадка №1 | 0,036 |
|  | Физкультурно-оздоровительный комплекс | Площадка №1 | 1,84 |

Продолжение таблицы 18

| Наименование населенного пункта | Наименование организации | Адрес | Водопотребление, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Объект культурно- бытового обслуживания Sобщ =200 м2 | Площадка №1 | 0,3 |
|  | Итого по п. Варламово: | 16,756 |
| с. Демидовка | Дошкольное учреждение | Площадка №5 | 3,3 |
|  | Фельдшерско-акушерский пункт | Площадка №5 | 0,036 |
|  | Спортивные плоскостные сооружения | Площадка №5 | 1 |
|  | Итого по с. Демидовка: | 4,336 |
| Всего на первую очередь строительства: | 21,092 |
| Вторая очередь строительства (до 2032 г.) |
| п. Варламово | Дошкольное учреждение | Площадка №2 | 5,5 |
|  | Общеобразовательное учреждение | Площадка №2 | 4,455 |
|  | Объект культуры (многофункциональный. досуговый центр) | Площадка №2 | 1,5 |
|  | Спортивные плоскостные сооружения | Площадка №2 | 1 |
|  | Итого по п. Варламово: | 12,455 |
| п. Новая Крымза | Объект культуры (многофункциональный досуговый центр) | п. Новая Крымза | 0,5 |
|  | Дошкольное учреждение | Площадка №4 | 3,3 |
|  | Фельдшерско-акушерский пункт | Площадка №4 | 0,036 |
|  | Спортивные плоскостные сооружения | Площадка №4 | 1 |
|  | Итого по п. Новая Крымза: | 4,836 |
| с. Демидовка | Общеобразовательное учреждение | Площадка №5 | 2,43 |
|  | Объект культурно- бытового обслуживания | Площадка №5 | 0,75 |
|  | Итого по с. Демидовка: | 3,18 |
| Всего на вторую очередь строительства: | 20,471 |

Результаты анализа общего, территориального и структурного водного баланса подачи и реализации воды на перспективу приведены в таблицах 19 -21.

Таблица 19 – Общий баланс подачи и реализации питьевой воды

| № п/п | Наименование параметра | Ед. изм. | п. Варламово | п. Новая Крымза | с. Демидовка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Первая очередь строительство (до 2025 г.) |
| 1. | Поднято воды | тыс. м3/год | 438,96 | 9,36 | 134,86 |
| 2. | Потери воды | тыс. м3/год | 79,01 | 1,31 | 12,14 |
| 3. | Потери воды | % | 18,0 | 12,0 | 9,0 |
| 4. | Полезный отпуск холодной воды потребителям | тыс. м3/год | 359,95 | 8,05 | 122,72 |
| Расчетный срок строительства (до 2032 г.) |
| 1. | Поднято воды | тыс. м3/год | 504,83 | 38,85 | 134,65 |
| 2. | Потери воды | тыс. м3/год | 40,39 | 3,11 | 10,77 |
| 3. | Потери воды | % | 8,0 | 8,0 | 8,0 |
| 4. | Полезный отпуск холодной воды потребителям | тыс. м3/год | 464,44 | 35,73 | 123,88 |

Таблица 20 – Территориальный баланс подачи питьевой воды

| Наименование населенных пунктов | Период | Расчетный объем полезного отпуска воды потребителям тыс. м3/год | Среднесуточное водопотребление, тыс. м3/сут | Максимальное суточное водопотребление, тыс. м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| п. Варламово | 2025 | 359,95 | 0,986 | 1,282 |
|  | 2032 | 464,44 | 1,272 | 1,654 |
| п. Новая Крымза | 2025 | 8,049 | 0,022 | 0,029 |
|  | 2032 | 35,73 | 0,098 | 0,127 |
| с. Демидовка | 2025 | 122,72 | 336,21 | 437,07 |
|  | 2032 | 123,88 | 0,339 | 0,441 |

Таблица 21 – Структурный баланс подачи питьевой воды

| № п/п | Наименование параметра | Ед. изм. | п. Варламово | п. Новая Крымза | с. Демидовка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Первая очередь строительство (до 2025 г.) |
| 1 | Полезный отпуск холодной воды | тыс. м3/год | 359,95 | 8,049 | 122,72 |
| 1.1 | население | тыс. м3/год | 326,34 | 5,591 | 121,14 |
| 1.2 | прочие организации | тыс. м3/год | 22,93 | 0,69 | 1,58 |
| 1.3 | на нужды предприятия | тыс. м3/год | 10,68 | 1,768 | - |
| Расчетный срок строительства (до 2032 г.) |
| 1 | Полезный отпуск холодной воды | тыс. м3/год | 464,4 | 35,73 | 123,88 |
| 1.1 | население | тыс. м3/год | 426,34 | 31,51 | 121,14 |
| 1.2 | прочие организации | тыс. м3/год | 27,48 | 2,45 | 2,74 |
| 1.3 | на нужды предприятия | тыс. м3/год | 10,67 | 1,768 | - |

Результаты расчета требуемой мощности водозаборных сооружений представлены в таблице 22.

Таблица 22 – Мощность водозаборных установок с п. Варламово

| Период | Существующая мощность водозабора, м3/сут | Потребность в подаче воды, тыс. м3/год | Среднесуточное водопотребление, м3/сут | Максимальное суточное водопотребление, м3/сут | Резерв производительности ВЗС; % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п. Варламово |
| 2014 | 1584 | 331,61 | 908,52 | 1181,08 | +25,4% |
| 2025 | 1584 | 438,96 | 1202,63 | 1563,42 | +1,3% |
| 2032 | 1584 | 504,83 | 1383,10 | 1798,02 | -13,5% |
| п. Новая Крымза |
| 2014 | 1014,4 | 9,56 | 26,19 | 34,05 | +96,6% |
| 2025 | 1014,4 | 9,36 | 25,7 | 33,3 | +96,7% |
| 2032 | 1014,4 | 38,84 | 106,42 | 138,34 | +86,4% |
| с. Демидовка |
| 2014 | 98,17 | 14,00 | 38,36 | 49,86 | +49,2% |
| 2025 | 98,17 | 134,86 | 369,47 | 480,31 | -389,3% |
| 2032 | 98,17 | 134,65 | 368,90 | 479,56 | -388,5% |

Анализ результатов расчета показывает, что при прогнозируемой тенденции к увеличению численности населения и подключению новых потребителей, а также при уменьшении потерь и неучтенных расходов при транспортировке воды, при существующих мощностях ВЗС в с.п. Варламово в перспективе образуется дефицит по производительностям основного технологического оборудования.

Зона действия существующей системы водоснабжения и перспектива ее расширения в с. п. Варламово показано на рисунках 10 - 11.

Горячее водоснабжение (ГВС)

Централизованная система горячего водоснабжения на территории с. п. Варламово отсутствует. Для горячего водоснабжения используются проточные газовые водонагреватели, двухконтурные отопительные котлы и электрические водонагреватели.

Показатели прогноза спроса по водоотведению

Федеральный закон от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» и постановление правительства РФ от 05.09.2013 года № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения») вводят новые понятия в сфере водоснабжения и водоотведения:

- «технологическая зона водоотведения» - часть канализационной сети, принадлежащей организации, осуществляющей водоотведение, в пределах которой обеспечиваются прием, транспортировка, очистка и отведение сточных вод или прямой (без очистки) выпуск сточных вод в водный объект.

Так как в сельском поселении Варламово централизованное водоотведение существует только в п. Варламово, соответственно можно выделить следующие зоны водоотведения:

- технологическая зона напорной системы канализации от абонентов п. Варламово;

- технологическая зона самотечной системы канализации от абонентов п. Варламово.

Хозяйственно-бытовые стоки от канализованной застройки п. Варламово через канализационные трубы поступают на очистные сооружения, расположенные в г. Сызрань

На рисунке 16 представлена существующая и перспективная зона действия систем бытовой канализации в поселке Варламово.

В поселках Новая Крымза, Плодопитомник, Вице-Смильтэнэ и селе Демидовка централизованное водоотведение отсутствует. Хозяйственно-бытовые стоки поступают в выгребные ямы и надворные уборные, откуда вывозятся техническим транспортом и сливаются в места, отведённые для этой цели службой Роспотребнадзора.

Перспективные объёмы водоотведения от жилой застройки и от объектов соцкультбыта на каждом этапе развития сельского поселения, представлены в таблице 23

Таблица 23 - Перспективные объёмы водоотведения

| № п/п | Наименование населенных пунктов | Расчетное водоотведение, тыс. м3/год | Среднее водоотведение, тыс. м3/сут | Максимальное водоотведение, тыс. м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | п. Варламово (сущ. площадки) | 95,785 | 0,262 | 0,341 |
| 2 | п. Варламово, площадка № 1, 2 | 238,42 | 0,653 | 0,849 |

Перспективные объёмы водоотведения от жилой застройки и от объектов строительства на каждом этапе развития сельского поселения, представлены в таблице 24.

Таблица 24 - Перспективные объёмы водоотведения

| Наименование населенного пункта | Потребители | Кол-во домов, шт. | Кол-во людей, чел | Водоотведение, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Первая очередь строительства (до 2025 г.) |
| п. Варламово, площадка №1 | население | 612 | 2142 | 428 |
|  | бюджетные организации | - | - | 16,76 |
| Вторая очередь строительства (до 2032 г.) |
| п. Варламово, площадка №2 | население | 280 | 980 | 196 |
|  | бюджетные организации | - | - | 12,455 |

Централизованное водоотведение п. Новая Крымза, с. Демидовка, п. Плодопитомник и п. Вице-Смильтэнэ в перспективе не предусматривается.

В населенных пунктах, не обеспеченных централизованным водоотведением возможно устройство локальных очистных сооружений с установкой накопительных емкостей бытовых стоков для периодической откачки и дальнейшего вывоза в места, отведенные для этих целей санитарным надзором.

Для улучшения экологической обстановки в районе и в связи с увеличением населения необходимо выполнить:

- капитальный ремонт трубопроводов существующих канализационных сетей в п. Варламово;

- проектирование и строительство канализационных очистных сооружений (КОС) бытовых сточных вод и канализационных насосных станций (КНС) в п. Варламово, принимающих стоки от новых площадок №1 и №2.

Показатели прогноза спроса по электроснабжению

Все населенные пункты сельского поселения Варламово обеспечены централизованным электроснабжением.  Электроснабжение потребителей сгруппировано таким образом, что для каждой группы потребителей производственного и культурно-бытового назначения используются отдельные потребительские подстанции 6/0,4 кВ. Размещение подстанций осуществлено с учетом максимально-возможного приближения к центрам нагрузок.

Источниками электроснабжения служат существующие трансформаторные подстанции.

Потребителями электроэнергии являются: - жилые здания 1-2х этажные, - общественные здания, - коммунальные предприятия, объекты транспортного обслуживания, - наружное освещение.

Данные о потреблении электроэнергии с п. Варламово представлены в таблице 46.

Таблица 46 - Данные о потреблении электроэнергии

| № п/п | Наименование показателя | Ед. измерения | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Потребность в электроэнергии всего, в т.ч.: | тыс. кВт*ч | 4600 |
| 1.1 | на производственные нужды | тыс. кВт*ч | 410 |
| 1,2 | на коммунально-бытовые нужды | тыс. кВт*ч | 4190 |
| 2 | Потребление электроэнергии на 1 человека в год, в т.ч.: | кВт*ч | 950 |
| 2.1 | на коммунально-бытовые нужды | кВт*ч | 865 |
| 3 | Источники покрытия электрических нагрузок | энергосистема ОАО «МРСК Волги» |
| 4 | Протяжённость сетей | км | н.д. |

Доля поставки ресурса по приборам учет

Показатели степени охвата потребителей приборами учета представлены в           таблице 47.

Таблица 47 - Показатели степени охвата потребителей приборами учета

| Наименование потребителей | Ед. изм. | 2016г. | 2017г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Доля объема электроэнергии, расчеты за которую осуществляется с использованием приборов учета, в общем объеме потребления электроэнергии, в т.ч. | % | 100 | 100 |
| в многоквартирных домах с использованием общедомовых приборов учета | % | 100 | 100 |
| в индивидуальных жилых зданиях | % | 100 | 100 |
| в бюджетных организациях | % | 100 | 100 |
| прочие | % | 100 | 100 |

Воздействие на окружающую среду

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 в целях защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи, устанавливаются санитарные разрывы вдоль трассы высоковольтной линии, за пределами которых напряженность электрического поля не превышает 1 кВ/м. Для вновь проектируемых ВЛ допускается принимать границы санитарных разрывов вдоль трассы ВЛ с горизонтальным расположением проводов и без средств снижения напряженности электрического поля по обе стороны от нее на следующих расстояниях от проекции на землю крайних фазных проводов в направлении, перпендикулярном    ВЛ:  20м – для ВЛ, напряжением до 330 кВ.

Показатели прогноза спроса по газоснабжению

Централизованным газоснабжением сетевым газом все новое строительство обеспечивается от существующей системы газоснабжения сельского поселения Варламово для чего необходимо:

- проложить газопроводы высокого и низкого давления

- построить газорегуляторные пункты (ГРП, ГРПБ, ШГРП). Тип – согласно техническим условиям.  -строительство и реконструкция газопроводов высокого, среднего и низкого давления.  строительство газопроводов по улицам планируемой жилой застройки;  Новая застройка, расположенная в непосредственной близости от существующих сетей газоснабжения может быть подключена к ним на условиях владельца сетей. Предусматривается  установка   ГРПШ по   новой  застройке:  площадки №2, 5 - 2 шт; площадки № 1 – по  5 шт.

Прокладку проектируемых газопроводов выполнять подземной из полиэтиленовых труб, или надземной из стальных труб на опорах.

Используется газ на хозбытовые цели и в качестве топлива для теплоисточников.

У всех потребителей установить приборы учета расхода газа.

Расход газа посчитан на новое строительство отдельно по каждой площадке.

Таблица 25 -  Расходы газа на новое строительство.

| № пл | Месторасположение площадки застройки (объекты) | Количество жилых домов | Расход газа, м3/час | Протяжённость сетей, км |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | На хозбыт. нужды | для теплоисточников жил. домов | На общественные здания |  |
| 1 | Западнее существующей застройки пос. Варламово | 612 | 305 | 2081 | 556 | 14,375 |
| 2 | Восточнее существующей застройки пос. Варламово | 280 | 174 | 1020 | 318 | 3,325 |
| 3 | Восточнее существующей застройки пос. Новая Крымза | 66 | 40 | 232 | 68 | 1,45 |
| 4 | Севернее существующей застройки с. Демидовка | 273 | 140 | 928 | 238 | 2,050 |

Показатели прогноза спроса по размещению ТКО

Санитарная очистка территории

Система санитарной очистки и уборки территории населённых пунктов

предусматривает рациональный сбор, быстрое удаление, надёжное обезвреживание и экономически целесообразную утилизацию бытовых отходов и смета, а также выполнение мероприятий «Областной целевой программы «Совершенствование системы обращения с отходами производства и потребления и формирование кластера использования вторичных ресурсов на территории Самарской области» на 2010 - 2012 годы и на период до 2020 года»,

Для сбора мусора в местах общественного пользования, на улицах, участках общественных зданий должны быть установлены мусоросборники. Площадки для их установки должны иметь твердое покрытие.

Для очистки жилых кварталов от мусора и отбросов, а также для очистки от снега улиц, проездов и площадей, и других территорий необходим специализированный транспорт.

Секционная жилая застройка должна быть также оборудована специальными площадками временного хранения отходов. Очистка территории от бытового мусора осуществляются планово-регулярным методом силами и средствами ЖКХ.

В зимний период обработка тротуаров и дорожных покрытий поваренной солью запрещается. Все средства борьбы с гололедом и участки размещения и устройства снежных свалок необходимо согласовать с уполномоченными органами.

Таким образом, в сельском поселении необходимо предусмотреть следующие мероприятия по санитарной очистке территории:

- пищевые и растительные отходы компостировать в специально отведенном месте;

- твердые бытовые отходы по мере накопления собирать в контейнеры в специально отведенных местах и раз в три дня централизованно вывозить на полигон.

- промышленные отходы временно хранить на специально оборудованных площадках с твердым покрытием на территории промплощадок предприятий, вывоз на полигон осуществлять по строго регламентированному графику;

- жидкие отходы из выгребных ям откачивать ассенизационным вакуумным транспортом по мере образования и наполнения выгреба, но не реже одного раза в полгода;

- снег вывозить на полигон твёрдых бытовых отходов.

Существующие свалки размещения твёрдых бытовых и промышленных отходов не усовершенствованы, следовательно, не соответствуют современным экологическим требованиям и являются опасным источником загрязнения окружающей среды. Необходимо строительство площадок для временного хранения твёрдых бытовых отходов и организации к ним подъездных путей с твёрдым покрытием.

4. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры

Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры с. п. Варламово муниципального района Сызранский представлены в таблице 40.

Таблица 40 - Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры с. п. Варламово

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022 г. | 2023г.г. | 2025г. | 2026-2033г.г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Критерии доступности для населения коммунальных услуг. |
| Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе населения | % | 8,14 | 8,19 | 8,24 | 8,29 | 8,34 | 8,39 | 8,45 | 8,5 | 8,5/9,0 |
| Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума | % | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги | % | 80 | 80 | 80 | 85 | 90 | 90 | 100 | 100 | 100 |
| Численность населения, получаемого коммунальные услуги | чел. | 4185 | 4185 | 5669 | 5869 | 6122 | 6349 | 6576 | 6803 | 8388 |
| 2. Показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективной нагрузки |
| Показатель спроса на тепловую энергию: | Гкал/час | 13,24 | 13,24 | 13,24 | 13,24 | 13,24 | 13,24 | 13,24 | 13,24 | 41,98 |
| административно-общественные здания (собств. ист.) | Гкал/час | 3,28 | 3,28 | 3,28 | 3,28 | 3,28 | 3,28 | 3,28 | 3,28 | 35,5 |
| жилые здания (собственные источники) | Гкал/час | 9,96 | 9,96 | 9,96 | 9,96 | 9,96 | 9,96 | 9,96 | 9,96 | 11,78 |
| прочие потребители | Гкал/час | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| промышленные потребители | Гкал/час | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Показатель спроса на воду при централизованном в.с.: | м3/сут. | 428 | 428 | 428 | 428 | 428 | 428 | 428 | 428 | 1709 |
| население | м3/сут. | 346 | 346 | 346 | 346 | 346 | 346 | 346 | 346 | 1382 |
| прочие | м3/сут. | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 192 |
| на нужды предприятия | м3/сут. | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 136 |

Продолжение таблица 50

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2016г. | 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2023г.г. | 2025 | 2026-2033г.г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель спроса на водоотведение, всего: | м3/сут. | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 915 |
| объекты административно-социальной инфраструктуры | м3/сут. | 44,8 | 44,8 | 44,8 | 44,8 | 44,8 | 44,8 | 44,8 | 44,8 | 74,0 |
| население | м3/сут. | 185,8 | 185,8 | 185,8 | 185,8 | 185,8 | 185,8 | 185,8 | 185,8 | 809,2 |
| прочие | м3/сут. | 31,8 | 31,8 | 31,8 | 31,8 | 31,8 | 31,8 | 31,8 | 31,8 | 31,8 |
|  | 3. Величины новых нагрузок, присоединяемых в перспективе |
| Прирост тепловой нагрузки, в т.ч.: | Гкал/час | - | - | - | - | - | - | - | - | 34,04 |
| административно-общественные здания | Гкал/час | - | - | - | - | - | - | - | - | 25,54 |
| жилые здания | Гкал/час | - | - | - | - | - | - | - | - | 8,5 |
| производственные потребители | Гкал/час | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Прирост потребления воды, в т.ч.: | м3/сут. | - | - | - | - | - | - | - | - | 1281 |
| объекты административно-общественные здания | м3/сут. | - | - | - | - | - | - | - | - | 1036 |
| население | м3/сут. | - | - | - | - | - | - | - | - | 144 |
| прочие | м3/сут. | - | - | - | - | - | - | - | - | 101 |
| Прирост объемов водоотведения, в т.ч.: | м3/сут. | - | - | - | - | - | - | - | - | 653 |
| объекты административно-социальной инфраструктуры | м3/сут. | - | - | - | - | - | - | - | - | 29,2 |
| население | м3/сут. | - | - | - | - | - | - | - | - | 623,4 |
| прочие | м3/сут. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 4. Показатели степени охвата потребителей приборами учета. |
| Для объема ЭЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме потребления ЭЭ, в т.ч.: | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Продолжение таблица 50

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2016г. | 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2023г.г. | 2025 | 2026-2033г.г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| в многоквартирных домах с использованием общедомовых приборов учета | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| в индивидуальных жилых зданиях | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| в бюджетных организациях | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доля объема ТЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме потребления ТЭ, в т.ч.: | % | - | - | - | - | - | - | - |  | - |
| в многоквартирных домах | % | - | - | - | - | - | - | - |  | - |
| в индивидуальных жилых зданиях | % | - | - | - | - | - | - | - |  | - |
| в бюджетных организациях | % | - | - | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 100 | 100 |
| Доля объема воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме потребления, в т.ч.: | % | - | - | 80 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| в многоквартирных домах с использованием общедомовых приборов учета | % | - | - | 80 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| в индивидуальных жилых зданиях | % | - | - | 80 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| в бюджетных организациях | % | - | - | 80 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доля объема природного газа, расчет за который осуществляется с использованием приборов учета, в общем объеме потребления, в т.ч.: | % | н/д | н/д | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| в многоквартирных домах | % | н/д | н/д | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| в индивидуальных жилых зданиях | % | н/д | н/д | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| в бюджетных организациях | % | н/д | н/д | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Продолжение таблица 50

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2016г. | 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2023г.г. | 2025 | 2026-2033г.г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. Показатели надежности систем ресурсоснабжения |
| Количество аварий на СКИ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на тепловых сетях | Ав./км | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| на сетях водоснабжения | Ав./км | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 0,07 | 0,06 |
| на сетях водоотведения | Ав./км | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,03 |
| на сетях электроснабжения | Ав./км | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| на сетях газоснабжения | Ав./км | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Перебои в снабжении коммунальным ресурсом: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| тепловая энергия | час./чел. | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| водоснабжение | час./чел. | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| электроснабжение | час./чел. | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| газоснабжение | час./чел. | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| сбор и вывоз ТКО | час./чел. | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Количество часов предоставления КУ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| тепловая энергия (отопительный период) | час./чел. | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| водоснабжение | час./чел. | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| водоотведение | час./чел. | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| электроснабжение | час./чел. | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| газоснабжение | час./чел. | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
|  | 6. Показатели эффективности производства и транспортировки ресурсов |
| Технологические потери ТЭ при передаче по ТС | % | - | - | - | - | - | - | - |  | - |
| Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии | кг у.т./Гкал | - | - | - | - | - | - | - |  | - |
| Удельный расход электрической энергии на единицу тепловой энергии | кВт*ч/ Гкал | - | - | - | - | - | - | - |  | - |

Продолжение таблица 50

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2016г. | 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2023г.г. | 2025 | 2026-2033г.г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Удельный расход холодной воды на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть | м3/Гкал | - | - | - | - | - | - | - |  | - |
| 7. Показатели эффективности потребления коммунального ресурса |
| Удельный расход тепловой энергии на 1м2 площади бюджетного учреждения | Гкал/м2 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Удельный расход электрической энергии на одного бюджетного работника | кВтч/чел. | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 |
| Удельный расход воды на одного бюджетного работника | м3/сут. | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 |
| Удельный расход воды на один индивидуальный жилой дом с учетом полива | м3/сут. | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| 8. показатели воздействия на окружающую среду. |
| Количество экологических аварий (например: не запланированные выбросы) | шт. | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Капиталовложения в окружающую среду | тыс. руб. | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |

5. Перечень инвестиционных проектов в отношении систем коммунальной инфраструктуры с. п.Варламово

Совокупная Программа проектов по всем системам ресурсоснабжения с. п. Варламово, включая установку приборов учета, представлена в таблице 41.

Таблица 41- Совокупная Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей

| № п/п | Наименование мероприятия | Цели реализации Программы | Сроки реализации Программы | Финансовые потребности, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | На весь период 2018-2033 гг. | По годам |
|  |  |  | Начало | Окончание |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2033 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Мероприятия в сфере водоснабжения (за счет средств организации коммунального хозяйства, местного и областного бюджета, при вхождении в соответствующие программы). |
|  | п. Варламово |
| 1 | Строительство новых артезианских скважин (8 шт.) | Обеспечение питьевой водой население новой жилой застройки | 2020 | 2032 | 14400 | - | - | - | 2000 | 2000 | 2000 | 1500 | 1500 | - | 5400 |
| 2 | Установка станции управления на скважинных насосах (8 шт.) | Обеспечение питьевой водой население новой жилой застройки | 2021 | 2032 | 2400 | - | - | - | - | 600 | 300 | 300 | 300 | - | 900 |
| 3 | Строительство водонапорной башни V=15м3 | Обеспечение питьевой водой население новой жилой зоны | 2022 | 2032 | 6000 | - | - | - | - | - | 1500 | 1500 | - | - | 3000 |

Продолжение таблицы 54

| № п/п | Наименование мероприятия | Цели реализации Программы | Сроки реализации Программы | Финансовые потребности, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | На весь период 2018-2033 гг. | По годам |
|  |  |  | Начало | Окончание |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2033 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 4 | Установка приборов учёта питьевой воды на артскважинах (8 шт.) | Учет расхода питьевой воды. | 2022 | 2032 | 120 | - | - | - | - | - | 30 | 30 | 15 | - | 45 |
| 5 | Строительство водопроводных сетей на площадке №1, 2 | Обеспечение питьевой водой население новой жилой зоны | 2020 | 2032 | 23205 | - | - | - | 3 000 | 2 500 | 2 500 | 2 405 | 2 500 | 2 500 | 7 800 |
| 6 | Установка водопроводных колодцев и монтаж пожарных гидрантов | Обеспечение питьевой водой население новой жилой зоны | 2020 | 2032 | 2800 | - | - | - | 500 | 500 | 400 | 280 | 210 | 210 | 700 |
| 7 | Замена задвижек в водопроводных колодцах | Снижение потерь питьевой воды. | 2018 | 2018 | 150 | - | 150 | - | - | - | - | - |  | - | - |
|  | Реконструкция водопроводных сетей | Снижение потерь питьевой воды. | 2018 | 2020 | 2500 | - | 1000 | 1000 | 500 | - | - | - | - | - | - |
|  | Строительство станции по очистке и обезжелезивание воды | Улучшение качества питьевой воды. | 70000 | 2021 | 70000 | - | - | - | - | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 10 000 | - |
| ИТОГО в сфере водоснабжения | 121575 | - | 1150 | 1000 | 6000 | 20600 | 21730 | 21015 | 19525 | 12710 | 17845 |

Для перспективного развития системы водоснабжения п. Варламово, для снижения потерь воды при её заборе и передаче абонентам необходимо планомерное финансирование на реконструкцию системы водоснабжения 53,6 млн. руб. до 2025 года.

Продолжение таблицы 54

| № п/п | Наименование мероприятия | Цели реализации Программы | Сроки реализации Программы | Финансовые потребности, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | На весь период 2018-2033 гг. | По годам |
|  |  |  | Начало | Окончание |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2033 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| П. Новая Крымза |
|  | Реконструкция водопроводных сетей | Снижение потерь питьевой воды | 2018 | 2018 | 300 | - | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Установка приборов учёта питьевой воды в камере на магистральный трубопровод | Учет расхода воды | 2025 | 2025 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
|  | Строительство водопроводных сетей на площадке №4 | Обеспечение питьевой водой население новой жилой зоны | 2025 | 2032 | 1625 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1625 |
|  | Установка водопроводных колодцев и монтаж пожарных гидрантов | Обеспечение питьевой водой население новой жилой зоны | 2025 | 2032 | 280 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 280 |
| Итого: |  |  | 2225 | - | 300 | - | - | - | - | - | - | - | 1925 |

Для перспективного развития системы водоснабжения п. Новая Крымза, для снижения потерь воды при её заборе и передаче абонентам необходимо планомерное финансирование на реконструкцию системы водоснабжения 2,225млн. руб. до 2025 года.

Продолжение таблицы 54

| № п/п | Наименование мероприятия | Цели реализации Программы | Сроки реализации Программы | Финансовые потребности, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | На весь период 2018-2033 гг. | По годам |
|  |  |  | Начало | Окончание |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2033 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| С. Демидовка |
| 1 | Строительство новых артезианских скважин (4 шт.) | Обеспечение питьевой водой население новой жилой зоны | 2020 | 2024 | 7200 | - | - | - | 1800 | 1800 | 1200 | 1200 | 1200 | - | - |
| 2 | Установка станции управления на скважинных насосах (4 шт.) | Рациональное использование питьевой воды, экономия электроэнергии | 2023 | 2024 | 1200 | - | - | - | - | - | - | 600 | 600 | - | - |
| 3 | Строительство водонапорной башни V=7м3 | Обеспечение питьевой водой население новой жилой зоны | 2022 | 2024 | 1200 | - | - | - | - | - | 500 | 500 | 200 | - | - |
| 4 | Установка приборов учёта питьевой воды на артскважинах (4 шт.) | Учет расхода воды | 2023 | 2023 | 60 | - | - | - | - | - | - | 60 | - | - | - |
| 5 | Строительство водопроводных сетей на площадке №5 | Обеспечение питьевой водой население новой жилой зоны | 2020 | 2024 | 5590 | - | - | - | 1500 | 1200 | 1500 | 800 | 590 | - | - |
| 6 | Установка водопроводных колодцев и монтаж пожарных гидрантов | Обеспечение питьевой водой население новой жилой зоны | 2020 | 2025 | 1470 | - | - | - | 280 | 280 | 280 | 280 | 200 | 150 | - |

Продолжение таблицы 54

| № п/п | Наименование мероприятия | Цели реализации Программы | Сроки реализации Программы | Финансовые потребности, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | На весь период 2018-2033 гг. | По годам |
|  |  |  | Начало | Окончание |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2033 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 7 | Замена задвижек в водопроводных колодцах | Снижение потерь питьевой воды | 2018 | 2018 | 120 | - | 120 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| № п/п | Наименование мероприятия | Цели реализации Программы | Сроки реализации Программы | Финансовые потребности, тыс. руб. |
|  |  |  |  | На весь период 2018-2033 гг. | По годам |
|  |  |  | Начало | Окончание |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2033 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 8 | Реконструкция водопроводных сетей | Снижение потерь питьевой воды | 2018 | 2032 | 4400 | - | 530 | 300 | 300 | 300 | - | - | - | - | 2970 |
| 9 | Строительство станции по очистке и обезжелезивание воды | Улучшение качества питьевой воды | 2021 | 2024 | 50000 | - | - | - | - | 15000 | 15000 | 10000 | 10000 | - | - |
| Итого: |  |  | 71240 | - | 650 | 300 | 3880 | 18580 | 18480 | 13440 | 12790 | 150 | 2970 |

Продолжение таблицы 54

| № п/п | Наименование мероприятия | Цели реализации Программы | Сроки реализации Программы | Финансовые потребности, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | На весь период 2018-2033 гг. | По годам |
|  |  |  | Начало | Окончание |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2033 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Мероприятия в сфере водоотведения (объем инвестиций определяется проектно-сметной документацией, технические параметры уточняются на стадии рабочего проектирования) |
| с. п. Варламово |
| 1 | Строительство КОС, производительностью 700 м3/сут п. Варламово |  | 2025 | 2032 | 100000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100000 |
| 2 | Строительство канализационных сетей на площадках №1 и №2 п. Варламово | Водоотведение от перспективных потребителей | 2020 | 2032 | 15900 | - | - | - | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 1750 | 1500 | 4650 |
| 3 | Строительство канализационной насосной станции на площадках №1 и №2 п. Варламово | Водоотведение от перспективных потребителей | 2020 | 2033 | 7500 | - | - | - | 1500 | 1000 | 1000 | 1000 | - | - | 3000 |

Продолжение таблицы 54

| № п/п | Наименование мероприятия | Цели реализации Программы | Сроки реализации Программы | Финансовые потребности, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | На весь период 2018-2033 гг. | По годам |
|  |  |  | Начало | Окончание |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2033 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 4 | Строительство водонепроницаемых выгребов для домов, расположенных в с. Демидовка (площадка №5) |  | 2018 | 2020 | 6200 | - | 2000 | 2000 | 2000 | - | - | - | - | - | 200 |
| 5 | Строительство водонепроницаемых выгребов для домов, расположенных в п. Новая Крымза (площадка №4) |  | 2033 | 2033 | 2000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2000 |
| ИТОГО в сфере водоотведения | 131600 |  | 2000 | 2000 | 5500 | 3000 | 3000 | 3000 | 1750 | 1500 | 109850 |
| Мероприятия в сфере теплоснабжения (финансируются из бюджетов различного уровня при вхождении в соответствующие программы) |
|  | Строительство новых источников т.с. для покрытия нагрузки 2,6 Гкал/ч | Теплоснабжение перспективных потребителей соцкультбыта | 2018 | 2033 | По про екту | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20224 |
| ИТОГО в сфере теплоснабжения |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20224 |

Продолжение таблицы 54

| № п/п | Наименование мероприятия | Цели реализации Программы | Сроки реализации Программы | Финансовые потребности, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | На весь период 2018-2033 гг. | По годам |
|  |  |  | Начало | Окончание |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2033 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Мероприятия в сфере газоснабжения (финансируется согласно проектной документации). |
|  | Строительство ГП для новых объектов в с п. Варламово, ул. Солнечная, пл. №1, №2 - 19,2 км | Газоснабжение перспективных потребителей | 2018 | 2033 | По про екту | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Строительство ГП для новых объектов в с с. Демидовка, пл. №5 – 4,4 км | Газоснабжение перспективных потребителей | 2018 | 2033 | По про екту | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Строительство ГП для новых объектов в с п. Новая Крымза, пл. №5 – 5,8 км | Газоснабжение перспективных потребителей | 2018 | 2033 | По про екту | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Строительство ГРП, ШГРП - количество и технические параметры уточняются на стадии рабочего проектирования | Газоснабжение перспективных потребителей | 2018 | 2033 | По про екту | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Продолжение таблицы 54

| № п/п | Наименование мероприятия | Цели реализации Программы | Сроки реализации Программы | Финансовые потребности, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | На весь период 2017-2033 гг. | По годам |
|  |  |  | Начало | Окончание |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2033 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Мероприятия в сфере электроснабжения (финансируется согласно проектной документации). |
|  | Монтаж ВЛ электропередачи , протяженность уточняется на стадии рабочего проектирования (около 8,75 км) | Обеспечение коммунальными услугами новых объектов | 2018 | 2033 | По про екту | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Строительство ТП - количество и технические параметры уточняются на стадии рабочего проектирования | Обеспечение коммунальными услугами новых объектов | 2018 | 2033 | По про екту | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Монтаж уличного освещения | Обеспечение коммунальными услугами новых объектов | 2017 | 2033 | По про екту | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ИТОГО: |  |  | 346864 | - | 4100 | 3300 | 15380 | 42180 | 43210 | 37455 | 34065 | 14360 | 152814 |

*Стоимость указана ориентировочно по среднерыночным ценам объектов аналогов. Конечная стоимость работ устанавливается после обследования оборудования, и составления проектно-сметной документации.

**Технические параметры, тип оборудования и объем финансовых затрат уточняются на стадии рабочего проектирования, согласно техническим

6. Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения с. п. Варламово

Объемы и источники инвестиций на реализацию проектов Программы представлены в таблице 42.

Таблица 42- Объемы и источники инвестиций на реализацию проектов Программы

| Наименование | Ед. изм. | Итого | 2017г. | 2018г | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026-2033г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Потребности в инвестициях |
| Потребности в инвестициях | тыс. руб. | 346864 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| За счет заемных средств | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |
| За счет собственных средств МУП «Райжилкомхоз Сызранского района», ООО «Сызраньводоканал» | тыс. руб. | 7200 | - | 1830 | 1300 | 800 | 300 | - | - | - | - | 2970 |
| За счет частных инвестиций (либо за счет бюджетных средств) | тыс. руб. | 339664 | - | 2270 | 2000 | 14580 | 41880 | 43210 | 37455 | 34065 | 14360 | 149844 |

Источники финансирования инвестиций

За счет заемных средств

Кредиты (с указанием условий привлечения кредитов)

За счет частных инвестиций

Местный бюджет

Региональный бюджет

Плата за подключение (присоединение) -     нет

Прогнозные величины тарифов и оценка доступности Программы для населения представлена в таблице 43.

Таблица 43 - Прогнозные величины тарифов и оценка доступности Программы для населения

| Наименование показателя | Ед. измерения | 2018г | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. | 2023г.г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026-2033г.г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Плата с одной семьи за коммунальные услуги, в том числе: | руб./мес. | 2395,81 | 2506,07 | 2621,78 | 2743,23 | 2870,72 | 3004,56 | 3145,11 | 3292,70 | 3448/ 4558 |
| Теплоснабжение | руб./мес. | 145,00 | 150,80 | 156,83 | 163,11 | 169,63 | 176,41 | 183,47 | 190,81 | 198/241 |
| Горячее водоснабжение | руб./мес. | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Холодное водоснабжение | руб./мес. | 752,11 | 782,20 | 813,49 | 846,02 | 879,87 | 915,06 | 951,66 | 989,73 | 1029/1354 |
| Водоотведение | руб./мес. | 245,31 | 255,12 | 265,33 | 275,94 | 286,98 | 298,46 | 310,39 | 322,81 | 335/442 |
| Электроснабжение | руб./мес. | 803,39 | 854,00 | 907,81 | 965,00 | 1025,79 | 1090,42 | 1159,12 | 1232,14 | 1309,8/ 2008,8 |
| Газоснабжение | руб./мес. | 1167,97 | 1204,18 | 1204,18 | 1204,18 | 1204,18 | 1204,18 | 1204,18 | 1204,18 | 1491,1/ 1846,4 |
| Средний совокупный доход семьи | руб./мес. | 29425 | 29424 | 30601 | 31825 | 33098 | 34422 | 35799 | 37231 | 50716,32 |
| Удельный вес платы в совокупном доходе семьи | % | 8,14 | 8,19 | 8,24 | 8,29 | 8,34 | 8,39 | 8,45 | 8,50 | 8,5/9,0 |
| Максимально допустимая доля собственных расходов населения на оплату коммунальных услуг | % | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |

Продолжение таблицы 43

| Наименование показателя | Ед. измерения | 2018г | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. | 2023г.г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026-2033г.г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Максимально допустимая плата с одной семьи за коммунальные услуги | руб./мес. | 2942 | 2942 | 3060,1 | 3182,5 | 3309,8 | 3442,2 | 3579,9 | 3723,1 | 5095 |
| Доступность | % | 1,9 | 1,5 | 1,4 | 1,4 | 1,3 | 1,3 | 1,2 | 1,2 | 1,1/0,7 |

7.  Управление Программой

7.1 Реализация Программы

Реализация Программы осуществляется Администрацией с. п. Варламово в течение всего периода ее реализации и направлена на выполнение предусмотренных программных мероприятий и достижение плановых значений показателей непосредственных и конечных результатов.

Администрация с. п. Варламово осуществляет управление Программой в ходе ее реализации, в том числе:

- разработку ежегодного плана мероприятий по реализации  Программы с уточнением объемов и источников финансирования мероприятий;

- контроль над реализацией программных мероприятий по срокам, содержанию, финансовым затратам и ресурсам;

- методическое, информационное и организационное сопровождение работы по реализации комплекса программных мероприятий.

7.2  Ответственные лица за ходом реализации Программы

Общее руководство реализацией Программы осуществляется главой                           с. п .Варламово.

Контроль за реализацией Программы осуществляют органы исполнительной власти  и представительные органы муниципального района Сызранский в рамках своих полномочий.

В качестве экспертов и консультантов для анализа и оценки мероприятий могут быть привлечены экспертные организации, а также представители федеральных и территориальных органов исполнительной власти, представители организаций коммунального комплекса.

7.3 План-график работ по реализации Программы

План-график работ по реализации программы должен соответствовать плану мероприятий, содержащемуся в разделе 5 «Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей» настоящего Отчета.

Утверждение тарифов и принятие решений по выделению бюджетных средств из бюджета МО,  подготовка и проведение конкурсов  на привлечение инвесторов, принимаются в соответствии с действующим законодательством.

План – график работ по реализации программы представлен в таблице 44.

Таблица 44 - План – график работ по реализации программы

| № п/п | Наименование мероприятия | Период реализации мероприятий, год |
| --- | --- | --- |
|  |  | начало | окон. | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025/ 2033 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | В сфере водоснабжения |
| 1 | Строительство новых артезианских скважин (8 шт.), п. Варламово | 2020 | 2032 | - | - | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2 | Установка станции управления на скважинных насосах (8 шт.,) п. Варламово | 2021 | 2032 | - | - | - | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3 | Строительство водонапорной башни V=15м3, п. Варламово | 2022 | 2032 | - | - | - | - | Х | Х | - | Х |
| 4 | Установка приборов учёта питьевой воды на артскважинах (8 шт.), п. Варламово | 2022 | 2032 | - | - | - | - | Х | Х | Х | Х |
| 5 | Строительство водопроводных сетей на площадке №1 и №2, п. Варламово | 2020 | 2032 | - | - | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 6 | Установка водопроводных колодцев и монтаж пожарных гидрантов, п. Варламово | 2020 | 2032 | - | - | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 7 | Замена задвижек в водопроводных колодцах | 2018 | 2018 | Х | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Реконструкция водопроводных сетей п. Варламово | 2018 | 2020 | Х | Х | Х | - | - | - | - | - |
| 9 | Строительство станции по очистке и обезжелезивание воды | 70000 | 2021 | - | - | - | Х | Х | Х | Х | Х |
| 10 | Реконструкция водопроводных сетей, п. Новая Крымза | 2018 | 2021 | Х | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Реконструкция водопроводных сетей, п. Новая Крымза | 2018 | 2021 | - | - | - | - | - | - | - | Х |

Продолжение таблицы 44

| № п/п | Наименование мероприятия | Период реализации мероприятий, год |
| --- | --- | --- |
|  |  | начало | окон. | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025/ 2033 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 11 | Установка приборов учёта питьевой воды в камере на магистральный трубопровод, п. Новая Крымза | 2025 | 2025 | - | - | - | - | - | - | - | Х |
| 12 | Строительство водопроводных сетей на площадке №4, п. Новая Крымза | 2025 | 2032 | - | - | - | - | - | - | - | Х |
| 13 | Установка водопроводных колодцев и монтаж пожарных гидрантов, п. Новая Крымза | 2025 | 2032 | - | - | - | - | - | - | - | Х |
| 14 | Строительство новых артезианских скважин (4 шт.), с. Демидовка | 2020 | 2024 | - | - | Х | Х | Х | Х | Х | - |
| 15 | Установка станции управления на скважинных насосах (4 шт.), с. Демидовка | 2023 | 2024 | - | - | - | - | - | Х | Х | - |
| 16 | Строительство водонапорной башни V=7м3, с. Демидовка | 2022 | 2024 | - | - | - | - | Х | Х | Х | - |
| 17 | Установка приборов учёта питьевой воды на артскважинах (4 шт.), с. Демидовка | 2023 | 2023 | - | - | - | - | - | Х | - | - |
| 18 | Строительство водопроводных сетей на площадке №5, с. Демидовка | 2020 | 2024 | - | - | Х | Х | Х | Х | Х | - |
| 19 | Установка водопроводных колодцев и монтаж пожарных гидрантов, с. Демидовка | 2020 | 2025 | - | - | Х | Х | Х | Х | Х | - |

Продолжение таблицы 44

| № п/п | Наименование мероприятия | Период реализации мероприятий, год |
| --- | --- | --- |
|  |  | начало | окон. | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025/ 2033 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| В сфере водоотведения |
| 1 | Строительство КОС, производительностью 700 м3/сут п. Варламово | 2018 | 2020 | - | - | - | - | - | - | - | Х |
| 2 | Строительство канализационных сетей на площадках №1 и №2 п. Варламово | 2018 | 2023 | - | - | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3 | Строительство канализационной насосной станции на площадках №1 и №2 п. Варламово | 2019 | 2023 | - | - | Х | Х | Х | Х | - | Х |
| 4 | Строительство водонепроницаемых выгребов для домов, расположенных в с. Демидовка (площадка №5) | 2018 | 2023 | Х | Х | Х | - | - | - | - | - |
| 5 | Строительство водонепроницаемых выгребов для домов, расположенных в п. Новая Крымза (площадка №4) | 2018 | 2021 | Х | Х | Х | - | - | - | - | Х |
|  | В сфере теплоснабжения |
|  | Строительство новых источников теплоснабжения для покрытия нагрузки 34 Гкал/ч | 2018 | 2033 | - | - | - | - | - | - | - | Х |

Продолжение таблицы 44

| № п/п | Наименование мероприятия | Период реализации мероприятий, год |
| --- | --- | --- |
|  |  | начало | окон. | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025/ 2033 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | В сфере газоснабжения |
|  | Строительство ГП для новых объектов в с п. Варламово, ул. Солнечная, пл. №1, №2 - 19,2 км | 2018 | 2033 | - | - | - | - | - | - | - | Х |
|  | Строительство ГП для новых объектов в с с. Демидовка, пл. №5 – 4,4 км | 2018 | 2033 | - | - | - | - | - | - | - | Х |
|  | Строительство ГП для новых объектов в с п. Новая Крымза, пл. №5 – 5,8 км | 2018 | 2033 | - | - | - | - | - | - | - | Х |
|  | Строительство ГРП, ШГРП - количество и технические параметры уточняются на стадии рабочего проектирования | 2018 | 2033 | - | - | - | - | - | - | - | Х |
|  | В сфере электроснабжения |
| 1 | Монтаж ВЛ электропередачи , протяженность уточняется на стадии рабочего проектирования (около 8,75 км) | 2018 | 2033 | - | - | - | - | - | - | - | Х |
| 2 | Строительство ТП - количество и технические параметры уточняются на стадии рабочего проектирования | 2018 | 2033 | - | - | - | - | - | - | - | Х |
| 3 | Монтаж уличного освещения | 2018 | 2033 | - | - | - | - | - | - | - | Х |

7.4 Порядок предоставления отчетности по выполнению Программы

Контроль  Программы включает периодическую отчетность о реализации программных мероприятий и рациональном использовании исполнителями выделяемых им финансовых средств, качестве реализуемых программных мероприятий, сроках исполнения муниципальных контрактов. Исполнители программных мероприятий отчитываются перед заказчиком о целевом использовании выделенных им финансовых средств.

Рассмотрение вопросов, связанных с исполнением мероприятий Программы производится один раз в год на заседании коллегии администрации сельское поселение Варламово  муниципального района Сызранский Самарской области.

7.5 Порядок и сроки корректировки Программы

Программа разрабатывается сроком на 16 лет.

Корректировка Программы, в том числе  включение в нее новых мероприятий, а также продление срока ее реализации, осуществляется ежегодно по предложению заказчика,  разработчиком  Программы.

Мониторинг и корректировка Программы осуществляется  на основании следующих нормативных документов:

- Федеральный закон от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организацией коммунального комплекса»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 20 февраля 2007 года № 115 «О принятии нормативных актов по отдельным вопросам регулирования тарифов организацией коммунального комплекса»;

- Приказ от 14 апреля 2008 года №  48 Министерства регионального развития РФ «Об утверждении Методики проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»;

- Методики проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса;

Мониторинг Программы включает следующие этапы:

- периодический сбор информации о результатах проводимых преобразований в коммунальном хозяйстве, а также информации состоянии и развитии систем коммунальной инфраструктуры;

- верификация данных;

- анализ данных о результатах проводимых преобразований систем коммунальной инфраструктуры.

Мониторинг осуществляется посредством сбора, обработки и анализа информации. Сбор исходной информации проводится по показателям, характеризующим выполнение программы, а также состоянию систем коммунальной инфраструктуры.

Разработка и последующая корректировка Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры базируется на необходимости достижения целевых уровней муниципальных стандартов качества предоставления коммунальных услуг,   при соблюдении ограничений по платежной способности потребителей, то есть при обеспечении не только технической, но и экономической доступности коммунальных услуг.