Приложение 1 к

Решению Собрания Представителей сельского поселения  Рамено муниципального района Сызранский

Самарской области

от  26.04.2018  № 10

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ
СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ  ИНФРАСТРУКТУРЫ
СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ РАМЕНО                                                МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СЫЗРАНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
НА ПЕРИОД 2018-2033 ГГ.

ПРОГРАММНЫЙ ДОКУМЕНТ

Самара 2018г.

СОДЕРЖАНИЕ

| № раздела | Наименование раздела | Стр. |
| --- | --- | --- |
|  | Введение | 3 |
| 1 | Паспорт Программы | 4 |
| 2 | Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры сельского поселения Рамено | 6 |
| 2.1 | Анализ существующего состояния системы теплоснабжения | 7 |
| 2.2 | Анализ существующего состояния системы водоснабжения | 8 |
| 2.3 | Анализ существующего состояния системы водоотведения | 17 |
| 2.4 | Анализ существующего состояния системы электроснабжения | 18 |
| 2.5 | Анализ существующего состояния системы газоснабжения | 20 |
| 2.6 | Анализ существующего состояния системы утилизации (захоронения) ТКО | 21 |
| 3 | Перспективы развития муниципального образования и прогноз спроса на коммунальные ресурсы сельского поселения Рамено | 22 |
| 3.1 | План развития сельского поселения Рамено | 22 |
| 3.2 | План прогнозируемой застройки сельского поселения Рамено | 27 |
| 3.3 | Прогноз спроса на коммунальные ресурсы со ссылкой на обоснование прогноза спроса | 35 |
| 4 | Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры | 52 |
| 5 | Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей | 58 |
| 6 | Источники инвестиций, тарифы и доступности программы для населения сельского поселения Рамено | 63 |
| 7 | Управление программой | 65 |

ВВЕДЕНИЕ

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры,    далее - Программа,  сельского поселения Рамено муниципального района Сызранский, Самарской области, далее  –  с.п.  Рамено,  разработана в соответствии с Федеральным законом № 210-ФЗ от 30 декабря 2004г.: «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» и Приказом Минрегиона РФ № 204 от 06.мая 2011г. «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований», а так же Постановлением Правительства РФ № 502 от 14.06.2013 г.  «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов».

Программа определяет основные направления развития систем коммунальной инфраструктуры с.п. Рамено, в том числе, систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, электроснабжения, газоснабжения, а так же объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, в соответствии с потребностями промышленного, жилищного строительства, в целях повышения качества услуг и улучшения экологического состояния с.п. Рамено.

Основу Программы составляет система программных мероприятий по различным направлениям  развития коммунальной инфраструктуры	 сельского поселения Рамено.

Данная Программа ориентирована на устойчивое развитие с.п. Рамено и в полной мере соответствует государственной политике реформирования коммунального комплекса РФ.

1. Паспорт Программы

| Наименование Программы | Программа комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры сельского поселения Рамено муниципального района Сызранский Самарской области на период 2018-2033 г.г. |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | ФЗ РФ от 30.12.2004 г. № 210-ФЗ « Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»; Постановление Правительства РФ от 14.06.2013г. № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов»; Приказ Министерства регионального развития РФ от 06.05.2011г. № 204: «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований». |
| Заказчик Программы | Администрация сельского поселения Рамено муниципального района Сызранский Самарской области |
| Разработчик Программы | Общество с ограниченной ответственностью «Самарская энергосервисная компания» (ООО «СамараЭСКО») |
| Ответственный исполнитель Программы | Администрация сельского поселения Рамено муниципального района Сызранский Самарской области |
| Соисполнители Программы | МУП «Райжилкомхоз Сызранского района»; Прочие подрядные организации |
| Цели Программы | Развитие систем коммунальной инфраструктуры в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства в с.п. Рамено с 2018 по 2033годы; Модернизация и повышение эффективности существующей системы коммунальной инфраструктуры; Экономия топливно-энергетических и трудовых ресурсов в системе коммунальной инфраструктуры с.п. Рамено; Повышение качества предоставляемых услуг; Улучшение состояния окружающей среды, экологическая безопасность развития проживания населения с.п. Рамено. |
| Задачи Программы | Определение перспективной потребности населения и объектов нового строительства с.п. Рамено в коммунальных ресурсах; Обеспечение наиболее экономичным образом качественного и надежного предоставления коммунальных услуг потребителям; Разработка конкретных мероприятий по повышению эффективности и оптимальному развитию систем коммунальной инфраструктуры, повышение их инвестиционной привлекательности; Обеспечение коммунальной инфраструктурой объектов жилищного и промышленного строительства. |
| Основные индикаторы и показатели, позволяющие оценить ход реализации Программы | Показатели перспективной обеспеченности и потребности застройки поселения; Показатели надежности; Показатели энергоэффективности и развития соответствующей системы коммунальной инфраструктуры, объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов; Показатели качества коммунальных услуг; Критерии доступности для населения коммунальных услуг; Показатели спроса на коммунальные ресурсы; Показатели перспективных нагрузок; Показатели величин новых нагрузок; Показатели качества поставляемого коммунального ресурса; Показатели степени охвата потребителей приборами учета; Показатели эффективности производства транспортировки ресурсов; Показатели эффективности потребления каждого вида коммунального ресурса; Показатели воздействия на окружающую среду. |
| Сроки и этапы реализации Программы | Программа реализуется в течение 2018-2033г.г. |
| Объем финансирования Программы | Общий объем финансирования Программы составляет 166 310,00 тыс. рублей: -в сфере водоснабжения- 69 310,00 тыс. рублей; -в сфере водоотведения – 97 000,00 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | Повышение надежности работы систем коммунальной инфраструктуры с.п. Рамено; Повышение качества предоставления коммунальных услуг; Повышение экологической безопасности с.п. Рамено. |

2. Характеристика существующего состояния коммунальной

инфраструктуры с.п. Рамено

Инженерное обеспечение сельского поселения Рамено включает в себя:   водоснабжение;  водоотведение;  теплоснабжение;  газоснабжение;  электроснабжение;  связь.

Наличие инфраструктуры представлено в таблице № 2.1.

Таблица № 2.1- Наличие инфраструктуры.

| Наименование населенного пункта | ГС | ГК | ТС | ВС | ЭС | ВО | ЖБО | ТБО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| село Рамено | + | + | - | + | + | - | + | + |
| поселок Майоровский | + | + | - | - | + | - | + | + |

ТС   -  централизованное теплоснабжение;

ВС   -  централизованное водоснабжение;

ВО    - централизованное водоотведение;

ЭС   -  централизованное электроснабжение;

ГС   -   централизованное газоснабжение;

ГК  -    газовые котлы;

ТКО  - вывоз твердых бытовых отходов;

ЖБО  - вывоз жидких бытовых отходов (выгребные ямы).

2.1 Анализ существующего состояния систем теплоснабжения

Институциональная структура теплоснабжения

Централизованное теплоснабжение в сельском поселении Рамено отсутствует.

Социально-культурно-бытовые строения обеспечиваются тепловой энергией от автономных источников.

Частный жилой сектор снабжается теплом также от автономных собственных источников, в качестве которых используются газовые котлы различных модификаций. Для целей горячего водоснабжения используются газовые колонки.

Данные по автономным источникам тепловой энергии села Рамено представлены в таблице 2.1.1 (на основании данных, представленных Администрацией поселения).

Таблица 2.1.1 - Данные по автономным источникам тепловой энергии села Рамено

| Наименование источника ТЭ | Потребители ТЭ | Назначение источника ТЭ | Марка установленных котлоагрегатов | Производительность котлов, Гкал/час | УТМ, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мини котельная | Администрация ГК г. Сызрани | отопление | Микро 100 | 0,258 | 0,516 |
|  |  |  | Микро 100 | 0,258 |  |
| Мини котельная | ГКБУ ГК г. Сызрани | отопление | Микро 100 | 0,258 | 0,516 |
|  |  |  | Микро 100 | 0,258 |  |
| Мини котельная | ДК село Рамено | отопление | ЯИК-60 | 0,052 | 0,103 |
|  |  |  | ЯИК-60 | 0,052 |  |
| Мини котельная | ГБОУ СОШ | отопление | Микро 100 | 0,258 | 0,516 |
|  |  |  | Микро 100 | 0,258 |  |

Существующие  показатели в сфере теплоснабжения, представлены в таблице 2.1.2

Таблица 2.1.2- Существующие  показатели в сфере теплоснабжения

| № | Показатели | Ед. изм. | Базовое значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Потребление тепла всего, в т.ч.: | Гкал/год | 19 838,13 |
| 1.1 | на производственные нужды | Гкал/год | - |
| 1.2 | на коммунально-бытовые нужды | Гкал/год | 19 838,13 |
| 2 | Производительность централизованных источников теплоснабжения всего, в том числе: | Гкал/час | - |
| 2.1 | ТЭЦ (АТЭС, АСТ) | Гкал/час | - |
| 2.2 | районные котельные | Гкал/час | - |
| 3 | Производительность локальных источников ТЭ | Гкал/час | 5,15 |
| 3 | Протяженность сетей | км | - |

2.2 Анализ существующего состояния систем водоснабжения

Институциональная структура водоснабжения

Организацией, обслуживающей централизованную систему водоснабжения сельского поселения Рамено, является МУП «Райжилкомхоз Сызранского района».

В с.п. Рамено на 01.01.2018 проживает 1484 человека. Централизованным водоснабжением в сельском поселении обеспечено только село Рамено.

Услугами централизованного водоснабжения пользуются 1172 потребителя села Рамено. Остальная часть населения села, проживающая в частном секторе, не обеспечена централизованным водоснабжением.

В посёлке Майоровский централизованное водоснабжение отсутствует.

Таким образом, услугами централизованного водоснабжения обеспечено 79,2 % населения сельского поселения. Остальные жители населенных пунктов пользуются водой из шахтных колодцев и собственных скважин.

Технологические зоны водоснабжения

В системе водоснабжения с.п. Рамено можно выделить следующие технологические зоны водоснабжения:

- технологическая зона системы централизованного водоснабжения от подземных водозаборов, состоящих из 3 артезианских скважин, оборудованных глубинными насосами марки ЭЦВ. С артезианской скважины по улице Новой, вода поступает в водонапорную башню объемом V=5 м3, регулирующую гидравлический режим системы, и далее - в водопроводные сети. Из артезианских скважин, расположенных на улице Склонной и в 100 м южнее улицы Весенней, вода поступает сразу в разводящие водопроводные сети села;

- технологическая зона системы нецентрализованного водоснабжения:  индивидуальная застройка, расположенная на улице Солнечной.

Централизованная система горячего водоснабжения (ГВС)

Централизованной системы горячего водоснабжения в населённых пунктах сельского поселения нет. Горячее водоснабжение осуществляется только за счет собственных источников тепловой энергии.

Характеристика централизованной системы водоснабжения

Основным источником хозяйственно-питьевого, противопожарного и производственного водоснабжения сельского поселения являются подземные воды из артезианских скважин.

Краткая техническая характеристика и режим работы артезианских скважин представлена в таблице 2.2.1.

Таблица 2.2.1– Характеристика скважин

| № п/п | № скважины по паспорту, местоположение | Год ввода в эксплуатацию | Глубина, м | Проектная производительность ВЗС (по паспортам скважин), м3/ч | Состояние на 01.01.2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Скважина № 36В по улице Новой, д.24 | 1991 | 120 | 15 | на консервации |
| 2 | Скважина № 96 на улице Склонной | 2011 | 110 | 15 | рабочая |
| 3 | Скважина б/н в 100 м южнее улицы Весенней | 2003 | 95 | 6 | рабочая |

Режим работы скважин – круглогодичный.

Скважины на улице Склонной и южнее ул. Весенней оснащены частотными преобразователями.

Скважина на улице Новой имеет водонапорную башню.

На всех скважинах установлены приборы учета поднятой воды.

Эксплуатационные запасы подземных вод не оценивались и не утверждались.

Используется вода на хозяйственно-питьевые нужды, пожаротушение и полив приусадебных участков.

Краткая техническая характеристика насосного оборудования, установленного на водозаборе, представлена в таблице 2.2.2.

Таблица 2.2.2 – Техническая характеристика насосного оборудования

| Место размещения | Марка оборудования | Кол-во, шт. | Напор, м | Произв. м3/час | Мощность, кВт | Техническое состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Скважина по улице Новой, д.24 | ЭЦВ-6-16-110 | 1 | 110 | 16 | 7,5 | на консервации |
| Скважина по улице Склонной | ЭЦВ6-16-110 | 1 | 110 | 16 | 7,5 | рабочее |
| Скважина в 100 м южнее улицы Весенней | ЭЦВ6-16-110 | 1 | 110 | 16 | 7,5 | рабочее |

Краткая техническая характеристика водопроводных сооружений, представлена в таблицах 2.2.3.

Таблица 2.2.3 - Краткая техническая характеристика сооружений

| Место размещения, краткая характеристика | Года ввода в эксплуатацию оборудования | Кол-во, шт. | Текущее техническое состояние |
| --- | --- | --- | --- |
| водонапорная башня Рожновского V=5 м3 по улице Новой, д. 24 | 1991 | 1 | на консервации |
| водонапорная башня Рожновского по улице Родниковой | вышла из строя | 1 | необходимо строительство новой ВБ |

Насосные станции 2-го подъема на территории с.п. Рамено отсутствуют.

Характеристика водопроводных сетей

Характеристика существующих водопроводных сетей приведена в таблицах 2.2.4-2.2.5.

Таблица 2.2.4 – Описание состояния существующих водопроводных сетей

| № п/п | Наименование | Адрес, месторасположение | Прот. п.м. | Год ввода |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водопроводная сеть | ул. Новостроящаяся, ул. Полевая, ул. Лесная, ул. Советская | 1 911,00 | - |
| 2 | ВС, в т. ч. водозаборная скважина для восстановления водоснабжения западной части села -1 шт., водонапорная башня для восстановления водоснабжения западной части села - 1шт., смотровые колодцы -16 шт., задвижки -7 шт. | ул. Западная, ул. Склонная, ул. Родниковая | 1 836,25 | 10.06.2013 |
| 3 | Сооружение - ВС | ул. Дачная, ул. Юбилейная | 663,00 | 14.01.2016 |
| 4 | Сооружение - ВС | ул. Молодогвардейская, ул. Полевая | 714,00 | 23.06.2016 |
| 5 | Сооружение - водопроводная сеть | ул. Дачная, ул. Садовая, ул. Пионерская, ул. Механизаторов, ул. Советская, ул. Южная, ул. Весенняя, ул. Строительная, ул. Молодежная, ул. Кооперативной, ул. Специалистов, улица Лесная, пер. Березовый, пер. Овражный, ул. Школьная, ул. Почтовая, ул. Мирная | 10 426,30 | - |

Продолжение таблицы 2.2.4

| № п/п | Наименование | Адрес, месторасположение | Протяженность п.м. | Год ввода |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | Сооружение - водопроводная сеть | ул. Полевая | 1 146,00 | - |
|  | Итого: |  | 16 696,55 |  |

Таблица 2.2.5 – Общие сведения о существующих водопроводных сетях

| Наименование параметра | Значение (с. Рамено) |
| --- | --- |
| Устройство водопровода: закольцован, тупиковый, смешанный | смешанный |
| Протяженность сетей, км | 16,697 |
| Материал труб, | стальные, полиэтиленовые |
| Диаметр трубопроводов, мм | Ø40,63,100,200 |
| Года ввода в эксплуатацию | 2013, 2016 |
| Износ трубопроводов, % | - |
| Водопроводные колодцы, шт. | 192 |
| Пожарные гидранты, шт. | 26 |
| Водоразборные колонки, шт. | отсутствуют |

Комплекс системы водоснабжения в селе Рамено находится в собственности Администрации сельского поселения.

Трубопроводы водопроводных сетей, расположенных по ул. Солнечной и ул. Полевой, находятся в собственности жильцов данных улиц.

План расположения водопроводных сетей и сооружений существующей централизованной системы водоснабжения села Рамено  представлен на рисунке  № 1.

Рис. № 1 - План расположения водопроводных сетей и сооружений в селе Рамено

Баланс водоснабжения

Общий баланс подачи и реализации воды за 2016-2017гг., представленный организацией, осуществляющей водоснабжение, представлен в таблице 2.2.6.

Таблица 2.2.6 – Общий баланс водопотребления

| № п/п | Наименование параметра | Ед. изм. | Водопотребление |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Поднято воды | тыс. м3/год | 80,599 |
| 2 | Подано воды в сеть | тыс. м3/год | 80,599 |
| 3 | Потери воды | тыс. м3/год | 4,833 |
|  |  | % | 6,0 |
| 4 | Полезный отпуск холодной воды потребителям | тыс. м3/год | 75,766 |

Территориальный баланс подачи воды по зонам действия водопроводных сооружений представлен в таблице 2.2.7.

Таблица 2.2.7  – Территориальный баланс

| № п/п | Наименование параметра | Подача питьевой воды |
| --- | --- | --- |
|  |  | Годовое водопотребление, тыс. м3/год | Среднесуточное водопотребление, м3/сут. | В сутки максимального водопотребления (летом), м3/сут. |
| 2 | Скважина на улице Склонной | 80,599 | 220,82 | 287,07 |
| 3 | Скважина в 100 м южнее улицы Весенней |  |  |  |

## Основным потребителем холодной воды в сельском поселении является население.

## Структурный баланс потребления питьевой воды по группам абонентов приведен в таблице 2.2.8.

Таблица 2.2.8 – Структурный баланс питьевой воды по группам абонентов

| № п/п | Наименование параметра | Ед. изм. | Водопотребление |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Полезный отпуск холодной воды | тыс. м3/год | 75,766 |
| 1.1. | население | тыс. м3/год | 74,266 |
| 1.2 | бюджетные организации | тыс. м3/год | 1,5 |
| 1.3 | прочие потребители | тыс. м3/год | - |

Резерв (дефицит) существующей мощности ВЗУ

Проектная производительность скважины по улице Склонной, по данным водоснабжающей организации, составляет 360 м3/сут. (131,4 тыс. м3/год). Проектная производительность скважины, расположенной в 100 м южнее улицы Весенней, составляет 144 м3/сут. (52,560 тыс. м3/год).

Максимальный суточный объем отпущенной воды в сеть на водозаборных сооружениях по данным водоснабжающей организации составил:

- скважина по улице Склонной – 156,26 м3/сут (за июль 2016 года);

Следовательно:

- фактический максимально-суточный объем забора воды из скважины по улице  Склонной  и скважины южнее улицы Весенней не превышает проектную производительность скважин.

В перспективе необходимо проведение гидрогеологических исследований по оценке эксплуатационных запасов подземных вод на существующих водозаборах                   с. Рамено и получить разрешительную документацию (дополнение к лицензии на право пользования недрами для скважин на улицах Склонной и Весенней) в Комитете по недропользованию Самарской области.

Доля поставки ресурса по приборам учета

На территории села по данным водоснабжающей организации, приборами учета холодной воды оборудованы:

- бюджетные организации – 100%;

- население – 100%;

- скважины – 100% (3 шт.).

Оснащенность приборами учета холодной воды жилых домов, имеющих техническую возможность установки индивидуальных приборов учета (ИПУ) и частных домовладений, имеющих централизованное водоснабжение, представлена в таблице 2.2.9.

Таблица 2.2.9 - Оснащенность приборами учета воды жилых домов

| Наименование показателя | Фактически оснащено приборами учета, ед | Потребность в оснащении приборами учета, ед. |
| --- | --- | --- |
| Число квартир в многоквартирных домах, оснащенных индивидуальными приборами учета | - | - |
| Число жилых домов (индивидуальных домов), оснащенных индивидуальными приборами учета, ед. | 355 | - |

Объемы потребления воды определяются как по приборам учета, установленным у потребителей, так и расчетным путем по нормативам потребления.

Результаты определения неучтенных потерь воды в системе водоснабжения

Результаты определения неучтенных потерь воды в системе водоснабжения                 сельского поселения Рамено представлены в таблице 3.2.10.

Таблица 3.2.10 - Результаты определения неучтенных потерь воды

| Наименование | Расход воды, м3/год |
| --- | --- |
| Естественная убыль при транспортировке | 202,6 |
| Естественная убыль воды при хранении в ВБ | 9,6 |
| Утечки через водозаборные колонки | 25,6 |
| Утечки через уплотнения сетевой арматуры | 40,8 |
| Расход воды на тушение пожаров | 285,3 |
| Расход воды при повреждениях сети (при авариях) | 4 129,4 |
| Прочие (промывка сетей, резервуаров, скважин,..) | 139,7 |
| Итого по факту | 4 833,0 |

Характеристика качества системы водоснабжения

На территории сельского поселения Рамено отсутствуют сооружения очистки и подготовки воды.

Качество подземных вод на водозаборах в селе Рамено рассматривается относительно действующего в настоящее время СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения», исходя из предельно допустимого содержания компонентов.

Исследование артезианской воды на проведение микробиологического и химического анализа в селе Рамено проводит филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Сызрани». 	Качество воды по химическому анализу и микробиологическим показателям из подземного источника и распределительной сети соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01.

Цены (тарифы) в сфере водоснабжения.

Тарифы на питьевую воду МУП  «Райжилкомхоз»  приведены в таблице 3.2.11.

Таблица 3.2.11- Сведения о тарифах на холодную воду

| № п/п | Наименование товаров и услуг | Тариф, руб./м3 | Население, руб./м3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | с 01.01.2016 по 30.06.2016 |
|  | Питьевая вода | 36,49 (без НДС) | 43,06 (с учетом НДС) |
| 2 | с 01.07.2016 по 31.12.2016 |
|  | Питьевая вода | 36,49 (без НДС) | 43,06 (с учетом НДС) |
| 3 | с 01.01.2017 по 30.06.2017 |
|  | Питьевая вода | 44,79 (НДС не облагается) | 44,79 (НДС не облагается) |
| 4 | с 01.07.2017 по 31.12.2017 |
|  | Питьевая вода | 44,79 (НДС не облагается) | 44,79 (НДС не облагается) |

Основные проблемы  систем водоснабжения

В системе водоснабжения с.п. Рамено выделено несколько особо значимых технических проблем:

- отсутствие лицензии на артезианские скважины по ул. Склонной и южнее ул. Весенней;

- гидрогеологические работы по оценке запасов подземных вод для целей хозяйственно-питьевого водоснабжения не проводились;

- необходимо строительство новой водонапорной башни на ул. Склонной;

- существующие трубопроводы из стальных труб системы водоснабжения в большинстве исчерпали свой нормативный срок службы, в результате потери воды в процессе транспортировки ее к местам потребления.

2.3 Анализ существующего состояния системы водоотведения

Институциональная структура водоотведения

Хозяйственно-бытовая канализация

В сельском поселении Рамено централизованная система хозяйственно-бытовой канализации с отводом сточных вод на очистные сооружения отсутствует.

Население ИЖД утилизацию стоков осуществляет через надворные уборные. В жилых домах, общественно-бытовых и производственных зданиях, оборудованных внутренним водопроводом, имеется местная канализация. Сточные воды собираются в выгребных ямах.

Очистка накопительных емкостей и приемных емкостей надворных уборных осуществляется ассенизационной машиной с вывозом в ближайшие места, отведенные санитарным надзором.

Дождевая канализация

Дождевая канализация организованная - отсутствует. Во всех населенных пунктах сельского поселения отвод дождевых и талых вод осуществляется по рельефу местности в пониженные места со сбросом в существующие овраги, тальвеги.

Проблемы в системе водоотведения

В системе водоотведения с. п. Рамено выделено несколько особо значимых технических проблем:

- отсутствие официально установленных мест размещения жидких бытовых отходов;

- отсутствие очистных сооружений сточных вод;

- отсутствие централизованной системы водоотведения;

- отсутствие единой организации, осуществляющей откачку сточных вод (выкачивание выгребных ям производится на договорной основе в частном порядке).

.

2.4 Анализ существующего состояния системы электроснабжения

Институциональная структура электроснабжения

Все населенные пункты сельского поселения Рамено обеспечены централизованным электроснабжением.

Электроснабжение потребителей сгруппировано таким образом, что для каждой группы потребителей производственного и культурно-бытового назначения используются отдельные потребительские подстанции 10/0,4 кВ. Размещение подстанций осуществлено с учетом максимально-возможного приближения к центрам нагрузок.

Источниками электроснабжения служат существующие трансформаторные подстанции.

Потребителями электроэнергии являются:

- жилые здания 1-2х этажные,

- общественные здания,

- коммунальные предприятия, объекты транспортного обслуживания,

- наружное освещение.

ЛЭП

По проектируемой территории проходят коридоры ЛЭП 220 кВ, 110кВ, 35кВ, 10кВ, 6кВ, являющиеся источником электромагнитного излучения. Согласно «Правилам устройства электроустановок (ПЭУ)». – М: Энергоатомиздат, 1985 г., с учетом усредненных расстояний между крайними проводами, устанавливаются следующие размеры охранных зон от крайних проводов:

| 220 кВ | –25 м; |
| --- | --- |
| 110 кВ | –20 м; |
| 35 кВ | –15 м. |
| 10 кВ | –10 м. |
| 6 кВ | –10 м |

В охранных зонах ЛЭП без письменного согласия предприятий, в ведении которых находятся сети, запрещается:

- строительство, капитальный ремонт, реконструкция и снос, любых зданий и сооружений;

- осуществлять горные, взрывные, мелиоративные работы;

- производить посадку и вырубку деревьев, располагать полевые станы, коллективные сады, загоны для скота;

- размещать хранилища горюче-смазочных материалов, складировать корма, удобрения;

- разводить огонь.

Доля поставки ресурса по приборам учет

Показатели степени охвата потребителей приборами учета представлены в           таблице 2.4.1.

Таблица 2.4.1 - Показатели степени охвата потребителей приборами учета

| Наименование потребителей | Ед. изм. | 2017г. | 2018г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Доля объема электроэнергии, расчеты за которую осуществляется с использованием приборов учета, в общем объеме потребления электроэнергии, в т.ч. | % | 100 | 100 |
| в многоквартирных домах с использованием общедомовых приборов учета | % | 100 | 100 |
| в индивидуальных жилых зданиях | % | 100 | 100 |
| в бюджетных организациях | % | 100 | 100 |
| прочие | % | 100 | 100 |

Данные по  электропотреблению представлены в таблице 2.4.2.

Таблица 2.4.2 - Данные по  электропотреблению

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | Базовое значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Потребление электроэнергии всего, в т.ч.: | млн. кВт*ч | 1,416 |
| 1.1 | на производственные нужды | млн. кВт*ч | 0,127 |
| 1.2 | на коммунально-бытовые нужды | млн. кВт*ч | 1,289 |
| 2 | Потребление ЭЭ на 1 человека в год: | кВт*ч | 950 |
| 2.1 | на коммунально бытовые нужды | кВт*ч | 865 |
| 2.2 | прочие расходы | кВт*ч | 85 |
| 3 | Протяженность сетей | км | н/д |
| 4 | Источники покрытия электрических нагрузок | МВт | Энергоситема ОАО «МРСК Волги» |

Воздействие на окружающую среду

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 в целях защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи, устанавливаются санитарные разрывы вдоль трассы высоковольтной линии, за пределами которых напряженность электрического поля не превышает 1 кВ/м. Для вновь проектируемых ВЛ допускается принимать границы санитарных разрывов вдоль трассы ВЛ с горизонтальным расположением проводов и без средств снижения напряженности электрического поля по обе стороны от нее на следующих расстояниях от проекции на землю крайних фазных проводов в направлении, перпендикулярном    ВЛ:  20м – для ВЛ, напряжением до 330 кВ.

2.5 Анализ существующего состояния системы газоснабжения

Институциональная структура газоснабжения

Централизованным газоснабжением в сельском поселении Рамено обеспечены оба населенных пункта.

В административном центре – селе Рамено ввод газа осуществляется от подземного газопровода высокого давления, затем в ГРП давление газа понижается на среднее и низкое, после чего по газопроводам низкого давления газ подается на модульные котельные для отопления школы, детского сада и многоквартирных жилых домов.

Доля поставки ресурса по приборам учета

Показатели степени охвата потребителей приборами учета представлены в           таблице 2.5.1

Таблица 2.5.1 - Показатели степени охвата потребителей приборами учета

| Наименование потребителей | Ед. изм. | 2017г. | 2018г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Доля объемов природного газа, расчет за который осуществляется с использованием ПУ, в общем объеме потребляемого природного газа, в т.ч.: | % | 100 | 100 |
| в многоквартирных домах с исп. общедомовых ПУ | % | 100 | 100 |
| в индивидуальных жилых зданиях | % | 100 | 100 |
| в бюджетных организациях | % | 100 | 100 |
| прочие | % | 100 | 100 |

Существующие показатели в сфере газоснабжения представлены в таблице 2.5.2.

Таблица 2.5.2- Существующие показатели в сфере газоснабжения

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | Базовое значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Потребление газа всего, в т.ч.: | млн. м3/год | 2,27 |
| 1.1 | на производственные нужды | млн. м3/год | - |
| 1.2 | на коммунально-бытовые нужды | млн. м3/год | 0,23 |
| 1.3 | в качестве топлива для теплоисточников | млн. м3/год | 2,04 |
| 2 | Протяженность сетей | км | 15,59 |
| 3 | Источники подачи газа | - | ШГРП |

2.6 Анализ существующего состояния систем захоронения

(утилизации)  ТКО

Система санитарной очистки и уборки территории предусматривает рациональный сбор, быстрое удаление, обезвреживание и экономически целесообразную утилизацию отходов, являющихся источниками загрязнения воздуха, подземных вод, рек и водохранилищ. Для сбора мусора в общественных местах установлены мусорные контейнеры.

На индивидуальных участках предусмотрена следующая санитарная очистка территории:

- пищевые отходы компостируются на участке, в специальном отведено месте;

- имеются  контейнеры, которые распределены по улицам и заключены договора на вывоз мусора;

Несанкционированные свалки твердых бытовых отходов в районе сельского поселения Рамено  подлежат ликвидации.

3. Перспективы развития и прогноз спроса на коммунальные ресурсы

с.п. Рамено

3.1 План развития с.п. Рамено

Динамика численности населения

Демографическая ситуация в муниципальном районе Сызранский в целом близка к той, которая сложилась в области в целом: в 90-х годах существенно сократилась рождаемость при заметном увеличении уровня смертности населения. На протяжении последних лет наблюдается естественная убыль населения. В период с 1997 по 2008 гг. показатели естественного движения населения района отличались от средних показателей по области в сторону увеличения. Особенно заметным был разрыв показателей уровня смертности, который превышал областные показатели в среднем на 3 промилле.

Средняя продолжительность жизни как мужского, так и женского населения в муниципальном районе Сызранский примерно на 4 года меньше, чем в области в целом и составляет 63 года.

Другой важной причиной роста населения является миграция, которая не в меньшей степени, чем естественное движение населения, связана с социально-экономическими процессами, происходящими в стране.

Численность населения, его плотность на единицу территории являются одним из важных показателей урбанизированности. Чем выше степень обеспеченности населенных пунктов социальной и культурной  инфраструктурой, тем более самодостаточно само поселение, тем комфортнее его среда для жизнедеятельности человека.

Демографические процессы характеризуются низкой рождаемостью, высоким уровнем смертности, естественной убылью, положительным сальдо миграции населения. Сложившийся под влиянием снижения рождаемости регрессивный тип возрастной структуры населения (удельный вес населения старших возрастов превышает долю населения детей и подростков) не обеспечивает возможности численного роста населения сельского поселения и приводит к демографическому старению населения.

Демографическая ситуация в сельском поселении Рамено  отражает общие тенденции развития страны и Самарской области: снижение рождаемости, устойчивым ростом смертности и снижением продолжительности жизни.

Динамика численности населения сельского поселения Рамено приведена в таблице 3.1.1.

Таблица 3.1.1 - Динамика численности населения сельского поселения Рамено

| Год | Численность постоянного населения на начало года | Темпы изменения численности (+,-) чел. | Темпы изменения численности населения, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 2007 | 1454 | +31 | 2,2 |
| 2008 | 1476 | +22 | 1,5 |
| 2009 | 1473 | -3 | 0,2 |
| 2010 | 1509 | +36 | 2,4 |
| 2011 | 1491 | -18 | 1,2 |
| 2012 | 1496 | +5 |  |
| 2013 | 1491 | -5 |  |
| 2014 | 1504 | +13 |  |
| 2015 | 1494 | -10 |  |
| 2016 | 1475 | -19 |  |
| 2017 | 1 480 | +5 |  |
| 2018 | 1 484 | +4 |  |

Сравнительный анализ распределения сельского населения Самарской области и сельского поселения Рамено представлен на рисунке № 2.

Население муниципального района Сызранский отличается некоторым национальным разнообразием, несмотря на то, что русское население является преобладающим, и составляет 83,7%. Около 4,1% населения района – чуваши; 2,1% - мордва; 4,2% - татары; 1,9% - украинцы; 0,3% - белорусы; 0,6% - езиды; 0,2% -марийцы, наибольший удельный вес в структуре населения по национальному составу составляют русские.

Численный, социальный и национальный состав сельского поселения по данным Администрации на 01.01.2017 г. представлен в таблице 3.1.2.

Таблица 3.1.2 - Численный, социальный и национальный состав сельского поселения

| Наименование поселения | Количество населенных пунктов | Наименование населенных пунктов | Количество проживающего населения, чел. | Площадь, га | Преобладающая национальность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с.п. Рамено | 2 | село Рамено | 1372 | 108,9 | русские |
|  |  | поселок Майоровский | 108 | 31,6 | русские |
|  |  | Итого | 1 480 | 140,5 | - |

Прогноз численности населения с.п. Рамено  с учетом

освоения резервных территорий

Этот вариант прогноза численности населения сельского поселения Рамено, предложенный Генпланом в качестве основного,  рассчитан с учётом территориальных резервов в пределах сельского поселения и освоения новых территорий, которые могут быть использованы под жилищное строительство.

На резервных территориях в сельском поселении Рамено можно разместить 749 участков под индивидуальное жилищное строительство.

По данным 2005 года средний размер домохозяйства в Самарской области составлял 2,7 человека. С учётом эффективности мероприятий по демографическому развитию Самарской области, а также с улучшением демографической ситуации в сельском поселении Рамено, снижением коэффициента смертности и стабильно положительным сальдо миграции,  средний размер домохозяйства в перспективе может увеличиться до 3,5 человек.

Исходя из этого в сельском поселении  Рамено на участках, отведенных под жилищное строительство, при полном их освоении будет проживать 2 621  человек.

В целом численность населения сельского поселения  Рамено  к 2033 гг. предположительно возрастет  до 4 101 человек.

Прогноз изменения возрастной структуры населения сельского поселения Рамено представлен  в таблице 3.1.3

Таблица 3.1.3 - Прогноз возрастной структуры населения с.п. Рамено с учетом перспективного развития, чел.

| Показатели | Количество, чел. (01.01.2017г.) | Количество, чел. (01.01.2018г.) | На расчетный срок (до 2030-2033гг.) | % от общей численности населения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Из общей численности населения: | 1 480 | 1 484 | 4 101 | 100 |
| Население моложе трудоспособного возраста | 220 | 228 | 611 | 14,9 |
| Население трудоспособного возраста: | 860 | 855 | 2 383 | 58,1 |
| Население старше трудоспособного возраста: | 400 | 401 | 1 107 | 27 |

Прирост площади жилого фонда сельского поселения Рамено представлен в таблице 3.1.4.

Таблица 3.1.4 – Прирост площади жилого фонда с.п. Рамено

| Наименование показателя | Значение на 01.01.2017г. | Прирост фонда | Значение на расчетный срок развития |
| --- | --- | --- | --- |
| Площадь жилого фонда, м2 | 44,07 | 112, 35 | 156,42 |
| Численность населения, чел. | 1 480 | 2 621 | 4 101 |
| Средняя обеспеченность жильем, м2/чел | 29,0 | 9,14 | 38,14 |

Прогноз численности  населения сельского поселения Рамено с учетом перспективного строительства представлен на рисунке № 3.

3.2 План прогнозируемой застройки с.п. Рамено

Согласно Градостроительному кодексу, основным документом, определяющим территориальное развитие сельского поселения, является его Генеральный план.

Прогноз приростов строительных фондов с.п. Рамено основывается на данных Генерального плана  и Положения о территориальном планировании сельского поселения Рамено.

Проектные решения разработаны с учетом перспективы развития поселения на расчетные сроки:

- 1 очередь строительства – до 2023 года включительно;

- 2 очередь строительства (расчетный срок) – до 2033 года включительно.

Генеральный план сельского поселения Рамено муниципального района Сызранский выполнен с целью определения  перспективы территориального развития, а также функционально-планировочной организации его территории на основе комплексного анализа экономических, социальных, экологических и градостроительных условий.

Основная задача территориального  развития  сельского поселения – создание  оптимальной  планировочной  структуры и формирование комфортной среды жизнедеятельности человека.

Село Рамено, как административный центр сельского поселения, является привлекательным населённым пунктом для постоянного проживания населения. В результате анализа современного использования территории можно сделать следующие выводы:

- для развития села Рамено необходимы новые площадки, как в его границах, так и за пределами населённого пункта;

- перспективные площадки определялись с учётом природных и техногенных факторов, сдерживающих развитие территории, а также с соблюдением санитарно-гигиенических условий проживания населения.

Развитие жилой зоны

Изменение границ населенных пунктов в составе с.п. Рамено с учетом перспективного развития представлено  в таблице 3.2.1.

Таблица 3.2.1 – Изменение границ с.п. Рамено

| № площадки | Местоположение площадки | Площадь, га | Площадь, м2 | Назначение | Количество проектируемых участков | Численность населения, чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | село Рамено, в границах н.п. восточнее существующей застройки | 107,1 | 83100 | ИЖС | 554 | 1 939 |
| 2 | село Рамено, в границах н.п. южнее существующей застройки | 30,0 | 22 800 | ИЖС | 152 | 532 |
| 3 | поселок Майоровский в границах н.п. восточнее существующей застройки | 8,4 | 6 450 | ИЖС | 43 | 150 |
| ИТОГО | 145,5 | 112 350 |  | 749 | 2 621 |

Развитие жилых зон планируется  как на свободных участках в существующих границах  населенных пунктов, так и на новых участках за пределами населенных пунктов.

В Генплане были уточнены местоположение и площадь территории, предлагаемой под развитие.

На новых участках проектом предлагается застройка индивидуальными жилыми домами с приусадебными участками коттеджного типа. Новые квартала застройки проектом предлагается обеспечить объектами социально-культурного обслуживания, расположенными на специально отведённых для них площадках.

Местоположение планируемых объектов капитального строительства уточняется проектом планировки с учетом функционального зонирования территории.

Всего площадь новых территорий под застройку в сельском поселении Рамено составляет – 145,5 га

Всего количество проектируемых приусадебных участков ориентировочно составляет –  749 участков.

Всего общая площадь планируемого жилого фонда ориентировочно составляет – 112,35 тыс.м.2

Прирост численности население в ориентировочно составит – 2 621 человек.

Развитие общественно-деловой зоны

Проектное решение принималось на основе ряда факторов, учитывающих как количественные, так и качественные показатели:

1) Фактическая обеспеченность объектами социальной инфраструктуры в сопоставлении с нормативами. Анализ проводился по стандартному (нормативно необходимому) уровню обслуживания:

- для объектов здравоохранения – обеспеченность стационарами (больничными койками), амбулаторно-поликлиническими учреждениями, аптеками;

- для объектов культуры и искусства - обеспеченность библиотеками, клубными учреждениями;

- для объектов физкультуры и спорта - спортивными залами и плоскостными сооружениями;

- для объектов образования – обеспеченность детскими дошкольными учреждениями, исходя из полноты охвата 70% детей дошкольного возраста; обеспеченность школами, исходя из полноты охвата 100% детей  неполным средним образованием и 75% детей средним образованием, при обучении в одну смену.

2) Интенсивность использования объектов социальной инфраструктуры, выявленная на базе социологического исследования. Установлена реальная нагрузка на объекты, выявлены основные предпочтения  населения в использовании объектов обслуживания и их местоположения.

3) Характер межселенных связей в обслуживающей сфере, установленный также в ходе проведения социологического исследования. Выявлены основные центры тяготения в обслуживающей сфере.

4) Степень актуальности строительства того или иного объекта с точки зрения населения поселения. В ходе социологического исследования были выявлены основные проблемные ситуации и установлена очередность их решения.

Перечень перспективных объектов представлен в таблице	3.2.2.

Таблица 3.2.2 - Перечень перспективных объектов

Объекты местного значения в сфере физической культуры и массового спорта

| № п/п | Назначение и наименование объекта | Местоположение объекта | Вид работ, который планируется в целях размещения объекта | Срок, до которого планируется размещение объекта, год | Основные характеристики объекта | Характеристики зон с особыми условиями использования территорий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Площадь земельного участка, га | Площадь объекта, га | Иные характеристики |  |
| 1. | Плоскостное физкультуроно -оздоровительное сооружение | село Рамено на ПЛОЩАДКЕ № 1 | строительство | 2025 | 0,5 | 0,5 | комплексная спортивная площадка | Установление зон с особыми условиями использования территорий в связи с размещением объекта не требуется |
| 2. | физкультуроно -оздоровительное сооружение | село Рамено на ПЛОЩАДКЕ № 1 | строительство | 2025 |  |  | 1000 м2 |  |
| 3. | Детский игровой комплекс | село Рамено на ПЛОЩАДКЕ № 2 | строительство | 2025 | 0,1 | 0,1 | детский игровой комплекс |  |

#### Объекты местного значения в сфере культуры

| №№ п/п | Назначение и наименование объекта | Местоположение объекта | Вид работ, который планируется в целях размещения объекта | Срок, до которого планируется размещение объекта, год | Основные характеристики объекта | Характеристики зон с особыми условиями использования территорий (ЗСО) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Площадь участка, га | Площадь объекта, м2 | Иные характеристики |  |
| 11. | Объект культуры | село Рамено на ПЛОЩАДКЕ № 1 | строительство | 2032 |  |  | 150 мест | Установление зон с особыми условиями использования территорий в связи с размещением объекта не требуется |

Продолжение таблицы 3.2.2 - Перечень перспективных объектов

Объекты местного значения в сфере создания условий для обеспечения  жителей поселения

услугами бытового обслуживания

| № п/п | Назначение и наименование объекта | Местоположение объекта | Вид работ, который планируется в целях размещения объекта | Срок, до которого планируется размещение объекта, год | Основные характеристики объекта | Характеристики зон с особыми условиями использования территорий (ЗСО) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Площадь земельного участка, га | Площадь объекта, м2 | Иные характеристики |  |
| 1. | Объект КБО | село Рамено, ПЛОЩАДКА № 2 | строительство | 2032 |  | 100 |  | Установление зон с особыми условиями использования территорий в связи с размещением объекта не требуется |

#### Объекты местного значения в сфере образования и здравоохранения

| № п/п | Назначение и наименование объекта | Местоположение объекта | Вид работ, который планируется в целях размещения объекта | Срок, до которого планируется размещение объекта, год | Основные характеристики объекта | Характеристики зон с особыми условиями использования территорий (ЗСО) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Площадь земельного участка, га | Площадь объекта, м2 | Иные характеристики |  |
| 1. | Общеобразовательное учреждение | село Рамено на ПЛОЩАДКЕ № 1 | строительство | 2025 |  |  |  | Установление зон с особыми условиями использования территорий в связи с размещением объекта не требуется |
| 2. | Общеобразовательное учреждение | село Рамено, улица Советская | реконструкция | 2025 |  |  |  |  |
| 3 | Офис врача общей практики | село Рамено на ПЛОЩАДКЕ № 1 | строительство | 2032 |  |  |  |  |

План размещения объектов местного значения представлен на рисунке № 4.

Рис. № 4 - Планируемое  размещение объектов местного значения на территории села Рамено

Площадки под перспективное строительство представлены на рисунках № 5,               № 6, № 7.

Рис. № 5 –Размещение  ПЛОЩАДКИ № 1 на территории села Рамено

Рис. № 6 –Размещение  ПЛОЩАДКИ № 2 на территории села Рамено

Рис. № 7 –Размещение  ПЛОЩАДКИ № 3 на территории поселка Майоровский

3.3. Прогноз спроса на коммунальные ресурсы со ссылкой на обоснование

прогноза спроса

Показатели перспективного спроса на тепловую энергию и теплоноситель

в установленных границах с. п. Рамено

Согласно Генеральному плану теплоснабжение вновь проектируемой застройки решается следующим образом: для объектов социального и культурно-бытового назначения  источником тепла служат отопительные модули, встроенные или пристроенные котельные. Вариант выбирается застройщиком в рабочем проектировании.

В целях экономии тепловой энергии, а следовательно и топлива, в проектируемом соцкультбыте следует применять автоматизированные тепловые пункты с устройством попогодного регулирования и автоматизированные системы отопления, вентиляции и горячего водоснабжения.

В каждом тепловом пункте установить приборы учета расхода тепла.

Горячее водоснабжение предусматривается от теплообменников, установленных в каждом тепловом пункте.

В существующих зданиях соцкультбыта, там, где это необходимо, установить приборы учета расхода тепла.

Вся проектируемая жилая застройка обеспечивается теплом от собственных теплоисточников каждого потребителя. Это могут быть автоматизированные котлы различной модификации, обеспечивающие отопление и горячее водоснабжение.

Для всех видов теплоисточников в качестве топлива используется природный газ.

Тепловые сети от отопительных модулей до потребителей выполняются подземным или надземным типом прокладки в современной теплоизоляции.

Расчетный расход тепловой энергии на сельское поселение Рамено до конца перспективного развития – до 2033года, представлен в таблице 3.3.1.

Таблица 3.3.1 - Расчетный расход тепловой энергии на сельское поселение Рамено

| № п/п | Населенный пункт | Кол. жителей | Теплоснабжение |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | S м2 жилого фонда | Расход тепла на жилые здания Q, Гкал/час | Расход тепла общественными зданиями Q, Гкал/час | Общий Расход тепла Q, Гкал/час | Годовое потребление Q, Гкал |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | с. Рамено | 1 372 | 32 477 | 3,58 | 1,19 | 4,77 | 17 356,25 |
|  | ПЛОЩАДКА № 1 | 1 939 | 83 100 | 4,58 | 1,51 | 6,08 | 22 395,45 |
|  | ПЛОЩАДКА № 2 | 532 | 22 800 | 1,36 | 0,45 | 1,81 | 6 730,16 |
| 2 | п. Майоровский | 108 | 2 562 | 0,29 | 0,09 | 0,38 | 2 481,88 |
|  | ПЛОЩАДКА № 3 | 150 | 6 450 | 0,38 | 0,13 | 0,51 | 1 897,4 |
|  | ИТОГО | 4 101 | - | 10,19 | 3,37 | 13,56 | 50 861,14 |

Технологические расходы тепла на планируемые производства следует учесть дополнительно.

Существующие  и перспективные показатели в сфере теплоснабжения, представлены в таблице 3.3.2

Таблица 3.3.2- Существующие  и перспективные показатели в сфере теплоснабжения

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | Базовое значение | Прирост показателя на перспективное развитие | Значение на 2033год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Потребление тепла всего, в т.ч.: | Гкал/год | 19 838,13 | 31 023,01 | 50 861,14 |
| 1.1 | на производственные нужды | Гкал/год | - | - | - |
| 1.2 | на коммунально-бытовые нужды | Гкал/год | 19 838,13 | 31 023,01 | 50 861,14 |
| 2 | Производительность централизованных источников теплоснабжения всего, в том числе: | Гкал/час | - | - | - |
| 2.1 | ТЭЦ (АТЭС, АСТ) | Гкал/час | - | - | - |
| 2.2 | районные котельные | Гкал/час | - | - | - |
| 3 | Производительность локальных источников теплоснабжения | Гкал/час | 5,15 | 8,41 | 13,56 |
| 3.1 | на население | Гкал/час | 3,87 | 6,32 | 10,19 |
| 3.2 | на общественные объекты | Гкал/час | 1,28 | 2,09 | 3,37 |
| 4 | Протяженность сетей | км | - | - | - |

Показатели прогноза спроса по водоснабжению

Для обеспечения питьевой водой вновь строящихся объектов, планируется прокладка новых уличных водопроводных сетей из полиэтиленовых труб. Водопроводные сети необходимо предусмотреть для обеспечения 100%-го охвата жилой и культурно-бытовой застройки централизованными системами водоснабжения, с одновременной заменой старых сетей, выработавших свой амортизационный срок и сетей с недостаточной пропускной способностью.

Развитие централизованной системы горячего водоснабжения

Централизованная система горячего водоснабжения на территории сельского поселения Рамено на данный момент отсутствует.  Организация централизованной системы ГВС в дальнейшем, до конца 2033года, Генпланом не планируется. Горячее водоснабжение до  конца перспективного срока развития планируется осуществить с использованием  индивидуальных источников для каждого потребителя: проточных газовых водонагревателей, двухконтурных отопительных котлов и электрических водонагревателей.

Прогноз распределения расхода воды на новое строительство жилых и общественных зданий представлены в таблицах 3.3.3– 3.3.4.

Таблица 3.3.3 - Расход воды на новое строительство жилых домов

| № п./п | Площадки застройки | Кол-во людей чел. | Водопотребление |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | хоз. питьевое | при пожаре, м3/сут | Полив м3/сут |
|  |  |  | м3/сут | м3/час (max) |  |  |
| с. Рамено. Расчетный срок строительства до 2033 г) |
| 1 | ПЛОЩАДКА № 1, 554 ИЖД | 1 939 | 368,4 | 35,92 | 54 | 135,73 |
| 2 | ПЛОЩАДКА № 2, 152 ИЖД | 532 | 101,1 | 9,86 | 54 | 37,24 |
|  | Всего | 2 471 | 469,5 | 45,8 |  | 172,97 |
| п. Майоровский. Расчетный срок строительства до 2033 г. |
| 1 | ПЛОЩАДКА № 3, 43 ИЖД | 150 | 28,5 | 2,78 | 54 | 10,50 |
|  | Всего | 150 | 28,5 | 2,8 |  | 10,50 |
|  | ИТОГО по с.п. | 2 621 | 498,0 | 48,6 |  | 183,47 |

Расход воды при пожаре принят на основании СП 8.13130.2009. На расчётный срок принят 1 одновременный пожар с расходом 5 л/с, продолжительность тушения – 3 часа.

Таблица 3.3.4. - Расход воды на новое строительство общественно-бытовых зданий

| № п/п | Наименование потребителей | Единица измерения | Кол-во единиц | Необходимый объем, м³/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Рамено. Расчетный срок строительства (до 2033 г.) |
| 1 | Объект культуры, ПЛОЩАДКА № 1 | 1 человек | 150 | 1,2 |
| 2 | Офис врача общей практики, ПЛОЩАДКА № 1 | 1 больной | 10 | 0,1 |
| 3 | Объект культурно-бытового обслуживания, ПЛОЩАДКА № 2 | 1 работающий | 15 | 0,2 |
| Всего: | 1,5 |

Схемы существующего и планируемого размещения объектов централизованной системы водоснабжения сельского поселения Рамено отображены на рисунках № 8 № 10.

Рис. № 8- Размещение планируемых объектов водоснабжения на ПЛОЩАДКЕ № 1 села Рамено

Рис. № 9 - Размещение планируемых объектов водоснабжения на ПЛОЩАДКЕ № 2 села Рамено

Рис. № 10 - Размещение планируемых объектов водоснабжения на ПЛОЩАДКЕ № 3 поселка Майоровский

Показатели прогноза спроса по водоотведению

Хозбытовая канализация

В перспективе Генеральным планом с.п. Рамено предусматривается развитие усадебной жилой застройки на новых площадках строительства.

Перспективные объёмы водоотведения от перспективной застройки                            с.п. Рамено на расчетный срок строительства представлены в таблице 3.3.5.

Таблица 3.3.5 – Перспективные объёмы водоотведения до 2033г.

| Местоположение объекта | Потребители | Водоотведение, м3/сут |
| --- | --- | --- |
|  |  | до 2023 года | до 2033 года |
| с. Рамено | Развитие жилого фонда | 0,0 | 469,5 |
|  | Административно-общественные здания (перспектива) | 0,0 | 1,5 |
|  | Не канализованная существующая жилая застройка | 11,2 | 11,2 |
| Итого: | 11,2 | 482,2 |
| п. Майоровский | Развитие жилого фонда | 0,0 | 3,75 |
|  | Не канализованная существующая жилая застройка | 2,75 | 2,75 |
| Итого: | 2,75 | 6,5 |

Расчет производительной мощности КОС

Результаты расчета требуемой мощности канализационных очистных сооружений представлены в таблице 3.3.6.

Таблица 3.3.6 - Результаты расчета требуемой мощности, м3/сут.

| № п/п | Наименование параметра | Ед. изм. | Первая очередь (до 2023 г.) | Расчетный срок (до 2033 г.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | с. Рамено |
| 1 | Перспективная мощность КОС | м3/сут | - | 550,0 |
| 2 | Потребность в перекачке сточных вод от новых потребителей всего, в том числе: | м3/сут | 0 | 474,8 |
| 2.1. | население | м3/сут | 0 | 473,2 |
| 2.2. | бюджетные организации | м3/сут | 0 | 1,5 |
| 3 | Поступление сточных вод от существующей не канализованной застройки | м3/сут | 14,0 | 14,0 |
| 4 | Максимальное суточное водоотведение | м3/сут | 15,35 | 537,59 |
| 5 | Резерв (+) / дефицит (-) мощности | % | - | 2,3 |

Размещение планируемых объектов системы водоотведения  на территории села Рамено представлено на рисунках № 11 и № 12.

Рис. № 11 - Размещение планируемых объектов водоотведения на ПЛОЩАДКЕ                       № 1села Рамено

Рис. № 12 - Размещение планируемых объектов водоотведения на ПЛОЩАДКЕ № 2 села Рамено

Дождевая канализация.

Отвод дождевых и талых вод с вновь проектируемых территорий осуществляется с учётом существующей застройки по открытым и закрытым водостокам в пониженные по рельефу места.

На стадии «проект планировки» и последующих рабочих стадиях определяются места сбора поверхностных вод, их очистка и места сброса в водные объекты (овраги, тальвеги, реки, озёра и др.) согласно условиям «Роспотребнадзора».

Показатели прогноза спроса по электроснабжению

Исходными данными для разработки электроснабжения вновь проектируемой застройки  в населённых пунктах является генеральный план с нанесением зон с концентрированными нагрузками.

Потребителями электроэнергии проектируемой застройки являются:

- индивидуальные жилые дома  - 3 категории;

- общественные здания – 1-2 категории;

- коммунальные предприятия – 2 категории;

- объекты транспортного обслуживания;

- наружное освещение.

Электроснабжение проектируемых и реконструируемых объектов на существующих территориях выполнить от существующих трансформаторных подстанций 10(6)/0,4 кВ с заменой трансформаторов.

Расчет электрических нагрузок выполнен согласно «Инструкции по проектированию городских электрических сетей» РДЗ4.20.185-94 с изменениями и дополнениями и согласно Региональным нормативам градостроительного проектирования Самарской области от 25.12.2008г.

село Рамено

1)  ПЛОЩАДКА № 1.

Общая численность   населения (N) застройки ориентировочно составит 1939 человек.

Планируемое количество участков (n) под индивидуальное жилищное строительство – 554 шт.

Расчетная мощность ПЛОЩАДКИ № 1 составляет:

Рр = Wa х  N / Тм = 950 х 1939 / 4100  = 449,3  кВт, где

Wa = 950  – электропотребление  кВт  час / год на 1 человека;

Тм = 4100 – число часов использования максимума;

Коэффициент мощности соs φ – 0,93

По укрупненным расчетам предусматривается установка:

- с трансформатором мощностью   160кВт – пять штук;

-двух  однотрансформаторных подстанций с трансформатором  мощностью 40кВт;

-одной двухтрансформаторной подстанции с трансформаторами  мощностью 40кВт  каждый.

Протяженность  ВЛ-10 (6) кВ, проектируемой  площадки составляет –3,1 км.

Планируемый срок окончания строительства трансформаторных подстанций и воздушных линий 10(6)кВ намечен на 2033г.

2)  ПЛОЩАДКА № 2

Общая численность  населения (N)  застройки ориентировочно составит 532 человека.

Планируемое количество участков (n) под индивидуальное жилищное строительство  – 152  шт.

Расчетная мощность ПЛОЩАДКИ № 2 составляет:

Рр = Wa х  N / Тм = 950 х 532/ 4100 = 123,3 кВт, где

Wa = 950  – электропотребление  кВт  час / год на 1 человека;

Тм = 4100 –  число часов использования максимума;

Коэффициент мощности соs φ – 0,93

По укрупненным расчетам предусматривается установка:

-двух  однотрансформаторных подстанций с трансформатором мощностью  160кВт – для жилой зоны;

-одной  однотрансформаторной  подстанции с трансформатором  мощностью 40кВт;

-одной двухтрансформаторной подстанции с трансформаторами  мощностью по 63кВт каждый.

Коэффициент загрузки  трансформаторов  Кз = 0,46.

Протяженность  ВЛ-10 (6) кВ, проектируемой  площадки составляет –1,0 км.

Планируемый срок окончания строительства трансформаторных подстанций и воздушных линий 10(6)кВ намечен на 2033г.

Расчет нагрузок по объектам социально-культурного назначения выполняется после получения технических условий при выполнении проекта планировки территории.

Расчет нагрузок по объектам сельскохозяйственного назначения (ферма крупного рогатого скота) выполняется после получения технических условий при выполнении проекта планировки территории.

поселок Майоровский

3)  ПЛОЩАДКА № 3

Общая численность  населения (N)  застройки ориентировочно составит 150 человек.

Планируемое количество участков (n) под индивидуальное жилищное строительство  – 43  шт.

Расчетная мощность ПЛОЩАДКИ № 3 составляет:

Рр = Руд. х N= 2,5 х 43  =107,5 кВт, где

Руд = 2, 5 кВт –   удельная расчетная электрическая нагрузка коттеджа.

Коэффициент загрузки  трансформаторов  Кз = 0,74.

Коэффициент мощности соs φ –0,93

Полная нагрузка на подстанции –118 кВт.

По укрупненным расчетам предусматривается установка:

-одной  однотрансформаторной подстанции с трансформатором мощностью  160кВт  – для жилой зоны;

-двух двухтрансформаторных подстанций с трансформаторами  мощностью по 40кВт каждый.

Коэффициент загрузки  трансформаторов  Кз = 0,74.

Протяженность  ВЛ-10 (6) кВ, проектируемой  площадки составляет –0,6 км.

Планируемый срок окончания строительства трансформаторных подстанций и воздушных линий 10(6)кВ намечен на 2033г.

Ориентировочные величины  потребления электрической мощности на перспективу, до 2033года, представлены в таблице 3.3.7.

Таблица 3.3.7 – Ориентировочные величины  потребления электрической мощности

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | Базовое значение | Значение на расчетный срок, до 2033года |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Потребление электроэнергии всего, в т.ч.: | млн. кВт*ч | 1,416 | 3,906 |
| 1.1 | на производственные нужды | млн. кВт*ч | 0,127 | 0,351 |
| 1.2 | на коммунально-бытовые нужды | млн. кВт*ч | 1,289 | 3,555 |
| 2 | Потребление ЭЭ на 1 человека в год: | кВт*ч | 950 | 950 |
| 2.1 | на коммунально бытовые нужды | кВт*ч | 865 | 865 |
| 2.2 | прочие расходы | кВт*ч | 85 | 85 |
| 3 | Протяженность сетей | км | н/д | н/д |
| 4 | Источники покрытия электрических нагрузок | МВт | Энергоситема ОАО «МРСК Волги» |

Показатели прогноза спроса по размещению ТКО

Санитарная очистка территории

Система санитарной очистки и уборки территории населённых пунктов предусматривает : рациональный сбор, быстрое удаление, надёжное обезвреживание и экономически целесообразную утилизацию бытовых отходов и смета, а также выполнение мероприятий «Областной целевой программы «Совершенствование системы обращения с отходами производства и потребления и формирование кластера использования вторичных ресурсов на территории Самарской области» на 2010 - 2012 годы и на период до 2020 года», утвержденной Постановлением Правительства Самарской области от 06.08.2009 г. № 372

Для сбора мусора в местах общественного пользования, на улицах, участках общественных зданий должны быть установлены мусоросборники. Площадки для их установки должны иметь твердое покрытие.

Для очистки жилых кварталов от мусора и отбросов, и вывоза их на свалку, а также для очистки от снега улиц, проездов и площадей и других территорий необходимы следующие виды специализированного транспорта: ассенизационная машина, подметально-уборочная машина, поливочная машина, мусоровоз, снегоочиститель и бульдозер.

Секционная жилая застройка должна быть также оборудована специальными площадками временного хранения отходов. Очистка территории от бытового мусора осуществляются планово-регулярным методом силами и средствами ЖКХ.

Таким образом, в сельском поселении необходимо предусмотреть следующие мероприятия по санитарной очистке территории:

- пищевые и растительные отходы компостировать в специально отведенном месте;

- твердые бытовые отходы по мере накопления собирать в контейнеры в специально отведенных местах и раз в три дня централизованно вывозить в настоящее время на свалку или на полигон (в случае его строительства);

- промышленные отходы временно хранить на специально оборудованных площадках с твердым покрытием на территории промплощадок предприятий, вывоз на свалку осуществлять по строго регламентированному графику;

- жидкие отходы из выгребных ям откачивать ассенизационным вакуумным транспортом по мере образования и наполнения выгреба, но не реже одного раза в полгода;

- снег вывозить на полигон твёрдых бытовых отходов.

Существующие свалки размещения твёрдых бытовых и промышленных отходов не усовершенствованы, следовательно, не соответствуют современным экологическим требованиям и являются опасным источником загрязнения окружающей среды. Необходимо строительство площадок для временного хранения твёрдых бытовых отходов и организации к ним подъездных путей с твёрдым покрытием.

Размещение  отходов производства и потребления

Улучшение экологической ситуации может быть достигнуто за счет уменьшения негативного воздействия на окружающую среду отходов производства и потребления путем реорганизации системы управления отходами в комплексе с созданием на развитой производственной инфраструктуры по сбору, обезвреживанию и утилизации отходов.

Расчет количества образования твердых бытовых отходов (ТБО) в сельском поселении Рамено выполнен согласно СНиП 2.07.01-89 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Результат расчёта количества образования ТКО представлен в таблице 3.3.8.

Таблица 3.3.8- Результат расчёта количества образования ТКО

| Наименование | Ед. изм. | Количество на 2018 год | Количество на 2033год | Норматив образования ТКО, тонн | ИТОГО, тонн на 2018г. | ИТОГО, тонн на 2033г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Население | чел. | 1 484 | 4 101 | 0,3 (на 1 чел./год) | 445,2 | 1 230,3 |
| Смет с 1 м2 твёрдых покрытий улиц (в красных линиях) | м2 | 44 070 | 156 420 | 0,005 (на 1 м2/год) | 210,55 | 782,1 |
| Всего: | 655,55 | 2 012,4 |

Показатели прогноза спроса по газоснабжению

Централизованным газоснабжением сетевым газом все новое строительство обеспечивается от существующей системы газоснабжения  сельского  поселения Рамено для чего необходимо:

- проложить газопроводы высокого и низкого давления

- построить газорегуляторные пункты (ГРП, ГРПБ, ШГРП). Тип – согласно техническим условиям.

Новая застройка, расположенная в непосредственной близости от существующих сетей газоснабжения может быть подключена к ним на условиях владельца сетей.

Прокладку проектируемых газопроводов выполнять подземной из полиэтиленовых труб, или надземной из стальных труб на опорах.

Используется газ на хозбытовые цели и в качестве топлива для теплоисточников.

У всех потребителей установить приборы учета расхода газа.

Расход газа посчитан на новое строительство отдельно по каждой площадке и по каждой очереди строительства.

Расходы газа на новое строительство представлены в таблице 3.3.9.

Таблица 3.3.9- Расходы газа на новое строительство

| № ПЛОЩАДКИ | Месторасположение площадки застройки (объекты) | Количество жилых домов | Расход газа, м3/час | Протяжённость сетей, км |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | на хозбытовые нужды | в качестве топлива для теплоисточников жилых домов | на общественные здания |  |
| 1 | село Рамено, в границах н.п. восточнее существующей застройки | 554 | 328,1 | 1 882,5 | 236,6 | 5,75 |
| 2 | село Рамено, в границах н.п. южнее существующей застройки | 152 | 82,8 | 516,9 | 71,9 | 1,05 |
| 3 | поселок Майоровский в границах н.п. восточнее существующей застройки | 43 | 31,3 | 146,6 | 20,5 | 0,5 |
|  | ИТОГО | 749 | 442,2 | 2 546,0 | 329,0 | 7,3 |

Существующие и перспективные показатели в сфере газоснабжения представлены в таблице 3.3.10.

Таблица 3.3.10 - Существующие и перспективные показатели в сфере газоснабжения

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | Базовое значение | Значение на расчетный срок, до 2033года |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Потребление газа всего, в т.ч.: | млн. м3/год | 2,27 | 22,6 |
| 1.1 | на производственные нужды | млн. м3/год | - | - |
| 1.2 | на коммунально-бытовые нужды | млн. м3/год | 0,23 | 5,65 |
| 1.3 | в качестве топлива для теплоисточников | млн. м3/год | 2,04 | 16,95 |
| 2 | Протяженность сетей | км | 15,59 | 22,89 |
| 3 | Источники подачи газа | - | ШГРП | ШГРП (сущ. и проектируемые) |

Укрупненный расчет ТЭП

Укрупненный расчет ТЭП, в проектируемых границах с. п. Рамено представлен в таблице 3.3.11.

Таблица 3.3.11- Укрупненный расчет ТЭП на новое строительство

| Наименование инженерного обеспечения | Расчетный срок строительства 2033г. |
| --- | --- |
|  | жилые дома | общественные здания и прочие потребители |
| Расход воды при централизованном водоснабжении: max на хозбыт, м3/сут., на полив м3/сут, на пожаротушение, м3/сут. | 498,0 183,47 | 1,5 |
|  | 15 л/сек.-1 пожар 3часа |
| Водоотведение (стоки) при планируемом к 2033году централизованном водоотведении, м3/сут | 487,2 | 1,5 |
| Расход тепла, Гкал/ч на отопление при не централизованном теплоснабжении, с использованием индивидуальных источников тепловой энергии | 6,32 | 2,09 |
| Расход газа м3/ч при газовых водонагревателях; в качестве топлива для индивидуальных источников ТЭ на отопление | 442,2 2 546,0 | 329,0 |
| Водопровод, км | 13,68 |
| Канализация, км | 10,00 |
| Тепловые сети, км | нет |
| Газопроводы, км | 7,3 |

4. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры

Целевые  показатели развития коммунальной инфраструктуры с.п. Рамено муниципального района Сызранский Самарской области представлены в таблице 4.1.

Таблица 4.1 - Целевые  показатели развития коммунальной инфраструктуры с.п. Рамено

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2024-2033г.г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Критерии доступности для населения коммунальных услуг. |
| Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе населения | % | 9,39 | 9,86 | 9,71 | 9,56 | 9,42 | 9,28 | 9,14 | 8,62 |
| Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума | % | 3,0 | 3,5 | 3,0 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги | % | 90 | 95 | 98 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Численность населения, получаемого коммунальные услуги | чел. | 1 480 | 1 484 | 1 648 | 1 812 | 1 976 | 2 110 | 2 304 | 4 101 |
| Уровень соответствия мощностей объектов коммунальной инфраструктуры потребностям потребителей | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Обеспеченность коммунальными ресурсами и энергетическими мощностями новых объектов капитального строительства | % | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 2. Показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективной нагрузки |
| Показатель спроса на тепловую энергию при нецентрализованном теплоснабжении: | Гкал/час | 5,15 | 5,15 | 5,15 | 5,15 | 5,15 | 5,15 | 5,15 | 13,56 |
| административно-общественные здания | Гкал/час | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 3,37 |
| жилые здания | Гкал/час | 3,87 | 3,87 | 3,87 | 3,87 | 3,87 | 3,87 | 3,87 | 10,19 |
| прочие потребители | Гкал/час | - | - | - | - | - | - | - | - |
| промышленные потребители | Гкал/час | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расход тепловой энергии за период от автономных и индивидуальных источников: | Гкал | 19838 | 19838 | 19838 | 19838 | 19838 | 19838 | 19838 | 50861 |
| Продолжение таблицы 4.1 |
| Наименование показателя | Ед. изм. | 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2024-2033г.г. |
| на коммунальные нужды | Гкал | 19838 | 19838 | 19838 | 19838 | 19838 | 19838 | 19838 | 50861 |
| на производственных потребителей | Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Показатель спроса на воду, всего: | м3/сут. | 264,98 | 264,98 | 264,98 | 264,98 | 264,98 | 264,98 | 264,98 | 947,95 |
| административно-общественные здания | м3/сут. | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 3,00 |
| население | м3/сут. | 263,48 | 263,48 | 263,48 | 263,48 | 263,48 | 263,48 | 263,48 | 944,95 |
| прочие | м3/сут. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Объем водопотребления за период | тыс. м3 | 81,44 | 81,44 | 81,44 | 81,44 | 81,44 | 81,44 | 81,44 | 308,23 |
| на коммунальные нужды | тыс. м3 | 81,44 | 81,44 | 81,44 | 81,44 | 81,44 | 81,44 | 81,44 | 308,23 |
| на производственных потребителей | тыс. м3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Показатель спроса на водоотведение, всего: | м3/сут. | - | - | - | - | - | - | - | 487,2 |
| административно-общественные здания | м3/сут. | - | - | - | - | - | - | - | 3,0 |
| население | м3/сут. | - | - | - | - | - | - | - | 484,2 |
| прочие | м3/сут. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. Величины новых нагрузок, присоединяемых в перспективе |
| Прирост тепловой нагрузки при нецентрализованном теплоснабжении, в т.ч.: | Гкал/час | - | - | - | - | - | - | - | 8,41 |
| административно-общественные здания | Гкал/час | - | - | - | - | - | - | - | 2,09 |
| жилые здания | Гкал/час | - | - | - | - | - | - | - | 6,32 |
| производственные потребители | Гкал/час | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Прирост потребления тепловой энергии от автономных и индивидуальных источников | Гкал | - | - | - | - | - | - | - | 31 023,01 |
| на коммунальные нужды | Гкал | - | - | - | - | - | - | - | 31 023,01 |
| производственные потребители | Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Прирост водопотребления в т.ч.: | м3/сут. | - | - | - | - | - | - | - | 682,97 |
| объекты административно-общественные здания | м3/сут. | - | - | - | - | - | - | - | 1,50 |
| население | м3/сут. | - | - | - | - | - | - | - | 681,47 |
| прочие | м3/сут. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Продолжение таблицы 4.1 |
| Наименование показателя | Ед. изм. | 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2024-2033г.г. |
| Прирост годового объема водопотребления, в т.ч. | тыс. м3 | - | - | - | - | - | - | - | 226,79 |
| на коммунальные нужды | тыс. м3 | - | - | - | - | - | - | - | 226,79 |
| на производственных потребителей | тыс. м3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Прирост объемов водоотведения, в т.ч.: | м3/сут. | - | - | - | - | - | - | - | 487,20 |
| административно-общественные здания | м3/сут. | - | - | - | - | - | - | - | 1,50 |
| население | м3/сут. | - | - | - | - | - | - | - | 485,70 |
| прочие | м3/сут. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. Показатели степени охвата потребителей приборами учета. |
| Для объема ЭЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме потребления ЭЭ, в т.ч.: | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| в многоквартирных домах с использованием общедомовых приборов учета | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| в индивидуальных жилых зданиях | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| в бюджетных организациях | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доля объема ТЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием ПУ, в общем объеме потребления ТЭ, в т.ч.: | % | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в многоквартирных домах | % | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в индивидуальных жилых зданиях | % | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в бюджетных организациях | % | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Доля объема воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме потребления, в т.ч.: | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| в многоквартирных домах с использованием общедомовых приборов учета | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| в индивидуальных жилых зданиях | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| в бюджетных организациях | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Продолжение таблицы 4.1 |
| Наименование показателя | Ед. изм. | 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2024-2033г.г. |
| Доля объема природного газа, расчет за который осуществляется с использованием приборов учета, в общем объеме потребления, в т.ч.: | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| в многоквартирных домах | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| в индивидуальных жилых зданиях | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| в бюджетных организациях | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5. Показатели надежности систем ресурсоснабжения |
| Количество аварий на СКИ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на тепловых сетях | Ав./км | - | - | - | - | - | - | - | - |
| на сетях водоснабжения | Ав./км | 0,18 | 0,17 | 0,16 | 0,15 | 0,14 | 0,13 | 0,12 | 0,03 |
| на сетях водоотведения | Ав./км | - | - | - | - | - | - | - | нет |
| на сетях электроснабжения | Ав./км | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| на сетях газоснабжения | Ав./км | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Перебои в снабжении коммунальным ресурсом: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| тепловая энергия | час./чел. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| водоснабжение | час./чел. | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| электроснабжение | час./чел. | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| газоснабжение | час./чел. | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| сбор и вывоз ТКО | час./чел. | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Уровень физического износа сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сети теплоснабжения | % | - | - | - | - | - | - | - | - |
| сети водоснабжения | % | 65 | 61 | 57 | 53 | 49 | 45 | 41 | 0 |
| сети водоотведения | % | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Доля ежегодно заменяемых сетей по отношению к общей протяженности: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сети теплоснабжения | % | - | - | - | - | - | - | - | - |
| сети водоснабжения | % | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| Продолжение таблицы 4.1 |
| Наименование показателя | Ед. изм. | 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2024-2033г.г. |
| сети водоотведения | % | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Количество часов предоставления КУ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| тепловая энергия (отопительный период) | час./чел. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| водоснабжение | час./чел. | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| водоотведение | час./чел. | - | - | - | - | - | - | - | 24 |
| электроснабжение | час./чел. | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| газоснабжение | час./чел. | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 6. Показатели эффективности производства и транспортировки ресурсов |
| Технологические потери ТЭ при передаче по ТС | % | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии | кг у.т./Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Удельный расход электрической энергии на единицу тепловой энергии | кВт*ч/Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Удельный расход холодной воды на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть | м3/Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Удельный расход электроэнергии на перекачку 1 м3 холодной питьевой воды, отпускаемой в ВС | кВт*ч/ м3 | 0,373 | 0,373 | 0,373 | 0,373 | 0,373 | 0,373 | 0,369 | 0,369 |
| Потери воды при ее передаче по сетям | % | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 5,5 | 5,0 |
| 7. Показатели эффективности потребления коммунального ресурса |
| Удельный расход тепловой энергии на 1м2 площади бюджетного учреждения | Гкал/м2 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| Удельный расход тепловой энергии на 1м2 площади жилого помещения | Гкал/м2 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 |
| Удельный расход электрической энергии на одного бюджетного работника в год | кВтч/чел. | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 |
| Удельный расход электрической энергии на одного жителя в год | кВтч/чел. | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 |
| Продолжение таблицы 4.1 |
| Наименование показателя | Ед. изм. | 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2024-2033г.г. |
| Удельный расход воды на одного бюджетного работника | м3/сут. | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| Удельный расход воды на один индивидуальный жилой дом с учетом полива | м3/сут. | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 |
| 8. показатели воздействия на окружающую среду. |
| Количество экологических аварий (например: не запланированные выбросы) | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Капиталовложения в окружающую среду | тыс. руб. | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |

5. Перечень инвестиционных проектов в отношении систем коммунальной инфраструктуры с.п. Рамено

Совокупная Программа проектов по всем системам ресурсоснабжения, приведена в таблице 5.1.

Таблица 5.1- Совокупная Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей

| № п/п | Наименование мероприятия | Цели реализации Программы | Сроки реализации Программы | Финансовые потребности, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | На весь период 2018-2033 гг. | По годам |
|  |  |  | Начало | Окончание |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023-2033 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| *Мероприятия в сфере водоснабжения (за счет средств организации коммунального хозяйства, местного и областного бюджета, при вхождении в соответствующие программы). |
| село Рамено |
| 1 | Замена трубопроводов из стальных труб на ПВХ на ул. Новостроящаяся, L=1000 м | Сокращение потерь воды при транспортировке | 2022 | 2024 | 2 500 | - | - | - | - | 625 | 1 875 |
| 2 | Строительство ВБ на улице Родниковой (1 шт.) | Обеспечение запаса воды, на случай аварийного отключения, увеличение срока службы насосного оборудования, сокращение потерь | 2019 | 2019 | 1 200 | - | 1 200 | - | - | - | - |
| 3 | Гидрогеологические исследования по оценке эксплуатационных запасов подземных вод на существующих водозаборах | Переоценка объемов подземных вод | 2021 | 2021 | 1 600 | - | - | - | 1 600 | - | - |
| 4 | Гидрогеологические исследования по оценке эксплуатационных запасов подземных вод на перспективных площадках | Переоценка объемов подземных вод | 2025 | 2025 | 1 600 | - | - | - | - | - | 1 600 |

Продолжение таблицы 5.1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Оформление дополнения к лицензии на право пользования недрами на скважины | Разрешение на водопользование | 2020 | 2020 | 500 | - | - | 500 | - | - | - |
| 6 | Строительство ВБ, V=15 м3 (4 шт.) | Водоснабжение перспективных потребителей | 2025 | 2025 | 3 200 | - | - | - | - | - | 3 200 |
| 7 | Применение метода гидродинамического и виброволнового воздействия на продуктивный пласт скважины на ул. Склонной (1 шт.) | Восстановление дебита скважины | 2021 | 2021 | 500 | - | - | - | 500 | - | - |
| 8 | Строительство артезианских скважин (2шт.) | Водоснабжение перспективных потребителей | 2025 | 2033 | 2 600 | - | - | - | - | - | 2 600 |
| 9 | Строительство водопроводных сетей (площадка № 1) L= 8 750 м | Водоснабжение перспективных потребителей | 2025 | 2033 | 33 250 | - | - | - | - | - | 33 250 |
| 10 | Строительство водопроводных сетей (площадка № 2) L= 2 650 м | Водоснабжение перспективных потребителей | 2025 | 2033 | 10 000 | - | - | - | - | - | 10 000 |
| 11 | Строительство водопроводных сетей по улице Солнечной L= 450 м | Водоснабжение перспективных потребителей | 2025 | 2033 | 2 000 | - | - | - | - | - | 2 000 |
| 12 | Установка приборов учета артезианской воды | Согласно требованиям ФЗ от 23.11.2009г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении....» | 2025 | 2033 | 40 | - | - | - | - | - | 40 |
| ИТОГО в сфере водоснабжения села Рамено | 58 990 | - | 1 200 | 500 | 2 100 | 625 | 54 565 |
| поселок Майоровский |
| Продолжение таблицы 5.1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Строительство артезианской скважины (1 шт.) | Водоснабжение перспективных потребителей | 2025 | 2033 | 1 800 |  | - | - | - | - | 1 800 |
| 2 | Гидрогеологические исследования запасов подземных вод | Переоценка объемов подземных вод | 2025 | 2033 | 800 | - | - | - | - | - | 800 |
| 3 | Строительство ВБ, V=7 м3 (2 шт.) | Водоснабжение перспективных потребителей | 2025 | 2033 | 1 400 | - | - | - | - | - | 1 400 |
| 4 | Установка приборов учёта артезианской воды (1 шт.) | Согласно требованиям ФЗ от 23.11.2009г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении....» | 2025 | 2033 | 20 | - | - | - | - | - | 20 |
| 5 | Разработка проекта зон санитарной охраны | Водоснабжение перспективных потребителей | 2025 | 2033 | 200 | - | - | - | - | - | 200 |
| 6 | Строительство водопроводных сетей (площадка № 3) L=1030 м | Водоснабжение перспективных потребителей | 2025 | 2033 | 3 300 | - | - | - | - | - | 3 300 |
| 7 | Строительство водопроводных сетей по ул. Полевой, L=450 м | Водоснабжение перспективных потребителей | 2025 | 2033 | 1 500 | - | - | - | - | - | 1 500 |
| 8 | Строительство водопроводных сетей (по ул. Центральная) L=350 м | Водоснабжение перспективных потребителей | 2025 | 2033 | 1 300 | - | - | - | - | - | 1 300 |
| ИТОГО в сфере водоснабжения поселка Майоровский | 10 320 | - | - | - | - | - | 10320 |
| ИТОГО в сфере водоснабжения | 69 310 | - | 1 200 | 500 | 2 100 | 625 | 64 885 |
| **Мероприятия в сфере водоотведения (объем инвестиций уточняется проектно-сметной документацией) |
| село Рамено |

Продолжение таблицы 5.1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство полиэтиленового трубопровода в с. Рамено (на площадках № 1, 2 и по ул. Солнечной) L= 10 000 м | Обеспечение потребителей услугами водоотведения | 2026 | 2 033 | 37 000 | - | - | - | - | - | 37 000 |
| 2 | Строительство КОС с. Рамено, производительностью 550 м3/сут |  | 2026 | 2 033 | 50 000 | - | - | - | - | - | 50 000 |
| 3 | Строительство КНС в с. Рамено (2 шт.) |  | 2026 | 2 033 | 8 000 | - | - | - | - | - | 8 000 |
| 4 | Строительство локальных очистных сооружений ЭКО-Б в п. Майоровский |  | 2026 | 2 033 | 2 000 | - | - | - | - | - | 2 000 |
| ИТОГО в сфере водоотведения сельского поселения Рамено | 97 000 | - | - | - | - | - | 97 000 |
| Мероприятия в сфере теплоснабжения сельского поселения Рамено не планируются Генпланом |
| **Мероприятия в сфере газоснабжения (объем инвестиций уточняется проектно-сметной документацией). |
| 1 | Строительство газопроводов на площадках № 1, 2, 3; 7,3 км | Газоснабжение перспективных потребителей | 2023 | 2032 | 13 339 | - | - | - | - | - | 13 339 |
| 2 | Строительство ШГРП на площадках № 1, 2, 3; 4 шт. |  | 2023 | 2032 | 1 814 | - | - | - | - | - | 1 814 |
| ИТОГО в сфере газоснабжения сельского поселения Рамено | 15 153 | - | - | - | - | - | 15 153 |
| **Мероприятия в сфере электроснабжения (финансируется согласно проектной документации). |
| 1 | Прокладка воздушных линий электропередачи 10(6) кВ; 4,7 км | Электроснабжение перспективных потребителей | 2023 | 2033 | 9 863 | - | - | - | - | - | 9 863 |
| 2 | Строительство комплексной ТП 160 кВт, 8 шт. |  | 2023 | 2033 | 8 800 | - | - | - | - | - | 8 800 |
| 3 | Строительство комплексной ТП 2х40 кВт, 2 шт. |  | 2023 | 2033 | 2 000 | - | - | - | - | - | 2 000 |
| Продолжение таблицы 5.1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 4 | Строительство комплексной ТП 1х40 кВт, 3 шт. | Электроснабжение перспективных потребителей | 2023 | 2033 | 3 000 | - | - | - | - | - | 3 000 |
| 5 | Строительство комплексной ТП 2х63 кВт, 1 шт. | Электроснабжение перспективных потребителей | 2023 | 2033 | 1 054 | - | - | - | - | - | 1054 |
| ИТОГО в сфере электроснабжения | 24 717 | - | - | - | - | - | 24 717 |

Примечания:

*Стоимость указана ориентировочно по среднерыночным ценам объектов аналогов. Конечная стоимость работ устанавливается после обследования оборудования, и составления проектно-сметной документации.

**Технические параметры, тип оборудования  и объем финансовых затрат уточняются на стадии рабочего проектирования, согласно техническим условиям владельцев сетей.

***Предложения по организации реализации инвестиционных проектов  описаны в разделе 7 Обосновывающих материалов данной Программы

ИТОГО ориентировочный объем инвестиций для развития коммунальной инфраструктуры сельского поселения Рамено на период 2018-2033гг. ориентировочно составит -  166  310  тыс. руб., в том числе:

- в сфере водоснабжения - 	        69 310  тыс. руб.;

- в сфере водоотведения -	        97 000  тыс. руб.;

- в сфере теплоснабжения -          0,00  тыс. руб.;

= 166 310  тыс. руб.;

6. Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения с.п. Рамено

Объемы и источники инвестиций на реализацию проектов Программы представлены в таблице 6.1.

Таблица 6.1- Объемы и источники инвестиций на реализацию проектов Программы

| Наименование | Ед. изм. | Итого | 2018г. | 2019г | 2020г. | 2021г. | 2022г. | 2023-2033г.г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Потребности в инвестициях |
| Потребности в инвестициях | тыс. руб. | 166 310 | - | 1 200 | 500 | 2 100 | 625 | 161 885 |
| За счет заемных средств | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - |
| За счет собственных средств МУП «Райжилкомхоз» | тыс. руб. | 166 310 | - | 1 200 | 500 | 2 100 | 625 | 161 885 |
| За счет частных инвестиций (либо за счет бюджетных средств) | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |

Источники финансирования инвестиций

За счет собственных средств    МУП «Райжилкомхоз»

(Прибыль;  Амортизация; Тарифные источники)

Кредиты (с указанием условий привлечения кредитов)

За счет частных инвестиций

Местный бюджет

Региональный бюджет

Федеральный бюджет -    нет

Плата за подключение (присоединение) -     нет

Прогнозные величины тарифов и оценка доступности Программы для населения представлена в таблице 6.2.

Таблица 6.2 - Прогнозные величины тарифов и оценка доступности Программы для населения

| Наименование показателя | Ед. измерения | 2017г. | 2018г | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2024-2033г.г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тариф на услуги теплоснабжения | руб./Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Тариф на услуги водоснабжения | руб./м3 | 44,49 | 46,27 | 48,12 | 50,05 | 52,05 | 54,13 | 56,29 | 86,66 |
| Тариф на услуги водоотведения | руб./м3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Тариф на услуги электроснабжения | руб./кВт*ч | 2,58 | 2,69 | 2,82 | 2,96 | 3,11 | 3,27 | 3,43 | 5,33 |
| Тариф на услуги газоснабжения | руб./м3 | 4,97 | 5,01 | 5,16 | 5,33 | 5,49 | 5,66 | 5,84 | 7,68 |
| Плата с одной семьи за коммунальные услуги, в том числе: | руб./мес. | 2 400,0 | 2 650,0 | 2 745,7 | 2 845,0 | 2 948,1 | 3 054,9 | 3 166,0 | 4 537,3 |
| Теплоснабжение | руб./мес. | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Горячее водоснабжение | руб./мес. | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Холодное водоснабжение | руб./мес. | 400,0 | 450,0 | 468,0 | 486,7 | 506,2 | 526,4 | 547,5 | 810,4 |
| Водоотведение | руб./мес. | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Электроснабжение | руб./мес. | 400,0 | 500,0 | 525,0 | 551,3 | 578,8 | 607,7 | 638,1 | 1 039,5 |
| Газоснабжение | руб./мес. | 1 600,0 | 1 700,0 | 1 752,7 | 1 807,0 | 1 863,1 | 1 920,8 | 1 980,4 | 2 687,4 |
| Средний совокупный доход семьи | руб./мес. | 25 551,9 | 26 880,6 | 28 278,4 | 29 748,8 | 31 295,7 | 32 923,1 | 34 635,1 | 52 645,4 |
| Удельный вес платы в совокупном доходе семьи | % | 9,39 | 9,86 | 9,71 | 9,56 | 9,42 | 9,28 | 9,14 | 8,62 |
| Максимально допустимая доля собственных расходов населения на оплату коммунальных услуг | % | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Максимально допустимая плата с одной семьи за коммунальные услуги | руб./мес. | 2 555,2 | 2 688,1 | 2 827,8 | 2 974,9 | 3 129,6 | 3 292,3 | 3 463,5 | 5 264,5 |
| Доступность | % | 6,46 | 1,44 | 2,99 | 4,56 | 6,16 | 7,77 | 9,39 | 16,03 |

7.  Управление Программой

7.1 Реализация Программы

Реализация Программы осуществляется Администрацией с.п. Рамено в течение всего периода ее реализации и направлена на выполнение предусмотренных программных мероприятий и достижение плановых значений показателей непосредственных и конечных результатов.

Администрация с.п. Рамено осуществляет управление Программой в ходе ее реализации, в том числе:

- разработку ежегодного плана мероприятий по реализации  Программы с уточнением объемов и источников финансирования мероприятий;

- контроль над реализацией программных мероприятий по срокам, содержанию, финансовым затратам и ресурсам;

- методическое, информационное и организационное сопровождение работы по реализации комплекса программных мероприятий.

7.2  Ответственные лица за ходом реализации Программы

Общее руководство реализацией Программы осуществляется главой                           с.п. Рамено.

Контроль за реализацией Программы осуществляют органы исполнительной власти  и представительные органы муниципального района Сызранский в рамках своих полномочий.

В качестве экспертов и консультантов для анализа и оценки мероприятий могут быть привлечены экспертные организации, а также представители федеральных и территориальных органов исполнительной власти, представители организаций коммунального комплекса.

7.3 План-график работ по реализации Программы

План-график работ по реализации программы должен соответствовать плану мероприятий, содержащемуся в разделе 5 «Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей» настоящего Отчета.

Утверждение тарифов и принятие решений по выделению бюджетных средств из бюджета МО,  подготовка и проведение конкурсов  на привлечение инвесторов, принимаются в соответствии с действующим законодательством.

План – график работ по реализации программы представлен в таблице 7.3.1.

Таблица 7.3.1 - План – график работ по реализации программы

| № п/п | Наименование мероприятия | Период реализации мероприятий, год |
| --- | --- | --- |
|  |  | начало | окон. | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023-2033 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| В сфере водоснабжения |
| село Рамено |
| 1 | Замена трубопроводов из стальных труб на ПВХ на ул. Новостроящаяся, L=1000 м | 2022 | 2024 |  |  |  |  | Х | Х |
| 2 | Строительство ВБ на улице Родниковой (1 шт.) | 2019 | 2019 |  | Х |  |  |  |  |
| 3 | Гидрогеологические исследования по оценке эксплуатационных запасов подземных вод на существующих водозаборах | 2021 | 2021 |  |  |  | Х |  |  |
| 4 | Гидрогеологические исследования по оценке эксплуатационных запасов подземных вод на перспективных площадках | 2025 | 2025 |  |  |  |  |  | Х |
| 5 | Оформление дополнения к лицензии на право пользования недрами на скважины | 2020 | 2020 |  |  | Х |  |  |  |
| 6 | Строительство ВБ, V=15 м3 (4 шт.) | 2025 | 2025 |  |  |  |  |  | Х |
| 7 | Применение метода гидродинамического и виброволнового воздействия на продуктивный пласт скважины на ул. Склонной (1 шт.) | 2021 | 2021 |  |  |  | Х |  |  |
| 8 | Строительство артезианских скважин (2шт.) | 2025 | 2033 |  |  |  |  |  | Х |
| 9 | Строительство водопроводных сетей (площадка № 1) L= 8 750 м | 2025 | 2033 |  |  |  |  |  | Х |
| 10 | Строительство водопроводных сетей (площадка № 2) L= 2 650 м | 2025 | 2033 |  |  |  |  |  | Х |
| 11 | Строительство водопроводных сетей по улице Солнечной L= 450 м | 2025 | 2033 |  |  |  |  |  | Х |
| 12 | Установка приборов учета артезианской воды | 2025 | 2033 |  |  |  |  |  | Х |
| поселок Майоровский |
| 1 | Строительство артезианской скважины (1 шт.) | 2025 | 2033 |  |  |  |  |  | Х |
| 2 | Гидрогеологические исследования запасов подземных вод | 2025 | 2033 |  |  |  |  |  | Х |
| 3 | Строительство ВБ, V=7 м3 (2 шт.) | 2025 | 2033 |  |  |  |  |  | Х |
| 4 | Установка приборов учёта артезианской воды (1 шт.) | 2025 | 2033 |  |  |  |  |  | Х |

Продолжение таблицы 7.3.1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Разработка проекта зон санитарной охраны | 2025 | 2033 |  |  |  |  |  | Х |
| 6 | Строительство водопроводных сетей (площадка № 3) L=1030 м | 2025 | 2033 |  |  |  |  |  | Х |
| 7 | Строительство водопроводных сетей по ул. Полевой, L=450 м | 2025 | 2033 |  |  |  |  |  | Х |
| 8 | Строительство водопроводных сетей (по ул. Центральная) L=350 м | 2025 | 2033 |  |  |  |  |  | Х |
| В сфере водоотведения |
| 1 | Строительство полиэтиленового трубопровода в с. Рамено (на площадках № 1, 2 и по улице Солнечной) L= 10 000 м | 2026 | 2033 |  |  |  |  |  | Х |
| 2 | Строительство КОС с. Рамено, производительностью 550 м3/сут | 2026 | 2033 |  |  |  |  |  | Х |
| 3 | Строительство КНС в с. Рамено (2 шт.) | 2026 | 2033 |  |  |  |  |  | Х |
| 4 | Строительство локальных очистных сооружений ЭКО-Б в п. Майоровский | 2026 | 2033 |  |  |  |  |  | Х |
| В сфере газоснабжения |
| 1 | Строительство газопроводов на площадках № 1, 2, 3; 7,3 км | 2023 | 2032 |  |  |  |  |  | Х |
| 2 | Строительство ШГРП на площадках № 1, 2, 3; 4 шт. | 2023 | 2032 |  |  |  |  |  | Х |
| В сфере электроснабжения |
| 1 | Прокладка воздушных линий электропередачи 10(6) кВ; 4,7 км | 2023 | 2033 |  |  |  |  |  | Х |
| 2 | Строительство комплексной ТП 160 кВт, 8 шт. | 2023 | 2033 |  |  |  |  |  | Х |
| 3 | Строительство комплексной ТП 2х40 кВт, 2 шт. | 2023 | 2033 |  |  |  |  |  | Х |
| 4 | Строительство комплексной ТП 1х40 кВт, 3 шт. | 2023 | 2033 |  |  |  |  |  | Х |
| 5 | Строительство комплексной ТП 2х63 кВт, 1 шт. | 2023 | 2033 |  |  |  |  |  | Х |

7.4 Порядок предоставления отчетности по выполнению Программы

Контроль  Программы включает периодическую отчетность о реализации программных мероприятий и рациональном использовании исполнителями выделяемых им финансовых средств, качестве реализуемых программных мероприятий, сроках исполнения муниципальных контрактов. Исполнители программных мероприятий отчитываются перед заказчиком о целевом использовании выделенных им финансовых средств.

Рассмотрение вопросов, связанных с исполнением мероприятий Программы производится один раз в год на заседании коллегии администрации сельского поселения Рамено муниципального района Сызранский Самарской области.

7.5 Порядок и сроки корректировки Программы

Программа разрабатывается сроком на 16 лет.

Корректировка Программы, в том числе  включение в нее новых мероприятий, а также продление срока ее реализации, осуществляется ежегодно по предложению заказчика,  разработчиком  Программы.

Мониторинг и корректировка Программы осуществляется  на основании следующих нормативных документов:

- Федеральный закон от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организацией коммунального комплекса»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 20 февраля 2007 года № 115 «О принятии нормативных актов по отдельным вопросам регулирования тарифов организацией коммунального комплекса»;

- Приказ от 14 апреля 2008 года №  48 Министерства регионального развития РФ «Об утверждении Методики проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»;

- Методики проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса;

Мониторинг Программы включает следующие этапы:

- периодический сбор информации о результатах проводимых преобразований в коммунальном хозяйстве, а также информации состоянии и развитии систем коммунальной инфраструктуры;

- верификация данных;

- анализ данных о результатах проводимых преобразований систем коммунальной инфраструктуры.

Мониторинг осуществляется посредством сбора, обработки и анализа информации. Сбор исходной информации проводится по показателям, характеризующим выполнение программы, а также состоянию систем коммунальной инфраструктуры.

Разработка и последующая корректировка Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры базируется на необходимости достижения целевых уровней муниципальных стандартов качества предоставления коммунальных услуг,   при соблюдении ограничений по платежной способности потребителей, то есть при обеспечении не только технической, но и экономической доступности коммунальных услуг.