УТВЕРЖДЕНА

Собранием представителей

сельского поселения Троицкае

муниципального района Сызранский

Самарской области

от 26.04.2018 № 8

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ
СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ  ИНФРАСТРУКТУРЫ
СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ ТРОИЦКОЕ                                                МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СЫЗРАНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
НА ПЕРИОД 2018-2033 ГГ.

ПРОГРАММНЫЙ ДОКУМЕНТ

Самара 2018г.

СОДЕРЖАНИЕ

| № раздела | Наименование раздела | Стр. |
| --- | --- | --- |
|  | Введение | 3 |
| 1 | Паспорт Программы | 4 |
| 2 | Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры сельского поселения Троицкое | 6 |
| 2.1 | Анализ существующего состояния системы теплоснабжения | 7 |
| 2.2 | Анализ существующего состояния системы водоснабжения | 9 |
| 2.3 | Анализ существующего состояния системы водоотведения | 18 |
| 2.4 | Анализ существующего состояния системы электроснабжения | 18 |
| 2.5 | Анализ существующего состояния системы газоснабжения | 21 |
| 2.6 | Анализ существующего состояния системы утилизации (захоронения) ТКО | 22 |
| 3 | Перспективы развития муниципального образования и прогноз спроса на коммунальные ресурсы сельского поселения Троицкое | 23 |
| 3.1 | План развития сельского поселения Троицкое | 23 |
| 3.2 | План прогнозируемой застройки сельского поселения Троицкое | 29 |
| 3.3 | Прогноз спроса на коммунальные ресурсы со ссылкой на обоснование прогноза спроса | 33 |
| 4 | Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры | 53 |
| 5 | Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей | 59 |
| 6 | Источники инвестиций, тарифы и доступности программы для населения сельского поселения Троицкое | 64 |
| 7 | Управление программой | 66 |

ВВЕДЕНИЕ

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры,    далее - Программа,  сельского поселения Троицкое муниципального района Сызранский, Самарской области, далее  –  с.п.  Троицкое,  разработана в соответствии с Федеральным законом № 210-ФЗ от 30 декабря 2004г.: «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» и Приказом Минрегиона РФ № 204 от 06.мая 2011г. «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований», а так же Постановлением Правительства РФ № 502 от 14.06.2013 г.  «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов».

Программа определяет основные направления развития систем коммунальной инфраструктуры с.п. Троицкое, в том числе, систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, электроснабжения, газоснабжения, а так же объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, в соответствии с потребностями промышленного, жилищного строительства, в целях повышения качества услуг и улучшения экологического состояния с.п. Троицкое.

Основу Программы составляет система программных мероприятий по различным направлениям  развития коммунальной инфраструктуры	 сельского поселения Троицкое.

Данная Программа ориентирована на устойчивое развитие с.п. Троицкое и в полной мере соответствует государственной политике реформирования коммунального комплекса РФ.

1. Паспорт Программы

| Наименование Программы | Программа комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры сельского поселения Троицкое муниципального района Сызранский Самарской области на период 2018-2033 г.г. |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | ФЗ РФ от 30.12.2004 г. № 210-ФЗ « Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»; Постановление Правительства РФ от 14.06.2013г. № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов»; Приказ Министерства регионального развития РФ от 06.05.2011г. № 204: «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований». |
| Заказчик Программы | Администрация сельского поселения Троицкое муниципального района Сызранский Самарской области |
| Разработчик Программы | Общество с ограниченной ответственностью «Самарская энергосервисная компания» (ООО «СамараЭСКО») |
| Ответственный исполнитель Программы | Администрация сельского поселения Троицкое муниципального района Сызранский Самарской области |
| Соисполнители Программы | Организации ЖКХ; Прочие подрядные организации |
| Цели Программы | Развитие систем коммунальной инфраструктуры в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства в с.п. Троицкое с 2018 по 2033годы; Модернизация и повышение эффективности существующей системы коммунальной инфраструктуры; Экономия топливно-энергетических и трудовых ресурсов в системе коммунальной инфраструктуры с.п. Троицкое; Повышение качества предоставляемых услуг; Улучшение состояния окружающей среды, экологическая безопасность развития проживания населения с.п. Троицкое. |
| Задачи Программы | Определение перспективной потребности населения и объектов нового строительства с.п. Троицкое в коммунальных ресурсах; Обеспечение наиболее экономичным образом качественного и надежного предоставления коммунальных услуг потребителям; Разработка конкретных мероприятий по повышению эффективности и оптимальному развитию систем коммунальной инфраструктуры, повышение их инвестиционной привлекательности; Обеспечение коммунальной инфраструктурой объектов жилищного и промышленного строительства. |
| Основные индикаторы и показатели, позволяющие оценить ход реализации Программы | Показатели перспективной обеспеченности и потребности застройки поселения; Показатели надежности; Показатели энергоэффективности и развития соответствующей системы коммунальной инфраструктуры, объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов; Показатели качества коммунальных услуг; Критерии доступности для населения коммунальных услуг; Показатели спроса на коммунальные ресурсы; Показатели перспективных нагрузок; Показатели величин новых нагрузок; Показатели качества поставляемого коммунального ресурса; Показатели степени охвата потребителей приборами учета; Показатели эффективности производства транспортировки ресурсов; Показатели эффективности потребления каждого вида коммунального ресурса; Показатели воздействия на окружающую среду. |
| Сроки и этапы реализации Программы | Программа реализуется в течение 2018-2033г.г. |
| Объем финансирования Программы | Общий объем финансирования Программы составляет 186 130,00 тыс. рублей: -в сфере водоснабжения- 78 435,00 тыс. рублей; -в сфере водоотведения – 107 695,00 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | Повышение надежности работы систем коммунальной инфраструктуры с.п. Троицкое; Повышение качества предоставления коммунальных услуг; Повышение экологической безопасности с.п. Троицкое. |

2. Характеристика существующего состояния коммунальной

инфраструктуры с.п. Троицкое

Инженерное обеспечение сельского поселения Троицкое включает в себя:   водоснабжение;  водоотведение;  теплоснабжение;  газоснабжение;  электроснабжение;  связь.

Наличие инфраструктуры представлено в таблице № 2.1.

Таблица № 2.1- Наличие инфраструктуры.

| Наименование населенного пункта | ГС | ГК | ТС | ВС | ЭС | ВО | ЖБО | ТБО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| село Троицкое | + | + | - | + | + | - | + | + |
| село Надеждино | + | + | - | + | + | - | + | + |
| поселок Передовой | - | - | - | + | + | - | + | + |
| деревня Черемоховка | - | - | - | + | + | - | + | + |
| деревня Кучуговка | - | - | - | - | + | - | + | + |
| деревня Осиновка | - | - | - | - | + | - | + | + |

ТС   -  централизованное теплоснабжение;

ВС   -  централизованное водоснабжение;

ВО    - централизованное водоотведение;

ЭС   -  централизованное электроснабжение;

ГС   -   централизованное газоснабжение;

ГК  -    газовые котлы;

ТКО  - вывоз твердых бытовых отходов;

ЖБО  - вывоз жидких бытовых отходов (выгребные ямы).

2.1 Анализ существующего состояния систем теплоснабжения

Институциональная структура теплоснабжения

Централизованным теплоснабжением в сельском поселении Троицкое обеспечены несколько объектов соцкультбыта.

Частный жилой сектор снабжается теплом также от автономных собственных источников, в качестве которых используются газовые котлы различных модификаций. Для целей горячего водоснабжения используются газовые колонки.

В селе Троицкое существует одна модульная котельная мощностью 0,51 Гкал/час для отопления СДК, административного здания, школы, др.

Существующие  показатели в сфере теплоснабжения, представлены в таблице 2.1.1

Таблица 2.1.1- Существующие  показатели в сфере теплоснабжения

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | Базовое значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Потребление тепла всего, в т.ч.: | Гкал/год | 8 372 |
| 1.1 | на производственные нужды | Гкал/год | - |
| 1.2 | на коммунально-бытовые нужды | Гкал/год | 8 372 |
| 2 | Производительность централизованных источников теплоснабжения всего, в том числе: | Гкал/час | 0,51 |
| 3 | Производительность локальных источников теплоснабжения | Гкал/час | 1,79 |
| 4 | Итого производительность источников ТЭ | Гкал/час | 2,3 |
| 5 | Протяженность сетей | км | 0,7 |

Данные по автономным источникам тепловой энергии с.п. Троицкое представлены в таблице 2.1.2.

Таблица 2.1.2 - Данные по автономным источникам тепловой энергии

| Наименование источника ТЭ | Потребители ТЭ | Назначение источника ТЭ | Марка установленных котлоагрегатов | Производительность котлов, Гкал/час | УТМ, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Модульная котельная, с. Троицкое | Администрация, школа, СДК | отопление | н.д. | н.д. | 0,51 |

Размещение источника тепловой энергии на территории села Троицкое представлено на рисунке № 1.

*Показатели работы системы теплоснабжения:

- протяженность тепловых сетей на 2017г.- 0,7км;

-доля населения, пользующаяся централизованным теплоснабжением – 0%;

- потери тепловой энергии в сетях централизованного теплоснабжения – 30%;

-удельный вес тепловых сетей, нуждающихся в замене - 40%;

-степень износа тепловых сетей – 70 %.

* На основании «Муниципальной Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры с.п. Троицкое на 2017-2019гг.».

Доля поставки ресурса по приборам учет

Показатели степени охвата потребителей приборами учета представлены в           таблице 2.1.3.

Таблица 2.1.3 - Показатели степени охвата потребителей приборами учета

| Наименование потребителей | Ед. изм. | 2017г. | 2018г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляется с использованием приборов учета, в общем объеме потребления тепловой энергии, в т.ч.: | % | н. д. | н. д. |
| в многоквартирных домах с использованием общедомовых приборов учета | % | - | - |
| в индивидуальных жилых зданиях | % | - | - |
| в бюджетных организациях | % | н. д. | н. д. |
| прочие | % | н. д. | н. д. |

Проблемы в системе теплоснабжения

Основной проблемой в системе теплоснабжения с.п. Троицкое является высокая степень физического и морального износа основных фондов:

-низкая производительность;

-высокая аварийность;

-низкий КПД%;

-большие потери энергоносителей.

2.2 Анализ существующего состояния систем водоснабжения

Институциональная структура водоснабжения

Организацией, обслуживающей централизованную систему водоснабжения сельского поселения Троицкое, является МКП «Волжское» муниципального района Сызранский.

Село Троицкое централизованным водоснабжением обеспечивается подземными водозаборами.

Так же, водоснабжение осуществляется от родников, расположенных в лесном массиве в северной части территории села.

В селе Надеждино, поселке Передовой и деревне Черемоховка  есть водозаборные скважины и частично проложен водопровод. Не подключенное к водопроводным сетям население пользуется водой из шахтных колодцев, собственных скважин и из родников.

Централизованное водоснабжение в деревнях Осиновка и Кучуговка отсутствует.  Население пользуется водой из шахтных колодцев, собственных скважин и из родников.

Технологические зоны водоснабжения

В системе водоснабжения с.п. Троицкое можно выделить следующие технологические зоны водоснабжения:

-технологическая зона системы централизованного водоснабжения от подземных водозаборов;

-технологическая зона системы нецентрализованного водоснабжения.

Централизованная система горячего водоснабжения (ГВС)

Централизованной системы горячего водоснабжения в населённых пунктах сельского поселения нет. Горячее водоснабжение осуществляется только за счет собственных источников тепловой энергии.

Показатели работы системы централизованного водоснабжения

Показатели работы централизованной системы водоснабжения представлены в таблице 2.2.1.

Таблица 2.2.1 - Показатели работы централизованной системы водоснабжения

| Наименование показателя | Ед. изм. | Значение |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2017г. | 2018г. |
| Протяженность водопроводной сети | км | 17,0 | 17,0 |
| Доля населения имеющего доступ к централизованной системе водоснабжения | % | 98 | 98 |
| Потери воды в сетях централизованного водоснабжения | тыс. м3 | 22,2 | 22,2 |
| Удельный вес водопроводных сетей нуждающихся в замене | % | 2,0 | 0 |
| Степень износа водопроводных сетей | % | 25 | 0 |

Характеристика централизованной системы водоснабжения

Основным источником хозяйственно-питьевого, противопожарного и производственного водоснабжения сельского поселения являются подземные воды из артезианских скважин.

Краткая техническая характеристика и режим работы артезианских скважин представлена в таблице 2.2.2.

Таблица 2.2.2 – Технические характеристики скважин

| № п/п | № паспорта скважины | Год ввода в эксплуатацию | Дебит скважины по паспорту, м3/час. | Фактическая производительность, м3/час | Глубина скважины, м | Техническое состояние (в работе или на консервации) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | № 1 | 1966 | 10 | 6,5 | 130 | в работе |
| 2 | 1/923 | 1964 | 9 | - | 60 | в работе |
| 3 | 1/956 | 1964 | 12 | 16 | 70 | в работе |

Режим работы скважин – круглогодичный.

Эксплуатационные запасы подземных вод не оценивались и не утверждались.

Используется вода на хозяйственно-питьевые нужды, пожаротушение и полив приусадебных участков.

Краткая техническая характеристика насосного оборудования, установленного на водозаборе, представлена в таблице 2.2.3.

Таблица 2.2.3 – Техническая характеристика насосного оборудования

| Место размещения | Марка оборудования | Кол-во, шт. | Объем забора воды, м3/сут. | Произв. м3/час | Мощность, кВт | Техническое состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Скважина в селе Троицкое 1/923 | ЭЦВ-8-16-140 | 1 | 600 | 25 | - | рабочее |
| Скважина в селе Троицкое 2/956 | - | 1 | - | 16 | - |  |
| Скважина в селе Надеждино | ЭЦВ-6-16-110 | 1 | 240 | 10 | 7,5 | рабочее |

Насосные станции 2-го подъема на территории с.п. Троицкое отсутствуют.

Характеристика водопроводных сетей

- сети из стальных труб – 2,925   км;

- железобетонные сети – 4,809 км;

- сети из чугунных труб - …..км;

- полиэтиленовые – 9,266  км.

Характеристика существующих водопроводных сетей приведена в таблице 2.2.4.

Таблица 2.2.4 – Описание состояния существующих водопроводных сетей

| № п/п | Диаметр сетей, мм | Протяженность, м | Доля сетей, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 25 | 1 117,9 | 10 |
| 2 | 40 | 1 425,6 | 13 |
| 3 | 50 | 2 000,75 | 18 |
| 4 | 76 | 432,6 | 4 |
| 5 | 100 | 2 502,95 | 23 |
| 6 | 150 | 3 420,2 | 31 |
| 7 | - | 6 100 | - |
| ИТОГО | 17 000 |  |

Баланс водоснабжения

Общий баланс подачи и реализации воды представлен в таблице 2.2.5.

Таблица 2.2.5 – Общий баланс водопотребления

| № п/п | Наименование параметра | Ед. изм. | Водопотребление |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Поднято воды | тыс. м3/год | 127,28 |
| 2 | Подано воды в сеть | тыс. м3/год | 127,28 |
| 3 | Потери воды | тыс. м3/год | 22,2 |
|  |  | % | 17,45 |
| 4 | Полезный отпуск холодной воды потребителям: | тыс. м3/год | 105,08 |

## Основным потребителем холодной воды в сельском поселении является население.

## Структурный баланс потребления питьевой воды по группам абонентов приведен в таблице 2.2.6 - 2.2.7.

Таблица 2.2.6– Структурный баланс питьевой воды по группам абонентов (согласно расчету)

| № п/п | Наименование параметра | Ед. изм. | Водопотребление |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Полезный отпуск холодной воды | тыс. м3/год | 105,08 |
| 1.1. | население | тыс. м3/год | 102,58 |
| 1.2 | бюджетные организации | тыс. м3/год | 2,4 |
| 1.3 | прочие потребители | тыс. м3/год | 0,1 |

Таблица 2.2.7 – Структурный баланс питьевой воды по группам абонентов по факту

| № п/п | Наименование параметра | Ед. изм. | Водопотребление |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016г. | 2017г. | 2018г. |
| 1. | Полезный отпуск холодной воды | тыс. м3/год | 57,0 | 57,0 | 57,0 |
| 1.1. | население | тыс. м3/год | 49,463 | 49,463 | 49,463 |
| 1.2 | бюджетные организации | тыс. м3/год | 5,653 | 5,653 | 5,653 |
| 1.3 | прочие потребители | тыс. м3/год | 1,884 | 1,884 | 1,884 |

Резерв (дефицит) существующей мощности ВЗУ

Установленная производительность водозаборов составляет 740,0 м3/сут. Потребляемый объем  воды составляет 348,7 м3/сут. В связи с этим можно сделать вывод, дефицит существующей мощности ВЗУ, согласно расчету, отсутствует. Но фактически существует нехватка воды в летнее время. Это вызывает необходимость изыскания новой площадки водозабора и строительство новых водоводов.

В перспективе необходимо проведение гидрогеологических исследований по оценке эксплуатационных запасов подземных вод на существующих водозаборах                   с.п. Троицкое.

Доля поставки ресурса по приборам учета

На территории села по данным водоснабжающей организации, приборами учета холодной воды оборудованы:

- бюджетные организации – 100%;

- население – 80%;

- скважины – н.д.

Оснащенность приборами учета холодной воды жилых домов, имеющих техническую возможность установки индивидуальных приборов учета (ИПУ) и частных домовладений, имеющих централизованное водоснабжение, представлена в таблице 2.2.8.

Таблица 2.2.8- Оснащенность приборами учета воды жилых домов

| Наименование показателя | Фактически оснащено приборами учета, ед | Потребность в оснащении приборами учета, ед. |
| --- | --- | --- |
| Число квартир в многоквартирных домах, оснащенных индивидуальными приборами учета | н. д | н. д. |
| Число жилых домов (индивидуальных домов), оснащенных индивидуальными приборами учета, ед. | н. д | н. д |

Объемы потребления воды определяются как по приборам учета, установленным у потребителей, так и расчетным путем по нормативам потребления.

Результаты определения неучтенных потерь воды в системе водоснабжения

Результаты определения неучтенных потерь воды в системе водоснабжения                 сельского поселения Троицкое представлены в таблице 3.2.9.

Таблица 3.2.9 - Результаты определения неучтенных потерь воды

| Наименование | Расход воды, м3/год |
| --- | --- |
| Естественная убыль при транспортировке | 929,36 |
| Естественная убыль воды при хранении в ВБ | 44,04 |
| Утечки через водозаборные колонки | 117,43 |
| Утечки через уплотнения сетевой арматуры | 187,15 |
| Расход воды на тушение пожаров | 1 308,72 |
| Расход воды при повреждениях сети (при авариях) | 19 572,47 |
| Прочие (промывка сетей, резервуаров, скважин,..) | 640,83 |
| Итого по факту | 22 200 |

Характеристика качества системы водоснабжения

Исследование артезианской воды на проведение микробиологического и химического анализа в с.п. Троицкое проводит филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Сызрани». 	Качество воды по химическому анализу и микробиологическим показателям из подземного источника и распределительной сети соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01.

Цены (тарифы) в сфере водоснабжения.

Тарифы на питьевую воду  приведены в таблице 3.2.10.

Таблица 3.2.10 - Сведения о тарифах на холодную воду

| Ед. изм. | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- |
| руб./м3 | 32,50 | 34,31 | 35,69 |

Долгосрочные параметры регулирования в сфере водоснабжения организации ЖКХ представлены в таблицах 3.2.11

Таблица 3.2.11 - Долгосрочные параметры регулирования в сфере водоснабжения

| Наименование показателя | Значение |
| --- | --- |
|  | 2016г. | 2017г. | 2018г. |
| Базовый уровень операционных расходов, тыс. руб. | 1 065,227 |
| Индекс эффективности операционных расходов, % | 1,0 |
| Нормативный уровень прибыли, % | 1,0 |
| Уровень потерь воды, % | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
| Удельный расход электрической энергии, кВт*ч/м3 | 2,034 | 2,032 | 2,030 |

Основные проблемы  систем водоснабжения

В системе водоснабжения с.п. Троицкое выделено несколько особо значимых технических проблем:

- нехватка воды в летний период;

- гидрогеологические работы по оценке запасов подземных вод для целей хозяйственно-питьевого водоснабжения не проводились;

- существующие трубопроводы из стальных труб системы водоснабжения в большинстве исчерпали свой нормативный срок службы, в результате существуют значительные потери воды в процессе транспортировки ее к местам потребления.

2.3 Анализ существующего состояния системы водоотведения

Институциональная структура водоотведения

Хозяйственно-бытовая канализация

В сельском поселении Троицкое централизованная система хозяйственно-бытовой канализации с отводом сточных вод на очистные сооружения отсутствует.

Население ИЖД утилизацию стоков осуществляет через надворные уборные. В жилых домах, общественно-бытовых и производственных зданиях, оборудованных внутренним водопроводом, имеется местная канализация. Сточные воды собираются в выгребных ямах.

Очистка накопительных емкостей и приемных емкостей надворных уборных осуществляется ассенизационной машиной с вывозом в ближайшие места, отведенные санитарным надзором.

Дождевая канализация

Дождевая канализация организованная - отсутствует. Во всех населенных пунктах сельского поселения отвод дождевых и талых вод осуществляется по рельефу местности в пониженные места со сбросом в существующие овраги, тальвеги.

Проблемы в системе водоотведения

В системе водоотведения с. п. Троицкое выделено несколько особо значимых технических проблем:

- отсутствие официально установленных мест размещения жидких бытовых отходов;

- отсутствие очистных сооружений сточных вод;

- отсутствие централизованной системы водоотведения;

- отсутствие единой организации, осуществляющей откачку сточных вод (выкачивание выгребных ям производится на договорной основе в частном порядке).

2.4 Анализ существующего состояния системы электроснабжения

Институциональная структура электроснабжения

Все населенные пункты с.п. Троицкое обеспечены централизованным электроснабжением.

Электроснабжение потребителей сгруппировано таким образом, что для каждой группы потребителей производственного и культурно-бытового назначения используются отдельные потребительские подстанции 10/0,4 кВ. Размещение подстанций осуществлено с учетом максимально-возможного приближения к центрам нагрузок.

Источниками электроснабжения служат существующие трансформаторные подстанции.

Потребителями электроэнергии являются:

- жилые здания 1-2х этажные,

- общественные здания,

- коммунальные предприятия, объекты транспортного обслуживания,

- наружное освещение.

ЛЭП

По проектируемой территории проходят коридоры ЛЭП 220 кВ, 110кВ, 35кВ, 10кВ, 6кВ, являющиеся источником электромагнитного излучения. Согласно «Правилам устройства электроустановок (ПЭУ)». – М.: Энергоатомиздат, 1985 г., с учетом усредненных расстояний между крайними проводами, устанавливаются следующие размеры охранных зон от крайних проводов:

| 220 кВ | –25 м; |
| --- | --- |
| 110 кВ | –20 м; |
| 35 кВ | –15 м. |
| 10 кВ | –10 м. |
| 6 кВ | –10 м |

В охранных зонах ЛЭП без письменного согласия предприятий, в ведении которых находятся сети, запрещается:

- строительство, капитальный ремонт, реконструкция и снос, любых зданий и сооружений;

- осуществлять горные, взрывные, мелиоративные работы;

- производить посадку и вырубку деревьев, располагать полевые станы, коллективные сады, загоны для скота;

- размещать хранилища горюче-смазочных материалов, складировать корма, удобрения;

- разводить огонь.

Воздействие на окружающую среду

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 в целях защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи, устанавливаются санитарные разрывы вдоль трассы высоковольтной линии, за пределами которых напряженность электрического поля не превышает 1 кВ/м. Для вновь проектируемых ВЛ допускается принимать границы санитарных разрывов вдоль трассы ВЛ с горизонтальным расположением проводов и без средств снижения напряженности электрического поля по обе стороны от нее на следующих расстояниях от проекции на землю крайних фазных проводов в направлении, перпендикулярном    ВЛ:  20м – для ВЛ, напряжением до 330 кВ.

Доля поставки ресурса по приборам учет

Показатели степени охвата потребителей приборами учета представлены в           таблице 2.4.1.

Таблица 2.4.1 - Показатели степени охвата потребителей приборами учета

| Наименование потребителей | Ед. изм. | 2017г. | 2018г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Доля объема электроэнергии, расчеты за которую осуществляется с использованием приборов учета, в общем объеме потребления электроэнергии, в т.ч. | % | 100 | 100 |
| в многоквартирных домах с использованием общедомовых приборов учета | % | 100 | 100 |
| в индивидуальных жилых зданиях | % | 100 | 100 |
| в бюджетных организациях | % | 100 | 100 |
| прочие | % | 100 | 100 |

Данные по  электропотреблению представлены в таблице 2.4.2.

Таблица 2.4.2 - Данные по  электропотреблению

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | Базовое значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Потребление электроэнергии всего, в т.ч.: | млн. кВт*ч | 1,025 |
| 1.1 | на производственные нужды | млн. кВт*ч | 0,092 |
| 1.2 | на коммунально-бытовые нужды | млн. кВт*ч | 0,933 |
| 2 | Потребление ЭЭ на 1 человека в год: | кВт*ч | 950 |
| 2.1 | на коммунально бытовые нужды | кВт*ч | 865 |
| 2.2 | прочие расходы | кВт*ч | 85 |
| 3 | Протяженность сетей | км | н/д |
| 4 | Источники покрытия электрических нагрузок | МВт | Энергоситема ОАО «МРСК Волги» |

2.5 Анализ существующего состояния системы газоснабжения

Институциональная структура газоснабжения

Централизованным газоснабжением в сельском поселении Троицкое обеспечено село Троицкое.

Газоснабжение осуществляется от газопровода высокого давления. Источником запитки служит АГРС. Понижение давления газа производится в ШГРП. После ШГРП по газопроводам низкого давления газ подается потребителям.

Подача газа осуществляется на коммунально – бытовые нужды населения и в качестве топлива для  котельных.

Наружные стальные газопроводы проложены наружно над землей на опорах.

Деревни Кучуговка, Осиновка, Черемоховка, поселок Передовой не газифицированы.  Планируется газификация поселка Передовой.

Доля поставки ресурса по приборам учета

Показатели степени охвата потребителей приборами учета представлены в           таблице 2.5.1

Таблица 2.5.1 - Показатели степени охвата потребителей приборами учета

| Наименование потребителей | Ед. изм. | 2017г. | 2018г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Доля объемов природного газа, расчет за который осуществляется с использованием ПУ, в общем объеме потребляемого природного газа, в т.ч.: | % | 100 | 100 |
| в многоквартирных домах с исп. общедомовых ПУ | % | 100 | 100 |
| в индивидуальных жилых зданиях | % | 100 | 100 |
| в бюджетных организациях | % | 100 | 100 |
| прочие | % | 100 | 100 |

Существующие показатели в сфере газоснабжения представлены в таблице 2.5.2.

Таблица 2.5.2- Существующие показатели в сфере газоснабжения

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | Базовое значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Потребление газа всего, в т.ч.: | млн. м3/год | 1,64 |
| 1.1 | на производственные нужды | млн. м3/год | - |
| 1.2 | на коммунально-бытовые нужды | млн. м3/год | 0,16 |
| 1.3 | в качестве топлива для теплоисточников | млн. м3/год | 1,48 |
| 2 | Протяженность сетей | км | 12,05 |
| 3 | Источники подачи газа | - | ШГРП |

2.6 Анализ существующего состояния систем захоронения

(утилизации)  ТКО

Система санитарной очистки и уборки территории предусматривает рациональный сбор, быстрое удаление, обезвреживание и экономически целесообразную утилизацию отходов, являющихся источниками загрязнения воздуха, подземных вод, рек и водохранилищ. Для сбора мусора в общественных местах установлены мусорные контейнеры.

На индивидуальных участках предусмотрена следующая санитарная очистка территории:

- пищевые отходы компостируются на участке, в специальном отведено месте;

- имеются  контейнеры, которые распределены по улицам и заключены договора на вывоз мусора.

3. Перспективы развития и прогноз спроса на коммунальные ресурсы

с.п. Троицкое

3.1 План развития с.п. Троицкое

Динамика численности населения

Демографическая ситуация в муниципальном районе Сызранский в целом близка к той, которая сложилась в области в целом: в 90-х годах существенно сократилась рождаемость при заметном увеличении уровня смертности населения. На протяжении последних лет наблюдается естественная убыль населения. В период с 1997 по 2008 гг. показатели естественного движения населения района отличались от средних показателей по области в сторону увеличения. Особенно заметным был разрыв показателей уровня смертности, который превышал областные показатели в среднем на 3 промилле.

Средняя продолжительность жизни как мужского, так и женского населения в муниципальном районе Сызранский примерно на 4 года меньше, чем в области в целом и составляет 63 года.

Другой важной причиной роста населения является миграция, которая не в меньшей степени, чем естественное движение населения, связана с социально-экономическими процессами, происходящими в стране.

Численность населения, его плотность на единицу территории являются одним из важных показателей урбанизированности. Чем выше степень обеспеченности населенных пунктов социальной и культурной  инфраструктурой, тем более самодостаточно само поселение, тем комфортнее его среда для жизнедеятельности человека.

Демографические процессы характеризуются низкой рождаемостью, высоким уровнем смертности, естественной убылью, положительным сальдо миграции населения. Сложившийся под влиянием снижения рождаемости регрессивный тип возрастной структуры населения (удельный вес населения старших возрастов превышает долю населения детей и подростков) не обеспечивает возможности численного роста населения сельского поселения и приводит к демографическому старению населения.

Демографическая ситуация в сельском поселении Троицкое  отражает общие тенденции развития страны и Самарской области: снижение рождаемости, устойчивым ростом смертности и снижением продолжительности жизни.

Динамика численности населения сельского поселения Троицкое приведена в таблице 3.1.1.

Таблица 3.1.1 - Динамика численности населения сельского поселения Троицкое

| Год | Численность постоянного населения на начало года | Темпы изменения численности (+,-) чел. |
| --- | --- | --- |
| 2007 | 1 069 | +7 |
| 2008 | 1 079 | +10 |
| 2009 | 1 080 | +1 |
| 2010 | 1 079 | -1 |
| 2011 | 1 078 | -1 |
| 2012 | 1 079 | +1 |
| 2013 | 1 086 | +7 |
| 2014 | 1 098 | +12 |
| 2015 | 1 112 | +14 |
| 2016 | 1 097 | -15 |
| 2017 | 1 107 | +10 |
| 2018 | 1 102 | -5 |

Сравнительный анализ распределения сельского населения Самарской области и сельского поселения Троицкое представлен на рисунке № 5.

Население муниципального района Сызранский отличается некоторым национальным разнообразием, несмотря на то, что русское население является преобладающим, и составляет 83,7%. Около 4,1% населения района – чуваши; 2,1% - мордва; 4,2% - татары; 1,9% - украинцы; 0,3% - белорусы; 0,6% - езиды; 0,2% -марийцы, наибольший удельный вес в структуре населения по национальному составу составляют русские.

Численный, социальный и национальный состав сельского поселения по данным Администрации на 01.01.2017 г. представлен в таблице 3.1.2.

Таблица 3.1.2 - Численный, социальный и национальный состав сельского поселения

| Наименование поселения | Количество населенных пунктов | Наименование населенных пунктов | Количество проживающего населения, чел. | Площадь, га | Преобладающая национальность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с.п. Троицкое | 6 | село Троицкое | 996 | 175,5 | русские |
|  |  | село Надеждино | 61 | 43,4 | русские |
|  |  | поселок Передовой | 38 | 16,6 | русские |
|  |  | деревня Черемоховка | 10 | 25,2 | русские |
|  |  | деревня Кучуговка | 1 | 7,6 | русские |
|  |  | деревня Осиновка | 1 | - | русские |
|  |  | Итого | 1 107 | 268,3 | - |

Прогноз численности населения с.п. Троицкое с учетом

освоения резервных территорий

Этот вариант прогноза численности населения с.п. Троицкое, предложенный Генпланом в качестве основного,  рассчитан с учётом территориальных резервов в пределах сельского поселения и освоения новых территорий, которые могут быть использованы под жилищное строительство.

На резервных территориях с.п. Троицкое можно разместить 578 участков под индивидуальное жилищное строительство.

По данным 2005 года средний размер домохозяйства в Самарской области составлял 2,7 человека. С учётом эффективности мероприятий по демографическому развитию Самарской области, а также с улучшением демографической ситуации в сельском поселении Троицкое, снижением коэффициента смертности и стабильно положительным сальдо миграции,  средний размер домохозяйства в перспективе может увеличиться до 3,5 человек.

Исходя из этого в сельском поселении  Троицкое на участках, отведенных под жилищное строительство, при полном их освоении будет проживать 2 022  человек.

В целом численность населения сельского поселения  Тоицкое  к 2033 гг. предположительно возрастет  до 3 124 человека.

Прогноз изменения возрастной структуры населения сельского поселения Троицкое  представлен  в таблице 3.1.3

Таблица 3.1.3 - Прогноз возрастной структуры населения с.п. Троицкое с учетом перспективного развития, чел.

| Показатели | Всего, чел. |
| --- | --- |
|  | Базовый период 01.01.2018 г. | На 1-ю очередь, до 2025г. | На расчетный срок до 2033г. |
| Общая численность населения | 1 102 | 2 046 | 3 124 |
| Население моложе трудоспособного возраста | 173 | 292 | 643 |
| Население трудоспособного возраста: | 619 | 1 189 | 1 583 |
| Население старше трудоспособного возраста: | 310 | 565 | 898 |

Прирост площади жилого фонда сельского поселения Троицкое представлен в таблице 3.1.4.

Таблица 3.1.4 – Прирост площади жилого фонда с.п. Троицкое

| Наименование показателя | Значение на 01.01.2018г. | Прирост фонда | Значение на расчетный срок развития |
| --- | --- | --- | --- |
| Площадь жилого фонда, м2 | 15,427 | 85,700 | 101,127 |
| Численность населения, чел. | 1 102 | 2 022 | 3 124 |
| Средняя обеспеченность жильем, м2/чел | 13,99 | 18,38 | 32,37 |

Прогноз численности  населения сельского поселения Троицкое с учетом перспективного строительства представлен на рисунке № 6.

Прогноз численности  населения сельского поселения Троицкое с разбивкой по населенным пунктам представлен на рисунке № 7.

3.2 План прогнозируемой застройки с.п. Троицкое

Согласно Градостроительному кодексу, основным документом, определяющим территориальное развитие сельского поселения, является его Генеральный план.

Прогноз приростов строительных фондов с.п. Троицкое основывается на данных Генерального плана  и Положения о территориальном планировании сельского поселения Троицкое.

Проектные решения разработаны с учетом перспективы развития поселения на расчетные сроки:

- 1 очередь строительства – до 2025 года включительно;

- 2 очередь строительства (расчетный срок) – до 2033 года включительно.

Генеральный план с.п. Троицкое муниципального района Сызранский  выполнен с целью определения  перспективы территориального развития, а также,  функционально - планировочной организации его территории на основе комплексного анализа экономических, социальных, экологических и градостроительных условий.

Основная задача территориального  развития  сельского поселения – создание  оптимальной  планировочной  структуры и формирование комфортной среды жизнедеятельности человека.

Село Троицкое, как административный центр сельского поселения, является привлекательным населённым пунктом для постоянного проживания населения. В результате анализа современного использования территории можно сделать следующие выводы:

- для развития села Троицкое необходимы новые площадки, как в его границах, так и за пределами населённого пункта;

- перспективные площадки определялись с учётом природных и техногенных факторов, сдерживающих развитие территории, а также с соблюдением санитарно-гигиенических условий проживания населения.

Развитие жилой зоны

Изменение границ населенных пунктов в составе с.п. Троицкое с учетом перспективного развития представлено  в таблице 3.2.1.

Таблица 3.2.1 – Изменение границ с.п. Троицкое

| № площадки | Местоположение площадки | Площадь, га | Площадь, м2 | Назначение | Количество проектируемых участков | Численность населения, чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | поселок Передовой, в границах н.п., севернее существующей застройки | 9,5 | 7 050 | ИЖД | 47 | 164 |
| 2 | поселок Передовой, в границах н.п., восточнее существующей застройки | 7,8 | 5 850 | ИЖД | 39 | 136 |
| 3 | поселок Передовой, в границах н.п., юго-западнее существующей застройки | 21,2 | 1 4700 | ИЖД | 98 | 343 |
| 4 | село Надеждино, в границах н.п., северо-западнее существующей застройки | 65,6 | 45 900 | ИЖД | 306 | 1071 |
| 5 | деревня Черемоховка, в границах н.п., северо-западнее существующей застройки | 18,9 | 12 200 | ИЖД | 88 | 308 |
| ИТОГО | 123,0 | 85 700 |  | 578 | 2 022 |

Развитие жилых зон планируется  как на свободных участках в существующих границах  населенных пунктов, так и на новых участках за пределами населенных пунктов.

В Генплане были уточнены местоположение и площадь территории, предлагаемой под развитие.

На новых участках проектом предлагается застройка индивидуальными жилыми домами с приусадебными участками коттеджного типа. Новые квартала застройки проектом предлагается обеспечить объектами социально-культурного обслуживания, расположенными на специально отведённых для них площадках.

Местоположение планируемых объектов капитального строительства уточняется проектом планировки с учетом функционального зонирования территории.

Всего площадь новых территорий под застройку в сельском поселении Троицкое составляет – 123,0 га

Всего количество проектируемых приусадебных участков ориентировочно составляет –  578 участков.

Всего общая площадь планируемого жилого фонда ориентировочно составляет – 85,700 тыс.м.2

Прирост численности население в ориентировочно составит – 2 022 человека.

Развитие общественно-деловой зоны

Проектное решение принималось на основе ряда факторов, учитывающих как количественные, так и качественные показатели:

1) Фактическая обеспеченность объектами социальной инфраструктуры в сопоставлении с нормативами. Анализ проводился по стандартному (нормативно необходимому) уровню обслуживания:

- для объектов здравоохранения – обеспеченность стационарами (больничными койками), амбулаторно-поликлиническими учреждениями, аптеками;

- для объектов культуры и искусства - обеспеченность библиотеками, клубными учреждениями;

- для объектов физкультуры и спорта - спортивными залами и плоскостными сооружениями;

- для объектов образования – обеспеченность детскими дошкольными учреждениями, исходя из полноты охвата 70% детей дошкольного возраста; обеспеченность школами, исходя из полноты охвата 100% детей  неполным средним образованием и 75% детей средним образованием, при обучении в одну смену.

2) Интенсивность использования объектов социальной инфраструктуры, выявленная на базе социологического исследования. Установлена реальная нагрузка на объекты, выявлены основные предпочтения  населения в использовании объектов обслуживания и их местоположения.

3) Характер межселенных связей в обслуживающей сфере, установленный также в ходе проведения социологического исследования. Выявлены основные центры тяготения в обслуживающей сфере.

4) Степень актуальности строительства того или иного объекта с точки зрения населения поселения. В ходе социологического исследования были выявлены основные проблемные ситуации и установлена очередность их решения.

#### Планируемое строительство и реконструкция объектов социальной инфраструктуры

В целях развития социальной сферы поселения необходимо провести мероприятия по строительству объектов социальной сферы, расположенных на территории с.п. Троицкое.

Перечень объектов социальной инфраструктуры определён в соответствии со структурой и типологией общественных центров и объектов общественно деловой зоны для центров сельских поселений, а также с учётом увеличения населения (расчетная численность населения до 2033 г. – 3 124 человек).

Перечень перспективных объектов представлен в таблице	3.2.2.

Таблица 3.2.2 - Перечень перспективных объектов

| № п/п | Назначение и наименование объекта | Место расположения | Вид работ | Характеристики объекта | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объекты учебно - образовательного назначения |
| 1 | Детский сад | п. Передовой, площадка № 2 | строительство | 40 мест | до 2033 г. |
| Объекты здравоохранения |
| 1 | Офис врача общей практики | п. Передовой, площадка № 2 | строительство | Sобщ =100м2 | до 2033 г. |
| Объекты культурно - досугового назначения |
| 1 | Многофункциональный досуговый центр | п. Передовой, площадка № 2 | строительство | 150 мест | до 2033 г. |
| Объекты спортивного назначения |
| 1 | Спортивные плоскостные сооружения открытого типа | с. Троицкое, ул. Ульяновская | строительство | Sуч.=0,5 га | до 2033 г. |
| 2 | Спортивные плоскостные сооружения открытого типа | с. Надеждино, площадка № 4 | строительство | Sуч.=0,5 га | до 2033 г. |
| 3 | Спортивные плоскостные сооружения открытого типа | п. Передовой, площадка № 2 | строительство | Sуч.=0,5 га | до 2033 г. |
| Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания |
| 1 | Объект торгового назначения | п. Передовой | строительство | Sоб.=250 м2 | до 2033 г. |
| 2 | Объект торгового назначения | с. Надеждино | строительство | Sоб.=50 м2 | до 2033 г. |

Продолжение таблицы 3.2.2

| № п/п | Назначение и наименование объекта | Место расположения | Вид работ | Характеристики объекта | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Объект культурно- бытового обслуживания | с. Троицкое, ул. Советская | строительство | Sоб.=100 м2 | до 2033 г. |
| 4 | Объект общественного питания | с. Троицкое | строительство | 125 мест | до 2033 г. |

3.3. Прогноз спроса на коммунальные ресурсы со ссылкой на обоснование

прогноза спроса

Показатели перспективного спроса на тепловую энергию и теплоноситель

в установленных границах с. п. Троицкое

Согласно Генеральному плану теплоснабжение вновь проектируемой застройки решается следующим образом: для объектов социального и культурно-бытового назначения  источником тепла служат отопительные модули, встроенные или пристроенные котельные. Вариант выбирается застройщиком в рабочем проектировании.

В целях экономии тепловой энергии, а следовательно и топлива, в проектируемом соцкультбыте следует применять автоматизированные тепловые пункты с устройством попогодного регулирования и автоматизированные системы отопления, вентиляции и горячего водоснабжения.

В каждом тепловом пункте установить приборы учета расхода тепла.

Горячее водоснабжение предусматривается от теплообменников, установленных в каждом тепловом пункте.

В существующих зданиях соцкультбыта, там, где это необходимо, установить приборы учета расхода тепла.

Вся проектируемая жилая застройка обеспечивается теплом от собственных теплоисточников каждого потребителя. Это могут быть автоматизированные котлы различной модификации, обеспечивающие отопление и горячее водоснабжение.

Для всех видов теплоисточников в качестве топлива используется природный газ.

Тепловые сети от отопительных модулей до потребителей выполняются подземным или надземным типом прокладки в современной теплоизоляции.

Расчетный расход тепловой энергии на сельское поселение Троицкое до конца перспективного развития – до 2033года, представлен в таблице 3.3.1.

Таблица 3.3.1 - Расчетный расход тепловой энергии на сельское поселение

| № п/п | Населенный пункт | Кол. жителей | Теплоснабжение |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | S м2 жилого фонда | Расход тепла на жилые здания Q, Гкал/час | Расход тепла общественными зданиями Q, Гкал/час | Общий Расход тепла Q, Гкал/час | Годовое потребление Q, Гкал |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | село Троицкое | 995 | 8 398 | 1,0 | 0,3 | 1,3 | 4 619 |
| 2 | поселок Передовой | 38 | 4 836 | 0,6 | 0,1 | 0,7 | 2 660 |
|  | ПЛОЩАДКА № 1 | 164 | 7 050 | 0,9 | 0,2 | 1,1 | 3 878 |
|  | ПЛОЩАДКА № 2 | 136 | 5 850 | 0,7 | 0,2 | 0,9 | 3 218 |
|  | ПЛОЩАДКА № 3 | 343 | 14 700 | 1,65 | 0,55 | 2,2 | 8 085 |
| 3 | село Надеждино | 59 | 1 657 | 0,25 | - | 0,25 | 911 |
|  | ПЛОЩАДКА № 4 | 1 071 | 45 900 | 5,2 | 1,7 | 6,9 | 25 245 |
| 4 | деревня Черемуховка | 9 | 331 | 0,05 | - | 0,05 | 182 |
|  | ПЛОЩАДКА № 5 | 308 | 12 200 | 1,5 | 0,5 | 2,0 | 6 710 |
| 5 | деревня Осиновка | 1 | 30 | - | - | - | - |
| 6 | деревня Кучуковка | 1 | 175 | - | - | - | - |
|  | ИТОГО | 3 124 | 101 127 | 11,85 | 3,55 | 15,4 | 55 508 |

Технологические расходы тепла на планируемые производства следует учесть дополнительно.

Существующие  и перспективные показатели в сфере теплоснабжения, представлены в таблице 3.3.2

Таблица 3.3.2- Существующие  и перспективные показатели в сфере теплоснабжения

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | Базовое значение | Прирост показателя на перспективное развитие | Значение на 2033год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Потребление тепла всего, в т.ч.: | Гкал/год | 8 372 | 47 136 | 55 508 |
| 1.1 | на производственные нужды | Гкал/год | - | - | - |
| 1.2 | на коммунально-бытовые нужды | Гкал/год | 8 372 | 47 136 | 55 508 |
| 2 | Производительность локальных источников теплоснабжения | Гкал/час | 2,3 | 13,1 | 15,4 |
| 2.1 | на население | Гкал/час | 1,9 | 9,95 | 11,85 |
| 2.2 | на общественные объекты | Гкал/час | 0,4 | 3,15 | 3,55 |
| 3 | Протяженность сетей | км | 0,7 | - | 0,7 |

Показатели прогноза спроса по водоснабжению

Для обеспечения питьевой водой вновь строящихся объектов, планируется прокладка новых уличных водопроводных сетей из полиэтиленовых труб. Водопроводные сети необходимо предусмотреть для обеспечения 100%-го охвата жилой и культурно-бытовой застройки централизованными системами водоснабжения, с одновременной заменой старых сетей, выработавших свой амортизационный срок и сетей с недостаточной пропускной способностью.

Развитие централизованной системы горячего водоснабжения

Централизованная система горячего водоснабжения на территории сельского поселения Троицкое  на данный момент отсутствует.  Организация централизованной системы ГВС в дальнейшем, до конца 2033года, Генпланом не планируется. Горячее водоснабжение до  конца перспективного срока развития планируется осуществить с использованием  индивидуальных источников для каждого потребителя: проточных газовых водонагревателей, двухконтурных отопительных котлов и электрических водонагревателей.

Прогноз распределения расхода воды на новое строительство жилых и общественных зданий представлены в таблицах 3.3.3– 3.3.4.

Таблица 3.3.3 - Расход воды на новое строительство жилых домов

| № п./п | Площадки застройки | Кол-во людей чел. | Водопотребление | Протяженность сетей, сущ., план., реконст., км |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | хоз. питьевое | при пожаре, м3/сут | Полив м3/сут |  |
|  |  |  | м3/сут | м3/час (max) |  |  |  |
| 1 | село Троицкое | 995 | 253,8 | 20,0 |  | 88,0 | 16,0 |
| 2 | поселок Передовой | 38 | 9,7 | 17,0 | 1х10 | 1,6 | 0,7 |
|  | ПЛОЩАДКА № 1 | 164 | 41,0 |  |  | 15,0 | 1,25 |
|  | ПЛОЩАДКА № 2 | 136 | 34,0 |  |  | 12,0 | 1,55 |
|  | ПЛОЩАДКА № 3 | 343 | 86,0 |  |  | 31,0 | 2,7 |
| 3 | село Надеждино | 59 | 15,0 | 24,0 | 1х10 | 6,0 | - |
|  | ПЛОЩАДКА № 4 | 1 071 | 268,0 |  |  | 96,0 | 4,0 |
| 4 | деревня Черемуховка | 9 | 2,3 | 10,0 | 1х5 | 1,3 | - |
|  | ПЛОЩАДКА № 5 | 308 | 77,0 |  |  | 28,0 | 2,35 |
| 5 | деревня Осиновка | 0 | - | - |  | - | - |
| 6 | деревня Кучуковка | 1 | 0,255 | - |  | - | - |
|  | ИТОГО по с.п. | 3 124 | 787,06 | 71,0 |  | 278,9 | 28,55 |

Расход воды при пожаре принят на основании СП 8.13130.2009. На расчётный срок принят 1 одновременный пожар с расходом 5 л/с, продолжительность тушения – 3 часа.

Все новое строительство в с.п. Троицкое в районе существующей застройки подключается к существующим системам водоснабжения на условиях владельца сетей.

Технические данные на водоснабжение планируемых производств учесть дополнительно.

Таблица 3.3.4. - Расход воды на новое строительство общественно-бытовых зданий

| № п/п | Наименование потребителей | Единица измерения | Кол-во единиц | Необходимый объем, м³/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Детский сад, ПЛОЩАДКА № 2 | 1 человек | 40 | 3,00 |
| 2 | Офис врача общей практики, ПЛОЩАДКА № 2 | 1 больной | 10 | 0,13 |
| 3 | Многофункциональный ДЦ, ПЛОЩАДКА № 2 | мест | 150 | 1,20 |
| 4 | Объект торговли п. Передовой | 1 раб. | 5 | 0,06 |
| 5 | Объект торговли с. Надеждино | 1 раб | 2 | 0,024 |
| 6 | Объект КБО | чел. | 31 | 0,465 |
| 7 | Объект общественного питания | мест | 125 | 2,00 |
| Всего: | 6,879 |

Показатели прогноза спроса по водоотведению

Хозбытовая канализация

В перспективе Генеральным планом с.п. Троицкое предусматривается развитие усадебной жилой застройки на новых площадках строительства.

В связи со значительным увеличением населения необходимо проектирование и строительство канализационных очистных сооружений, принимающих стоки от канализованной и неканализованной перспективной застройки и с учетом приема стоков от существующей застройки населенных пунктов.

Нормы водоотведения от населения согласно СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения» принимаются равными нормам водопотребления, без учета расходов воды на восстановление пожарного запаса и полив территории, с учетом коэффициента суточной неравномерности.

Для улучшения условий жизни населения и для улучшения экологической обстановки в с.п. Троицкое  необходимо выполнить ряд мероприятий, а именно:

1. Выполнить проект и строительство канализационных очистных сооружений:

- канализационные насосные станции, поселок Передовой, восточнее ПЛОЩАДКИ № 2 за границей поселка;

- канализационные насосные станции, поселок Передовой, севернее ПЛОЩАДКИ № 3 за границей поселка;

- канализационные насосные станции, деревня Черемоховка, севернее ПЛОЩАДКИ № 5;

- канализационные очистные сооружения, севернее ПЛОЩАДКИ № 5 за границей деревни Черемоховка;

- канализационные очистные сооружения, севернее ПЛОЩАДКИ № 2 за границей поселка Передовой;

- канализационные очистные сооружения, село Троицкое, южнее ул. Советская;

2.  Проектирование и строительство сетей канализации и сооружений на них для вновь проектируемой застройки в с.п. Троицкое.

Как вариант, предлагается строительство водонепроницаемых выгребов  с последующим вывозом стоков спецавтотранспортом в места, отведенные службой Роспотребнадзора, в последствии на КОС. Вариант выбирается на стадии рабочего проектирования.

Перспективные объёмы водоотведения от перспективных застроек сельского поселения  Троицкое  на расчетный срок строительства представлены в таблице 3.3.5.

Таблица 3.3.5  – Перспективные объёмы водоотведения жилой застройки до 2033 г.

| № п./п | Площадки застройки | Кол-во чел. | Водоотведение | Протяженность сетей, км |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | хоз. бытовая, м3/сут. |  |
| 1 | село Троицкое | 995 | 200,0 | 2,9 |
| 2 | поселок Передовой | 38 | - | - |
|  | ПЛОЩАДКА № 1 | 164 | 30,0 | 1,25 |
|  | ПЛОЩАДКА № 2 | 136 | 20,0 | 0,85 |
|  | ПЛОЩАДКА № 3 | 343 | 60,0 | 2,2 |
| 3 | село Надеждино | 59 | - | - |
|  | ПЛОЩАДКА № 4 | 1 071 | 200,0 | 3,25 |
| 4 | деревня Черемуховка | 9 | - | - |
|  | ПЛОЩАДКА № 5 | 308 | 60,0 | 1,6 |
| 5 | деревня Осиновка | 0 |  | - |
| 6 | деревня Кучуковка | 1 |  | - |
|  | ИТОГО по с.п. | 3 124 | 570,0 | 12,05 |

Расход стоков по перспективным объектам соцкультбыта представлен в таблице 3.3.6.

Таблица 3.3.6 - Расход стоков по перспективным объектам соцкультбыта

| № п/п | Наименование потребителей | Единица измерения | Кол-во единиц | Объем стоков, м³/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Детский сад, ПЛОЩАДКА № 2 | 1 ребенок | 40 | 3,00 |
| 2 | Офис врача общей практики, ПЛОЩАДКА № 2 | 1 больной | 10 | 0,13 |
| 3 | Многофункциональный ДЦ, ПЛОЩАДКА № 2 | мест | 150 | 1,20 |
| 4 | Объект торговли п. Передовой | 1 раб. | 5 | 0,06 |
| 5 | Объект торговли с. Надеждино | 1 раб | 2 | 0,024 |
| 6 | Объект КБО | чел. | 31 | 0,465 |
| 7 | Объект общественного питания | мест | 125 | 2,00 |
| Всего: | 6,879 |

Дождевая канализация.

Отвод дождевых и талых вод с вновь проектируемых территорий осуществляется с учётом существующей застройки по открытым и закрытым водостокам в пониженные по рельефу места.

На стадии «проект планировки» и последующих рабочих стадиях определяются места сбора поверхностных вод, их очистка и места сброса в водные объекты (овраги, тальвеги, реки, озёра и др.) согласно условиям «Роспотребнадзора».

Показатели прогноза спроса по электроснабжению

Исходными данными для разработки электроснабжения вновь проектируемой застройки  в населённых пунктах является генеральный план с нанесением зон с концентрированными нагрузками.

Потребителями электроэнергии проектируемой застройки являются:

- индивидуальные жилые дома  - 3 категории;

- общественные здания – 1-2 категории;

- коммунальные предприятия – 2 категории;

- объекты транспортного обслуживания;

- наружное освещение.

Электроснабжение проектируемых и реконструируемых объектов на существующих территориях выполнить от существующих трансформаторных подстанций 10(6)/0,4 кВ с заменой трансформаторов.

Расчет электрических нагрузок выполнен согласно «Инструкции по проектированию городских электрических сетей» РДЗ4.20.185-94 с изменениями и дополнениями и согласно Региональным нормативам градостроительного проектирования Самарской области от 25.12.2008г.

поселок Передовой

1)  ПЛОЩАДКА № 1.

Общая численность   населения (N) застройки ориентировочно составит 164 человека.

Планируемое количество участков (n) под индивидуальное жилищное строительство – 47 шт.

Расчетная мощность ПЛОЩАДКИ № 1 составляет:

Рр = Руд. х  N  = 2,425 х 47  = 114  кВт, где

Руд. = 2,425кВт  – удельная расчетная электрическая нагрузка коттеджа;

Коэффициент мощности соs φ – 0,93;

Полная нагрузка на подстанции-123 кВт.

По укрупненным расчетам предусматривается установка одной однотрансформаторной подстанции с трансформатором мощностью 160кВт – для жилой зоны.

Коэффициент загрузки трансформаторов Кз = 0,77.

Протяженность  ВЛ-10 (6) кВ, проектируемой  площадки составляет –0,5 км.

Планируемый срок окончания строительства трансформаторных подстанций и воздушных линий 10(6)кВ намечен на 2033г.

2)  ПЛОЩАДКА № 2

Общая численность  населения (N)  застройки ориентировочно составит 136 человека.

Планируемое количество участков (n) под индивидуальное жилищное строительство  – 39  шт.

Расчетная мощность ПЛОЩАДКИ № 2 составляет:

Рр = Руд. х  N  = 2,425 х 39  = 103,1  кВт, где

Руд. = 2,425кВт  – удельная расчетная электрическая нагрузка коттеджа;

Коэффициент мощности соs φ – 0,93;

Полная нагрузка на подстанции-111 кВт.

По укрупненным расчетам предусматривается установка одной однотрансформаторной подстанции с трансформатором мощностью 160кВт – для жилой зоны.

Коэффициент загрузки трансформаторов Кз = 0,7.

Протяженность  ВЛ-10 (6) кВ, проектируемой  площадки составляет –0,8 км.

На две площадки: № 1 и № 2, для сооружений ВК предусмотрена установка:

- одной однотрансформаторной подстанции с трансформатором мощностью 40кВт - для КНС. Протяженность  ВЛ-10 (6) кВ составляет –0,6 км.

Планируемый срок окончания строительства трансформаторных подстанций и воздушных линий 10(6)кВ намечен на 2033г.

3)  ПЛОЩАДКА № 3.

Общая численность   населения (N) застройки ориентировочно составит 343 человека.

Планируемое количество участков (n) под индивидуальное жилищное строительство – 98 шт.

Расчетная мощность ПЛОЩАДКИ № 3 составляет:

Рр = Руд. х  N  = 2,005 х 98  = 196,5  кВт, где

Руд. = 2,005кВт  – удельная расчетная электрическая нагрузка коттеджа;

Коэффициент мощности соs φ – 0,93;

Полная нагрузка на подстанции-211 кВт.

По укрупненным расчетам предусматривается установка одной однотрансформаторной подстанции с трансформатором мощностью 250кВт – для жилой зоны; одной однотрансформаторной подстанции с трансформатором мощностью 40кВт - для КНС.

Коэффициент загрузки трансформаторов Кз = 0,84.

Протяженность  ВЛ-10 (6) кВ, проектируемой  площадки составляет –1,5 км.

На три  площадки: № 1, № 2 и № 3 для сооружений ВК предусмотрена установка:

- одной однотрансформаторной подстанции с трансформатором мощностью 40кВт - для КОС;

- одной однотрансформаторной подстанции с трансформатором мощностью 40кВт- для артезианских скважин водозабора.

Протяженность  ВЛ-10 (6) кВ составляет –0,5 км.

Планируемый срок окончания строительства трансформаторных подстанций и воздушных линий 10(6)кВ намечен на 2033г.

село Надеждино

4)  ПЛОЩАДКА № 4

Общая численность  населения (N)  застройки ориентировочно составит 1071 человек.

Планируемое количество участков (n) под индивидуальное жилищное строительство  – 306  шт.

Расчетная мощность ПЛОЩАДКИ № 4 составляет:

Рр = Wa х  N / Тм = 950 х 1071/ 4100 = 248,2 кВт, где

Wa = 950  – электропотребление  кВт  час / год на 1 человека;

Тм = 4100 –  число часов использования максимума;

Коэффициент мощности соs φ – 0,93;

Полная нагрузка на подстанции -267 кВт.

По укрупненным расчетам предусматривается установка:

-трех однотрансформаторных подстанций с трансформатором мощностью  160кВт  – для жилой зоны;

-двух двухтрансформаторных подстанций с трансформаторами  мощностью по 40кВт каждый - для КНС и КОС;

- одной двухтрансформаторной подстанции с трансформатором мощностью 63кВт - для артезианских скважин водозабора.

Коэффициент загрузки  трансформаторов  Кз = 0,55.

Протяженность  ВЛ-10 (6) кВ, проектируемой  площадки составляет –4,5 км.

Планируемый срок окончания строительства трансформаторных подстанций и воздушных линий 10(6)кВ намечен на 2033г.

деревня Черемоховка

5)  ПЛОЩАДКА № 5.

Общая численность   населения (N) застройки ориентировочно составит 308 человек.

Планируемое количество участков (n) под индивидуальное жилищное строительство – 88 шт.

Расчетная мощность ПЛОЩАДКИ № 5 составляет:

Рр = Руд. х  N  = 2,03 х 88  = 178,6  кВт, где

Руд. = 2,03кВт  – удельная расчетная электрическая нагрузка коттеджа;

Коэффициент мощности соs φ – 0,93;

Полная нагрузка на подстанции-192 кВт.

По укрупненным расчетам предусматривается установка:

- одной однотрансформаторной подстанции с трансформатором мощностью 250кВт – для жилой зоны;

-двух однотрансформаторных подстанций с трансформатором мощностью 40кВт - для КНС и КОС;

- одной двухтрансформаторной подстанции с трансформатором мощностью 40кВт - для артезианских скважин водозабора.

Коэффициент загрузки трансформаторов Кз = 0,77.

Протяженность  ВЛ-10 (6) кВ, проектируемой  площадки составляет –1,8 км.

Планируемый срок окончания строительства трансформаторных подстанций и воздушных линий 10(6)кВ намечен на 2033г.

село Троицкое

На территории села для сооружений ВК предусмотрена установка:

-двух однотрансформаторных подстанций с трансформатором мощностью 40кВт - для КНС и КОС.

Протяженность  ВЛ-10 (6) кВ, проектируемой  площадки составляет –0,4 км.

Планируемый срок окончания строительства трансформаторных подстанций и воздушных линий 10(6)кВ намечен на 2033г.

Расчет нагрузок по объектам социально-культурного назначения выполняется после получения технических условий при выполнении проекта планировки территории застройки.

Ориентировочные величины  потребления электрической мощности на перспективу, до 2033года, представлены в таблице 3.3.7.

Таблица 3.3.7 – Ориентировочные величины  потребления электрической мощности

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | Базовое значение | Значение на расчетный срок, до 2033года |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Потребление электроэнергии всего, в т.ч.: | млн. кВт*ч | 1,025 | 2,946 |
| 1.1 | на производственные нужды | млн. кВт*ч | 0,092 | 0,265 |
| 1.2 | на коммунально-бытовые нужды | млн. кВт*ч | 0,933 | 2,681 |
| 2 | Потребление ЭЭ на 1 человека в год: | кВт*ч | 950 | 950 |
| 2.1 | на коммунально бытовые нужды | кВт*ч | 865 | 865 |
| 2.2 | прочие расходы | кВт*ч | 85 | 85 |
| 3 | Протяженность сетей | км | н. д | н.д. |
| 4 | Источники покрытия электрических нагрузок | МВт | Энергоситема ОАО «МРСК Волги» |

Показатели прогноза спроса по размещению ТКО

Санитарная очистка территории

Система санитарной очистки и уборки территории населённых пунктов предусматривает : рациональный сбор, быстрое удаление, надёжное обезвреживание и экономически целесообразную утилизацию бытовых отходов и смета, а также выполнение мероприятий «Областной целевой программы «Совершенствование системы обращения с отходами производства и потребления и формирование кластера использования вторичных ресурсов на территории Самарской области» на 2010 - 2012 годы и на период до 2020 года», утвержденной Постановлением Правительства Самарской области от 06.08.2009 г. № 372

Для сбора мусора в местах общественного пользования, на улицах, участках общественных зданий должны быть установлены мусоросборники. Площадки для их установки должны иметь твердое покрытие.

Для очистки жилых кварталов от мусора и отбросов, и вывоза их на свалку, а также для очистки от снега улиц, проездов и площадей и других территорий необходимы следующие виды специализированного транспорта: ассенизационная машина, подметально-уборочная машина, поливочная машина, мусоровоз, снегоочиститель и бульдозер.

Секционная жилая застройка должна быть также оборудована специальными площадками временного хранения отходов. Очистка территории от бытового мусора осуществляются планово-регулярным методом силами и средствами ЖКХ.

Таким образом, в сельском поселении необходимо предусмотреть следующие мероприятия по санитарной очистке территории:

- пищевые и растительные отходы компостировать в специально отведенном месте;

- твердые бытовые отходы по мере накопления собирать в контейнеры в специально отведенных местах и раз в три дня централизованно вывозить в настоящее время на свалку или на полигон (в случае его строительства);

- промышленные отходы временно хранить на специально оборудованных площадках с твердым покрытием на территории промплощадок предприятий, вывоз на свалку осуществлять по строго регламентированному графику;

- жидкие отходы из выгребных ям откачивать ассенизационным вакуумным транспортом по мере образования и наполнения выгреба, но не реже одного раза в полгода;

- снег вывозить на полигон твёрдых бытовых отходов.

Существующие свалки размещения твёрдых бытовых и промышленных отходов не усовершенствованы, следовательно, не соответствуют современным экологическим требованиям и являются опасным источником загрязнения окружающей среды. Необходимо строительство площадок для временного хранения твёрдых бытовых отходов и организации к ним подъездных путей с твёрдым покрытием.

Расчет количества образования твердых бытовых отходов (ТБО) с.п. Троицкое выполнен согласно СНиП 2.07.01-89 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Результат расчёта количества образования ТКО представлен в таблице 3.3.8.

Таблица 3.3.8- Результат расчёта количества образования ТКО

| Наименование | Ед. изм. | Количество на 2018 год | Количество на 2033год | Норматив образования ТКО, тонн | ИТОГО, тонн на 2018г. | ИТОГО, тонн на 2033г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Население | чел. | 1 102 | 3 124 | 0,3 (на 1 чел./год) | 330,6 | 937,2 |
| Смет с 1 м2 твёрдых покрытий улиц (в красных линиях) | м2 | 15 427 | 101 127 | 0,005 (на 1 м2/год) | 77,135 | 505,635 |
| Всего: | 407,735 | 1 442,835 |

Показатели прогноза спроса по газоснабжению

Централизованным газоснабжением сетевым газом все новое строительство обеспечивается от существующей системы газоснабжения населенных пунктов сельского поселения Троицкое, для чего необходимо:

- проложить газопроводы высокого и низкого давления;

- построить газорегуляторные пункты (ГРП, ГРПБ, ШГРП). Тип – согласно техническим условиям;

-строительство и реконструкция газопроводов высокого, среднего и низкого давления;

-строительство газопроводов по улицам планируемой жилой застройки;

Новая застройка, расположенная в непосредственной близости от существующих сетей газоснабжения, может быть подключена к ним на условиях владельца сетей. Предусматривается установка ГРПШ на новой ПЛОЩАДКЕ                         № 4- 1шт. Прокладку проектируемых газопроводов выполнять подземной из полиэтиленовых труб, или надземной из стальных труб на опорах.

Используется газ на хозбытовые цели и в качестве топлива для теплоисточников.

У всех потребителей установить приборы учета расхода газа.

Газоснабжение существующей и перспективной застройки д. Осиновка, п. Передовой, д. Кучуговка, д. Черемоховка предусматривается от баллонного сжижено-углеводородного газа (СУГ).

Расход газа посчитан на новое строительство отдельно по каждой площадке и по каждой очереди строительства.

Расходы газа на новое строительство представлены в таблице 3.3.9.

Существующие и перспективные показатели в сфере газоснабжения представлены в таблице 3.3.10.

Таблица 3.3.9 - Расходы газа на новое строительство

| № ПЛОЩАДКИ | Месторасположение площадки застройки (объекты) | Количество жилых домов | Расход газа, м3/час | Протяжённость сетей, км |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | на хозбытовые нужды | в качестве топлива для теплоисточников жилых домов | на общественные здания |  |
| 1 | поселок Передовой, в границах н.п., севернее существующей застройки | 47 | 35,0 | 160,0 | 32,0 | СУГ балонный |
| 2 | поселок Передовой, в границах н.п., восточнее существующей застройки | 39 | 29,0 | 133,0 | 32,0 | СУГ балонный |
| 3 | поселок Передовой, в границах н.п., юго-западнее существующей застройки | 98 | 58,0 | 383,0 | 87,0 | СУГ балонный |
| 4 | село Надеждино, в границах н.п., северо-западнее существующей застройки | 306 | 157,0 | 1 040,0 | 270,0 | 4,2 |
| 5 | деревня Черемоховка, в границах н.п., северо-западнее существующей застройки | 88 | 54,0 | 299,0 | 79,0 | СУГ балонный |
|  | ИТОГО | 578 | 333,0 | 2015,0 | 500,0 |  |

Таблица 3.3.10 - Существующие и перспективные показатели в сфере газоснабжения

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | Базовое значение | Значение на расчетный срок, до 2033года |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Потребление газа всего, в т.ч.: | млн. м3/год | 1,64 | 7,74 |
| 1.1 | на производственные нужды | млн. м3/год | - | - |
| 1.2 | на коммунально-бытовые нужды | млн. м3/год | 0,16 | 1,9 |
| 1.3 | в качестве топлива для теплоисточников | млн. м3/год | 1,48 | 5,84 |
| 2 | Протяженность сетей | км | 12,05 | 16,25 |
| 3 | Источники подачи газа | - | ШГРП | ШГРП (сущ. и проектируемые) |

Укрупненный расчет ТЭП

Укрупненный расчет ТЭП, в проектируемых границах с. п. Троицкое представлен в таблице 3.3.11.

Таблица 3.3.11- Укрупненный расчет ТЭП на новое строительство:

ПЛОЩАДКИ:  № 1; №2; № 3; № 4; № 5;

| Наименование инженерного обеспечения | Расчетный срок строительства 2033г. |
| --- | --- |
|  | жилые дома | общественные здания и прочие потребители |
| Расход воды при централизованном водоснабжении: max на хозбыт, м3/сут., на полив м3/сут, на пожаротушение, м3/сут. | 506,0 182,0 | 6,879 |
|  | 15 л/сек.-1 пожар 3часа |
| Водоотведение (стоки) при планируемом к 2033году централизованном водоотведении, м3/сут | 370,0 | 6,879 |
| Расход тепла, Гкал/ч на отопление при централизованном теплоснабжении | нет | нет |
| Расход тепла, Гкал/ч на отопление при не централизованном теплоснабжении, с использованием индивидуальных источников тепловой энергии | 9,95 | 3,15 |
| Расход газа м3/ч при газовых водонагревателях; в качестве топлива для индивидуальных источников ТЭ на отопление | 333,0 2015,0 | 500,0 |
| Водопровод, км | 11,85 |
| Канализация, км | 9,15 |
| Тепловые сети, км | нет |
| Газопроводы, км | 4,2 |

Размещение существующих и перспективных объектов инженерной инфраструктуры на территории сельского поселения Троицкое представлено наглядно на рисунках № 8 - № 12.

Рис. № 9 - Размещение существующих и перспективных объектов инженерной инфраструктуры на территории села Надеждино

Рис. № 10 - Размещение существующих и перспективных объектов инженерной инфраструктуры на территории поселка Передовой

4. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры

Целевые  показатели развития коммунальной инфраструктуры с.п. Троицкое муниципального района Сызранский Самарской области представлены в таблице 4.1.

Таблица 4.1 - Целевые  показатели развития коммунальной инфраструктуры с.п. Троицкое

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2024-2033г.г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Критерии доступности для населения коммунальных услуг. |
| Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе населения | % | 9,39 | 9,86 | 9,71 | 9,56 | 9,42 | 9,28 | 9,14 | 10,18 |
| Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума | % | 3,0 | 3,5 | 3,0 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги | % | 90 | 95 | 98 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Численность населения, получаемого коммунальные услуги | чел. | 1 107 | 1 102 | 1 228 | 1 354 | 1 480 | 1 606 | 1 732 | 3 124 |
| Уровень соответствия мощностей объектов коммунальной инфраструктуры потребностям потребителей | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Обеспеченность коммунальными ресурсами и энергетическими мощностями новых объектов капитального строительства | % | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 2. Показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективной нагрузки |
| Показатель спроса на тепловую энергию при централизованном теплоснабжении: | Гкал/час | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Показатель спроса на тепловую энергию при нецентрализованном теплоснабжении: | Гкал/час | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 15,4 |
| административно-общественные здания | Гкал/час | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 3,55 |
| жилые здания | Гкал/час | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 11,85 |
| прочие потребители | Гкал/час | - | - | - | - | - | - | - | - |
| промышленные потребители | Гкал/час | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Продолжение таблицы 4.1 |
| Наименование показателя | Ед. изм. | 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2024-2033г.г. |
| Расход тепловой энергии за период от автономных и индивидуальных источников: | Гкал | 8 372 | 8 372 | 8 372 | 8 372 | 8 372 | 8 372 | 8 372 | 55 508 |
| на коммунальные нужды | Гкал | 8 372 | 8 372 | 8 372 | 8 372 | 8 372 | 8 372 | 8 372 | 55 508 |
| на производственных потребителей | Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Показатель спроса на воду, всего: | м3/сут. | 287,89 | 287,89 | 287,89 | 287,89 | 287,89 | 287,89 | 287,89 | 800,764 |
| административно-общественные здания | м3/сут. | 6,575 | 6,575 | 6,575 | 6,575 | 6,575 | 6,575 | 6,575 | 13,454 |
| население | м3/сут. | 281,04 | 281,04 | 281,04 | 281,04 | 281,04 | 281,04 | 281,04 | 787,04 |
| прочие | м3/сут. | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 |
| Объем водопотребления за период | тыс. м3 | 105,08 | 105,08 | 105,08 | 105,08 | 105,08 | 105,08 | 105,08 | 297,28 |
| на коммунальные нужды | тыс. м3 | 105,08 | 105,08 | 105,08 | 105,08 | 105,08 | 105,08 | 105,08 | 297,28 |
| на производственных потребителей | тыс. м3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Показатель спроса на водоотведение, всего: | м3/сут. | - | - | - | - | - | - | - | 570,0 |
| административно-общественные здания | м3/сут. | - | - | - | - | - | - | - | 13,454 |
| население | м3/сут. | - | - | - | - | - | - | - | 556,276 |
| прочие | м3/сут. | - | - | - | - | - | - | - | 0,27 |
| 3. Величины новых нагрузок, присоединяемых в перспективе |
| Прирост тепловой нагрузки при нецентрализованном теплоснабжении, в т.ч.: | Гкал/час | - | - | - | - | - | - | - | 13,1 |
| административно-общественные здания | Гкал/час | - | - | - | - | - | - | - | 3,15 |
| жилые здания | Гкал/час | - | - | - | - | - | - | - | 9,95 |
| производственные потребители | Гкал/час | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Прирост потребления тепловой энергии от автономных и индивидуальных источников | Гкал | - | - | - | - | - | - | - | 47 136 |
| на коммунальные нужды | Гкал | - | - | - | - | - | - | - | 47 136 |
| производственные потребители | Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Прирост водопотребления в т.ч.: | м3/сут. | - | - | - | - | - | - | - | 512,879 |
| объекты административно-общественные здания | м3/сут. | - | - | - | - | - | - | - | 6,879 |
| Продолжение таблицы 4.1 |
| Наименование показателя | Ед. изм. | 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2024-2033г.г. |
| население | м3/сут. | - | - | - | - | - | - | - | 506,0 |
| прочие | м3/сут. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Прирост годового объема водопотребления, в т.ч. | тыс. м3 | - | - | - | - | - | - | - | 192,2 |
| на коммунальные нужды | тыс. м3 | - | - | - | - | - | - | - | 192,2 |
| на производственных потребителей | тыс. м3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Прирост объемов водоотведения, в т.ч.: | м3/сут. | - | - | - | - | - | - | - | 570,0 |
| административно-общественные здания | м3/сут. | - | - | - | - | - | - | - | 13,454 |
| население | м3/сут. | - | - | - | - | - | - | - | 556,276 |
| прочие | м3/сут. | - | - | - | - | - | - | - | 0,27 |
| 4. Показатели степени охвата потребителей приборами учета. |
| Для объема ЭЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме потребления ЭЭ, в т.ч.: | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| в многоквартирных домах с использованием общедомовых приборов учета | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| в индивидуальных жилых зданиях | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| в бюджетных организациях | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доля объема ТЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием ПУ, в общем объеме потребления ТЭ, в т.ч.: | % | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в многоквартирных домах | % | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в индивидуальных жилых зданиях | % | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в бюджетных организациях | % | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Доля объема воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме потребления, в т.ч.: | % | н.д. | н.д. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| в многоквартирных домах с использованием общедомовых приборов учета | % | н.д. | н.д. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Продолжение таблицы 4.1 |
| Наименование показателя | Ед. изм. | 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2024-2033г.г. |
| в индивидуальных жилых зданиях | % | н.д. | н.д. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| в бюджетных организациях | % | н.д. | н.д. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доля объема природного газа, расчет за который осуществляется с использованием приборов учета, в общем объеме потребления, в т.ч.: | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| в многоквартирных домах | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| в индивидуальных жилых зданиях | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| в бюджетных организациях | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5. Показатели надежности систем ресурсоснабжения |
| Количество аварий на СКИ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на тепловых сетях | Ав./км | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. |
| на сетях водоснабжения | Ав./км | 0,377 | 0,363 | 0,349 | 0,335 | 0,321 | 0,307 | 0,293 | 0,153 |
| на сетях водоотведения | Ав./км | - | - | - | - | - | - | - | нет |
| на сетях электроснабжения | Ав./км | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| на сетях газоснабжения | Ав./км | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Перебои в снабжении коммунальным ресурсом: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| тепловая энергия | час./чел. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| водоснабжение | час./чел. | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| электроснабжение | час./чел. | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| газоснабжение | час./чел. | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| сбор и вывоз ТКО | час./чел. | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Уровень физического износа сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сети теплоснабжения | % | 70 | 65,6 | 61,2 | 56,0 | 52,7 | 48,0 | 43,6 | 0 |
| сети водоснабжения | % | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| сети водоотведения | % | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Доля ежегодно заменяемых сетей по отношению к общей протяженности: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Продолжение таблицы 4.1 |
| Наименование показателя | Ед. изм. | 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2024-2033г.г. |
| сети теплоснабжения | % | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| сети водоснабжения | % | 2,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,0 |
| сети водоотведения | % | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Количество часов предоставления КУ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| тепловая энергия (отопительный период) | час./чел. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| водоснабжение | час./чел. | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| водоотведение | час./чел. | - | - | - | - | - | - | - | 24 |
| электроснабжение | час./чел. | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| газоснабжение | час./чел. | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 6. Показатели эффективности производства и транспортировки ресурсов |
| Технологические потери ТЭ при передаче по ТС | % | 30 | - | - | - | - | - | - | - |
| Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии | кг у.т./Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Удельный расход электрической энергии на единицу тепловой энергии | кВт*ч/Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Удельный расход холодной воды на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть | м3/Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Удельный расход электроэнергии на перекачку 1 м3 холодной питьевой воды, отпускаемой в ВС | кВт*ч/ м3 | 2,032 | 2,030 | 2,030 | 2,030 | 2,030 | 2,030 | 2,030 | 2,030 |
| Потери воды при ее передаче по сетям | % | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
| 7. Показатели эффективности потребления коммунального ресурса |
| Удельный расход тепловой энергии на 1м2 площади бюджетного учреждения | Гкал/м2 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| Удельный расход тепловой энергии на 1м2 площади жилого помещения | Гкал/м2 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 |
| Удельный расход электрической энергии на одного бюджетного работника в год | кВтч/чел. | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 |
| Продолжение таблицы 4.1 |
| Наименование показателя | Ед. изм. | 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2024-2033г.г. |
| Удельный расход электрической энергии на одного жителя в год | кВтч/чел. | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 |
| Удельный расход воды на одного бюджетного работника | м3/сут. | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| Удельный расход воды на один индивидуальный жилой дом с учетом полива | м3/сут. | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 |
| 8. показатели воздействия на окружающую среду. |
| Количество экологических аварий (например: не запланированные выбросы) | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Капиталовложения в окружающую среду | тыс. руб. | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |

5. Перечень инвестиционных проектов в отношении систем коммунальной инфраструктуры с.п. Троицкое

Совокупная Программа проектов по всем системам ресурсоснабжения, приведена в таблице 5.1.

Таблица 5.1- Совокупная Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей

| № п/п | Наименование мероприятия | Цели реализации Программы | Сроки реализации Программы | Финансовые потребности, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | На весь период 2018-2033 гг. | По годам |
|  |  |  | Начало | Окончание |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023-2033 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| *Мероприятия в сфере водоснабжения (за счет средств организации коммунального хозяйства, местного и областного бюджета, при вхождении в соответствующие программы). |
| 1 | Замена трубопроводов в селе Троицкое по улицам Советской -Ульяновской | Сокращение потерь воды при транспортировке | 2018 | 2019 | 100 | 50 | 50 | - | - | - | - |
| 2 | Строительство ВБ , 8 м3х 6 шт. на ПЛОЩАДКАХ № 2, 4, 5 | Водоснабжение перспективных потребителей | 2023 | 2033 | 4 800 | - | - | - | - | - | 4 800 |
| 3 | Гидрогеологические исследования по оценке эксплуатационных запасов подземных вод на существующих водозаборах | Переоценка объемов подземных вод | 2023 | 2023 | 1 600 | - | - | - | - | - | 1 600 |
| 4 | Гидрогеологические исследования по оценке эксплуатационных запасов подземных вод на перспективных площадках | Переоценка объемов подземных вод | 2025 | 2033 | 2 667 | - | - | - | - | - | 2 667 |

Продолжение таблицы 5.1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Применение метода гидродинамического и виброволнового воздействия на продуктивный пласт скважины (3 шт.) | Восстановление дебита скважины | 2023 | 2033 | 1 500 | - | - | - | - | - | 1 500 |
| 6 | Строительство водозаборов на ПЛОЩАДКАХ № 2, 4, 5 (артезианские скважины 100 м3/сут – 10 шт.) | Водоснабжение перспективных потребителей | 2023 | 2033 | 13 000 | - | - | - | - | - | 13 000 |
| 7 | Строительство водопроводных сетей (площадки № 1, 2, 3, 4, 5) L= 14 450 м | Водоснабжение перспективных потребителей | 2023 | 2033 | 54 528 | - | - | - | - | - | 54 528 |
| 8 | Установка приборов учета артезианской воды | Согласно требованиям ФЗ от 23.11.2009г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении....» | 2025 | 2033 | 240 | - | - | - | - | - | 240 |
| ИТОГО в сфере водоснабжения с.п. Троицкое | 78 435 | 50 | 50 | - | - | - | 78 325 |
| **Мероприятия в сфере водоотведения (объем инвестиций уточняется проектно-сметной документацией) |
| 1 | Строительство КНС , 200 м3/сут. в селе Надеждино на площадке № 4 | Обеспечение потребителей услугами водоотведения | 2023 | 2033 | 4 000 | - | - | - | - | - | 4 000 |
| 2 | Строительство КНС , 50 м3/сут. в населенных пунктах с.п. Троицкое, 3 шт. | Обеспечение потребителей услугами водоотведения | 2023 | 2033 | 6 000 | - | - | - | - | - | 6 000 |
| 3 | Строительство КНС , 60 м3/сут. в деревне Черемоховка | Обеспечение потребителей услугами водоотведения | 2023 | 2033 | 2 000 | - | - | - | - | - | 2 000 |

Продолжение таблицы 5.1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Строительство КОС за границей деревни Черемоховка, 60 м3/сут | Обеспечение потребителей услугами водоотведения | 2023 | 2033 | 12 500 | - | - | - | - | - | 12 500 |
| 5 | Строительство КОС за границей поселка Передовой, 110 м3/сут | Обеспечение потребителей услугами водоотведения | 2023 | 2033 | 12 500 | - | - | - | - | - | 12 500 |
| 6 | Строительство КОС южнее с. Троицкое и в с. Надеждино, 200 м3/сут х 2 шт. | Обеспечение потребителей услугами водоотведения | 2023 | 2033 | 25 000 | - | - | - | - | - | 25 000 |
| 7 | Строительство канализационных сетей на площадках № 1, 2 , 3, 4, 5 и сущ. территории с. Троицкое L= 12 350 м | Обеспечение потребителей услугами водоотведения | 2023 | 2033 | 45 695 | - | - | - | - | - | 45 695 |
| ИТОГО в сфере водоотведения | 107 695 | - | - | - | - | - | 107 695 |
| Мероприятия в сфере теплоснабжения сельского поселения Троицкое не планируются Генпланом |
| **Мероприятия в сфере газоснабжения (объем инвестиций уточняется проектно-сметной документацией). |
| 1 | Строительство газопроводов на площадке № 4в селе Надеждино; 5,95 км | Газоснабжение персп. потребителей | 2023 | 2032 | 10 872 | - | - | - | - | - | 10 872 |
| 2 | Строительство ШГРП на востоке села Надеждино; 100 м3/час. | Газоснабжение перспективных потребителей | 2023 | 2032 | 500 | - | - | - | - | - | 500 |
| ИТОГО в сфере газоснабжения | 11 372 | - | - | - | - | - | 11 372 |
| **Мероприятия в сфере электроснабжения (финансируется согласно проектной документации). |
| 1 | Прокладка воздушных линий электропередачи 10(6) кВ; 4,7 км | Электроснабжение перспективных потребителей | 2023 | 2033 | 25 182 | - | - | - | - | - | 25 182 |
| Продолжение таблицы 5.1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2 | Строительство комплексной ТП 160 кВт, 5 шт. | Электроснабжение перспективных потребителей | 2023 | 2033 | 5 500 | - | - | - | - | - | 5 500 |
| 3 | Строительство комплексной ТП 40 кВт, 8 шт. | Электроснабжение перспективных потребителей | 2023 | 2033 | 8 000 | - | - | - | - | - | 8 000 |
| 4 | Строительство комплексной ТП 250 кВт, 2 шт. | Электроснабжение перспективных потребителей | 2023 | 2033 | 2 200 | - | - | - | - | - | 2 200 |
| 5 | Строительство комплексной ТП 2х63 кВт, 1 шт. | Электроснабжение перспективных потребителей | 2023 | 2033 | 1 054 | - | - | - | - | - | 1054 |
| ИТОГО в сфере электроснабжения | 41 936 | - | - | - | - | - | 41 936 |

Примечания:

*Стоимость указана ориентировочно по среднерыночным ценам объектов аналогов. Конечная стоимость работ устанавливается после обследования оборудования, и составления проектно-сметной документации.

**Технические параметры, тип оборудования  и объем финансовых затрат уточняются на стадии рабочего проектирования, согласно техническим условиям владельцев сетей.

***Предложения по организации реализации инвестиционных проектов  описаны в разделе 7 Обосновывающих материалов данной Программы

ИТОГО ориентировочный объем инвестиций для развития коммунальной инфраструктуры сельского поселения Троицкое на период 2018-2033гг. ориентировочно составит -  239 438,0  тыс. руб., в том числе:

- в сфере водоснабжения - 	        78 435,0  тыс. руб.;

- в сфере водоотведения -	       107 695,0  тыс. руб.;

- в сфере теплоснабжения -                0,00  тыс. руб.;

= 186 130,0  тыс. руб.;

- в сфере газоснабжения –            11 372,0  тыс. руб.;

- в сфере электроснабжения –     41 936,0  тыс. руб.

= 53 308,0  тыс. руб.

6. Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения с.п. Троицкое

Объемы и источники инвестиций на реализацию проектов Программы представлены в таблице 6.1.

Таблица 6.1- Объемы и источники инвестиций на реализацию проектов Программы

| Наименование | Ед. изм. | Итого | 2018г. | 2019г | 2020г. | 2021г. | 2022г. | 2023-2033г.г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Потребности в инвестициях |
| Потребности в инвестициях | тыс. руб. | 186 130 | 50 | 50 | - | - | - | 186 020 |
| За счет заемных средств | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - |
| За счет собственных средств организации ЖКХ | тыс. руб. | 186 130 | 50 | 50 | - | - | - | 186 020 |
| За счет частных инвестиций (либо за счет бюджетных средств) | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |

Источники финансирования инвестиций

За счет собственных средств    организаций ЖКХ

(Прибыль;  Амортизация; Тарифные источники)

Кредиты (с указанием условий привлечения кредитов)

За счет частных инвестиций

Местный бюджет

Региональный бюджет

Федеральный бюджет -    нет

Плата за подключение (присоединение) -     нет

Прогнозные величины тарифов и оценка доступности Программы для населения представлена в таблице 6.2.

Таблица 6.2 - Прогнозные величины тарифов и оценка доступности Программы для населения

| Наименование показателя | Ед. измерения | 2017г. | 2018г | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2024-2033г.г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тариф на услуги теплоснабжения | руб./Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Тариф на услуги водоснабжения | руб./м3 | 34,31 | 35,69 | 37,12 | 38,60 | 40,15 | 41,75 | 43,42 | 64,27 |
| Тариф на услуги водоотведения | руб./м3 | - | - | - | - | - | - | - | 47,83 |
| Тариф на услуги электроснабжения | руб./кВт*ч | 2,58 | 2,69 | 2,82 | 2,96 | 3,11 | 3,27 | 3,43 | 5,33 |
| Тариф на услуги газоснабжения | руб./м3 | 4,97 | 5,01 | 5,16 | 5,33 | 5,49 | 5,66 | 5,84 | 7,68 |
| Плата с одной семьи за коммунальные услуги, в том числе: | руб./мес. | 2 400,0 | 2 650,0 | 2 745,7 | 2 845,0 | 2 948,1 | 3 054,9 | 3 166,0 | 5 362,93 |
| Теплоснабжение | руб./мес. | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Горячее водоснабжение | руб./мес. | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Холодное водоснабжение | руб./мес. | 400,0 | 450,0 | 468,0 | 486,7 | 506,2 | 526,4 | 547,5 | 810,4 |
| Водоотведение | руб./мес. | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 825,6 |
| Электроснабжение | руб./мес. | 400,0 | 500,0 | 525,0 | 551,3 | 578,8 | 607,7 | 638,1 | 1 039,5 |
| Газоснабжение | руб./мес. | 1 600,0 | 1 700,0 | 1 752,7 | 1 807,0 | 1 863,1 | 1 920,8 | 1 980,4 | 2 687,4 |
| Средний совокупный доход семьи | руб./мес. | 25 551,9 | 26 880,6 | 28 278,4 | 29 748,8 | 31 295,7 | 32 923,1 | 34 635,1 | 52 645,4 |
| Удельный вес платы в совокупном доходе семьи | % | 9,39 | 9,86 | 9,71 | 9,56 | 9,42 | 9,28 | 9,14 | 10,18 |
| Максимально допустимая доля собственных расходов населения на оплату коммунальных услуг | % | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Максимально допустимая плата с одной семьи за коммунальные услуги | руб./мес. | 2 555,2 | 2 688,1 | 2 827,8 | 2 974,9 | 3 129,6 | 3 292,3 | 3 463,5 | 5 264,5 |
| Доступность | % | 6,46 | 1,44 | 2,99 | 4,56 | 6,16 | 7,77 | 9,39 | 1,83 |

7.  Управление Программой

7.1 Реализация Программы

Реализация Программы осуществляется Администрацией с.п. Троицкое в течение всего периода ее реализации и направлена на выполнение предусмотренных программных мероприятий и достижение плановых значений показателей непосредственных и конечных результатов.

Администрация с.п. Троицкое осуществляет управление Программой в ходе ее реализации, в том числе:

- разработку ежегодного плана мероприятий по реализации  Программы с уточнением объемов и источников финансирования мероприятий;

- контроль над реализацией программных мероприятий по срокам, содержанию, финансовым затратам и ресурсам;

- методическое, информационное и организационное сопровождение работы по реализации комплекса программных мероприятий.

7.2  Ответственные лица за ходом реализации Программы

Общее руководство реализацией Программы осуществляется главой                           с.п. Троицкое.

Контроль за реализацией Программы осуществляют органы исполнительной власти  и представительные органы муниципального района Сызранский в рамках своих полномочий.

В качестве экспертов и консультантов для анализа и оценки мероприятий могут быть привлечены экспертные организации, а также представители федеральных и территориальных органов исполнительной власти, представители организаций коммунального комплекса.

7.3 План-график работ по реализации Программы

План-график работ по реализации программы должен соответствовать плану мероприятий, содержащемуся в разделе 5 «Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей» настоящего Отчета.

Утверждение тарифов и принятие решений по выделению бюджетных средств из бюджета МО,  подготовка и проведение конкурсов  на привлечение инвесторов, принимаются в соответствии с действующим законодательством.

План – график работ по реализации программы представлен в таблице 7.3.1.

Таблица 7.3.1 - План – график работ по реализации программы

| № п/п | Наименование мероприятия | Период реализации мероприятий, год |
| --- | --- | --- |
|  |  | начало | окон. | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023-2033 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| В сфере водоснабжения |
| 1 | Замена трубопроводов в селе Троицкое по улицам Советской -Ульяновской | 2018 | 2019 | Х | Х |  |  |  |  |
| 2 | Строительство ВБ , 8 м3х 6 шт. на ПЛОЩАДКАХ № 2, 4, 5 | 2023 | 2033 |  |  |  |  |  | Х |
| 3 | Гидрогеологические исследования по оценке эксплуатационных запасов подземных вод на существующих водозаборах | 2023 | 2033 |  |  |  |  |  | Х |
| 4 | Гидрогеологические исследования по оценке эксплуатационных запасов подземных вод на перспективных площадках | 2025 | 2033 |  |  |  |  |  | Х |
| 5 | Применение метода гидродинамического и виброволнового воздействия на продуктивный пласт скважины (3 шт.) | 2023 | 2033 |  |  |  |  |  | Х |
| 6 | Строительство водозаборов на ПЛОЩАДКАХ № 2, 4, 5 (артезианские скважины 100 м3/сут – 10 шт.) | 2023 | 2033 |  |  |  |  |  | Х |
| 7 | Строительство водопроводных сетей (площадки № 1, 2, 3, 4, 5) L= 14 450 м | 2023 | 2033 |  |  |  |  |  | Х |
| 8 | Установка приборов учета артезианской воды | 2025 | 2033 |  |  |  |  |  | Х |
| В сфере водоотведения |
| 1 | Строительство КНС , 200 м3/сут. в селе Надеждино на площадке № 4 | 2023 | 2033 |  |  |  |  |  | Х |
| 2 | Строительство КНС , 50 м3/сут. в населенных пунктах с.п. Троицкое, 3 шт. | 2023 | 2033 |  |  |  |  |  | Х |
| 3 | Строительство КНС , 60 м3/сут. в деревне Черемоховка | 2023 | 2033 |  |  |  |  |  | Х |
| 4 | Строительство КОС за границей деревни Черемоховка, 60 м3/сут | 2023 | 2033 |  |  |  |  |  | Х |
| 5 | Строительство КОС за границей поселка Передовой, 110 м3/сут | 2023 | 2033 |  |  |  |  |  | Х |
| 6 | Строительство КОС южнее с. Троицкое и в с. Надеждино, 200 м3/сут х 2 шт. | 2023 | 2033 |  |  |  |  |  | Х |

Продолжение таблицы 7.3.1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | Строительство канализационных сетей на площадках № 1, 2 , 3, 4, 5 и на существующей территории с. Троицкое L= 12 350 м | 2023 | 2033 |  |  |  |  |  | Х |
| В сфере теплоснабжения – не планируются Генпланом |
| В сфере газоснабжения |
| 1 | Строительство газопроводов на площадке № 4в селе Надеждино; 5,95 км | 2023 | 2032 |  |  |  |  |  | Х |
| 2 | Строительство ШГРП на востоке села Надеждино; 100 м3/час. | 2023 | 2032 |  |  |  |  |  | Х |
| В сфере электроснабжения |
| 1 | Прокладка воздушных линий электропередачи 10(6) кВ; 4,7 км | 2023 | 2033 |  |  |  |  |  | Х |
| 2 | Строительство комплексной ТП 160 кВт, 5 шт. | 2023 | 2033 |  |  |  |  |  | Х |
| 3 | Строительство комплексной ТП 40 кВт, 8 шт. | 2023 | 2033 |  |  |  |  |  | Х |
| 4 | Строительство комплексной ТП 250 кВт, 2 шт. | 2023 | 2033 |  |  |  |  |  | Х |
| 5 | Строительство комплексной ТП 2х63 кВт, 1 шт. | 2023 | 2033 |  |  |  |  |  | Х |

7.4 Порядок предоставления отчетности по выполнению Программы

Контроль  Программы включает периодическую отчетность о реализации программных мероприятий и рациональном использовании исполнителями выделяемых им финансовых средств, качестве реализуемых программных мероприятий, сроках исполнения муниципальных контрактов. Исполнители программных мероприятий отчитываются перед заказчиком о целевом использовании выделенных им финансовых средств.

Рассмотрение вопросов, связанных с исполнением мероприятий Программы производится один раз в год на заседании коллегии администрации сельского поселения Троицкое муниципального района Сызранский Самарской области.

7.5 Порядок и сроки корректировки Программы

Программа разрабатывается сроком на 16 лет.

Корректировка Программы, в том числе  включение в нее новых мероприятий, а также продление срока ее реализации, осуществляется ежегодно по предложению заказчика,  разработчиком  Программы.

Мониторинг и корректировка Программы осуществляется  на основании следующих нормативных документов:

- Федеральный закон от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организацией коммунального комплекса»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 20 февраля 2007 года № 115 «О принятии нормативных актов по отдельным вопросам регулирования тарифов организацией коммунального комплекса»;

- Приказ от 14 апреля 2008 года №  48 Министерства регионального развития РФ «Об утверждении Методики проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»;

- Методики проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса;

Мониторинг Программы включает следующие этапы:

- периодический сбор информации о результатах проводимых преобразований в коммунальном хозяйстве, а также информации состоянии и развитии систем коммунальной инфраструктуры;

- верификация данных;

- анализ данных о результатах проводимых преобразований систем коммунальной инфраструктуры.

Мониторинг осуществляется посредством сбора, обработки и анализа информации. Сбор исходной информации проводится по показателям, характеризующим выполнение программы, а также состоянию систем коммунальной инфраструктуры.

Разработка и последующая корректировка Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры базируется на необходимости достижения целевых уровней муниципальных стандартов качества предоставления коммунальных услуг,   при соблюдении ограничений по платежной способности потребителей, то есть при обеспечении не только технической, но и экономической доступности коммунальных услуг.